“ Неповне розбирання кулемета КК ”.

Неповне розбирання КК проводиться для чищення, змащення та огляду кулемета. Розбирання кулемета необхідно здійснювати на столі, або чистій підстилці; частини та механізми класти у порядку розбирання: поводитись з ними обережно; не застосовувати надмірних зусиль і різких ударів, не класти частини одну на одну.

Порядок неповного розбирання КК:

- Встановити кулемет на сошку.

- Відокремити коробку зі стрічкою від кулемета та перевірити, чи нема патрона у патроннику.

- Вийняти пенал з приладдям, розкрити його та дістати з нього протирку, йоржик, викрутку та вибивач.

- Відокремити ланки шомпола від ноги сошки.

- Відокремити зворотно-бойову пружину зі спрямовуючим стержнем.

- Відокремити затворну раму з затвором.

- Відокремити затвор від затворної рами.

- Відокремити ударник від затвора.

- Відокремити ствол.

Умови виконання нормативу № 13 з вогневої підготовки –

“ Неповне розбирання кулемета КК ”:

- Кулемет на підстилці.

- Норматив виконується одним тим, хто навчається.

- Той, хто навчається знаходиться біля  кулемета.

- Час відраховується від команди “ До неповного розбирання  кулемета приступити ” до доповіді того, хто навчається, “ Готово ”.

- Оцінки:      “ Відмінно ”	         	-    18 секунд.

“ Добре ”		-    20 секунд.

“ Задовільно ”  	-    24 секунд.

“ Складання кулемета КК після неповного розбирання ”.

Складання КК необхідно здійснювати на столі, або чистій підстилці; з частинами та механізмами поводитись обережно, не застосовувати надмірних зусиль і різких ударів та звірити номери на його частинах. Номеру на кришці ствольної коробки повинні відповідати номери всіх частин кулемета.

Порядок складання КК після неповного розбирання.

- Приєднати ствол.

- Приєднати ударник до затвора.

- Приєднати затвор до затворної рами.

- Приєднати затворну раму з затвором до ствольної коробки.

- Приєднати зворотно - бойову пружину зі спрямовуючим стержнем.

- Опустити основу приймача і закрити кришку ствольної коробки. Після цього відвести затворну раму назад до відказу та, натискаючи на спусковий гачок, перевірити правильність складання.

- Приєднати ланки шомпола до ноги сошки та опустити наплічник прикладу.

- Укласти пенал з приладдям у гніздо приклада, попередньо уклавши приналежність у пенал, та закривши його кришкою.

- Приєднати коробку зі стрічкою до кулемета.

- Скласти ноги сошки.

Умови виконання нормативу № 14 з вогневої підготовки –

“ Складання кулемета КК після неповного розбирання ”:

- Кулемет розібраний. Частини та механізми  розкладені на підстилці.

- Норматив виконується одним тим, хто навчається..

- Той, хто навчається знаходиться біля  кулемета.

- Час відраховується від команди “До збирання  кулемета приступити до доповіді того, хто навчається “Готово”.

- Оцінки:  “ Відмінно ”	          -    27 секунд.

“ Добре ”		          -    30 секунд.

“ Задовільно ”	          -    35 секунд.