Вправа навчальних  стрільб КС 2.01(02- 04).1.1 «Стрільба з місця по цілях, що з’являються»

| мішень №10а мішень №7 мішень №6 | Цілі: |
| --- | --- |
|  | - вогнева група - кулеметна обслуга (мішень № 10а), що з’являється два рази на 7 с з проміжком 5 с; - стрілець, що перебігає - поясна фігура (мішень № 7), що з’являється на 5 с. - стрілець, що заліг - грудна фігура (мішень № 6), що з’являється три рази на 5 с з проміжком 5 с. |

Дальності до цілей, м:

| Вид зброї | Цілі |
| --- | --- |
|  | стрілець, що заліг | вогнева група | стрілець, що перебігає |
| Снайперська гвинтівка | 250 -200 | 400-350 | 350-300 |

Проміжок між показом цілей при виконанні вправи з однієї вогневої позиції:  10-20 с.

| Кількість боєприпасів: | 8 |
| --- | --- |
| Положення для стрільби: | лежачи з-за укриття |
| Час на стрільбу: | 2 хв. 10 с. |
| Оцінка: |
| "відмінно" | - уразити три цілі; |
| "добре" | - уразити дві цілі; |
| "задовільно" | - уразити одну ціль. |
| Особливості виконання вправи. Під час виконання вправи стрільбу вести з однієї вогневої позиції. Зміна положення для стрільби здійснює за командою керівника стрільби на дільниці. |