НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНА КАРТА

для дій кулеметника (розрахунку)

під час виготовлення до стрільби з кулемета КК

| Команди | Дії кулеметника |
| --- | --- |
| Роби - Раз | зробити крок уперед лівою ногою і поставити кулемет на сошки у напрямку стрільби (мал.1) |
| Роби - Два | не розгинаючись обпертись обома руками об землю (мал.2) |
| Роби - Три | відкинувши ліву ногу назад прийняти положення для стрільби лежачи. Права рука при цьому утримує пістолетну рукоятку (вказівний палець на спусковому гачку), а ліва рука притискає кулемет до плеча за шийку приклада (мал.3) |
| Роби - Чотири | відкрити кришку ствольної коробки – правою рукою натиснути на защіпку, а лівою підняти кришку ствольної коробки |
| Роби - П'ять | зарядити кулемет, для чого правою рукою витягнути частину стрічки з коробки і вкласти її в приймач (закраїна гільзи повинна зайти за зачіп приймача). Мал..4. Закрити кришку ствольної коробки |
| Роби - Шість | запобіжник перевести в положення «Вогонь1» (лівою рукою повернути прапорець ліворуч-вперед) перезарядити кулемет і руків’я перезаряджання поставити у переднє положення (правою рукою) поставити кулемет на запобіжник (лівою рукою повернути прапорець запобіжника – праворуч (до себе) доповісти: «курсант Іванченко до бою готовий» |

Розряджання  кулемету:

- поставити кулемет на запобіжник;

- відкрити кришку ствольної коробки,

- вийняти стрічку з приймача і, відкривши відкидний клапан, укласти її в коробку, завівши наконечник стрічки під пружину;

- підняти основу приймача і вийняти з нього патрон, що залишився;

- зняти кулемет із запобіжника; утримуючи затворну раму за рукоятку перезаряджання,

- натиснути лівою рукою на спусковий гачок і плавно подати затворну раму вперед;

- закрити кришку ствольної коробки