| Учбові питання | Зміст навчальних питань |
| --- | --- |
| Знання матеріальної частини та ТТХ ручних гранат | Опитування 1.Розкрийте призначення ручних осколкових гранат Ручні осколкові гранати призначені для ураження осколками живої сили противника у ближньому бою(в обороні та наступі) 2.Розкрийте будову ручної осколкової гранати РГД-5 Ручна осколкова граната РГД-5 складається із корпусу з трубкою для запалу, розривного заряду та запалу. 3.Які типи ручних гранат ви знаєте. Гранати бувають оборонні(Ф-1,РГО ) та наступальні (РГД-5,РГН) 4. Розкрийте будову ручної гранати Ф-1 Ручна осколкова граната Ф-1 складається із:1 – корпус; 2 – розривний заряд; 3 – запал 5.Розкрийтебудову ручної осколкової гранати РГН. Ручні осколкові гранати РГН і РГО складаються з 1.корпусу,2.вибухової суміші 3. детонаторної шашки. 6. Розкрийте призначення корпусу гранати Ф-1. Корпус гранати Ф-1 призначений для розміщення розривного заряду і запалу,а також для створення осколків під час вибуху. 7.Вкажіть, з якого матеріалу виготовлений корпус гранати РГН. Корпус гранати РГН виготовлений із алюмінієвого сплаву. |
| Дії з озброєнням (ручними гранатами) | Практична робота 1.Покажіть, якими типами запалів комплектуються гранати РГД-5. Гранати РГД-5,Ф-1 комплектуються модернізованими уніфікованими запалами до ручних гранат(УЗРГМ-2,УЗРГМ) 2.Розкрийте та покажіть основні частини запалу УЗРГМ.. Запал складається з 2 частин: Ударний механізм та запал 3.Розкрийте призначення ударного механізму та перерахуйте його частини. Ударний механізм служить для спалахування капсуля - запалювача. Складається: 1 – трубка ударного механізму; 2 – направляюча шайба; 3 – ударник; 4 – капсюль -запалювач; 5 – трубка для запалу; 6 – спусковий важіль; 7 – капсюль-детонатор; 8 – уповільнювач; 9 – з’єднувальна втулка;10 – шайба ударника;11 – бойова пружина;12 – чека запобіжна. 4. Розкрийте призначення запалу та вкажіть час горіння порохового уповільнювача. Власне запал служить для підриву розривного заряду гранати. Час горіння порохового уповільнювача 3,2-4,2 сек. 5.Розкрийте кількість запобіжників у ручних гранат РГН та РГД-5 та покажіть їх. Гранати РГД-5,Ф-1 мають 2 запобіжника. (чека запобіжна з кільцем,спусковий важіль) Гранати РГН,РГО мають 3 запобіжника (чека запобіжна з кільцем,спусковий важіль, механізм дальнього взведення) 6.Розкрийте та покажіть порядок підготовки гранати до метання. Дістати гранату із сумки лівою рукою, правою рукою зняти металевий ковпачок або вигвинтити пробку з трубки корпусу. Тримаючи в лівій руці гранату, правою рукою дістати з гнізда сумки і розгорнути запал. Вставити запал у центральну трубку і загвинтити його. Граната готова до метання а – вигвинтити пробку; б - дістати запал; в - загвинтити запал. 7.Коли метають ручну осколкову гранату. Розкрийте послідовність дій стрільця при метанні гранати. Гранату кидають за командою «Гранатою вогонь», а в бою, крім того, і самостійно. Взяти гранату в праву руку і пальцями міцно натиснути на спусковий важіль; продовжуючи натискувати на спусковий важіль, лівою рукою стиснути (випрямити) кінці запобіжної чеки; утримуючи спусковий важіль у притисненому положенні, висмикнути запобіжну чеку, розмахнутись і кинути гранату в ціль (при метанні оборонної гранати одразу після кидка сховатись). а- притиснути спусковий важіль до корпусу гранати; 6- випрямити кінці запобіжної чеки; в- висмикнути запобіжну чеку |
| Розбір заняття | Визначення рівня засвоєння навчального матеріалу заняття. Визначення результатів тренування |