«Спорядження магазина ПМ патронами»

Порядок спорядження магазину до пістолета:

- Взяти магазин у ліву руку.

- Правою рукою укладати у магазин один за одним патрони, натискаючи при цьому великим пальцем таким чином, щоб патрон увійшов за верхні загнуті краї бокових стінок корпусу магазину.

- Великим пальцем правої руки притиснути набої капсулем до задньої стінки корпусу магазину до упору.

Умови виконання нормативу № 16 з вогневої підготовки

«Спорядження магазина до ПМ патронами:

- Норматив виконується одним тим, хто навчається.

2.  Магазин, учбові патрони розсипом, знаходяться на підстилці.

3.  Той, хто навчається знаходиться біля підстилки.

- Час відраховується від команди «До спорядження магазину приступити», до  доповіді того, хто навчається «Готовий».

- Оцінки:

“відмінно”	-	16 секунд.

“добре”		-	17 секунд.

“задовільно” 	-	20 секунд.