“Приготування до стрільби з ГП-25  з положення лежачи”.

В залежності від умов місцевості  та вогню противника стрільба з ГП-25  може вестись з положення лежачи, з коліна та стоячи. Для заняття вогневої позиції подається команда: “Автоматнику Петренко, вогнева позиція біля каменів, лежачи - до бою”.

Порядок дій при приготуванні до стрільби з ГП-25

з положення лежачи:

- Прийняти положення для стрільби лежачи:

подати праву руку по ременю автомата трохи вгору; знімаючи автомат з плеча підхопити її лівою рукою; взяти автомат правою рукою за ствольні накладки дульною частиною вперед; одночасно з цим зробити повний крок правою ногою вперед та трохи вправо; нахиляючись вперед, опуститись на ліве коліно та поставити ліву руку на землю поперед себе, пальцями вправо; опираючись послідовно на стегно лівої ноги та передпліччя лівої руки, лягти на лівий бік та швидко повернутися на живіт, легко розкинувши ноги носками зовні; покласти автомат ствольними накладками на долонь лівої руки.

- Перевести гранатомет з похідного положення в бойове:

розстібнути сумку з гранатометом; утримуючи лівою рукою сумку, правою рукою витягнути з неї ствол з кронштейном і прицілом та перекласти його в праву руку, потім витягнути з сумки правою рукою корпус ударно-спускового механізму з казенником; з(єднати ствол гранатомету з казенником і корпусом ударно-спускового механізму; перевірити положення перевідника (має стояти в положенні ПР); приєднати гранатомет до автомату, для чого утримуючи автомат за пістолетну рукоятку або за шийку прикладу, лівою рукою прикласти гранатомет кронштейном до ствола автомату знизу так, щоби газова камера автомату розташовувалась проміж передньою та задньою опорами кронштейну, та, притискуючи гранатомет до ствола автомату, просунути його назад до упору виступів передньої опори кронштейну в газову камеру автомату до клацання застібки кронштейна; подовжньою качкою гранатомету перевірити надійність фіксації гранатомету на автоматі; з сумки витягти правою рукою затильник та установити його на прикладі, закріпити ременем; поставити великим пальцем лівої руки цілик в бойове положення та перевірити, щоб він був установлений на відповідне ділення; застібнути сумку для гранатомету.

- Зарядити автомат:

дістати з сумки споряджений магазин та приєднати його до автомату; зняти автомат з запобіжника; відвести затворну раму за рукоятку перезаряджання назад до відмови та відпустити її; поставити автомат на запобіжник.

- Зарядити гранатомет:

взяти правою рукою автомат за ствольну коробку проміж магазином та рукояткою гранатомету, утримуючи автомат в напрямку стрільби (в положенні лежачи дозволяється упирати  магазин в ґрунт), лівою рукою витягти постріл з сумки (для першого заряджання використовувати перший постріл зверху в правому ряду); вставити постріл хвостовою частиною в ствол гранатомету та просунути його до упору в казенник та западання фіксатора в фіксуючу канавку пострілу, при цьому має чутися клацання фіксатору; взяти автомат у відповідне положення для стрільби (перенести праву руку на  пістолетну рукоятку, лівою - за рукоятку гранатомету); перевести запобіжник в положення ОГ, прицілиться, доповісти: “Автоматник Петренко, до бою готовий”.

Умови виконання нормативу № 1 з вогневої підготовки – “Приготування до стрільби з ГП-25  з положення лежачи”:

Той, хто вчиться у вихідному положенні в 10 метрах від вогневої позиції.

Автомат в положенні “на ремінь”, гранатомет, магазин в сумках на ремені, постріл в сумці на груді.  Сумки застібнути.

Керівник вказує вогневу позицію, положення для стрільби та подає команду “До бою”. Той,  хто вчиться займає вогневу позицію, приймає положення для стрільби лежачи, переводить гранатомет з похідного положення у бойове, заряджає його та доповідає: “Автоматник Петренко до бою готовий”.

На прицілі повинні бути нульові установки.

Час відраховується від команди “До бою” до доповіді того, хто вчиться “До бою готовий”.

Оцінка:          		“відмінно”     –   	25 секунд.

“добре”           – 	30 секунд.

“задовільно” –  35 секунд.

“Приготування до стрільби з ГП-25  з положення з коліна”.

В залежності від умов місцевості  та вогню противника стрільба з ГП-25  може вестись з положення лежачи, з коліна та стоячи. Для заняття вогневої позиції подається команда: “Автоматнику Петренко, вогнева позиція біля каменів, з коліна - до бою”.

Порядок дій при приготуванні до стрільби з ГП-25

з положення з коліна:

- Прийняти положення для стрільби з коліна:

взяти автомат правою рукою за ствольні накладки дульною частиною вперед та одночасно з цим, відставивши праву ногу назад, опуститися на праве коліно та присісти на каблук; голінь лівої ноги при цьому має залишатися у вертикальному положенні, а стегна мають складати кут, близький до прямого;  перекласти автомат цівкою в ліву руку, спрямував його в сторону стрільби.

- Перевести гранатомет з похідного положення в бойове:

утримуючи автомат на передпліччі лівої руки, розстібнути сумку з гранатометом; утримуючи лівою рукою сумку, правою рукою витягнути з неї ствол з кронштейном і прицілом та перекласти його в праву руку, потім витягнути з сумки правою рукою корпус ударно-спускового механізму з казенником; з(єднати ствол гранатомету з казенником і корпусом ударно-спускового механізму; перевірити положення перевідника (має стояти в положенні ПР); приєднати гранатомет до автомату, для чого утримуючи автомат за пістолетну рукоятку або за шийку прикладу, лівою рукою прикласти гранатомет кронштейном до ствола автомату знизу так, щоби газова камера автомату розташовувалась проміж передньою та задньою опорами кронштейну, та, притискуючи гранатомет до ствола автомату, просунути його назад до упору виступів передньої опори кронштейну в газову камеру автомату до клацання застібки кронштейна; подовжньою качкою гранатомету перевірити надійність фіксації гранатомету на автоматі; з сумки витягти правою рукою затильник та установити його на прикладі, закріпити ременем; поставити великим пальцем лівої руки цілик в бойове положення та перевірити, щоб він був установлений на відповідне ділення; застібнути сумку для гранатомету.

3. Зарядити автомат:

дістати з сумки споряджений магазин та приєднати його до автомату; зняти автомат з запобіжника; відвести затворну раму за рукоятку перезаряджання назад до відмови та відпустити її; поставити автомат на запобіжник.

4.Зарядити гранатомет:

взяти правою рукою автомат за ствольну коробку проміж магазином та рукояткою гранатомету, утримуючи автомат в напрямку стрільби (в положенні лежачи дозволяється упирати  магазин в ґрунт), лівою рукою витягти постріл з сумки (для першого заряджання використовувати перший постріл зверху в правому ряду); вставити постріл хвостовою частиною в ствол гранатомету та просунути його до упору в казенник та западання фіксатора в фіксуючу канавку пострілу, при цьому має чутися клацання фіксатору; взяти автомат у відповідне положення для стрільби (перенести праву руку на  пістолетну рукоятку, лівою - за рукоятку гранатомету); перевести запобіжник в положення ОГ, прицілиться, доповісти: “Автоматник Петренко, до бою готовий”.

Умови виконання нормативу № 1 з вогневої підготовки – “Приготування до стрільби з ГП-25  з положення з коліна”:

Той, хто вчиться у вихідному положенні в 10 метрах від вогневої позиції.

Автомат в положенні “на ремінь”, гранатомет, магазин в сумках на ремені, постріл в сумці на груді.  Сумки застібнути.

Керівник вказує вогневу позицію, положення для стрільби та подає команду “До бою”. Той,  хто вчиться займає вогневу позицію, приймає положення для стрільби лежачи, переводить гранатомет з похідного положення у бойове, заряджає його та доповідає: “Автоматник Петренко до бою готовий”.

На прицілі повинні бути нульові установки.

Час відраховується від команди “До бою” до доповіді того, хто вчиться “До бою готовий”.

Оцінка:          		“відмінно”     –   25 секунд.

“добре”           –   30 секунд.

“задовільно” –  35 секунд.

Приготування до стрільби з ГП-25  з положення стоячи”.

В залежності від умов місцевості  та вогню противника стрільба з ГП-25  може вестись з положення лежачи, з коліна та стоячи. Для заняття вогневої позиції подається команда: “Автоматнику Петренко, вогнева позиція біля каменів, стоячи - до бою”.

Порядок дій при приготуванні до стрільби з ГП-25

з положення стоячи:

- Прийняти положення для стрільби стоячи:

Повернутися на півоберта направо по відношенню до напрямку на ціль та, не приставляючи лівої ноги, відставити її вліво приблизно на ширину плеч, як зручніше автоматнику, розподілив вагу тіла рівномірно на обидві ноги. Одночасно, подаючи праву руку по ременю автомата трохи вгору, зняти автомат з плеча та, підхопивши його лівою рукою знизу за цівку та ствольну накладку, енергійно подати дульною частиною вперед, в сторону стрільби.

- Перевести гранатомет з похідного положення в бойове:

утримуючи автомат на передпліччі лівої руки, розстібнути сумку з гранатометом; утримуючи лівою рукою сумку, правою рукою витягнути з неї ствол з кронштейном і прицілом та перекласти його в праву руку, потім витягнути з сумки правою рукою корпус ударно-спускового механізму з казенником; з(єднати ствол гранатомету з казенником і корпусом ударно-спускового механізму; перевірити положення перевідника (має стояти в положенні ПР); приєднати гранатомет до автомату, для чого утримуючи автомат за пістолетну рукоятку або за шийку прикладу, лівою рукою прикласти гранатомет кронштейном до ствола автомату знизу так, щоби газова камера автомату розташовувалась проміж передньою та задньою опорами кронштейну, та, притискуючи гранатомет до ствола автомату, просунути його назад до упору виступів передньої опори кронштейну в газову камеру автомату до клацання застібки кронштейна; подовжньою качкою гранатомету перевірити надійність фіксації гранатомету на автоматі; з сумки витягти правою рукою затильник та установити його на прикладі, закріпити ременем; поставити великим пальцем лівої руки цілик в бойове положення та перевірити, щоб він був установлений на відповідне ділення; застібнути сумку для гранатомету.

- Зарядити автомат:

дістати з сумки споряджений магазин та приєднати його до автомату; зняти автомат з запобіжника; відвести затворну раму за рукоятку перезаряджання назад до відмови та відпустити її; поставити автомат на запобіжник.

- Зарядити гранатомет:

взяти правою рукою автомат за ствольну коробку проміж магазином та рукояткою гранатомету, утримуючи автомат в напрямку стрільби (в положенні лежачи дозволяється упирати  магазин в ґрунт), лівою рукою витягти постріл з сумки (для першого заряджання використовувати перший постріл зверху в правому ряду); вставити постріл хвостовою частиною в ствол гранатомету та просунути його до упору в казенник та западання фіксатора в фіксуючу канавку пострілу, при цьому має чутися клацання фіксатору; взяти автомат у відповідне положення для стрільби (перенести праву руку на  пістолетну рукоятку, лівою - за рукоятку гранатомету); перевести запобіжник в положення ОГ, прицілиться, доповісти: “Автоматник Петренко, до бою готовий”.

Умови виконання нормативу № 1 з вогневої підготовки – “Приготування до стрільби з ГП-25  з положення стоячи”:

Той, хто вчиться у вихідному положенні в 10 метрах від вогневої позиції.

Автомат в положенні “на ремінь”, гранатомет, магазин в сумках на ремені, постріл в сумці на груді.  Сумки застібнути.

Керівник вказує вогневу позицію, положення для стрільби та подає команду “До бою”. Той,  хто вчиться займає вогневу позицію, приймає положення для стрільби лежачи, переводить гранатомет з похідного положення у бойове, заряджає його та доповідає: “Автоматник Петренко до бою готовий”.

На прицілі повинні бути нульові установки.

Час відраховується від команди “До бою” до доповіді того, хто вчиться “До бою готовий”.

Оцінка:          		“відмінно”     –   25 секунд.

“добре”           –   30 секунд.

“задовільно” – 35 секунд.