“ Неповне розбирання гранатомета РПГ-7”

Неповне розбирання РПГ-7В проводиться для чищення, змащування та огляду гранатомета. Розбирання гранатомета необхідно здійснювати на столі, або чистій підстилці, застосовуючи при цьому комплект ЗІП;  частини та механізми класти у порядку розбирання; поводитись з ними обережно; не класти частини одну на одну; не припускати надмірних зусиль та різких ударів.

Порядок неповного розбирання  РПГ-7:

- Зняти чохли, спочатку з казенної частини а потім з дульної частини гранатомета.

- Відокремити ударно-спусковий механізм:

-   покласти гранатомет на стіл планкою для кронштейна  оптичного прицілу

вниз;

- натиснути ключем-викруткою  або пристроєм  для розбирання та складання ударно-спускового механізму на розрізну частину чеки та утопити її;

- виштовхнути (вибити)  чеку;

- взяти рукоятку правою рукою та відокремити ударно-спусковий механізм від стволу;

- Відокремити бойковий механізм:

- повернути гранатомет бойковим механізмом догори або поставити гранатомет у вертикальне положення дульною часиною догори;

- утримуючи ствол лівою рукою, правою за допомогою ключа-викрутки викрутити ніпель;

- витягнути з основи бойкового механізму бійок , пружину бійка та опорну втулку.

4.  Відокремити кришку корпуса ударно-спускового механізму :

- утримуючи ударно-спусковий механізм лівою рукою, правою-за допомогою ключа-викрутки викрутити 4 гвинта;

- зняти кришку корпусу ударно-спускового механізму.

“ Складання гранатомета РПГ-7 після неповного розбирання ”

Складання РПГ-7В необхідно здійснювати на столі, або чистій підстилці, застосовуючи при цьому комплект ЗІП;  частини та механізми класти у порядку розбирання; поводитись з ними обережно; не класти частини одну на одну; не припускати надмірних зусиль та різких ударів.

Порядок складання  РПГ-7В після неповного розбирання:

- Приєднати кришку  корпусу  ударно-спускового механізму:

- поставити  на місце  кришку корпусу;

- загвинтити 4 гвинти.

- Приєднати бойковий механізм:

- поставити на бійок пружину;

- вставити опорну втулку та бійок з пружиною в основу бойкового механізму;

- за допомогою ключа-викрутки загвинтити ніпель до упору в опорну втулку.

- Приєднати ударно-спусковий механізм:

- ввести виступ основи бойкового механізму у виріз на корпусі ударно-спускового механізму;

- притиснути ударно-спусковий механізм до стволу;

- з лівої сторони вставити  (забити) чеку у отвір.

- Перевірити правильність складання гранатомета:

- поставити курок на бойовий звід  (при цьому  має бути чутне клацання);

- натиснути  на спусковий гачок – він повинен енергійно вдарити по бійку.

- Надіти чохли:

- спочатку на дульну частину, а потім на казенну частину гранатомета.