ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир_______________ роти

_____________________________                                                                    			                                                                „___”   _________________  2018 р.

ІНСТРУКТИВНА ЗАПИСКА

проведення заняття з вогневої підготовки з особовим складом_______________

„___” ___________ 2018 р.

Тема: Вивчення матеріальної частини кулемета Калашникова КК. Тренування у розбиранні та складання кулемета.

Час:          30 хвилин.

Місце:        навчальний клас

Матеріальне забезпечення: «Настанова  по стрілецькій справі  7,62 мм кулемету Калашникова КК» ; підручник «Стрілецька зброя та  вогнева підготовка» ч.І, посібник  «Вогнева  підготовка механізованих підрозділів».

| № | УЧБОВІ ПИТАННЯ | ЧАС | Послідовність навчання, команди та нормативи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | Матеріальна частина кулемета Калашникова КК - розповісти та показати на кулеметі основні частини та механізми Порядок розбирання та складання КК - керівник знаходиться так, щоб усі бачили його дії. - кожний елемент розбирання кулемету спочатку назвати і потім показати усім. - доповісти порядок та умови виконання нормативу №13(14), оціночні показники; - прийняти норматив. | 8 хв. 20 хв. | Порядок роботи: доведення порядку роботи на навчальному місці та заходів безпеки при виконанні практичних дій; удосконалення знання матеріальної частини КК та його бойових властивостей ; зразковий показ дій та пояснення порядку виконання розбирання та складання кулемету КК; порядок споряджання стрічки патронами; тренування у виконанні розбирання та складання кулемета КК; споряджання стрічки патронами; тренування дій, тих хто навчається у приготуванні до стрільби з КК; оголошення оцінок та визначення кращих. Кулемет Калашникова КК складається з наступних частин та механізмів: ствол. ствольна коробка з кришкою, основою приймача і прикладом. затворна рама з витягувачем та газовим поршнем. затвор. зворотно-бойова пружина з направляючим стержнем. трубка газового поршня з сошкою. спусковий механізм. В комплект кулемета входять: коробка з стрічками, прилади; ремінь, чохол та запасний ствол і прилад для стрільби холостими набоями. Розбирання може бути неповним і повним. Неповне розбирання КК здійснюється для огляду, чищення та змащення. Порядок неповного розбирання КК : Встановити кулемет на сошку, відкрити кришку ствольної коробки, підняти основу приймача, відвести затворну раму в заднє положення та перевірити чи немає патрона в патроннику. Після цього затворну раму плавно відпустити з бойового взведення. Відділити коробку зі стрічкою від кулемета. Відокремити пенал з приладдям. Відділити коліна шомпола від ноги сошки. Відділити спрямовуючий стержень з поворотно-бойовою пружиною. Відділити затворну раму із затвором. Відділити затвор від затворної рами. Відділити ударник від затвору. Відділити ствол. . Чищення і змащування. Чищення проводиться в такому порядку: 1. Підготувати матеріали для чистки і змащування. 2. Розібрати кулемет. 3. Оглянути приладдя і підготувати його для використання під час чищення. 4. Почистити канал стволу. 5. Почистити газову камеру. 6. Почистити ствольну коробку, затворну раму, газову трубку, газовий поршень. 7. Решту частин із металу насухо витерти мотлохом. 8. Дерев'яні частини обтерти сухим ганчір’ям. По закінчені чищення доповісти командиру відділення; з дозволу командира проводиться змащування та збирання кулемета. Змащування проводиться в такому порядку: 1. Змастити канал ствола. 2. Решту частин з металу покрити за допомогою промасленого ганчір’я тонким шаром мастила. Дерев'яні частини не змащують. По закінченню змащування оглянути кулемет. |
| 3 | Підведення підсумків | 2 хв. | Нагадати навчальне питання, яке відпрацьовувалось у ході заняття. Відмітити дії кращих. Вказати недоліки і порядок їх усунення. Оголосити оцінки. |

Керівник заняття _________________________________