«ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир_______________ роти

_____________________________                                                                    			                                                           „___”   _________________  2018 р.

ІНСТРУКТИВНА ЗАПИСКА

проведення заняття з вогневої підготовки з особовим складом_______________

„___” ___________ 2018 р.

Тема: Вивчення матеріальної частини пістолету Макарова. Тренування у розбиранні та складання пістолету.

Час:          30 хвилин.

Місце:        навчальний клас

Матеріальне забезпечення: пістолет ПМ - 4 од., навчальні патрони - 32 шт., спорядження та екіпіровка  стрільця – 4 комплекти, стіл - 1 шт.,  плащ-палатка – 4 шт., секундомір -1 од., прапорці – 2 комплекти, оціночна відомість, НТК по матеріальній частині пістолету Макарова та його бойових властивостей.

| № з/п | Учбові питання | Час | Послідовність навчання, команди та нормативи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матеріальна частина пістолету ПМ | 10 хв. | Порядок роботи: доведення порядку роботи на навчальному місці та заходів безпеки при виконанні практичних дій; вивчення матеріальної частини пістолету Макарова та його бойових властивостей; зразковий показ дій та пояснення порядку виконання розбирання та складання пістолету; тренування у виконанні розбирання і складання пістолету та спорядження магазину патронами ; оголошення оцінок та визначення кращих. 9 мм пістолет Макарова є особовою зброєю нападу та захисту, що призначений для поразки противника на коротких відстанях. Вогонь із пістолета найбільш ефективний на відстані до 50 м. Убивча сила кулі зберігається до 350 м. Вогонь із пістолета ведеться одиночними пострілами. Бойова швидкострільність пістолета до 30 пострілів на хвилину. Вага пістолета разом із зарядженим магазином - 810 гр. Для стрільби з пістолета застосовуються 9мм пістолетні патрони. Початкова швидкість польоту кулі - 315 м/с. Подача патронів до патронника при стрільбі проводяться з магазину місткістю в 8 патронів. Пістолет, простий за будовою і в застосуванні завжди готовий до дії. Пістолет - зброя самозарядна, так як його перезарядка під час стрільби проходить автоматично. Робота автоматики пістолета заснована на принципі використання енергії віддачі вільного затвора. Затвор із стволом щеплення не мають. Надійність каналу ствола при пострілі досягається великою масою затвору і силою повернення пружини. В пістолеті ударно-спусковий механізм куркового типу самозводний, що дозволяє відкривати вогонь баз попереднього взведення курка безпосереднім натиском на хвіст спускового гачка. Безпека в поводженні з пістолетом забезпечується запобіжником. Пістолет складається з таких частин і механізмів : 1. Рамка зі стволом та спусковою скобою. 2. Затвор з ударником, викидачем та запобіжником. 3. Зворотна пружина. 4. Ударно-спусковий механізм. 5. Рукоятка з гвинтом. 6. Затворна затримка. 7. Магазин. До кожного пістолета додаються приладдя: запасний магазин, протирка , кобура , пістолетний ремінчик . Неповне розбирання і складання після неповного розбирання пістолета. Чищення та змащування. Неповне розбирання проводиться для чистки, змащення й огляду ПМ. При цьому повинні дотримуватися певні правила: - розбирання й складання проводити на столі, а в степу - на чистій підстилці; - частини й механізми класти по черзі розбирання, не докладати надмірних зусиль та різких зіткнень; - при складанні звертати увагу на нумерацію частин, щоб не спутати з частинами інших пістолетів. Неповне розбирання пістолета проводити в такому порядку : 1. Витягнути магазин з основи руків’я і перевірити, чи не залишилися патрони в патроннику. 2. Відділити затвор від рамки. 3. Зняти зі ствола зворотну пружину. Збирання пістолета після неповного розбирання проводити у зворотній послідовності з перевіркою правильності збирання. Чищення та змащування пістолета Пістолет повинен зберігатися у чистоті та справності. Це досягається завдяки своєчасній і правильної чистці й змащуванні; обережно поводитися з пістолетом, правильно зберігати. Чищення пістолета проводиться: - у бойовій обстановці, на маневрах, при довгому навчанні в степу - щодня, під час затишшя бою або в перервах між заняттями; - після навчання, нарядів і занять у степу без стрільби - відразу ж по закінченню навчання, наряду або заняття; - після стрільби - відразу по закінченню стрільби необхідно почистити й змастити канал ствола та патронник; закінчити чистку пістолета після повернення зі стрільби; в наступні 3-4 дні чистку проводити щодня; - якщо пістолет не застосовується - чистку проводити щотижня. Для чищення та змащування пістолета використовують: - рідке рушничне мастило при t( повітря від +5 до -50(С; - рушничне мастило при t( повітря від +5(С та вище; - розчин РЧС (розчин чистки стволів); - мотлох або папір КВ-22; - клоччя. Для зручності чистки пазів, вирізів можна застосовувати дерев'яні палички. В умовах степу чистка пістолета проводиться лише рідким рушничним мастилом. |
| 2 | Виготовлення до стрільби з пістолета ПМ | 15 хв. | Порядок виготовлення до стрільби За командою: «Заряджай», той , що стріляє повинен: - вийняти пістолет із кобури; витягнути магазин із руків’я; покласти пістолет в кобуру; - спорядити магазин патронами; - вийняти пістолет з кобури правою рукою і вставити магазин в руків’я; - включити запобіжник і вкласти пістолет в кобуру. За командою керівника: «До бою» той хто стріляє заряджає пістолет, знімає пістолет ПМ з запобіжника і доповідає: «Студент Іванов до бою готовий». Умови виконання нормативу № 1 «Приготування до стрільби із пістолета ПМ під час дій у пішому порядку» Той хто стріляє зі зброєю у вихідному положенні на відстані 10 м від вогневої позиції. Пістолет ПМ і магазин з 5-ма учбовими патронами у кобурі на ремені, кобура застебнута. Керівник вказує вогневу позицію, положення для стрільби і подає команду: «До бою». Той хто навчається, готується до стрільби (заряджає зброю) і доповідає: «Студент Іванов до бою готовий» Оцінки за часом: відмінно – 7 с., добре – 8 с., задовільно – 10 с. |
| 3 | Розбір заняття | 5 хв. | Нагадати навчальні запитання і вказати як вони відпрацьовані. Відмітити дії кращих та вказати недоліки і порядок їх усунення. Оголосити оцінки. |

Керівник заняття: _____________________________