ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир_______________ роти

_____________________________                                                                    			                                                                „___”   _________________  20   р.

ІНСТРУКТИВНА ЗАПИСКА

проведення заняття з вогневої підготовки з особовим складом_______________

„___” ___________ 20   р.

Тема: Вивчення матеріальної частини снайперської гвинтівки Драгунова. Тренування у розбиранні та складання СГД.

Час:          30 хвилин.

Місце:        навчальний клас

Матеріальне забезпечення: «Настанова  по стрілецькій справі  7,62 мм  снайперська гвинтівка Драгунова СГД» ; підручник «Стрілецька зброя та  вогнева підготовка» ч.І, посібник  «Вогнева  підготовка механізованих підрозділів».

| № | УЧБОВІ ПИТАННЯ | ЧАС | Послідовність навчання, команди та нормативи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Матеріальна частина снайперської гвинтівки Порядок неповного розбирання та складання снайперської гвинтівки. | 8 хв. 20 хв. | Порядок роботи: доведення порядку роботи на навчальному місці та заходів безпеки при виконанні практичних дій; удосконалення знання матеріальної частини СГД та її бойових властивостей ; зразковий показ дій та пояснення порядку виконання розбирання та складання снайперської гвинтівки; порядок споряджання магазину патронами; тренування у виконанні розбирання та складання снайперської гвинтівки; споряджання магазину патронами; тренування дій, тих хто навчається у приготуванні до стрільби з СГД; оголошення оцінок та визначення кращих. 7,62 мм снайперська гвинтівка Драгунова є зброєю снайперів і призначена для знищення різних відкритих і замаcкованих поодиноких цілей, що з'являються і рухаються. Вогонь із снайперської гвинтівки найбільш ефективний на відстані до 800 м. Прицільна дальність стрільби з оптичним прицілом – 1300 м, з відкритим прицілом - 1200 м. Дальність прямого пострілу по грудної фігурі - 430 м, а по фігурі, що біжить – 640 м. Бойова швидкострільність до 30 п/хв. Вага снайперської гвинтівки з незарядженим магазином і щокою прикладу – 4,3 кг. Для стрільби зі снайперської гвинтівки застосовуються гвинтівочні патрони зі звичайними, трасуючими і бронебійно-запальними кулями або гвинтівочні снайперські патрони. Вогонь зі снайперської гвинтівки ведеться одиночними пострілами. При стрільбі патрони подаються із коробчатого магазину місткістю 10 патронів. Загальна будова снайперської гвинтівки: ствол зі ствольною коробкою, відкритим прицілом і прикладом; кришка ствольної коробки; зворотний механізм; затворна рама; затвор; газова трубка з регулятором; газовий поршень; штовхач; пружина; ствольні накладки (права і ліва); Оптичний приціл є основним прицілом снайперської гвинтівки. Збільшення прицілу у 4 рази, поле зору - 6(. Оптичний приціл складається з механічної і оптичної частин. Механічна частина прицілу: корпус, верхній і боковий маховики, освітлення сітки, висувна та бленда, гумовий наглазник, ковпачок. До комплекту снайперської гвинтівки входять: чохол для оптичного прицілу та магазинів; сумочка для перенесення зимового обладнання для освітлення сітки, запасних батарейок та масельнички. Порядок неповного розбирання СГД - зняти магазин та перевірити, чи немає у патроннику патрона; - зняти оптичний приціл; - зняти щоку прикладу; - зняти кришку ствольної коробки з поворотним механізмом; - зняти затворну раму з затвором; - відокремити затвор від затворної рами; - зняти ударно-спусковий механізм; - зняти ствольні накладки; - зняти газовий поршень і штовхач з пружиною Збирання проводиться в зворотному порядку. Чищення і змащування. Чищення проводиться в такому порядку: 1. Підготувати матеріали для чистки і змащування. 2. Розібрати гвинтівку 3. Оглянути приладдя і підготувати його для використання під час чистки. 4. Почистити канал стволу. 5. Почистити газову камеру. 6. Почистити коробку, затворну раму, газову трубку, газовий поршень. 7. Решту частин із металу насухо витерти мотлохом. 8. Дерев'яні частини обтерти сухим ганчір’ям. По закінчені чистки снайпер доповідає командиру відділення; з дозволу командира проводиться змащування та збирання гвинтівки. Змащування проводиться в такому порядку: 1. Змастити канал ствола. 2. Решту частин з металу покрити за допомогою промасленого ганчір’я тонким шаром мастила. Дерев'яні частини не змащують. По закінченню змащування оглянути гвинтівку. |
| 3 | Підведення підсумків | 2 хв. | Нагадати навчальне питання, яке відпрацьовувалось у ході заняття. Відмітити дії кращих. Вказати недоліки і порядок їх усунення. Оголосити оцінки. |

Керівник заняття _________________________________