Розділ IV

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА.

Заходи безпеки під час проведення занять з вогневої підготовки.
Вимоги безпеки під час проведення стрільб

Безпека під час стрільби досягається чіткою організацією стрільб, точним дотриманням правил та вимог безпеки, високою дисциплінованістю всіх військовослужбовців.

Особовий склад, який не засвоїв правила та вимоги безпеки, до стрільби та її обслуговування не допускається.

Кожний військовослужбовець повинен беззаперечно та точно виконувати всі правила та вимоги безпеки під час стрільби.

Пересування на полігоні дозволяється лише по дорогах та в районах, які позначені начальником полігона.

Забороняється заходити (заїжджати) на ділянки, де є снаряди, міни, бомби, вибухові речовини. Ці ділянки є забороненими зонами з відповідними попереджувальними написами.

Забороняється торкатися снарядів, мін, бомб, вибухових речовин, які не  розірвалися, та предметів імітаційного обладнання. Кожний снаряд, міну,  бомбу, заряд вибухової речовини, що не розірвалися, відразу ж після виявлення необхідно позначити покажчиком з попереджувальним написом та повідомити начальника полігона.

Ведення вогню дозволяється тільки після підняття на всіх ділянках та командному пункті червоних прапорів ВСП.

Стрільба негайно припиняється за командою керівника або самостійно кожним екіпажем (який стріляє) у разі:

- появи людей, тварин і машин на мішеневому полі, низьколітаючих апаратів, вертольотів над районом стрільби;

- падіння снарядів (гранат) за межами безпечної зони або поблизу бліндажа, у якому перебувають люди, та втрати зв'язку з бліндажем;

- доповіді або подання встановленого сигналу з поста оточення про небезпеку продовження стрільби;

- підняття білого прапора (ВСП, ліхтарів) на командному пункті;  виникнення пожежі на мішеневому полі та на території полігона; втрати орієнтування тими, хто стріляє.

Для негайного припинення вогню усіма БМ (тими, хто стріляє) подається сигнал «Відбій», а також подається команда по радіо екіпажам, що стріляють: «Стій! Припинити вогонь» та виставляється білий прапор (ВСП, ліхтар) замість червоного.

Під час виконання вправи бойовою ручною гранатою з БМ (у пішому порядку) слід дотримуватися таких вимог безпеки:

* гранати та запали видавати тим, хто навчається, безпосередньо перед виконанням вправи;

* особам, які не навчені поводженню з гранатами, бойові гранати видавати забороняється;

* заряджати гранату (вставляти запал) дозволяється лише перед її метанням;

* переносити бойові гранати та запали тільки в гранатних сумках, при цьому запал повинен бути загорнутий у папір або дрантя;

* не дозволяється розбирати бонові гранати та усувати в них несправності; оберігати гранати та запали від сильних поштовхів, ударів, вогню, бруду та вологості.

Категорично забороняється:

- заряджати зброю бойовими та холостими набоями, а також бойовими та інертними гранатами до сигналу "Вогонь" (команди керівника, командира);

- направляти зброю на людей, у бік або в тил стрільбища незалежно від того, заряджена вона чи ні;

- відкривати та вести вогонь: з несправної зброї, несправними боєприпасами або боєприпасами, які не передбачені таблицями стрільби для цієї системи: за межі небезпечних напрямків стрільби: при піднятому білому прапорі на командному (дільничному) пункті та укриттях (бліндажах): по бліндажах, незалежно від того, перебувають у них люди чи ні, а також по інших спорудах (вишках, тригонометричних пунктах); після утикання гармати у грунт або перешкоду; під час перебування людей на БМ або попереду них; у разі незачинених люків БМ, а також втрати зв'язку з керівником стрільби;

- залишати де б то не було заряджену зброю або передавати її іншим особам; залишати на вогневій позиції (місці для стрільби) індивідуальну зброю без команди керівника (командира);

- перебувати людям та розмішувати боєприпаси, горючі й вибухові речовини позаду РПГ та СПГ у секторі 90° та ближче 30м;

- упирати казенний зріз ствола гранатомета в будь-які предмети або у грунт; використовувати гранати, які мають зовнішні пошкодження;

- знімати запобіжний ковпачок з головної частини підривника бойової гранати під час стрільби у дощ та сильний сніг;

- розташовувати під час стрільби з окопу казенний зріз ствола РПГ ближче 2 м, а СПГ - 7 м від задньої стінки окопу;

Необхідно підкреслити, що перелічені вище вимоги заходів безпеки мають загальний характер, а більш конкретні вимоги ставляться до різних видів стрілецької зброї та до виконання практичних стрільб тими, хто навчається.

ОСНОВИ БАЛІСТИКИ. ПОНЯТТЯ ПРО ТИСЯЧНУ

Явище пострілу та його періоди

Балістика - наука про рух снаряду. На тепер балістика поділяється на дві самостійні науки: внутрішню балістику та зовнішню.

Внутрішня балістика - це наука, що займається вивченням процесів, які відбуваються під час пострілу та під час руху кулі (гранати) у каналі ствола.

Постріл - викидання кулі (гранати) з каналу ствола, зброї енергією газів, які утворюються під час згоранні порохового заряду.

Під час пострілу зі стрілецької зброї від удару по капсулю бойового патрона миттєво вибухає ударна суміш капсуля. Сильне полум'я, що виникає через отвори на дні гільзи проникає в товщу порохового заряду, запалюючи зерна пороху.

Пороховий заряд, згораючи майже миттєво, виділяє велику кількість сильно нагрітих газів, які створюють у каналі ствола високий тиск на дно кулі, дно та стінки гільзи, а також на стінки ствола і затвора. Зустрічаючи опір міцних стінок ствола і дна гільзи, що упирається в затвор, порохові гази спрямованні у бік найменшого опору, штовхаючи кулю попереду себе. Остання врізається в нарізи, обертаючись, проходить з безперервно зростаючою швидкістю каналом ствола і викидається назовні. Тобто відбувається постріл.

Тиск газів на дно гільзи викликає рух зброї назад. Від тиску газів на дно гільзи і ствола відбувається їх розтяг (пружна деформація), і гільза, міцно притискаючись до патронника, перешкоджає прориванню порохових газів у бік затвора (цей процес називається обтюрацією). Водночас під час пострілу виникають коливальний рух (вібрація) ствола і його нагрівання. Розжарені гази і частинки незгорілого пороху, які виходять із каналу ствола слідом за кулею,  під час зустрічі з повітрям породжують полум'я і ударну хвилю. Остання є джерелом звуку під час пострілу.

Явище пострілу характеризується такими особливостями:

- великою величиною тиску газів (2-3 тис. і більше атмосфер);

- високою температурою порохових газів (2500-3500º);

- малим терміном дії (0,001-0,06 сек.);

- горінням порохового заряду в об’ємі який швидко змінюється.

Хоча постріл відбувається в дуже короткий проміжок часу (0,001-0,06с), у ньому розрізняють чотири послідовних періоди:

- Попередній (період форсування) .

- Перший або основний (період максимального тису).

- Другий (період дульної швидкості).

- Третій (після дії газів або період початкової швидкості)

Рис. 44. Чотири послідовних періоди пострілу

Попередній період (період форсування)  продовжується від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи ствола. Під час цього періоду в каналі ствола виникає тиск газів, необхідний для того, щоб зсунути кулю з місця й подолати опір її оболонки врізанню в нарізи ствола. Цей тиск називається тиском форсування, він дорівнює 250-500 кг/см2 в залежності від устрою нарізів, ваги й твердості її оболонки. (Наприклад, у стрілецької зброї під патрон зразку 1943 р. тиск форсування дорівнює близько 300 кг/см2). Вважають, що горіння порохового заряду в цьому періоді відбувається в постійному об’ємі, оболонка врізається в нарізи миттєво, а рух кулі починається відразу ж при досягненні в каналі ствола тиску форсування.

Перший або основний період (період максимального тису) продовжується від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду відбувається в об’ємі, який швидко змінюється. На початку періоду, коли швидкість руху кулі по каналу ствола ще невелика, кількість газів зростає  швидше, ніж об’єм позакульного простору (простір між дном кулі та дном гільзи), тиск газів швидко підвищується й досягає найвищої величини) наприклад, у стрілецької зброї під патрон зразку 1943р. - 2800 кг/см2, а під гвинтівочний патрон - 2900 кг/см2. Цей тиск називається максимальним тиском. Він створюється у стрілецької зброї при проходженні кулею 4-6 см шляху. Далі, внаслідок швидкого збільшення швидкості руху кулі, об’єм позакульного простору збільшується швидше притоку нових газів, і тиск починає падати, наприкінці періоду він дорівнює десь 2/3 максимального тиску. швидкість руху кулі постійно збільшується і наприкінці періоду досягає приблизно 3/4 початкової швидкості. Пороховий заряд згорає незадовго до того, як куля вилетить з каналу ствола.

Другий період (період дульної швидкості) продовжується від моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу ствола. З початку цього періоду прилив порохових газів закінчується, однак сильно стиснуті й нагріті гази розширюються, та, здійснюючи тиск на кулю, збільшують швидкість її руху. Падіння тиску в другому періоді відбувається досить швидко й близько дулового зрізу - дуловий тиск складає в різних зразків зброї 300-900 кг/см2. Швидкість кулі в момент вильоту її з каналу ствола (дулова швидкість) трохи менше початкової швидкості. У деяких видах стрілецької зброї, особливо короткоствольних, другий період відсутній, тому, що повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу ствола Фактично не відбувається.

Третій період, або період після дії газів  (період початкової швидкості) триває від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових газів на кулю. Протягом цього періоду порохові гази, що витікають з каналу ствола зі швидкістю 1200-2000 м/сек, продовжують впливати на кулю й надають їй додаткову швидкість. Найбільшої (максимальної) швидкості куля досягає в кінці третього періоду на віддалені кількох десятків сантиметрів від дулового зрізу ствола. Цей період закінчується в той момент, коли тиск порохових газів на дно кулі буде урівноваженим опором повітря.

Початкова швидкість кулі (снаряду) та її практичне значення

Після закінчення дії на кулю порохових газів її рух продовжується за інерцією. Зустрічаючи опір повітряного середовища, вона починає втрачати швидкість. Оскільки швидкість кулі весь час змінюється, її прийнято фіксувати тільки в яких-небудь певних фазах руху.

Початковою швидкістю кулі називається швидкість, з якою куля залишає канал ствола, тобто швидкість руху кулі біля точки вильоту (біля дулового зрізу). Початкова швидкість кулі вимірюється в метрах на секунду (м/с).

За початкову швидкість приймається умовна швидкість, котра більше дулової й менше максимальної. Величина швидкості кулі зазначається в таблицях стрільби і в бойових характеристиках зброї. Так початкова швидкість при стрільбі з АКМ - 715 м/с, РКК - 745 м/сек, КК - 825 м/с СГД - 830 м/с, АК-74 - 900 м/с.

Початкова швидкість кулі - одна з найважливіших характеристик бойових властивостей зброї. Збільшення початкової швидкості збільшує дальність польоту кулі, дальність прямого пострілу, убивчу й пробивну дію, зменшує вплив зовнішніх умов на її політ.

Величина початкової швидкості кулі залежить від:

- довжини ствола;

- маси кулі;

- маси, температури вологості порохового заряду;

- форми й розмірів зерен пороху;

- щільності заряджання.

Чим довший ствол, тим більше часу на кулю діють порохові гази і тим більша початкова швидкість.

За умов постійної довжини ствола і ваги порохового заряду початкова швидкість тим більша, чим менша вага кулі.

Зміна ваги порохового заряду призводить до зміни кількості порохових газів, а звідси і до зміни величини максимального тиску в каналі ствола і

початкової швидкості кулі. Чим більша вага порохового заряду, тим більші максимальний тиск і початкова швидкість кулі.

Зі збільшенням температури порохового заряду збільшується швидкість горіння пороху, а звідси збільшуються максимальний тиск і початкова швидкість. За умови зниження температури заряду початкова швидкість зменшується.

Зі збільшенням вологості порохового заряду зменшується швидкість горіння і початкова швидкість кулі.

Форма та розміри пороху дуже впливають на швидкість горіння порохового заряду, а звідси і на початкову швидкість кулі. Вони підбираються відповідним чином під час конструювання зброї та патронів.

Збільшення щільності заряджання може призвести під час постріліу до різкого стрибка тиску і внаслідок цього - розриву ствола. Зменшення щільності заряджання викликає повільне та неправильне горіння пороху.

Величина початкової швидкості є однією з найважливіших характеристик не тільки патронів, але і зброї. Проте судити про балістичні властивості зброї тільки на основі однієї початкової швидкості кулі не можна. Необхідно знати, що швидкість кулі пов'язана з її масою. Важливо знати, яку енергію має куля та яку роботу вона може виконувати. Для цього вводяться поняття убивчість кулі і пробивна дія кулі. Убивчість кулі характеризується її енергією в момент зустрічі із ціллю. Для нанесення поразки людині достатньо енергії, що дорівнює 8 кгм, для нанесення такої ж поразки в’ючній тварині необхідна енергія близько 20 кгм.

Енергія кулі в момент зустрічі з ціллю, на різній відстані вказана в основних таблицях Наставляння зі стрілецької справи для усіх зразків зброї.

Пробивна дія кулі характеризується здатністю пробивати перешкоду (укриття) певної щільності і товщини. Пробивна дія кулі характеризується її енергією (живою силою удару) в момент зустрічі з ціллю. Убивчий тиск кулі при стрільбі з АКМ зберігається на дальності 1500 м, РКК – 1500 м, КК – 3800 м, СГД – 3800 м, ПМ – 350 м.

Пробивна дія кулі характеризується глибиною її проникання в перешкоду певної щільності.

Обґрунтування догляду за зброєю

Під час горіння заряду порохові гази у стволі зброї розвивають, як ми вже зазначали, дуже високий тиск. Навіть найменший тиск у дуловій частині ствола в момент вильоту кулі дорівнює декільком сотням атмосфер. Природно, щоб витримувати таке напруження, ствол зброї повинен мати велику міцність. Вона залежить від товщини стінок ствола і якості металу .

Звичайно міцність ствола розраховується так, щоб ствол зазнавав тільки пружних деформацій розширення, тобто під впливом тиску розширювався, а з припиненням дії тиску набирав початкових розмірів.

Якщо тиск у стволі перевищить величину, на яку розрахована міцність ствола, то ствол може зазнати залишкової деформації, яка спостерігається у вигляді роздуття ствола, а іноді і його розриву.

Роздуття ствола відбувається в тих випадках, коли в стволі зброї на шляху руху кулі знаходиться стороннє тіло (пакля, що залишилася після чищення, ганчірка, мастило, зібране в краплю, пісок, бруд і т. ін.). Стороннє тіло є перешкодою, натикаючись на яку, куля сповільнює свій рух. Гази, що виходять услід за кулею, відштовхуються від її дна і дають зворотну хвилю, але основна маса газів продовжує рухатися до дулової частини. Відбувається зіткнення двох хвиль газів, які рухаються в протилежних напрямах. Внаслідок цього позаду  кулі виникає дуже сильний тиск газів радіального напряму, що перевищує міцність стінок ствола. Він і викликає роздуття або розрив ствола.

У переважній більшості випадків у появі роздуття винен той, хто стріляє. З метою попередження роздуття необхідно ретельно протирати і уважно оглядати канал ствола перед стрільбою, а також оберігати його і патрони від забруднення.

У процесі стрільб ствол зазнає зносу. Причини, що викликають знос ствола, можна розділити на три основні групи: хімічного, механічного і термічного характеру.

У результаті дій хімічного характеру в каналі ствола утворюється нагар.

Якщо після стрільби не вичистити весь пороховий нагар, то канал ствола протягом короткого часу в місцях сколювання хрому покриється іржею, після видалення якої залишаються сліди. У разі повторення таких випадків ступінь ушкодження ствола буде збільшуватись і може призвести до виникнення раковин, тобто значних поглиблень у стінках каналу ствола. Негайне чищення і змащування каналу ствола після стрільби запобігають його ураженню іржею.

Ушкодження механічного характеру - удари і тертя кулі об нарізи, неправильне чищення - призводять до стирання полів нарізів чи округлення кутів полів нарізів, особливо їх лівої грані, викришування і сколювання хрому в місцях сітки розпалу.

Причини термічного характеру (висока температура порохових газів, періодичне розширення каналу ствола і повернення його в початковий стан) призводять до утворення сітки розгару і оплавлення поверхні стінок ствола в місцях сколювання хрому.

Під дією всіх цих явищ канал ствола розширюється, змінюється його поверхня, внаслідок чого збільшується прорив порохових газів між кулею та стінками каналу ствола, зменшується початкова швидкість кулі і збільшується розкидання куль.

Для збільшення строку придатності ствола до стрільби необхідно виконувати встановлені правила чищення і огляду зброї і боєприпасів, вживати заходів щодо зменшення нагрівання ствола під час стрільби.

Режимом вогню називається найбільша кількість пострілів, яка може бути виконана за визначений проміжок часу без шкоди для матеріальної частини зброї, порушень заходів безпеки і без зниження результатів стрільби.

З метою виконання режиму вогню необхідно проводити зміну ствола або охолоджувати його через визначену кількість пострілів.

Нехтування нормами режиму вогню призводить до надмірного нагрівання ствола і, як наслідок, до передчасного його зносу, а також до різкого зниження результатів стрільб.

Живучістю ствола називається можливість ствола витримувати визначену кількість пострілів. Після цього він зношується і втрачає свої якості (значно збільшується розкидання куль, зменшуються початкова швидкість і стійкість польоту кулі). Живучість хромованих стволів стрілецької зброї сягає 10-20 тисяч пострілів.

Підвищення живучості ствола досягається дотриманням режиму вогню, усуненням причин, що викликають роздуття ствола, своєчасним і правильним чищенням та змащуванням зброї.

Віддача зброї та кут вильоту кулі

Віддачею називається рух зброї (ствола) назад під час пострілу. Віддача відчувається як поштовх у плече, руку, ґрунт. Дія віддачі характеризується величинами швидкості та енергії.

Швидкість віддачі зброї приблизно в стільки разів менше початкової швидкості кулі, в скільки разів куля легше від зброї.

При стрільбі з автоматичної зброї, будова котрої базується на принципі використання енергії віддачі, частина її витрачається для надання руху рухомим частинам й на перезаряджання зброї. Тому енергія віддачі при пострілі з такої зброї менше ніж при стрільбі з неавтоматичної зброї або з автоматичної зброї, будова якої базується на принципі використання енергії порохових газів, що відводяться крізь отвір в стінці ствола.

Сила тиску порохових газів (сила віддачі) й сила опору віддачі (упор прикладу, руків’я, центр ваги зброї) розташовані не на одній прямій і спрямовані в протилежні боки. Вони утворюють пару сил, під дією якої дулова частина відхиляється вгору. Величина відхилу дулової частини ствола даної зброї тим більше, чим більше плече цієї пари сил.

Крім того, при пострілі ствол зброї здійснює коливальні рухи - вібрує. Внаслідок чого дулова частина ствола у момент вильоту кулі може також відхилятися від початкового положення в будь-який бік. Величина цього відхилення збільшується в разі неправильного використання упора для стрільби, забруднення зброї тощо.

В автоматичній зброї, яка має газовідвідний отвір в стволі, внаслідок тиску газів на передню стінку газової камери дулова частина зброї під час пострілу трохи відхиляється в бік, протилежній розташуванню газовідвідного отвору.

Сполучення впливу вібрування ствола, віддачі зброї та інших причин призводить до утворення кута між напрямком осі каналу ствола перед пострілом і її напрямком в момент вильоту з каналу ствола. Цей кут називається кутом вильоту.

Кут вильоту вважається позитивним, коли ось каналу ствола в момент вильоту кулі вище її положення перед пострілом і негативним, коли вона нижче.

Вплив кута вильоту на стрільбу у кожного зразка зброї усувається при приведенні його до нормального бою. Однак при порушенні правил прикладки зброї, використання упора, а також правил догляду за зброєю та її зберіганням змінюється величина кута вильоту і бій зброї. Для забезпечення одноманітності

кута вильоту й зменшення впливу віддачі на результати стрільби необхідно точно дотримуватись прийомів стрільби й правил догляду за зброєю.

З метою зменшення шкідливого впливу віддачі на результати стрільби в деяких зразках стрілецької зброї використовуються спеціальні пристрої-компенсатори. Гази, що витікають з каналу ствола, вдаряючись об стінки компенсатора, трохи опускають дулову частину ствола ліворуч й униз.

Політ кулі (гранати) в повітрі. Обертальний рух кулі.

Поняття про деривацію

Зовнішня балістика - це наука, що вивчає рух кулі (гранати) після закінчення впливу на неї порохових газів.

При вильоті кулі у повітря на неї діють дві сили: сила тяжіння й сила опору повітря. Сила тяжіння поступово відхиляє кулю вниз, а сила опору повітря уповільнює рух кулі в повітрі, намагаючись перекинути її головною частиною назад. В результаті дії цих сил швидкість польоту кулі поступово зменшується, а її траєкторія являє собою по формі нерівномірно вигнуту криву лінію.

Траєкторією називається крива лінія, яку описує центр ваги кулі при польоті у повітрі.

Сила опору повітря викликається трьома основними причинами: тертям повітря, виникненням завіхрення й виникненням балістичної хвилі.

Частинки повітря, що торкаються кулі, яка рухається, створюють тертя й зменшують швидкість польоту кулі.

Примикаючи до поверхні шар повітря, в якому рух часток змінюється від швидкості кулі до нуля, називається приграничним шаром, цей шар повітря, обтікаючи кулю, відривається від її поверхні й не встигає відразу зімкнутись за донною частиною.

За донною частиною кулі створюється розріджений простір, внаслідок чого з’являється різниця тиску на головну й донну частини. Ця різниця утворює силу, направлену в бік, зворотній руху повітря, намагаючись заповнити розрядження, що виникло за кулею, утворює завихрення.

Куля при польоті зіткається з частинками повітря і примушує їх коливатись. Внаслідок цього перед кулею підвищується щільність повітря і створюються звукові хвилі. Ось чому політ кулі супроводжується характерним звуком.

Величина сили опору повітря залежать від швидкості польоту, форми й калібру кулі.

Під дією початкових поштовхів в момент вильоту кулі з каналу ствола між віссю кулі й дотичною до траєкторії створюється кут і сила опору повітря діє не вздовж осі кулі, а під кутом до неї, намагаючись не тільки уповільніть рух кулі, але й перекинути.

Для того, щоб куля не перекидалась, їй надають за допомогою нарізів в каналі ствола обертальний рух. Наприклад, у АКМ швидкість обертання кулі в момент вильоту з каналу ствола близько 3000 обертів за секунду.

Вісь повільного конічного руху трохи відстає від дотичної до траєкторії (розміщується вище останньої). Значить, куля з потоком повітря зіткається більше нижчою частиною і вісь повільного конусового руху відхиляється у бік обертання (вправо при правій нарізці ствола).

Відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання називається деривацією. Причинами деривації є: обертальний рух кулі, опір повітря і зниження під дією сили тяжіння дотичної до траєкторії. При відсутності хоча б однієї з цих причин деривації не буде.

При стрільбі зі стрілецької зброї величина деривації незначна (на дальності 300 м вона не перевищує 0,1 тис. або 0,3 м) і її вплив на результати стрільби практично не враховується.

Стійкість гранати в польоті забезпечується наявністю стабілізатора, який дозволяє перенести центр зіткнення повітря назад, за центр ваги гранати.

Внаслідок цього сила опору повітря повертає ось гранати до дотичної траєкторії, примушуючи гранату рухатись головною частиною вперед. Для покращення густості деяким гранатам надають за рахунок витікання газів довільне обертання, внаслідок чого моменти сил, відхиляючи вісь гранати, діють послідовно в різні боки, тому густість стрільби покращується.

Траєкторія та її елементи

Для вивчення траєкторії польоту кулі (гранати) прийняті такі визначення.

Центр дулового зрізу ствола називається точкою вильоту. Точка вильоту виступає початком траєкторії.

Горизонтальна площина, що проходить через точку вильоту називається  горизонтом зброї. Траєкторія перетинає горизонт зброї в точці вильоту і в точці падіння.

Точка перетинання траєкторії з горизонтом зброї - точка падіння.

Пряма лінія, що являється продовженням осі каналу ствола наведеної зброї називається лінією піднесення.

Вертикальна площина, що проходить через лінію піднесення - площина стрільби.

Кут, який знаходиться між лінією піднесення і горизонтом зброї - кут піднесення. Якщо цей кут негативний, то він називається кутом схилення (зниження).

Пряма лінія, що виступає продовженням осі каналу ствола в момент вильоту кулі - лінія метання.

Кут, який знаходиться між лінією метання і горизонтом зброї - кут метання.

Кут, який знаходиться між лінією піднесення і лінією метання - кут вильоту.

Кут, який знаходиться між дотичною до траєкторії в точці падіння і горизонтом зброї, називається кутом падіння.

Відстань від точки вильоту до точки падіння - повна горизонтальна дальність.

Швидкість кулі (гранати) в точці падіння - кінцева швидкість.

Час руху кулі від точки вильоту до точки падіння - повний час польоту.

Найвища точка траєкторії - вершина траєкторії.

Висота траєкторії - найкоротша відстань від вершини траєкторії до горизонту зброї.

Висхідна галузь - частина траєкторії від точки вильоту до вершини траєкторії; низхідна - частина траєкторії від вершини до точки падіння.

Точка прицілювання (наводки) - точка на цілі або не на ній, в котру наводиться зброя.

Лінія прицілювання – пряма лінія, що проходить від ока стрілка через середину прорізу прицілу і вершину мушки в точку прицілювання.

Кут, який знаходиться між лінією піднесення і лінією прицілювання називаються кутом прицілювання.

Кут, який знаходиться між лінією прицілювання і горизонтом зброї називається кутом місця цілі. Він вважається позитивним, коли ціль вище горизонту зброї. Визначається він за допомогою приладів або по формулі тисячної.

Відстань від точки вильоту до перетинання траєкторії з лінією прицілювання називається прицільною дальністю.

Найкоротша відстань від будь-якої точки траєкторії до лінії прицілювання називається перевищенням траєкторії над лінією прицілювання.

Пряма, з’єднуюча точку вильоту з ціллю, називається, лінією цілі. Відстань від точки вильоту до цілі по лінії цілі називається нахиленою дальністю. При стрільбі прямою наводкою лінії цілі практично співпадають з лінією прицілювання, а нахилена дальність з прицільною дальністю.

Точка перетинання траєкторії з поверхнею цілі називається точкою зустрічі.

Кут, який знаходиться між дотичною до траєкторії і дотичною до поверхні цілі в точці зустрічі, називається кутом зустрічі.

Під кутом зустрічі вважається найменший зі суміжних кутів, який вимірюється від 0 до 90 º.

Траєкторія кулі в повітрі має наступні властивості:

- низхідна галузь коротша й крутіша за висхідну;

- кут падіння більший за кутом метання;

- кінцева швидкість кулі менша, ніж початкова;

- найменша швидкість польоту кулі при стрільбі під великими кутами метання - на висхідній галузі траєкторії, а при стрільбі під невеликими кутами метання - в точці падіння;

- час руху кулі на висхідній галузі траєкторії менше, ніж на низхідній;

- траєкторія кулі, що обертається, внаслідок пониження кулі під дією сили тяжіння і деривації являє собою лінію двоякої кривизни.

Траєкторію гранати в повітрі можна розділити на дві ділянки: активний - політ гранати під дією реактивної сили (від точки вильоту до точки, де дія реактивної сили закінчується) і пасивний - політ гранати за інерцією. Форма польоту гранати приблизно така ж, як і у кулі.

Надання стійкості гранаті на польоті замість обертального руху досягається наявністю хвостового оперення, яке має порівняльне велику поверхню, внаслідок чого центр опору гранати розташований ближче до задньої частини.

Хвостове оперення називається стабілізатором, тому, що призначене для надання гранаті стійкості.

Форма траєкторії та її практичне значення

Форма траєкторії залежить від кута піднесення. Із збільшенням кута піднесення висота траєкторії й повна горизонтальна дальність польоту кулі збільшується, але це трапляється до звісної межі. За цією межею висота траєкторії продовжує збільшуватись, а повна горизонтальна дальність починає зменшуватись.

|  | Рис. 50. Форми траєкторії |
| --- | --- |

Кут піднесення, при якому повна горизонтальна дальність польоту кулі стає найбільшою - називається кутом найбільшої дальності. Величина його для куль різних видів зброї складає близько 35°.

Траєкторії, які отримуються при кутах піднесенню менших кута найбільшої дальності називаються настильними. Траєкторії, які отримуються при кутах піднесення більших кута найбільшої дальності називаються навісними.

При стрільбі з однієї і тієї ж зброї можна отримати дві траєкторії з однаковою горизонтальною дальністю: настильну і навісну. Траєкторії, які мають однакову горизонтальну дальність при різних кутах піднесення називаються спряженими (сполученими).

При стрільбі зі стрічкової зброї і гранатометів використовуються тільки настильні траєкторії.

Чим настильніше траєкторія, тим більшим протягом місцевості ціль може бути уражена з однією установкою прицілу, тим менший вплив на результати стрільби здійснюють помилки у визначенні установки прицілу; в цьому й полягає практичне значення настильної траєкторії.

Настильність траєкторії характеризується найбільшим її перевищенням над лінією прицілювання. При даній дальності траєкторія тим більш настильна, чим менше вона підіймається над лінією прицілювання. Крім того, про настильність траєкторії можна судити за величиною кута падіння: траєкторія тим більш настильна, чим менше кут падіння.

Наземна траєкторія впливає на величину дальності прямого пострілу, ураженого, прикритого й мертвого простору.

2.3. Прямий постріл,  прикритий, уражуваний і мертвий простір, порядок               їх визначення  та  значення в бойовій обстановці

Прямий постріл - це постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією прицілювання вище цілі на всьому своєму шляху.

Дальність прямого пострілу залежить від висоти цілі та настильності траєкторії. Чим вища ціль і чим настильніша траєкторія, тим більша дальність прямого пострілу і тим на більшій протяжності місцевості ціль може бути уражена з однією установкою прицілу.

В межах дальності прямого пострілу в напружені моменти бою стрільба може вестись без перестановки прицілу; у цьому випадку точка прицілювання вибирається за нижнім обрізом цілі.

|  | Рис. 51. Прямий постріл |
| --- | --- |

Дальність прямого пострілу при стрільбі з АК-74 по грудній цілі – 440 м, по цілі, що біжить – 625 м, з КК – 400 м і 650 м, з РПГ-7 – найдієвіший вогонь по танкам, САУ та іншим цілям, висотою 2 м й більше; на дальності прямого пострілу – 330 м, СГД - по головній цілі – 350м; по грудній цілі – 430м; по цілі, що біжить – 640 м.

Дальність прямого пострілу можна визначити по таблицям, шляхом порівняння висоти цілі з величинами найбільшого перевищення траєкторії над лінією прицілювання або з висотою траєкторії.

Приклад. Визначити дальність прямого пострілу при стрільбі з КК по кулемету противника (висота цілі 0,55 м).

Рішення: 1. За таблицею перевищення середньої траєкторії над лінією прицілювання шляхом порівняння висоти цілі з найбільшим перевищенням траєкторії знаходимо: при стрільбі на 500 м з прицілом 5 найбільше перевищення траєкторії 0,75 м, що більше висоти цілі на 0,20 м, а на 400 м з прицілом 4 воно дорівнює 0,40 м, що менше висоти цілі на 0,15 м, значить, дальність прямого пострілу буде більше 400 м і менше 500 м.

2. Для визначення наскільки дальність прямого пострілу більше 400 м складемо пропорцію: 100 м (500-400) збільшують перевищення на 0,35 м (0,75-0,40); ціль вище найбільшого  перевищення на 400 м на 0,15 м (0,55-0,40). Звідси перевищенню цілі дорівнюючому 0,15 м, відповідає збільшення дальності прямого пострілу на 43 м.

Дальність прямого пострілу буде дорівнювати 443 м (400 + 43), а установка прицілу – відповідно їй – 4,5.

При стрільбі по цілях, що знаходяться на відстані більшій за дальність прямого пострілу, траєкторія поблизу її вершини піднімається вище цілі й ціль на якійсь ділянці не буде уражена при тій же установці прицілу. Однак, біля цілі буде такий простір (відстань), на якому траєкторія не піднімається вище цілі й ціль буде уражена нею.

Відстань на місцевості протягом якої низхідна галузь траєкторії не перевищує висоти цілі називається уражальним простором (глибиною уражального простору).

Глибина уражального простору залежить:

- від висоти цілі - вона буде тим більш, чим вище ціль;

- від наземності траєкторії - вона буде тим більш, чим наземніша траєкторія;

- від кута нахилу місцевості - на передньому схилі вона зменшується, на зворотному - збільшується;

Глибину уражального простору можна визначити по таблицях перевищення траєкторії над лінією прицілювання, шляхом порівняння перевищення низхідної галузі траєкторії на відповідну дальність стрільби з висотою цілі.

Приклад. Визначити глибину уражального простору при стрільбі з КК по піхоті противника (висота цілі 1,5 м) на відстані 1000 м.

Рішення 1. За таблицею перевищення середніх траєкторій над лінією прицілювання знаходимо: на 1000 м перевищення траєкторії дорівнює 0, а на 900 м - 2,7 м (більше висоти цілі). Тобто, глибина уражального простору менше 100 м. Для визначення глибини уражального простору складемо пропорцію: 100 м відповідає перевищення траєкторії 2,7 м; Хм - відповідає перевищення траєкторії - 1,5 м (висоті цілі).

На 100 м – 2,7 м різниця висоти траєкторії

х – 1,5 м (висота цілі)

х  = 55 м

Глибина уражального простору складає – 55 метрів.

Простір за укриттям, що не пробивається кулею від його гребня до точки зустрічі, називається прикритим простором (Пп). Він буде тим більше, чим більша висота прикриття й чим наземніша траєкторія.

Частина прикритого простору, на якому ціль не може бути уражена при даній траєкторії, називається мертвим (неуражальним) простором (Мнп). Мертвий простір буде тим більшим, чим більше висота укриття, менше висота цілі й наземніше траєкторія.

Частина прикритого простору, на якому ціль може бути уражена, становить уражальний простір.

Значення величини прикритого, мертвого простору дозволяє правильно використати укриття для захисту від вогню противника, а також вжити заходів для зменшення мертвих просторів шляхом правильного вибору вогневих позицій та обстрілу цілей зі зброї з найбільшою навісною траєкторією.

|  | Мал.52. Прикритий, мертвий та уражальний простори |
| --- | --- |

Глибину прикритого простору (Пп) можна визначити за таблицями перевищення траєкторії над лінією прицілювання (таблиці №8,9).

Шляхом підбору відшукується перевищення, відповідне висоті укриття й дальності до нього. Після находження перевищення визначається відповідна йому установка прицілу й дальність стрільби. Різниця між визначеною дальністю

стрільби й дальністю до укриття являє собою величину глибини прикритого простору.

Глибина мертвого простору (Мпр) дорівнює різниці прикритого й уражального простору.

Приклад. Визначити глибину прикритого простору (Пп), уражального простору (Упр) і мертвого простору (Мпр) при стрільбі з АК-74 по цілі, яка біжить за укриттям висотою 3 м (висота цілі = 1,8 м). Відстань до укриття 300 м.

Рішення. 1. За таблицею перевищення середніх траєкторій над лінією прицілювання (для АК-74) знаходимо шляхом підбору, що на відстані 300 м перевищенню 3 м відповідає траєкторія з прицілом 9 (дальність стрільби 900 м).

2. Визначаємо глибину прикритого простору:

Ппр = 900-300 = 600 м.

3. Визначаємо за таблицею перевищення середніх траєкторій глибину уражального простору Упр при стрільбі з прицілом 9. Знаходимо: на відстань 900 м перевищення траєкторії дорівнює 0, а на 800 м – 2,6 м (більше висоти цілі). Тобто глибина уражального простору менше 100 м. Складемо пропорцію: 100 м відповідає перевищення траєкторії 2,6м; Хм – відповідає перевищення траєкторії – 1,8 м (висота цілі)

100 – 2,6

х – 1,8                                х =  69 м

Глибина уражального простору складає – 69,3 м.

4. Визначаємо глибину Мпр.

Мпр = Ппр - Упр = 600 - 69  = 531 м

З кулеметів на станках глибина прикритого простору може бути визначена за кутами прицілювання. Для цього необхідно установити приціл відповідний відстані до укриття й навести кулемет в гребінь укриття. Після цього, не збиваючи наводки кулемета відмітитись прицілом під основу укриття. Різність між цими прицілами, виражена в метрах, і являє собою глибину прикритого простору. При цьому, передбачається, що місцевість за укриттям з’являється продовженням лінії прицілювання, направленої під основу укриття.

Значення величини прикритого і мертвого простору дозволяє правильно використовувати укриття для захисту від вогню противника, а також вживати заходи щодо зменшення мертвих просторів шляхом правильного вибору вогневих позицій й обстрілу цілей зі зброї з більш звислою траєкторією.

2.4. Закон розсіювання. Причини розсіювання куль

При стрільбі з однієї й тієї ж зброї при самому старанному додержанні точності й одноманітності виконання пострілів кожна куля (граната) внаслідок ряду випадкових причин описує свою траєкторію і має свою точку падіння (точку зустрічі) не співпадаючу з іншими, внаслідок чого трапляється розкидання куль (гранат).

Явище розкидання куль(гранат) при стрільбі з однієї й тієї ж зброї в практично однакових умовах називається природним розсіюванням куль (гранат) або розсіюванням траєкторій.

Сукупність траєкторій, отриманих внаслідок їх природного розсіювання, називається снопом траєкторій.

Траєкторія, яка проходить в середині снопа траєкторій називається середньою траєкторією.

Точка перетинання середньої траєкторії з поверхнею цілі (перешкоди) називається середньою точкою влучення або центром розсіювання.

Площа, на якій розташовуються точки зустрічі (пробоїни), отримані при перетинанні снопа траєкторій з якою-небудь площею називається площею розсіювання. Площа розсіювання звичайно – має форму еліпса або кола.

Взаємно перпендикулярні лінії, проведені через центр розсіювання (середню точку влучення) так, щоб одна з них співпадала з напрямком стрільби називаються осями розсіювання.

Найкоротша відстань від точки зустрічі до осей розсіювання називається відхиленнями.

Чинники, які впливають на купчастість та влучність стрільби.

Середня точка влучення та її визначення

На політ кулі та її траєкторію впливають:

а) метеорологічні умови:

— атмосферний тиск на горизонті зброї;

— температура повітря на горизонті зброї;

— відносна вологість повітря;

— вітер;

б) балістичні умови:

— вага кулі, початкова швидкість та кут вильоту;

— температура заряду;

— форма кулі;

— висота мушки, встановлена за даними приведення зброї до нормального бою в топографічних умовах;

— ціль розташована на горизонті зброї;

— боковий нахил зброї.

Зменшення розсіювання куль досягається зразковими навичками стрільця, ретельною підготовкою зброї та боєприпасів до стрільби, вмілим застосуванням правил стрільби, правильним приготуванням до стрільби, одноманітною прикладкою, точним прицілюванням, плавним спуском гачка, стійким та одноманітним утриманням зброї при стрільбі, а також належним доглядом за зброєю та боєприпасами.

При стрільбі з однієї і тієї ж зброї при найретельнішому виконанні пострілів кожна куля в результаті ряду причин описує свою траєкторію та має свою точку попадання, не збігається з іншими, в результаті чого відбувається розкидання куль.

Явище розкидання куль при стрільбі з однієї зброї в однакових умовах називається натуральним розсіюванням куль. Точка перетину середньої траєкторії

з поверхнею цілі називається середньою точкою попадання (СТП) або центром розсіювання. Площа, на якій розташовані точки зустрічі куль, отримані від перетину снопа траєкторії з якою-небудь площиною, називається площиною розсіювання.

Причини, які впливають на розсіювання куль, можуть бути зведені в три групи:

- причини, які викликають різноманітність початкових швидкостей;

- причини, які викликають різноманітність кутів кидання та напрямку стрільби;

- причини, які викликають різноманітність умов польоту кулі.

Розсіювання куль підпорядковується нормальному закону випадкових помилок. Він називається законом розсіювання, який характеризується трьома положеннями.

Мал. 53. Закономірність розсіювання

1. Точки зустрічі на площині розсіювання розташовуються нерівномірно — щільніше до центру розсіювання.

2. На площині розсіювання можливо виділити точку, яка е центром розсіювання (середню точку влучення).

3. Пробоїни в кожному випадку займають обмежену площу.

Усунути повністю причини, які викликають розсіювання, а значить і саме розсіювання, практично неможливо; знаючи причини, від яких залежить розсіювання, можна зменшити вплив кожної з них і тим самим зменшити розсіювання куль або підвищити кучність стрільби.

Рис.54. Визначення положення середньої точки попадання способом послідовного ділення відрізків:

а - за трьома, б/в - за чотирма,

г - за п'ятьма пробоїнами.

При малому числі пробоїн (до 5) положення середньої точки попадання (СТП) визначається способом послідовного ділення відрізків (рис. 54).

Для цього необхідно:

— з'єднати прямою дві пробоїни та відстань між ними розділити навпіл,

— отриману точку з'єднати з 3-ю пробоїною і відстань між ними розділити на три рівні частини і т. д.

При більшому числі пробоїн на основі симетричності розсіювання СТП визначається способом проведення осей розсіювання (рис. 55).

Рис. 55.  Визначення положення середньої точки

попадання способом проведення осей розсіювання:

В і В1 — вісь розсіювання за висотою,

Б і Б 1 — вісь розсіювання за боковим напрямком

Середню точку попадання можливо також визначити способом розрахунку (рис. 56).

Рис. 56. Визначення положення середньої точки попадання способом розрахунку

Для цього необхідно:

— провести через ліву (праву) пробоїну вертикальну лінію, виміряти найближчу відстань від кожної пробоїни до цієї лінії, додати всі відстані від вертикальної лінії та поділити суму на число пробоїн;

|  | №№ | Відстань в см від пробоїн до |
| --- | --- | --- |
|  | пробоїн | вертикальної лінії | горизонтальної лінії |
|  | 1 | 13 | 52 |
|  | 2 | 3 | 44 |
|  | 3 | 0 | 35 |
|  | 4 | 27 | 39 |
|  | 5 | 8 | 27 |
|  | 6 | 17 | 33 |
|  | 7 | 20 | 22 |
|  | 8 | 3 | 13 |
|  | 9 | 35 | 15 |
|  | 10 | 24 | 0 |
|  | Сума, подилена на число пробоїн | 150 / 10 | 280 /10 |

— провести через нижню пробоїну горизонтальну лінію, виміряти найкоротшу відстань від кожної пробоїни до цієї лінії, додати всі відстані від горизонтальної лінії та поділити суму на число пробоїн (табл.7).

Отримані числа визначають віддалення СТП від вказаних ліній. Влучність стрільби визначається точністю сполучення СТП з наміченою точкою на цілі та величиною розсіювання. При цьому, чим ближче СТП до наміченої точки та чим менше розсіювання куль, тим краща влучність стрільби.

Таблиця 7. Послідовність визначення СТП способом розрахунку

Причин, викликаючих розсіювання - безмежна кількість й розглядати кожну з них окремо не вважається можливим. Тому в теорії стрільби причини розсіювання розділяють на таки чотири групи:

а) різноманітність ваги бойових зарядів;

б) різноманітність ваги куль(гранат);

в) різноманітність властивостей пороху бойових зарядів (хімічні властивості, форма зерен), внаслідок чого швидкість горіння пороху виходить не однаковою;

г) різноманітність об’ємів гільз, що відбивається на щільності заряджання, а тому й на швидкості горіння пороху.

Кучність та влучність стрільби. Способи її підвищення

Влучність стрільби визначається точністю поєднання середньої точки влучення з наміченою точкою на цілі та величиною розсіювання. При цьому, чим ближче середня точка влучення до наміченої точки, та чим менше розсіювання куль (гранат), тим краща влучність стрільби.

Стрільба визнається влучною, якщо СТВ відхиляється від наміченої точки на цілі не більш, ніж на половину тисячної дальності стрільби, а розсіювання (кучність) не перевищує табличних норм.

Влучність стрільби забезпечується точним приведенням зброї до нормального бою, ретельним збереженням зброї і боєприпасів та відмінною влучністю стрільця.

Для поліпшення влучності стрільби стрілець повинен визначити відстань до цілі, враховувати вплив метеорологічних умов на політ кулі (гранати) та відповідно до них вибирати установки прицілу, целіка та точки прицілювання, правильно виконувати прийоми стрільби, ретельно зберігати зброю і боєприпаси.

Основними причинами, що знижують влучність стрільби є помилки стрільби у виборі точки прицілювання, установки прицілу та целіка, при підготовці та у виконанні стрільби.

2.5. Поняття про тисячну

У стрілецькій практиці для вимірювання кутів користуються не градусами, а поділками кутоміра (тисячної).

| Рис. 57. Утворення поділок кутоміра (тисячної) | Рис. 58. Тисячна |
| --- | --- |

Для визначення поділки кутоміра коло довільного радіуса ділять на 6000 рівних частин. З’єднавши кінці дуг з центром кола за допомогою радіусів, одержимо 6000 рівних центральних кутів. (рис. 57).

З геометрії відомо, що довжина кола дорівнює 2( R або 6,28R (R – радіус кола). Оскільки ми коло поділили на 6000 рівних частин, тоді дугу АС можна виразити так: (рис. 58)

АС або 0-01 – (одна тисячна) = . Спростимо цю формулу, поділивши на 6,28. Дістанемо  для зручності розрахунків, оскільки дальність стрільби у

стрілецької зброї невелика, заокруглюємо до , де R приймається як відстань до предмета, за яким спостерігають.

Отже, поділкою кутоміра (АС) або тисячною зветься центральний кут, дуга якого дорівнює кола, або радіуса (дальності).

Поділка кутоміра (тисячна) дозволяє легко переходити від кутових величин до лінійних розмірів і навпаки, бо довжина дуги відповідає поділці кутоміра на всіх дальностях і складає - (дальності).

Отож куту в 0-01 (одна тисячна) на дальності 1000 м відповідає дуга – 1 м (1000 : 1000), на дальності 500 м – 0,5 м (500 : 1000), на дальності 2000 м – 2 м (2000 : 1000) (рис. 59).

Рис.59.

Куту на декілька тисячних поділок кутоміра відповідає дуга, що дорівнює одній тисячній дальності, помноженій на кут (У – в тисячних) (рис. 60).

Рис. 60.

При читанні величин кутів у поділках кутоміра сотні ділень промовляють окремо від десятків та одиниць. Також і записують, відокремлюючи сотні від десятків з одиницями.

Таблиця 10. Написання та читання (вимова) кутів в поділках кутоміра

| Кут в поділці кутоміра | Як записується | Як читається |
| --- | --- | --- |
| 1220 | 12-20 | Дванадцять двадцять |
| 3000 | 30-00 | Тридцять нуль |
| 500 | 5-00 | П’ять нуль |
| 207 | 2-07 | Два нуль сім |
| 185 | 1-85 | Один вісімдесят п’ять |
| 82 | 0-82 | Нуль вісімдесят два |
| 4 | 0-04 | Нуль-нуль чотири |

При розв’язанні вогневих завдань інколи виникає необхідність перейти від вимірювання кутів в тисячних до вимірювання їх у градусах. Знаючи, що кут на

одну поділку кутоміра спирається на дугу в довжини кола (все коло дорівнює 360° і складається з 6000 таких відрізків), можна знайти співвідношення між поділками кутоміра та градусами.

1°== 16,7 або округлено 0-17 п. к. (п. к. – поділок кутоміра) або 1- 00 = 6°

Формули тисячної та їх практичне застосування.

Виходячи з залежності кута, дуга, якого дорівнює кола, й  радіуса кола (дальності), куту одній тисячній відповідає дуга В; декільку кутів кола відповідає дуга, що дорівнює одній тисячній дальності (), помноженій на кількість кутів, що містить У- тисячних, можна визначити лінійну величину будь-якого центрального кута, якщо відома його кутова величина і відстань до цілі В=, звідси Д= та У=.

Отримані формули звуться формулами тисячної й знаходять широке застосування в стрілецькій практиці. У цих формулах Д – (R – радіус кола) – відстань до предмета в метрах; У – кут, під яким видно предмет в тисячних, чи кутова величина між точками в поділках кутоміра. Наприклад, 17 кутів кутоміра - записується 0-17, у формулу підставляється 17; 125 кутів кутоміра - записується 1-25 – в формулу підставляється 125; В – висота (ширина, довжина) предмета, тобто довжина хорди (дуги) АС.

Для з’ясування формули ДУ=В1000 можна користуватися способом запам’ятовування фрази ДУ(й) в 1000. Цим способом доцільно користуватися так: якщо невідома відстань до цілі (предмета) Д, значення У, що перебуває на одній горизонталі, переходить в знаменник  Д= ; коли ж не відомі лінійні розміри предмету – В, 1000, що перебуває поруч, на одній горизонталі, переходить в знаменник В=; і для віднаходження У – кутового значення Д, яка поруч на горі, переходить в знаменник; формула У=.

Способи визначення відстаней

Влучність стрільби (правильний вибір прицілу, точки прицілювання) значним чином залежить від точності визначення відстані до цілей. Існує декілька способів визначення відстаней до цілі:

Окомірний: за відрізками місцевості;за ступенем видимості предмету;

За лінійними розмірами предметів;

За кутовими розмірами предметів;

За допомогою прицільного пристрою зброї;

Безпосереднім промірюванням;

За співвідношенням швидкостей звуку й світла;

На слух.

Визначення відстані окомірним способом

Точність окомірного визначення відстані залежить від багатьох причин: від умов освітлення, характеру місцевості, індивідуальних особливостей зорового сприйняття спостерігача, наявності практичних навичок, метеоумов, пори року й доби. Отже, для швидкого визначення відстані з якомога меншою помилкою необхідне систематичне тренування в найрізноманітніших умовах.

А) За відрізками місцевості

Найпоширеніший прийом, який полягає в здібності кожного уявляти на місцевості звичні відстані, наприклад: 50, 100, 150, 200, 300 м.

Зорове вираження від обраного масштабу в пам’яті вимірюючого є індивідуальним масштабом з окоміру. Необхідно запам’ятати на місцевості відрізки 50, 100 м і відкладенням цих відрізків визначити відстань до різноманітних предметів.

При цьому необхідно пам’ятати, що із збільшенням відстаней уявна величина відрізка в перспективі постійно скорочується, а впадини скорочують відстані.

Б) За ступенем видимості предмету або за зовнішнім виглядом предмету.

Прийом полягає на ступені сприйняття кольору, обрису та деталей предмету, до якого визначається відстань, а також зрозумілої видимості предмету та його висоти, що здається, якщо вона відома.

Відомо, що з віддаленням видимість предмету зменшується, але ступінь цього зменшення дуже важко помітний тому, що залежить від багатьох причин: обрисів предмету, його забарвлення в порівнянні з оточуючим середовищем, його освітленості, прозорості повітря, гостроти зору тощо.

Таблиця 11. Приблизна видимість предметів, об’єктів на місцевості

| Назва об’єктів (предметів), їх частин (деталей) | Відстань чіткої видимості |
| --- | --- |
| Ґудзики й обличчя людей | 150 |
| Черепиця та дошки на покрівлях | 200 |
| Деталі спорядження стрілецької зброї | 200 |
| Кольори та частини одягу | 250 |
| Рух рук, віконні переплетіння | 400 |
| Рух ніг, кілки загороджень | 500 |
| Загальний контур людини | 900 |
| Війська у вигляді темної смуги | 1000 |
| Окремі дерева й люди як крапки | 1500 |

Таблиця складена для нормального зору, рівної місцевості й прозорого повітря, за інших обставин видимість буде іншою.

Визначення відстаней по лінійним розмірам предметів

Спосіб дає точні результати, ніж окомір, але для цього треба знати дійсні розміри предмета, за яким спостерігають і мати лінійку з міліметровими поділками.

Для цього необхідно:

- утримувати лінійку на відстані випростаної руки у 50 см від ока (рис. 61);

- виміряти в міліметрах висоту (довжину, ширину) предмета, за яким спостерігають, тобто визначити скільки міліметрів на лінійці вкладається по висоті (довжині, ширині) предмета;

- потім дійсну висоту (довжину, ширину) предмета у сантиметрах поділити на виміряну по лінійці висоту (довжину, ширину) предмета в міліметрах;

- одержаний результат помножити на постійне число «5». Це і буде шуканим результатом в метрах.

Наприклад: телеграфний стовп висотою 6 м покривається 10 мм на лінійці. Отже відстань до нього складає Д = (рис. 62).

Під час визначення відстаней цим способом необхідно запам’ятати розміри предметів, які найчастіше застосовуються.

| Рис. 61. | Рис. 62. |
| --- | --- |

Таблиця 12. Середні розміри предметів

| № п/п | Предмети | Розміри (у метрах) |
| --- | --- | --- |
|  |  | висота | ширина | довжина |
| 1 | Дерев’яний стовп (м) | 6 | – | – |
| 2 | Відстань між стовпами лінії зв’язку (м) | – | – | 50 |
| 3 | Залізничні вагони: пасажирський чотирьохвісний (м) Товарний чотирьохвісний (м) | 4,3 4 | 3,2 2,7 | 20 13 |
| 4 | Автомобіль вантажний (м) | 2 | 2 | 5 – 6 |
| 5 | Бронетранспортер БТР (м) | 2 | 2,5 | 5 – 6 |
| 6 | Танк середній (м) | 2,5 | 3 | 6 – 7 |
| 7 | Гармата з тягачем (м) | – | – | 10 |
| 8 | Людина середнього зросту (м) | 1,7 | 0,5 | – |

Визначення відстаней по кутовим розмірам предметів

Для визначення відстані до предмета, лінійний розмір якого відомий (висота, ширина або довжина), треба взнати, скільки тисячних частин дуги кола займає предмет за яким спостерігають (по висоті, ширині або по довжині).

Наприклад: танк противника розташований на рубежі стовпів, відстань між стовпами лінії зв’язку складає 50 метрів, а за допомогою шкали біноклю визначено, що углова величина між стовпами складає У=0-25. Користуючись формулою тисячної визначаємо (рис. 63):

Д =

Вимірювання кутів в поділках (тисячних) може проводитися: кутомірним колом бусолі, сіткою бінокля й перископа,  артилерійським колом (на карті), ціликом прицілу, механізмом бокових поправок снайперського прицілу й підручними предметами.

Точність кутового вимірювання за допомогою того чи іншого приладу залежить від точності шкали на ньому.

Під час використання для вимірювання кутів підручних предметів необхідно заздалегідь визначити їх кутову величину. Для цього необхідно витягнути руку з підручним предметом на рівень ока й помітити на місцевості на кінцях предмета будь які точки, а потім за допомогою кутомірного приладу (бінокля (рис. 64), бусолі ) точно виміряти кутові величини між цими точками

Рис.64. Кутомірна сітка Бі-8

Кутову величину підручного предмета можна також визначити за допомогою міліметрової лінійки. Для цього ширину (товщину) предмета в міліметрах необхідно помножити на 2 тисячних, так як одному міліметру лінійки при віддаленні її на 50 см від ока відповідає по формулі тисячної кутова величина в 2 тисячних (0-02).

Доведення: виходячи з формули тисячної, визначаємо кутову величину (У), яка відповідає поділці 1 мм лінійки: У= або 0-02, де В – 1 мм лінійки або 0,001 метра; Д – віддалення лінійки від ока на 0,5 метра.

Наприклад: якщо товщина сірникового коробка складає 1,5 см або 15 мм, то його кутова величина (У) при віддаленні 50 см від ока буде складати: 15 х 2 = 30 або у тисячних 0-30 і т. д.

Таблиця 13. Лінійні розміри підручних предметів (мм) та їх кутова величина в тисячних

| №№ п/п | Назва предметів | Ціна в мм | Ціна в тисячних |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пальці рук: – великий – вказівний, середній | 20 : 25 мм 15 : 25 мм | 0-40 – 0-50 0-30 – 0-50 |
| 2 | Олівець гранований Олівець круглий | 5 мм 6 мм | 0-10 0-12 |
| 3 | Сірникова коробка: довжина (5 см) ширина (3 см) висота (товщина) (1,5 см) | 50 мм 30 мм 15 мм | 1-00 0-70 0-30 |
| 4 | 1 мм лінійного розміру | 1 мм | 0-02 |
| 5 | Куля | 5,45 мм | 0-10 |

Рис.65.

Приблизні величини

в тисячних предметів

Приклад: Ціль – БТР (рис. 66), ширина якого дорівнює 2,5 м, за яким спостерігають в бінокль, покривається поділкою сітки бінокля, яка дорівнює 0-05. Визначити відстань до цілі, приціл і точку наводки.

Д =   (Приціл – 5 в центр).

Приклад. Кулеметний розрахунок (рис. 67), за яким спостерігають (навідник кулемета та номер розрахунку 2 чоловіки 0,5 м + 0,5 м = 1 м) займає на міліметровій лінійці 1 мм. Визначити відстань до кулеметного розрахунку, приціл та точку наводки.

Д =   (Приціл – 5 в центр).

Рис.67

Можна також, знаючи дальність і кутове значення об’єкта, за яким спостерігають в прилад, визначити лінійні розміри (ширину, висоту, довжину) об’єкта.

Приклад. Міст через річку (рис. 68), який знаходиться на відстані 3000 м, по довжині займає 4 малих поділки сітки бінокля (одна мала поділка біноклю складає 0-05 – чотири поділки складають 0-05 х 4 = 0-20). Визначити довжину моста (В).

В =

Рис. 68

Визначення відстаней за допомогою прицільного пристрою

а) За допомогою мушки автомата.

Будь-який предмет на визначеному видаленні від ока перекриває визначений відрізок місцевості. Чим далі від спостерігача знаходиться ділянка місцевості, тим більший відрізок на цій місцевості перекриває візуально предмет, що розташований перед нашим оком. По практичному сприйняттю – мушка автомата на 100 метрів перекриває приблизно 25 см. (Що ми можемо побачити на приладах командирського ящика, стрілецькій лінійці і показній мушці. Грудна мішень яка намальована на стрілецькій лінійці, ширина якої складає приблизно 0,5 м (або 50 см) в залежності від відстані виглядає як на рис. 69, мушка автомату виглядає на різну відстань відносно мішені як вказано на рисунку.

Рис.69. Перекриття мушкою автомату мішені шириною 0,5 метра

Рис. 70 Приклад: відстані мушки автомата від очей стрільця

Рис. 71. Схематичне зображення перекриття ширини цілі мушкою автомату на різному віддаленні

Знаючи криючу величину мушки автомата, що вона на 100 м перекриває ділянку в ( 25 см; на 200 м мушка буде перекривати ділянку місцевості або частину предмета в ( 50 см; на 300 м ( 75 см; на 400 м ( 1 м і т. д., можна легко визначити дальність до цілі противника, знаючи їх лінійні розміри. Їх небагато і вони легко запам’ятовуються. Ширина танка ( 3 м; ширина БТР ( 2,5 м; людина по ширині ( 0,5 м; кулеметна обслуга (2 чоловіки) ( 1 м.

Приклад. Атакуючий стрілець, за яким спостерігають через приціл автомата, по ширині займає 1/2 товщини мушки. Визначити дальність до стрільця (рис. 72).

Рішення. У відповідності з даною умовою визначаємо на дальності 100 м – криюча величина мушки автомата – 25 см; на Х м мушка автомата в 2 рази більша, ніж ширина (0,5 м) стрілка, тобто перекриває 1 м (або 100 см), математично визначаємо:

100 м – 25 см (0,25 м)

Х м – 100 см

Х =	             Дальність до стрільця – 400 м.

|  | Приклад. Мушка автомата займає 1/2 ширини танка. Визначити дальність до нього. Знаючи, що ширина танка складається 3 м. Із умови задачі криюча величина мушки 1/2 ширини танка, тобто 1,5 м, визначаємо: (рис. 73) 100 м – 25 см Х м – 150 см Х= |
| --- | --- |
| Рис. 73 |  |

б) за допомогою оптичного прицілу ПГО-7 для РПГ-7.

Для визначення відстані за дальномірною шкалою оптичного прицілу необхідно навести шкалу на ціль так, щоб ціль розташувалась між суцільною горизонтальною та нахиленою пунктирною лініями. Штрих шкали, розташований над ціллю, вказує відстань до цілі, яка має висоту 2,7 м. На рис. 74, поділка 6 – складає 600 метрів. Якщо ціль має висоту меншу (більшу) 2,7 м, то необхідно з відстані, визначеної по шкалі, відняти (додати) поправку, рівну добутку

помножених числа десятих метра різниці у висоті цілі на постійне число 4 та на цифру шкали, розташовану над ціллю.

Приклад. Визначити відстань до важкого танка противника, що має висоту 3,2 м, якщо танк своєю верхньою частиною торкається пунктирної лінії дальномірної шкали з штрихом, позначеним цифрою 6.

Рішення. Різниця у висоті цілі дорівнює 0,5 м, або 5 десятим метра (3,2 м – 2,7 м); поправка дорівнює 120 м (5 десятих метра ( 4 ( 6=120м); відстань до цілі дорівнює 720 м (600 м + 120 м) або приблизно 700 м.

Приклад. Визначити відстань до танку в окопі, висота башти що видно над поверхнею землі складає 1,1 м, вона торкається пунктиру 8.

Рішення. 2,7 м – значення шкали прицілу мінус 1,1 м; висота башти (2,7 - 1,1 = 1,6); 1,6 – як цілком число 16 х 8(штрих прицілу) х 4(const) = 512; 512 – найдена поправка наскільки танк розміщується найближче ніж 800 м дійсна відстань складає 800м - 512м = 288м.

Приблизно поправка до зміненої за шкалою відстані до цілі приймається рівною: якщо висота цілі відрізняється від 2,7 м не більше, ніж на 0,3 м – 50 м, а більше 0,3 м – 100 м.

Відстань до цілі за дальномірною шкалою можливо визначити лише тоді, коли ціль по висоті видна повністю. Якщо ціль по висоті видна не повністю, тоді визначення відстаней за цією шкалою може призвести до грубих помилок (дальності при цьому, як правило, завищені).

Визначення відстані безпосереднім проміром.

Спосіб визначення дальності безпосереднім проміром, як правило, використовується при завчасному переході підрозділів до оборони й призначений для більш точного визначення відстаней до орієнтирів, які в бою будуть застосовуватись для керування вогнем. Якщо противник знаходиться поруч з орієнтиром до якого визначена відстань ми безпомилково визначаємо до нього та відповідно до цього приціл для враження цілі.

Тут застосовується безпосередній промір в парах кроків до визначених орієнтирів, які переводяться в метри за формулою:      Д=ПК (

Наприклад: Відстань, яка виміряна до окремого дерева – орієнтир №3 – складає 400 пар кроків. Визначити дальність в метрах.

Рішення: Д=400 п. к. (= 600 м.

Визначення відстані за співвідношенням звуку й світла.

При визначенні відстані до цілі за співвідношенням швидкості звуку й світла, необхідно засікти час між спалахом пострілу і звуком, який дійшов після пострілу, в секундах. Помножуючи швидкість звуку 330 м/с на час, за який звук дійшов до

спостерігача, можна визначити відстань до місця, з якого був зроблений постріл, або врахувати, що за 3 секунди звук проходить (1 кілометр.

Наприклад: Ви побачили спалах при пострілі артилерійської гармати і через 9 секунд до вас дійшов звук даного пострілу. Визначити дальність до гармати.

Рішення: Виходячи з даних умов визначаємо: 9 : 3 ( 3 км.

Визначення відстані до об’єктів на слух.

Визначати відстані до об’єктів можна, знаючи орієнтовні відстані, з яких чуються різні шуми: рубання лісу – 300 м, вбивання кілків в землю ручним способом – до 300 м, падання дерева – 800 м, удар лопати по каменю й залізу – 0,5 – 1 км, голосний крик – 1 – 1,5 км, одиночний постріл – 3 км.

Два вищевказаних способи застосовуються, як правило, в нічних умовах.

Розділ ІІІ.  СТРІЛЕЦЬКЕ ОЗБРОЄННЯ, ГРАНАТОМЕТИ

ТА БОЄПРИПАСИ

3.1. Поняття вогнестрільної зброї

У сучасній зброї для кидання снаряда (кулі, міни, гранати) використовується енергія пороху, що спалюється під час пострілу .

Тому сучасна кидальна (метальна) зброя називається вогнестрільною (вогнепальною).

Вогнестрільна зброя ділиться на 2 види :

1. Артилерійською зброєю – називається зброя, яка стріляє снарядом, що має велику вагу. Калібр артилерійської зброї коливається від 20 мм і далі …

2. Стрілецькою зброєю – називається зброя, яка стріляє кулею, снарядом малої ваги. Калібр стрілецької зброї до 20 мм.

Загальні якості зброї:

Могутність стрільби – вимірюється кількістю енергії снарядів (куль) які попали в ціль у одиницю часу.

Могутність артилерії – дальнобійність, кучність бою, влучність, крутизна траєкторії, скорострільність і могутність снарядів у цілі.

Маневреність – зручність транспортування його на марші, застосування на будь-якій місцевості, можливість ведення гнучкого вогню. «Гнучкий вогонь» - можливість ведення вогню по цілям, що займають будь-яке положення по відношенню до зброї – швидкість відкриття вогню та переносу вогню.

Надійність – безвідказність, міцність деталей, безпека, «живучість»- протяжність роботи, простота у звернені і легкість в навчанні по володінню цією зброєю.

Економічність – характеризується його ціною і досягається простотою будови його деталей та механізмів, дешевизною його виготовлення, застосуванням стандартних та уніфікованих матеріалів.

Балістичні якості – кучність боя, убійна та пробивна якість кулі (снаряда).

Елементи вогнестрільної автоматичної зброї.

Основними конструктивними елементами вогнестрільної зброї є: ствол, замикаючий пристрій і спалахуючий пристрій.

Ствол призначений щоб надати кулі спрямованого руху. Внутрішня порожнина стовбура називається каналом стовбура. Торець стовбура, найближчий до патроннику, називається казенним зрізом, протилежний торець - дульним зрізом. По пристрою каналу стовбури підрозділяються на гладкостінні і нарізні.

Канал ствола нарізної зброї має, як правило, три основних частини: патронник, кульовий вхід, нарізну частину.

Патронник призначений для розміщення і фіксації патрона. Його форма і розміри визначаються формою і розмірами гільзи патрона. У більшості випадків форма патронника є три-чотири сполучених конуса: в патронниках під гвинтівковий і проміжний патрон - чотири конуса, під патрон з циліндричною гільзою - один. У деяких моделей автоматичної зброї (СВТ-40) в патроннику зменшення тертя між його стінками і гільзою зроблено подовжні жолобки - канавки Ревелли. Для уповільнення виходу стріляної гільзи зі стовбура під дією порохових газів у патроннику можуть сформовані похилі нарізи (модернізований пістолет Макарова - ПММ).

Рис.75. Повздовж

ній зріз стовбура нарізной зброї:

1 - патронний ввід;

2 - казенний зріз;

3 - патронник;

4 - кульовий вхід;

5 - нарізна частина

каналу стовбура;

6 - дульний зріз.

Кульовий вхід - ділянка каналу ствола між патронником і нарізною частиною. Кульовий вхід служить для правильної орієнтації кулі в каналі ствола і має форму усіченого конуса з нарізами, поля яких плавно піднімаються від нуля до повної висоти. Довжина кульового входу повинна забезпечувати входження провідною частини кулі в нарізи каналу ствола перш, ніж дно кулі залишить дульце гільзи.

Нарізна частина каналу стовбура служить щоб надати пулі не тільки поступального, а й обертального руху, що стабілізує її орієнтацію у польоті. Нарізи є полосовидними поглибленнями, що обертаються  уздовж стінок каналу ствола. Нижня поверхня нарізу називається дном, бічні стінки - гранями. Межа нарізу, що звернена у бік патронника і та що сприймає основний тиск кулі, називається бойовою або ведучою, протилежна - холостою. Виступаючі ділянки між нарізами - поля нарізів (рис. 76). Відстань, у якому нарізи роблять повний оборот, називається

кроком нарізів (більшість вітчизняної ручної вогнепальної зброї калібру 7,62мм має крок нарізів 240мм).

Рис.76  Поперечний разріз стовбура нарізної зброї:

1 — дно нарізу; 2 — грані нарізу;

3 — поле нарізу (а — ширина нарізу, b — ширина полю нарізу, с — глибина нарізу, d — діаметр каналу стовбура по полям (калібр), е — діаметр каналу стовбуру по нарізам)

У сучасній зброї число нарізів, як правило, парне (зазвичай 4 або 6). У зброї застарілих зразків трапляється парна кількість нарізів (швейцарська гвинтівка Шмідта-Рубіна обр.1889 року - 3 нарізи, англійська гвинтівка Лі-Енфільда ​​обр.1903 року - 5 нарізів, перші випуски бельгійського пістолета Мелиора модель 1920 року - 5 нарізів).

Напрямок нарізів буває правим (за годинниковою стрілкою) і лівим (проти годинникової стрілки). У більшості моделей зброї нарізи правосхильні, хоча напрямок нарізів і не відіграє суттєвої ролі. Французький 9мм пістолет MAC-50 і американський пістолет Кольта М1911 45 калібру мають ліву нарізку.

Надійність ведення кулі по нарізам забезпечується певною глибиною і шириною нарізів. Практика виготовлення зброї показала, що оптимальною є ширина нарізів, що перевищує приблизно вдвічі ширину поля. Таке співвідношення ширини нарезу і ширини поля характерно для переважної більшості зразків зброї вітчизняного та іноземного виробництва. Глибина нарізів, забезпечує ведення кулі без прориву порохових газів, становить зазвичай від 1/70 до 1/50 калібру зброї (близько 0,15мм).

Однією з головних характеристик зброї є його калібр. Калібри зброї і способи їх вимірювання склалися історично і відрізняються великою різноманітністю. У Росії і деяких країнах калібром нарізної зброї називається внутрішній діаметр каналу ствола, обмірюваний полями нарізів. При парній кількості нарізів цей діаметр збігається з відстанню між протилежними полями нарізів. Іншою системою, прийнятою в ряді європейських країн, калібр вимірюється між протилежними нарізами. Тому однакове позначення калібру може бути у зброї з фактично різним діаметром каналу ствола. Так, вітчизняний пістолет Макарова і німецький пістолет Борхарда-Люгера обр.1908 року «Парабелум» мають однакове позначення калібру - 9мм, але різний діаметр каналу ствола. У пістолета Макарова діаметр каналу стовбура по нарезам дорівнює 9,2 мм, а у «Парабелум» - 9мм.

Калібр може визначатися або в міліметрах, або в дюймах. При вимірюванні калібру в дюймах його значення наводиться або в десятих частках дюйма (царська Росія), або в сотих частках (США), або в тисячних (Великобританія). Для

перекладу значення калібру з однієї системи в іншу треба пам'ятати, що 1 дюйм дорівнює 25,4мм. Крім того, потрібно враховувати, що десята частина дюйма називається лінією, сота - точкою, тобто 1 дюйм = 10 лініях = 100 точкам. Виходячи з цього, легко можна розібратися в будь-якій системі позначення калібрів і переводити ці позначення з однієї системи в іншу. Так, Кольт .45 калібру (45 точок) в метричній системі вимірювання має калібр 25,4х0,45 = 11,43мм. Трилінійна гвинтівка Мосіна має калібр три лінії, що в міліметрах становить 25,4х0,3 = 7,62мм, тобто калібри: три лінії, .30, .300, 7, 62мм рівні між собою, але виражені по різному. Однак не треба забувати, що число, що означає калібр, у багатьох випадках умовно і, приміром, якщо мова йде про зброю 35 або 38 калібру, те й інше може відповідати зброї калібру 9 мм.

Іншим основним конструктивним елементом вогнепальної зброї є замикаючий пристрій. Замикання каналу ствола вогнепальної зброї з боку його казенного зрізу - обов'язкова умова виробництва пострілу.

У дульнозарядної зброї роль замикаючого пристрою грає заглушка, безпосередньо яка закриває казенну частину стовбура.

У револьверів замикаючим пристроєм є задня частина рамки або, як у револьвері Нагана, спеціальна деталь - казенник.

У мисливських переламивающимися рушниць казенний зріз стовбура або стовбурів безпосередньо закривається щитком колодки, а під замиканням розуміється фіксація рушниці у зачиненому положенні. Механізм, який фіксує рушницю в закритому положенні, отримав назву пружинного затвора.

Здійснення пострілу

Для виконання пострілу снаряд і бойовий заряд поміщується у ствол (казенну частину) зброї, спеціальним механізмом виконується запалювання капсульного складу і бойового заряду і снаряд під дією порохових газів викидається із ствола.

Для виконання наступного пострілу необхідно виконати операцію перезарядження, тобто видалити стріляну гільзу та вкласти новий патрон в патронник.

Операція перезаряджання включає операції:

- відпирання затвора – розчеплення затвора зі стволом;

- відкривання затвора – відділення затвора від ствола;

- екстракція   - вилучення і викидання стріляної гільзи;

- подача патрона – подача (вкладування) нового патрона в патронник;

- закривання затвора – закривання ствола затвором;

- запирання затвора – зчеплення затвора зі стволом.

3.2. Класифікація вогнестрільної зброї

Класифікація вогнестрільної зброї - це поділ всіх систем, моделей (зразків) зброї на класи в залежності від призначення, способу виготовлення тощо.

Для вивчення вогнестрільної зброї, оцінки можливостей за бойовим використанням необхідна класифікація, що дозволяє звести все різноманіття зразків до визначених видів. В основі класифікації стрілецької вогнепальної зброї знаходяться ознаки, яким відповідають певні кількісні та якісні критерії.

Критерії  є не постійними, а змінюються у відповідності із рівнем прогресу, який досягнутий в збройній галузі та у суспільстві в цілому.

Необхідно зазначити, що одні критерії на протязі тривалого часу залишаються незмінними, інші переглядаються. Якщо раніше зміни критеріїв відбувалися порівняно повільно, і це стосувалось окремих країн, які мали передові конструкторські думки та технології, то в теперішній час цей процес відбувається значно швидше та торкається всіх країн.

Вся ручна вогнепальна зброя через її багатоманітність класифікується за багатьма ознаками:

1) за походженням; 2) за конструкцією; 3) за призначенням; 4) за видом використовуваних патронів; 5) за кількістю зарядів; 6) за принципом дії перезарядних пристроїв; 7) за довжиною ствола; 8) за будовою ствола; 9) за кількістю стволів; 10) за моделями; 11) за калібром.

За походженням зброя класифікується в залежності від умов, місця та часу виготовлення на стандартну, яка виготовляється на промислових підприємствах із дотриманням конструктивних і технологічних стандартів (фабрично заводського чи кустарно-ремесленого виготовлення) та нестандартну (саморобна, перероблена стандартна). Нестандартна зброя має які-небудь відхилення в конструкції в порівнянні із стандартною зброєю аналогічного типу чи відрізняється довжиною ствола, ложі і т.д.

Атипова зброя також відрізняється нестандартною конструкцією, але головна її особливість - це замаскування під будь-які побутові предмети: авторучки, парасольки і т.п.

Кустарна зброя - це зброя, яка виготовлена в умовах кустарних майстерень без дотримання певних стандартів, як правило невеликими партіями.

Саморобна зброя виготовляється в переважній більшості із підручних матеріалів, інколи з частковим використанням деталей заводського виготовлення. Перероблена зброя - це може бути як заводська, так і кустарного виготовлення зброя, в конструкції якої здійснені певні переробки для можливості ураження людини снарядами. Класифікація саморобної та переробленої зброї можлива за декількома критеріями:

За способом виготовлення : а) повністю саморобна; б) перероблена із предметів господарського призначення із пристосуванням їх конструктивних особливостей для ураження цілі за схемою вогнепальної зброї; в) виготовлена із

використанням частин та деталей стандартної вогнепальної зброї, але за іншою конструктивною схемою (використання гвинтів очних стволів при виготовленні пістолетів та револьверів); г) перероблена із стандартних зразків газової, сигнальної і пневматичної зброї із пристосуванням їх конструктивних особливостей для ураження цілі за схемою вогнепальної зброї (різноманітні переробки сигнальних, газових, пневматичних пістолетів та револьверів); д)перероблена із стандартних зразків вогнепальної зброї із пристосуванням їх конструктивних особливостей для кримінальних цілей.

За способом спорядження для стрільби: а) зброя, стрільба з якої здійснюється зарядом, який складається із метальної речовини та снаряду, без використання капсулів-запалювачів, із запаленням заряду через запалювальний отвір; б) зброя, стрільба з якої ведеться зарядом, що складається із метального заряду та снаряду, з використанням капсуля-запалювача; в) зброя, стрільба з якої ведеться складеним снарядом із використанням стандартних патронів, що не містять снаряду та із використанням снаряду; г) зброя, стрільба із якої ведеться із використанням унітарних патронів стандартних чи саморобних.

За довжиною ствола:  а) короткоствольна; б) середньоствольна; в) довгоствольна.

За кількістю зарядів: а) однозарядна; б) двохзарядна; в) багатозарядна.

Повністю саморобну зброю також можна поділити на три групи, в залежності від якості виготовлення: 1) виготовлену із використанням загальнодоступних слюсарних інструментів, підручних матеріалів, за найпростішими конструктивними схемами; 2) виготовлену із використанням найпростішого обладнання із загальнодоступних матеріалів за конструктивною схемою, яка наближена до промислових зразків вогнепальної зброї, проте зі значними спрощеннями в конструкції; 3) виготовлену на високому професійному рівні, як правило, в умовах нелегальних майстерень із використанням складного обладнання, як за оригінальними конструктивними схемами, так і скопійовані із промислових зразків вогнепальної зброї.

За конструкцією зброя класифікується на гвинтівки, карабіни, пістолети, револьвери, штуцери (тяжка нарізна рушниця з короткими відкидними при заряджанні стволами), автомати (пістолети-кулемети), обрізи.

Гвинтівка - отримала свою назву від гвинтоподібних нарізів в стволі. Це довгоствольна вогнепальна зброя із довжиною ствола від 600 до 800мм, одно або багатозарядна, неавтоматична.

Малокаліберні гвинтівки бувають одно- та багатозарядними, мисливськими: ТОЗ-78-01(Росія), Біатлон 7-2 КО(Росія), "Ультимат" SR830 (Німеччина), Голанд(Великобританія) і т.д.   та спортивними: ТОЗ-7(Росія), ТОЗ-8 (Росія), БК-5 (Росія), СМ-2 (Росія), Вальтер КК (Німеччина), Вальтер UIT( Німеччина), і мають калібр 5.6 мм, і як правило неавтоматичні.

Карабін - на  відміну від гвинтівки  має коротший ствол, меншу вагу і відноситься до середньоствольної зброї. Але таку ж саму конструкцію ударно-

спускового механізму. Деякі моделі карабінів є автоматичними. Найбільш відомі моделі військових карабінів - СКС та СВД. За кордоном гвинтівки і карабіни відносяться до  класу  "гвинтівки" - "Літгоу Л1А1", 7.62мм (Австралія); Стерлінг АR180, 5.56мм (Великобританія) і т.д.

Пістолет - нарізна короткоствольна (довжина ствола від 53 до 250мм) багатозарядна автоматична зброя боєкомплект якої знаходиться в магазині. Має самозарядний ударно-спусковий механізм з відкритим чи закритим курком. Ємність магазину від 5 до 21 патрона. Конструкція деяких типів пістолетів дає змогу здійснювати як поодинокі постріли так і чергами по три постріли.

Найбільш поширені моделі пістолетів - 6.35мм тульский Коровіна (ТК); 7.62 мм тульський Токарєва (ТТ); 9 мм Макарова (ПМ); 9 мм автоматичний пістолет Стєчкіна (АПС); 5.45 мм спеціальний малокаліберний (ПСМ);  Beretta; CZ ; Walther; Colt;  та ін.

Револьвер - короткоствольна нарізна багатозарядна неавтоматична зброя. Замість магазину має барабан з отворами (каморами) для патронів. При обертанні барабану патрони подаються до стволу.  Рух барабану відбувається при зведенні курка. Камора при пострілі є продовженням ствола і одночасно слугує патронником. Револьвери виготовляються трьох типових розмірів: "малі" револьвери, розміром від 15 до 24 см, з довжиною ствола 5-10 см; "середні" револьвери, розміром від 16.5 до 28 см, з довжиною ствола 5-28 см; "великі" револьвери розміром від 24 до 35 см, з довжиною ствола 10-20 см.  Найбільш відомі моделі револьверів: "Наган", Smith & Wesson, Ruger, Colt.

Автомат - це ручна середньоствольна (з довжиною ствола від 225 до 530 мм), багатозарядна, автоматична вогнепальна зброя, з якої можна вести вогонь як поодинокими, так і серіями пострілів. Автоматом називають також автоматичну багатозарядну гвинтівку. Саме термін штурмова гвинтівка часто використовується в інших країнах. Найбільш розповсюджені штурмові гвинтівки: АК-47, АКМ, АКМСУ, АК-74 і т.д. Автомати відрізняються від пістолетів-кулеметів прицільністю та дальністю стрільби (до 2000 м), конструкцією затвора і механікою пострілу.

Пістолети-кулемети  -  це проміжна зброя між автоматами і пістолетами. Довжина ствола у пістолета-кулемета від 112 до 360 мм і є коротшою ніж у автоматів і довшою ніж у пістолетів. Пістолет-кулемет має досить місткий магазин. На відміну від автомата, у готового до стрільби пістолета-кулемета патрон знаходиться в магазині, а не в патроннику. Зазвичай, для зручності утримання в руках, пістолети-кулемети мають, як правило ще одну ручку, яка розташовується нижче ствола. До найбільш відомих пістолетів-кулеметів належать: Uzi, Skorpion M61, MAC 10, Spectre M4, Steyr MPi 81, Steyr Mpi 69.

За призначенням ручну вогнепальну зброю поділяють на бойову,  навчальну,спеціального призначення, спортивну та мисливську.

Бойова зброя - це зброя, призначена для ураження людини і поділяється на військову та цивільну. Розрізняється бойова зброя за масою, розміром, калібром та пробивною здатністю.

Зброя спеціального призначення - це зброя, яка призначена для використання в спеціальних умовах, має спеціальні нестандартні за спорядженням патрони, специфічну конструкцію і розміри, і використовується спеціальними підрозділами (поліцейськими чи військовими).

До зброї поліцейського призначення треба відносити: звичайну зброю (пістолети, пістолети-кулемети, снайперські гвинтівки); зброю з боєприпасами ударної, газової, маркерної дії тощо); спеціальну зброю (малогабаритну, безшумну, штурмову, підводну тощо).

До ознак бойової та спеціальної зброї він відносить: а) гвинтівочну мушку та діоптрію; б) наявність пристроїв для кріплення лазерної установки, приладу нічного бачення чи лампи-освітлювача; в) наявність пістолетної рукоятки (тобто будь-які порушення класичної конструктивної схеми); г) довжина патронника - 76 мм; більше 4 патронів в магазині, спеціальні боєприпаси; довжина ствола менша 495 мм, циліндр.

Мисливська вогнепальна зброя. Мисливські рушниці в своїй більшості є гладкоствольними і передбачені для стрільби дробом чи картеччю (дріб діаметром більше 5мм), а також  кулями круглої форми чи спеціальної конструкції і бувають автоматичні (МЦ, ТОЗ, Browning, Remingston і т.д) та неавтоматичні, переломні та непереломні.

Найбільш розповсюджені калібри гладкоствольної зброї - 12, 16 та 20. Але повний ряд калібрів мисливських гладкоствольних рушниць виглядає так: 12, 16, 20, 24, 28, 32 та 410. Так, наприклад, калібру "12" відповідає діаметр каналу ствола який дорівнює - 18,5 мм; калібру "16" - 16,8 мм; калібру "20" - 15,7 мм. Таким чином, рушниця з найменшим числом калібру має найбільший діаметр ствола.

Гладкі стволи бувають циліндричні, циліндричні з напором, та з чоковим звуженням (чок, получок). Циліндричний ствол має однаковий діаметр по всій своїй довжині. Ствол з "напором"  поступово звужується в напрямку дульного зрізу. Ствол з чоковим звуженням має незначне звуження в дульній частині ствола.

Гладкоствольні мисливські рушниці бувають самих різноманітних моделей, які  розрізняються за рядом ознак: а) за числом стволів - одноствольні (МЦ 20-08, ТОЗ-94, ІЖ-81, ТОЗ-106), двоствольні (ТОЗ-34, ІЖ-27Е, ТОЗ-91-12, МЦ 111-12, МЦ-7-12, МЦ-109), трьохствольні (у дво- та трьохствольних рушниць один або два стволи можуть бути нарізними - це так звані комбіновані рушниці) та чотирьохствольні; б) за свердлінням ствола: обидва ствола - циліндр; один ствол - циліндр, інший - чок; один ствол - чок, інший - получок;  в) за будовою механізму запирання; г) за будовою стріляючого механізму - куркові, в яких курки розташовані зовні (ТОЗ-80-12) та безкуркові, в яких курки сховані всередині механізму рушниці; д) за механізмом перезаряджання - неавтоматичні,  автоматичні (МЦ 21-12, ТОЗ-87) та карабіни ("Сайга-410", "Сайга-20"); е) за розташуванням стволів - вертикально та горизонтально розташовані; є) за кількістю патронів у рушниці - однозарядна та багатозарядна.

З недавнього часу, за наявності спеціального дозволу, дозволено придбання мисливських карабінів та гвинтівок, які мають нарізний ствол. Як правило вони є дещо спрощеними аналогами військових чи спортивних гвинтівок та карабінів і майже не відрізняються від них. До  нарізної мисливської зброї відносяться  карабіни: ОП СКС, ТОЗ-97 "Архар", КО-44-1, ОЦ-25, КО СКС, Baikal Manulicher BM-7.62, "Лось-7", "Барс 4", "Сайга", СОК-94 "Вепрь", "Вепрь-308", Steyr Mannlichen Luxus, Browning-22, і т.д.; малокаліберні ТОЗ-78-01,"Соболь"; рушниці - МР-251, ІЖ-18МН.

Нарізна мисливська зброя є складовою частиною системи вогнепальної зброї і тому повинна бути включена до загальної класифікації стрілецької вогнепальної зброї.

Спортивна зброя -  це як правило малокаліберна нарізна зброя для стрільби патронами кільцевого запалення, а також спортивна та пневматична зброя. Спортивна зброя поділяється на цільову малокаліберну (пістолети та гвинтівки); цільову під патрони для військової зброї (пістолети та гвинтівки); двоствольні гладкоствольні рушниці для спортивної стендової стрільби.

Останнім часом широкого розповсюдження набули два види вогнепальної зброї, які призначені виключно для захисту особи.  В літературі та нормативних актах така зброя називається "газовою". В такій зброї   використовується патрон, роль снаряду в якому виконує газ подразливої чи паралізуючої дії або ж гумова куля. Призначенням такої зброї, як було зазначено, є захист особи і тому, вважаю за доцільне розширити класифікацію зброї за призначенням включивши до вже існуючого переліку зброю самозахисту. Таким чином, класифікація вогнепальної зброї за призначенням повинна виглядати наступним чином: бойова, мисливська, спеціального призначення, спортивна та зброя самозахисту. Достатня уражуюча дія снаряду , як ознака  вогнепальної зброї є в даному випадку неактуальною, оскільки призначенням такої зброї є не обов'язкова уражуюча дія, а дія спрямована на спричинення легких тілесних ушкоджень з метою самозахисту.

Пістолети і револьвери самозахисту мають такий самий принцип дії як і бойові. Їх відміна полягає в тому, що вони виготовляються із сталі гіршої якості, їх ствол не передбачений для пострілів снарядами, оскільки має, як правило 1 чи дві перетинки в стволі, і не розрахований на високий тиск. Часто зустрічаються газові пісолети та револьвери таких марок: ІЖ, ТОЗ, ГР,  Mauser Magnum, Walhter, "Победа", "Шмайсер", RG.

За видом використовуваних патронів -  поділяється на зброю кільцевого та центрального бою. В патронах кільцевого бою містять запальну суміш в кільцевому виступі, який розташований по периметру дна гільзи. Такі патрони використовуються в малокаліберних гвинтівках та пістолетах. Капсуль патрону центрального бою розташований в центрі донця гільзи і запалюється після удару бойка по його центру.

За кількістю зарядів зброя поділяється на однозарядну (одноствольні мисливські рушниці, малокаліберні гвинтівки, деякі малокаліберні пістолети) та

багатозарядну (револьвери, пістолети, автомати, магазинні гвинтівки, дво-, трьох- та чотирьохствольні рушниці).

За принципом дії перезарядних пристроїв - зброя поділяється на неавтоматичну (магазинну чи барабанну) та автоматичну. В неавтоматичній зброї процес перезаряджання здійснюється рукою стріляючого. Автоматична зброя відрізняється тим, що енергія порохових газів в ній використовується не тільки для викидання снаряду, а й для перезаряджання. Автоматична зброя може бути самострільним (призначена для безперервної стрільби) та самозарядним (для поодиноких пострілів).

За довжиною ствола - ручна вогнепальна зброя поділяється на довгоствольну - від 550 до 800 мм - (гвинтівки, карабіни, рушниці), середньоствольну  - від 267 до 550 мм - (автомати, пістолети кулемети) та короткоствольну - від 57 до 267 мм - (пістолети, револьвери, обрізи, саморобна зброя).

За будовою ствола - зброя поділяється на нарізну, гладкоствольну та комбіновану. Нарізна зброя має від 4 до 8 нарізів всередині ствола. Нарізи можуть бути як право-, так і лівонахильними. До гладкоствольної зброї відноситься мисливська та деякі зразки поліцейської зброї.  До комбінованої (гладконарізної) зброї відносяться деякі примірники мисливської зброї. В такій зброї поряд з гладкими стволами, розташований нарізний ствол. Проблему становить присутність в обігу вогнепальної зброї призначеної для стрільби патронами із газовим снарядом, оскільки з метою запобігання використання в такій зброї бойового патрона, її ствол має декілька перетинок в середині. Такі перетинки значно не впливають на формування газового струменя, і, в свою чергу, виконують покладені на них функції.

За кількістю стволів - зброя класифікується на одноствольну, двоствольну та багатоствольну.

За моделями, тобто за оригінальною конструкцією чи модернізацією - зброя може відрізнятися за одною чи декількома ознаками. Це можуть бути найменування заводу (ІЖ, ТОЗ), назва фірми (Smith & Wesson, Colt, Astra), країни (CZ), прізвище конструктора (Макаров, Browning), символи (мисливські карабіни "Лось", "Сайга", "Барс").

За калібром - ручна вогнепальна зброя поділяється на малокаліберну (до 6.5 мм), середньокаліберну ( від 6.5 до 9 мм) та великокаліберну (понад 9 мм).

Гранатомети.

Гранатомет — це переважно переносна вогнепальна зброя, призначена для знищення броньованих цілей, живої сили і військової техніки гранатою.

Гранатомети підрозділяються:

за принципом дії - динамореактивні, активні, реактивні і активно-реактивні;

по кратності застосування - одноразової або багаторазової дії;

по конструкції - ручні, гвинтівкові (рушничні), подствольние, станкові (одиночного або автоматичного вогню) та ін.;

по призначенню - протипіхотні й протитанкові;

по пристрою ствола - гладкоствольні і нарізні, з нероз'ємними і складними стволами.

Перші зразки ручних гранатометів з'явилися в роки другої світової війни: "Базука" (60-мм гранатомет) у СІЛА зразка 1942р. та "Фаустпатрон" (гранатомет одноразового застосування) у Німеччині зразка 1943р.

Гвинтівкові гранатомети є стрілецькою зброєю (гвинтівка, автомат), пристосованим для стрільби гвинтівковими гранатами за рахунок енергії холостого або бойового патрона. Спочатку для відстрілу гранати застосовувалася спеціальна мортирка, насаджена на ствол зброї. У післявоєнні роки широке поширення одержали безмортирні гвинтівкові гранати, що надягають на ствол зброї. Дальність ефективної стрільби -100 м.

Підствольні гранатомети — портативні стріляючі пристрої призначені для метання гранат. Уперше подствольние гранатомети з'явилися в США в середині 60-х рр. Вони успішно пройшли випробування у війні у В'єтнамі і були прийняті на озброєння армій багатьох країн. Дальність ефективного вогню до 400 м. (ГП-25. ГП-30).

Ручний гранатомет призначений для стрільби з рук або сошок. Він складається зі ствола із прицілом і ударно-спусковим механізмом. Калібр ручних гранатометів 30-112 мм. Ефективна дальність стрільби до 500 м. (РПГ-2, РПГ-7, ДП-64, РПГ-29).

Станковий гранатомет пристосований для стрільби зі спеціального колісного або треножного верстата.

Однозарядний гранатомет складається зі ствола із прицілом, механізму що стріляє і верстата (РПГ-18"Муха"). Його калібр 40-90 мм. Дальність ефективної стрільби до 1000 м.

Автоматичний станковий гранатомет (АГС-17, АГС-30) призначений для знищення живої сили і неброньованих засобів противника осколковою гранатою. Калібр 30-40 мм, темп стрілянини близько 350 п/хв, бойова скорострільність 100 п/хв, дальність стрільби до 2000 м. Стрільба може вестися з верстата або зі спеціальних танкових, бронетранспортерних, вертолітних, корабельних установок.

У динамореактивному (безоткатном) гранатометі початкова швидкість гранаті повідомляється за рахунок енергії порохових газів, що утворяться при згорянні стартового заряду в стволі, а безоткатність забезпечується реактивною силою, що виникає від витікання порохових газів через відкриту казенну частину ствола.

У реактивному гранатометі реактивна граната при стрільбі розвиває початкову швидкість у стволі і потім на траєкторії польоту за рахунок роботи свого реактивного двигуна.

В активно-реактивних гранатометах початкова швидкість гранаті повідомляється за рахунок стартового заряду, що згоряє в стволі, закритому з казенної частини затвором.

Крім уже розглянутого розподілу стрілецької зброї на види по призначенню, ступеню автоматизації, калібрам і бойовим можливостям виділяють іноді і інші ознаки. Так, по складу обслуговуючого розрахунку зброя буває індивідуальна і групова. До першого, наприклад, відносять пістолети, автомати, гвинтівки; до другого — кулемети та станкові автоматичні гранатомети, тому що в бою вони обслуговуються декількома солдатами. По способу утримання стрілецької зброї під час стрільби зброя може бути ручна або станкова. У цьому випадку до першого виду відносять всю стрілецьку зброю, крім станкових і крупнокаліберних кулеметів (по деяких ранніх класифікаціях ручною зброєю називали тільки пістолети та револьвери). По конструкції ствола зброю ділять на нарізну та гладкоствольну. До першого виду відноситься вся бойова стрілецька зброя, що має ствол з нарізкою.

Гладкоствольною є сигнальні пістолети, бойові рушниці мисливського калібру. По характеру і джерелу енергії для доставки к цілі снаряда піхотну зброю ділять на вогнепальну та реактивну. Нарешті, по кількості стволів зброю можна ділити на одноствольну, двоствольну і багатоствольну.

Розроблення єдиної класифікації вогнепальної зброї, яка б враховувала всі наявні на певний час її технічні особливості та цільове призначення, дає можливість звернення до неї спеціалістів та забезпечує однозначність розуміння ними важливих обставин, що пов'язані з дослідженням такої зброї.

Безмовно, що з розвитком технічного прогресу, розроблятимуться і її нові види, будуть піддаватися модифікації існуючі, отже, навіть загальновизнану класифікацію вогнепальної зброї не можна вважати прикінцевою.

Класифікація стрілецької зброї за принципом дії автоматики

Автоматична стрілецька зброя за принципом дії перезарядних пристроїв ділиться на чотири класи:

- використання енергії віддачі зброї;

- використання енергії відведених порохових газів;

- використання енергії (сили) врізання кулі в нарізи;

- системи змішаного типу.

І клас – це системи автоматичної зброї, в яких для виконання перезаряджання використовується енергія відбою (тиску порохових газів через дно гільзи на затвор).

У рамках цього класу залежно від того, рух яких частин зброї (затвора, затвора й ствола, усієї зброї) використовується для здійснення циклу перезарядження, виділяють три групи:

– 1 група – відбій затвора, якщо останній не з’єднаний зі стволом;

– 2 група – відбій ствола та затвора, якщо вони у з’єднаному вигляді можуть рухатися у зброї;

– 3 група – відбій всієї зброї, якщо затвор з’єднано зі стволом, а ствол нерухомо закріплений у зброї.

Таблиця 14

Першу групу  складають системи, в яких для перезаряджання використовується енергія відбою затвора. У цих системах:

– ствол нерухомий відносно всієї зброї;

– робота всіх механізмів автоматики пов’язана з рухом затвора;

– затвор або зовсім не з’єднується зі стволом, або з’єднується так, що відбувається самовідкривання під дією тиску газів на дно гільзи, або, нарешті, з’єднаний так, що відмикання не може відбутися раніше визначеного часу.

Робота автоматики цієї групи пов’язана тільки з поступальним рухом затвора. Вилучення стріляної гільзи відбувається за рахунок високого тиску порохових газів у каналі ствола, що зводить роль викидача тільки до втримання гільзи.

Відповідно до цього І група поділяється на три типи:

– тип А – системи з відбоєм вільного затвора;

– тип Б – системи з відбоєм напіввільного затвора;

– тип В – системи з відбоєм затвора без самовідкривання.

Розглянемо роботу систем автоматики стрілецької зброї (рис.77).

Рис.77. Схеми роботи автоматики сучасної зброї:

а – з вільним затвором; б – з напіввільним затвором; в – з коротким ходом ствола;

г – з довгим ходом ствола; д – з відведенням порохових газів через отвір у каналі ствола

У системах зброї з відбоєм вільного затвора (тип А), затвор не має зчеплення зі стволом або ствольною коробкою, а притискається до казенної частини ствола лише силою зворотної пружини (рис.77, а). При пострілі відхід затвора починається при значному тиску порохових газів у каналі ствола, коли корпус гільзи ще сильно притиснутий до патронника й існує небезпека поперечного розриву гільзи, тому затвор роблять якомога масивнішим. Такий вид автоматики характерний для зброї під відносно малопотужний патрон з короткою гільзою, який використовується у пістолетах ПМ, АПС, Вальтер, Браунінг, а також пістолетах-кулеметах.

У системах зброї з відбоєм напіввільного затвора (тип Б), відхід затвора назад здійснюється не тільки за рахунок його маси й подолання зусилля зворотної пружини, а ще й за рахунок спеціального збільшення сил тертя при русі затвора або перерозподілу енергії між частинами складного затвора, коли незначне переміщення його передньої частини, що підпирає гільзу, викликає значний рух інших частин (рис.77 6). У зброї цього типу автоматики відмикання каналу ствола й вилучення гільзи відбувається у більш вигідних умовах, ніж при відбої вільного затвора.

Системи зброї з відбоєм затвора без самовідкривання (тип В) широкого застосування не набули і відомі здебільшого у експериментальних зразках.

Другу групу складають системи, в яких для перезарядження використовується енергія відбою ствола та затвора. Ознаками цієї зброї є:

– міцне з’єднання затвора зі стволом під час пострілу;

– можливість переміщення ствола у зброї;

– роз’єднання затвора і ствола відбувається або при русі ствола вперед з крайнього заднього положення, або під час руху ствола та затвора назад.

Відповідно до цього друга група поділяється на два типи:

- тип А – системи з довгим ходом ствола

- тип Б – системи з коротким ходом ствола.

У зброї цих типів автоматики затвор під час пострілу міцно зчеплений з рухомим стволом, тому при відбої вони починають рухатися як єдине ціле. Надалі затвор і ствол роз’єднуються за допомогою роз’єднувача й рухаються окремо один від одного.

Розглянемо роботу систем автоматики цих типів.

Системи з відбоєм ствола й затвора при довгому ході ствола (тип А) характеризуються тим, що зчеплені затвор і ствол рухаються разом назад до упору, де відбувається їх розчеплення (рис.77 г). Затвор затримується, а ствол під дією власної зворотної пружини рухається вперед і звільняє стріляну гільзу. Вилучення гільзи відбувається майже при нульовому (незначному) тиску, тобто при найбільш вигідних умовах. Затвор при своєму русі вперед досилає черговий патрон і замикає канал ствола. Цей тип автоматики дозволяє гасити віддачу потужних патронів, але обумовлює дуже низький темп стрільби й громіздкість зброї. Він реалізований у пістолетах “Фроммер – Стіп”, “Марс” та мисливській рушниці МЦ 21-12.

У системах зброї з відбоєм ствола й затвора при короткому ході ствола (тип Б) роз’єднання затвора і ствола відбувається під час короткого ходу ствола назад. Після роз’єднання затвор за інерцією продовжує рух назад, а ствол залишається у своєму задньому положенні. Після виконання циклу перезаряджання затвор разом зі стволом повертається у вихідне положення (рис.77 в). Механізм роз’єднання й зчеплення затвора зі стволом залежить від способу замикання каналу ствола. Тип автоматики з коротким ходом ствола за рахунок досить пізнього відкривання каналу ствола й вилучення гільзи при незначному тиску забезпечує високу надійність роботи автоматики. Цей тип автоматики розповсюджений нарівні з типом автоматики, заснованим на принципі відбою вільного затвора, й реалізований у пістолетах ТТ, Кольт, Маузер, Парабелум та пістолетах-кулеметах “ТМР”.

Третю групу складають системи, в яких для перезаряджання використовується відбій всієї зброї (принцип інерційного тіла). Ознаками зброї цієї групи є:

– ствол, нерухомий відносно всієї зброї;

– затвор, міцно з’єднаний зі стволом під час пострілу;

– наявність інерційного тіла, яке використовується для відкривання затвору.

Робота автоматики зброї цієї групи пов’язана з рухом при відбої всієї зброї відносно спеціальної деталі (інерційного тіла), яка не має твердого з’єднання зі зброєю. У момент пострілу інерційне тіло прагне залишитися на місці, в результаті чого зміщується відносно всієї зброї і тим самим відкриває затвор. Такий тип автоматики реалізований у рушницях шведського зброяра Шегрена, сучасних італійських рушницях Беретта-120 і Бенелли Супер-90.

ІІ клас – це системи автоматичної зброї, в яких для перезаряджання використовується енергія порохових газів, що відводяться з каналу ствола та діють на поршень, з’єднаний з тягою або штоком, які й надають рух затвору.

Порохові гази можуть відводитися різними способами, чим і обумовлюється наявність трьох груп автоматики відведення порохових газів:

– 1 група – через отвір у стінці каналу ствола;

– 2 група – безпосередньо від дулового зрізу;

– 3 група – через дно спеціальної гільзи.

Першу групу складають системи, в яких порохові гази відводяться через отвір у стінці каналу ствола. Ознаками зброї цієї групи є:

– ствол, нерухомий відносно всієї зброї;

– наявність у стінці ствола отвору, через який частина порохових газів з каналу ствола відводиться у газову камору і діє на поршень, з’єднаний з рухомою системою.

Залежно від характеру руху поршня 1 група поділяється на три типи:

– тип А – з рухом поршня назад;

– тип Б – з рухом поршня вперед;

– тип В – з поршнем, що закріплений на шатуні іхитається на осі.

Другу групу складають системи, в яких порохові гази, що виходять за кулею з дулової частини ствола (безпосередньо від дулового зрізу), діють на рухомий надульник, рух якого використовується для приведення у дію рухомої системи (кулемет Пюто, рушниця Банга).

До третьої групи належать системи з відведенням порохових газів через дно спеціальної гільзи (кулемет Рота).

У процесі розвитку автоматичної зброї поширення набув тільки тип автоматики з відведенням порохових газів через спеціальний газовідвідний отвір при русі поршня назад (мал.77 д). Доступ порохових газів у камору відбувається тільки після проходження кулею газовідвідного отвору, що зумовлює певну затримку початку руху поршня відносно пострілу й, як наслідок, більш пізнє відкривання каналу ствола і вилучення гільзи при незначному тиску газів у стволі. Цей тип автоматики розповсюджений для зброї під відносно потужний патрон, наприклад: автоматичні гвинтівки (СГД, СГТ-40), карабін СКС, автомати та кулемети сімейства Калашникова (АК, РКК, КК). Серед пістолетів цей тип автоматики поширення не набув, тому що пов’язаний зі збільшенням ваги й габаритів зброї, однак він застосований у пістолеті “Desert Eagle”, в якому

порохові гази відводяться через газовідвідний отвір у розточений в рамці підствольний канал.

Запропоновані ж інші види автоматики цього типу, у яких відведення порохових газів також здійснюється через газовідвідний отвір, але поршень рухається вперед (кулемет Сан-Этьена) або закріплений на хиткому шатуні (кулемет Кольта), поширення не набули через складність механізму, який здійснює передачу руху від поршня до затвора.

ІІІ клас об’єднує зброю, в якій при русі кулі по нарізній частині каналу ствола виникає значне тертя, за рахунок якого ствол рухається вперед. Якщо стволу дати можливість рухатись вперед і не з’єднувати з затвором, то цей рух можна використати для приведення у дію механізмів автоматики зброї. Системи, в яких для роботи автоматики використовується врізання кулі у нарізи та тертя кулі при її русі по каналу ствола, належать до ІІІ класу.

ІV клас складає автоматична стрілецька зброя, у якій для виконання операцій перезаряджання застосовуються різні способи використання енергії порохових газів. Так, наприклад, для відкривання затвора використовується відведення порохових газів через отвір у стінці каналу ствола, а решта операцій перезаряджання виконується за рахунок енергії відбою затвора, або для відкривання затвора використовується відбій всієї зброї, а для решти операцій перезаряджання – відбій затвора. Ця зброя належить до систем ІV класу які називаються системами змішаного типу.

Розглянуті вище системи автоматики залишаються основними у сучасній стрілецькій автоматичній зброї. Крім цих систем автоматики, існують системи, які були реалізовані тільки в деяких зразках автоматичної зброї й не набули подальшого поширення. До них відноситься система, заснована на реакції врізання кулі у нарізи ствола, в якій ствол рухається вперед під дією сил тертя між кулею й каналом ствола. У крайньому передньому положенні ствола викидається стріляна гільза, а при його зворотному русі під дією пружини ствол нібито насаджується на черговий патрон, який подається з магазина. При цьому курок або не зводиться (пістолет Манлихера зр.1894 р.), або зводиться за допомогою важелів (пістолет Шварцлозе зр.1908 р.).

Вибір системи автоматики, що може сполучатися з різними способами замикання каналу ствола, визначається потужністю патрона, вимогами до зброї та інженерною думкою конструктора. При цьому зброя різних систем автоматики може бути уніфікована під один патрон.

У стрілецькій зброї найбільш поширені системи автоматики, які діють за рахунок використання енергії відбою вільного затвора, відбою ствола з його коротким ходом і системи з відведенням порохових газів через отвір у стінці каналу ствола. Крім того, у деяких видах зброї набули застосування системи з напіввільним затвором. Інші ж типи автоматики відомі лише як експериментальні зразки.

3.3. Боєприпаси

Боєприпаси  - це  складова частина озброєння, безпосередньо призначена для ураження живої сили і військової техніки, руйнувань споруд (укріплень), а також, виконання спеціальних завдань (освітлення, задимлення, перекидання агітаційної літератури  і т. і)

До боєприпасів відносяться: авіаційні і глибинні бомби, артилерійські постріли,  бойові  (головні) частини різноманітних типів ракет і торпед, гранати,    димові шашки, інженерні і морські міни, патрони до стрілецької зброї, підривні заряди, реактивні снаряди.

Призначення патронів до стрілецької зброї , історія їх розвитку

Для ураження різних цілей зі стрілецької зброї застосовуються унітарні набої з кулями різного призначення (різної конструкції).

Унітарні набої почали застосовувати для стрілецької зброї у другій половині ХІХ століття.

Порох вперше винайдено близько 600 року н. е. у Китаї винахідником Сунь-Си-Мяо. Про використання пороху як засобу метання у нашій країні стало відомо у 1382 році.

Унітарні набої вперше були використані у Австро-Пруській війні 1866 року и у Північно-Американській війні 1861 - 1868 років.

Це стало можливим через те, що до цього часу склались необхідні технічні умови для виробництва зброї, яка заряджається з казеної частини і унітарних набоїв, а також створення якісно нових порохів (бездимних): у 1887 р. – піросіліновий – Г. Г. Сухачов, у 1899 р. – піроколїідний – Д. І. Мєндєлєєв.

В цей період у багатьох країнах пропонувалось багато різних систем зброї і унітарних набоїв з паперовими і металевими гільзами.

Великий внесок в цю роботу зробили конструктори, у тому числі і офіцери, В. Л. Чебишев, М. М. Баранов, А. П. Горлов, К. І. Гунич та ін

Виробництво унітарних набоїв з металевими гільзами у Російській імперії було розпочато в 1869 році у набійній майстерні Охотинського порохового заводу, а з липня 1869 р. розпочав роботу новий набойний завод у Перербурзі, який за 4 місяці (до листопада) випустив 30 млн. набоїв.

У 1885 р. членом Артилерійського комітету П. Роговцевим розроблений набій для російської 3-лінійної гвинтівки. Цей набій у той час був найдосконалішим, а після часткових змін його конструкції і технології виробництва використовується й досі! (Раніше використовувались тупоголові кулі. У 1894 році Г. П. Кісменський запропонував використовувати гострякуваті кулі, які у 1908 році прийняли на озброєння, називаються 7,62-мм набоями зразка 1908 року). В подальшому проводилось удосконалення куль і створення спеціальних куль.

Нові набої розробляються дуже рідко, не тому, що вони не потрібні, а тому, що обмежені умови їх використання.

Наприклад: (досвід Світової війни 1939 - 1945 років) тільки протягом останніх 3-х років війни у Радянському Союзі промисловість випускала щороку 2 млн. автоматів, 450 тис. кулеметів і 3 млн. гвинтівок та карабінів. Лише для них у 1944 році випущено 7 млрд. 400 млн. набоїв!

Якщо запровадити новий набій, тоді куди дівати таку велику кількість стрілецької зброї? Зброя створюється під набій!

Довідка: за останнє сторіччя для зброї, що маємо її зараз, набої розроблялися тільки 5 разів (окрім пістолетних):

- наприкінці 1891 р. – 7,62-мм гвинтівочний набій зразка 1908 року;

- у 30-х роках – 12,7-мм набій;

- під час Світової війни – 14,5-мм набій;

- у 1943 р. – 7,62-мм проміжний набій (між гвинтівочним і пістолетним) зразка 1943 року;

- у 70-х роках – 5,45-мм набій.

Необхідність застосування набою зразка 1943 р. була викликана необхідністю створити ручну (легку) автоматичну зброю з кращими тактико-технічними характеристиками. Винахідники набою зразка 1943 року Н. М. Єлізаров, Б. В. Сьомін, П. В. Рязанов.

Загальна будова патронів та їх класифікація по призначенню

Боєприпасами до стрілецької зброї є унітарні набої, тобто набої, в яких куля, пороховий заряд і капсуль з’єднані в одне ціле за допомогою гільзи.

Рис. 78. Бойовий набій.

1 – куля; 2 – гільза; 3 – пороховий заряд; 4 – капсуль; 5 – дульце; 6 – закраїна; 7 – наковальня; 8 – затравочний отвір; 9 – ударний склад.

Куля є основним елементом набою, що забезпечує потрібну дію по цілі.

Пороховий заряд слугує для передачі пулі поступової дії.

Капсуль слугує для запалення порохового заряду.

Гільза слугує для з’єднання усіх частин набою, запобігає зовнішнім впливам на пороховий заряд, а також для перешкодження прориву порохових газів у бік затвору. Вона полегшує процес заряджання, створює умови для автоматизації цього процесу, раптово збільшує скорострільність і забезпечує тривалість збереження набоїв.

Вимоги до гільз (матеріалів) -

1) Висока пластичність, що допускає обробку тиском у холодному стані і деформацію гільзи при пострілі без порушення міцності.

2) Висока міцність при відносно тонких стінках.

3) Здатність до зміцнення під час обробки тиском і висока упругість для забезпечення легкої екстракції гільзи з патронника після пострілу.

4) Незмінність механічних властивостей у процесі збереження.

5) Висока антикорозійна стійкість.

6) Стійкість до високої температури при пострілі.

7) Хімічна нейтральність відносно до порохового заряду.

Таблиця 15.

Зміст металів в латуні

|  |  | Л-68 | Л-70 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | 67-70% | 69-72% |
|  | Zn | 33-30% | 31-28% |
| Домішки | Fe | 0,1% | 0,1% |
|  | Pb | 0,03% | 0,03% |
|  | P, As, Su | 0,005% (фосфор, мишак, олово) |
|  | S, Sb, Bi | 0,002% (сіра, сурьма, вісмут) |

Найповніше цим вимогам відповідає латунь. Проте, цей матеріал дорогий і дефіцитний для масового виробництва. Більш дешевим і недефіцитним матеріалом є маловуглецева сталь (містить С – 0,11 – 0,22%).

Рис. 79.  Набої

1 - калібру 14,5 мм;

2 – 7,62 гвинтівочний;

3 – 7,62-мм зр. 1943 р.;

4 – пістолетні.

Приклад: для виробництва 100 млн. набоїв до АКМ необхідно:

сталі – 794 т; Pb – 220 т, латуні – 25 т.

Сучасні боєприпаси класифікуються:

- за  видом зброї:

- револьверні;

- пістолетні;

- автоматні;

- гвинтівочні (гвинтівочно-кулеметні).

- за функціональним призначенням:

- основні (бойові) - для ураження цілей;

- спеціальні - для освітлення, задимлення, агітації;

- допоміжні - навчальні, холості, спортивні, для спеціальних випробувань (перевірочні, еталонні, посилені, високого тиску).

- за  калібром:

- малого калібру (до 5,6 мм),

- середнього калібру (до 9 мм),

- крупного калібру (до 20 мм).

Бойові набої слугують для ураження живої сили і вогневих засобів.

Бойові набої в свою чергу поділяються за дією куль на набої:

з звичайними кулями для ураження живої сили супротивника; зі спеціальними кулями для виконання спеціальних завдань (трасуючі, бронебійні, запалювальні, бронебійно-запалювальні, бронебійно-запалювальні трасуючі, з запальною кулею миттєвої дії.

Допоміжні набої призначені  для навчання військ, для перевірки роботи механізмів озброєння і для спортивної стрільби (холості, учбові, спортивні з посиленим зарядом – для випробування зброї – вузлів запирання; високого тиску – перевірка міцності стволів; зразкові (еталонні) для перевірки балістичної апаратури і балістичних випробувань порохів і патронів).

Холостий патрон призначений для імітації звуку пострілу в ході навчання стрільців, а також для твору салютів використовується холостий патрон. Не містить порохового заряду і має вихолощений капсуль-запальник або латунний ковпачок від капсуля-запальника. Спільно з втулкою для холостої стрільби, що нагвинчується на дульну частину ствола автомата або ручного кулемета дозволяє створювати необхідний тиск порохових газів в стволі. Холостий патрон забезпечує роботу пересувних частин автоматики зброї.

Холостий патрон калібру 7,62 мм відрізняється від бойового відсутністю кулі і подовженим дульцем гільзи. Дульце гільзи обжате «зірочкою» і покрито шаром герметизуючого лаку фіолетового або червоного кольору. Холостий патрон калібру 5,45 мм відрізняється від бойового наявністю пластикового імітатора кулі, якій згорає під час пострілу.

а.                                              б.

Рис. 80 Холості патрони: а - калібру 7,62 мм, б - калібру 5,45 мм

Учбовий патрон - використовується для навчання прийомам заряджання зброї, виробництва пострілу і спорядження магазинів. Патрон не містить порохового заряду і має вихолощений капсуль-запальник або латунний ковпачок від капсуля-запальника.

Куля учбового патрона відмітного забарвлення не має, але на гільзі патрона виконані чотири симетрично розташовані подовжні видавки.

Рис. 81 Учбовий патрон калібру 7,62 мм

Патрон високого тиску призначений для перевірки міцності заготовок стволів і використовується тільки на заводах-виробниках зброї. Куля цього патрона складається з біметалічної оболонки і свинцевого сердечника. Вона різко відрізняється формою і конструкції від куль бойових патронів. Куля має коротку оживальну частину і плоску вершину. У донною части кулі є конічне поглиблення для забезпечення щільного притиснення ведучої части кулі до внутрішньої поверхні каналу ствола.

Відмітного забарвлення куля не має. Патрони ранніх років випуску можуть мати жовте забарвлення всієї поверхні кулі. На пакувальних коробках і ящиках є напис «Високий тиск».

Рис. 82. Патрон високого тиску

Патрон з посиленим зарядом призначений для перевірки міцності замикаючого механізму зброї і використовується при виготовленні зброї і його капітальному ремонті. Він створює такий же тиск в каналі ствола, як і при стрільбі бойовими патронами при температурі + 70°С.Для відмінності від бойових патронів куля патрона УЗ забарвлюється чорним лаком на велику частину довжини кулі або до місця обтиску дульца гільзи. На пакувальних коробках і ящиках є напис «Посилений заряд». Їх застосування в ході стрільби категорично заборонено.

Рис.83. Патрон з посиленим зарядом

Зразковий патрон Для контролю вимірювальних засобів (в ході балістичних випробувань) і балістичної зброї, а також для атестації цієї зброї. Виготовляється з підвищеною точністю. Вершина кулі зразкового патрона калібру 7,62 мм зр. 1943 г забарвлюється в білий колір. На упаковці зразкових патронів наноситься напис «Зразкові».

Рис. 84. Зразковий (еталонний) патрон

Патрони для метання гранат - спеціальні допоміжні патрони для метання гранат. Спеціальний вишибний патрон ПХС-19 (патрон холостий спеціальний). Дульце гільзи цього патрона обжате зірочкою. Він коротший за холостий патрон.

Рис. 85. Патрон для метання гранат

Патрон ПС1 для спеціального пістолетного (автоматного) комплексу

На основі гільзи патрона калібру 7,62 мм зр. 1943 р. був створений 7,94-мм спеціальний патрон ПС1 з дюбелем для кріплення спеціальних пристроїв до конструкцій, створених з різних матеріалів, - наприклад сталь, бетон, дерево. Так само під цей патрон був розроблений стріляючий пристрій. Застосування спеціально-пістолетного комплексу СПП-1 та автомата специального АПС можливе не тільки на суші, але і під водою.

Рис.86. Патрон спеціальний  ПС1

Спеціальні патрони СП-4 для безшумної стрільби з пістолета ПСС і ножа розвідника, що стріляє (НРС-2) (рис. 87).

Рис. 87. Спеціальний патрон СП-4

Спортивні малокаліберні патрони

Малокаліберний патрон призначений для спорту і полювання. Він використовується для стрільби на дальності до 100 метрів. Початкова швидкість кулі у різних найменувань патронів може коливатися від 300 до 400 і навіть 450 м/с.

Рис.88. Спортивні малокаліберні патрони

Маса кулі коливається в межах від 2,2 до 2,7 р. Гільза виконується з латуні або стали. Сталева покривається лаком, нікелем або цинком.

Спортивні патрони для гладкоствольної та нарізної зброї - призначені для спорту і полювання.

Рис.89. Спортивні патрони для гладкоствольної та нарізної зброї

Спортивні кульки для пневматичної зброї - призначені для спортивних змагань.

Калібр 4,5 мм, вага – від 0,45 г до 0,65 г в залежності від будови

Рис.90. Спортивні кульки для пневматичної зброї

До пістолетних набоїв, окрім калібру 9 мм, відносяться пістолетні і револьверні набої калібру 7,62 мм.

Автоматні набої використовуються і для ручних кулеметів, а гвинтівочні - і для станкових кулеметів.

Прийнятий в останні роки бойовий малокаліберний набій для автоматів і ручних кулеметів дає ряд переваг перед зброєю, в якій використовується патрон зразка 1943 року. Так, зброя калібру 5,45 мм має меншу масу. Менша потужність набою дозволила поліпшити стійкість і кучність зброї при стрільбі чергами за рахунок зменшення імпульсу віддачі; менша маса набою дозволяє збільшити боєкомплект, що носиться.

Малокаліберна куля на невеликих дальностях стрільби має перевагу у відлогості траекторії за рахунок більшої початкової швидкості. Так, найбільше перевищення траекторії над лінією прицілювання на Д = 500 м з АКМ – 129 см, а у АК-74  - 71 см.

Патрони із звичайними кулями та кулями спеціального призначення

Кулі бойових патронів розподіляють на звичайні і спеціальні. Звичайна куля складається (рис.91):

- сталеве осердя;

- сталева, вкрита томпаком, оболонка.

Між оболонкою і осердям є свинцева сорочка.

Товщина оболонки сучасних куль складає 0,06 – 0,08 калібра кулі.

# Рис.91. Кулі

# а – з стальним осердям; б – легка; в – важка;

# 1 – оболонка; 2 – свинцова рубашка; 3 – осердя.

Матеріалом для оболонки кулі застосовують маловуглецеву сталь плановану (від французського Phaguer - вкривати) томпаком (біметал). Томпак – мідь 90% і цинк – 10%. Такий склад дає гарне врізання кулі в нарізи і малу спрацьованість стволу.

Осередя – маловуглецева сталь, а у пістолетний набоях зі свинцю з домішкою 1 - 2% сурьми для підвищення міцності сталі.

У зовнішньому вигляді кулі розрізняють головну, ведучу і хвостову частини.

Головна частина кулі робиться з урахуванням швидкості її польоту. Чим більше швидкість польоту кулі, тим довшою має бути її головна частина. При цьому сила опору повітря менше. У сучасних кулях довжина головної частини береться 2,5 – 3,5 калібру.

# Рис. 92. Частини кулі

# 1 – головна частина; 2 – ведуча частина; 3 – хвостова частина.

Ведуча частина – циліндрична, призначена придати напрямок і обертальний рух, а також заповнити нарізи каналу ствола і тим самим усунути можливість прориву порохових газів.

Довжина ведучої частини складає 1 – 1,5 калібру. Діаметр кулі зазвичай 1,02 – 1,04 калібру.

Хвостова частина, - довжина 0,5 – 1 калібр і кут конусу 6 - 9(, завдяки їй зменшується область розрядженого простору і завихрення позаду кулі, що летить.

# Рис.93. Види гільз

Гільзи робляться на два види: циліндричні і пляшкові (рис.93).

Пороховий заряд складається і бездимного піроксілінового пороху, а в набоях калібру 5,45 мм – нітроглицеринового.

Капсуль складається з ковпачка, ударного складу і фольгового кружечка.

Примітка: ковпачок капсуля – латунь; ударний склад – гримуча ртуть – 16%, хлорат калію – 55,5% і антимоніт – 28,5%.

Спеціальні кулі. Спеціальні кулі наділені спеціальною дією і призначені для стрільби по бойовій техніці і коригування вогню.

Вони поділяються на: трасуючі, запальні, бронебійні, бронебійно-запалювальні, бронебійно-запалювальні трасуючі, пристрільні (розривні).

Спеціальні кулі можуть бути подвійної і потрійної дії (бронебійно-запалювальні, бронебійно-трасуючі і бронебійно-запалювально-трасуючі).

Трасуючі кулі призначені для цілевказівки і коригування вогню на відстанях 800 - 1000 метрів, а також для ураження живої сили противника.

У оболонці трасуючої кулі у головній частині вміщене свинцеве осердя, а у донній – склянка зі спресованим трасуючим складом.

Примітка: горюча речовина - алюміній, магній та їх сплави і окислювач – перекис барію, кальцію та інші речовини, що містять кисень.

Рис.94.  Кулі

1 – з сталевим осердям; 2 – важка; 3 – трасуюча; 4 – бронебійно-запалювальна.

Бронебійно-запалювальні кулі призначені для запалювання горючих речовин і для ураження живої сили противника, що знаходиться за легкими броньованими укриттями на відстані 300 м (автоматичні кулі), до 500 м (гвинтівочні кулі) і до 1000 м (великокаліберні кулі – 14,5 мм).

Бронебійно-запалювальна куля складається з оболонки, сталевого осердя, свинцевої сорочки і запалювального складу.

Мал.95. Бронебійно-запалювальна куля

1 – оболонка; 2 – свинцова рубашка; 3 – осердя; 6 – запалювальний склад.

При ударі об броню запалювальний склад запалюється і, потрапляючи в середину, запалює горючу речовину.

Бронебійна дія куль забезпечується наявністю бронебійного осердя високої міцності і твердості. В кулях Б-32 застосовано стальне калене осердя, а у кулях БС-41 – металокерамічне.

Бронебійно-запалювально-трасуючі кулі забезпечують трасуючу дію.

Запалювальні кулі зустрічаються двох типів: перший тип дає горіння запалювального складу (зазвичай жовтого фосфора) на політ кулі; запалення відбувається від сполуки фосфору з киснем повітря, після виплавлення під час пострілу пробки з легкоплавкого металу, що прикриває

отвір в оболонці. При цьому розплавлений фосфор зазвичай видавлюється назовні важким тілом що  знаходиться всередині кулі.

Другий тип пристрою запалювальних дає займання запалювального складу при ударі кулі у перешкоду; запалювальний склад міститься у головній частині.
           Трасуючі склади являють собою зазвичай суміш порошкоподібної масиі (алюміній, магній), що дає яскраве полум'я, з окислювачами (солі, багаті киснем), що склеюються речовинами (смоли, оліфа і ін) і уповільнюють горіння (масла, парафін та ін.)

# Рис.96. Запалювальна куля

# 1 – оболонка; 3 – осердя; 4 – запалювальний склад; 5 – стаканчик; 6 – трасуюча суміш; 7 – спалахуюча суміш; 8 – ковпачок; 9 – свинцова прокладка; 10 – ударник з жалом; 11 – стакан; 12 – втулка; 13 – капсуль-спалахувач; 14 – набігаючий ковпачок; 15 – ударний механізм; 16 – матерчата прокладка.

Запалювальна куля – калібру 14,5 мм призначена для ураження відкритих наземних цілей, запалювання дерев’яних споруд, пального у незахищених панцирем баках та інших запалювальних предметів на відстанях до 1500 м.

Куля ЗП має ударний механізм, зібраний у стакані.

Ударний механізм складається: капсульна втулка з капсулем-спалахувачем, ударник з жалом і набігаючий ковпачок, що виконує роль запобіжника від передчасного спрацьовування.

Ударний механізм зводиться при пострілі, набігаючий ковпачок за інерцією осідає на ударник, жало якого пробиває дно ковпачка. При зустрічі з ціллю ударник просувається вперед, наколює капсуль і відбувається спалахування запалювальної суміші, оболонка кулі розкривається і горючий запалювальний склад потрапляє на ціль.

14,5 мм набої з кулею МДЗ застосовуються для ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 метрів. Куля МДЗ, що має осколочно-фугасну і запалювальну дії, забезпечує ураження або ушкодження повітряних цілей осколками і розривною хвилею, а також запалювання рідини, що легко спалахує, яка знаходяться в баках з товщиною стінок від 2 до 8 мм на відстанях до 2000 метрів.

Рис.97. Запалювальна куля миттєвої дії (МДЗ):

1 – наконечник; 2 – трубка, що рубить; 3 – алюмінієвий наконечник; 4 – картонна шайба; 5 – капсуль-детонатор; 6 – втулка; 7 – прокладка; 8 – матер’яна прокладка; 9 – оболонка; 10 – свинцева сорочка; 11 – стакан; 12 – суміш ВР та запалювального склад

Запалювальна куля миттєвої дії МДЗ складається з сталевої латуньованої оболонки, свинцевої сорочки, стакана та вибухової речовини, що знаходиться у ньому, прокладки та вибухового пристрою.

Пристрілювальні (розривні) кулі служать для стрільби по повітряним цілям  і для корегування вогню на дальніх дистанціях, даючи при розриві помітні хмарки диму. По живим цілям здійснюють значне руйнування і були заборонені до застосування Гаазької конвенції. За будовою є найбільш складним видом куль, тому, що  вимагають розміщення надійно діючого детонатора в малому габариті  кулі. Спроби застосування дистанційних пристрілювальних куль, що дають розрив на певній відстані, не мали успіху.

Маркування та пакування патронів. Правила зберігання патронів.

##### Боєприпаси до стрілецької зброї доставляються з заводів і складів у встановленій укупорці, яка також повинна мати необхідні розпізнавальні написи, щоб можна було знаходити потрібний вид патронів. Патрони укладають в коробки з оцинкованої бляхи, а останні упаковують у дерев'яні ящики, забезпечені мотузяними петлями для перенесення.

До боєприпасів висуваються загальні вимоги щодо маркування :

1) у трикутнику наноситься  розряд вантажу, у прямокутнику знак, що відноситься до вибухових речовин з написом «небезпечно», вага ящика; ці знаки розміщуються на кришці;

2) позначення, що відносяться до даного виду боєприпасів, - на бічній стінці, а саме:

- калібр, тип кулі і гільзи;
- номер партії, 
- номер заводу; 
- марка пороху;
- дата виготовлення;

- кольорова смуга того ж кольору, що і забарвлення відповідної кулі   (наприклад для патронів з важкої звичайною кулею - жовта, з трасуючою - зелена, з бронебійно-запалювальною - чорно-червона);

- кількість патронів у ящику.

Рис.98.  Маркування запакованих бойових набоїв

Такі ж позначення нанесені і на кришці коробок. Боковини ящиків з патронами з бронебійної кулею БС (зі спеціальним серцевиною) пофарбовані в чорний колір, а замість кольорової смуги наносяться два концентричних чорних кола.

Для маркування прийняті наступні умовні позначення:

Л - легка куля; Д - важка куля; Т - трасуюча куля; Б-30 - бронебійна куля; Б-32 - бронебійно-запалювальна куля; БВ-40 - бронебійно-запалювальна куля зі спеціальною серцевиною; П -пістолетний набій; П-41 - пістолетний набій з бронебійно-запалювальною кулею; Р - револьверний набій, Б3Т - бронебійно-запалювально-трасуюча куля; ЗП - запалювально-пристрілювальна куля; ГЛ - латунна гільза; ГЖ - гільза залізна (плакована) ; ГС - гільза сталева (без покриття); НК - нержавіючий капсуль.

Приклад:     на стінці ящика нанесений наступний напис: 7,62 ДГЖ В10-60 XII-40 ВТ 880 шт. Цей напис означає: патрони калібру 7,62 мм з важкою кулею і залізною (плакованою) гільзою, партія В10 заводу № 60, виготовлені у грудні 1940 р., марка пороху ВТ, кількість 880

Набої упаковуються у дерев’яні ящики. У ящик вкладаються дві герметично закриті металеві коробки.

Таблиця 16

| Вид набою | У картонній пачці | У металевій пачці | У ящику |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,45 мм набої | 30 | 2 х 1080 | 2160 |
| 7,62 мм набої зр. 1943 року | 20 | 2 х 660 | 1320 |
| 7,62 мм набої зр. 1908 року | 20 | 2 х 440 | 880 |
| 14,5 мм набої | - | 2 х 42 | 84 |

Набої при правильному користуванні з ними безпечні.

Скидати ящики з набоями з автомашин (повозок, залізничних платформ, штабелів та інших підвищень), кидати набої у полум’я, застосовувати бойові набої замість навчальних ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Через наявність у кулях ЗП та МДЗ капсулів-спалахувачів, капсулів-детонаторів та м’яких томпакових наконечників також забороняється виймати ці набої з споряджених стрічок упором куль в металеві або виготовлені з твердих порід дерева предмети. Замість упору для цього можуть бути використані коробки для набоїв.

Набої необхідно оберігати від вологи, снігу, пилу і бруду. Вологі і своєчасно не обтерті набої можуть через деякий час стати непридатними для стрільби.

Для виконання спеціальних вогневих завдань потребуються різні властивості боєприпасів, що вимагає, щоб за зовнішнім виглядом різні види патронів відрізнялися один від одного. Різниця у зовнішній формі куль недостатня для того, щоб можна було легко відрізнити один вид патронів від іншого. Тому вдаються до спеціального фарбування патронів, щоб розрізняти їх за зовнішнім виглядом. Фарбування наноситься або на головну частину кулі або на капсуль, значно рідше - на дно гільзи.

Рис.99. Відмінний окрас куль різноманітного призначення

Раціональна співвідносність та порядок заряджання стрічок і магазинів набоїв з різноманітними кулями:

- При стрільбі по живій сили противника:

1 – трасуюча; 4 – звичайні.

- При стрільбі по вогневих засобах супротивника і при виконанні інших спеціальних завдань:

1 – трасуюча; 3 – звичайні; 1 – бронебійно-запалювальна.

Перед стрільбою, оглядаючи набої, перевірити:

- чи немає на гільзах іржі та вм’ятин, чи не гойдається куля у дульці гільзи;

- чи немає на капсулі зеленого нальоту і тріщин, чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи;

- чи немає серед бойових набоїв навчальних.

Усі несправні набої здаються на склад. Якщо набої запилились та забруднились, покрилися зеленим нальотом або іржею, їх необхідно обтерти сухою чистою ганчіркою.

Для  пістолетів і револьверів  з дальністю стрільби - 50 м застосовуються патрони 5,45x25; 7,62x25R; 9x18; 9x19; 9x21.

Для  пістолетів-кулеметів з дальністю ефективного вогню по груповій цілі - 200 м та по окремій цілі - 75 м. -застосовуються патрони - ті ж, що для пістолетів.

Автоматичні (штурмові) гвинтівки (автомати) з дальністю ефективного вогню 500 м застосовують патрони 7,62x39; 5,45x39; 5,56x45.

Ручні кулемети застосовують патрони 7,62x39; 5,45x39. Зброя під автоматні (проміжні або малокаліберні) патрони з дальністю ефективного вогню 800 м.

Єдині кулемети застосовують патрони - 7,62x54R; 7,62x51.
(Зброя під гвинтівочно-кулеметні патрони нормального калібру з дальністю ефективного вогню 1000 м. Вогонь можливий з верстата або з сошки, а також з установок на різних рухомих засобах).

Великокаліберні кулемети застосовують патрони 12,7x108; 14,5x114..

( Зброя на триножному або колісному верстаті під великокаліберні патрони з дальністю ефективного вогню 2000 м)

Для снайперських гвинтівок  застосовуються патрони 7,62x54R снайперські; 12,7x108 снайперські. (Зброя точного бою під снайперські патрони з дальністю ефективного вогню 600 м, з великокаліберних гвинтівок - 2000 м)

Для зброї  спеціальної створені  патрони безшумні, підводні, нелетальної дії з дальністю ефективного вогню 15-50 м. Застосовуються патрони - різних калібрів від 4,5 мм до 12,3 мм

Щоб визначити вид зброї, в його характеристиках треба обов'язково вказати дані про застосовуваний патроні. Прийнято записувати їх двома числами: перше - калібр, друге - довжина гільзи (обидва значення округлено в мм) і, якщо є, особливість конструкції гільзи - строкатий «R», полурантова «RN». Наприклад, вітчизняний винтовочный позначається «7,62x54R»; винтовочный патрон НАТО - «7,62x51» і т. д. Таке позначення прийнято багатьма країнами, вони дають можливість розрізняти види зброї одного калібру, але застосовують різні за довжиною гільзи, тобто - невзаємозамінні.

3.4. Ручні осколкові гранати.

Призначення, бойові властивост і загальна будова ручних осколкових гранат    РГД-5, Ф-1, РГН, РГО

Ручні осколкові гранати призначаються для ураження осколками живої сили противника в близькому бою (при атаці, в шанцях, сховищах, населених пунктах, в лісі, тощо).

На озброєнні Збройних Сил України є:

- ручні гранати РГД-5;

- ручні гранати РГ -42;

- ручні гранати Ф-1;

- гранати нового покоління РГО та РГН.

В залежності від дальності розлітання осколків гранати поділяються на наступальні і оборонні.

Гранати РГО та РГН, мають ряд переваг.

Так, граната Ф-1 була на озброєнні ще в царській армії і взята нашими предками у Франції.

Головна різниця гранат нового покоління в конструкції вибухівника, який може встановлюватися на два режими роботи. Він дуже чутливий і вибухає навіть від дотику з водою.

Змінена конструкція гранат РГО дає 600 - 700 убійних осколків масою 0,46 г.

Швидкість розлітання осколків 1600 м/сек. 73% корпусу використовується для створення осколків, тоді як у Ф-1 - 290 осколків. Швидкість їх розлітання 730 м/сек, на утворення осколків використовується лише 38% корпусу, решта даремно перетворюється на металевий порох .

У гранаті РГН утворюється 220 осколків масою 0,42 г, швидкість розлітання осколків 1200 м/сек. Приведена площа розлітання осколків у гранати РГО – 213 –286 м2, у Ф-1 лише 75 - 82 м2, у РГН – 95 - 96 м2, у РГД-5 тільки 28 - 32 м2.

Через конструктивні особливості нові гранати вимагають від особового складу добрих знань будови і заходів безпеки при поводженні з ними.

Ручні гранати РГД-5, РГ-42 і РГН відносяться до наступальних гранат. Гранати Ф-1 і РГО - до оборонних.

Ручні осколкові гранати комплектуються модернізованими уніфікованими запалами до ручних гранат (УЗРГМ-2, УЗРГМ).  Капсуль запалу УЗРГМ, УЗРГМ-2 запалюється в момент кидання гранати, а вибух її відбувається через 3,2 - 4,2 с після кидання (датчик ланцюга запалу до РГН, РГО спрацьовує при ударі гранати об перешкоду).

Ручна осколкова граната РГД-5 складається із корпусу з трубкою для запалу розривного заряду та запалу.  Корпус гранати служить для уміщення розривного заряду, трубки для запалу, а також для утворення осколків при розриві гранати. Він складається з двох частин - верхньої і нижньої.

Рис. 100. Будова ручної осколкової гранати РГД-5.

1 - розривний заряд; 2 - корпус; 3 - ковпак; 4 - вкладиш ковпака; 5- трубка для запалу;6 - манжета; 7- запал; 8 - піддон; 9- вкладиш піддону.

Верхня частина корпусу складається із зовнішньої оболонки, що називається ковпаком, і вкладиша ковпака. До верхньої частини при допомозі  манжети приєднується трубка для запалу. Трубка служить для приєднання запалу до гранати і для герметизації розривного заряду в корпусі.

Для збереження трубки від забруднення в неї загвинчується пластмасова пробка. При підготовці гранати до кидання замість пробки в трубку загвинчується запал.

Нижня частина корпусу складається з зовнішньої оболонки, що називається піддоном, і вкладиша піддону.

Розривний заряд (тринітротолуол) заповнює корпус і служить і для розриву.

Ручна осколкова граната Ф-І складається із корпусу, розривного заряду і запалу. Корпус гранати служить для вміщення розривного заряду та запалу, а також для створення осколків при вибуху гранати. Корпус гранати чавунний з повздовжніми і поперечними борознами, по яких граната, звичайно, розривається на осколки. В верхній частині корпусу є нарізний отвір для згвинчування запалу. Розривний заряд заповнює корпус і служить для розриву гранати на осколки.

Рис.101.  Будова ручної осколкової гранати – Ф-1

1 – корпус; 2 – розривний заряд; 3 – запал

Запали, їх будова та робота

Ручні осколкові гранати комплектуються модернізованими уніфікованими запалами до ручних гранат (УЗРГМ-2, УЗРГМ).

Капсуль запалу УЗРГМ, УЗРГМ-2 запалюється в момент кидання гранати, а вибух її відбувається через 3,2 - 4,2 с після кидання (датчик ланцюга запалу до РГН, РГО спрацьовує при ударі гранати об перешкоду).

Запал гранати УЗРГМ (УЗРГМ-2) – уніфікований запал ручної гранати модернізований, призначається для вибуху розривного заряду. Він складається з ударного механізму та власне запалу (рис.102).

Ударний механізм служить для спалахування капсуля-запалювача. Він складається з трубки ударного механізму, з’єднуючої втулки, направляючої шайби, бойової пружини, ударника, шайби ударника, спускового важеля і запобіжної чеки з кільцем.

Трубка ударного механізму є основою для збирання всіх частин запалу.

З’єднувальна втулка служить для з’єднання запалу з корпусом гранати. Вона одягнена на нижню частину трубки ударного механізму.

Направляюча шайба є упором для верхнього кінця бойової пружини і направляє рух ударника. Вона закріплена в верхній частині трубки ударного механізму.

Бойова пружина служить для надання ударнику енергії, яка необхідна для наколу капсуля-запальника. Вона одягнена на ударник і своїм верхнім кінцем упирається в направляючу шайбу, а нижнім – в шайбу ударника.

Рис.102. Запал гранати УЗРГМ (УЗРГМ-2):

а - загальний вигляд; б - у розрізі;

1 - трубка ударного механізму;2 - з(єднувальна втулка; 3 - направляюча шайба; 4 - бойова пружина;5 - ударник; 6 - шайба ударника; 7 - спусковий важіль; 8 - запобіжна чека; 9 - втулка сповільнювача;  10 - сповільнювач; 11 - капсуль-запальник; 12 - капсуль-детонатор.

Ударник служить для наколу і запалювання капсуля-запальника. Він розміщується в середині трубки ударного механізму.

Рис.103. Ударник та шайба ударника:

1 - жало; 2 - виступи для упору шайби;

3 - проточка для вилки спускового важеля;

4 - шайба ударника

Шайба ударника одягнена на нижній кінець ударника і є упором для нижнього кінця бойової пружини.

Спусковий важіль служить для утримання ударника під час зведеного положення (бойова пружина стиснута). На трубці ударного механізму спусковий важіль тримається запобіжною чекою.

Запобіжна чека проходить через отвори вушок спускового важеля і стінок трубки ударного механізму. Вона має кільце для її висмикування.

Власне запал служить для підриву розривного заряду гранати. Він складається з втулки сповільнювача, капсуля-запальника, сповільнювача і капсуля-детонатора.

Втулка сповільнювача у верхній частині має різьбу для з’єднання з трубкою ударного механізму і гніздо для  капсуля-запальника, всередині – канал, в якому розміщується сповільнювач, ззовні – проточку для сполучення гільзи капсуля-детонатора.

Капсуль-запальник призначений для запалювання сповільнювача.

Сповільнювач передає пломінь вогню від капсуля-запальника до капсуля-детонатора. Він складається з запресованого малогазованого складу.

Капсуль-детонатор служить для підриву розривного заряду гранати. Він розміщений в гільзі, яка закріплена на нижній частині втулки сповільнювача.

Запали завжди знаходяться в бойовому положенні. Розбирати запали і перевіряти роботу ударного механізму категорично забороняється.

### Робота частин і механізмів гранати

Перед метанням гранати. Взяти гранату з сумки, відкрутити пробку з трубки, на її місце вкрутити до відказу запал. Частини ударного механізму запалу знаходяться в такому положенні: ударник зведений тримається у верхньому положенні вилкою спускового важеля, що з’єднаний з трубкою ударного механізму запобіжною чекою. Кінці запобіжної чеки розведені і міцно тримають її в запалі.

При метанні гранати. Граната для метання береться в руку так, щоб спусковий важіль пальцями був притиснений до корпусу гранати. Не відпускаючи важіль, витягується запобіжна чека і граната кидається в ціль. Після витягування чеки положення частин запалу не змінюється, ударник у зведеному положенні тримається спусковим важелем, який звільнюється від з’єднання з трубкою ударного механізму, але притискається до неї пальцями руки. В момент метання гранати  спусковий важіль відлітає від гранати і звільнює ударник. Ударник під дією бойової пружини наносить удар (накол) по капсулю-запальнику і запалює його. Промінь вогню від капсуля-запальника запалює – сповільнювач (дистанційну частину запалу) і, пройшовши його, через 3,2 – 4,2 секунди передається капсулю-детонатору. Капсуль-детонатор вибухає і підриває розривний заряд гранати. Корпус гранати розривається, і осколки корпусу і запалу розлітаються в різні боки.

Рис. 105. Робота частин і механізмів

запалу:

а – у момент метання гранати;

б – після вигорання сповільнювача.

а

Ручні осколкові ударно-дистанційні гранати РГН, РГО

Ручна осколкова наступальна ударно-дистанційна граната РГН і ручна осколкова оборонна ударно-дистанційна граната РГО призначені для ураження супротивника осколками відповідно у наступальному й оборонному бою. На відміну від всіх випущених радянських гранат відрізняються тим що мають ударно-дистанційний запал який спрацьовує не тільки після вичерапння певного часу, а й під час зіткнення з твердою поверхнею.

Рис. 105. Ручні осколкові гранати РГН, РГО, запал УДЗ

Вибух гранати відбувається при зустрічі гранати з поверхнею. Зривник всюдибійний, тобто для нього немає значення якою частиною граната вдарилася об поверхню, не має значення положення поверхні (вертикальне, горизонтальне, похиле). Має значення лише швидкість гальмування гранати при зустрічі з поверхнею. При ударі об поверхню води або пухкий сніг, зривник може не спрацювати.

З метою підвищення безпеки гранатометника й забезпечення невибуху гранати при випадковій зустрічі її з перешкодою на близькій відстані від гранатометника зривник зводиться тільки через 1.3-1.8 сек. після того, як буде відпущений запобіжний важіль (граната кинута) тобто, якщо граната в цей час удариться об що-небудь, то вибуху не відбудеться.

Якщо вибух гранати не відбувся від підривника ударної дії (граната не кинута,але важіль відпущений; граната кинута, але впала до вичерпання часу запобігання; граната усе ще перебуває в польоті) то після закінчення 3.2-4.2 сек після того, як буде відпущений запобіжний важіль, відбудеться самоліквідація гранати її підривом. У цьому плані граната працює точно також, як і гранати Ф-1, РГ -42, РГД -5.

# Рис. 106. Будова ручної гранати РГН, РГО без запалу:

# Основні частини:

# - корпус, запал, розривний заряд.

Корпус з алюмінієвого сплаву                Корпус сталевий

# стакан з манжетою;            1- стакан з манжетою;

# верхня напівсфера;                 2- верхня наружна і внутрішня напівсфера;

# нижня на півсфера;               3- нижняня наружна і внутрішня напівсфера;

# 4- пробка пластмасова захисна.

Конструктивно гранати РГН, РГО складаються з корпусу, заряду вибухової речовини, запала УДЗ.

Корпус гранати РГН складається з двох напівсфер з алюмінієвого сплаву з внутрішньою насічкою. На відміну від неї корпус гранати РГО має чотири напівсфери (дві зовнішні й дві внутрішні) виготовлені зі сталі. Ззовні корпус РГО має насічку, що є основною зовнішньою ознакою яка відрізняє її від гранати РГН. У верхній частині гранат розташована трубка для запалу, яка при від'єднаному запалі закривається пластмасовою пробкою. Під стаканом в центрі гранати розташовано детонатор.

Ударно-дистанційний запал УДЗ

Головною "родзинкою" гранати є ударно-дистанційний запал (УДЗ). Запал зібрано у пластмасовому корпусі і складається з наступних механізмів: накольно-запобіжного механізму, датчика цілі, дистанційного пристрою, механізму дистанційного зведення, та детонаційного вузла.

Накольно-запобіжний механізм забезпечує безпеку в поводженні з гранатою, містить в собі ударник з жалом, пружину, чеку з кільцем, заглушку, планку й капсуль. Ударник повертається на вісі й під дією пружини, яка працює на кручення.

Механізм дальнього зведення призначений для зведення запалу на віддалі від кидаючого через 1-1,8 секунд після кидка. Складається з двох втулок з піротехнічним складом, стопори, движок, капсуля й пружини.

Датчик цілі забезпечує спрацювання запалу при ударі по перешкоді й складається з інерційного тіла (грузика), гільзи, жала, пружини й втулки.

Механізм самоліквідації (дистанційний пристрій) забезпечує сповільнення підриву гранати після кидка впродовж на 3-4 секунди. Він складається з втулки з сповільнюючим складом, і капсулем детонатором.

Детонуючий вузол здійснює підрив гранати й складається з капсуля-детонатора і втулки.

Рис.107. Будова запалу УДЗ:
1- корпус;

Накольно-запобіжний механізм:

2- спусковий важіль; 3- ударник з жалом;

4- бойова пружина; 5- кільце з чекою; 6- планка; 7- заглушка; 8- капсуль-запалювач.
Механізм дального зведення:

9- порохові запобіжники; 10- капсуль-запалювач; 11- движок; 12- пружина.
Датчик цілі: 13- жало; 14- пружина;

15- гільза; 16- втулка; 17- вантаж (інерційне тіло).
Механізм самоліквідації: 18- сповільноювач; 19- капсуль-детонатор (умовно не показані).
                                                                      Детонаційний вузол: 20- капсуль-детонатор.

Робота запалу УДЗ

У вихідному (початковому) положенні ударник з жалом (3) і заглушка з капсюлем-запалювачем (7) утримуються спусковим важелем. Спусковий важіль з'єднаний з корпусом запала запобіжною чекою. Движок (11) з капсюлем-запалювачем (10) зміщений відносно жала (13) і втримується стопорами порохових запобіжників (9), його пружина (12) перебуває в стислому стані. Втулка (16) під впливом пружини (14) підтискає вантаж (17).

Рис.108. Положення механізмів запалу перед кидком.
3- ударник з жалом; 4- бойова пружина; 6- планка;  7- заглушка; 8- капсуль-запалювач;

14- пружина; 16- втулка; 17- вантаж; 20- капсуль-детонатор.

Рис.109. Положення механізмів запалу перед кидком:
7- заглушка; 8- капсуль-запалювач;

9- запобіжники; 10- капсуль-запалювач;

11- движок; 12- пружина; 18- сповільноювач; 19- капсуль-детонатор.

При підготовці гранати до кидка спусковий важіль щільно притискають пальцями до корпуса гранати, пальцями вільної руки випрямляють кінці запобіжної чеки, потім висмикують її за кільце, при цьому положення частин запала не міняється. У момент кидка гранати

спусковий важіль відокремлюється й звільняє ударник з жалом (3) і планку (6). Заглушка (7) з капсюлем-запалювачем виходить із гнізда корпуса запала. Ударник під дією бойової пружини (4) наколює жалом капсюль-запалювач (8). Промінь вогню запалює порохові запресовки запобіжників (9) і піротехнічний склад сповільнювача самоліквідатора (18). Через 1-1,8 сек. вигорають порохові склади запобіжників й їхні стопори під впливом пружин виходять із зачеплення із движком (11). Движок під впливом пружини (12) стає в бойове положення.

Рис. 110. Робота механізмів запала УДЗ
9- запобіжники; 10- капсуль-запалювач; 11- движок; 12- пружина; 18- сповільноювач; 19- капсуль-детонатор.

Механізм далекого взведення виключає підрив гранати при випадковому її падінні з руки.

При зустрічі з перешкодою (поверхнею) вантаж (17), зміщається по напрямку складової інерційної сили, діє на втулку (16). Втулка, переборюючи опір пружини (14), зміщає жало, що наколює капсюль-запалювач (10). Промінь вогню передається капсулю-детонатору (20), що викликає підрив розривного заряду.

У випадку відмови запала в інерційній дії через 3,3 - 4,3 сек. вигорає склад сповільнювача, запалюється капсуль-детонатор (19) самоліквідатора, викликаючи підрив детонаційного вузла.

Запал гранати використається також із гранатою РГН . Із запалом УЗРГМ (для гранат РГ-42, Ф-1, РГД -5) невзаємозамінний.

Бойова граната фарбується в оливно-зелені кольори. Учбово-імітаційна граната фарбується в чорні кольори. Бойовий запал за винятком запобіжної чеки (кільця) і запобіжного важеля також пофарбований у маслиново-зелені кольори. Кільце й важіль не офарблюються. В учбово-імітаційного запалу кільце й нижня частина притискного важеля пофарбовані в червоні кольори.

Можлива дальність кидка залежить від фізичних даних вояка й у середньому становить 30-45 метрів. Дальність розльоту осколків може досягати 35 метрів, однак радіус поразки виготовлювачем визначений в 20 метрів.

Для застосування гранати необхідно розігнути вусики запобіжної чеки, взяти гранату в праву руку так, щоб пальці притискали важіль до корпуса. Перед метанням гранати, просунувши, вказівний палець лівої руки в кільце чеки, висмикнути чеку. Граната може продовжувати залишатися в руці як завгодно довго, тому що поки не відпущений важіль, ударник запала не може розбити капсуль. Після вибору моменту кидка й мети кинути в ціль гранату. У цей момент, важіль під впливом пружини ударника повернеться, звільняючи ударник і відлетить убік. Через 1.3- 1.8 сік. зведеться зривник і при ударі об ціль граната вибухне.

Гранати РГО впаковуються в дерев'яні ящики по 20 штук. Запали зберігаються в цьому ж ящику окремо у двох металевих герметично запаяних банках (по 10 штук у банку). Вага ящика 22 кг.

Порядок, правила та прийоми метання гранат

Гранати переносяться в гранатних сумках (рис.111). Запали містяться в них окремо від гранат, при цьому кожен запал повинен бути загорнутим в папір або чисте дрантя.

Рис. 111. Сумки для перенесення гранат.

Перед вкладанням до гранатної сумки і перед зарядженням гранати і запали оглядаються. При огляді слід звернути увагу на те, щоб корпус гранати не мав глибоких вм'ятин, проіржавлення; трубка для запалу не була забрудненою і не мала наскрізних ушкоджень; запал був чистим і не мав проіржавлення і вм’ятин; кінці запобіжної чеки були розведені і не мали тріщин на вигинах. Запали з тріщинами чи зеленим налітом до застосування непридатні.      Заряджати гранату (вставляти запал) дозволяється лише перед киданням.

Перед виконанням вправ вивчаються будова гранати, правила поводження з нею, заходи безпеки, способи та правила метання.

До метання бойових гранат допускаються ті, хто навчається, які засвоїли правила поводження з бойовими гранатами та виконали підготовчі вправи з метання ручних гранат.

Навчальні  гранати, які застосовуються при виконанні підготовчих вправ, масою та формою повинні відповідати бойовим, мати учбовий запал із запобіжною чекою.

Той, хто навчається, та керівник при метанні бойових гранат у пішому порядку та з БТР повинні бути у сталевих шоломах, а при метанні з танків, БМП (члени екіпажу) – у шлемофонах. Метання оборонних та протитанкових ручних гранат у пішому порядку виконувати тільки з обладнаних окопів. Зброя при метанні гранати повинна знаходитись у положенні, що забезпечує її негайне застосування.

Місце для метання бойових гранат обирається з таким розрахунком, щоб під час метання наступальних гранат у радіусі не менше 50 м, а оборонних та протитанкових грант у радіусі не менше 300 м не було людей, тварин або об’єктів, які можуть бути вражені осколками гранат. Ділянка місцевості, де проводиться метання гранат, повинна бути позначена по периметру червоними прапорами та покажчиками з відповідними попереджувальними написами. Крім того, у необхідних випадках можуть виставлятися пости очеплення.

Коли ділянка готова до метання бойових гранат, виставляється білий прапор: при метанні наступальних гранат – у вихідному положенні, оборонних гранат – на бруствері окопу, з танка (БМП, БТР) – на бойовій машині, з якої метаються гранати.

При метанні бойових наступальних ручних гранат у пішому порядку рубежі початку та припинення метання позначаються місцевими предметами. При цьому для метання бойової гранати призначається один з тих, хто навчається. Під час метання бойових оборонних гранат керівник та один з тих, хто навчається і метає гранату, знаходяться в окопі (бойовій машині), кожний у своєму окопчику (на своєму місці, у бойовій машині). Решта тих, хто навчається, знаходяться на безпечному віддаленні. Між місцем метання (бойовою машиною) та вихідним положенням повинний бути встановлений радіо або телефонний зв’язок.

Порядок  виконання вправ з метання бойових гранат

Керівник перевіряє знання тими, хто навчається, заходів безпеки, правил поводження з бойовою гранатою та умов вправ; ставить тим, хто навчається, бойове завдання, оголошує черговість виконання вправи та призначає старших змін; наказує тим, хто навчається у чергову зміну, отримати на пункті боєпостачання гранатні сумки, гранати та запали до них, а решті тих, хто навчається, прямувати на учбові місця. Ті, хто навчається, що отримали гранати та запали, оглядають їх, укладають у сумки та прямують у вихідне положення для метання бойових ручних гранат.

Після прибуття зміни у вихідне положення керівник оглядає гранати та запали до них. Переконавшись у готовності тих, хто навчається, він визначає тому, хто навчається, укриття (бойову машину), якщо це необхідно, напрямок наступу та порядок метання гранати, потім змінює білий прапор на червоний та подає команду: «Такому-то до машини» або «Такому-то в укриття – вперед. Підготувати гранату».

Під час виконання вправи наступальними гранатами у пішому порядку той, хто навчається, займає укриття, приєднує запал та доповідає: «Такий-то до метання гранати готовий». Керівник, переконавшись у готовності того, хто навчається, подає команду «В атаку – вперед». Той, хто навчається, при наближенні до цілі на дальність, яка передбачена умовами вправи, самостійно на ходу метає гранату у ціль та з криком «Ура» завершує атаку цілі. Після подолання окопу за командою керівника «Стій» самостійно займає положення для стрільби лежачи. Після закінчення виконання вправи керівник повертає того, хто навчається, у вихідне положення, замінює червоний прапор на білий (якщо необхідно продовжити метання гранат, червоний прапор на білий не замінюється), оглядає ціль та проводить розбір дій того, хто навчається.

Бойові оборонні гранати метаються з окопу з місця. Після метання гранати той, хто навчається, повинен негайно опуститися на дно окопу та пригнутися. Після того як мине не менше 10 с після вибуху гранати керівник виходить з окопу, оглядає ціль, а потім проводить розбір дій того, хто навчається.

## Прийоми і правила метання ручних осколкових гранат

Метання гранати складається з виконання таких прийомів: підготовка до метання (заряджання гранати і прийняття положення для метання) і метання гранати.

Заряджання гранати проводиться за командою: “Підготувати гранати”, а в бою, крім того, і самостійно.

Для заряджання необхідно витягнути гранату з гранатної сумки, відкрутити пробку з трубки корпусу гранати, на її місце вкрутити до упору запал (рис. 112). Граната готова до метання.Метання гранат проводити за командою “Гранатою – вогонь” або “По траншеї гранатами – вогонь”, а в бою, крім того, і самостійно.

| Рис.112. Вгвинчування запалу | Рис.113. Висмикування запобіжної чеки |
| --- | --- |

Для метання гранати необхідно:

- взяти гранату в руку і пальцями міцно притиснути спусковий важіль до корпусу гранати;

- продовжуючи міцно притискувати спусковий важіль, другою рукою стиснути (випрямити) кінці запобіжної чеки і за кільце пальцем висмикнути її з запалу (рис.113);

- розмахнутися і метнути гранату в ціль;

- після метання оборонної гранати сховатися.

Зброя при цьому повинна знаходитись в положенні, що забезпечує негайну підготовку до дії (в лівій руці, в положенні “На груди”, на бруствері окопу тощо).

При метанні гранати стоячи з місця (рис. 114) потрібно стати лицем до цілі, гранату взяти в праву (для лівші в ліву), а зброю в ліву (праву) руку і висмикнути запобіжну чеку; зробити правою ногою крок назад, зігнувши її в коліні, і повертаючи (ніби закручуючи) корпус вправо, зробити замах гранатою по дузі вниз і назад; швидко випрямляючи праву ногу і повертаючись грудьми до цілі, метнути гранату проносячи її над плечем і випускаючи з допоміжним ривком кисті. Вагу тіла в момент кидка перенести на ліву ногу, зброю енергійно подати назад.

а                                                    б                                      в                                      г

Рис. 114. Прийом метання гранати стоячи з місця:

а, б, в, г -  послідовність дій

При метанні гранати з коліна (рис. 115) потрібно прийняти положення для стрільби з коліна, утримуючи гранату у правій руці, а зброю в лівій, висмикнути запобіжну чеку; зробити замах гранатою, відхиляючи корпус назад і повернувши його вправо; трохи піднятися і метнути гранату, проносячи її над плечем і різко нахиляючись в кінці руху до лівої ноги.

а                                                     б                                                в

Рис. 115. Прийом метання гранати з коліна:

а, б, в - послідовність дій

##### При метанні гранати лежачи (мал. 19) потрібно прийняти положення для стрільби лежачи, покласти зброю на землю і взяти гранату в праву руку. Лівою рукою висмикнути запобіжну чеку і, спираючись руками об землю, відштовхнутися від неї. Відсовуючи праву ногу трохи назад, встати на ліве коліно (не міняючи його з місця) і одночасно зробити замах. Вирівнюючи праву ногу, повертаючись грудьми до цілі і падаючи вперед, метнути гранату в ціль; взяти зброю та підготуватися до стрільби.

а                                                                б                                                       в

##### Рис. 116. Прийом метання гранати лежачи:

##### а, б, в  - послідовність дій

При метанні гранати під час руху (рис.117) кроками або бігом потрібно: утримуючи гранату в правій напівзігнутій руці, а зброю в лівій висмикнути запобіжну чеку; під ліву ногу винести руку з гранатою вперед і вниз; на другому кроці (правою ногою), рука продовжує рухатись по дузі вниз назад, з одночасним поворотом корпусу вправо; на третьому кроці, виставивши ліву ногу по напрямку до цілі на носок і зігнувши праву ногу в коліні, закінчити поворот тулуба та замах рукою. Використовуючи швидкість руху і вкладаючи в метання послідовно силу ніг, тулуба і руки, метнути гранату, проносячи її над плечем.

а                                                б                                         в                                  г

Рис.117. Прийом метання гранати під час руху:

а ,б, в, г - послідовність дій

Для метання гранати з автомобіля (бронетранспортера) (рис. 118) потрібно: залишаючись на сидінні або вставши двома ногами на дно, або правою ногою на дно, а лівим коліном на сидіння, взяти гранату в праву руку, зброю в ліву і висмикнути запобіжну чеку. Взятись лівою рукою зі зброєю за борт, трохи піднятися і одночасно зробити замах гранатою, відхиляючи корпус назад і повертаючи його вправо; метнути гранату в ціль, піднімаючи її над плечем і різко нахиляючись вперед; сховатися за бортом автомобіля. Якщо автомобіль має покрівлю (дах), то перед тим, як метнути гранату, необхідно відкрити її (його), а після того, як метнули гранату, закрити її.

а           б

Рис.118. Прийом метання гранати з бойової машини:

а, б, -  послідовність дій.

Якщо метання гранати проводять з автомобіля (бойової машини), що рухається, то при виборі напрямку і моменту метання гранати потрібно врахувати поправку на рух машини.

При метанні гранати вперед (по ходу машини) або назад, відстань її польоту збільшується (або зменшується), тому гранату необхідно метати не в ціль, а в

точку (рис. 119), яка розміщена за 7-10м ближче (далі) від цілі, якщо відстань до неї 30-35м.

Рис. 119. Вибір напрямку в момент кидка гранати з бронетранспортера, який рухається:

а - з урахуванням поправки на рух; б - по цілі в траншеї, розташованій перпендикулярно до напрямку руху; в - по цілі в траншеї, розташованій паралельно до напрямку руху ; Ц - ціль; О – бойова машина (автомобіль); А - точка, в яку кидається граната; ОА -  напрямок і відстань кидка

Для ураження цілі, що розміщена приблизно під прямим кутом до напрямку руху машини і на віддалі 30 – 35 м, гранату необхідно метати на відстань до цілі, але на 7 – 10 м праворуч (ліворуч) при метанні з правого (лівого) борту. Якщо метання гранати проводять на меншу відстань і під гострим (тупим) кутом до напрямку руху машини, то поправку потрібно брати вдвічі меншу, тобто 3-5 м.

Найбільш вигідно метати гранату з з бойової машини піхоти (автомобіля), що рухається, по цілі в траншеї (рис. 119):

- розташованій перпендикулярно до шляху руху, коли машина буде підходити до траншеї або проходити її (не більше 6 – 8 м);

- розташованій паралельно до шляху руху, коли машина наближається до цілі на середню відстань метання, а ії шлях проходить в 15 – 20 м від траншеї.

Для метання гранати з танка (бойової машини піхоти, самохідно-артилерійської установки) той, хто кидає бере підготовлену гранату в праву руку і повертається в бік цілі, висмикує запобіжну чеку, відкриває люк і тримає кришку за рукоятку, потім відкриває кришку і кидає гранату через люк, після чого швидко закриває кришку люка і запирає її.

Для метання гранати з траншеї або окопу (рис. 120) потрібно: покласти зброю на бруствер, взяти гранату в праву руку і висмикнути запобіжну чеку;

відставити (скільки можливо) праву ногу назад, прогнувшись упоперек і злегка зігнути обидві ноги, відвести праву руку з гранатою вверх і назад до відказу; опираючись на ліву руку, різко розпрямитися і метнути гранату в ціль, після чого сховатися в траншеї (окопі).

Для ураження живої сили противника, що розміщена в окопі (траншеї) або на відкритій місцевості, потрібно метати гранату під кутом до горизонту, приблизно 35-45º, щоб граната падала на ціль за навісною траєкторією і менше відкочувалася в бік.

При метанні гранат у вікна і двері споруд (проломи в стінах) потрібні прямі попадання в них, тому траєкторія польоту гранати повинна бути направлена прямо в ціль. Попадання гранат у вікна і двері споруд досягається систематичними і тривалими тренуваннями. Тому, хто метає гранату після кидка необхідно сховатися, тому що у випадку промаху він може бути уражений осколками власної гранати.

Якщо гранату не кинули і з запалу запобіжна чека не висмикувалась, то вона розряджається під наглядом командира.

За командою “Розрядити гранату” запал вигвинчується, замотується в ганчірки чи папір і кладеться в гранатну сумку; в трубку корпусу вкручується пробка, після чого граната теж кладеться в сумку.

а                                                   б                                                             в

Рис.120. Прийом метання гранати з траншеї чи окопу:

а, б, в - послідовність дій

Заходи безпеки під час  поводження  з набоями та ручними гранатами

Набої при правильному користуванні з ними безпечні.

Скидати ящики з набоями з автомашин (повозок, залізничних платформ, штабелів та інших підвищень), кидати набої у полум’я, застосовувати бойові набої замість навчальних ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Через наявність у кулях ЗП та МДЗ капсулів-спалахувачів, капсулів-детонаторів та м’яких томпакових наконечників також забороняється виймати ці набої з споряджених стрічок упором куль в металеві або виготовлені з твердих порід дерева предмети. Замість упору для цього можуть бути використані коробки для набоїв.

Набої необхідно оберігати від вологи, снігу, пилу і бруду. Вологі і своєчасно не обтерті набої можуть через деякий час стати непридатними для стрільби.

Перед стрільбою, оглядаючи набої, перевірити:

- чи немає на гільзах іржі та вм’ятин, чи не гойдається куля у дульці гільзи;

- чи немає на капсулі зеленого нальоту і тріщин, чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи;

- чи немає серед бойових набоїв навчальних.

Усі несправні набої здаються на склад. Якщо набої запилились та забруднились, покрилися зеленим нальотом або іржею, їх необхідно обтерти сухою чистою ганчіркою.

Ручні гранати надходять до військових частин у дерев’яних ящиках. До ящика гранати, і запали укладаються окремо в металевих коробках. Для відкриття коробок є спеціальний ніж. На стінках і кришці ящика нанесене маркування, в якому зазначається: кількість гранат у ящику, їх вага, назва гранат і запалів, номер заводу-виготовлювача, номер партії гранат, рік виготовлення і знак небезпеки.

Гранати переносяться в гранатних сумках. Запали містяться в них окремо від гранат, при цьому кожен запал повинен бути загорнутим в папір або чисте дрантя.

Перед вкладанням до гранатної сумки і перед зарядженням гранати і запали оглядаються. При огляді слід звернути увагу на те, щоб корпус гранати не мав глибоких вм'ятин, проіржавлення; трубка для запалу не була забрудненою і не мала наскрізних ушкоджень; запал був чистим і не мав проіржавлення і вм’ятин; кінці запобіжної чеки були розведені і не мали тріщин на вигинах. Розбирати бойові гранати та усувати в них несправності, переносити гранати без сумок (підвішеними за кільце запобіжної чеки), чіпати гранати, що не розірвалися, до кидання гранат РГН га РГО вивільняти важіль і впускати їх з висмикнутим шплінтом забороняється.

Заходи безпеки під час метання ручних осколкових гранат

До метання бойових гранат, допускати студенти, які засвоїли правила поводження з бойовими гранатами і ті, хто виконав підготовчі вправи з метання ручних гранат.

Вправи з метання ручних гранат виконувати: бойовими гранатами - на навчальному місці для метання бойових гранат військового стрільбища під керівництвом офіцера при неухильному  дотриманні заходів безпеки; навчально-імітаційними (навчальними) гранатами - на обладнаному навчальному місці вогневого містечка  під керівництвом офіцерів, викладачів (навчальне місце обладнується відповідно до Курсу стрільб).

Перед виконанням вправ з ті, хто навчається, повинні вивчити будову гранат, правила поводження з ними, заходи безпеки, прийоми і правила метання, а також прийняти участь у тренуванні з метання ручних навчальних гранат на точність і дальність.

Навчальні гранати, які застосовуються при метанні, масою та формою повинні відповідати бойовим, мати навчальний запал із запобіжною чекою і бути справними.

Місце для метання бойових гранат вибирається з таким розрахунком, що при метанні наступальних гранат в радіусі не менше 50 метрів, оборонних та протитанкових гранат в радіусі не менше 300 метрів, не було людей, тварин або об’єктів, які можуть бути уражені осколками гранат. Ділянки місцевості, де

проводиться метання гранат, повинно бути визначено по периметру червоними прапорцями і указками з відповідними попереджувальними написами. Крім того, в необхідним випадках можуть виставлятися пости оточення

Перед метанням бойові гранати і запали, повинні бути оглянуті студентом і керівником. При виявленні несправності доповісти керівнику заняття. Несправні гранати здаються на склад для знищення. Вставляти запал в гранату дозволяється тільки перед її метанням по команді керівника. Переносити гранати поза сумками - забороняється. Треба оберігати гранати та запали від сильних поштовхів, вогню, ударів, бруду, вологи.

Ті, хто навчаються та керівник при метанні ручних гранат повинні бути в засобах індивідуального  броне захисту  (сталевий шолом, бронежилет), а екіпажи бойових машин при метанні гранат з бойових машин - у шлемофонах.

Зброя стрільця при метанні гранати повинна знаходитися у положенні, що забезпечує його негайне застосування.

При виконанні вправ у метанні учбово-імітаційних і навчальних гранат дотримується такий же порядок, як і при метанні бойових гранат.

При метанні бойових гранат керівник і один той, хто метає гранату, знаходяться на рубежі метання (в окопі), ті, хто навчаються, черговий зміни знаходяться у вихідному положенні (в укритті), інші займаються (тренуються в метанні навчально-імітаційних гранат) у тиловому районі.

При метанні одним навчаємим декілька гранат кожну наступну гранату кидати не менш 5 сек після вибуху попередній.

Якщо граната не була кинута (запобіжна чека не виймалася), розряджання її виконується тільки по команді та під безпосереднім наглядом керівника.

При метанні навчально-імітаційних гранат чергова зміна тих, хто навчається, крім того, хто метає гранату, шикується на безпечному віддаленні, на місці зазначеному керівником (не ближче 50 м) та спостерігають за місцем падіння гранат і спускової скоби.

Необхідно вести облік гранат, які не вибухнули, та відмічати міста їх падіння червоними прапорцями. По закінченню занять про гранати, які не вибухнули доповідається старшому керівнику занять. Після виконання вправи організується збір навчально-імітаційних гранат і підготовка їх до повторного метання.

Навчальне місце для метання бойових гранат обладнається і вибирається з таким розрахунком, щоб при метанні гранат у радіусі не менш 300 м від місця можливого розриву гранат не було людей, тварин, об'єктів, що можуть бути уражені осколками гранат. Воно повинно бути позначене по периметру червоними прапорами та указками з відповідними попереджувальними написами. Крім того, у деяких випадках, можуть виставлятися додаткові пости оточення.

Навчальне місце для метання бойових гранат повинно мати елементи:

- вихідне положення, обладнане укриттям (окопом) для чергової зміни тих, яких навчають;

- рубіж метання, з позначеними рубежами початку та припинення метання (при метанні ручних наступальних гранат), окопом для тих, хто метає і керівника (при метанні оборонних і протитанкових) гранат та укриттям для пункту видачі гранат і запалів до них (пункт боєпостачання);

- мішеневе поле;

- тиловий район, обладнаний стендами щодо будови гранат, умовами виконання вправ та заходами безпеки під час метання гранат.

Вихідне положення з укриттям для чергової зміни тих, хто навчаються, призначається та обладнується на віддаленні 50 м від рубежу метання бойових гранат і позначається відповідними покажчиками білого кольору.

Рубіж  метання бойових гранат обладнується:

- окопом для тих, хто метає і керівника при метанні оборонних і протитанкових гранат;

- рубежами початку та припинення метання ручних наступальних гранат.

Рубіж  метання бойових гранат позначається відповідними покажчиками червоного кольору.

Між рубежем метання і вихідним положенням повинна бути встановлена  радіо або телефонний зв'язок.

При метанні бойових наступальних ручних гранат у пішому порядку максимальна і мінімальна дальності метання ручних гранат позначаються місцевими предметами на відстанях зазначених в умовах вправи.

Пункт видачі гранат і запалів до них (пункт боєпостачання) обладнується на рубежі метання, в укритті (окопі).

Окоп по якому метається граната, обладнується відповідно до вимог          Настанови з військово-інженерній справи та відривається довжиною 10 м і глибиною 40-50 см. У середині окопу встановлюється мішень, що з'являється на час, який визначений в умовах вправи.

По готовності ділянки до метання бойових гранат виставляється білий прапор, розміром 100 см х 60 см. При метанні наступальних гранат - на рубежі метання; оборонних і протитанкових гранат - на бруствері окопу з якого метається граната.

У вихідному положенні керівник повідомляє особовому складу тему, мету і порядок проведення заняття; перевіряє знання тими, хто навчається, заходів безпеки, правил поводження з бойовою гранатою та умов вправи; повідомляє черговість виконання вправи, розподіляє тих, хто навчається, по змінах і призначає старших змін; після чого наказує першому тому, хто навчається, що виконує вправу, одержати бойову гранату і вийти на рубіж метання, чергової зміни підготуватися до виконання вправи і зайняти укриття, а іншому особовому складу підрозділу приступити до занять на навчальних місцях у тиловому районі.

Той, хто навчається, що отримав гранату і запал, оглядає їх, укладає в сумку для гранат та виходить на вихідний рубіж, розташовується в чотирьох метрах позаду

рубежу метання бойових гранат, а ті, хто навчаються, чергова зміна займають місця в укритті у вихідному положенні.

Переконавшись, що на ділянці для метання гранат і поблизу його відсутні люди, тварини, машини керівник вказує тому, хто метає гранату місце для метання - при метанні з окопу: напрямок та порядок метання гранати - при метанні гранати на ходу; змінює білий прапор на червоний (розміром 100 х 60 см). Після цього подає команду: "До бою, підготувати гранату".

При метанні бойових оборонних гранат той, хто навчається, займає окоп, вигвинчує пробку з корпусу гранати, угвинчує запал і доповідає: "Такий-то до метання гранати готовий". Керівник, переконавшись в готовності того, хто навчається та в безпеці метання гранати, подає команду "Гранатою - вогонь". Той, хто навчається, поклавши зброю на бруствер окопу, бере гранату в праву (ліву) руку і висмикує запобіжну чеку; робить замах і кидає гранату в ціль. Після метання гранати керівник та той, хто навчається, повинні негайно опуститися на дно окопу і пригнутися. Після закінчення не менш 10 секунд після вибуху гранати, керівник, разом з тим, хто навчається, виходить з окопу та оглядає ціль, а потім робить розбір дій того, хто навчається та повідомляє оцінку. Порядок метання протитанкових гранат проводиться в тому ж порядку з урахуванням конструктивної особливості гранати.

Після розбору, за командою керівника, той, хто навчається, який виконав вправу, убуває в укриття, а черговий - на рубіж метання бойової гранати. Після завершення виконання вправи тими, хто навчаються, зміни, керівник змінює червоний прапор на білий та дає команду на заміну навчальних місць.

Наприкінці заняття керівник перевіряє на пункті боєпостачання кількість гранат, що залишилися та кілець із запобіжною чекою, проводить загальний розбір і повідомляє оцінку підрозділу.

Під час метання учбово-імітаційних ручних гранат організується  спостереження за місцем падіння гранати, їх  збирання та підготовка до повторного метання. Окоп, по якому метається  граната, обладнується відповідно до вимог Порадника з військово-інженерної справи. При метанні протитанкових гранат  зараховуються тільки прямі влучення гранати в ціль. Якщо при  метанні навчально-імітаційної або бойової гранати запобіжну чеку  із запалу не було витягнуто, влучення гранати у ціль не  зараховується.

3.5. Автомат Калашнікова (АК-74) та ручний кулемет Калашникова

(РКК-74)

Призначення та бойові властивості автомата, ручного кулемета.

5,45-мм автомат Калашникова (рис. 121) є індивідуальною зброєю, а 5,45-мм кулемет Калашникова (рис. 123) є зброєю  відділення. Вони призначені для знищення живої сили противника. Для ураження противника у рукопашному бою до автомата приєднується багнет-ніж. Для стрільби та спостереження в нічних умовах  до автоматів АК-74У, АКС-74Н та кулеметів РКК-74Н, РККС-74Н приєднується нічний стрілецький приціл універсальний (НСПУ).

Для стрільби з автомата (кулемета) застосовуються патрони зі звичайним (з сталевим осердям) і трасуючими кулями.

З автомата (кулемета) ведеться автоматичний або одиночний вогонь. Автоматичний вогонь є основним видом вогню: він ведеться короткими (до 5 пострілів) та довгими (з автомата – до 10 пострілів, з кулемета – до 15 пострілів) чергами і безперервно. Патрони при стрільбі подаються з коробчастого магазину ємкістю: у автомата – на 30, у кулемета – на 45 (7,62 мм РПК - 40) патронів. Магазини автомата і кулемета взаємно замінюються.

|  | Рис. 121. Загальний вигляд 5,45 мм автомату Калашникова АК-74 з приєднаним багнет-ножем |
| --- | --- |
|  | Рис.122. Загальний вигляд 5,45 мм автомату Калашникова АК-74 з нічним прицілом |
|  | Рис.123. Загальний вигляд 5,45 мм ручного кулемету Калашникова РКК-74 |
|  | Рис.124. Загальний вигляд 5,45 мм ручного кулемету Калашникова РКК-74 з нічним прицілом |

Загальна будова автомата та принцип роботи автоматики.

Автомат Калашникова складається з наступних частин та механізмів (рис. 124):

Рис. 124.Основні частини та механізми автомату Калашникова АК-74:

1 – ствол зі ствольною коробкою, ударно-спусковим механізмом, прицільним пристроєм, прикладом та пістолетною рукояткою; 3 – кришка ствольної коробки; 4 – зворотній механізм; 5– затворна рами з газовим поршнем; 6 – затвор; 7 – газова трубка зі ствольною накладкою; 9 – цівка; 10 – магазин.

Крім того у автомата є дульний  гальмо-компенсатор (2), багнет – ніж (12), а у кулемета - полум’я гасник та сошка. До комплекту автомату входять:

- приладдя (пенал (11), шомпол (8), маслянка та пристрій для споряджання магазину патронами);

- ремінь;

- сумка для магазинів (у кулемета дві сумки).

Автоматична дія автомата ґрунтується  на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня затворної рами. При пострілі частина порохових газів,  спрямовується  через отвір в стінці ствола в газову камору. Вони тиснуть на передню стінку газового поршня та відкидають поршень і затворну раму із затвором в заднє положення. При відході назад затвор відкриває  канал ствола, витягує з патронника гільзу та викидає її назовні, а затворна рама стискує  зворотну пружину та зводить курок (ставить його на взвод автоспуску).

В переднє положення затворна рама із затвором повертається під дією зворотного механізму, затвор при цьому досилає  наступний патрон  з магазину в патронник та закриває  канал ствола, а затворна рама виводить виступ (шептало) автоспуску з-під зводу автоспуску курка.

Запирання затвору здійснюється його поворотом праворуч та заходженням бойових виступів затвору за бойові упори ствольної коробки.

Якщо перевідник  вогню автомату встановлений на автоматичний вогонь, то стрільба буде продовжуватися до тих пір, поки натиснутий спусковий гачок та в магазині є набої. Якщо перевідник встановлений на одиночний вогонь, то при натисненні на спусковий гачок відбудеться тільки один постріл; для виконання наступного пострілу необхідно відпустити гачок та знову натиснути на нього.

Порядок розбирання та складання автомату

Розбирання автомату може бути повним і неповним.

Неповне розбирання автомату (рис.125) здійснюється для чищення, змащування та огляду автомату. Повне розбирання – для чищення при значному забрудненні автомату, після перебування його під дощем або в снігу, при переході на інше мастило та для ремонту. Занадто часте розбирання автомату шкідливе, тому що прискорює зношення частин та механізмів.

Розбирається та  складається автомат на столі, або на чистій підстілці. Частини і механізми необхідно складати в порядку розбирання, поводитись з ними обережно, не класти одну частину на іншу, не прикладати зайвих зусиль, не робити різних ударів. При складанні автомата необхідно  звірити номери на його частинах: в кожного автомату номери на ствольній коробці повинні співпадати з номерами на газовій трубці, затворній рамі, затворі, кришці ствольної трубки.

Рис. 125. Порядок неповного розбирання автомату:

|  | 1. Відокремити магазин 2. Перевірити, чи немає патрону у патроннику. 3. Відокремити пенал з приладдям. |
| --- | --- |
|  | 4. Відокремити шомпол 5. Відокремити дульний гальмо-компенсатор. |
|  | 6. Відокремити кришку ствольної коробки |
|  | 7. Відокремити зворотній механізм |
|  | 8. Відокремити затворну раму з затвором |
|  | 9. Відокремити затвор від затворної рами |
|  | 10. Відокремити газову трубку зі ствольною накладкою |

## Порядок складання автомата після неповного розбирання

- Приєднати газову трубку зі ствольною накладкою;

- Приєднати затвор до затворної рами;

- Приєднати затворну раму з затвором до ствольної коробки;

- Приєднати зворотній механізм;

- Приєднати кришку ствольної коробки;

- Спустити курок з бойового зводу та поставити на запобіжник;

- Приєднати до автомата дульний  гальмо-компенсатор, до кулемета – полум’я гасник;

- Приєднати шомпол;

- Укласти пенал у гніздо затильника  прикладу;

- Приєднати магазин до автомата.

Призначення, будова частин та механізмів автомата, приладдя та набоїв

Ствол (рис.126) – призначений  для спрямування польоту кулі. Всередині він має канал з чотирма нарізами, які йдуть зліва вгору праворуч. Проміжки між нарізами називаються полями, відстань між двома протилежними полями (по діаметру) називається калібром каналу ствола.

У казенній частині канал гладкий, зроблений за формою гільзи, який називається патронником.

Рис. 126. Ствол.  а – зовнішній  вигляд ствола автомата; б – зовнішній вигляд ствола кулемета; в – казенна частина ; г –  ствол у розрізі; 1 – нарізна частина; 2 – кульовий вихід; 3 – патронник; 4 – основа мушки; 5 – газова камора; 6 – з’єднувальна муфта; 7 – колодка прицілу; 8 - виїмка для штифта ствола; 9 – різьба; 10 – основа сошки; 11 – кільце з провушиною. На казенному зрізі виріз для зачепу викидача.

Різьба на дульній  частині призначена  для нагвинчування дульного  гальмо-компенсатора та втулки при стрільбі холостими набоями.

Дульний гальмо-компенсатор (рис.127) призначений для підвищення кучності бою при стрільбі чергами та зменшення енергії віддачі.

|  | Рис. 127. Дульний гальмо - компенсатор та полум’ягасник: а – дульний гальмо-компенсатор; б – полум’я гасник; 1 – обідець; 2 – вікна; 3 – щілина; 4 – компенсаційні отвори; 5 – виїмка для фіксатора; 6 – скіс; 7 – внутрішня різьба. |
| --- | --- |

Основа мушки (рис.128) має:

- упор для шомполу та рукоятки штик-ножа (2);

- отвір для полозка мушки (3);

- фіксатор з пружиною (5).

|  | Рис. 128. Основа мушки: а – автомату; б – кулемету; 1 – упор з виїмкою для шомпола; 2 – упор для штик-ножа з отвором для шомпола; 3 – полозок з мушкою; 4 – запобіжник мушки; 5 – фіксатор; 6 – різьба для нагвинчування дульного гальмо-компенсатора (полум’я гасника). |
| --- | --- |

Газова камера призначена  для спрямування порохових газів зі стволу на газовий поршень затворної рами.

З’єднувальна муфта призначена  для приєднання цівки до автомату.

Ствольна коробка призначена:

- для з’єднання частин та механізмів автомату;

- для забезпечення закривання каналу ствола затвором та запирання затвору. У ствольній коробці розміщується ударно-спусковий механізм. Зверху коробка закривається кришкою.

Ствольна коробка має (рис. 129):

- всередині – вирізи для запирання затвору, задні стінки яких є бойовими упорами: відгини та напрямні виступи для спрямування руху затворної  рами та затвору; відбивний виступ для відбивання гільзи, виступ для зачепу магазина;

- позаду зверху – пази: повздовжній – для п’ятки напрямного стержню  зворотного механізму та поперечний – для приєднання кришки ствольної коробки;

- в бокових стінках – по чотири отвори, три з них – для осей ударно-спускового механізму, а четверте – для цапф перевідника вогню;

- знизу – вікно для магазина та вікно для спускового гачка.

До ствольної коробки прикріплені: приклад, пістолетна рукоятка  та спускова скоба з фіксатором  магазина.

|  | Рис. 129. Ствольна коробка: 1 - вирізи; 2 - відбивний виступ; 3 - відгини; 4- направляючий виступ; 5 - перемичка; 6 - повздовжній паз; 7 - поперечний паз; 8 - фіксатор магазина; 9 - спускова скоба; 10 - пістолетна рукоятка; 11 - приклад |
| --- | --- |

Прицільний пристрій призначений  для наведення автомату при стрільбі по цілях на різні відстані, він складається з прицілу (рис. 130) та мушки.

Рис 130. Приціл:

а – автомату; б – кулемету;

1 – колодка прицілу; 2– сектор; 3 – прицільна планка;

4 – хомутик; 5 – гривка прицільної планки; 6 – защіпка хомутика; 7 – маховичок гвинта цілика; 8 – цілик.

Кришка ствольної коробки (рис.131) запобігає від забруднення частин та механізмів, розміщених в ствольній коробці:

- з правого боку вона має ступінчасті вирізи для проходження назовні відстріляних гільз та для руху рукоятки затворної рами;

- позаду – отвір для виступу напрямного стержню зворотного механізму.

|  | Рис. 131. Кришка ствольної коробки: 1 – ступінчастий виріз; 2 – отвір; 3 – ребра жорсткості. |
| --- | --- |

Затворна рама з газовим поршнем (рис.132) призначена  для приведення в дію затвора та ударно-спускового механізму.

|  | Рис.132. Затворна рама з газовим поршнем: 1 – канал для затвору; 2 – запобіжний виступ; 3 – виступ для опускання важеля автоспуску; 4 – паз для відгину ствольної коробки; 5 – рукоятка; 6 – фігурний виріз; 7 – паз для відбивного виступу; 8 – газовий поршень. |
| --- | --- |

Затворна рама має:

- всередині – канали для зворотного механізму та для затвору.

- позаду – запобіжний виступ;

- по боках – пази для руху затворної рами по відгинах ствольної коробки;

- з правого боку – виступ для опускання  (повороту) важеля автоспуску та рукоятки  для перезаряджання;

- знизу – фігурний виріз для розміщення в ньому  виступу затвору, паз для проходження відбивного виступу ствольної коробки.

В передній частині затворної рами прикріплений газовий поршень.

Затвор (рис.133) призначений для:

- досилання патрону в патронник;

- закривання каналу ствола;

- розбиття капсуля;

- викидання гільзи з патронника.

Затвор складається з остову, ударника, викидача.

|  | Рис.133. Затвор: а – остов затвору; б – ударник; в – викидач; 1 – виріз для гільзи; 2 – виріз для викидача; 3 – ведучий виступ; 4 – отвір для осі викидача; 5 – бойовий виступ; 6 – повздовжній паз для відбиваючого виступу; 7 – пружинка викидача; 8 – ось викидача; 9 – шпилька. |
| --- | --- |

Остов затвору має:

- на передньому зрізі – два циліндричних вирізи для дна гільзи та викидача (1);

- два бокових виступи, які при запиранні заходять у вирізи ствольної коробки (5, 6);

- зверху –  виступ  для повороту затвору при запиранні та відпиранні (3);

- з лівого боку – поздовжній паз для проходження відбивного виступу ствольної коробки.

Всередині остов затвору має канал для розміщення ударника (2).

Ударник має бойок та уступ для шпильки.

Викидач з пружиною призначений  для викидання гільзи з патронника  та утримання її до зустрічі з відбивним виступом.

Зворотний механізм (рис. 134) призначений для повернення  затворної рами з затвором в попереднє положення. Він  складається з зворотної пружини (1), напрямного стержню (2), рухомого стержню (3) та муфти (4).

|  | Рис. 134. Зворотний механізм. |
| --- | --- |

Газова трубка зі ствольною накладкою (рис.135) складається:

- з газової трубки;

- передньої та задньої з’єднувальних муфт;

- ствольної накладки.

|  | Рис.135. Газова трубка зі ствольною накладкою: 1 – газова трубка; 2 – спрямовуючі ребра для газового поршня; 3 – передня з’єднувальна трубка; 4 – ствольна накладка; 5 – задня з’єднувальна муфта; 6 – виступ; 7 – пластинчата пружина. |
| --- | --- |

Рис.136. Ударно-спусковий механізм:

а - курок; б - бойова пружина; в - спусковий гачок;

г – шептало одиночного вогню;

д - автоспуск; е - пружина автоспуску;

ж - перевідник; з - осі; и-пружина шептала одиночного вогню; к - сповільнювач курка;

л - пружина сповільнювача курка; м - трубчата ось;

1 - бойовий взвод; 2 - взвод автоспуску;

3 - загнуті  кінці; 4 - петля; 5 - фігурний виступ; 6 -прямокутні виступи; 7 - хвіст; 8 - виріз;

9 - шептало; 10-важіль; 11 - зачіпка; 12 - передній виступ; 13 - сектор; 14 - цапфа.

Ударно-спусковий механізм призначений для:

- спуску курка з бойового взводу або із зводу автоспуску;

- нанесення удару по ударнику;

- забезпечення ведення автоматичного або одиночного вогню;

- припинення стрільби;

- для запобігання пострілів при не запертому затворі;

- для постановки автомата на запобіжник.

Ударно-спусковий механізм складається з:

- курка (а) з бойовою пружиною (б);

- уповільнювача (к) курка з пружиною (л);

- спускового гачка (в);

- шептала одиночного вогню (г) з пружною (и);

- автоспуску (д) з пружною (е);

- перевідника (ж).

Курок з  бойовою пружною призначений для нанесення удару по ударнику.

Сповільнювач курка призначений  для сповільнення руху курка вперед з метою підвищення кучності бою при веденні автоматичного вогню.

Спусковий гачок призначений для утримання курка на бойовому взводі та для спуску курка.

Шептало одиночного вогню призначено для утримання курка після пострілу в крайньому задньому положенні, якщо при веденні одиночного вогню спусковий гачок не був відпущений.

Автоспуск з пружиною призначений для автоматичного звільнення курка зі взводу автоспуску при стрільбі чергами, а також для запобігання спуску курка при незакритому каналі ствола та не запертому затворі.

Перевідник вогню призначений  для установки автомата на автоматичний або одиночний вогонь, чи на запобіжник.

Цівка (рис.137) призначена  для зручності дії стрільця під час стрільби  та захисту автоматника від опіків.

|  | Рис.137. Цівка (дерев’яна): 1 – упор для пальців; 2 – виступ; 3 – пластинчата пружина; 4 – отвір для шомпола. |
| --- | --- |

Магазин (рис.138) призначений  для розміщення патронів та подачі їх у ствольну коробку.

|  | Рис.138. Магазин: 1 – корпус; 2 – кришка; 3 - стопорна планка; 4 –пружина; 5 – подавач; 6 - опорний виступ; 7 - зачепа. |
| --- | --- |

Багнет-ніж (рис.139) може використовуватися  в приєднаному положенні до автомату як штик, в  відокремленому положенні може використовуватись як армійський ніж, як ножиці для різання колючого дроту в загородженнях, як пилка для розпилювання металевих деталей; та як ножиці для різання проводів, що знаходяться під током до 220 В.

|  | Рис.139. Багнет - ніж: а – лезо; б – рукоятка; 1 – ріжуча грань; 2 – пилка; 3 – заточена кромка; 4 – отвір; 5 – ремінь; 6 – кільце; 7 – зачіп для ременя; 8 – металевий наконечник; 9 – з’єднувальний гвинт; 10 – повздовжні пази; 11 – защіпка. |
| --- | --- |

Приладдя до автомату (рис.140) призначені для розбирання, складання, чищення та змащення автомату.

До приладдя відноситься: шомпол (1), протирка (2), йоржик (3), викрутка (4), вибивач (5), пенал (6), кришка (7), маслянка  (8), шпилька (9), обойма  (10), перехідник (11).

|  | Рис.140. Приладдя до автомату: 1 – шомпол; 2 – протирка; 3 – йоржик; 4 – викрутка; 5 – вибивач; 6 – пенал; 7 – кришка; 8 – маслянка; 9 – шпилька; 10 - обойма ; 11 – перехідник. |
| --- | --- |

Робота частин та механізмів автомату при заряджанні та стрільбі

а) При заряджанні.

Для заряджання автомату потрібно приєднати до нього заряджений магазин, поставити перевідник на автоматичний вогонь (АВ), відвести затворну раму назад до упору та відпустити її.

При приєднанні магазина його зачіп заходить за ствольну коробку, верхній набій упирається в затворну раму, трохи опускає набої в магазин, стискаючи його пружину.

При постановці перевідника на автоматичний вогонь ступінчатий виріз в кришці ствольної коробки для рукоятки  затворної  рами звільнюється, сектор перевідника залишається у вирізі шептала одиночного вогню, але не перешкоджає повороту спускового гачка.

При відведенні затворної рами назад, на довжину вільного ходу, вона, діючи переднім скосом фігурного вирізу на ведучий виступ затвору, виходить з вирізів ствольної коробки – відбувається відпирання затвору; виступ затворної рами звільнює важіль автоспуску і шептало автоспуску під дією пружини притискується до передньої площини спускового гачка.

При подальшому відведенні затворної рами разом з нею відходить назад затвор, відкриваючи канал ствола; зворотна пружина стискується, курок під дією затворної рами повертається на осі: бойова пружина завертається; бойовий взвод курка послідовно зстрибує  за фігурний виступ спускового гачка, під заскочку сповільнювача курка, і курок стає на шептало автоспуску; важіль автоспуску при цьому підіймається вгору і стає на шляху руху затворної рами.

Як тільки нижня площина затворної рами пройде вікно для магазинів, набій під дією пружини магазина підіймається вгору до упору верхнім патроном  у загин стінки магазину.

При відпусканні затворної рами вона разом із затвором під дією зворотного механізму подається вперед: затвор виштовхує з магазину верхній патрон, досилає його в патронник та закриває канал ствола. При підході затвору до казенного зрізу ствола зачіп викидача зстрибує в кільцеву проточку гільзи; затвор провертається навколо повздовжньої осі вправо; бойові виступи затвору заходять за бойові упори ствольної коробки – затвор запирається.

Затворна рама, продовжуючи рух у крайнє переднє положення, своїм виступом повертає важіль автоспуску вперед і вниз, виводячи шептало автоспуску з під зводу автоспуску курка.

Курок під дією бойової пружини провертається, виходить з-під заскочки сповільнювача і стає на бойовий взвод.

Патрони в магазині під дією пружини підіймаються вгору.

При постановці перевідника вогню на запобіжник, перевідник закриває ступінчатий виріз кришки ствольної коробки і стає на шляху руху рукоятки  затворної рами назад; сектор перевідника провертається вперед і стає під правим прямокутним виступом спускового гачка (запирає спусковий гачок).

б) При автоматичній стрільбі.

При автоматичній стрільбі потрібно поставити перевідник вогню на автоматичний вогонь (АВ). При постановці на «АВ» сектор перевідника звільнює прямокутний виступ спускового гачка і залишається в вирізі шептала одиночного вогню.

Спусковий гачок отримує можливість провертатись навколо своєї осі. Шептало одиночного вогню від повороту разом із спусковим гачком утримується сектором перевідника вогню .

При натисканні на  спусковий гачок його фігурний виступ виходить із зачеплення з бойовим взводом курка. Курок під дією бойової пружини провертається на своїй вісі та енергійно наносить удар по ударнику. Ударник бойком розбиває капсуль набою. Підпалюється пороховий склад, відбувається постріл. Куля під дією порохових газів рухається по каналу ствола. Частина газів тисне на газовий поршень та відводить затворну раму назад.

Затворна рама переднім скосом фігурного вирізу провертає затвор навколо повздовжньої осі та виводить його бойові виступи із-за бойових упорів ствольної коробки – відбувається відпирання затвора та відкриття каналу ствола; виступ затворної рами вивільняє важіль автоспуску, він під дією пружини підіймається вгору, а шептало автоспуску притискується до передньої площини курка.

Затворна рама із затвором по інерції продовжує рух назад; гільза наштовхується на відбивний виступ ствольної коробки та викидається назовні.

Подальша робота частин та механізмів відбувається таким самим чином, як при заряджанні.

в) При стрільбі одиночними пострілами.

При стрільбі одиночними пострілами необхідно поставити перевідник вогню в положення одиночний вогонь (ОВ).

При постановці перевідника вогню  в положення «ОВ», його сектор  вивільняє прямокутний виступ спускового гачка, він повністю виходить із вирізу шептала одиночного вогню та при стрільбі в роботі ударно-спускового механізму участі не приймає. При натисканні  на  спусковий гачок, його фігурний виступ виходить із зачепа з бойовим взводом курка. Курок під дією бойової пружини провертається та  наносить удар по ударнику, відбувається постріл. Після першого пострілу частини та механізми виконують ту ж саму роботу, що й при автоматичній стрільбі, але пострілу не буде, тому, що разом із спусковим гачком провернулося вперед шептало одиночного вогню. Його зачіп встав на шляху руху бойового взводу курка. Бойовий взвод курка заскочив за шептало одиночного вогню, і курок залишився в задньому положенні.

Для виконання наступного пострілу необхідно відпустити спусковий гачок та знов натиснути на нього. Курок спочатку б’є по заскочці сповільнювача, а потім по передньому його виступу і стає на бойовий взвод.

При натисканні на спусковий гачок його фігурний виступ виходить з зачепа з бойовим взводом курка і робота частин та механізмів повторюється. Відбувається наступний постріл.

Затримки при стрільбі з автомату (РКК ) та способи їх усунення

Частини і механізми автомата (кулемета) при правильному поводженні та належному догляді тривалий час працюють надійно і безвідмовно.

Однак можуть виникнути затримки при стрільбі.  Затримку, що виникла  слід усунути перезарядженням. Для цього необхідно швидко відвести затворну раму за рукоятку назад до кінця, відпустити її та  продовжувати стрільбу.

Якщо затримка не усунута, необхідно визначити причину її виникнення і усунути затримку, як вказано нижче.

Порядок зберігання зброї

Автомат і ручний кулемет повинні зберігатися у повній справності та бути готовими до виконання бойової задачі. Це досягається вчасним та вмілим чищенням, змащенням та правильним зберіганням.

Чищення автомата (РКК), який знаходиться у підрозділі, проводиться:

- при підготовці до стрільби;

- після стрільби бойовими чи холостими набоями – негайно;

- в бойовій обстановці – кожен день ;

- якщо зброя не використовувалась - не менше одного разу на тиждень.

Після чищення зброю змастити. Для чищення та змащування використовуються:

- рідке рушничне мастило (використовується при температурі від +5 до –50( С);

- рушничне мастило( при температурі  вище +5( С);

- розчин для чищення стволу  РЧС (вода – 1л, вуглекислий амоній – 200г; двохромовокислий калій ( хромпік ) – 3-5г);

- ганчір’я або папір КВ-22;

-  клоччя.

Порядок чищення  та змащування

Чищення автомата і ручного кулемета проводити таким чином:

- підготувати матеріали для чищення та змащування;

- розібрати зброю (здійснити неповне розбирання);

- оглянути приладдя та підготувати його для використання при чищенні (рис.141);

- почистити канал ствола, а потім інші частини й механізми автомата.

|  | Рис.141. Приладдя автомата (кулемета), підготовлені для чищення. |
| --- | --- |

Порядок зберігання автомата, ручного кулемета та патронів

Відповідальність за зберігання зброї та патронів у підрозділі несе командир підрозділу.

Автомати (кулемети)  зберігаються завжди розрядженими, при цьому магазин відокремлений, штик-ніж знятий, курок спущений, перевідник вогню поставлений на запобіжник, хомутик прицілу встановлений на поділку «П» (у кулемета – на поділку „1”).

В казарменому приміщенні  автомат (ручний кулемет) зберігається в піраміді; в окремому відділенні  піраміди зберігаються: магазин, сумка  для магазинів, штик-ніж у ножнах, маслянка.

При тимчасовому розташуванні (під час табірного збору)  зброю необхідно зберігати в сухому місці у віддаленні від дверей, печей та нагрівальних приладів. Під час  руху на заняття та в поході зброя переноситься на ремені в положенні «на ремінь», «на груди» чи «за спину». При пересуванні на автомобілях чи БТР зброю тримати між колінами . При переїзді залізницею зброя встановлюється в спеціальній піраміді. Для попередження роздуття чи розриву ствола забороняється  затикати канал ствола.

Набої на стрільбище повинні зберігатися по можливості вкритими від сонячних променів.

Огляд автомата (кулемета) та підготовка його до стрільби

Солдати й сержанти оглядають автомати (кулемети):

-  щоденно;

- перед тим, як заступити в наряд, перед виходом на заняття, у бойовій обстановці - періодично протягом дня і перед виконанням бойового завдання.

- під час чищення.

Офіцери оглядають автомати (РКК) періодично в терміни, встановлені Статутом внутрішньої служби. Командир взводу – не менше одного  разу на 2 тижні; командир роти – не менше одного  разу на місяць.

Підготовка автомату (кулемету) до стрільби

Підготовка автомату до стрільби проводиться з метою забезпечення безвідмовної роботи його частин та механізмів під час стрільби. Для підготовки автомату до стрільби необхідно:

- оглянути автомат (кулемет) у складеному вигляді;

- провести чищення, оглянути автомат (кулемет) у розібраному вигляді та змастити його;

- оглянути магазини.

Безпосередньо перед стрільбою необхідно почистити насухо канал ствола, оглянути патрони, спорядити ними магазини.

3.6. Штурмові гвинтівки Форт-221 (224)

Штурмові гвинтівки Форт-221 (224) (рис.142) є особистою автоматичною зброєю, призначені для ураження противника на відстані до 500 метрів.

Рис. 142. Штурмові гвинтівки

а - Форт-221;

б – Форт-224

б

а

Виробник: науково-виробниче об’єднання «Форт» МВС України.

Ліцензійна версія ізраїльської штурмової гвинтівки TAR-21 (англ. Tavor Assault Rifle-21 — штурмова гвинтівка «Тавор» XXI століття),

що випускається концерном Israeli Weaponary Industries.

Скомпонована по схемі bullpup, що дозволило істотно зменшити габарити зброї, не зменшуючи довжину ствола.

Основа автоматики — відведення порохових газів з каналу ствола через прихований корпусом зброї газовідвідний вузол, що знаходиться над стволом. Жорстко зафіксований на рамі затвора газовий поршень має довгий робочий хід. Ствол замикається поворотом затвора на 7 бойових упорів.

Викидач і відбивач закріплені на затворі, для гвинтівки передбачені два взаємозамінних варіанти затворів, що забезпечують викид стріляних гільз на праву або на ліву сторону, для чого в корпусі зроблені два вікна для викиду стріляних гільз.

Затворна рама рухається всередині корпусу на одному направляючому стержні, над ним розташовується поворотна пружина, частково прихована всередині порожнього штока газового поршня. Рукоятка заряджання зазвичай розташована зліва над цівкою, але вирізи під неї також зроблені по обох сторонах. Під час стрільби рукоятка не рухається.

Ударно-спусковий механізм — куркового типу, розміщений в прикладі. Запобіжник-перевідник режимів стрільби розташований над пістолетною рукояткою (по обидві сторони зброї), дозволяє вести вогонь одиночними пострілами і безперервними чергами.

Корпус зброї виготовлений з високоміцних полімерів і легких сплавів, а в деяких місцях посилений вставками зі сталі. Цим досягається одна з переваг — порівняно невелика вага. Пістолетна рукоятка та спускова скоба виконані одним цілим із корпусом.

На верхній частині корпусу розміщено уніфіковане кріплення "рейка Пікатіні".

Неповне розбирання може бути здійснена в польових умовах без використання будь-яких інструментів, для чого достатньо виштовхнути з'єднувальний стрижень, що знаходиться у верхній задній частині прикладу. Потім потиличник прикладу на шарнірі відкидається назад-вниз, і затворна рама в зборі витягується назовні.

Може бути укомплектована тактичним ліхтарем, лазерним цілевказівником, оптичним прицілом з 3-х або 4-х кратним збільшенням, прибором нічного бачення.

Модифікації гвинтівок:

Форт-222 - з подовженим стволом та сошками;

Форт-223 - укорочена версія;

| Бойові властивості | «Форт-221» | «Форт-224» |
| --- | --- | --- |
| Калібр | 5,56х45 |
| Довжина гвинтівки | 645 мм | 585 мм |
| Висота | 300 мм |
| Ширина | 92 мм 82 мм |
| Довжина ствола | 375 мм 330 мм |
| Маса з спорядженим магазином | 4.3 кг | 4 кг |
| Кількість патронів в магазині | 30 шт. |
| Зусилля спускового гачка | 2,5-4,5 кг. |
| Початкова швидкість кулі | 890 м/с | 860 м/с |
| Швидкострільність | 500-1000 пострілів/ хвилину | 700-1000 пострілів/ хвилину |

Основні переваги гвинтівок «Форт-221» и «Форт-224», в порівнянні з іншою зброєю:

- збільшена стійкість до удару;

- відсутність необхідністі попереднього налаштування гвинтівки перед використанням;

- комфортність використання;

- розташування тильного центру тяжиння близько до тіла стрільця (зручне утримання та прицілювання під час руху);

- можливість право- та лівобічного використання гвинтівок;

- точна система прицілу, що прикреплена безпосередньо до стволу гвинтівки;
- антикорозійне покриття стволу.

В 2009 році гвинтівки прийняті на озброєння Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Державної прикордонної служби та Служби зовнішньої розвідки. Закуповувалася невеликими партіями. В 2014 році штурмові гвинтівки Форт отримала 1-а оперативна бригада та інші підрозділи Національної гвардії.

З 2014 року Форт-221 та Форт-224 прийняті на озброєння та закуповуються Збройними Силами України.

3.7. Кулемет Калашникова модернізований (ККМ)

Призначення, бойові якості та загальна будова

кулемета Калашникова (КК)

7,62 мм кулемет Калашникова  КК (рис.143 а), ККС на станку (рис.143 б) є міцною потужною зброєю, яка призначена для знищення живої сили та вогневих засобів противника. Кулемети КК та ККС також призначені для знищення повітряних цілей.

|  | Рис. 143 а. Загальний вигляд 7,62 мм кулемету Калашникова |
| --- | --- |
|  | Рис. 143 б. Загальний вигляд 7,62 мм кулемету Калашникова на станку |

Для стрільби із кулемета застосовуються 7,62 мм патрони зі звичайними, трасуючими та бронебійно-запалювальними кулями.

З кулемета ведеться автоматичний вогонь:

- короткими чергами (до 10 пострілів);

- довгими чергами (до 30 пострілів);

- безперервно.

Патрони до кулемета  подаються з металевої стрічки ємкістю 100 та 200 штук.  Найбільш дійсний вогонь по наземним та повітряним цілям із кулемета здійснюється  на відстані до 1000 метрів. Прицільна дальність стрільби – 1500 метрів. Дальність прямого пострілу по грудній фігурі – 400 м, по ростовій фігурі – 650 метрів. Темп стрільби (технічна скорострільність) близько 650 пострілів за хвилину. Бойова скорострільність – до 250 пострілів за хвилину. Охолодження ствола кулемета повітряне, що допускає ведення без зупинного вогню до 500 пострілів, після чого при необхідності продовження стрільби нагрітий ствол повинний бути замінений запасним.

Стрільба з кулемета ведеться з сошки або з триножного станка конструкції Саможенкова. Станок забезпечує ведення вогню з кулемета по наземним і повітряним цілям і підвищує дійсність стрільби на граничних відстанях.

Кут горизонтального обстрілу по наземним цілям з застосуванням обмежувачів – близько 90(, а по повітряним цілям - 360(.

Висота лінії вогню при стрільбі зі станка з положення лежачі – 320 мм, з коліна – 820 мм і сидячи – 580 мм.

Кулемет ККТ (танковий), який встановлюється на бойових машинах , спарений з гарматою має кут горизонтального обстрілу 360(.

Вага кулемета (КК) близько 9 кг; вага кулемета на триножному станку (ККС) – 16,5 кг; вага коробки зі стрічкою та 100 патронами – 3,9 кг; без набоїв – 1,7 кг.

Кулемет складається з таких основних частин та механізмів (рис.144):

- ствол;

- ствольна коробка з кришкою, основою приймача та прикладом;

- затворна рама з витягувачем та газовим поршнем;

- затвор;

- зворотно-бойова пружина із спрямовуючим стержнем;

- трубка газового поршня з сошкою;

- спусковий механізм.

До комплекту кулемета входять:

- коробки зі стрічками;

- приладдя;

- ремінь;

- чохол і запасний ствол;

- пристосування для стрільби холостими набоями.

Рис.144. Основні частини і механізми кулемета: 1 – ствол; 2 - ствольна коробка з кришкою, основою приймача та прикладом; 3 – затворна рама з витягувачем і газовим поршнем; 4 – затвор; 5 – зворотно-бойова пружина; 6 – спрямовуючий стрижень;

7 – трубка газового поршня з сошкою; 8 – коробка зі стрічкою; 9 – приладдя; 10 – шомпол.

Автоматична дія кулемета заснована на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня затворної рами.

При пострілі частина порохових газів, що діють на кулю, спрямовує через отвір у стінці ствола в газову камору,  давить на передню стінку газового поршня і відкидає поршень із затворною рамою в заднє положення. При відході затворної рами назад відбувається відпирання затвора, витягування гільзи з патронника і  викидання її з ствольної коробки назовні, витягування чергового патрону зі стрічки та подача його в подовжнє вікно приймача, переміщення стрічки в приймачі вліво на одну ланку і стиснення  зворотно-бойової пружини.

Відпирання затвора здійснюється поворотом його під дією затворної рами навколо подовжньої осі ліворуч, у результаті чого бойові виступи затвора виходять із-за бойових упорів ствольної коробки. Затворна рама в крайньому задньому положенні ударяється об обмежувач і під дією зворотно-бойової пружини починає рухатись вперед. Якщо спусковий гачок (кнопка електроспуску) натиснутий, тоді затворна рама з затвором, не утримуючись шепталом спускового важеля, продовжує рухатись вперед, досилачем затвора виштовхує патрон із подовжнього вікна приймача і досилає  його в патронник, зачепи витягача захоплюють черговий патрон у стрічці, а палець подачі переміщається праворуч на одну ланку стрічки.  При підході затворної рами в крайнє переднє положення відбувається запирання затвора і розбиття капсуля патрону бойком. Запирання затвора здійснюється його обертом навколо поздовжньої осі праворуч, у результаті чого бойові виступи затвора заходять за бойові упори ствольної коробки. Ударник під дією кільцевої проточки затворної рами просувається вперед і бойком б’є по капсулю патрону. Відбувається постріл, і робота автоматики кулемета повторюється.

# Порядок неповного розбирання та складання кулемета.

Розбирання кулемета може бути неповним та повним. Неповне здійснюється для чищення, змащення та огляду кулемета; повне – для чищення при сильному забрудненні кулемета, після перебування його під дощем чи в

снігу, при переході на нове мастило або при ремонті, після дегазації та дезактивації.

Надмірно часте розбирання кулемета шкідливе, тому що воно прискорює спрацьовування частин та механізмів. Розбирання та складання проводиться на столі або на чистій підстілці. Частини й механізми необхідно класти у порядку розбирання, поводитися з ними обережно, не класти одну частину на іншу та не застосовувати надмірних зусиль і різких ударів.

При складанні кулемета звірити номери на його частинах: у кожного кулемета номери на ствольній коробці повинні відповідати номерам усіх частин кулемета.

Порядок неповного розбирання кулемета:

1. Встановити кулемет на сошку. Утримуючи правою рукою кулемет за рукоятку  у вертикальному положенні, великим пальцем лівої руки звільнити ноги сошки від пружинної зачіпки, відвести сошку від ствола так, щоб її ноги зайняли фіксоване положення; встановити кулемет на сошку дульною частиною ліворуч або вперед.

2. Відокремити коробку зі стрічкою від кулемета (рис. 145) і перевірити, чи немає патрону  у патроннику. Лівою рукою підняти приклад кулемета, великим пальцем правої руки відвести зачіпку коробки праворуч і відокремити коробку зі стрічкою від кулемета. Утримуючи кулемет правою рукою, великим пальцем утопити зачіпку і відкрити кришку ствольної коробки (рис. 146); підняти основу приймача і повернути запобіжник у положення «Вогонь». За рукоятку перезарядження відвести затворну раму у заднє положення і перевірити, чи немає патрону у патроннику. Після цього затворну раму, утримуючи за рукоятку, повільно відпустити з бойового зводу.

|  | Рис.145. Відокремлення коробки зі стрічкою від кулемета |
| --- | --- |
|  | Рис.146. Відкриття кришки ствольної коробки |

3. Вийняти приладдя і шомпол з сумки (у кулемета ККТ). Вказівним пальцем правої руки утопити кришку гнізда приклада так, щоб пенал під дією пружини вийшов з гнізда; розкрити пенал і вийняти з нього протирку, йоржик, викрутку і вибивач.

4. Відокремити коліна шомпола від ноги сошки. Відвести пересувний хомутик вгору і відокремити коліна шомпола від ноги сошки (рис.147).

|  | Рис.147. Відокремлення колін шомпола від ноги сошки |
| --- | --- |

5. Відокремити напрямний  стержень з зворотно-бойовою пружиною (рис.148). Утримуючи кулемет лівою рукою за пістолетну рукоятку, правою рукою подати вперед напрямний стержень до виходу його виступу з отвору

колодки приклада; підняти задній кінець напрямного стержня і витягнути його з зворотно-бойовою пружиною зі ствольної коробки; зняти зворотно-бойову пружину з напрямного стержня.

|  | Рис.148 Відокремлення напрямного стержня з зворотно-бойовою пружиною |
| --- | --- |

6. Відокремити затворну раму з затвором (рис. 149). Утримуючи кулемет лівою рукою за пістолетну рукоятку, правою рукою за витягувач відвести затворну раму назад ; піднімаючи затворну раму, витягнути її разом з затвором зі ствольної коробки.

|  | Рис.149. Відокремлення затворної рами з затвором |
| --- | --- |

7. Відокремити затвор від затворної рами (рис.150). Взяти затворну раму у ліву руку затвором догори; правою рукою відвести затвор назад і повернути його праворуч так, щоб його ведучий виступ вийшов з фігурного вирізу затворної рами; після цього просунути затвор вперед і, повертаючи праворуч, відокремити  від затворної рами.

|  | Рис.150. Відокремлення затвору від затворної рами |
| --- | --- |

8. Відокремити ударник від затвору (рис. 151). Взяти затвор у ліву руку каналом донизу, здвинути назад  і, пальцем правої руки переміщуючи його за виступ вперед, витягти ударник з каналу затвору.

|  | Рис. 151. Відокремлення ударника від затвору |
| --- | --- |

9. Відокремити ствол. Відвести  замикач ствола ліворуч (рис. 152); лівою рукою, провертаючи рукоятку  кулемета вперед, відокремити ствол (рис.153).

|  | Рис. 152. Відведення замикача ствола пальцем подачі |
| --- | --- |
|  | Рис. 153. Відокремлення ствола |

Порядок складання кулемета після неповного розбирання:

- приєднати ствол;

- приєднати ударник до затвору;

- приєднати затвор до затворної рами;

- приєднати затворну раму до ствольної коробки;

- приєднати напрямний стержень з зворотною пружиною;

- опустити основу приймача та закрити кришку ствольної коробки;

- приєднати коліна шомпола до ноги сошки;

- вставити пенал у гніздо прикладу;

- приєднати коробку зі стрічкою до кулемета;

- скласти ноги сошки.

Призначення, будова частин та механізмів кулемета,

приладдя та патронів

Ствол (рис. 154) призначений для спрямування польоту кулі. Ствол має канал з чотирма нарізами, які нарізані зліва вгору та  праворуч. Нарізи необхідні для придання кулі обертального руху.

Рис. 154. Ствол: а – кулемета КК (загальний вигляд); б – кулемета ККТ (загальний вигляд); в – казенна частина ствола; 1 – різьба; 2 – основа мушки; 3 – газова камора; 4 – обойма рукоятки; 5 – рукоятка; 6 – виступ; 7 – поперечні вирізи для замикача ствола; 8 – канавка; 9 – виріз; 10 – виступ рукоятки; 11 та 12 – виїмки для проходу уступу затворної рами та для виступу ствольної коробки; 13 – кільцевий виступ; 14 – виріз для зачепу викидача; 15 – повздовжні канавки; 16 – основа фіксатору.

В казенній частині канал гладкий і має форму гільзи; ця частина каналу служить для розміщення патрону і називається патронником. Перехід від патронника до нарізної частини каналу ствола називається кульним входом.

Полум’я гасник (рис. 155) призначений для зменшення блиску полум’я при стрільбі. Попереду він має два отвори для нагвинчування його  на ствол і згвинчування  зі ствола за допомогою вибивача (коліна  шомпола),   позаду він має  вісім виїмок для фіксатора.

|  | Рис. 155. Полум’я гасник та основа мушки: 1 – полум’я гасник; 2 – отвори для вибивача (коліна шомполу); 3 – виїмки для фіксатора; 4 – основа мушки; 5 – штифти; 6 – отвори для полозка мушки; 7 – запобіжник мушки; 8 – фіксатор. |
| --- | --- |

Газова камора (мал. 156) призначена для спрямування порохових газів, що відводяться з каналу ствола та діють на газовий поршень затворної рами  та для розміщення регулятора. Вона закріплена на стволі двома штифтами. Газова камора має в середині отвір для проходження порохових газів (воно співпадає з газовідвідним отвором у стінці ствола), знизу – патрубок з каналом для газового поршня і двома отворами для випуску газів.

|  | Рис. 156. Газова камора: 1 – штифти; 2 – патрубок; 3 – отвір для випуску газів; 4 – кільцева проточка; 5 – лунки для фіксатору. |
| --- | --- |

Регулятор (рис. 157) призначений для регулювання кількості порохових газів, що діють на поршень затворної рами. Він має: два отвори (повздовжнє та кругле) для випуску газів з газової камори назовні; два виступи з фіксаторами для утримання регулятора на патрубку; пази для заходу  гільзи, що застосовується для обертання регулятора.

Регулятор каналу ПКТ (рис. 158) має: три канавки різної глибини для відведення порохових газів з каналу ствола у патрубок газової камори; головку з трьома вирізами для фіксатора, позначеними цифрами 1, 2, 3; дві кільцеві проточки для поліпшення обтюрації порохових газів; різьбу для нагвинчування гайки регулятора;  отвір для булавки, що утримує гайку у встановленому положенні. Гайка регулятора має кільцеву проточку з отвором для булавки, прорізь для викрутки, накатку для зручності згвинчування та  нагвинчування гайки.

Після того, як  були зроблені 3000 пострілів, стрільба з кулемета ведеться при встановленні регулятора на поділку «1». У випадку неповного відходу затворної рами назад регулятор встановлюється на поділку «2». Поділку «3» на регуляторі потрібно використовувати тільки при складних  умовах стрільби (при низьких температурах повітря, дощу, сильному забрудненні кулемета ).

|  | Рис. 157. Регулятор кулемета КК: 1 – отвори для випуску газів; 2 – виступи; 3 – фіксатор; 4 – пази для заходу гільзи. |
| --- | --- |
|  | Рис. 158. Регулятор кулемета ККТ: 5 – регулятор; 6 – гайка регулятора; 7 – прорізь для викрутки; 8 – булавка; 9 – отвір у кільцевій проточці для булавки; 10 – різьба для гайки; 11 – кільцеві проточки; 12 – головка; 13 – вирізи для фіксатору; 14 – канавки для відведення порохових газів; 15 – прорізь для булавки. |

Рукоятка  (рис. 159) кулемета призначена  для зручності заміни ствола та перенесення кулемета. Знизу вона має виступ, за допомогою якого при відділенні ствола від кулемета забезпечується  рух ствола вперед.

|  | Рис. 159. Рукоятка кулемету: 1 – основа рукоятки; 2 – щоки; 3 – гвинти; 4 – движок; 5 – обойма рукоятки; 6 – вирізи для фіксації кулемета; 7 – виступ ствола. |
| --- | --- |

Ствольна коробка (рис. 160) призначена для з’єднання частин та механізмів кулемета, для спрямування руху затворної рами з затвором і для забезпечення закривання каналу ствола затвором і запирання затвору; зверху вона закривається кришкою.

| а | Мал. 160. Ствольна коробка: а – вид зліва; б – вид справа; 1 – циліндричний канал для розміщення казенної частини ствола; 2 – канал прямокутного зрізу для трубки газового поршня; 3 – відгини; 4 – відбивальний виступ; 5 – вирізи для проходу затворної рами та затвору; 6 – виріз для пружинної зачіпки; 7 – виступи; 8 – цапфи; 9 – виступи; 10 – хвостовик; 11 – поперечний паз з поглибленням; 12 – вушко для кріплення кришки ствольної коробки та основи приймача; 13 – поперечній паз для замикача ствола; 14 – нахилений поперечний виріз; 16 – повздовжнє вікно; 17 – вікно для викидання гільз (патронів); 18 – щиток; 19 – вушко для кріплення подавача; 20 – повздовжній паз для рукоятки перезарядження; 21 – кронштейн для кріплення коробки зі стрічкою; 22 – спускова коробка; 23 – пістолетна рукоятка; 24 та 25 – виїмка і виступи для кріплення кулемета на станку. |
| --- | --- |
| б |

Ствольна коробка має:

- всередині – циліндричний канал для розміщення казенної частини ствола; канал з повздовжніми пазами на бокових стінках для трубки газового поршня; бойові упори; виступ зі скосом для забезпечення  обертання затвору при запиранні; відгини, спрямовуючі планки і виступи для спрямування руху затворної рами і затвору; виступ для викидання гільз; гніздо для розміщення спускового механізму; гніздо для напрямного стержня зворотно-бойової пружини; відгини ствольної коробки в середині і позаду мають вирізи для проходження  затворної рами і затвору при розбиранні і складанні кулемета.

- попереду – виріз для пружинної зачіпки трубки газового поршня; два виступи для обмеження кругового оберту ствола; цапфи і виступи для кріплення кулемета на станку;

- позаду – два хвостовика з отворами для кріплення прикладу і поперечний паз з поглибленням для зачіпки кришки ствольної коробки;

- зверху – вушко для кріплення кришки ствольної коробки і основи приймача; поперечний паз для замикача ствола;  поперечний виріз для пальця подачі подавача; повздовжній виріз для проходу патрону  при досиланні його в патронник; повздовжнє вікно для проходу стійки затворної рами;

- ліворуч – вікно для викидача гільз (патронів) і щиток;

- праворуч – вушко для кріплення подавача і його щитка; повздовжній паз для рукоятки перезарядження;

- знизу – круглий отвір для стоку води; кронштейн для кріплення коробки зі стрічкою; спускову коробку з пістолетною рукояткою.

Замикач ствола (рис.161) призначений для кріплення ствола у ствольній коробці і для регулювання зазору між затвором і заднім зрізом ствола. Він складається з основи, гвинта, штифта основи і шпильки гвинта.

|  | Рис. 161. Замикач ствола: а – у зібраному вигляді; б – у розібраному вигляді; 1 – основа; 2 – гвинт; 3 – штифт основи; 4 – шпилька гвинта; 5 – паз для з’єднання зі стволом; 6 – ступінчатий виріз для проходу пальця подачі; 7 – канал з різьбою для гвинта. |
| --- | --- |

Рукоятка перезарядження призначене для відведення затворної рами назад. Вона складається з тяги та ручки з пружиною і віссю.

Тяга рукоятки розташовується у повздовжньому пазу ствольної коробки; на передньому кінці вона має ведучий виступ для з’єднання з затворною рамою при відведенні її назад, а на задньому кінці – стійку для кріплення ручки.

Ручка має зачіп і пружину для утримання рукоятки перезарядження у передньому положенні.

Штовхач щитка (рис.162) приєднується скобою за петлю і загином до лівої стінки ствольної коробки та призначений для відкривання щитка при відході затворної рами у заднє положення. Він має ребра з скосами для взаємодії з затворною рамою і відгин на передньому кінці для відкривання щитка.

|  | Рис. 162. Штовхач щитка: 1 – ребра зі скосами; 2 – відгин; 3 – петля. |
| --- | --- |

Спусковий механізм (рис. 163) призначений для утримання затворної рами на бойовому взводі, спуска її з бойового взводу та постановки кулемет на запобіжник. Він зібраний у спусковій коробці і складається з спускового важеля з пружиною, спускового гачка з віссю, запобіжника і фіксатора запобіжника з пружиною.

В передній частині спускової коробки є виїмка та два виступи для кріплення кулемета на станку.

|  | Рис. 163. Спусковий механізм: а – у розібраному вигляді; б – у розрізі; 1 – спусковий важіль; 2 – спусковий гачок; 3 – пружина спускового важелю; 4 – запобіжник; 5 – шептало; 6 – закруглений скіс; 7 – відросток спускового гачка; 8 – виступ для обмеження повороту спускового важелю; 9 – зачіп для взаємодії з спусковим важелем; 10 – прапорець запобіжника; 11 – вузький виріз; 12 – широкий виріз; 13 – виступ для кріплення запобіжника; 14 – фіксатор запобіжника. |
| --- | --- |

Спусковий важіль має шептало, яким затворна рама утримується на бойовому зводі.

Спусковий гачок призначений для виведення шептала з під бойового зводу затворної рами. Він має зачіп для взаємодії з спусковим гачком, відросток, який не дозволяє повністю відвести затворну раму назад, якщо кулемет поставлений на запобіжник, виступ для обмеження повороту спускового важеля і хвіст.

Запобіжник призначений для запирання спускового важеля, коли затворна рама знаходиться на бойовому взводі, чим виключається можливість ненавмисного пострілу.

Приклад (рис.164) призначений для зручності дій при стрільбі. Він має наскрізний виріз для полегшення, маслянку з кришкою і йоржиком, гніздо і пружину для пенала з приладдям, металевий затильник з кришкою для закриття гнізда приклада. Наскрізний виріз у прикладі одночасно служить для кріплення заднього кінця ременя кулемета.

|  | Рис. 164. Приклад: а – загальний вигляд; б – у розрізі; 1 – наскрізний виріз; 2 – маслянка; 3 – кришка маслянки; 4 – йоржик; 5 – пружина; 6 – пенал; 7 – металевий затильник; 8 – кришка для закриття гнізда. |
| --- | --- |

Трубка газового поршня (рис. 165) призначена для спрямування руху затворної рами з газовим поршнем і для кріплення сошки.

|  | Рис. 165. Трубка газового поршня: 1 – виріз для проходу тяги рукоятки перезарядження; 2 – напрямні виступи; 3 – пружинна зачіпка; 4 – антабка; 5 – виступ для спрямування ствола; 6 та 7 – кільцева проточка і виріз для кріплення основи сошки; 8 – отвори для виходу порохових газів. |
| --- | --- |

Трубка газового поршня має: виріз для проходу тяги рукоятки перезаряджання; напрямні виступи і пружинну зачіпку для з’єднання зі ствольною коробкою; антабку для закріплення переднього кінця ременя; виступ для спрямування ствола при приєднанні його до кулемета; кільцеву проточку з вирізом для кріплення основи сошки; чотири отвори для виходу порохових газів; кільцеву розточку для патрубка газової камори.

Сошка (рис. 166) служить упором під час стрільбі. Вона складається із основи з хомутиком для кріплення на трубці газового поршня, двох ніг з полозками для упору в ґрунт і виступами для фіксації ніг у складеному положенні, пружини для розведення ніг; на лівій нозі є пружинна зачіпка для кріплення ніг у складеному положенні, а на правій нозі – пересувний хомутик з фіксатором для кріплення колін шомпола у внутрішній частині ноги.

|  | Рис. 166. Сошка: 1 – основа; 2 – хомутик; 3 – ноги; 4 – полозки ніг; 5 – пружина для розведення ніг; 6 – пружинна зачіпка; 7 – пересувний хомутик; 8 – фіксатор пересувного хомутика. |
| --- | --- |

Сошка від трубки газового поршня не відокремлюється.

Затворна рама з газовим поршнем призначена для приведення в дію затвора та подавача і для витягування патронів із стрічки.

Затворна рама (рис. 167) має: в середині – канал для зворотно-бойової пружини; зверху – фігурний виріз для ведучого виступу затвора і зріз для проходу гільз (патронів), що викидаються; ліворуч – схилену грань для взаємодії з роликом подавача і виступ для взаємодії з штовхачем щитка; праворуч – схилену грань з пазом для взаємодії з виступом подавача і уступ для виступу рукоятки перезарядження; знизу – бойовий взвод; попереду – гніздо для з’єднання з газовим поршнем.

|  | Рис.167. Затворна рама з газовим поршнем: а – у зібраному вигляді; б – у розібраному вигляді; 1 – канал для зворотно-бойової пружини; 2 – фігурний виріз; 3 – зріз для проходу гільз, що викидаються; 4 – схилена грань для взаємодії з роликом подавача; 5 – виступ для взаємодії з штовхачем щитка; 6 та 7 – схилена грань і паз для взаємодії з виступом подавача; 8 – уступ для виступу рукоятки перезарядження; 9 – гніздо для з’єднання з газовим поршнем; 10 – стійка; 11 – витягач з зачепами; 12 – наскрізний канал для розміщення затвору; 13 – повздовжні пази; 14 – стовщення для з’єднання з затворною рамою; 15 – кільцеві виточки; 16 – ведучий поясок. |
| --- | --- |

У задній частині затворної рами на стійці шпилькою прикріплений витягач з зачепами. В стійці є наскрізний канал для розміщення затвору, а у каналі – кільцева проточка для виступу ударника; по боках – повздовжні пази для руху затворної рами по відгинах ствольної коробки; правий паз, крім того, призначений для проходу відбивального виступу ствольної коробки.

Газовий поршень призначений для приведення в дію затворної рами при стрільбі. Він має на задньому кінці стовщення для з’єднання з затворною рамою, а на передньому кінці – кільцеві виточки для покращення обтюрації газів у патрубку газової камори та ведучий поясок для спрямування руху поршня у трубці газового поршня.

Затвор (рис. 168) призначений для досилання патрону у патронник, закривання каналу ствола, розбивання капсулю і витягування з патронника гільзи (патрону). Він складається з остова, ударника, викидача з пружною і віссю та шпильки.

|  | Рис. 168. Затвор: а – у зібраному вигляді; б – у розібраному вигляді; 1 – остов затвору; 2 – ударник; 3 – викидач; 4 – пружина викидача; 5 – ось викидача; 6 – шпилька осі; 7 – циліндричний виріз для дна гільзи; 8 – циліндричний виріз для викидача з пружиною; 9 – бойові виступи; 10 – виступ (досилач) для досилання патрону у патронник; 11 – ведучий виступ; 12 – повздовжній паз для проходу відбивного виступу; 13 – отвір для осі викидача; 14 – канал для розміщення ударника; 15 – виступ ударника. |
| --- | --- |

Остов затвору має: на передньому зрізі – два циліндричних вирізи для дна гільзи та для викидача з пружиною; по боках – два бойових виступи, які при запиранні затвору заходять за бойові упори ствольної коробки; зверху – виступ (досилач) для досилання патронів у патронник; знизу – ведучий виступ для з’єднання затвора з затворною рамою і повороту затвора при запиранні та відпиранні; з правої сторони – повздовжній паз для проходу відбивального виступу ствольної коробки (паз в кінці розширений для забезпечення повороту затвору при запиранні); у стовщеній частині – отвори для осі затвору мають канал для розміщення ударника.

Ударник має  виступ для взаємодії з затворною рамою і хвіст.

Викидач з пружиною призначений для витягування гільзи (патрону) з патронника і утримання її  до зустрічі з відбивним виступом ствольної коробки. Викидач має зачіп для захвату закраїни гільзи, гніздо для пружини і виріз для осі.

Шпилька служить для закріплення осі викидача.

Зворотно-бойова пружина (рис.169) з направляючим стержнем призначена для повертання затворної рами з затвором у переднє положення та для передачі ударнику енергії, що необхідна для розбивання капсуля патрону.

|  | Рис. 169. Зворотно-бойова пружина з спрямовуючим стрижнем: 1 та 2 – задня і передня частини направляючого стержня; 3 – зворотно-бойова пружина; 4 – обмежувач затворної рами; 5 – кільцевий виступ; 6 – виступ для з’єднання з задньою стінкою ствольної коробки. |
| --- | --- |

Направляючий стержень складається з двох частин, шарнірно з’єднаних між собою за допомогою штифта. Задня частина стержня з’єднується з обмежувачем затворної рами та має кільцевий уступ для упору зворотно-бойової пружини.

Обмежувач затворної рами приймає удари затворної рами у крайньому задньому положенні. Він має виступ для з’єднання з задньою стінкою ствольної коробки.

Приймач (рис.170) призначений для пересування стрічки з патронами та  подавання їх  зі стрічки у приймальне вікно основи приймача у процесі стрільби. Приймач складається з основи, кришки ствольної коробки та подавача.

|  | Рис. 170. Приймач: 1 – основа приймача; 2 – кришка ствольної коробки; 3 – подавач; 4 – верхні пальці; 5 – щиток; 6 – щиток подавача. |
| --- | --- |

Основа приймача (рис.171) призначена для спрямування руху стрічки з патронами та направлення патрону при досиланні його у патронник. Вона має: напрямні та обмежуючі виступи, що забезпечують правильну подачу чергового патрону для захвату його зачепами витягувача; повздовжнє вікно для пальця подачі подавача; фігурні вирізи для проходу зачепів витягувача; виступ для упора закраїни витягувача; приймальне вікно з вирізами для проходу закраїни гільзи та нахиленими виступами для спрямування патрону при досиланні його у патронник.

|  | Рис.171. Основа приймача: 1 – напрямні виступи; 2 – обмежувальні виступи; 3 – поперечне вікно; 4 – фігурні вирізи; 5 – виступ для упору закраїни гільзи; 6 – вирізи для закраїни гільзи; 7 – нахилений виступ для спрямування набою; 8 – вушко; 9 – фіксатор. |
| --- | --- |

Попереду основа приймача має вушко для розміщення пружини кришки ствольної коробки та фіксатор з пружиною для утримання основи приймача у закритому та відкритому положеннях.

Кришка ствольної коробки (рис.172) призначена для закривання приймача і ствольної коробки. Вона має: напрямні виступи, що забезпечують спільно з спрямовуючими виступами основи приймача правильну подачу чергового патрону для захвату його зачепами витягувача; верхні пальці з пружиною для утримання стрічки з патронами у приймачі; важіль подачі з пружиною та гребінь подачі для опускання патронів у приймальне вікно основи приймача; два щитка з пружинами для закривання приймача; зачіпку з пружиною.

|  | Рис. 172. Кришка ствольної коробки: 1 – напрямні виступи; 2 – верхні пальці; 3 – пружина верхніх пальців; 4 – важіль подачі; 5 – пружина важеля подачі; 6 – гребінь подачі; 7 та 8 – щитки; 9 – зачіпка кришки; 10 – пружина защіпки. |
| --- | --- |

Зверху на кришці ствольної коробки міститься приціл і запобіжник цілика, а також на ній нанесений номер кулемета.

Подавач (рис.173) призначений для подачі стрічки з патронами у приймач кулемета. Подавач з щитком і пружиною щитка віссю кріпиться праворуч у вушку ствольної коробки. Подавач має ролик і виступ для взаємодії з нахиленими гранями затворної рами. Зверху до подавача приєднаний палець подачі з пружиною.

|  | Рис.173. Подавач: 1 – подавач; 2 – щиток;3 – пружина щитка; 4 – ось подавача і щитка; 5 – ролик подавача; 6 – виступ подавача; 7 – палець подачі; 8 – пружина пальця подачі. |
| --- | --- |

Прицільний пристрій призначений для наведення кулемета при стрільбі по цілях на різні відстані. Він складається з прицілу та мушки.

Приціл (рис.174) складається з колодки прицілу, прицільної планки, пластинчатої пружини, цілика і хомутика.

|  | Рис.174. Приціл: 1 – колодка прицілу; 2 – прицільна планка; 3 – пластинчата пружина; 4 – цілик; 5 – хомутик; 6 – сектор колодки; 7 – вушко; 8 – зачіпка хомутика; 9 – маховичок гвинта цілика; 10 – запобіжник цілика. |
| --- | --- |

Колодка прицілу має два сектори для придання прицільній планці визначеної висоти і вушко для закріплення прицільної планки.

Прицільна планка має гніздо для цілика і вирізи для утримання хомутика у встановленому положенні. На верхній стороні прицільної планки нанесена шкала поділок, позначених цифрами від 1 до 15 та літерою П, а на стінці гнізда цілика – шкала з поділками. Цифри шкали прицілу позначають дальності стрільби в сотнях метрів, а кожна поділка шкали цілика відповідає 2 тисячним дальності стрільби; встановлення прицілу П (постійна установка прицілу) відповідає прицілу 4.

Пластинчата пружина розміщується у гнізді колодки прицілу і служить для утримання прицільної планки у приданому положенні.

Хомутик надітий на прицільну планку і утримується в встановленому положенні зачіпкою. Зачіпка має зуб, яким вона під дією пружини заскакує у виріз прицільної планки.

Цілик має гривку з проріззю для прицілювання, гвинт з маховичком і пружиною. При введенні поправок на боковий вітер і на боковий рух цілі гривка цілика переміщується вправоруч або ліворуч за допомогою маховичка.

Мушка (рис.175) вгвинчена у ковзанок, який закріплений у основі мушки. На ковзанку та на основі мушки нанесені риски, що визначають правильність положення мушки.

|  | Рис.175. Мушка: 1 – основа мушки; 2 – ковзанок мушки; 3 – мушка; 4 – запобіжник мушки. |
| --- | --- |

# Робота частин і механізмів при заряджанні кулемета.

Для заряджання кулемета необхідно:

- відкрити кришку ствольної коробки;

- покласти стрічку на основу приймача так, щоб перший патрон гільзою зайшов за зачепи витягувала;

- закрити кришку ствольної коробки;

- відвести за рукоятку перезарядження затворну раму назад до відказу;

- повернути рукоятку перезаряджання вперед .

При відведенні рукоятки перезарядження назад – вона ведучим виступом зачіплює уступ затворної рами і відводить її назад, стискуючи зворотно-бойову пружину.

Зачепи витягувача виймають зі стрічки патрон. Патрон під впливом важеля подачі опускається в приймальне вікно основи приймача та стає перед досилачем затвору.

Після відведення затворної рами вона, діючи переднім скосом фігурного вирізу на ведучий виступ затвору, повертає затвор вліво, відбувається відпирання затвору, після чого затвор рухається разом із затворною рамою.

Затворна рама, діючи на ролик подавача, переміщує його, при цьому верхня частина подавача повертається вліво, палець подачі, упираючись у ланку стрічки, переміщує стрічку вліво й встановлює наступний набій на проти зачепів витягувача.

Спусковий важіль під дією затворної рами опускається вниз, як тільки затворна рама своїм бойовим взводом пройде шептало спускового важеля, спусковий важіль під дією своєї пружини підіймається вгору; при зворотному русі затворна рама становиться на бойовий взвод.

Затримки при стрільбі з кулемета та способи їх попередження.

Для попередження затримок при стрільбі необхідно:

- постійно тримати кулемет у повній справності;

- своєчасно оглядати, чистити та змащувати кулемет;

- перед стрільбою притирати канал ствола;

- при стрільбі та під час дій оберігати кулемет від забруднення та ударів;

- у бою прочищати газові шляхи та злегка змазувати затвор та затворну раму;

- не доводити ствол до перегріву (змінювати ствол після кожних 400-500 пострілів).

Догляд за кулеметом, його утримання та зберігання.

Кулемет повинен постійно утримуватись в справному стані. Це досягається вчасним чищенням та змащуванням.

Чищення кулемета проводиться:

- після стрільби - терміново після завершення стрільби та протягом наступних 3-х днів щоденно;

- після нарядів та занять в полі;

- у бойовій обстановці – щодня в період затишку бою;

- якщо кулемет стоїть без застосування – не менше одного разу на тиждень.

Чищення та змащування кулемету проводиться під безпосереднім керівництвом командира відділення.

Для чищення й змащування кулемету застосовуються:

- рушнична змазка(при t( повітря вище +5( С);

- рідка рушнична змазка (при t( повітря від +50(С до - 50(С);

-  розчин РЧС (розчин чищення стволів) - для чищення каналу ствола та інших частин, що зазнали впливу порохових газів (склад розчину: вода – 1 л; вуглекислий амоній – 200г; двохромовокислий калій (хромпік) – 3-5г; розчин треба зберігати протягом не більш 7 діб у скляному сосуді; наливати розчин у маслянки забороняється);

- ганчір’я або папір КВ-22;

# пакля.

# Чищення та змащення кулемета

- підготувати матеріал для чищення;

- розібрати кулемет;

- оглянути приладдя;

- прочистити канал ствола;

- прочистити газову камору та регулятор;

- протерти ствольну коробку;

- насухо протерти  металеві та дерев’яні частини.

|  | Рис.176. Приладдя: 1 – шомпол кулемета; 2 – протирка; 3 – йоржик; 4 – викрутка; 5 – вибивач; 6 – пенал з кришкою; 7 – витягач обірваної гільзи; 8 – маслянка; 9 – рамка для стрільби холостими патронами; 10 – втулка для стрільби холостими патронами. |
| --- | --- |

Способи пересування з кулеметом і ведення вогню

|  | Рис.177. Порядок пересування з кулеметом. |
| --- | --- |
|  | Рис.178. Способи перенесення кулемету: а – однією рукою; б – двома руками. |
|  | Рис.179. Положення кулеметника при встановленні кулемета на землю. |
|  | Рис.180. Опора руками об землю при прийнятті положення для стрільби лежачі. |
|  | Рис.181. Положення для стрільби лежачі. |
|  | Рис.182. Положення рук при стрільбі лежачі. |

3.8. Пістолет Макарова (ПМ)

Призначення, бойові властивості і загальна будова пістолета Макарова (ПМ)

9-мм пістолет Макарова (ПМ) (рис.183) є особистою зброєю нападу та захисту, що призначений для ураження противника на коротких відстанях.

|  | Рис.183. Загальний вигляд 9-мм пістолету Макарова (ПМ). |
| --- | --- |

Вогонь із пістолета найбільш ефективний на відстані до 50 метрів. Убивча сила кулі зберігається до 350 метрів. Вогонь із пістолета ведеться одиночними пострілами. Бойова швидкострільність пістолета до 30 пострілів на хвилину. Вага пістолета разом із спорядженим магазином – 810 гр. Для стрільби з пістолета застосовуються 9-мм пістолетні патрони. Початкова швидкість польоту кулі – 315 м/с. Подача патронів до патронника  при стрільбі проводиться з магазину ємкістю 8 набоїв.

Пістолет простий за будовою та у застосуванні завжди готовий до дії. Пістолет – зброя самозарядна, так як його перезарядка під час стрільби проходить автоматично.

Робота автоматики пістолета заснована на принципі використанні енергії віддачі вільного затвору. Затвор зі стволом зчеплення не мають. Надійність запирання каналу ствола при пострілі досягається великою масою затвору і силою зворотної пружини.

В пістолеті ударно-спусковий само взводний механізм куркового типу, що дозволяє відкривати вогонь без попереднього взведення курка безпосереднім натиском на хвіст спускового гачка. Безпека в поводженні з пістолетом забезпечується запобіжником.

|  | Рис.184. Основні частини і механізми пістолету: 1 – рамка зі стволом і спусковою скобою; 2 – затвор з ударником, викидачем та запобіжником; 3 – зворотна пружина; 4 – частини ударно-спускового механізму; 5 – рукоятка з гвинтом; 6 – затворна затримка; 7 – магазин. |
| --- | --- |

До кожного пістолета додається приладдя (рис. 185):

|  | Рис. 185. Приладдя до пістолета: а – кобура: 1 – корпус; 2 – кришка; 3 – карман для запасного магазину; 4 – передня петля; 5 – задня петля; 6 – застібка; 7 – петлі для протирки; 8 – внутрішній допоміжний ремінчик; б – запасний магазин; в – протирка: 1 – лезо; 2 – прорізь протирки; 3 – виступ; г – пістолетний ремінчик: 1 – ремінь; 2 – карабін; 3 – петля. |
| --- | --- |

Для того, щоб зробити постріл, необхідно натиснути вказівним пальцем на спусковий гачок. Курок при цьому наносить удар по ударнику, який розбиває капсуль патрону. У результаті цього спалахує пороховий заряд і утворюється велика кількість порохових газів. Куля тиском порохових газів викидається з каналу ствола. Затвор під тиском газів, що передаються через дно гільзи, відходить назад, утримуючи викидачем гільзу і стискуючи зворотну пружину. Гільза при зустрічі з відбивачем викидається зовні через вікно затвору.

Затвор при відході у крайнє заднє положення обертає курок на цапфах назад і ставить його на бойовий взвод. Після того, як затвор відійде назад , він під дією зворотної пружини повертається вперед. При русі вперед затвор досилачем просуває з магазину черговий патрон і досилає його у патронник. Канал ствола запертий вільним затвором; пістолет знову готовий до пострілу.

Для того, щоб зробити наступний постріл, потрібно відпустити спусковий гачок, а потім знову натиснути на нього. Так стрільба буде вестись до повного витрачення патронів у магазині.

Після витрачення усіх патронів з магазину затвор стає на затворну затримку і залишається у задньому положенні.

Неповне розбирання і складання після неповного розбирання пістолета.
Чищення і змащування

Неповне розбирання проводиться для чищення, змащення та огляду пістолету. При цьому потрібно дотримуватися певних правил:

- розбирання та складання проводити на столі, а в польових умовах – на чистій підстілці;

- частини та механізми класти по черзі розбирання, не докладати надмірних зусиль та різких зіткнень;

- при складанні звернути увагу на нумерацію частин, щоб не сплутати з частинами інших пістолетів.

Неповне розбирання пістолета проводити в такому порядку:

- витягнути магазин з основи рукоятки і перевірити, чи не залишився патрон у патроннику (рис.186);

- відокремити затвор від рамки (рис.187, 188, 189).

- зняти зі ствола зворотну пружину.

Збирання пістолета після неповного розбирання проводити у зворотній послідовності з перевіркою правильності збирання.

| Рис.186. Витягування магазину з основи рукоятки. | Рис.187. Відтягування спускової скоби. |
| --- | --- |

| Рис.188. Відокремлення затвору від рамки. | Рис.189. Зняття затвору з пістолета. |
| --- | --- |

Чищення і змащування пістолета:

Пістолет повинен зберігатися у чистоті та справності. Це досягається завдяки своєчасному і правильному чищенню та змащуванню, обережному поводженню з пістолетом, правильному зберіганні.

Чищення пістолету проводиться:

- у бойовій обстановці, на навчаннях, при  довготривалому знаходження в польових умовах – щодня в перервах між заняттями;

- після навчань, нарядів і занять  без стрільби – відразу ж по закінченню навчання, наряду або заняття;

- після стрільби – відразу по закінченню стрільби необхідно почистити та змазати канал ствола і патронник; закінчити чищення пістолета після повернення зі стрільби; в наступні 3-4 дні чищення проводити щодня;

- якщо пістолет не застосовується – чищення проводити щотижня.

Для чищення та змащення пістолету використовують:

- рідке рушничне мастило (при t( повітря від +5 до -50( С);

- рушничне мастило (при t( повітря від +5 С та вище);

- розчин РЧС (розчин чищення стволів);

- ганчір’я або папір КВ-22;

- клоччя.

Для зручності чищення пазів та вирізів можна застосовувати дерев’яні палички. В польових умовах  чищення пістолету проводиться лише рідким рушничним мастилом.

# Призначення та будова частин і механізмів пістолету.

Рамка зі стволом і спусковою скобою (рис.190) призначена для з’єднання усіх частин пістолету. Рамка з основою рукоятки складають одне ціле.

Ствол призначений для спрямування польоту кулі. У середині ствол має канал з чотирма нарізами, що розташовуються:  зліва вгору та  праворуч. Нарізи служать для надання кулі обертального руху. Проміжки між  нарізами називаються полями. Відстанню між двома протилежними полями (за діаметром) визначається калібр каналу ствола; він дорівнює 9 мм. З казенної частини канал ствола гладкий і більшого діаметру.

Він служить  для розміщення патрону і називається патронником.     Патронник має уступ.

|  | Рис.190. Рамка зі стволом і спусковою скобою: а – ліва сторона; б – права сторона; 1 – основа рукоятки; 2 – ствол; 3 – стійка для кріплення ствола; 4 – вікно для розміщення спускового гачка і гребня спускової скоби; 5 – цапфові гнізда для цапф спускового гачка; 6 – кривий паз для розміщення і руху передньої цапфи спускової тяги; 7 – цапфові гнізда для цапф курка і шептала; 8 – пази для направлення руху затвору; 9 – вікно для пір’їв бойової пружини; |
| --- | --- |

10 – виріз для затворної затримки; 11 – прилив з різьбовим отвором для кріплення руків’я за допомогою гвинта і бойової пружини за допомогою засувки; 12 – виріз для защіпки магазину; 13 – прилив з гніздом для кріплення спускової скоби; 14 – бокові вікна; 15 – спускова скоба; 16 – гребінь для обмеження руху затвору назад; 17 – вікно для виходу верхньої частини магазину.

Основа рукоятки служить для кріплення рукоятки пістолета, бойової пружини і для розміщення магазину. Вона має бокові вікна (праве і ліве) для зменшення ваги пістолету.

Спускова скоба призначена для застереження  від ненавмисного натискання спускового гачка. Вона має на передньому кінці гребінь (прилив) для обмеження ходу затвору при русі назад.

Затвор (рис.191) служить для подавання патрону з магазину у патронник, запирання каналу ствола при пострілі, утримання гільзи (витягування патрону) і постановки курка на бойовий взвод.

|  | Рис. 191. Затвор: а – ліва сторона; б – вид знизу; 1 – мушка; 2 – цілик; 3 – вікно для викидання гільз патронів); 4 – гніздо для запобіжника; 5 – насічки; 6 – канал для розміщення ствола з зворотною пружиною; 7 – повздовжні виступи для направлення руху затвору по рамці; 8 – зуб для постановки затвору на затворну затримку; 9 – паз для відбивача; 10 – паз для роз’єднувального виступу важеля взводу; 11 – виїмка для роз’єднання шептала з важелем взводу; 12 – досилач; 13 – виступ для роз’єднання важелю взводу з шепталом; 14 – виїмка для розміщення роз’єднувального виступу важелю взводу; 15 – паз для курка; 16 – гребінь. |
| --- | --- |

Ударник (рис. 192) служить для розбиття капсуля патрона. Він має: в передній частині – бойок, у задній частині – зріз для запобіжника, який утримує ударник у каналі затвору.

|  | Рис.192. Ударник: 1 – бойок; 2 – зріз для запобіжника. |
| --- | --- |

Ударно-спусковий механізм (рис.193) складається з курка, шептала з пружиною, спускової тяги з важелем взводу, спускового гачка, бойової пружини та засувки бойової пружини.

|  | Рис.193. Частини ударно-спускового механізму: 1 – курок; 2 – шептало з пружиною; 3 – спускова тяга з важелем взводу; 4 – бойова пружина; 5 – спусковий гачок; 6 – засувка бойової пружини. |
| --- | --- |

Рукоятка з гвинтом (рис.194) прикриває бокові вікна й задню стінку основи рукоятки та служить для зручності утримання пістолета у руці. Вона має: отвір для гвинта, який кріпить рукоятку до основи рукоятки; антабку для пістолетного ремінчика; пази для вільного насування рукоятки на основу рукоятки; у задній стінці – виїмку для зачіпки магазину.

|  | Рис.194. Рукоятка з гвинтом: 1 – антабка; 2 – пази; 3 – отвір; 4 – гвинт. |
| --- | --- |

Затворна затримка (рис.195) утримує затвор у задньому положенні після того, як у магазині закінчуються патрони. Вона має: у передній частині – виступ для утримання затвору у задньому положенні; кнопку з насічкою для вивільнення затвору натискуванням руки; у задній частині – отвір для з’єднання з лівою цапфою шептала; у верхній частині – відбивач для відбиття зовні гільз (патронів) через вікно у затворі.

|  | Рис.195. Затворна затримка: 1 – виступ; 2 – кнопка з насічкою; 3 – отвір; 4 – відбивач. |
| --- | --- |

Магазин (рис.196) служить для розміщення восьми патронів. Він складається з корпусу, подавача, пружини подавача та кришки.

|  | Рис.196. Магазин: 1 – корпус магазин; 2 – подавач; 3 – пружина подавача; 4 – кришка магазину. |
| --- | --- |

# Затримки при стрільбі з пістолету та способи їх усунення

Пістолет при правильному застосуванні, уважному догляді та збереженні є надійною і безвідмовною зброєю. Слід зазначити, що при довготривалому використанні внаслідок зносу частин і механізмів, а частіше при неохайному застосуванні та при неуважному догляді, можуть виникнути затримки при стрільбі з пістолету, і щоб забезпечити безвідмовність у роботі необхідно:

- правильно готувати пістолет до стрільби;

- своєчасно оглядати, чистити й змащувати пістолет;

- своєчасно проводити ремонт;

- перед стрільбою оглядати патрони;

- оберігати пістолет від забруднення та ударів.

Огляд, підготовка до стрільби пістолета та патронів.
Догляд за ними та їх збереження.

Для з’ясування стану зброї, її справності і бойової готовності проводяться періодичні огляди пістолетів в терміни, що встановлені Статутом внутрішньої служби. (Командир взводу – не менше одного разу на два тижні).

Кожний військовослужбовець повинен оглядати пістолет щодня, перед виходом на заняття, перед стрільбою та під час чищення.

При щоденному огляді перевірити:

- відсутність іржі, подряпин, забоїн і тріщин;

- справність затвору, магазину, ударно-спускового механізму, запобіжника і затворної затримки;

- справність мушки і цілика;

- чи надійно утримується магазин в основі рукоятки;

- чистоту каналу ствола.

Підготовка пістолета до стрільби:

- оглянути пістолет у розібраному вигляді;

- оглянути зібраний пістолет;

- оглянути патрони;

- зарядити магазин;

- безпосередньо перед стрільбою прочистити та витерти насухо канал ствола.

3.9. Снайперська гвинтівка Драгунова (СГД)

Призначення, бойові властивості, загальна будова снайперської гвинтівки Драгунова (СГД)

7,62 мм снайперська гвинтівка Драгунова (рис.197) є зброєю снайперів і призначена для знищення різних відкритих і замаскованих цілей, що з’являються і рухаються. Вогонь із снайперської гвинтівки найбільш ефективний на відстані до 800 м. Прицільна дальність стрільби з оптичним прицілом – 1300 м, з відкритим прицілом – 1200 м. Дальність прямого пострілу по грудній фігурі – 430 м, по фігурі, що біжить – 640 м. бойова швидкострільність - до 30 пострілів за хвилину. Вага снайперської гвинтівки з незарядженим магазином і щокою прикладу – 4,3 кг.

|  | Рис.197. Загальний вигляд 7,62 мм снайперської гвинтівки Драгунова |
| --- | --- |

Для стрільби з снайперської гвинтівки застосовуються патрони зі звичайними, трасуючими і бронебійно-запалювальними кулями або  снайперські патрони. Вогонь з снайперської гвинтівки ведеться одиночними пострілами. При стрільбі патрони  подаються з коробчастого магазину ємкістю 10 патронів.

# Основні частини і механізми снайперської гвинтівки, їх робота при стрільбі

Снайперська гвинтівка складається з наступних основних частин і механізмів (рис.198):

- ствола зі ствольною коробкою, відкритим прицілом і прикладом;

- кришки ствольної коробки;

- зворотного механізму;

- затворної рами;

- затвору;

- газової трубки з регулятором, газового поршня і штовхача з пружиною;

- ствольних накладок (правої і лівої);

- ударно-спускового механізму;

- запобіжника;

- магазину;

- щоки прикладу;

- оптичного прицілу;

- багнет-ножа.

Рис.198. Основні частини і механізми снайперської гвинтівки Драгунова:

1 – ствол зі ствольною коробкою, відкритим прицілом і прикладом; 2 – кришка ствольної коробки; 3 – зворотний механізм; 4 – затворна рама; 5 – затвор; 6 – газова трубка з регулятором; 7 – газовий поршень; 8 – штовхач з пружиною; 9 – ствольні накладки;

10 – ударно-спусковий механізм; 11 – запобіжник; 12 – магазин; 13 – щока прикладу;

14 – оптичний приціл; 15 – багнет-ніж.

До комплекту снайперської гвинтівки входять (рис.199).: приладдя, ремінь, чохол для оптичного прицілу, сумка для перенесення оптичного прицілу і магазинів, сумка для перенесення зимового пристрою освітлення сітки, запасних батарей і маслянки.

Рис.199. Комплект снайперської гвинтівки

Снайперська гвинтівка є самозарядною зброєю. Перезарядження гвинтівки засновано на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня.

При пострілі частина порохових газів, що йде за кулею, направляються  через газовідвідний отвір у стінці ствола у газову камору, тиснуть на передню стінку газового поршня і відкидають поршень з штовхачем, а разом з ними і затворну раму у заднє положення. При відході затворної рами назад затвор відкриває канал ствола, витягує з патронника гільзу і викидає її зі ствольної коробки , а затворна рама стискає зворотну пружину та зводить курок (ставить його на взвод автоспуску).

У переднє положення затворна рама з затвором повертається під дією зворотного механізму, затвор при цьому досилає черговий патрон з магазину у патронник та закриває канал ствола; при цьому затворна рама виводить шептало автоспуску з-під взводу автоспуску курка. Курок стає на бойовий взвод. Запирання затвору здійснюється обертом його ліворуч і заходженням бойових виступів затвору у вирізи ствольної коробки.

Для того, що зробити черговий постріл, необхідно відпустити спусковий гачок і натиснути на нього знову. Після вивільнення спускового гачка тяга просувається вперед і її зачіп заскакує за шептало, а при натисканні на спусковий гачок зачіп тяги обертає шептало і роз’єднує його з бойовим взводом курка.

При пострілі останнім патроном, коли затвор відійде назад, подавач магазину підійме вгору ствольну затримку, затвор упирається в неї і затворна рама зупиняється у задньому положенні. Це є сигналом про те, що потрібно знову зарядити гвинтівку.

# Розбирання та складання снайперської гвинтівки

Розбирання снайперської гвинтівки може бути неповним та повним: неповне проводиться для чищення, змащення та огляду гвинтівки; повне – для чищення при сильному забрудненні гвинтівки, після того, як вона знаходилася під дощем або у снігу, при переході на нову змазку та при ремонті. Надто часте розбирання гвинтівки не допускається, так як прискорює зношування частин і механізмів.

Розбирання і збирання гвинтівки потрібно проводити на столі або чистій підстілці; частини і механізми класти у порядку розбирання, поводитися з ними

обережно, не класти одну частину на іншу, не застосовувати надмірних зусиль та різких ударів. При збиранні гвинтівки перевірити номери на її частинах: номеру на ствольній коробці мають відповідати номери на затворній рамі, затворі, ударно-спусковому механізму, кришці ствольної коробки, оптичному прицілі та інших частинах гвинтівки.

Навчання розбиранню та складанню на бойових гвинтівках дозволяється лише у виняткових випадках з дотриманням особливої обережності у поводженні з частинами і механізмами.

# Порядок неповного розбирання снайперської гвинтівки:

1. Відокремити магазин (рис. 200). Взяти магазин правою рукою, натискаючи великим пальцем на зачіпку, подати нижню частину магазину вперед і відокремити його. Після цього перевірити, чи немає патрону у патроннику, для чого опустити запобіжник вниз, відвести рукоятку перезарядження назад, оглянути патронник та відпустити рукоятку.

|  | Рис.200. Відокремлення магазину. |
| --- | --- |

2. Відокремити оптичний приціл (рис. 201). Підняти рукоятку зажимного гвинта і обернути її у бік наглазника; подати приціл назад і відокремити його від ствольної коробки.

| . | Рис.201. Відокремлення оптичного прицілу |
| --- | --- |

3. Відокремити щоку прикладу (рис.202). Обернути застібку замка щоки вниз; зняти петлю з зачепа обойми і відділити щоку.

|  | Рис.202. Відокремлення щоки прикладу. |
| --- | --- |

4. Відокремити кришку ствольної коробки з зворотним механізмом (рис. 203). Повернути замикач кришки ствольної коробки назад до постановки його на фіксатор; підняти вгору задню частину кришки ствольної коробки і відокремити кришку з зворотним механізмом.

|  | Рис.203. Відокремлення кришки ствольної коробки з зворотним механізмом |
| --- | --- |

5. Відокремити затворну раму з затвором (рис. 204). Відвести затворну раму назад , підняти її і відокремити від ствольної коробки.

| Рис.204. Відокремлення затворної рами з затвором. |  |
| --- | --- |

6. Відокремити затвор від затворної рами (рис. 205). Відвести затвор назад; повернути його так, щоб ведучий виступ затвору вийшов з фігурного вирізу затворної рами, і подати затвор вперед.

| Рис.205. Відокремлення затвору від затворної рами. |  |
| --- | --- |

7. Відокремити ударно-спусковий механізм (рис. 206-а, 206-б). Повернути запобіжник вгору до вертикального положення, подати його праворуч і відділити від ствольної коробки; взявшись за спускову скобу, рухом вниз відділити ударно-спусковий механізм від ствольної коробки.

|  | Рис. 206-а. Відокремлення запобіжника |
| --- | --- |
|  | Рис. 206-б. Відокремлення ударно-спускового механізму |

8. Відокремити ствольні накладки (рис. 207-а, 207-б). Притиснути замикач верхнього упорного кільця до газової трубки до виходу відгину замикача з вирізу кільця і повернути замикач праворуч ; подати частину верхнього упорного кільця, що рухається, вперед; натискаючи ствольну накладку вниз і відводячи у бік, відділити її від ствола. У випадку утрудненого відокремлення ствольних накладок вставити виріз ключа пенала у вікно накладки і рухаючи його донизу відділити ствольну накладку.

| Рис. 207-а. Поворот замикача |  |
| --- | --- |
| Рис. 207-б. Відокремлення ствольних накладок |  |

9. Відділити газовий поршень і штовхач з пружиною (рис. 208-а, 208-б). Відвести штовхач назад, вивести його передній кінець з гнізда поршня і відділити від газової трубки поршень; ввести передній кінець штовхача в газову трубку; зжати пружину штовхача до виходу її з каналу прицільної колодки і відділити штовхач з пружиною, а потім відокремити пружину від штовхача.

|  | Рис. 208-а. Відокремлення газового поршня |
| --- | --- |
|  | Рис. 208-б. Відокремлення штовхача з пружиною. |

Збирання гвинтівки проводиться в зворотному порядку.

Призначення та будова частин і механізмів гвинтівки

Ствол (рис.209) призначений для спрямування польоту кулі. З середини ствол має канал з чотирма нарізами ( які нарізані: зліва вгору та  праворуч), патронник, кульовий вихід та газовідвідний отвір. Калібр каналу ствола 7,62 мм.

Рис.209. Ствол. 1 – основа мушки; 2 – газова камора; 3 – антабка; 4 – нерухома частина; 5 – рухома частина верхнього упорного кільця; 6 – замикач верхнього упорного кільця; 7 – нижнє упорне кільце; 8 – ствольні накладки; 9 – колодка прицілу.

Основа мушки (рис.210) має упор для кріплення штик-ножа, щілинний полум’я гасник і паз для запобіжника мушки.

| Рис.210. Основа мушки. 1 – упор для багнет-ножа; 2 – полум’я гасник; 3 – паз для запобіжник мушки; 4 – запобіжник мушки. |  |
| --- | --- |

Газова камора (рис.211) призначена для спрямування порохових газів зі ствола на газовий поршень. Вона складається з газової трубки з отвором,

регулятора, газового поршня і зачіпки газової трубки. З середини газової камори зроблено нахилений отвір, що поєднаний з газовідвідним отвором у стінці ствола. Зовні газової трубки є чотиригранне стовщення для ключа пенала.

|  | Рис.211. Газова камора. 1 – газова камора; 2 – газова трубка; 3 – регулятор; 4 – газовий поршень; 5 – зачіпка газової трубки; 6 – чотирьохгранне стовщення для ключа пеналу; 7 – головка газового поршня; 8 – гніздо для штовхача. |
| --- | --- |

Газовий поршень розміщується в газовій трубці та служить для передачі тиску порохових газів штовхачу. Він має головку і гніздо для переднього кінця штовхача.

Штовхач з пружиною (рис.212) служить для відводу затворної рами назад при пострілі. Він має вінчик для упору пружини і обмеження руху штовхача назад. Пружина штовхача служить для повертання штовхача і газового поршня в переднє положення.

|  | Рис.212. Штовхач з пружиною 1 – вінчик; 2 – пружина штовхача. |
| --- | --- |

Регулятор має дві установки, позначені цифрами «1» та «2». Встановлюється він на поділку «1» проти риски на зачіпці газової трубки. При довготривалій стрільбі без чищення і змащення може з’явитися затримка – неповний відхід рухомих частин. У цьому випадку регулятор переводиться на установку «2». Для цього необхідно в зачепи регулятора вставити закраїну гільзи або патрону (рис.213) та повернути регулятор.

|  | Рис.213. Перестановка газового регулятора |
| --- | --- |

Ствольна коробка (рис.214) призначена для з’єднання частин і механізмів гвинтівки, для забезпечення закривання каналу ствола затвором і запирання затвору; в ствольній коробці розміщується затворна рама з затвором і ударно-спусковий механізм; зверху вона закривається кришкою.

Ствольна коробка має:

- зсередини – вирізи для запирання затвору; задні стінки яких є бойовими упорами, і з лівої сторони виступ з нахилом для попереднього оберту затвору на початку його запирання; відгини з вирізами для направлення руху затворної рами і затвору; відбивний виступ з нахилом для відбиття гільз; перемичку з

віссю для з’єднання ударно-спускового механізму з гніздом для розміщення  ствольної затримки з пружиною; виріз для зачепу магазину;

|  | Рис.214. Ствольна коробка. 1 – вирізи для запирання затвору; 2 – відгини; 3 – вирізи у відгинах; 4 – відбивний виступ; 5 – перемичка; 6 – ось перемички; 7 – ствольна затримка; 8 – виріз для зачепу магазину; 9 – отвори для запобіжника; 10 – фіксуючі виїмки; 11 – замикач кришки ствольної коробки; 12 – фіксатор замикача; 13 – вікно для магазину; 14 – вікно для ударно-спускового механізму; 15 – приклад. |
| --- | --- |

- у бічних стінках – отвори для запобіжника і отвори для замикача кришки ствольної коробки; на правій стінці – дві фіксуючі виїмки для постановки запобіжника та фіксатор замикача кришки ствольної коробки; на лівій стінці – виступи для кріплення  оптичного прицілу;

- знизу – вікно для магазину і вікно для ударно-спускового механізму.

Кришка ствольної коробки (рис.215) не допускає  забруднення частин і механізмів, що розміщені у ствольній коробці. В ній розміщується зворотний механізм. Попереду вона має виступи для фіксації кришки у нижньому упорному кільці ствола; з правої сторони – вирізи для проходу гільз, що викидаються зовні і для руху рукоятки перезарядження; позаду – вкладиш; у бічних стінках – отвори: зліва – для осі серги зворотного механізму, праворуч – для виштовхування цієї осі вимолоткою. Вкладиш має вікно для серги зворотного механізму; виступ з напівкруглою виїмкою для кріплення кришки до ствольної коробки за допомогою замикача; циліндричний виступ, який разом з передньою стінкою вкладиша сприймає удар затвору і затворної рами у крайньому задньому положенні; отвір для осі серги зворотного механізму і пружинний фіксатор осі серги.

Рис.215. Кришка ствольної коробки. 1 – виступи; 2 – вирізи; 3 – вкладиш; 4 – отвір для виштовхувача осі; 5 – виступ з напівкруглою виїмкою; 6 – циліндричний виступ; 7 – пружинний фіксатор.

Зворотний механізм (рис.216) служить для повертання затворної рами з затвором в переднє положення.

Рис.216. Зворотний механізм. 1 – зворотні пружини; 2 – направляюча втулка; 3 – направляючий стержень; 4 – серга; 5 – ось серги

Затворна рама (рис.217) призначена для приведення у дію затвору і ударно-спускового механізму.

| Рис.217. Затворна рама. 1 – канал для зворотного механізму; 2 – канал для затвору; 3 – виступ; 4 – пази для відгинів ствольної коробки; 5 – направляючі виступи; 6 – виступ для опускання важелю автоспуску; 7 – рукоятка перезарядження; 8 – фігурний виріз; 9 – паз для проходження головки курка. |  |
| --- | --- |

Затворна рама має: з середини – верхній канал для зворотного механізму, нижній канал для затвору, повздовжній паз для проходу відбивного виступу (у гвинтівках першого випуску цей паз відсутній) і два бокових канали, зроблених для полегшення; позаду – виступ, що виключає можливість пострілу при незакритому затворі та що служить для повороту курка при відходу затворної рами назад; по боках – пази з направляючими виступами для руху затворної рами по відгинах ствольної коробки; з лівої сторони ззаду – виступ для опускання (оберту) важеля автоспуску; з правої сторони попереду – рукоятка для перезарядження гвинтівки; знизу – фігурний виріз для розміщення в ньому ведучого виступу затвору і паз з похилом для проходу головки курка.

Затвор (рис.218) призначений для досилання патрону у патронник, закривання каналу ствола, розбиття капсуля та витягування з патронника гільзи (патрону). Він складається з остова, ударника, викидача з пружиною і віссю, шпильки ударника.

Рис.218. Затвор.

1 – остов затвору;  2 – ударник; 3 – викидач; 4 – пружина викидача; 5 – ось викидача;

6 – шпилька ударника; 7 – виріз для дна гільзи; 8 – виріз для викидача; 9 – бойові виступи;

10 – ведучій виступ; 11 – скіс; 12 – повздовжній паз для відбивного  виступу; 13 – отвір для осі викидача;  14 – бойок ударника; 15 – уступ для шпильки; 16 – зачеп викидача; 17 –  виріз для осі.

Остов затвору має: на передньому зрізі – два циліндричних вирізи для дна гільзи і викидача; дві виїмки, що виключають удар затвору о казенний зріз ствола; три бойових виступи, які при запиранні затвору заходять у вирізи ствольної коробки; на правому бойовому виступі розміщений ведучий виступ для повороту затвору при  запиранні та відпиранні; на лівому виступі є нахил для попереднього повороту затвору при запиранні; нижній виступ являється досилачем патронів; на лівій стороні – повздовжній паз для проходження відбивного виступу ствольної коробки; у стовщеній частині остова затвору – поперечні отвори для осі викидача і шпильки ударника. З середини остова затвору зроблений канал для розміщення ударника.

Ударник має бойок і уступ для обмеження руху ударника шпилькою.

Викидач з пружиною служить для витягування гільзи (патрону) з патронника і утримання її до зустрічі з відбивним виступом ствольної коробки. Викидач має зачіп для захвату гільзи, гніздо для пружини і виріз для осі.

Ударно-спусковий механізм (рис.219) служить для спуску курка з бойового взводу і взводу автоспуску, забезпечення ведення одиночного вогню, припинення стрільби, запобігання пострілу при незапертому затворі і для постановки гвинтівки на запобіжник.

|  | Рис.219. Ударно-спусковий механізм. 1 – корпус; 2 – курок; 3 – бойова пружина; 4 – автоспуск; 5 – шептало; 6 – спусковий гачок; 7 – пружина спускового гачка; 8 – запобіжна скоба; 9 – вікно для хвоста спускового гачка; 10 – отвір для осі спускового гачка; 11 – отвір для осі шептала; 12 – отвір для осі автоспуску; 13 – отвір для осі запобіжника; 14 – отвір для осі курка; 15 – вирізи для осі перемички; 16 – бойовий взвод; 17 – взвод автоспуску; 18 – шептало автоспуску; 19 – важіль автоспуску; 20 – зачепи шептала; 21 – хвіст шептала; 22 – тяга спускового гачка; 23 – осі; 24 – зачіпка магазину; 25 – зачеп для кінця пружини спускового гачка; 26 – обмежувач щитка. |
| --- | --- |

Ударно-спусковий механізм складається з корпусу, курка з бойовою пружиною, автоспуску, шептала і спускового гачка з пружиною.

Запобіжник (рис.220) служить для запирання шептала, спускового гачка і одночасного обмеження руху затворної рами назад, чим виключається можливість випадкового пострілу, а також для закріплення ударно-спускового механізму у ствольній коробці.

|  | Рис.220.Запобіжник. 1 – ось; 2 – стовщена частина осі; 3 – виступ осі; 4 – щиток; 5 – виріз для хвоста шептала; 6 – виступ щитка; 7 – виріз для обмежувача щитка. |
| --- | --- |

Приклад з щокою (рис.221) служить для зручності дій з гвинтівкою.

| Мал. 24. Приклад з щокою: 1 – виріз рукоятки; 2 – виріз для застібки замка щоки прикладу; 3 – вікно; 4 – антабка; 5 – металевий затильник; 6 – щока; 7 – дерев’яна основа; 8 – м’яка набивка; 9 – петля; 10 – застібка; 11 – зачеп обойми. |  |
| --- | --- |

Приклад служить для розміщення великого пальця правої руки та має: виріз рукоятки , виріз для застібки замка щоки прикладу, вікно з антабкою для ременя, металевий затильник, шуруп-фіксатор замикача кришки ствольної коробки. Приклад за допомогою з’єднувального гвинта і шурупа приєднується до ствольної коробки.

Щока прикладу застосовується тільки при стрільбі з оптичним прицілом. Вона складається з дерев’яної основи, м’якої набивки з шкіряним покриттям і замка для кріплення щоки на прикладі. Замок має обойму із зачепом і застібку з петлею.

Прицільний пристрій служить для наведення гвинтівки при стрільбі по цілям на різні відстані. Прицільний пристрій снайперської гвинтівки складається з оптичного прицілу ПСО-1 і механічного (відкритого) прицілу.

Оптичний приціл (рис.221-а,б) являється основним прицілом снайперської гвинтівки. Збільшення прицілу 4-кратне, поле зору 6(. Оптичний приціл складається з механічної і оптичної частин.

Механічна частина прицілу включає корпус, верхній і боковий маховички, пристрій освітлення сітки прицілу, висувну бленду, резиновий наглазник і ковпачок.

Оптична частина прицілу включає об’єктив, обертальну систему, сітку, люмінесцентний екран і окуляр.

Рис.221-а. Оптичний приціл: вигляд ліворуч. 1 – корпус; 2 – кронштейн; 3 – верхній маховичок; 5 – висувна бленда; 6 – резиновий наглазник; 8 – ручка зажимного гвинта; 12 – ковпачок об’єктиву; 14 – шкала; 17 – флажок люмінесцентного екрану; 18 – корпус для батарейки; 19 – ковпачок з упором; 20 – тумблер; 21 – електролампочка.

Рис.221-б. Оптичний приціл: вигляд праворуч. 1 – корпус; 2 – кронштейн; 3 – верхній маховичок; 4 – боковий маховичок; 5 – висувна бленда; 6 – резиновий наглазник; 7 – зажимний гвинт; 9 – движок; 10 – регулююча гайка; 11 – покажчик; 12 – ковпачок об’єктиву; 13 – торцева гайка;14 – шкала; 15 – з’єднувальний гвинт; 16 – стопорний гвинт;18 – корпус для батарейки; 19 – ковпачок з упором; 20 – тумблер; 21 – електролампочка; 22 – упор.

Верхній маховичок служить для встановлення прицілу, боковий маховичок – для введення бокових поправок. За своєю будовою вони однакові і мають корпус маховичка, пружинну шайбу, торцеву гайку і з’єднувальний (центральний) гвинт. Зверху на кожному з маховичків зроблено три отвори: середній – для з’єднувального гвинта, два крайніх – для стопорних гвинтів.

На корпусі верхнього маховичка є основна шкала прицілу з поділками від «1» до «10»; цифри шкали позначають дальності стрільби у сотнях метрів.

На корпусі бокового маховичка є шкала бокових поправок з поділками від «0» до «10» у обидві сторони; ціна кожної поділки відповідає одній тисячній (0-01).

На верхній частині корпусів маховичків нанесена допоміжна шкала, що застосовується при вивірці прицілу; ціна поділок шкали дорівнює 0,5 тисячної. Установки основної шкали верхнього маховичка до поділки «3» фіксуються через одну поділку. Установки  від поділки «3» до поділки «10» цього маховичка, а

також усі установки шкали бокового маховичка фіксуються через кожні пів-поділки (одній поділці відповідають два щолчки).

На торцевих гайках верхнього і бокового маховичків стрілкою вказаний напрямок обертання маховичків або торцевих гайок при внесенні потрібної поправки в установку прицілу і бокового маховичка (« Вгору СТВ», «Вниз  СТВ» – на верхньому маховичку, «Праворуч СТВ», «Ліворуч СТВ» – на боковому маховичку). Це означає, що при обертанні маховичків або торцевих гайок по напрямку стрілки середня точка влучення (СТВ) переміщується у відповідному напрямку (вгору, вниз ).

Сітка прицілу (рис.222) служить для прицілювання; вона нанесена на склі, що закріплене у рухомій рамці (каретці). На сітці прицілу нанесені: основний (верхній) трикутник для прицілювання при стрільбі до 1000 м; шкала бокових поправок; додаткові трикутники (нижче шкали бокових поправок по

вертикальній лінії) для прицілювання при стрільбі на 1100, 1200 та 1300 м; далекомірна шкала (суцільна горизонтальна і крива пунктирна лінії).

|  | Рис.222. Сітка прицілу |
| --- | --- |

Для прицілювання при стрільбі за допомогою допоміжних трикутників необхідно встановити на верхньому маховичку приціл 10.

Шкала бокових поправок позначена знизу (ліворуч і праворуч від трикутника) цифрою 10, що відповідає десяти тисячним (0-10). Відстань між двома вертикальними рисочками відповідає одній тисячній (0-01).

Далекомірна шкала розрахована на висоту цілі 1,7 м (середній зріст чоловіка). Це значення висоти цілі вказано під горизонтальною лінією. Над верхньою пунктирною лінією нанесена шкала з поділками, відстань між якими відповідає відстані до цілі у 100 м. Цифри шкали «2», «4», «6», «8», «10» відповідають відстаням 200, 400, 600, 800, 1000 м.

Прицільна планка (рис.223) має гривку з проріззю для прицілювання і вирізи для утримання хомутика у встановленому положенні. На прицільній планці нанесена шкала з поділками від «1» до «12» і літерою «П». Цифри шкали позначають дальності стрільби у сотнях метрів, «П» – постійна установка прицілу, що відповідає прицілу 4.

|  | Рис.223. Механічний (відкритий) приціл 1 – колодка прицілу; 2 – прицільна планка; 3 – хомутик; 4 – сектор; 5 – провушини; 6 – гривка прицільної планки; 7 – прорізь. |
| --- | --- |

Магазин (рис.224) служить для розміщення патронів і подачі їх у ствольну коробку. Він складається з корпусу, кришки, стопорної планки, пружини та подавача.

|  | Рис.224. Магазин 1 – корпус; 2 – кришка; 3 – стопорна планка; 4 – пружина; 5 – подавач; 6 – загини; 7 – зачеп; 8 – опорний виступ; 9 – виступ подавача. |
| --- | --- |

Багнет-ніж (рис.225) приєднується до снайперської гвинтівки перед атакою і служить для ураження противника у рукопашному бою. Також він використовується як ніж, пилка (для розпилювання металу) та ножиці (для різки проволоки). Дроти під напругою необхідно перерізати по-одному. При різанні дроту необхідно слідкувати за тим, щоб руки не доторкалися до металевої поверхні багнет-ножа і піхов. Пророблення проходів у електризованих дротяних загородженнях за допомогою багнет-ножа не дозволяється.

Багнет-ніж складається з леза та рукоятки.

На лезі є: ріжуча грань; пила; ріжуча кромка, яка у поєднанні з піхвами використовується як ножиці; отвір, у який вставляється виступ-вісь піхов.

Рис.225. Багнет-ніж а – ранніх випусків; б – останніх випусків; 1 – лезо; 2 – рукоятка; 3 – ріжуча грань; 4 – пилка; 5 – ріжуча кромка; 6 – отвір; 7 – кільце; 8 – повздовжній паз; 9 – зачіпка; 10 – запобіжний виступ; 11 – отвір для ременя; 12 – металевий наконечник; 13 – з’єднувальний гвинт.

# Призначення та склад приладдя до снайперської гвинтівки

Приладдя (рис.226) служить для розбирання, збирання, чищення та змащення снайперської гвинтівки. До приладдя відносяться: шомпол, протирка, йоржик, викрутка, виколотка, пенал і маслянка. Приладдя  переноситься у сумці для оптичного прицілу і магазинів.

|  | Рис.226. Приладдя СГД 1 – шомпол; 2 – протирка; 3 – йоржик; 4 – викрутка; 5 – виколотка; 6 – пенал; 7 – маслянка. |
| --- | --- |

Шомпол застосовується для чищення та змащення каналу ствола, каналів і порожнин інших частин гвинтівки. Він складається з трьох колін, що нагвинчуються одна на одну. На одному коліні шомпол має головку для з’єднання з пеналом, а на іншому – нарізку для нагвинчування протирки або йоржика і щілину для того, щоб продівати ганчір’я або паклю.

Протирка застосовується для чищення і змащення каналу ствола, а також каналів і порожнин інших частин гвинтівки.

Йоржик служить для чищення каналу ствола розчином РЧС(розчин для чищення ствола).

Викрутка застосовується при розбиранні і складанні гвинтівки, чищенні газової камори і газової трубки, а також як ключ при регулюванні положення мушки по висоті. Бокові поверхні викрутки мають загострені грані для видалення нагару з газової камери і газової трубки. Виріз на кінці викрутки призначений для вгвинчування і вигвинчування мушки, а отвір посередині – для виколотки, що використовується як рукоятка. Для зручності користування викруткою вона вставляється у бокові отвори пеналу.

Виколотка застосовується для того, щоб вибивати осі і шпильки.

Пенал служить для роміщення протирки, йоржика, викрутки і виколотки. Він закривається кришкою. Пенал використовується як рукоятка шомполу при чищенні і змащенні гвинтівки, як рукоятка викрутки при розбиранні та складанні гвинтівки і чищенні газової камори та газової трубки, а також як ключ при відокремленні газової трубки і розміщення шомпола.

Пенал має два круглих отвори для шомполу і два овальних отвори для викрутки,  вирізи на торці для нагвинчування колін шомполу і виріз для виступу кришки.

Кришка застосовується як дульна накладка при чищенні ствола; вона має отвір для направлення руху шомполу і внутрішні виступи для утримання її на полум’я гаснику і на пеналі.

Маслянка служить для збереження мастила.

# Чищення і змащення

Чищення проводиться у такому порядку:

- підготувати матеріали для чищення і змащення;

- розібрати гвинтівку;

- оглянути приладдя та підготувати їх для використання під час чищення;

- почистити канал ствола;

- почистити газову камору;

- почистити ствольну коробку, затворну раму, газову трубку та газовий поршень;

- частини із металу насухо витерти ганчір’ям.

- дерев’яні частини обтерти сухим ганчір’ям.

По закінченню чищення снайпер доповідає командиру відділення; з дозволу командира проводиться змащення та збирання гвинтівки.

Під час змащення:

- змастити канал ствола;

- частини з металу покрити за допомогою промасленого ганчір’я тонким шаром мастила. Дерев’яні частини не змащуються.

По закінченню змащення оглянути гвинтівку.

# Затримки під час стрільби та їх усунення

Частини і механізми снайперської гвинтівки при правильному поводженню і постійному догляді довгий час працюють надійно і безвідмовно. Але при забрудненні механізмів, зносу частин і механізмів, неправильному використанні гвинтівки, а також при несправності патронів можуть виникати затримки при стрільбі.

Затримку слід усунути шляхом перезарядження. Для цього енергійно відвести затворну раму за рукоятку перезаряджання назад, відпустити та продовжувати стрільбу.

Вивірка оптичного прицілу:

- приєднати до гвинтівки оптичний приціл та щоку прикладу;

- повертати маховичок так, щоб приціл стояв на поділці «3», а шкала бокових поправок на «0»;

- закріпити гвинтівку в прицільному станку і навести її по відкритому прицілу, який стоїть на поділці «3» в точку прицілювання; потім нижню частину прямокутника заклеїти білою смугою паперу шириною у 2 см;

- подивитися в оптичний приціл і зафіксувати, куди саме направлений основний (верхній) кут сітки прицілу; якщо він направлений в середину нижнього краю прямокутника, то оптичний приціл вважається вивіреним;

- якщо не суміщаються основний кут сітки прицілу з точкою прицілювання, необхідно звільнити бокові гвинти маховичків на один-два оберти. Потім обертанням торцевих гайок підвести  основний кут сітки під точку прицілювання і обережно загвинтити стопорні гвинти маховичків до упору;

- перевірити, чи не змістився кут сітки прицілу по відношенню до точки прицілювання. Якщо змістився, знову вивірити приціл.

Після перевірки оптичного прицілу провести контрольні постріли з оптичним прицілом за тих умов, що і при перевірці бою гвинтівки з відкритим прицілом. Середня точка влучення з 4-х пробоїн не повинна відхилятись від контрольної точки більше ніж на 3 см.

3.10. Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7

Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 (РПГ-7Д) (рис.227) призначений для боротьби з танками, самохідними артилерійськими установками та броньованими засобами противника. Крім цього він може бути використаний для знищення живої сили противника, яка знаходиться у легких сховищах, а також спорудах міського типу на відстанях до 500 м.

|  | Рис.227. Загальний вигляд гранатомету РПГ-7 |
| --- | --- |

Стрільба з гранатомету ведеться пострілами ПГ-7В, ПГ-7ВМ, ПГ-7ВР, ПГ-7ВЛ, ТБГ-7В, ОГ-7В  з надкаліберною та каліберною гранатами.

Сучасні ручні та станкові гранатомети представляють собою динамічно-реактивну зброю. Особливість будови такої зброї є в тому, що її ствол з казенної частини має отвір, через який при пострілі виходить  велика частина порохових газів, при цьому виникає реактивна сила, яка діє на ствол вперед, та яка врівноважує силу віддачі. Прилад не має противідкатних пристроїв, що значно полегшує його конструкцію.

В сучасних протитанкових гранатометах пострілом є протитанкова граната кумулятивної дії. Вона викидається із стволу силою тиску порохових газів (динамічна дія), а реактивна сила, що виникає при виході назад із стволу газів, врівноважує силу віддачі (реактивну дію).

Найбільш дійсний вогонь із гранатомету РПГ-7 по танкам та іншим броньованим цілям, які мають висоту 2 м і більше, на дальність прямого пострілу  дорівнює 330 м – для пострілу ПГ-7В та  310 м – для пострілу ПГ-7ВМ.

Прицільна дальність стрільби – 500 м. Бойова швидкострільніть  4 – 6 пострілів за хвилину. Вага гранатомету з оптичним прицілом – 6,3 кг. Вага гранати з пороховим зарядом – 2,2 кг  пострілу  ПГ-7В та  2,0 кг  пострілу ПГ-7ВМ. Вага сумки з трьома пострілами – 9,3 кг (ПГ-7В); 8,7 кг  (ПГ-7ВМ). Вага сумки з двома пострілами та запасними частинами, інструментом та приладдям – 7,1 кг (ПГ-7В); 6,7 кг (ПГ-7ВМ).  Вага чохла з двома гранатами – 4,1 кг. Калібр гранатомету – 40 мм. Початкова швидкість гранати –120 м/сек. Максимальна швидкість гранати – 330 м/сек. Довжина гранатомету – 950 мм. Калібр гранати – 85 мм .

Гранатомет складається з основних частин: (рис.228):

- ствол з механічним (відкритим) прицілом;

- ударно-спусковий механізм із запобіжником;

-  бойковий механізм;

- оптичний приціл.

Рис.228. Основні частини гранатомету. 1-ствол; 2-ударно-спусковий механізм; 3-бойковий механізм; 4-оптичний приціл

До комплекту гранатомету входять запасні частини, інструменти і приладдя (шомпол (рис.229), ремінь з двома чохлами, плечовий ремінь, сумка для переносу 3-х гранат (рис.230-а), сумка для переносу 2-х гранат (рис.230-б).

|  | Рис.229. Шомпол гранатомету і стебло з шайбою: а – шомпол; б – стебло з шайбою; 1 – переднє стебло; 2 – коронка; 3 – лапка; 4 – протирка; 5 – заднє стебло; 6 – ручка; 7 – пружина; 8 – стебло; 9 – шайба. |
| --- | --- |
|  | Рис.230 а,б. Сумки для перенесення гранат. 1 – гніздо для гранати; 2 – гніздо для пеналу з пороховим зарядом; 3 – гніздо для шомполу; 4 – кишеня для запасних частин і інструмента. |

Порядок розбирання та складання

Розбирання гранатомету може бути повним та неповним: неповне здійснюється для чищення, змащення та огляду; повне - для чищення при сильному забрудненні гранатомету, після перебування його під дощем або в снігу, при переході на нову змазку, для огляду в розібраному вигляді та при ремонті. Зайве розбирання гранатомету шкідливе, так як прискорює зношування частин та механізмів.

Розбирання та складання гранатомету проходить на столі або чистій підстилці; частини та механізми складати по черзі розбирання, поводитися з ними обережно. Відділяючи чи приєднуючи частини гранатомету, не застосовувати надмірних зусиль та різких ударів.

Порядок розбирання гранатомету:

- зняти чохли спочатку із казенної, потім з дульної частини гранатомету;

- відокремити ударно-спусковий механізм (мал. 5);

- відокремити бойковий механізм (мал. 6);

- відокремити кришку корпуса ударно-спускового механізму.

|  | Рис.231. Виштовхування чеки ударно-спускового механізму |
| --- | --- |
|  | Рис.232. Вигвинчування ніпелю бойкового механізму |

Складання гранатомету після неповного розбирання проводиться в зворотній послідовності.

Призначення, будова частин і механізмів гранатомета, гранати, підривника та оптичного прицілу

Ствол служить для напрямку польоту гранати та відведення порохових газів при пострілі. Складається з труби та  патрубка (рис.233).

Труба в казенній частині має розширення, яке утворює зарядну камору.

Патрубок має в передній частині сопло, в задній частині раструб, який закінчується тарелю, що запобігає забрудненню казенної частини стволу землею.

Рис.233. Ствол а – труба; б – патрубок; 1 – розширення; 2 – виріз для фіксатора гранати;3 – основа мушки; 4 – основа прицільної планки; 5 – вушко; 6 – основа бойкового механізму; 7 – виступ для рукоятки ствола; 8 – планка для кріплення оптичного (нічного) прицілу; 9 – антабка; 10 – хомутики; 11 – дерев’яні накладки; 12 – раструб; 13 – тарель; 14 – щічки рукоятки ствола.

Ударно-спусковий (рис.234) механізм служить для спуску курка з бойового взводу, проведення удару по бойку та для встановлення гранатомету на запобіжник.

| Рис.234. Ударно-спусковий механізм 1 – корпус; 2 – курок; 3 – запобіжник;4 – спусковий гачок; 5 – шептало; 6 – стержень; 7 – бойова пружина. |  |
| --- | --- |

Бойковий механізм (рис.235) служить для розбивання капсуля - запалювача гранати.

| Рис.235. Бойковий механізм. 1 – бойок; 2 – пружина бойка; 3 – опорна втулка; 4 – ніпель. |  |
| --- | --- |
| Прицільні прилади служать для наведення гранатомету при стрільбі по цілям на різні відстані. Прицільні прилади гранатомету складаються з оптичного прицілу ПГО-7В і механічного прицілу (відкритого). Оптичний приціл (рис.236) є основним прицілом гранатомету. Збільшення прицілу 2,7х, поле зору 13°. Оптичний приціл складається з корпусу з кронштейном, оптичної системи, механізму вивірки прицілу, приладу освітлення сітки при стрільбі в нічних умовах, наглазника та налобника. |

|  | Рис.236. Оптичний приціл а – вид прицілу збоку; б – вид прицілу спереду; 1 – корпус прицілу; 2 – кронштейн; 3 – зажимний гвинт; 4 – ручки; 5 – стопор; 6 - зачіпка; 7 – виступ об’єктиву; 8 – ковпачок об’єктиву; 9 - наглазник;10 – гвинт для вивірки по боковому напрямку; 11 – гвинт для вивірки по висоті; 12 – маховичок вводу температурних поправок; 13 – корпус пристрою освітлення сітки; 14 – ковпачок; 15 – електролампочка; 16 – тумблер;17 – налобник. |
| --- | --- |

Сітка оптичного прицілу

На сітці прицілу нанесені шкала прицілу (горизонтальні лінії), шкала бокових поправок (вертикальні лінії) та далекомірна шкала (суцільна горизонтальна та крива пунктирна лінії). Поділки (лінії) шкали прицілу позначені зліва цифрами «2», «3», «4», «5», що відповідають дальності стрільби в сотнях метрів (200, 300, 400, 500 м).

Поділки (лінії) шкали бокових поправок позначаються знизу (вліво та вправо від центральної лінії) цифрами «1», «2», «3», «4», «5». Відстань між двома вертикальними лініями відповідає десяти тисячним (0-10). По шкалі бокових поправок можна вводити бокові поправки вправо та вліво до 0-50.

Лінія шкали прицілу, що відповідає дальності 300м та центральна лінія шкали бокових поправок зроблені подвійними для полегшення вибору необхідних поділок при прицілюванні. Крім того центральна лінія подовжена нижче шкали прицілу для визначення бокового нахилу гранатомету.

| Рис.237. Сітка оптичного прицілу. |  |
| --- | --- |

Далекомірна шкала розрахована на висоту цілі 2,7 м. Це значення висоти цілі вказано знизу горизонтальної лінії. Над верхньою пунктирною смугою нанесена шкала з поділками, відстань між якими відповідає зміні відстані до цілі на 100 м. Цифри шкали «2», «4», «6», «8», «10» відповідають відстаням 200, 400, 600, 800, 1000 м.

Над шкалою прицілу нанесено знак «+», що служить для перевірки прицілу.

Рис.238. Чохол для перенесення оптичного прицілу

1 - чохол; 2 - шнурок; 3 – карман  для серветки;

4 - серветка;   5 – карман  для зимового пристрою освітлення сітки; 6 – зимовий пристрій освітлення сітки; 7 – ключ-викрутка; 8 – лампочки;

9 – світлофільтри; 10 – батарейки.

Чохол (рис.238) служить для перенесення оптичного прицілу та запасного інструменту та приладдя до нього, а також для захисту прицілу від дощу при находженні його на гранатометі. Для закріплення на прицілі чохол має шнурок.

Чохол має зовнішні кармани для серветок та для зимового пристрою освітлення сітки, внутрішній карман для запасних електролампочок та батарей. До нього також кладеться ключ-викрутка для вгвинчування та вигвинчування гвинтів прицілу та електролампочок, та двох світлофільтрів, які застосовуються на виступі об’єктиву.

Механічний (відкритий) приціл (рис.239) застосовується у випадках ушкодження (виходу зі строю) оптичного прицілу. Він складається з прицільної планки з хомутиком, основної та додаткових мушок, які знаходяться у кожухах.

Рис.239. Механічний (відкритий) приціл.

1 – прицільна планка; 2 – хомутик;

3 – основна мушка; 4 – додаткова мушка;

5 – кожух прицільної планки; 6 – вікно прицільної планки; 7 – зачіпка; 8 – проріз;

9 – вікно хомутику; 10 – кожух мушки;

11 – пружина основної мушки;

12 – запобіжник мушки; 13 – вісь додаткової мушки; 14 – пружина додаткової мушки.

Прицільна планка віссю з’єднана з кожухом та утримується пружиною в двох положеннях: вертикальному та горизонтальному. Прицільна планка має вікно та шкалу з поділками, які позначені цифрами «2», «3», «4», «5». Цифри шкали визначають відстань стрільби в метрах (200, 300, 400, 500 метрів).

Хомутик знаходиться на прицільній планці і утримується у  зачіпкою. Хомутик має проріз для прицілювання та вікно, нижній зріз якого служить покажчиком установки прицілу.

Основна мушка застосовується для стрільби при низьких температурах.

Додаткова мушка застосовується (встановлюється у вертикальному положенні) для стрільби при плюсовій температурі. Вона обертається на осі та фіксується пружиною в горизонтальному та вертикальному положенні. У вертикальному положенні додаткова мушка повинна бути вище основної мушки.

Будова пострілу ПГ-7В

Протитанкова граната складається з наступних основних частин (рис.240):

1 - головна частина; 2 - головна частина підривника; 3 -  донна частина підривника; 4 -  реактивний двигун; 5 -  пороховий заряд ПГ-7П;

Рис.240. Основні частини пострілу до гранатомета:

Головна частина складається з корпуса;  обтікача;  струмопровідного конуса; ізоляційної втулки;  ізоляційного кільця;  втулки заряду; воронки;  провідника; розривного заряду.

Детонатор  BП-7 голово донний, п'єзоелектричний, ударно-миттєвої дії, з дальнім взведенням 2,5-18 м (перша ступінь запобігання) і часом самоліквідації  4-6 с, призначений для вибуху гранати при зустрічі з перешкодою або само ліквідування. Детонатор  має головну і донну частину.

Головна частина детонатора (рис.241) призначена для формування електричного сигналу в момент удару об перешкоду і має п'єзоелемент, торцеві поверхні якого служать контактами. Верхній контакт замкнутий на обтічник-корпус гранати,  утворюючи зовнішній ланцюг,  нижній контакт на струмопровідний конус-воронку-провідник, утворюючи внутрішній  ланцюг. Для герметичності п'єзоелемент закритий мембраною, а для захисту від випадкових ударів захищений запобіжним ковпачком з чекою. Перед заряджанням необхідно висмикнути чеку за тасьму і зняти ковпачок.

|  | Рис.241. Головна частина підривника (детонатора). а – загальний вигляд; б – вид у розрізі. 1 – п’єзоелемент; 2 – корпус; 3 – запобіжний ковпачок; 4 – чека; 5 – ізолятор; 6 – мембрана; 7 – тесьма. |
| --- | --- |

Донна частина детонатора (рис.242) служить для підриву основного заряду та має:  корпус з втулкою, капсулем-детонатором і детонатором; запалювальний механізм (жало із запобіжною пружиною і капсуль-запальником) для займання стопора і само ліквідатора;  механізм дальнього зведення: движок з електродетонатором, дві конічні пружини та стопор движка з запресованим пороховим складом;  само ліквідатор , що представляє піротехнічний склад в бічному каналі втулки з тривалістю горіння 4,0-6,0 с .

| Рис.242. Донна частина підривника (детонатора). а – загальний вигляд; б – вид в розрізі; в – спрощена схема електричного цепу у службовому обігу. 1 – движок; 2 – електродетонатор; 3 – капсуль-детонатор; 4 – детонатор; 5 – корпус. |  |
| --- | --- |

Реактивний двигун служить для збільшення швидкості польоту гранати на траєкторії до 300 м /с і має:  трубу з дном; опловий блок з шістьма соплами, закритими герметизаторами;  реактивний пороховий заряд марки РДНС 1-5к  масою -216 г;  уповільнювач - запальник  ВПЗ-7.

Дно труби має радіальний і осьовий канали, наповнені димним порохом. У радіальному каналі розміщений капсуль - запальник,  а в осьовому знаходиться  ковпачок, що запобігає  порох  від  висипання. Дно має різьбовий виступ для приєднання порохового заряду. При транспортуванні на виступ нагвинчується ковпачок, що запобігає капсуль-запальник від випадкового удару.

У трубу, з соплового блоку, нагвинчений фіксатор з шайбою, який при заряджанні входить у виріз на стволі гранатомета, забезпечуючи розташування

капсуля-запальника над бойком. Пружна шайба утримує гранату в стволі, що дозволяє вести стрільбу під кутами схилення.

Уповільнювач ВПЗ-7 призначений для запалення порохового заряду маршового реактивного двигуна після вильоту гранати з каналу ствола. Він має: капсуль-запальник;  жало із запобіжною пружиною; піротехнічний  склад повільного горіння;  запальник з димного пороху.

Стартовий пороховий заряд ПГ-7П призначений для повідомлення гранаті початкової швидкості. Він   містить 125 г стрічкового нитрогліцеринового пороху марки НБЛ-38  та  конструктивно об'єднаний із стабілізатором  гранати.

Стабілізатор має: хрестовину - перфоровану трубку з чотирма  пір'ями, що вільно обертаються  та різьбою для приєднання до гранати;  запалювальний склад димного рушничного пороху ДРП в каналі перфорованої трубки; турбінку з косими ребрами (для додання гранаті обертального руху до відкриття пір'я)  та  трасером.

Для захисту від механічних пошкоджень і вологи стартовий пороховий заряд зі стабілізатором поміщений в картонну гільзу з цоколем і пінопластовим пижом, що є вузлом форсування. А сама гільза для зберігання і перенесення укладається в картонний пенал. Гільза і пенал пофарбовані в зелений колір.

Види пострілів до РПГ-7

Постріл ПГ-7ВМ  (рис.243) є модернізованим варіантом ПГ-7В і має:  підвищену до 300 мм бронепробиваємість,  за рахунок застосування вибухової речовини марки А-IX-I при зменшеному до 70-мм калібру гранати ПГ-7М; більшу (320 м /с) початкову швидкість гранати через її меншу вагу (на 0,36 кг)  та  кращу рівновагу до вітру  за рахунок більшої довжини пострілу;  зменшений реактивний пороховий заряд РДНСІ-5К масою 140г; детонатор ВП-7М з пороховим складом  більш стійкого горіння;  стартовий заряд  ПГ-7ПМ (137г); пружинну шайбу на різьбовому виступі реактивного двигуна для підвищення надійності з'єднання порохового заряду ПГ-7ПМ з гранатою.

Рис.243.  Постріл ПГ-7ВМ

Постріл ПГ-7ВС має  вже  бронепробиваємість  до 400 мм за рахунок застосування нової вибухової речовини  окфолу  (340г) та проведення  ряду конструктивних змін. Конструктивні зміни полягали в зменшенні кута скосів пір'їв стабілізатора  з 10° 40' до  8° і виготовленні сопел з прямою віссю (у ПГ-7В кут нахилу сопел 3°40'). Швидкість обертання гранати в польоті знизилася з  5-6  до  2-3 тис. обертів за хвилину  і, завдяки цьому, зменшилася розливання  кумулятивного фокуса.

Одночасно була покращена форма кумулятивної воронки. Матеріал труби  замість сталі  40Х був замінений алюмінієвим сплавом В-95. Постріл з 70-мм гранатою ПГ-7С комплектується пороховим зарядом ПГ-7ПМ  і детонатором BП-7M.  В 1972-76 роках  випускався постріл ПГ-7ВС1, споряджений вибуховою речовиною  марки A-IX-I (316г) з бронепробиваємісттю  до 350 мм.
            Постріл ПГ-7ВЛ («Промінь») (рис.244)  призначений для пробивання багатошарової композитної броні. Бронепробиваємість  до 500 мм досягнута за рахунок збільшення в два рази маси  вибухової речовини  (730г окфолу), при цьому калібр збільшився до 93 мм, але зменшилися початкова швидкість гранати і дальність стрільби (до 300 м).

Рис.244. Постріл ПГ-7ВЛ

Постріл ПГ-7ВЛ має пороховий заряд ПГ-7ПЛ з нитрогліцеринового пороху НБЛ-43, детонатор підвищеної безпеки і надійності ВП-22 і три провідних паска на трубі двигуна (у ПГ-7ВС  їх чотири).

Постріл ПГ-7ВР («Резюме») (рис.245) призначений для пробивання броні з активним (динамічним) захистом, що складається з пластин вибухової речовини.

Рис. 245. Постріл ПГ-7ВР

Постріл тандемний, тобто з двома розташованими один за одним кумулятивними зарядами, що спрацьовують послідовно. Перший, калібру 55 мм, руйнує динамічний захист, а  другий 105,5 мм пробиває броню товщиною до 700 мм. Реактивний двигун і стартовий заряд ПГ-7ПЛ виконані у нероз'ємному вигляді. Через велику масу гранати дальність стрільби не перевищує 200 м, тому приціл ПГО-7В3, крім шкал «М» і «Л», має середню шкалу «Р».

У приціл ПГО-7В2 для стрільби різними гранатами введено дві шкали: ліва «М» (до 500 м) - для ПГ-7ВМ (ВС) і права - «Л» (до 300 м) - для ПГ-7ВЛ. Марка 3 правої шкали «Л» відповідає марці 5 лівої шкали «М».

Постріл ТБГ-7В (рис.246) споряджений термобаричною сумішшю і зовні подібний до пострілу ПГ-7ВР без головного кумулятивного заряду.

Рис. 246.  Постріл ТБГ-7В

Реактивний двигун і стартовий заряд по конструкції аналогічні ПГ-7ВР. Фугасно-запально-осколкова дія гранати забезпечує ураження живої сили на відкритій місцевості в радіусі 10 м та в приміщенні з об'ємом до 300 куб.м.

Постріл ОГ-7В (рис.247) має 40-мм каліберного гранату ОГ-7 циліндричної форми без реактивного двигуна, споряджену ВВ марки A-IX-I, детонатор ГО-2 і стартовий заряд ПГ-7ПМ.

Рис. 247.  Постріл ОГ-7В

Призначений для знищення живої сили противника, яка знаходиться у легких сховищах, а також спорудах міського типу.

Порядок зберігання гранат

Гранати укладаються по 6 штук в дерев’яні ящики та закріплюються вкладишами. В цей же ящик у спеціальне відділення укладається 6 порохових зарядів в пеналах. На стінках і кришці ящика наноситься маркування кінцевого озброєння гранат. Бойові  гранати  пофарбовані в захисний колір. У гранат в інертному спорядженні головна частина гранати пофарбована в чорний колір та має напис: «Інертна».

Робота частин та механізмів гранатомету РПГ-7

Для здійсненя пострілу з гранатомету необхідно:

- поставити курок на бойовий взвод;

- зняти гранатомет із запобіжника;

- натиснути вказівним пальцем на спусковий гачок:

Після удару бойка по капсулю-запальнику гранати підривається капсульний склад і запалюється спочатку порох, який знаходиться в радіальному та осьових каналах дна реактивного двигуна, а потім пороховий заряд. Гази, які виникли при горінні порохового заряду розривають картону гільзу, штовхають крізь сопло ствола пінопластовий пиж, запалюють трасуючу суміш і викидають гранату з каналу ствола гранатомета. Крім того, порохові гази, проходячи крізь турбінку, придають гранаті обернення.

Після вильоту гранати з каналу ствола гранатомета під впливом центробіжних сил та потоку повітря розкриваються пір’я стабілізатора, які надають гранаті стійкість у польоті.

При пострілі в піросповільнювачі проходить надкол капсуля на жало та починається горіння сповільнюючого складу. В кінці горіння запалюється пороховий заряд реактивного двигуна. Гази, які виникли при горінні порохового заряду реактивного двигуна, виштовхують герметизатори та починається вихід порохових газів крізь соплові отвори. В результаті чого виникає реактивна сила, яка збільшує швидкість польоту гранати.

Після здійснення  пострілу на відстані 2,5 – 18 м від дульного зрізу ствола починається взведення підривника, при якому двигун переходить у бойове положення і проходить вмикання електродетонатора в електричний ланцюг: головна частина підривника з п’єзоелементом - внутрішній ланцюг гранати – донна частина підривника з електродетонатором - зовнішній ланцюг гранати – головна частина підривника.

При зустрічі з перешкодою (цілю) п’єзоелемент стискується та виробляється електричний струм, під дією якого підривається електродетонатор, який викликає розрив головної частини гранати.

Затримки при стрільбі з гранатомету та їх усунення

У випадку затримки при стрільбі повторно взвести курок та продовжувати стрільбу. При повторенні затримки перезарядити гранатомет та продовжувати стрільбу. Якщо перезарядженням затримка не усувається, з’ясувати та усунути причину.

Огляд та порядок підготовки до стрільби гранатомета і гранат.

Заходи безпеки при стрільбі

Перед початком стрільби необхідно впевнитися у наявності всіх частин гранатомета, надійності  їх кріплення, переконатися чи не має пошкоджень, бруду та іржи, перевірити стан змазки, впевнитися, що в каналі ствола нічого не має. Перевірити роботу частин та механізмів, справність оптичного та механічного прицілів, надійність кріплення ударно-спускового та бойкового механізмів.

Для підготовки гранатомета до стрільби необхідно:

- провести чищення, оглянути в розібраному вигляді та змазати;

- оглянути гранатомет в зібраному вигляді;

- оглянути оптичний приціл;

-  протерти насухо канал ствола.

При огляді пострілів перевірити чи немає зовнішніх пошкоджень на підривнику, головній частині гранати, сопловому блоці, трубі реактивного двигуна та пороховому заряді.

Постріли, які мають зовнішні пошкодження, застосовувати для стрільби не дозволяється. Під час ведення вогню у всіх випадках категорично забороняється:

- упирати казенну частину гранатомету в будь-які предмети або грунт ;  між казенним зрізом та стінкою окопу або іншого сховища, повинна бути відстань не менше 2-х метрів;

- вести вогонь з гранатомету, у якого ствол забруднено;

- допускати до стрільби людей, які не мають твердих навичок у виконанні прийомів стрільби;

- торкатися не розірваних після стрільби гранат;

- слідкувати, щоб при стрільбі з гранатомету позаду  не було ближче 30 м, людей, боєприпасів та пального.

3.11. Реактивні протитанкові гранати

3.11. 1. Реактивна протитанкова граната РПГ-18

Реактивна протитанкова граната РПГ-18 («Муха») призначена для боротьби з танками, самохідно-артилерійськими установками та іншими броньованими засобами противника. Крім того, вона може бути використана для знищення живої сили противника, що перебуває в легких укриттях, а також спорудах міського типу.

Реактивна протитанкова граната РПГ-18 є індивідуальною зброєю. Вона складається:

- пусковий пристрій одноразового користування у вигляді гладко ствольної труби телескопічного типу;

- граната, яка  розміщена в пусковому пристрої.

Пусковий пристрій служить для спрямування польоту гранати. Він складається із зовнішньої і внутрішньої труб.

Рис.248. Загальний вигляд реактивної протитанкової гранати РПГ-18.

Граната є каліберною та має  кумулятивну дію. Вона дає можливість вести ефективну боротьбу з усіма типами танків. Вона складається з  головної частини та реактивного двигуна.

Рис.249. Постріл РПГ-18

а – до пострілу;  б – під час польоту; 1 – головна частина; 2 – реактивний двигун;

3 – стопор; 4 – пір’їна з  пазом; 5 –

трубка (газовідвід).

Тактико-технічні характеристики РПГ-18:

- калібр – 64 мм;

- довжина в похідному положенні – 705 мм;

- довжина в бойовому положенні – 1050 мм;

- вага – 2,6 кг;

- початкова швидкість польоту гранати – 114 м/сек.;

- дальність прямого пострілу по цілі висотою 2,5 м – 135 м;

- прицільна дальність стрільби – 200 м;

- час переведення пускового пристрою з похідного положення в бойове –

8 – 10 сек.

Порядок застосування РПГ-18

При стрільбі реактивною протитанковою гранатою РПГ-18 віддача відсутня. Це  забезпечується витоком порохових газів назад через ствол пускового пристрою.

У задній частині пускового пристрою розміщено запал, закритий затворною пластиною з гумовим ущільнювачем. При пострілі полум’я від запалу передається по трубці  до запальника реактивного двигуна гранати.

Граната вистріляється за допомогою реактивного двигуна, пороховий заряд якого повністю згорає під час руху гранати у стволі пускового пристрою.

При зустрічі головної частини з цілю (перешкодою) утворюється кумулятивна струмина, яка пробиває броню (перешкоду), вражає живу силу, руйнує озброєння і споруди, а також запалює паливо.

Пусковий пристрій РПГ-18

Пусковий пристрій має зовнішню і внутрішню труби, які представлять ствол, який служить для спрямування польоту гранати. На зовнішній трубі розташовані прицільний пристрій і спусковий механізм. Внутрішня труба має ударний механізм і механізм блокування. Зовнішня труба виготовлена з склопластику ,а внутрішня труба – з алюмінієвого сплаву.

Ударно-спусковий механізм складається зі спускового і ударного механізмів.

Прицільний пристрій (рис.250) служить для наведення пускового пристрою на ціль. Він складається з під пружинних мушки і діоптра, розміщених на зовнішній трубі.

Мушка кріпиться на основі зовнішньої труби за допомогою осі, на яку одягається пружина. Мушка має оправу, в пази якої вставляється власне мушка, виготовлена з прозорого скла, з нанесеними прицільними маркерами і цифрами «5», «10», «15» та «20», які відповідають дальності стрільби в 50, 100, 150, 200 метрів.

На рівні верхівки прицільної марки 15 з обох боків нанесені горизонтальні риски, які можуть використовуватися для визначення дальності до танку.

|  | Рис.250. Прицільний пристрій. а - мушка і діоптр (вид спереду); б – діоптр (вид ззаду, шторка у крайніх положеннях); в – мушка (вид ззаду); 1 – основа; 2 – ось мушки; 3 – оправа; 4 – прицільні марки; 5 – горизонтальні штрихи; 6 – мушка для прицілювання в умовах обмеженої видимості; 7 – виступ мушки; 8 – кожух; 9 – ось діоптра; 10 – верхній діоптрійний отвір « - »; 11 – нижній діоптрійний отвір «+»; 12 – шторка; 13 – фігурний паз; 14 – прорізь для прицілювання в умовах обмеженої видимості. |
| --- | --- |

Ударно-спусковий механізм (рис.251) служить для здійснення пострілу, він складається з спускового та ударного механізмів.

Спусковий механізм розміщується в основному кожуху зовнішньої труби і складається з під пружинного шептала, запобіжника з опором  та спиці. Запобіжник служить для запобігання раптового пострілу. Спиця необхідна  для з’єднання частин спускового та ударного механізмів.

Ударний механізм служить для розбиття капсулю запального устрою.

Рис.251. Ударно-спусковий механізм у зведеному положенні та механізм блокування 1 – спусковий важіль шептала; 2 – запобіжник; 3 – упор запобіжника; 4 – спиця; 5 – ось шептала; 6 – переднє плече шептала; 7 – розусоблювач; 8 – заднє плече шептала; 9 – обмежувач; 10 – переднє гніздо корпусу; 11 – заднє гніздо корпусу; 12 – затворна пластина; 13 – бойова пружина; 14 – заглушка; 15 – втулка; 16 – бойок; 17 – ось; 18 – важіль; 19 – пружина; 20 – стопор; 21 – фіксатор труб.

Граната ПГ-18

Граната (рис.252) складається з головної частини і реактивного двигуна.

Рис.252. Граната ПГ-18. а – головна частина; б – реактивний двигун; 1 – корпус; 2 – упорна втулка; 3 – обтічник; 4 – струмопровідний конус; 5 – обгортка; 6 – ізоляційна втулка; 7 – кільце; 8 – віджимне кільце; 9 – прокладка; 10 – ізолятор; 11 – воронка; 12 – провідник; 13 – екран; 14 – втулка; 15 – вибуховий заряд; 16 – головна частина підривнику ВП-18; 17 – гумовий ущільнювач; 18 – донна частина підривнику; 19 – пороховий заряд; 20 – запалювач; 21 – трубка (газохід); 22 – порохова шашка; 23 – капсуль.

Головна частина служить для ураження цілі. Вона складається з корпусу, обтічника, струмопровідного конусу з обгорткою та ізоляційної втулки, кільця, віджимного кільця, прокладки, ізолятора, воронки з провідником, екрана з втулкою і розривного заряду.

В обтічник вгвинчується головна частина вибухівника ВП-1 з гумовим ущільнювачем, а в донне вічко вставляється донна частина вибухівника ВП-18, яка підтискується упорним кільцем.

Реактивний двигун служить для надання гранаті початкової швидкості. Він складається з перехідного дна, передньої діафрагми і камери, порохового заряду, задньої діафрагми, запальника, вузла форсування, який включає склеєні між собою диски, корок і трубки (газоходу), сопла, стабілізатора з чотирьома пір’їнами та запалу. Запал  складається зі стакану, ніпеля, порохової шашки і капсуля.

У перехідному дні є чотири герметичні тангенційні отвори, що забезпечують прокручування гранати у стволі пускового пристрою. За запальник використовується навіска димного пороху, що міститься у картузі.

Робота частин і механізмів при здійсненні пострілу

Для здійснення пострілу необхідно перевести пусковий пристрій з похідного положення в бойове, провести прикладку, прицілювання та натиснути на спусковий важіль шептала.

Для переведення пускового пристрою з похідного положення в бойове потрібно натиснути та повернути нижній кінець шторки діоптру прицільного пристрою в необхідний бік, відтиснути задню стяжку та відкинути вниз задню

кришку, розвести труби пускового пристрою, покласти РПГ-18 на плече та звести ударно-спусковий механізм.

При розведенні труб пускового устрою під дією своїх пружин відкидаються, діоптр та мушка вперед, а попередня кришка  опускається вниз, займаючи бойове положення.

Для зведення ударно-спускового механізму необхідно повернути діоптр прицільного пристрою назад та до низу до відказу (у напрямку казенної частини РПГ-18) після чого відпустити діоптр.

При натисканні на спусковий важіль шептала бойок здійснює надкол капсуля, від нього запалюється порохова шашка, яка в свою чергу запалює реактивний двигун та пороховий заряд.

Після вильоту гранати з стволу пускового пристрою під дією відцентрової сили та  потоку повітря розкриваються пір’я стабілізатора, додатково надаючи гранаті обертального руху. Політ гранати до цілі відбувається за інерцією.

При зустрічі гранати з цілю (перешкодою) спрацьовує вибухач і від його імпульсу відбувається детонація розривного заряду з утворенням кумулятивної струмини, що пробиває броню (перешкоду).

При стрільбі реактивною протитанковою гранатою слід дотримуватися таких заходів безпеки:

Не допускати без потреби переведення пускового пристрою з похідного положення у бойове, розводити труби пускового пристрою треба безпосередньо перед стрільбою.  Забороняється переводити пусковий пристрій з бойового положення у похідне (зводити труби пускового пристрою).

У разі невикористання гранати (з розведеними трубами) необхідно розряджати РПГ-18 пострілом у бік противника.

3.11.2. Реактивна протитанкова граната РПГ-22

Створення РПГ-22 («Нетто») обумовлено недостатньою для того часу бронепробивємісттю гранатомета РПГ-18,  а також необхідністю створення гранатомету одноразового застосування з однотрубної конструкцією. В порівнянні

з РПГ-18 у гранати РПГ-22 підвищено бронепробиваемість і дальність прямого пострілу (за рахунок більш ефективного ракетного двигуна і підвищення початкової швидкості), а також зменшено  її габарити  в бойовому положенні.

Рис.255.  Загальний вигляд реактивної протитанкової гранати РПГ-22

Реактивна протитанкова граната РПГ-22 представляє собою реактивний снаряд з кумулятивною бронебійною бойовою частиною  і пороховим реактивним двигуном, що повністю згорає  в стволі одноразового пускового пристрою.

РПГ-22 включає в себе: пусковий пристрій у вигляді труби, на якій змонтовано прицільне пристосування та ударно-спусковий механізм; гранату з каліберною кумулятивною бойовою частиною та реактивним двигуном; вузол кріплення гранати, що утримує її в стволі пускового пристрою від переміщень (як при транспортуванні  так і перенесенні), так і в бойовому положенні при різних кутах вільоту та піднесення.

Пусковий пристрій представляє  телескопічну конструкцію з алюмінієвої внутрішньої труби, на яку надіта висувна  насадка, що захищає стрільця від впливу вихлопу ракетного двигуна під час його спрацювання.  З торців пусковий пристрій закритий відкидними кришками. Для переведення в бойове положення витягається запобіжна чека і пусковий контейнер розкладається в бойове положення, при цьому торцеві кришки відкидаються автоматично. Після приведення прицільного пристрою в бойове положення можна провести запуск гранати натисканням на спусковий важіль. Переведення гранати з бойового положення назад в похідне не допускається. Невикористані гранати, які  переведені в бойове положення, повинні бути  вистрелені в сторону противника або в безпечному напрямку. При пострілі за пусковим пристроєм утворюється небезпечна зона глибиною до 30 метрів.

Реактивні протитанкові гранати є динамо-реактивними системами, тобто при пострілі віддача  компенсується виходом порохових газів через казенний отвір пускового пристрою. При пострілі полум'я запалу передається по вогнепровідний трубці і запалює двигун, пороховий заряд якого повністю згорає за час руху по стволу. Стабілізація пострілу здійснюється за допомогою  хвостового стабілізатора. При зустрічі головної частини пострілу з перешкодою утворюється кумулятивний (зосереджено-спрямований) струмінь, який за рахунок своєї високої температури і високого тиску руйнує броню (перешкоду), вражає живу силу,

руйнує обладнання та озброєння противника, запалює пальне і боєзапас. У разі, якщо через 4 - 6 секунд після вильоту гранати зі ствола постріл не зустрінеться з цілю, відбувається самоліквідація заряду. На мушці РПГ-22 є прицільні марки з позначенням «5», «15», «25». Вони відповідають дальності для ведення вогню на 50 м, 150 м і 250 м. На марці «15» є дальномірні виступи. Відстань між виступами відповідає проекції ширини танка, який знаходиться на відповідному віддаленні. Для ведення вогню в умовах обмеженої видимості (на дальності до 100 м) на мушці є виступ, а

запобіжна стійка має проріз. Крім того, на запобіжної стійці, що служить для кріплення диоптра, нанесені знаки «+» і «-», які призначаються для введення температурних поправок.

Тактико-технічні характеристики гранатомета РПГ-22:

- Калібр, мм                                                                              73

- Довжина гранатомета в похідному положенні, мм           755

- Довжина гранатомета в бойовому положенні , мм            850

- Маса, кг                                                                                  2,7

- Початкова швидкість гранати, м / с                                    133

- Дальність прямого пострілу, м                                            160

- Бронепробиваємість, мм                                                       200

3.11.3. Реактивна протитанкова граната РПГ-26

Гранатомет РПГ-26 одноразового застосування, призначений для боротьби з танками, бойовими машинами піхоти, самохідними артилерійськими установками та іншими броньованими об'єктами противника. Крім того, реактивна протитанкова граната може застосовуватися для знищення живої сили противника, що знаходиться в укриттях, а також у спорудах міського типу.

Рис.256. Загальний вигляд реактивної

протитанкової гранати РПГ-26

При проектуванні РПГ-26 передбачалося реалізувати ряд нових технічних рішень, а саме  замінити металеві кришки гумовими, забезпечивши при цьому  можливість переведення системи з похідного положення у бойове і назад.    Пусковий пристрій представляє собою тонкостінну трубу, виготовлену з  склопластику, що і труба РПГ-18 та  РГ-22.

Запобіжна стійка ударно-спускового механізму  призначена для зведення ударного механізму (стійка піднята вгору) (рис.257) і постановки його на запобіжник (стійка опущена вниз). Крім того, запобіжна стійка є одночасно і частиною  прицільного пристрою - на стійці встановлений діоптр.

Рис.257. Ударно-спусковий механізм у зведеному стані.

Сам прицільний пристрій   складається з мушки та діоптра. На мушці є прицільні марки, позначені цифрами «5», «15», «250» ( що відповідає 50, 150 і 250 метрам)  і дальномірні виступи, відстані між якими відповідають проекціям ширини танка на цій дальності. На

діоптр нанесені знаки: «-», «± 15»   та «+» для введення поправок на температуру повітря  нижче -15 С°, від -15 С° до +15 С° і вище 15 С°. Для стрільби в умовах обмеженої видимості або з підсвічуванням цілі освітлювальними засобами прицільний пристрій  має виступ на мушці і виріз на запобіжній стійці.

Для здійснення пострілу   необхідно встановити пускову установку  на плече та привести в бойове положення, для чого повернути мушку вгору до упору, витягнути з ударно-спускового механізму  чеку та  підняти запобіжну стійку вгору до упору. Перевід РПГ-26 з бойового положення в похідне здійснюється в зворотній послідовності.

Для здійснення пострілу необхідно прицілитися і натиснути на спусковий важіль (шептало). Граната  ПГ-26 за принципом використання  аналогічна гранаті ПГ-22, але має підвищену потужність дії у цілі за рахунок покращеної конструкції кумулятивного вузла головної частини.

Тактико-технічні характеристики РПГ-26:
- Калібр, мм                                                                      73
- Граната                                                                           ПГ-26
- Довжина гранатомета, мм                                            770
- Вага гранатомета, кг                                                     2,9
- Початкова швидкість гранати, м / с                            144
- Маса гранати , кг                                                           1,8

- Бронепробиваємість, мм                                              220

- Прицільна дальність стрільби, м                                 250

# 3.12. Підствольний гранатомет ГП – 25

40-мм гранатомет ГП-25 (рис.258) є підствольним гранатометом, що кріпиться під стволом автомата Калашникова усіх модифікацій, калібрів 5,45-мм і 7,62-мм (за винятком АК-74у) та призначений для боротьби з  живою силою, що знаходиться у відкритих окопах, траншеях і на зворотних схилах висот.

Рис.258. Підствольний гранатомет ГП-25

а - загальний вигляд;                                                                                  б - закріплений на АК-74

а

б

Під ствольний гранатомет ГП-25 складається:   ствол з прицільним пристроєм та кронштейном для кріплення гранатомета на автоматі,  казенник,  корпус ударно-спускового механізму з рукояткою (рис.259).

Рис.259.  Підствольный гранатомет ГП-25

1 - ствол з прицільним пристроєм та кронштейном для кріплення гранатомета на автоматі; 2 - корпус ударно-спускового механізму з рукояткою; 3  -  казенник; 4 – чека; 5 – вісь корпусу; 6 – перевідник.

У комплект гранатомета також  входить: банник для чищення та змащення ствола, затильник з ременем (рис.260), стержень для спрямування зворотної пружини з засувкою, сумка для гранатомета, сумка для пострілів.

Рис.260.   Комплект підствольного гранатомета ГП-25

Призначення та будова частин і механізмів гранатомета

Ствол із прицільним пристроєм та  кронштейном для кріплення гранатомета представляє собою вузол, за допомогою якого гранатомет кріпиться на автоматі. Він складається зі ствола, кронштейна та прицілу.

Ствол призначений для спрямування польоту гранати. У середині канал ствола має нарізну і гладко ствольну (з казенного боку) частини. Нарізна частина має 12 правих нарізів і призначена для надання гранаті обертального руху, чим забезпечується її стійкість у польоті. Гладко ствольна казенна частина ствола призначена для розміщення казенника; вона закінчується трьома  виступами для з’єднання з казенником. На стволі зверху є два пресовані приливи з пазами  для з’єднання з кронштейном .

Кронштейн призначений для приєднання гранатомета до автомата і розташування на ньому прицільних пристроїв. З лівого боку на кронштейн приклепана ось прицілу, на якій встановлені корпус прицілу та висок та нанесена дистанційна шкала. Поділки шкали позначені цифрами «1», «2», «3», «4», «3», «2», які вказують дальність стрільби у сотнях метрів; кожну поділку поділено навпіл, проміжні між цифрами поділки відповідають відстаням стрільби 150, 250 та 350 м. Перші чотири цифри (1, 2, 3 та 4) використовуються при стрільбі прямим наведенням настильною траєкторією, останні три цифри (4, 3 і 2) – при стрільбі непрямим наведенням і прямим наведенням навісною траєкторією. На осі прицілу є кулачок, призначений для введення поправки на деривацію.

Приціл призначений для наведення гранатомету у ціль. Він складається з: корпусу прицілу і розташованих на ньому мушки, що вгвинчена у корпус мушки;  полозка; відкидного цілика; пружини корпусу мушки; виска, встановленого на осі прицілу; стопора прицілу. Цілик  призначений для наведення гранатомета на ціль. Він має два положення: похідне та бойове. Гвинт цілика забезпечує регулювання цілика при приведенні гранатомета до нормального бою. Висок призначений для надання гранатомету необхідних кутів підвищення при стрільбі непрямим наведенням (навісною траєкторією) по невидимих цілях, які знаходяться на зворотних схилах місцевості або у відкритих траншеях та окопах. Стопор прицілу забезпечує фіксоване положення прицілу при пострілі.

Казенник представляє собою камору високого тиску, в якій відбувається згорання метального заряду гранати. На ньому знаходяться напрямний поясок та виступи, які призначені для з’єднання казенника зі стволом, а також дві пари вушок (верхніх та нижніх) із отворами для з’єднання з корпусом ударно-спускового механізму.

Корпус ударно-спускового механізму з рукояткою з’єднується з казенником і представляє собою частину гранатомета, яка відокремлюється від ствола з кронштейном при вкладанні гранатомета в сумку для перенесення. У корпусі розміщується ударно-спусковий механізм.

Ударно-спусковий механізм призначений для виконання пострілу з гранатомета. Він складається з курка з розбивачем, спуска з тягою, пружини спуска, штовхача, бойової пружини та гнітка.

Перевідник має два положення “ПР” та “ОГ”. При переводі перевідника у положення “ПР” (важіль у вертикальному положенні) він блокує курок та виключає можливість здійснення випадкового пострілу при зарядженому гранатометі. Для здійснення пострілу перевідник слід поставити у положення “ОГ” (важіль у горизонтальному положенні), тим самим вивільнити курок.

Напрямний стержень зворотної пружини з засувкою призначений для виключення самовільного від’єднання кришки ствольної коробки від автомата під час стрільби з гранатомета. Він ставиться на автомат замість штатного напрямного стержня при приєднанні гранатомета.

Бойові властивості гранатомет ГП-25:

- Калібр, мм                                                                       40

- Довжина гранатомета, мм                                              323

- Довжина прицільної лінії, мм                                        120

- Довжина нарізної частини каналу ствола, мм              98

- Вага без затильника, кг                                                   1,5

- Прицільна дальність, м:

мінімальна                                                  200

максимальна                                               400

- Скорострільність, пострілів / хвилину                          4-5

- Початкова швидкість польоту гранати , м / с               76

- Число нарізів                                                                    12

- Боєкомплект, пострілів                                                   10

- Маса пострілу:

ВОГ-25п, кг                                                 0,255

«Цвях», кг                                                     0,160

Радіус розльоту осколків, м                                               до 7

Робота частин та механізмів гранатомету

Заряджання гранатомета пострілом здійснюється з дульної частини ствола. Постріл необхідно вставити в ствол до упору в торець казенника. При цьому постріл в стволі фіксується спеціальним фіксатором. Він в свою чергу, пов'язаний з передавальним важелем, який блокує курок .  Це необхідно для того, якщо  неповністю досланий постріл в ствол гранатомету , то здійснення стрільби стає неможливим. Конструкція гранатомета також має пристрій, що блокує ударно-спусковий механізм та  виключає можливість стрільби з гранатомета, якщо  не здійснено приєднання або неповністю приєднаний гранатомет  до автомата (блокувальний механізм автоматично вимикається при правильній постановці та фіксації гранатомета на автоматі).

ГП-25 однаково легко встановлюються на АКМ, АКМС, АК-74 та АК-74М Фіксується гранатомет на зброю засувкою. Для зняття його з автомату достатньо натиснути одну кнопку.

Рис.261. ГП-25 на автоматі АКМ

Ударно-спусковий механізм гранатомета – само взводного типу, тобто при натисканні на спусковий гачок послідовно відбуваються взведення курка і його спуск  із бойового взводу.  Крім того, гранатомет забезпечений звичайним запобіжником , що виключає випадкові постріли при зарядженому гранатометі.

При пострілі з гранатомета від удару ударника  по капсулю-запальнику гранати спалахує пороховий метальний заряд. Початкове горіння метального заряду відбувається у замкнутому об’ємі гільзи, а у подальшому під тиском порохових газів розривається фольга, яка приклеєна до дна гільзи, і порохові гази надходять до камори казенника гранатомета. Одночасно під дією порохових газів починається поступально-обертальний рух гранати, з початком якого починається

зведення підривача гранати. Закінчується зведення підривача після вильоту гранати з каналу ствола на відстані від 10 до 40 м від дулового зрізу ствола.

При зіткненні гранати ВОГ-25 з перешкодою (ціллю) спрацьовує підривач,  детонуючим вузлом якого підривається розривний заряд вибухової речовини, який знаходиться у корпусі гранати. У гранати ВОГ-25П спрацьовує вибивний заряд та піротехнічний уповільнювач. Під дією вибивного заряду граната підстрибує на висоту 0,5–1,5 м, у результаті чого спрацьовує детонуючий вузол, який підриває заряд вибухової речовини. У разі відмови дії підривача від реакційно-інерційного механізму при зіткненні з перешкодою відбувається підрив гранати від механізму самоліквідації підривача.

Для пом’якшення сили віддачі, яка при стрільбі з гранатомета трохи більша, ніж при стрільбі з автомата, на приклад автомата встановлюється спеціальний гумовий затильник із ременем.

Рис.262. Механічний приціл відкритого типу

При стрільбі з гранатомету використовується механічний приціл відкритого типу (рис.262), що дозволяє вести прицільну стрільбу на дальності  від 200 м до 400 м. Приціл розташований зліва від лінії прицілювання автомата,  шкала прицілу (дискретність 50 м) розташована знизу, фіксація прицілу під потрібним кутом здійснюється за допомогою фіксуючого механізму . На прицілі є пристрій для придання стволу гранатомета необхідного кута піднесення при стрільбі по  цілям, які знаходяться за перешкодами (на зворотних схилах висоти)  та  шкала для ведення навісної стрільби  (при кутах підвищення ствола більше 45 градусів) на дальності від 200 до 400 метрів.

При необхідності гранатомет може бути легко розряджений за допомогою спеціального екстрактора.

Для стрільби з гранатомета ГП-25 застосовуються постріли: ВОГ-25 з осколковою гранатою, спорядженою головним підривачем миттєвої дії;  ВОГ-25П зі стрибаючою осколковою гранатою; постріл з гранатою «Цвях»,  призначеною для утворення газової хмари з  концентрацією подразнюючої речовини, та постріли з інертним спорядженням (рис.263). У гранат ВОГ-25  та ВОГ-25П є самоліквідатор, який спрацьовує через 14 с.

Рис.263.Граната ВОГ-25ин. Загальний вигляд та розріз

Штатний 40-мм постріл ВОГ-25  за своєю будовою є унітарним і виконаний по «без гільзовій» схемі, тобто метальний заряд разом із засобом займання розташовується в донній частині корпусу гранати. Ця схема дозволила набагато спростити конструкцію гранатомета  та підвищити надійність функціонування зброї разом з підвищенням бойової скорострільності. Граната пострілу - осколкова зі сталевим корпусом. Усередині корпусу гранати (між розривним зарядом і корпусом) розташовується сітка з картону для раціонального дроблення корпусу гранат  на осколки, що сприяє збільшенню осколкової дії.  Необхідно зазначити, що граната пострілу ВОГ-25 по могутності дії  та ураження цілі в 1,5 рази перевершує ОФЗ снаряду 30-мм пострілу до гармати 2А42, якою оснащена БМП-2.

На зовнішній частині корпусу гранати виконані готові нарізи, які служать для надання гранаті обертального руху (граната стабілізується на польоті за рахунок обертання) під час її руху по каналу ствола. Підривник гранати є головним, ударним, миттєвої  та  інерційної дії, на пів запобіжного  типу з піротехнічним далеким взведенням  та само ліквідатором. Дистанція взведення гранати  становить від 10 до 40 метрів від дульного зрізу гранатомета. Час спрацювання механізму самоліквідації - 14-19 сек.

У 1979 році  був представлений новий 40-мм постріл з осколкової гранатою ВОГ-25П ("Підкидьок"). Головна і основна відмінність нового пострілу полягало в головному детонаторі (рис.264)

Рис.264. Граната ВОГ-25П. Загальний вигляд та розріз

У конструкцію детонатора ВМГ-П був введений вишибний заряд і піротехнічний сповільнювач, що забезпечують «підстрибування» гранати після удару об грунт та  її розрив в повітрі . Висота розриву гранати після удару  склала 0,75 м, що дозволило збільшити ефективність осколкової дії в порівнянні з гранатою пострілу ВОГ-25: по лежачим цілям на відкритій місцевості - в 1,7 рази;  по цілях, що знаходяться в окопі - в 2,0 рази.

Стрільба з гранатомета може вестись прямим  і непрямим (навісною траєкторією) наведенням. Прямим наведенням стрільба ведеться настильною або навісною траєкторією. Максимальна прицільна дальність стрільби становить 400 м, мінімальна прицільна дальність стрільби непрямим наведенням (при навісній траєкторії) – 200 м.

Розбирання та складання гранатомета ГП-25

Розбирання гранатомета може бути неповним та повним. Неповне розбирання проводиться при поточному обслуговувані для огляду, чищення та змащення гранатомета. Повне розбирання проводиться при технічному обслуговувані для чищення при сильному забруднені, після перебування його під дощем, снігом та при ремонті.

Неповне розбирання гранатомета здійснюється у такій послідовності:

- відокремити корпус ударно-спускового механізму з казенником і рукояткою від ствола : взяти лівою рукою гранатомет за ствол, а правою за корпус ударно-спускового механізму та, натиснувши великим пальцем правої руки на замикач, повернути ствол із кронштейном відносно корпусу ударно-спускового механізму на 60° у будь-який бік та роз’єднати їх;

- відокремити чеку: взяти корпус ударно-спускового механізму в ліву руку, а двома пальцями правої руки взятись за верхню (вигнуту) частину чеки та вийняти її вгору ;

- відокремити ось корпусу та перевідник: утримуючи корпус у лівій руці, двома пальцями правої руки послідовно витягнути з отворів корпусу ось, а потім перевідник; для зручності виймання перевідника поставити його у положення “ПР”, а при вийманні його одним пальцем лівої руки натиснути на замикач;

- відокремити казенник від корпусу ударно-спускового механізму: взяти правою рукою за корпус, а лівою – за казенник та роз’єднати їх;

Складання гранатомета після неповного розбирання здійснюється у такій послідовності:

- приєднати казенник до корпусу ударно-спускового механізму: взяти у ліву руку казенник, а у праву – корпус ударно-спускового механізму та з’єднати їх так, щоб розбивач увійшов у центральний отвір казенника і сполучилися отвори для осі корпусу та перевідника.

- вставити ось корпусу та перевідник у свої отвори: утримуючи у лівій руці корпус ударно-спускового механізму, правою рукою послідовно вставити у свої отвори ось корпусу, а потім перевідник; вставляючи перевідник, натиснути пальцем лівої руки на замикач.

- приєднати чеку: утримуючи корпус ударно-спускового механізму у лівій руці, правою рукою поставити на місце чеку так, щоб її кінці ввійшли у циліндричні пази перевідника і осі корпусу, а пружний язичок своїм зігнутим кінцем увійшов у хрестоподібне заглиблення на торці перевідника;

- приєднати ствол до корпусу ударно-спускового механізму: взяти у ліву руку ствол, а у праву  корпус ударно-спускового механізму з казенником і вставити казенник у ствол до упору так, щоб  виступи казенника ввійшли у відповідні вирізи на торці ствола, після цього повернути казенник відносно ствола так, щоб замикач увійшов у паз на стволі.

- поставити перевідник у положення “ПР”: перевести важіль перевідника у вертикальне положення.

Прийоми стрільби з гранатомета

Залежно від поставленого бойового завдання, дальності стрільби та  особливостей вогневої позиції автоматник може вести стрільбу з наступних положень: лежачи з упору; з коліна: з плеча, з-під руки, з упором приклада в грунт;  сидячи: з-під руки або з упором приклада в грунт;  стоячи: з плеча або з-під руки.

На дальності 100 м вогонь можна вести лежачи (рис.265-а) та лежачи з упору (рис.265-б)

а                                                                             б
                              Рис.265. Ведення вогню з ГП-25: а-лежачи; б- з упору.

На дальності  100-150 м стрільбу можна вести  з коліна з плеча (рис.266-а) та  стоячи з плеча (рис.266-б), а на дальності  200-400 м  -  з коліна з-під руки (рис. 266-в), сидячи з-під руки (рис. 266-г)  та стоячи з-під  руки (рис.266-д).

а - з коліна з плеча;                         б - стоячи з плеча;                             в - з коліна з-під руки;

г - сидячи з-під руки;                  д - стоячи з-під руки

Рис.266. Прийоми стрільби з гранатомета ГП-25.

При веденні вогню прямим  наведенням можна прийняти положення  з коліна або сидячи при упорі приклада автомата в грунт (рис.267).

Рис.267. Ведення вогню з упором приклада в грунт

(при кутах піднесення більше 45 °)

У русі вогонь з  гранатомета ведеться з короткої зупинки.

При необхідності стрільбу  з гранатомета можна вести з бронетранспортера (БМП) через десантні люки. Для ведення вогню автоматник приймає зручне положення, дотримуючись заходів безпеки (рис.268).

Рис.268. Ведення вогню  з десантного люка БМП

У бойових умовах вогневу позицію (місце для стрільби) автоматник займає і обладнує за командою командира відділення або самостійно. Вогнева позиція повинна забезпечувати ведення вогню як з гранатомета, так і з автомата. При виборі вогневої позиції перевірити, щоб в напрямку стрільби не було близько розташованих місцевих предметів (дерев, кущів),  за які могла б зачепитися граната при польоті, так як високочутливий головний підривник гранати спрацьовує при зустрічі з будь якою перешкодою.

В залежності  від обстановки вогнева позиція для стрільби з гранатомета, як і місце для стрільби з автомата, вибирається в траншеї, окопі, воронці від снаряда, канаві, чи за каменем або пеньком. У населеному пункті вогнева позиція може бути вибрана в вікні будинку, на горищі, чи в фундаменті будівлі .

Не слід вибирати вогневу позицію поблизу  окремих місцевих предметів, а також на гребенях висот.  При завчасній підготовці вогневої позиції необхідно перевірити можливість ведення вогню в заданому секторі або напрямку як з гранатомета, так і з автомата, для чого гранатомет і автомат послідовно наводиться в різні точки місцевості, де можлива поява противника. Для зручності ведення вогню необхідно підготувати упор під ствол гранатомета. Жорсткий упор для пом'якшення перекрити дерном, згорнутої плащ-палаткою,  чи скаткою бушлата. При переповзанні автомат з приєднаним гранатометом утримується правою рукою за ремінь біля верхньої антабки.

3.13. Автоматичний гранатомет на станку АГС-17

Призначення та бойові властивості гранатомета

Автоматичний гранатомет АГС-17 був розроблений наприкінці 60-х років, як потужна  зброя щодо ураження великих мас живої сили противника.

Зброя мала малі розміри, вагу і обслуговувалась малою кількістю чоловік.

На полігонних іспитах гранатомет зарекомендував себе з найкращої сторони і був прийнятий  на озброєння у війська.

Рис.269. 30 мм автоматичний гранатомет на станку АГС-17

30-мм  автоматичний гранатомет на станку АГС-17 «Полум’я» призначений для ураження живої сили та вогневих засобів противника, які розташуються поза укриттям, у  окопах та на відкритих ділянках  місцевості (в ярах, зворотних скатах висот).

Стрільба з гранатомета здійснюється настільною та навісною траєкторіями,  короткими (до 5 пострілів), довгими ( до 10 пострілів) чергами та безперервно. Регулятор, який є на гранатометі, дозволяє вести вогонь з двома різними темпами (на старих зразках): мінімальним – 50-100 пострілів за хвилину і максимальним – 350-400 пострілів за хв. На нових зразках - автоматичним вогнем (50-100 пострілів за хв.) та одиночними пострілами.

Подача пострілів під час стрільби здійснюється з коробки ємкістю 29 пострілів, які заряджені у ланкову стрічку.

Охолодження стволу повітряне, воно дозволяє ведення безперервного вогню до 300 пострілів.

Гранична відстань стрільби –1700 м. Ураження противника здійснюється на фронті 7 м. Вага гранатомета зі станком та прицілом 31 кг; гранатомета – 18 кг; станка – 12 кг, прицілу – 1 кг, коробка з пострілами  важить 14,5 кг,а постріл до гранатомету пострілу – 0,35 кг. Початкова швидкість гранати - 135 м/с. Взведення вибухача здійснюється через 10-30 м після виходу пострілу з каналу ствола.

Основні частини та механізми  гранатомета  .

Гранатомет АГС-17 складається з таких основних частин і механізмів: тіло гранатомета, станок, приціл.

Тіло гранатомета складається з наступних основних частин та механізмів:

ствол, ствольна коробка,  затвор, зворотні пружини, приймач,                                                                      ударно-спусковий  механізм,  кришка ствольної коробки з механізмом перезарядження.

1            2

3                                         4

5

6

7

Рис.270. Будова тіла гранатомету АГС -17

а - у зібраному вигляді; б - у розібраному вигляді:

1 – ствол; 2 – ствольна коробка; 3 – затвор; 4 – поворотні пружини; 5 – приймач; 6 – ударно-спусковий механізм; 7 – кришка ствольної коробки з механізмом перезаряджання.

Станок гранатомета (САГ-17) слугує для надання стійкості гранатомету при стрільбі. Станок складається з основи станку, вертлюга, нижньої та верхньої люльки, які з’єднані між собою вісью, механізм вертикального наведення (рис.271).

Основа станку складається з корпусута трьох ніг. Корпус має: стакан для приєднання вертлюга, гільзовідбивач, сектор горизонтального наведення , антабки для кріплення лямок. Ноги слугують опорами станку, вони мають затиски, які дозволяють змінювати висоту лінії вогню. Нижня люлька слугує для забезпечення горизонтального наведення гранатомету. Верхня люлька слугує для забезпечення вертикального наведення гранатомету.

Рис.271.Станок гранатомета (САГ-17)

1 – основа станку; 2 – вертлюг; 3 – нижня люлька; 4 – верхня люлька; 5 – механізм вертикального наведення; 6 – передня нога; 7 – задні ноги; 8 – сектор горизонтального наведення; 9 – антабка для кріплення; 10 – кронштейн кріплення батареї прицілу; 11 – затиск ноги; 12 – сошник; 13 – заруб; 14 – механізм точного горизонтування; 15 – повзун; 16 – руків’я затиску горизонтального наведення; 17 – цапфи; 18 – фіксатор; 19 – руків’я маховичка; 20 – маховичок; 21 – зубчастий сектор; 22 – руків’я затиску вертикального наведення; 23 – гільзовідбивач.

Приціл гранатомету (ПАГ-17) слугує для наведення гранатомету при стрільбі по цілях на різні відстані. Збільшення прицілу – 2,5х, поле зору – 120. Приціл складається з корпусу, в якому зібрані кутомір та механізм кутів підвищення, та головки з оптичною системою (рис.272).

Кутомірне кільце має шкалу, яка поділена на 60 рівних великих поділок, ціна великої поділки дорівнює 100 поділкам кутоміру (1-00), які розподіляються через кожних п’ять поділок.

Барабанчик кутоміру має шкалу, яка розподіляється на 100 рівних поділок через кожних 10 поділок. Поділки 0 та 100 співпадають. Ціна кожної поділки дорівнює одній поділці кутоміру (0-01).

Рис.272. Приціл гранатомету (ПАГ-17)

а – вигляд зліва; б – вигляд зправа; 1 – корпус; 2 – головка прицілу; 3 – вісь прицілу;

4 – овальна виїмка;

5 – штифт; 6 – кутомірне кільце; 7 – показник великих поділок кутоміру; 8 – барабан кутоміру; 9 – показник поділок барабану кутоміру; 10 – відвідка; 11 – поперечний рівень; 12 – шкала великих поділок прицілу; 13 – показник великих поділок прицілу; 14 – барабан прицілу; 15 – показник поділок барабану прицілу;

16 – повздовжній рівень; 17 – планка кріплення підсвітлення; 18 – наочник; 19 – мушка;

20 – целік; 21 – основа кріплення патрону підсвітлення сітки прицілу.

Поперечний рівень слугує для визначення бічного наклону гранатомету та його горизонтування.

Механізм кутів підвищення слугує для вертикального наведення гранатомету. Шкала великих поділок прицілу поділена на 14 рівних поділок, кожна з которих відповідає 100 поділкам шкали барабаничику прицілу.

Подовжній рівень слугує для надання гранатомету наданого куту підвищення при стрільбі з зачиненої вогневої позиції.

Сітка прицілу – складає собою пластинку, на якій нанесені шкали кутів прицілювання та бокових поправок (рис.273).

Шкала кутів прицілювання виконана у вигляді кутників та штрихів й дозволяє виконувати стрільбу з гранатомету на відстані до 700м. Ціна поділок між вершинами кутників складає 100 та штрихом – 50м. Цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 відповідають відстаням 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700м.

Ліворуч та праворуч від верхнього кутнику знаходиться шкала бічних поправок, яка дорівнює ±0-60. Ціна поділок цієї шкали дорівнює п’яти тисячним (0-05). Вона визначена цифрами 20, 40, 60.

До комплекту гранатомета входить: три коробки для пострілів з 9 стрічками по 10 ланок кожна, чохол для перенесення тіла гранатомета, дві лямки для перенесення станка, комплект ЗІП та формуляр.

Робота автоматики гранатомету

Робота автоматики гранатомета заснована на принципі використання енергії віддачі вільного затвору.  Під час пострілу порохові гази, діючи на дно гільзи, відкидають затвор у крайнє заднє положення. При цьому гільза виходить з патронника та відбувається відкриття каналу ствола. Затвор, переміщуючись назад, стискає зворотні пружини, відводить переднє плече важеля подачі вліво в наслідок чого подавач просуває ланку з черговим пострілом до вхідного вікна ствольної коробки. Під час зустрічі з відбивачем стріляна гільза викидається зі ствольної коробки назовні.

Під дією стиснутих зворотних пружин затвор повертається в переднє положення, досилає черговий постріл у патронник ствола та зводить ударник. До моменту підходу затвора в крайнє переднє положення відбувається запирання каналу ствола затвором, який утримується у передньому положенні силою зворотних пружин, і роз’єднання ударника та затвору. Ударник, рухаючись назад під дією бойової пружини, ударяє по важелю бойка, бойок розбиває капсуль–запальник пострілу. Відбувається постріл, після чого робота автоматики гранатомета повторюється. Стрільба буде продовжуватися доти, поки не буде відпущений спусковий важіль, або в стрічці не будуть використані всі постріли.

Якщо після пострілу не буде натиснутий спусковий важіль, то ударник стане на шептало та стрільба припиниться. Для продовження стрільби необхідно знову натиснути на спусковий важіль.

## Робота частин і механізмів гранатомета при стрільбі.

При натисканні на спусковий важіль спускова планка переміщується вперед і, діючи на прапорець, повертає шептало ударно-спускового механізму та виводить його зі зачеплення з бойовим взводом ударника. Ударник, рухаючись назад під дією бойової пружини, ударяє своїм переднім виступом по важелю бойка, який, обертаючись навколо вісі, ударяє по бойку. Бойок розбиває капсуль-запальник порохового заряду, відбувається постріл.

Порохові гази, яки утворюються в результаті горіння порохового заряду, діють на гранату та на дно гільзи, змушуючи гранату рухатися по каналу ствола вперед, а затвор у ствольній коробці назад. Після вильоту гранати з каналу ствола рух затвора назад відбувається по інерції за рахунок його великої ваги. При цьому гільза виходить з патронника, переднє плече важеля подачі під дією затвора переміщається вліво, а подавач подає черговий постріл до вхідного вікна ствольної коробки. Фланець штока гідрогальма упирається в затильник, і порохові гази, що знаходиться в передній частині циліндра гідрогальма, витісняється поршнем штока в задню частину циліндра через отвори в поршні та щілини, утворені вікнами циліндра та поршнем, внаслідок чого відбувається гальмування руху затвора назад. Досилач піднімається по копірах ствольної коробки та звільняє верхню частину фланця гільзи. Гільза, з’єднана знизу з витягувачем, упирається верхньою частіною в передній скіс відбивача та нахиляється. При подальшому русі затвору назад  його гребінь підіймає заднє плече відбивача в наслідок чого відбивач, обертаючись навколо своєї вісі, ударяє переднім плечем по гільзі, викидаючи її через вивідне вікно зі ствольної коробки. Гідравлічне гальмо та зворотні пружини поглинають енергію затвора, яка залишилася.

Надалі робота частин і механізмів гранатомету, за винятком роботи гідравлічного гальма та ударно-спускового механізму, відбувається так само, як і при заряджанні (після відпускання рукоятки перезаряджання).

Під час руху затвора вперед фланець штока гідрогальма упирається в упори ствольної коробки, а шток зупиняється; гас, що знаходиться в задній частині циліндра, витісняється поршнем штока в передню частину циліндра через отвори в поршні та щілини, утворені вікнами гільзи та поршнем, таким чином відбувається гальмування руху затвора вперед.

При підході затвора в переднє положення відбувається розчеплення ударника із затвором. Ударник, рухаючись під дією бойової пружини назад, ударяє по важелю бойка, а важіль – по бойку. Відбувається постріл. Робота частин і механізмів гранатомета повторюється. Автоматична стрільба буде продовжуватися доти, поки натиснутий спусковий важіль а у стрічці є постріли.

Для припинення стрільби необхідно відпустити спусковий важіль При цьому шептало під дією пружини підніметься вгору, стане на шляху руху ударника назад в наслідок чого ударник зупиниться на шепталі. Стрільба припиняється, але гранатомет залишається зарядженим, готовим до здійснення подальшої автоматичної стрільби.

Порядок розбирання та складання гранатомета.

Розбирання гранатомета може бути неповним та повним: неповне здійснюється для чищення та  змащування і огляду гранатомета; повне - для чищення при сильному забруднені гранатомета, після знаходження його під дощем та снігом, після дегазації та дезактивації гранатомета, при постановці гранатомета на довгострокове зберігання, під час заміни частин гранатомета, при отриманні зі складу, для огляду у розібраному вигляді.

Перед розбиранням гранатомета необхідно:

  - від’єднати приціл;

  - від’єднати коробку для пострілів;

  - перевіряти, чи немає постріл у патроннику.

Порядок неповного розбирання гранатомета:

1. Від’єднати приймач від ствольної коробки;

Рис. 274. Порядок відокремлення приймача

1 – засувка приймача; 2 – лоток; 3 – головка вісі приймача; 4 – клини знімача; 5 – шептало; 6 – набійник; 7 – прилив набійника

2. Відкрити затильник гранатомета;

Рис. 275. Порядок відкриття затильника

1 – ліва рукоятка гранатомета; 2 – ручка замикача затильника

3. Від’єднати замикач затильника від ствольної коробки;

- Від’єднати кришку ствольної коробки з механізмом перезарядження від ствольної коробки;

Рис. 276. Порядок відокремлення кришка ствольної коробки

1 – рукоятка перезаряджання; 2 – кришка ствольної коробки

5. Від’єднати затвор з зворотними пружинами від ствольної коробки;

Рис. 277. Відокремлення затвору

1 – затвор; 2 – поворотні пружини

- Від’єднати спускову планку від ствольної коробки;

- Від’єднати ударно-спусковий механізм від ствольної коробки;

Рис.278. Відокремлення ударно-спускового механізму

1 – лоток; 2 – головка вісі приймача;

3 – направляюча ударно-спускового механізму

8. Вд’єднати ствольну коробку від станка;

Рис.279. Відокремлення ствольної коробки від станка

1 – фіксатор; 2 – цапфа верхньої люльки станка;

3 – цапфове гніздо ствольної коробки

9. Від’єднати ствол від ствольної коробки.

Рис.280. Порядок відокремлення ствола

1 – замикач ствола; 2 – ствол; 3 – засувка замикача ствола

Збирання гранатомета після неповного розбирання здійснюється у зворотній послідовності.

Огляд та підготовка гранатомета до стрільби

Для перевірки справності гранатомета, його чистоти та під час підготовки до стрільби здійснюється огляд гранатомета.

Огляд гранатомета здійснюється:

- при повсякденному огляді;

- при огляді гранатомета під час виходу на заняття і в бойовій обстановці;

- при огляді гранатомета під час чищення.

Під час огляду необхідно:

- перевірити гранатомет, приціл та станок зовнішнім оглядом;

- перевіряти роботу частин та механізмів;

- оглянути коробку зі стрічками та постріли.

Підготовка до стрільби:

Для підготовки гранатомета до стрільби необхідно:

- провести чистку гранатомета, провести огляд у розібраному вигляді і змастити його;

- зібрати і провести огляд у зібраному вигляді;

- провести огляд прицілу і за необхідністю зробити його вивірювання;

- провести огляд коробки зі стрічками;

- безпосередньо перед стрільбою протерти насухо канал ствола;

- провести огляд пострілів та зарядити ними стрічки, укласти стрічки з пострілами у коробки.

Постріл ВОГ-17

Для стрільби з гранатомета використовуються 30-мм постріли з  осколковою гранатою ВОГ-17 (рис.281).

Рис.281. Постріл ВОГ-17 (ВОГ-17М)

1 – корпус; 2 – ведучий пасок; 3 – пружина (уламкова сорочка); 4 – розривний заряд; 5 – гільза; 6 – капсуль-запальник; 7 – нітрогліцеринів порох;

8 – висаджував(головний запальник) ВМГ (ВМГ-М);

9 – уламкова граната; 10 – пороховий заряд

Принцип роботи   гранати

Під час пострілу під дією порохових газів граната вилітає  з каналу ствола з початковою швидкістю 185 м/с та за допомогою нарізів каналу стволу обертається навколо своєї осі. Після вильоту гранати з каналу ствола на відстані 10 – 30 метрів від дульного зрізу відбувається зведення вибухача, який  під час зустрічі з ціллю (перешкодою) спрацьовує, здійснюючи детонацію розривного заряду гранати. Внаслідок вибуху розривного заряду пружина (осколкова сорочка) та корпус гранати дробляться на уламки, які уражають живу силу противника.

До пострілу частини  вибухача ВМГ-М знаходиться у вихідному положенні: капсуль-детонатор у заслонці зміщений відносно жала, заслонка утримується від переміщення у бойове положення штифтом запобіжно-відцентрового механізму.

Рис.282. Робота частин і механізмів висаджувача ВМГ-М

а), в), ж) – положення частин та механізмів висаджувача перед пострілом; 
г) – положення частин та механізмів під час пострілу; б), з) – положення частин та механізмів висаджувача на траєкторії; д) – положення частин та механізмів при інерційній дії; е) – положення частин та механізмів при зустрічі з перешкодою; 1 – ударний механізм; 2 – Механізм дальнього взведення; 3 – корпус висаджувача; 4 – капсуль детонатор; 5 – гайка; 6 – кришка; 7 – жало з пружиною та ковпачком; 8 – високочутливий капсуль-детонатор; 9 – стопор, який утримує заслінку; 10 – запалювальний механізм; 11 – капсуль-запальник; 12 – пороховий склад сповільнювача; 13 – заслінка; 14 – пружина заслінки; 
15 – пластина ударного механізму; 16 – вкладиш; 17 – запобіжно-відцентровий механізм; 18 – штифт; 19 – механізм самоліквідації; 20 – втулка.

Під час пострілу від удару бойка затвора по капсулю-запальнику порохового заряду вибухає капсульний склад і запалюється пороховий заряд. Гази, що утворилися при спалаху порохового заряду, викидають гранату з каналу ствола.

При пострілі капсуль-запальник вибухача ВМГ-М (рис.282 г) під дією сили інерції, долаючи опір пружини, наколюється на жало. Промінь вогню від капсуля-запальника через пази у втулці запалює запалювальний склад, який запалює пороховий склад сповільнювача механізму самоліквідації та пороховий склад механізму дальнього взведення.

Під час польоту штифт запобіжно-відцентрового механізму під дією відцентрової сили стискає пружину та виходить із зачеплення з заслонкою. Після згоряння порохового складу механізму дальнього взведення стопор під дією пружини опускається та звільняє заслонку з капсулем-детонатором, заслонка під дією пружини переміщається у бойове положення. Пружинне кільце ударного механізму під дією сили інерції опускаються вниз. Під дією пружини жала ударного механізму кришка піднімається вгору.

При зустрічі з перешкодою:

а) при реакційній дії кришка, просуваючи вниз, передає вплив перешкоди жалу через ковпачки та пластини. Жало, переборюючи опір пружини, наколює високочутливий капсуль-детонатор, який викликає підрив капсуля-детонатора;

б) при інерційній дії вкладиш просувається нагору і передає зусилля жалу через пластини. Жало наколює високочутливий капсуль-детонатор, який, як і в попередньому випадку, викликає підрив капсуля-детонатора;

в) у випадку відмови підривника при зустрічі з перешкодою згорає пороховий склад уповільнювача від якого запалюється капсуль-детонатор механізму самоліквідації, що викликає послідовний підрив капсулів-детонаторів.

Вивірка прицілу АГС-17

Вивірка прицілу може здійснюватися за допомогою   перевірочної мішені або по віддаленій точці.

а) Для вивірки по  віддаленій точці  необхідно:

- встановити гранатомет на рівній  ділянці і відгорізонтувати його;

- вибрати на відстані 500-600 м від гранатомета точку, що добре видно;

- вставити у ствол гранатомета з дульної сторони ТХП (трубку холодної пристрілки) (рис.283) та підняти прапорець трубки;

Рис.283. Трубка холодної пристрілки гранатомету АГС-17

  - за допомогою рівня ТХП надати стволу горизонтальне положення, при цьому повинен встановитися повздовжній рівень прицілугранатомету. Якщо він не встановився – встановити його за допомогою стопорних гвинтів і втулки рівня.

  - використовуючи механізми наводки гранатомета, навести перехрестя сітки ТХП у віддалену точку і застопорити механізми наведення;

  - навести угольник сітки прицілу на вибрану точку за допомогою маховичків

  - кутоміру та прицілу, при цьому шкала кутоміра повинна бути встановлена на 30-00, а шкала прицілу - на 0-00;

  - якщо на шкалах барабанів кутоміра та прицілу будуть інші значення, необхідно вигвинтити на 1-1,5 оберту гвинти барабанів маховичків кутоміра та прицілу, поворотом шкал встановити нульові поділки шкал проти їх покажчиків та загвинтити гвинти.

Призначення та устрій стрічки та коробки для вистрілів

Стрічка для пострілів слугує для розміщення пострілів та подачі їх в приємник гранатомета. Вона складається з окремих фрагментів на 10 ланок кожний. Фрагменти стрічки з’єднуються один з одним за допомогою пострілу, ланки між собою з’єднуються за допомогою шплинтів. Ланка має передні та задні захвати; хвостовик; з’єднувальне кільце та з’єднувальний виступ.

Рис.284. Стрічка для пострілів

1 – ланка стрічки; 2 – шплинт; 3 – передні захвати; 4 – задні захвати; 5 – хвостовик;

6 – з’єнувальне кільце; 7 – з’єднувальний виступ.

Знарядження стрічки пострілами може виконуватись уручну або знаряджальною машинкою

Для заряджання стрічки вистрілами вручну (рис.285) необхідно:

  - покласти стрічку на стіл (тверду підставку) хвостовиком до себе;

  - взявши постріл, помістити виступ хвостовика другої ланки стрічки в проточку гільзи (перша ланка стрічки повинна бути порожня); натискаючи на постріл зверху ввести спочатку задню, а потім передню частину пострілу за заціпи ланки;

  - при з’єднанні фрагментів стрічки надіти з’єднувальне кільце ланки одного фрагмента стрічки на з’єднувальний виступ ланки другого фрагменту і приєднати до нього постріл;

  - укласти знаряджену стрічку в коробку для пострілів.

Рис.285. Знарядження стрічки пострілами вручну

Коробка для пострілів слугує для розміщення стрічки з 29 пострілами. Вона має ручку для перенесення коробки; кришку і створку, які зачиняються клямками; шторку для зачинки під час перевезення; набійник з защіпками та зубом для приєднання коробки до

гранатомету; всередині – спиральну направляючу для направлення руху стрічки, виступ для утримки стрічки. На шторці стрілкою вказано положення головної частини пострілів у коробці.

Рис.286. Коробка для пострілів

1 – ручка; 2 – кришка; 3 – клямка кришки; 4 – створка;

5 – защіпка створки; 6 – шторка; 7 – заціп; 8 – зуб;

9 – спираль; 10 – горловина; 11 – виступ.

Для того, щоб укласти стрічку в коробку необхідно відкрити кришку зі шторкою і створку; помістити стрічку через горловину в коробку та через відкриту створку просунути її по спиралі. Після укладки стрічки порожню ланку надівають на виступ, кришка, шторка і створка закриваються на защіпку.

Порядок здійснення і припинення стрільби

Підготовка до стрільби включає установку гранатомета на вогневій позиції,  його заряджання і прийняття положення для стрільби. Обслуги гранатометів готуються до стрільби по команді чи самостійно.

Для заряджання гранатомету необхідно:

- відкрити приймач;

- приєднати коробку з пострілами до гранатомету, для чого зачепити її за скобу ствольної коробки, та придавити  до встановлення зуба коробки на засувку;

- відкрити кришку коробки, натиснувши на її засувки;

- вийняти з коробки кінець стрічки за першу (порожню) ланку та встановити її над вхідним вікном ствольної коробки таким чином, щоб хвостовик наступної ланки з пострілом лежав на клинах зйомників;

- закрити приймач і кришку коробки;

- за рукоятку перезарядження відвести затвор у крайнє заднє положення та різко відпустити рукоятку

Ведення стрільби з гранатомета включає установку прицілу та кутоміра чи вибір поділок сітки прицілу при стрільбі на дальність до 700 м (із гранатометів ранніх випусків до 550 м), установку регулятора темпу стрільби, наведення гранатомета, спуск ударника з бойового зводу та утримання гранатомету під час стрільби.

Вогонь з гранатомета ведеться по командах командира відділення або навідником самостійно в залежності від поставленої задачі та обстановки.

Стрільба з гранатомета, як правило, ведеться прямим наведенням. По цілях на відстанях до 700 м (із гранатометів ранніх випусків – до 550 м) стрільба як правило ведеться з використанням поділок сітки прицілу, при цьому приціл повинен бути обов’язково встановлений на 0-00. а кутомір – на 30-00 (якщо не вводиться бічні поправки). Окремі вогневі задачі можуть виконуватися непрямим наведенням із закритих вогневих позицій.

| а | б |
| --- | --- |

Рис.287. Наведення гранатомета в ціль

(відстань до кулемета 500 м, бічне виправлення відсутнє): а – при використанні поділок сітки прицілу; б – при встановлені прицілу 0-76 на шкалі та барабанчику прицілу (додаток 13)

Для наведення гранатомета у ціль при стрільбі прямою наводкою необхідно установити приціл, що відповідає дальності стрільби, та кутомір з урахуванням бічного виправлення, після чого за допомогою механізмів наведення навести верхній кутник сітки прицілу (рис.287, б) у ціль або взяти рівну мушку та підвести її до зазначеної точки прицілювання при цьому стежити, щоб пухирець поперечного рівня був посередині.

Припинення стрільби може бути тимчасове і повне.

Для тимчасового припинення вогню подається команда «Стій». За цією командою навідник припиняє натиск на спусковий важіль, ставить гранатомет на запобіжник, при стрільбі уночі вимикає систему освітлення і, якщо потрібно, дає вказівку помічнику навідника змінити коробку.  Для повного припинення вогню після команди «Стій» подається команда «Розряджай». За цією командою: навідник припиняє натиск на спусковий важіль; ставить гранатомет на запобіжник; після відділення помічником навідника стрічки з пострілами від приймача відводить при відкритому приймачі за рукоятку перезарядження затвор назад і відпускає рукоятку, знімає гранатомет із запобіжника, спускає ударник з бойового взводу; потім ставить ударник на бойовий взвід, а гранатомет на запобіжник.

Затримки під час стрільби та способи їх усунення

Гранатомет при правильному догляді та поводженні з ним є відмінною та безвідмовною зброєю. Однак у результаті необережного поводження з гранатометом, забруднення та зносу частин, а також при несправності пострілів можуть виникати затримки під час стрільби.

3.14. Станковий протитанковий  гранатомет СПГ-9М

Гранатомет СПГ-9М  призначений  для ураження танків, самохідно-артилерійських установок та інших броньованих цілей, а також  для знищення живої сили та вогневих засобів противника.

Ідея створення безвіткатної гармати належить російським зброярам. У 1923 році російський зброяр Курчевський створив безоткатну (динамореактивну) гармату. І з середини 30-х років на озброєння Червоної Армії знаходиться 76-мм батальйонна гармата Курчевського ДРП-4. Вона мала вигляд, який споріднений з теперішним СПГ-9М.

Рис.288. Загальний вид станкового гранатомета  СПГ- 82 та СПГ-9М

Для аеромобільних підрозділів до станкового гранатомета СПГ-9М приєднується з’ємний колесний хід і  гранатомет має назву  СПГ-9ДМ.

Рис.289. Загальний вид гранатомета

СПГ-9ДМ

а) у похідному положенні; б) у бойовому положенні з колесним ходом.

Стрільба з гранатомета здійснюється кумулятивною і осколковою гранатами.

Найбільш дійсний вогонь під час стрільби з гранатомета кумулятивною гранатою по цілях, які знаходяться на відстані прямого пострілу. Відстань прямого пострілу по цілях висотою 2 м:

під час стрільби пострілом ПГ-9В - 800 м;

під час стрільби пострілом ОГ-9В - 345 м.

Калібр гранатомета - 73 мм.

Прицільна відстань стрільби прямою наводкою кумулятивною і осколковою гранатами - 1300 м,

Дальність стрільби роздільною наводкою осколкової гранати - 4500 м.

Бойова швидкострільність - до 6 пострілів за хвилину.

Вага гранатомету СПГ-9М з оптичним прицілом -50,5кг.

Вага гранатомета СПГ-9ДМ з колісним ходом і оптичним прицілом - 64,5 кг.

Вага колісного ходу - 14 кг.

Вага пострілу: ПГ-9В - 4,4 кг; ОГ-9В - 5,5 кг.

Вага гранати: ПГ-9 - 2,6 кг; ОГ-9 - 3,6 кг.

Вага сумки з трьома пострілами: ПГ-9В - 16,4 кг; ОГ-9В - 19,7 кг.

Початкова швидкість гранати: ОГ-9 - 316 м/с; ПГ-9 - 435 м/с.

Максимальна швидкість гранати ПГ-9 - 700 м/с.

Бронепробиваємість – 400 мм.

Час переводу з похідного положення в бойове – 25-35 с., з бойового у похідне – 25-35 с.

Гранатомет обслуговується розрахунком із 4 чоловік (командир гранатомета, навідник, заряджаючий, підносний).

Загальна  будова гранатомета СПГ - 9М.

Гранатомет складається з наступних основних частин та механізмів:

ствол з затвором; електростріляючий механізм; прицільні пристрої (денний ПГОК-9,  нічний ПГН - 9 і механічний приціл); станок;  колісний хід (до СПГ-9ДМ). До гранатомета також  додається комплект ЗІП.

Рис.290. Ствол з затвором

а – вигляд ліворуч;

б – вигляд праворуч.

Рис.291. Електростріляючий механізм

аб

Рис.292. Приціли СПГ-9

а - ПГОК-9;  б -ПГН-9

Рис.293. Механічний приціл

Рис.294. Станок

Рис.295. Колісний хід

Оптичний приціл ПГОК-9 призначений для забезпечення стрільби прямою наводкою кумулятивною та осколковою гранатами, а також для стрільби роздільною наводкою осколковою гранатою. Крім того приціл служить для спостереження за полем бою, визначення кутів в горизонтальній та вертикальній площині , визначення дальності до цілі та корегування вогню.

Рис.296. Сітки прицілу прямої наводки.

а - сітка для стрільби кумулятивною гранатою;

б - сітка для стрільби осколковою гранатою

Будова пострілів ПГ-9ВМ та ОГ-9М та принцип їх роботи

Постріл ПГ-9В складається з кумулятивної гранати ПГ-9 і порохового заряду ПГ-9П (рис.297).

Рис.297. Кумулятивна граната

ПГ-9В   складається:

1 - граната;

2 - пороховий заряд;

3 - підривник (п’єзоелектричний,головодонний; ударно-миттєвої дії);

4 - головна частина;

5 - реактивний двигун;

6 - стабілізатор.

Рис.298. Пороховий заряд ПГ-9П

Постріл ПГ-9В має устрій наподобі пострілу ПГ-7В, маючі відмінності тільки в елементах реактивного двигуна, порохового заряду и вибухача. Гранати ПГ-9С, ПГ-9С1 мають удосконалення наподобі ПГ-7С, ПГ-7С1.

Реактивний двигун пострілу ПГ-9В служить для збільшення швидкості польоту гранати на траекторії до максимальної.

Стартовий пороховий заряд ПГ-9П служить для надання  гранаті початкової швидкості. Він складається з металевого зарядного пристрою, спалахувального заряду ДРП-2 (58 г),  стартового заряду (масою – 795 г) нітроглицеринового пороху марки НБЛ-62 в перкалевому картузі і вузла форсування.

Вибухач  ВП-9  п'єзоелектричний, головний, ударно-миттєвої дії, з подальшим взведенням (2,5-20м) та самоліквідатором (4-6 с). Він служить для забезпечення розриву головної частини гранати при зустрічі з ціллю (перешкодою) і складається з головної і донної частин.

Рис.299. Головна частина вибухача

Запобіжник  ВП-9  п'єзоелектричний, головний, ударно-миттєвої дії, необхідний  для захисту від випадкового удару. При зєднанні  з головною частиною детонатора на його корпус надівається запобіжний ковпачок з чекою. Чеку перед заряджанням висмикують за тасьму.

Донна частина підривача має іскровий електродетонатор, який при подачі на нього електричного струму від п'єзоелемента вибухає і викликає розрив бойового заряду.

Електродетонатор розташований у движку, який  перебуває у зведеному положенні, тобто зміщений вбік, при цьому електродетонатор відключений від електричного ланцюга. У такому положенні движок утримується до пострілу стопором порохового запобіжника і кулькою, які стискають дві конічні пружини.

Принцип роботи гранатомету

Підготовка до стрільби та постріл здійснюються наступним чином: за допомогою ручки на затворі він відкривається поворотом вліво і в казену частину ствола вручну досилається постріл. Затвор закриваеться, при цьому замикається електрична лінія пуску. Після заряджання навідник взводить пусковий механізм, повернувши відповідну ручку. За командою навідника нажимає на гашетку і приводить в дію генератор, який через електросистему гранатомета і контакти в казенній частині подає електричний імпульс на спалахувач гранати. Спалахувач  ініциює стартовий заряд, який викидає гранату з ствола; одночасно з цим від неї відділяється хвостова частина, яка залишається в казеннику гранатомета. Під час руху гранати в стволі, завдяки кососпрямованим отворам в хвостовій частині, вона набирає обертальний рух, який стабілізує її політ. В момент, коли тиск порохових газів в камері і стволі досягає дійсного значення, відбувається руйнування  спеціального диска, що розтошований  в хвостовику пострілу та що закриває сопло гранатомету. Післе руйнування диска надлишкові гази виходять через сопло.

Початкова швидкість кумулятивної гранати 435 м/с. Після вильоту гранати зі стволу на відстані 10-20 м включається реактивний двигун, який збільшує її швидкість до 700 м/с. При зустрічі гранати з перешкодою спрацьовує запобіжник, від його імпульсу детонує вибухова речовина розривного заряду, що утворює  кумулятивний (зосереджений, спрямований) струмінь газів і розплавленого металу, який пробиває броню танків та інших бойових машин противника, озброєння та  устаткування з радіусом розльоту уламків до 200 метрів, а також запалює пальне.

Якщо протягом 4-6 сек  після вильоту з каналу ствола граната не зустрінеться з перешкодою, то  її підрив здійснюється самоліквідатором, розміщеним в донній частині детонатора.

Під час пострілу з гранатомета пороховими газами і кусками пластмасових дисків, що викидаються з сопла, утворюється небезпечна зона в секторі 90° і до 30 м в глибину. Ближче 7 м від сопла не повинно бути вертикальных перешкод.

Види впострілів ПГ-9:

Постріл ПГ-9В (індекс ГРАУ — 7П3) з протитанковою гранатою ПГ-9

Постріл ПГ-9ВС (індекс ГРАУ — 7П14) з протитанковою гранатою ПГ-9С

Постріл ПГ-9ВС1 (індекс ГРАУ — 7П20) з протитанковою гранатою ПГ-9С1

Постріл з осколковою гранатою ОГ-9В

Постріл з осколковою гранатою ОГ-9В складається з осколкової гранати ОГ-9 і порохового заряду ОГ-9П.

Рис.300. Осколкова граната ОГ-9.

1 – головна частина; 2-стабілізатор;

3 – вибухач (головної, ударно-миттєвої і інерційної дії, з боковим пристроєм ).

Вибухач ГО-2 (рис.301) - головний, механічний, ударно-миттєвої і інерційної дії, з дальним взведенням (2,5 – 20м). Він служить для забезпечення розриву головної частини гранати при зустрічі з ціллю (перешкодою) і складається із корпусу з мембраною, ударного механізму, бокобійного пристрою (кут чутності 0 - 90град), з передавальним зарядом, донної втулки, детонатора і запобіжного ковпачка.

Рис.301. Вибухач (підривник) ГО-2

Рис.302. Вибухач (підривник) ГО-2 в розрізі.

1 – донна втулка; 2 – лапчастий запобіжник; 3 – ковпачок;

4 – інерційне кільце; 5 – пружина; 6 – капсуль-детонатор; 7 – гильза; 8 – втулка; 9 – пружина; 10 – штифт; 11 – гильза; 12 – упорна кулька; 13 – ударний стріжень; 14 – чека; 15 – прокладка;

16 – запобіжний ковпачок; 17 – мембрана; 18 – головка; 19 – тасьма; 20 – запобіжна пружина; 21 - жало; 22 – втулка; 23 – запобіжна кулька; 24 – втулка; 25 – опорна втулка; 26 – запобіжна прокладка;

27 – корпус; 28 – направляюча втулка; 29 – скринька; 30 – стакан детонатора; 31 – детонатор.

Робота підривника.

Під час пострілу граната отримує значне прискорення, а гільза ударного механізму з упорною кулькою, прагнучи зберегти стан спокою, стискає запобіжну пружину і опускається в крайнє нижнє положення.
          Упорна кулька ковзає по пазу в ударному стержні і по скосу в кінці паза викочується в оброблення корпусу.Післе вильоту гранати з каналу ствола сила інерції зменшується і гільза ударного механізму під дією пружини ударника інерційної дії і запобіжної пружини піднімається вгору до упору в буртик ударного стрижня і звільняє запобіжні кульки, які під дією розштовхуючого зусилля втулки викочуються в оброблення корпусу.

Гільза ударного механізму завдяки наявності зигзагоподібного паза піднімається протягом 0,01-0,02 с в осьовому напрямку. Внаслідок цього зведення детонатора відбувається на відстані не менше 2,5 м від дульного зрізу ствола.

У зведеному детонаторі наколу капсуля жалом перешкоджає конічна запобіжна пружина і прокладка. Інерційне кільце утримується від переміщень при різких коливаннях гранати в польоті конічною пружиною, яка притискує інерційний ударник до кільця, і опором лапок запобіжника.
          При зустрічі головної частини детонатора з ціллю (перешкодою) відбувається деформація мембрани і ціль (перешкода) впливає на ударник миттєвої дії, який, просуваючись до капсюлю-детонатора, долає силу опору конічної пружини, проколює жалом запобіжну прокладку і наколює капсуль-детонатор. Капсуль-детонатор спрацьовує, викликаючи детонацію передаточного заряду. При цьому пробивається перемичка донної втулки і спрацьовує детонатор.

При зустрічі гранати з перешкодою боком (при кутах зустрічі до 8°) спрацьовує бокобійний пристрій детонатора. При цьому інерційне кільце під дією сили інерції переміщається в бічному напрямку, відгинає лапки запобіжника, переміщаючи в осьовому напрямку інерційний ударник допомогою конічної розточування. Інерційний ударник, просуваючись в розточці корпусу, наколює капсуль - детонатор на жало. Накол капсуля-детонатора призводить до його спрацювання.

При стрільбі з ковпачком граната ударяється об перешкоду, інерційний механізм з капсулем - детонатором під дією сили інерції просувається в напрямку жала і наколює капсуль-детонатор, що призводить до спрацювання капсуля-детонатора.

Заходи безпеки під час поводження з пострілами ПГ-9 та ОГ-9

Розрахунок гранатомета при стрільбі повинен бути в шоломах, а заряджаючий, крім того, з надітими рукавицями.У навчальній обстановці стрільбу бойовими гранатами по броньованим цілям вести тільки з окопу або іншого укриття, так як осколки від броні, а також від самої гранати в окремих випадках летять на відстань 150-200 м; люди поза укриттям не повинні перебувати ближче 300 м від цілі.

При поводженні з пострілами дотримуватися таких правил безпеки:
- не допускати падіння гранат, порохових зарядів і пострілів у спорядженому вигляді;
- не застосовувати для стрільби бойові гранати та гранати в інертному спорядженні, а також порохові заряди, які мають погнуті пір'я (ребера) стабілізатора та  забоїни;

- переносити гранати і порохові заряди в призначених для цього сумках або укупорці, а перевезення здійснювати  тільки в укупорці;

- зберігати гранати і порохові заряди на вогневої позиції влітку в тіні, щоб захистити їх від впливу сонячних променів;

- оберігати гранати і порохові заряди від вологи;

- розкривати плівковий мішок гранати і пенал порохового заряду тільки перед стрільбою; якщо підготовлений постріл не буде використаний, відокремити пороховий заряд від гранати і покласти його в пенал;

- запобіжний ковпачок знімати з головної частини детонатора тільки перед заряджанням гранатомета; якщо граната не буде використана, надіти на головну частину детонатора запобіжний ковпачок і закріпити його чекою, попередньо перевіривши, чи не пошкоджена мембрана (запобіжні ковпачки та чеки зберігати до закінчення стрільби);

-під час стрільби в дощ і сильний снігопад запобіжний ковпачок з головної частини детонатора не знімати;

- гранати, що не розірвалися після стрільби чіпати категорично забороняється; такі гранати необхідно знищувати на місці їх падіння з дотриманням відповідних заходів безпеки.

Після закінчення стрільб місця непідірваних гранат позначаються і навколо них встановлюється суцільне огородження, крім того, встановлюються написи, що забороняють рух в огородженій зоні.

При веденні вогню на піщаній або заболоченій місцевості та на снігу гранати, порохові заряди і зібрані постріли кладуться на сумку для перенесення

пострілів, а також чохли, зняті з дульної та казенної частин ствола. Особливо необхідно оберігати пороховий заряд від вологи, а канал ствола від забруднення.

Гранатомет є гладкоствольна, безвіткатна, динамореактивна зброя. Під час пострілу з гранатомета гази, які створюються від горіння порохового заряду, викидають гранату з каналу ствола, а частина порохових газів відводиться назад через сопло. При цьому створюється реактивна сила, яка урівноважує силу віддачі.

Порядок розбирання та складання гранатомету

Розбирання гранатомета може бути неповним та повним: неповне - для чищення, огляду, усунення недоліків та змащування гранатомета після стрільби та навчальних занять; повне - для чищення під час сильного забруднення, а також під час технічного обслуговування гранатомета. Перед розбиранням гранатомета необхідно перевірити гранатомет на зарядження.

Неповне розбирання гранатомета провадиться з розрахунком для потокового обслуговування.

Неповне розбирання гранатомета робити в такому порядку:

1. Зняти з гранатомета оптичний приціл із системою освітлення.

2. Відокремити від прицілу систему освітлення.

3. При наявності на гранатометі колісного ходу відокремити його.

4. Розібрати механізм, що замикає і відокремити затвор від ствола.

5. Розібрати механізм екстракції.

6. Вийняти по черзі контакти із корпуса контактного пристрою, для чого утопити виколоткою кнопку.

7. Відокремити корпус фіксатора затвора у відкритому положенні, для чого вибити штифт і вийняти корпус із фіксатором і пружиною із гнізда приливу, вийняти з корпуса фіксатор і пружину.

Збирання гранатомета після неповного розбирання робити в такому порядку:

1. Вставити в корпус фіксатора пружину і фіксатор; зібраний фіксатор вставити в гніздо припливу ствола і утопивши фіксатор, забити штифт.

2. Вставити по черзі контакти у корпус контактного пристрою через відповідні отвори в стволі, попередньо утопивши виколоткою кнопку, потім просунути рукою контакти нагору, при цьому кнопка не повинна бути утоплена; поставити на місце кришку корпуса контактного пристрою.

3. Зібрати механізм екстракції.

4. Зібрати механізм, що замикає і приєднати затвор до ствола.

Для перевірки правильності збирання механізму, що замикає, необхідно декілька разів відчинити і закрити затвор.

5. Приєднати систему освітлення до прицілу, установити приціл на гранатомет і закріпити його гвинтом кронштейну.

Вивірка прицілу ПГОК-9

Вивірка прицілу може здійснюватися по віддаленій точці або по вивірочній мішені.

Порядок вивірки прицілу ПГОК-9 по віддаленій точці:

- встановити гранатомет в бойове положення на рівній горизонтальній ділянці;

- закріпити на рисках дульного зрізу стволу гранатомета перехрестя з ниток;

- відкрити  затвор, вставити діоптр-пробник і закрити затвор;

- встановити механізми температурних поправок прицілів на нуль;

- встановити на контрольний майданчик стволу перевірочний квадрат і придати стволу горизонтальне положення;

- встановити механізм кутів прицілювання у нульове положення;

- встановити бульбашки поперечного та бокового рівня у середнє положення;

- навести перехрестя стволу гранатомета, візіруючи його через отвір діоптра-пробника, в точку, яка знаходиться на відстані не менш 800 м від гранатомета;

- перевірити нульову лінію прицілювання прицілу прямої наводки, знак " + " на сітці "КУМ" і сітці "ОСК" повинні співпадати з точкою наведення стволу гранатомета ( розбіжність сітки «ОСК» з точкою наведення допускається не більше 0-01 в будь-якому напрямку, розбіжність сітки «КУМ» не допускається);

- вертикальна нитка візира прицілу роздільного наведення повинна співпадати з точкою наведення стволу гранатомета.

Після вивірки прицільних пристроїв  маховичок механізму температурних поправок встановлюється у положення, що відповідає температурі, при якій буде вестися стрільба.

При вивірці прицілу прямої наводки треба встановити у полі зору сітку «КУМ» і перевірити нульову лінію прицілювання, тобто збігається знак «+» на сітці прицілу з перехрестям точки наведення прицілу (ТНПр) на мішені; у разі розбіжності, обертаючи вивірочні гвинти по висоті і боковому напрямку, поєднати знак «+» сітки прицілу з перехрестям точки наведення прицілу на мішені (ТНПр).

Перевірити приціл роздільного наведення:

- обертаючи маховичок кутоміра, поєднати вертикальну нитку перехрестя візира з лінією наведення прицілу роздільної наведення на мішені «ЛНР», при цьому на шкалі кутоміра повинна бути встановлення «0-00», а на шкалі кільця - «30-00»;

- встановити перевірочну  мішень попереду гранатомета на відстані 50 м перпендикулярно до площини візування;

- перевірити  вертикальність лінії схилу  на мішені;

- візуючи через отвір диоптра-пробника, за допомогою механізмів наведення поєднати перехрестя з ниток на стволі гранатомета з перехрестям точки наведення гранатомета (ТНГ) на выверочной мішені;

- встановити в поле зору сітку «ОСК» і перевірити збіг знака «4-» на сітці прицілу з перехрестям точки наведення прицілу (ТНПр) на мішені, розбіжність допускається не більше 0-01 в будь-якому напрямку (якщо розбіжність перевищує

0-01, то необхідно приціл відправити в ремонт в артилерійську ремонтну майстерню);

- якщо поділка «0-00» не співпало з рискою на індексі, необхідно вигвинтити на один оборот гайку, поєднати «0» шкали з рискою на індексі і загвинтити гайку;

- якщо розподіл «30-00» шкали не співпало з рискою на індексі, необхідно вигвинтити на один оборот два гвинти та поєднати шкалу розподілу «30-00» з рискою на індексі і загвинтити гвинт.

Перевірити механічний приціл:

- встановити хомутик прицільної планки на поділку«4» і пересвідчитися,чи  не виходить лінія прицілювання з білого кола точки наводки механічного прицілу (ТНМ) на мішені;

- якщо лінія прицілювання виходить за межі білого кола ТНМ, відрегулювати мушку по вертикалі (вгвинчуючи або вигвинчуючи її) та по горизонталі (переміщаючи вкладиш) отримавши необхідний результат.

Вивірка нічного прицілу ПГН-9 провадиться в такому ж порядку, як і прицілу прямої наводки ПГОК-9, крім того, додатково необхідно:

- встановити рукоятку перемикання світлофільтрів у положення «К»;

- не відкриваючи кришки-діафрагми, включити живлення прицілу і , спостерігаючи в окуляр, встановити нормальну яскравість прицільної шкали;

- встановити найменший отвір діафрагми, при якому навіднику забезпечується достатня видимість точки наведення;

- при вивірці прицілу по выверочной мішені знак «+» на сітці прицілу повинен збігатися з перехрестям точки наведення нічного прицілу (ТНН) на выверочной мішені, у разі неспівпадання поєднати вивірочними гвинтами;

- при вивірці прицілу по віддаленій точці керуватися рекомендаціями для прицілу прямої наводки.

Необхідно пам'ятати, що яскраве денне світло може вивести електронно-оптичний перетворювач з ладу.

Розділ ІV.

ОСНОВИ ТА ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ З МАЛОКАЛІБЕРНОЇ ЗБРОЇ

4.1. Стрільба з малокаліберної гвинтівки

Щоб навчитися влучно стріляти з малокаліберної гвинтівки, необхідно виробити стійкі навички виконання прийомів стрільби. До цих прийомів належать: приготування, прицілювання, спуск курка.

Приготування до стрільби. Правильне приготування до стрільби передбачає стале положення  того, хто стріляє та гвинтівки. Це має вирішальне значення для влучності стрільби. Найзручнішим положенням для стрільби є положення лежачи , бо воно забезпечує найкращу сталість для стрільця і гвинтівки

Рис.303. Положення при стрільбі:

а –вид з фронту;     б – вид з боку.

Під час ведення вогню лежачи з руки, зброю необхідно утримувати лівою рукою за ложе. Лікті при цьому повинні бути поставлені на ширину плечей, а кут, утворений ліктьовою кісткою з передпліччям лівої руки, повинен бути близьким до прямого (рис.303).

Якщо цей кут буде меншим або більшим за прямий, то ліва рука перенапружується, втрачає свою стійкість, з’являється коливання і влучність стрільби погіршується.

Приготування до стрільби включає такі  моменти:

  - прийняття положення до стрільби;

  - заряджання гвинтівки;

  - прикладка гвинтівки.

Положення для стрільби лежачи з малокаліберної гвинтівки приймається наступним чином. Тримаючи гвинтівку у правій руці дульною частиною вперед, зробити правою ногою повний крок уперед і трохи вправо. Нахиляючись уперед, опуститися на ліве коліно. Потім, обіпершись лівою рукою об землю, опуститися на стегно лівої ноги і передпліччя лівої руки. Лягти на лівий бік і швидко повернутися; на живіт, трохи розкинувши ноги в боки носками назовні. Корпус знаходиться під кутом 12 - 20° до площини стрільби. Гвинтівку кладуть цівкою на долоню лівої руки (рис.304).

Рис. 304. Створення кута між корпусом та

зброєю

При стрільбі без упору і без використання ременя, поклавши ложе на долоню лівої руки, опертися правою рукою в землю, висунути лівий лікоть вперед і право. Тулуб і ноги розмістити зліва від площини стрільби. Вперти приклад в плече, гребінь прикладу повинен знаходитись якомога ближче до щелепи. Ложе повинно бути ближче до лівої частини кисті руки біля основи великого пальця. Лікоть лівої руки розмістити суворо під гвинтівкою. Лікоть правої руки упирається на землю. Голова повинна прийняти таке положення, при якому око стрільця встановлюється на лінії прицілювання.

Заряджання малокаліберної гвинтівки проводиться так: відкривши і відвівши затвор, узяти патрон за головку великим і вказівним пальцями правої

руки і підштовхнути його вперед, поки закраїна гільзи не наштовхнеться на торець ствола; закрити затвор.

Прикладка малокаліберної гвинтівки здійснюється таким чином: лікоть лівої руки відводиться точно під гвинтівку, передпліччя цієї ж руки просовується вперед настільки, щоб цівка лежала не на пальцях, а на долоні лівої руки між великим і вказівним пальцями. Правою рукою взяти приклад і встановити його на плече так, щоб відчувалося прилягання до плеча усього затильника, а його середина впиралась у виїмку плеча. Далі кистю правої руки без напруження охопити шийку приклада, а вказівний палець накласти першим суглобом на спусковий гачок і лікоть вільно опустити на землю (підлогу). Голову трохи нахилити вперед і, не напружуючи шию, праву щоку прикласти до верхньої частини приклада .

Приготувавшись до стрільби, потрібно перевірити правильність прийнятого положення. Закінчивши прикладку, прицілитись, потім заплющити на декілька секунд очі, після чого, розплющивши праве око (або ліве, якщо стрілець лівша), подивитися, як спрямована гвинтівка відносно мішені. Якщо мушка відхилилася наліво від точки прицілювання, то весь корпус слід подати вліво, не пересуваючи лівого ліктя. Якщо гвинтівка спрямована вправо, то потрібно зробити те саме, але тепер у правий бік. Якщо гвинтівка спрямована нижче точки прицілювання, то слід увесь корпус подати назад, не пересуваючи ліктів з місця, і, навпаки, якщо гвинтівка спрямована вище, то корпус подати вперед.

Правильним вважається положення, якщо під час перевірки мушка залишається точно під точкою прицілювання.

Рис.305. Використання упору при стрільбі

При стрільбі лежачи можна користуватися упором - мішечками з піском чи тирсою (рис. 305). При стрільбі з упора кисть лівої руки кладеться на упор, а на неї кладеться цівка гвинтівки. Корпус зміщується вперед або назад доти, поки не займе зручне для себе правильне положення.

У стрілецькій практиці відомий ще один прийом стрільби з упора. Він відрізняється від попереднього тим, що гвинтівка кладеться на упор, а ліва рука підтримує приклад знизу.

Прицілювання - це надання каналу ствола напряму, необхідного для того, щоб уразити ціль. Виконується прицілювання за допомогою прицілу та мушки.

При стрільбі з відкритим прицілом для прицілювання необхідно зажмурити ліве око, а правим дивитися крізь проріз прицілу на мушку і встановлювати її таким чином, щоб її верхівку було видно в центрі прорізу прицілу на одному рівні з краями. Таке положення мушки називається рівною мушкою (рис.306). Головну

увагу приділяють правильному положенню мушки в прорізу прицілу і лише періодично, для уточнення прицілювання, переключають зір на точку прицілювання.

Рис.306. Положення рівної

мушки.

1 – верхній край гривки прорезу;

2 – мушка; 3 – точка прицілювання; 4 – ціль; 5 – прорізь прицілу.

При стрільбі у ціль із чорним колом («яблучком») рекомендується прицілювання здійснювати з невеликим просвітом, щоб під час прицілювання можна було чітко бачити обріз «яблучка» (мішені) і верхівку мушки. Величина просвіту залежить від особливостей зору стрільця і має бути однаковою при кожному пострілі.

Помилки при прицілюванні

Характерні помилки в прицілюванні стрільців-початківців  приводять до невлучення у ціль (рис.  307). Отже, за рівної мушки кулі потрапляють у ціль. Якщо мушка дрібна, то кулі підуть нижче; якщо мушка велика, то кулі підуть вище; якщо мушка спрямована вправо, то кулі підуть вправо; якщо мушка спрямована вліво, то кулі підуть вліво. Коли гвинтівка завалюється в той чи інший бік, то відповідно у той бік і вниз буде відхилення.

Рис. 307. Помилки при прицілюванні.

Коли гвинтівка завалюється в той чи інший бік, то відповідно у той бік і вниз буде відхилення куль (рис.308).

а                                                           б                                                          в

Рис.308. Відхилення куль а) невлучо та не кучно;  б) влучно та кучно;  в) невлучно, але кучно.

Причинами, що знижають влучність стрільби, являються :

- помилки у виборі точки прицілювання;

- помилки в установці прицілу та цілику;

- помилки в підготовці і виконанні пострілу;

- низька якість зброї та боєприпасів.

При стрільбі з відкритим прицілом на дистанції 50  м переміщення мушки на 1мм відповідає відхиленню середньої точки попадання  на 9 см.

На влучність стрільби суттєво впливає дихання стрільця. Якщо не затримати дихання під час спуску курка, зброя матиме значне коливання по вертикалі і горизонталі, бо приклад при видиху опускається, а ствол піднімається, а при вдиху  навпаки ствол опускається. Щоб цього не відбувалося, необхідно в момент прицілювання і спуску курка затримати дихання. Перед спуском курка треба зробити вдих, а потім неповний видих і затримати дихання на 7-10 секунд. Цього часу цілком достатньо, щоб правильно прицілитися і зробити плавний спуск курка.

Спуск курка. Основою влучного пострілу є поєднання сталого положення зброї, правильного прицілювання і спуску курка. Можна добре і правильно прицілитися і затримати вчасно дихання, але якщо різко натиснути на спусковий гачок, то куля полетить з великими відхиленнями, бо різкий рух пальця зіб'є наводку. Тому потрібно після затримки дихання плавно і рівномірно натискати на спусковий гачок, одночасно стежачи за правильним положенням мушки в прорізу і точкою прицілювання. Вказівний палець слід накладати на гачок першим суглобом, а сила тиску пальця повинна бути рівномірно спрямована вздовж осі каналу ствола. При неправильному положенні пальця на гачку сила тиску спрямовується під кутом, що призводить до змінення польоту кулі.

Вивчення заходів безпеки при проведенні стрільби

Безпека під час проведення стрільби з малокаліберної гвинтівки вимагає її чіткої організації, знання і точного дотримання порядку і правил, встановлених на стрільбищі або в тирі, високої дисциплінованості всіх учасників стрільби.

Щоб не допустити нещасних випадків і гарантувати безпеку тих, хто стріляє, і тих, хто перебуває на стрільбищі або в тирі, забороняється:

- вести стрільбу з несправної зброї;

- брати на вогневому рубежі зброю, торкатися її, підходити до неї без дозволу керівника стрільби;

- заряджати і передавати зброю без команди керівника;

- прицілюватися в мішені навіть незарядженою зброєю, якщо біля мішеней перебувають люди;

- спрямовувати зброю вбік або назад, а також в людей, в якому б стані зброя не була (незаряджена, несправна, навчальна, розібрана);

- виносити заряджену зброю з лінії вогню;

- перебувати на лінії вогню тим, хто не входить до зміни, що стріляє;

- залишати на лінії вогню заряджену або з закритим затвором зброю;

- використовувати гвинтівки і патрони до них в цілях, не пов'язаних з виконанням стрільби.

Необхідно пам'ятати, що зброю можна заряджати тільки на лінії вогню після команди керівника «Заряджай». Патрони видаються за розпорядженням керівника стрільби лише на лінії вогню. Якщо попадання перевіряються після кожного пострілу, то видають лише по одному патрону.

При розбиранні та складанні зброї необхідно користуватися тільки штатним справним приладдям і спеціальним інструментом, не прикладати надмірної сили, не вдаряти частини зброї одна об одну. Зброю дозволяється чистити лише у спеціально відведених місцях.

Під час перевезення (перенесення) навчальної зброї (малокаліберних та пневматичних гвинтівок) вона повинна бути розряджена .

Переносити зброю у навчальних приміщеннях і на заняттях у полі, у вогневому класі (містечку), тирі можна тільки в положенні «на ремінь» .

Послідовність дій та команди  на вогневому рубежі:

Перед початком стрільби опитуванням виявити «Лівшу» та визначити йому місце на правому фланзі зміни.

За командаю: «Зміна, на вихідний рубіж кроком руш!» чергова зміна висувається до місця проведення практичних стрільб. Прибувши на вихідний рубіж старший зміни подає команду: «Зміна стій! Право - Руч» та доповідає керівнику стрільби: «Товариш підполковник, зміна в кількості 4-х чоловік для виконання першої вправи стрільби з малокаліберної гвинтівки прибула. Старший зміни студент Пугач».

Керівник стрільби здійснює перевірку готовності зміни до виконання вправи, перевіряючи знання кожним стрільцем заходів безпеки,  ТТХ зброї, умови виконання вправи.

Після перевірки готовності зміни керівник стрільби видає патрони. Кожний стрілець оглядає патрони та доповідає: «Студент Петров три бойових патрони отримав». Керівник стрільби вказує місце для стрільби та напрямок стрільби кожному стрільцю. Стрілець зрозумівши команду відповідає: «Слухаюсь».

За командою керівника стрільби: «Зміна, покласти патрони та  підготувати упори до стрільби», кожний стрілець зміни підходить до місця стрільби, кладе патрони праворуч від упору, готує упор для стрільби, щоб лінія вогню співпадала з лініею прицілювання, зброю бере у праву руку та повертається до зміни. Зміна шикується на вогневому рубежі обличчям до мішеней.

За команда: «До бою» зміна готується до стрільби, кожний стрілець приймає виготовлення до стрільби лежачи, заряджає зброю та по черзі доповідає:«Перший, (другий) - до бою готовий».

Керівник стрільби переконавшись у готовності зміни подає команду: «Вогонь», після якої кожний стрлець веде вогонь по своїй мішені. Якщо під час стрільби  виникла  затримка стрілець повинен доповісти : «Перший (другий)- затримка». За командою керівника: «Зміна –припинити стрільбу» кожний стрілець не розряджаючи зброю повинен убрати палець зі сускового гачка, ствол зброї підняти  вгору(приклад опустити вниз) та слухати уважно керівника стрільби. Після усунення затримки  за командою: «Зміна - вогонь» кожний стрілець продовжує виконувати впаву.

Після  закінченню стрільби кожний стрілець доповідає: «Перший  (другий) стрільбу закінчив!».Отримавши доповіді від кожного керівник подає команду: «Розряджай! Зброю до огляду». Кожний стрілець  відкриває затвор та надає зброю до огляду. Керівник здійснює огляд зброї та подає команду: «Перший озглянуто», після якої стрілець  закриває затвор гвинтівки та  робить контрольний спуск.

За командою керівника: «Зміна! Встати» зміна підіймається , за командою «Право- Руч! Для огляду  мішеній кроком- Руш!» зміна повертається праворуч та рухається в колону по-одному до своїх мішеней. На рубежі мішеней кожний стрілець стає  біля своєї мішені, оглядає мішень  та здійснює доповідь : «Перша  мішень вражена 3-ма кулями, вибито 45 очок, оцінка 12 балів!».

За командою  « Зміна право-Руч, на вихідний рубіж кроком- Руш!» зміна висувається у вихідне положення.

Вивчення техніки стрільби з малокаліберної зброї

Малокаліберна  гвинтівка Тульського збройового заводу ТОЗ-8М (рис.309) з відкритим секторним прицілом, є безвідмовною і надійною в експлуатації, має високу кучність стрільби . Вона використовується як навчальна зброя.

Ствол служить для спрямування польоту кулі. Ствольна коробка призначена для розміщення затвора і спускового механізму. Затвор призначений  для досилання патрона у патронник, закривання каналу ствола, здійснення  пострілу, викидання стріляної гільзи. Спусковим механізмом здійснюється спуск курка з бойового взводу. Прицільний пристрій служить для наведення гвинтівки в ціль і надання їй потрібного кута прицілювання.

Тильна кришка захищає очі стрільця від опіку в разі прориву газу під час

стрільби. Приклад з'єднує усі частини гвинтівки, служить для  зручності  при

стрільбі; складається з прикладу, шийки, цівки.

Тактико-технічні характеристики ТОЗ-8М:

- Калібр ствола, мм                                                               5,6

- Довжина гвинтівки, мм                                                      113

- Довжина ствола, мм                                                            640

- Довжина прицільної лінії, мм                                            587

- Прицільна дальність, м                                                       250

- Найбільша дальність польоту кулі, м                                1200

- Убивча сила, м                                                                     800

- Початкова швидкість польоту кулі, м/с                            280

- Швидкострільність, пострілів в хвилину                          10

- Число нарізів                                                                        4

- Вага, кг                                                                                  3,12

Малокаліберний патрон. Для стрільби з малокаліберної гвинтівки використовуються  унітарні патрони. В них усі необхідні для стрільби елементи об'єднані в єдине ціле. Унітарний патрон складається з кулі, порохового заряду, що є джерелом енергії, необхідної для викидання кулі зі ствола із визначеною швидкістю; капсуля-запальника для запалення пороху; гільзи, що є корпусом і об'єднує всі елементи патрону (рис.310).

Рис.310. Патроон до ТОЗ-8

1 - пороховий заряд; 2 - гільза; 3 - куля.

Порядок зарядження гвинтівки:

- правою рукою відкрити затвор і

відвести його назад;

- взяти патрон  великим і вказівним

пальцями правої руки і проштовхнути його вперед, щоб закраїна гільзи наштовхнулась на торець ствола;

- закрити затвор.

Особливості стрільби з ТОЗ-8.

Щоб навчитися влучно стріляти з малокаліберної гвинтівки, необхідно виробити стійкі навички виконання прийомів стрільби.

Приготування до стрільби має вирішальне значення для влучності стрільби. Найзручнішим положенням для стрільби є положення лежачи (мал.311).

Приготувавшись до стрільби, потрібно перевірити правильність прийнятого положення. Правильним вважається положення, якщо під час перевірки мушка залишається точно під точкою прицілювання.

При стрільбі лежачи можна користуватися упором. При стрільбі з упору кисть лівої руки кладеться на упор, а на неї кладеться цівка гвинтівки. Корпус зміщується вперед або назад доти, поки не займе зручне для себе правильне положення.

4.2. Стрільба з малокаліберного пістолету Марголіна

При  підготовці до стрільби з малокаліберної гвинтівки права рука і її кисть виконували свою головну функцію — плавний спуск курка. Основне навантаження по утриманню зброї та спрямуванню її в ціль припадало на ліву руку і тулуб. А от при стрільбі з пістолета права рука виконує всі функції: і утримування зброї, і спрямовування її в ціль, і спуск курка.

Причому якщо при стрільбі з гвинтівки зброя мала кілька точок опори, то пістолет утримується тільки однією, вільно витягнутою рукою.  Положення горизонтально витягнутої руки  незвичне для  людини. Під  впливом власної  ваги і ваги зброї рука  швидко стомлюється та  прагне опуститися. Крім того, її мимовільні коливання   заважає   виконанню   прицільного пострілу. Все це складає особливості і обумовлює труднощі підготовки до стрільби з пістолета.

Розглянемо детальніше окремі елементи підготовки до стрільби з пістолета

Стійка. Правильна стійка з пістолетом допомагає срільцю урівноважити себе зі зброєю, забезпечити зручність усіх дій, сприяє одноманітності виконання пострілів.

Ставати  треба  правим   боком до  мішені, розставивши ноги приблизно на ширину плечей або трохи менше. Пряма, що проходить через лінію плечей, спрямована праворуч від мішені. Кут між цією прямою і лінією прицілювання

становить 15—25°. Носки ніг повинні бути  розведені симетрично в сторони. Тулуб відхиляють назад, тобто в бік, протилежний напрямкові  стрільби.  Внаслідок  цього центр , ваги тіла переміститься ближче до лівої ноги,  що  стоїть ззаду.  Це  полегшує  утримування зброї.

Положення тулуба і ніг загалом повинно бути природним і не спричиняти надмірного напруження і м'язів. Голова вільно повернута у бік мішені                         (рис.312).

Рис.312. Положення для стрільби з пістолета Марголіна

Не слід витягувати шию вперед чи відхиляти голову назад: так швидше стомлюються м'язи, очі,  порушується сприйнятливість органів рівноваги , що в свою чергу призводить до погіршання стійкості при стрільбі.

Постава голови під час пострілів повинна залишатися однаковою.

Права рука повністю випрямлена. Це необхідно  насамперед для  того,  щоб  витримати  постійну, однакову відстань між оком стрільця  та  прицільним пристроєм, тобто створити умови для одноманітного прицілювання. Крім  того,  при  випрямленій  руці  її  рухомі ланки  - передпліччя та  плече  більш жорстко закріплюються між собою. А це сприяє зменшенню коливання зброї. Випрямлена рука чинить більш стабільний опір віддачі зброї. Завдяки цьому і кут вильоту при віддачі стає і одноманітним. Все   це   підвищує   кучність стрільби.

Як бачимо, стрільба з повністю випрямленою рукою допомагає стрільцю уникнути ряду помилок, можливих при стрільбі з напівзігнутою рукою, полегшує виконання окремих елементів пострілу, наприклад, прицілювання.

Вільна ліва рука розслаблена та  упирається в бік або закладена за спину. Можна також і кисть лівої руки опустити в кишеню стрілецької куртки.

Хватка. Хваткою називається спосіб утримування пістолета в руці. Від неї багато в чому залежить прицілювання і спуск курка. Хватка безпосередньо впливає на пістолет у момент пострілу. Тому середня точка влучання залишається постійною тільки за умови незмінної хватки.  Кисть правої руки міцно охоплює рукоятку пістолета чотирма пальцями. Вона перебуває у вилці, утворюваній великим і вказівним пальцями, а тильна частина її впирається у м'якуш основи великого пальця. Останній при обхваті рукоятки найкраще тримати випрямленим.

Прицілювання. Стрілець з пістолета повинен особливо ретельно вирівнювати мушку так, щоб вона обов'язково перебувала посередині прорізу, а вершина її   на рівні з його верхніми краями. Отже, основою прицілювання є вміння зберегти

Рис.313. Положення рівної мушки пістолета Марголіна

«рівну мушку» на момент пострілу, для чого всю увагу слід зосередити на прицільних пристосуваннях.

Дихання. Як уже зазначалося, під час дихання грудна клітка ритмічно піднімається та опускається. Ясна річ, непорушність зброї, що є необхідною передумовою виконання прицільного пострілу, не може бути досягнута під час дихання і руху грудної клітки. На прицілювання та  виконання пострілу стрілець витрачає загалом 15—18 секунд. При більш тривалому прицілюванні гострота зору знижується, м'язи тіла стомлюються і порушується стійкість зброї. Затримати дихання на такий незначний час зовсім неважко.

При виконанні пострілу з пістолета затримка дихання має деякі особливості. Піднявши руку зі зброєю і спрямувавши її в ціль, треба у напіввидиху затримати дихання, вивести пістолет в ділянку прицілювання, вирівняти мушку в прорізі і плавно натиснути на курок. Такий загальний принцип затримки дихання, якого дотримуються більшість стрільців, особливо при стрільбі з пістолета.

Натискування на спусковий гачок. Постріл завершується спуском курка. Техніка цього руху має надзвичайно велике значення. Стрілець виконує прицілювання і плавне натискування на спусковий курок як єдину взаємозв'язану дію. Передусім натискувати на курок слід так, щоб не порушити наводку. Важливо також його спуск пристосувати до того моменту, коли «рівна мушка» перебуває в ділянці прицілювання. Вказівний палець виконуватиме свою роботу, не порушуючи наводку, якщо кистю правої руки правильно обхоплювати рукоятку пістолета. Тим самим створюється відповідна опора, що дає змогу вказівному пальцеві подолати натяг спуска. Обхоплювати рукоятку пістолета треба досить міцно, але без зайвих зусиль, бо надмірне м'язове напруження в кисті призводить до зайвих коливань зброї. При цьому необхідно знайти таке положення для кисті, коли між вказівним пальцем і шийкою приклада або щічкою рукоятки пістолета утвориться просвіт.

Постріл з пістолета виконують, натискуючи на спусковий гачок першою фалангою вказівного пальця або ж його першим суглобом. При цьому амплітуда руху пальця буде найменшою. Натискують курок прямо на себе так, щоб вказівний палець рухався вздовж осі каналу ствола (рис. 314). Слід уникати натискування на гачок убік, під кутом до осі каналу ствола. Це може порушити наводку і призвести до значного відхилення кулі від центра мішені.

Одна з грубих помилок при виконанні пострілу є смикання, тобто різкий ривок спускового гачка. Воно супроводжується різким напруженням багатьох груп м'язів, посмикуванням плеча для протидії віддачі зброї, різким натискуванням

всією кистю руки на рукоятку пістолета, натискуванням на спусковий гачок не прямо назад, а вбік.

Рис.314. Порядок натискання спускового гачка

Через те, що у пістолета Марголіна спусковий гачок має більший холостий хід, слід звернути тут увагу на одну особливість його спуску.  Витягнувши руку з пістолетом перед собою, стрілець торкається спускового гачка, відшукуючи найправильніше положення вказівного пальця. Коли потрібний контакт пальця із спусковим гачком знайдено, стрілець вибирає холостий хід спуску і починає прицілюватися. Після того, як «рівна мушка» вийшла в ділянку прицілювання, стрілець зупиняє руку. Прицілювання ще не закінчено,він  тільки  уточнює положення мушки в прорізі, а його вказівний палець уже подолав   частину  робочого  ходу  спуску. На заключному етапі уточнюється наводка і одночасно плавно дотискується спуск гачка.

Постріл відбувається ніби несподівано для стрільця, бо він точно не знає миті, коли курок зірветься з бойового взводу.

# Text boxes

Рис. 63

Рис. 66.

Рис. 72

Рис. 74. Визначення відстані до цілі за допомогою оптичного прицілу ПГО-7

1

1

Рис.104. Спусковий важіль та запобіжна чека з кільцем:

1 - вилка; 2 - провушина з отвором для запобіжної чеки

б

Рис.254.  Ведення вогню

а – з положення стоячи;  б – з коліна.

Рис.253.  Постріл РПГ-18

з положення лежачи

б

а

Рис.273. Сітка прицілу (ПАГ-17)

Рис.309. Малокаліберна гвинтівка ТОЗ-8.

1 — ствол; 2 — ствольна коробка; 3 — затвор; 4 — спусковий гачок; 5 — прицільний пристрій; 6 — тильна кришка; 7 — приклад

3 — куля

Рис. 311. Положення для стрільби лежачи:

а — вид попереду;  б — вид збоку