Правила стрільби із стрілецької зброї

Правила стрільби – це комплекс обґрунтованих положень, закріплених Посібниками зі стрілецької справи, точне дотримування яких, у поєднанні з прийомами стрільби, забезпечує виконання вогневих завдань.

Способи та види ведення вогню повинні вибиратися з таким розрахунком, щоб нанести противнику найбільшого враження в найкоротші терміни та з найменшою витратою боєприпасів. Поразка цілі вогнем називається рішенням вогневої задачі. Рішення вогневої задачі стрільбою з будь-якого виду зброї складається із трьох елементів: підготовка стрільби, стрільба на знищення та коректування стрільби.

Підготовка стрільби в цілому проводиться з метою забезпечення в найкоротший термін готовності вогневих засобів до відкриття вогню. Сюди входить все коло питань, пов'язаних з підготовкою вогневих засобів до виконання бойового завдання. Ці питання заведено розподіляти на попередню підготовку стрільби та підготовку вихідних даних для стрільби по визначеній цілі.

До попередньої підготовки стрільби належить віднести: вивчення місцевості та розвідку цілей, вибір, обладнання та зайняття вогневих позицій для стрільби і командно-спостережних пунктів; підготовку зброї та боєприпасів до стрільби, визначення вихідних даних для стрільби по ділянках і рубіжах вірогідного з'явлення противника, тобто всі заходи, що проводяться до отримання від старшого командира вогневого завдання або моменту виявлення цілі, що підлягає знищенню.

В попередній підготовці стрільби особливо важливе значення має своєчасне виявлення противника та визначення найбільш важливих і небезпечних цілей в його бойовому порядку.

Порядок спостереження за полем бою, вибору цілі, прицілу та точки прицілювання при стрільбі зі стрілецької зброї.

Спостереження ведеться в цілях своєчасного виявлення та розташування противника. Крім того, в бою необхідно спостерігати за сигналами та знаками свого командира та за результатами свого вогню.

Якщо немає особових вказівок командира, солдати повинні вести спостереження в указаному їм секторі обстрілу на глибину до 1000м.

Спостереження ведеться неозброєним оком. Особливу увагу при спостереженні треба звертати на скриті підступи. Місцевість оглядається з права наліво від ближніх предметів до дальніх, огляд проводити ретельно, тому що виявленню противнику сприяють незначні   демаскуючі ознаки: блиск, шум, гойдання віток дерев та кущів, появлення нових дрібних предметів, зміни в положенні та формі місцевих предметів і т.д.

При наявності біноклю використовувати його тільки для більш ретельного вивчення окремих предметів чи ділянок місцевості; при цьому приймати міри до того, щоб блиском стекол біноклю не виявити місця свого розташування.

Вночі місця розташування та дії противника можуть бути встановлені по звукам та джерелам світла. Якщо в потрібному напрямку місцевість освітлена ракетою чи іншим джерелом світла, швидко оглянути освітлену ділянку.

О помічених на полі бою цілях необхідно доповісти командиру та правильно вказати їх розташування. Ціль вказується усним докладом чи трасуючими кулями.

Доклад повинен бути зрозумілим, стислим та точним, наприклад: "Прямо - широкій кущ, зліва - кулемет ", "орієнтир другий, вправо два пальця, під кущем - спостерігач".

При цілевказівках трасуючим кулями зробити в напрямку цілі одну-дві короткі черги.

Вибір цілі.

Для автоматів найбільш характерними є живі цілі - розрахунки кулеметів та гармат, групи стрільців чи окремі фігури, які ведуть вогонь з різних положень, а також жива сила на бронетранспортерах, автомобілях, мотоциклах і т.д. крім того, з автоматів вогонь може вестися по повітряним цілям. Цілі на полі бою можуть бити рухомими, нерухомими та які з'являються.

Автоматник в бою, як правило, веде вогонь у складі відділення чи взводу та знищує цілі, вказані йому командиром. Він повинен уважно слухати та точно виконувати всі команди.

Якщо автоматнику ціль для поразки не вказана, він обирає її самостійно. У першу чергу необхідно уражати найбільш небезпечні та важливі цілі, наприклад розрахунки кулеметів та гармат, командирів та спостерігачів противника. З двох рівних по важливості цілей обирати для обстрілу найближчу та найбільш вразливу. При появленні під час стрільби нової, більш важливої цілі, негайно перенести вогонь на неї.

Вогонь із кулеметів в бою найчастіше ведеться по живим цілям (групи піхоти, зв'язкові, командири та розрахунки кулеметів, протитанкових керованих снарядів, оруді й противника),   по легко броньованим цілям і т.д. Крім того, вогонь з кулеметів також ефективне по надводним цілям, автомобілям, мотоциклам, бронетранспортерам, амбразурам довгочасних будівель противника, а також по повітряним цілям. Всі ці цілі можуть бути нерухомими, які з'являються на короткий час та рухомими.

Вогонь по цілям з крупнокаліберного кулемета ефективен до 2000м, а з кулемета Калашникова до 1000м.

Ціль обирається та вказується   навіднику, як правило, командиром відділення. Вказану командиром ціль навідник повинен швидко знайти та докласти: "Бачу". Якщо ціль навідником не знайдена, він доповідає: "Не бачу".

Якщо навіднику в бою ціль для поразки не   вказана, то він обирає її самостійно. В першу чергу необхідно вражати найбільш небезпечні та важливі цілі, наприклад, розрахунки кулеметів, протитанкових   керованих ракет, оруді й, снайперів, командирів та спостерігачів противника. З двох рівних по важливості цілей обирати найближчу та найбільш вразливу. При появленні під час стрільби нової, більш важливої цілі, негайно перевести вогонь на неї.

Вибір прицілу , точки прицілювання та бокових поправок.

Для вибору прицілу та точки прицілювання необхідно визначати відстань до цілі та ураховувати зовнішні умови, які можуть оказати вплив на дальність та напрямок польоту кулі. Приціл та точка прицілювання обираються з таким розрахунком, щоб при стрільбі середня траєкторія   проходила посередині цілі.

При стрільбі на відстань до 400м вогонь треба вести з прицілом 4 чи "П",   прицілюватись при цьому треба в нижній край цілі чи в середину, якщо ціль висока (людина в повний зріст і т.д.).

Рис.    Вибір прицілу і точки прицілювання.                                                                            Дальність до цілі 300 м.

При стрільбі на відстані, які перебільшують 400м, приціл встановлюється згідно відстані до цілі (відстань при цьому округляється до цілих сотень метрів ). За точку прицілювання, як правило, обирається середина цілі. Якщо умови обстановки не дозволяють змінювати установку прицілу, в залежності від дальності прямого пострілу вогонь треба вести з прицілом, який відповідає дальності прямого пострілу, прицілюватись при цьому у нижній край цілі.

Точне визначення відстаней до цілей є найважливішою умовою для успішного ведення бою.

Якщо умови обстановки не дозволяють змінювати установку прицілу залежно від дальності до цілі, то в межах дальності прямого пострілу установити приціл "П" і прицілюватися в нижній край цілі.

В підрозділах основним способом визначення відстаней до цілей є окомір; в деяких випадках дальності можуть визначитися за кутовими величинами предметів (цілей), за топографічною картою. При завчасній підготовці можна і треба застосовувати найбільш точний спосіб - промірювання відстаней кроками або за спідометром автомобіля.

Коли ж відомі лінійні розміри типової цілі або місцевого предмету поблизу неї, то для визначення відстані можна скористатися формулою тисячної:

ДУ=В1000

де: Д - дальність до цілі, м;

В - лінійний розмір цілі (місцевого предмету), м;

У - кут, під яким спостерігається ціль (місцевий предмет), в тисячних.

Кут, під яким спостерігається ціль, визначається за допомогою бінокля або підручних засобів. Визначення відстаней до цілей можна здійснити за допомогою прицільних пристосувань (мушки) шляхом порівняння видимих розмірів цілі з криючою величиною мушки або прорізу прицілу (рис.). Зброя в цьому випадку утримується в положенні приготування до стрільби.

Рис. Врахування відстані до цілі за допомогою прицільних засобів

Якщо, наприклад, видима ширина фігури людини (0,5м) співпадає із товщиною мушки, то дальність до цілі - 200 м; якщо фігура здається у два рази вужчою від мушки, дальність до неї - 400м. Аналогічно можна використати і прорізь прицілу зброї.

Криючу величину мушки або прорізу прицільної планки можна визначити за формулою

К=Д*р/Я

де: К - криюча величина мушки (прорізу прицільної планки);

Д - дальність до цілі;

р - розмір мушки (прорізу прицільної планки);

Я - відстань від ока до мушки або прорізу прицільної планки.

Для розрахунків відстань від ока до вершини мушки з достатньою для практики точністю приймають такими: для автомата АК-74 - 0,65м, ручного кулемета - 0,80м, кулемета ККМ - 0,85м. (Решту всіх величин для розрахунків беруть також в метрах).

Більш точно відстані можуть бути визначені за допомогою топографічної карти (масштабу 1:25000) або як уже відмічалося, проміренням місцевості кроками (враховуючи 1 пару кроків за 1,5м).

Інколи з достатньою точністю відстань до цілі, яка веде вогонь, можна визначити за часом між спалахом та звуком пострілу. В цьому випадку проміжок часу в секундах від моменту появи спалаху до моменту сприйняття звуку треба помножити на 340 (340 м/с - швидкість поширення звуку в повітрі).

Вплив  зовнішніх умов на результати стрільби.

Значне відхилення зовнішніх умов стрільби від табличних (нормальних) змінює  дальність польоту кулі та відхиляє її в сторону від площини стрільби.

За табличні умови стрільби приймаються: температура повітря +15ºС; відсутність вітру; відсутність підвищення місцевості над рівнем моря; кут місця цілі, який не перевищує 15º.

Розглянемо, які поправки дальності на зовнішні умови стрільби наводяться в таблицях стрільби для стрілецької зброї по наземних цілях. (таблиця___).

Із таблиці видно, що найбільший вплив на зміну дальності польоту куль мають два фактори: зміна температури та падіння початкової швидкості. Зміни дальності польоту кулі, що викликаються відхиленням тиску повітря та фронтальним вітром навіть на відстанях 600 - 800м практичного значення не мають і їх можна не враховувати.

Таблиця___

| Зміни умов стрільби відносно табличних | Вид патрона | Дальність стрільби, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Температура повітря і заряду (на 10°С) | гвинтівок | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
|  | автоматів | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | - | - |
| Тиск повітря (на 10мм рт. ст.) | гвинтівок | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | автоматів | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - |
| Початкова швидкість (на 10м/с) | гвинтівок | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | автоматів | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - |
| Фронтальний вітер зі швидкістю 10м/с | гвинтівок | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
|  | автоматів | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | - | - |

Практичне значення для призначення початкової (вихідної) установки прицілу та вибору висоти точки прицілювання мають поправки на втрату початкової швидкості та зміна температури повітря і заряду. У військах, особливо в умовах бойової обстановки, зброя в наслідок експлуатації неминуче буде мати меншу початкову швидкість у порівнянні з табличною. В середньому у зброї, що експлуатується в бойових обставинах, втрату початкової швидкості можна вважати такою, що дорівнює 2 - 3% від табличної величини.

Поправки на падіння початкової швидкості в усіх випадках потрібно брати зі знаком плюс.

Поправки дальності на зміну температури повітря і заряду залежать від стану погоди: якщо температура повітря вища табличної, щільність повітря зменшується, куля полетить далі і поправку дальності необхідно брати зі знаком мінус; якщо ж температура повітря нижча табличної, щільність повітря збільшується, куля полетить ближче і поправку дальності необхідно брати зі знаком плюс.

Влітку, коли температура повітря буде вища табличної (вище +15°С); поправка дальності на відхилення температури буде від'ємною, а поправка на падіння початкової швидкості - позитивною. Якщо ми будемо підсумовувати ці поправки, то вони значно покривають одна одну і сумарна поправка не буде перевищувати 50м, тобто не буде перевищувати величини усередненої помилки визначення дальності окоміром.

Тепер розглянемо умови стрільби при температурі, яка нижча від табличної, коли основні поправки - на зниження температури повітря і заряду та на падіння початкової швидкості - будуть одного математичного знаку. Приведемо розрахунок поправок для різних умов на середню дальність стрільби 500м (таблиця __).

Таблиця

| Зміна умов стрільби по відношенню до табличних | При стрільбі з автомата і ручного кулемета Калашникова - РКК | При стрільбі з кулемета Калашникова - ККМ |
| --- | --- | --- |
|  | Температура повітря і заряду (градуси) |
|  | +5 | -5 | -15 | -25 | -35 | +5 | -5 | -15 | -25 | -35 |
| При зміні температури повітря і заряду (м) | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 |
| При падінні початкової швидкості (м) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Сумарна поправка (м) | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 36 | 49 | 62 | 75 | 88 |

Подібні розрахунки для дальностей від 200 до 800м показують, що при температурі, яка нижча від табличної (+15°С), стрільба на відстані до 400м ведеться без внесення поправок в приціл по висоті, а при стрільбі на дальностях, що перевищують 400м, поправку необхідно вносити на +50м при температурі нижче нуля і на +100м при температурі повітря нижче - 25°С.

Із розглянутого можна зробити наступні практичні висновки, щодо правил врахування поправок дальності при визначенні початкового установлення прицілу:

На відстанях до 400м ніяких поправок у дальність стрільби не вносити.

На відстанях, що перевищують 400м, належить вносити поправки в дальність стрільби: при температурі нижче 0°С - плюс 50м; при температурі нижче мінус 25°С - плюс 100м. Поправку дальності плюс 50м практично можна досягнути, якщо вибрати точку прицілювання на верхньому краї цілі.

В цілому правило призначення вихідної (початкової) установки прицілу можна сформулювати так:

в літніх умовах на всі дальності стрільби приціл доцільно призначати відповідно дальності до цілі;

взимку при стрільбі на відстанях більше 400м точку прицілювання слід вибирати на верхньому краї цілі;

а при низьких температурах (нижче -25°С) - збільшувати приціл на одну поділку.

Поправки до установки прицілу на перевищення  місцевості над рівнем моря і на кут місця цілі враховуються тільки під час стрільби в горах, якщо дальність до цілі більше 400 м.

Призначення вихідної (початкової) установки прицілу при стрільбі із стрілецької зброї нерозривно пов'язане з вибором точки прицілювання. Так при установці прицілу, який відповідає відстані до цілі (наприклад, на 500м приціл 5), найвигіднішою точкою прицілювання по висоті є середина цілі.

Але практично при стрільбі із стрілецької зброї, яка має відкриті механічні приціли, по низьких і малих цілях (піхота, що залягла чи окопалася, спостерігач в амбразурі ДОТ і т.п.) прицілитися в середину цілі часто немає можливості - важко визначити середину фігури, оскільки мушка закриває більшу частину цілі. Тому під час стрільби по малих цілях та таких, які погано видно, точку прицілювання вибирають на нижньому краї цілі.

Вибір висоти точки прицілювання відносно середини цілі необхідно робити з урахуванням перевищення траєкторії над лінією прицілювання. Наприклад, при стрільбі з автомата АК-74 і ручного кулемета Калашникова РКК-74 на дальності 100м по піхоті, що залягла (грудні фігури) приціл встановлюють 3, а точку прицілювання вибирають на середині нижнього краю цілі. При цьому, як вказано в таблицях стрільби (див. додатки) перевищення траєкторії над лінією прицілювання складає: для АК-74 - 13см; для РКК-74 - 11см; для ККМ - 15см. Оскільки висота цілі - піхота, що залягла - складає приблизно 50см, то середня траєкторія при такій стрільбі займе найвигідніше положення.

Найкоротша відстань від будь-якої точки траєкторії до лінії прицілювання називається перевищенням траєкторії.

Особливо важливе значення має правильний вибір висоти точки прицілювання при стрільбі з незмінною установкою прицілу в межах дальності прямого пострілу. В цьому випадку середня траєкторія не виходить за межі цілі по висоті, але найбільша вірогідність влучення буде тоді, коли середня траєкторія пройде через центр цілі. Тому необхідно запам'ятати та керуватися наступним правилом: на дальностях прямого пострілу вогонь відкривати з прицілом, що відповідає цій дальності, прицілюючись в середину цілі, а на менші відстані -з тим же прицілом прицілюватися в середину нижнього краю цілі.

Таким чином, при незмінній установці прицілу можна зміною точки прицілювання добиватися більш вигідного положення середньої траєкторії відносно центру цілі.

Вибір вихідної (початкової) установки цілика або винесення

точки прицілювання за боковим напрямком при стрільбі із автомата та кулеметів (з урахуванням сили та напрямку вітру)

Швидкість вітру визначається з достатньою точністю за простими ознаками: при слабкому вітрі (2-3 м/с) носова хусточка і прапор колишуться і злегка розвіваються; при помірному вітрі (4-6 м/с) прапор тримається розгорнутим, а хусточка розвівається; при сильному вітрі (8-12 м/с) прапор із шумом розвівається, хусточка виривається з рук і т.д.

Рис.___Визначення напрямку вітру по відхиленню диму та прапорця,

а)  слабкий вітер;

б)  помірний вітер;

в)  сильний вітер.

Бічний вітер значно впливає на політ кулі, відхиляючи її вбік. Величина відхилення кулі залежить від швидкості і напрямку бічного вітру і дальності до цілі. Чим сильніше бічний вітер, чим ближче до 90° кут, під яким він віє, і чим далі ціль, тим на більшу величину відхилиться куля вбік від напрямку стрільби. У зв'язку з цим необхідно вносити поправку на бічний вітер. Вона враховується при стрільбі з автомата виносом точки прицілювання у фігурах цілі або метрах. Розрахунок звичайно роблять у величинах найбільш типової цілі - фігурах людини (завширшки 0,5 м). Результат легко перерахувати у фігури інших цілей.

Якщо ціль більша ніж фігура людини, наприклад, кулеметний розрахунок, то визначена поправка зменшується в стільки разів наскільки ціль більша за фігуру людини.

Для успішного ведення вогню при вітрі необхідне добре знати засоби визначення його напрямку та швидкості.

При стрільбі по нерухомій цілі в табличних (нормальних) умовах вихідне установлення цілика на кулеметах - нуль, і точка прицілювання - у середину цілі, відповідають найвигіднішому положенню середньої траєкторії за боковим напрямком. Відхилення середньої траєкторії може бути наслідком дії бокового вітру та деривації. Боковий вітер викликає відхилення куль від площини стрільби в той бік, куди він дме (рис.).

Рис. ___ Вплив напрямку вітру на політ кулі:
А - бокове відхилення кулі при вітрі, що дме під кутом 90°

до площини стрільби;
А1 - бокове відхилення кулі при вітрі, що дме під кутом 30°до площини стрільби: 
А2 - бокове відхилення кулі при вітрі, що дме під кутом 45 до площини стрільби:

Деривація завжди викликає відхилення куль праворуч від площини стрільби.

Поправки за напрямком, що приводяться в таблицях стрільби, показують, що основний вплив на відхилення куль за напрямком робить боковий вітер.

Так, наприклад, боковий вітер зі швидкістю 10м/с на дальності 500м відхиляє гвинтівочну кулю при стрільбі із кулеметів ККМ і гвинтівок на 1,7 - 1,8м, а кулю 1943р. при стрільбі із РКК і АКМ - на 3,2 - 3,4м від площини стрільби. Деривація ж на цій дальності викликає відхилення куль всього на 0,03 - 0,07м. Тому для стрілецької зброї поправки на деривацію не сприймають до уваги, а враховують лише вплив бокового вітру (рис. __)

В настановах зі стрілецької справи наведені таблиці поправок на боковий (під кутом 90° до площини стрільби) помірний (4м/сек.) вітер (таблиця____)

Таблиця

| Дальність |  | Боковий помірний (4м/с) вітер | під кутом 90° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стрільби, | Автомат АК-74 | Ручний кулемет РКК-74 | Ручний кулемет ККМ |
| м | у метрах | у фігурах | у метрах | у фігурах | У поділках | у метрах | у фігурах | У поділках |
|  |  | цілі |  | цілі | цілика |  | цілі | цілика |
| 300 | 0,23 | 0,5 | 0,23 | 0,5 | 0,5 | 0,26 | 0,5 | 0,5 |
| 400 | 0,52 | 1 | 0,46 | 1,0 | 0,5 | 0,48 | 1 | 0,5 |
| 500 | 0,87 | 1,5 | 0,78 | 1,5 | 1,0 | 0,72 | 1,5 | 0,5 |
| 600 | 1,34 | 2,5 | 1,22 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 2 | 1 |
| 700 | 2,03 | 4 | 1,81 | 3,5 | 1,0 | 1,6 | 3 | 1 |
| 800 | 2,86 | 5,5 | 2,57 | 5,0 | 1,5 | 2,2 | 4 | 1,5 |
| 900 | 3,77 | 7,5 | 3,44 | 7,0 | 2,0 | 2,9 | 6 | 1,5 |
| 1000 | 4,92 | 10 | 4,42 | 9,0 | 2,0 | 3,7 | 7 | 2 |
| 1100 | - | - | - | - |  | 4,6 | 9 | 2 |
| 1200 | - | - | - | - |  | 5,5 | 11 | 2 |
| 1300 | - | - | - | - |  | 6,6 | 13 | 2,5 |
| 1400 | - | - | - | - |  | 7,7 | 15 | 3 |
| 1500 | - | - | - | - |  | 8,9 | 18 | 3 |

Покажемо, як можна вивести мнемонічне правило для розрахунку поправок на боковий вітер.

Випишемо із настанов зі стрілецької справи округлені значення поправок на боковий вітер (швидкість 4м/с) у фігурах цілі (людини) (таблиця____)

Таблиця

| Дальність м | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка прицілу | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Для зброї під патрон зразку 1943р. | поправки у фігурах цілі (людини) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Під гвинтівочний патрон та для АК-74 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |

Легко помітити, що для патрона зразку 1943р. табличні поправки дорівнюють величині прицілу мінус 2; наприклад, на 300м поправка дорівнює 3-2=1 фігурі на 400м дорівнює 4-2=2 фігури і т.п. Для гвинтівочного патрона і 5,45мм патрона для АК-74 ці поправки у два рази менші: на 300м 1:2=0,5 фігури, на 400м 2:2=1 фігурі і т.п.

Таким чином, за бокового помірного вітру при стрільбі на дальності 500м поправки у фігурах потрібно брати:

- для автоматів та ручних кулеметів під патрон зр. 1943р. 5-2=3 фігури;

- для кулеметів ККМ, РКК-74 та для АК-74 (5-2)/2=1,5 фігури.

Для зброї, що має цілик (ККМ, РКК-74), поправки на боковий вітер можна враховувати за допомогою цілика. Зазвичай вітер має відносно постійну швидкість і напрямок, тому установивши цілик з урахуванням вітру, можна на одному рубежі вести вогонь по різних цілях з однією установкою цілика.

Табличні поправки на боковий помірний вітер при стрільбі із ручного кулемета (7,62мм РКК) мають наступні величини:

Таблиця 6

Таблиця 6

| Дальність стрільби, м | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В тисячних | 1,3 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 4,5 |
| В поділках цілика | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |

Одна поділка цілика у РКК відповідає двом тисячним дальності стрільби.

Поправки за боковим напрямком в поділках цілика при стрільбі із 7,62мм ручного кулемета РКК можна округлити і запам'ятати так: на дальностях до 500м поправка дорівнює одній поділці, понад 500м - двом поділкам цілика.

Табличні поправки на боковий помірний вітер при стрільбі із 5,45мм кулемета РКК-74 мають наступні величини:

| Дальність стрільби, м | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В тисячних | 0,7 | 1,15 | 1,56 | 2,03 | 2,59 | 3,21 | 3,82 | 4,42 |
| В поділках цілика | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |

Одна поділка цілика у РКК-74 відповідає також двом тисячним дальності стрільби.

Поправки за боковим напрямком в поділках цілика при стрільбі із 5,45мм ручного кулемета РКК-74 можна округлити і запам'ятати так: на дальностях до 500м поправка дорівнює половині поділки, на 600 -700м - одній поділці, понад 700м - двом поділкам цілика.

Табличні поправки на боковий помірний вітер при стрільбі із ротного кулемета Калашникова ККМ мають наступні величини:

| Дальність стрільби, м | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В тисячних | 1,20 | 1,44 | 1,83 | 2,29 | 2,75 | 3,22 | 3,70 | 4,18 | 4,58 | 5,08 | 5,50 | 5,93 |
| В поділках цілика | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |

Нагадаємо, що одна поділка цілика у ротного кулемета Калашникова ККМ відповідає двом тисячним, а одне клацання маховичка гвинта цілика - 0,25 тисячних.

Кулеметникам ККМ необхідно запам'ятати таке правило: поправки в поділках цілика на боковий помірний вітер на дальностях до 500м дорівнюють половині поділки, на 600-700м - одній поділці, 800-900м - півтори, 1000-1200 - дві; далі - три поділки цілика.

Всі наведені поправки на боковий вітер у фігурах, тисячних і поділках цілика розраховані на помірний (4м/с) вітер, що дме під кутом 90° до площини стрільби.

Вітер, що дме під гострим кутом до площини стрільби, буде викликати відхилення куль приблизно у два рази менші, ніж розраховані для бокового вітру, що дме під прямим кутом до напрямку стрільби. Наприклад, при помірному вітрі, що дме під гострим кутом до напрямку стрільби, на дальність 400м (з прицілом 4) поправки треба брати:

для АК-74, кулеметів РКК-74 , та ККМ

4 - 2 2

_ — _ 0,5фігури

2 • 2 4

для автоматів і ручних кулеметів під патрони зр. 1947р.

4 - 2 2

_ — _ 1фігура

22

В усіх випадках величина бокових відхилень куль прямо пропорційна швидкості вітру. Тому при сильному вітрі поправки треба брати вдвічі більші, а при слабкому вітрі вдвічі менші від табличних.

Відрахунок фігур при виносі точки прицілювання необхідно робити від середини цілі, а не від її краю, оскільки величини відхилень куль за боковим напрямком розраховувалися від середини фігури (рис.___).

Рис. ___ Винесення точки прицілювання з урахуванням поправки на вітер у фігурах цілі: а - ліворуч на одну фігуру; б - праворуч на півтори фігури.

Оскільки поправка напрямку під час стрільби залежить від часу польоту кулі до цілі, то визначити поправку на вітер потрібно по вирахованому прицілу. Наприклад, необхідно визначити початкові установки для стрільби із ручного кулемета Калашникова РКК-74 на відстань 800м, якщо вітер помірний, дме зліва під кутом 90° до напрямку стрільби, а температура повітря близько -30° (сильний мороз). В цьому випадку в установку прицілу належить внести поправку, яка відповідає величині +100м. Отже, визначеним буде приціл 9. Цьому прицілу відповідає поправка на боковий помірний вітер, що дорівнює двом поділкам цілика. Оскільки вітер зліва, цілик необхідно перемістити ліворуч на дві поділки (рис. ___). Із малюнка видно, що цілик в усіх випадках необхідно переміщувати назустріч вітру.

Рис. ___ Внесення поправки на боковий вітер за допомогою цілика.

Поправки на бічний вітер беруться в той бік, звідки віє вітер, тобто назустріч йому.

Мнемонічні правила зручно використовувати при розрахунку виносу точки прицілювання при боковому помірному вітрі (4-6 м/с ), який дує під кутом 90º до площини стрільби, можуть бути сформульовані так:

Для зброї під патрон колібру 7,62 мм зразку 1943 р. ( АКМ )

На дальності менше 800 м.

«Вітер кулю так відносить, як від прицілу два відкинути» ППв = Пр – 2

Приклад:  стрільба з АКМ по кулемету (мішень № 10 А), вітер помірний зправа.

Рішення:  ППв = Пр – 2 = 5-2 = 3 фігури (вліво = 3ф (Л)), або 1 фігура цілі.

Для зброї під гвинтівочний патрон колібру 7,62 мм зразку 1908 року ( СГД, КК ), та 5,45 мм 1974 р. ( АК-74 )

На дальності менше 600 м

«Вітер кулю так відносить, як від прицілу два відкинути та розділити на два».

ППв = (Пр – 2):2

Приклад: стрільба з АК – 74 на дальність 400 м по мішені № 8 (0,5 м)

Рішення: ППв =  (4 – 2):2  = 1 фігура вліво.

Приклад: стрільба ведеться з кулемета Калашникова по кулемету противника (ширина цілі 1 м)

Рішення: ППв = приціл мінус два поділено на два дорівнює (4 – 2):2 = 1 фігура цілі вліво, але стрільба ведеться по кулемету противника, - тому треба визначену поправку зменшити в 2 рази: 1:2 = 0,5 фігури цілі вліво

Для зброї, яка має цілик більше сприятливий другий спосіб обчислення поправок на вітер – в тисячних (РКК – 74, КК, РКК мають цілик з ціною поділки 0 – 02 тисячних):

Для зброї під патрон зразка 1943 року дорівнює:

ППв = приціл : два (поправка на вітер дорівнює прицілу поділеному на два)

Приклад: стрільба ведеться на відстані 400 метрів, вітер помірний, зліва.

Рішення: ППв = приціл : два = 4 : 2 = дві тис. = 0-02, або одно ділення цілика вліво (один повний оборот маховичка 0 – 02 тис.).

У приведених і наступних правилах під словом «приціл» треба розуміти число сотень метрів до цілі.

В усіх випадках величина бічних відхилень куль прямо пропорційна швидкості вітру. Тому при сильному вітрі (швидкість 8-12 м/сек) поправки треба брати вдвічі більшими ніж табличні, а при слабкому вітрі (швидкість 2-3 м/сек) - вдвічі меншими.

Вітер, що віє під гострим кутом (косий) до площини стрільби, буде викликати відхилення куль приблизно в два рази менші, ніж при розрахунку для бічного вітру, що віє під прямим кутом до напрямку стрільби.

Відлік фігур при виносі точки прицілювання треба робити від середини цілі, а не від її краю, тому що величини відхилень куль по бічному напрямку розраховувалися від середини фігури.

Визначення та врахування поправок при стрільбі по цілях, що рухаються

Вибираючи прицільні установки для стрільби у рухомі цілі, необхідно визначати, крім відстані до цілі і зовнішніх умов стрільби, швидкість і напрямок її руху.

Вогонь по рухомим цілям ведеться короткими чи довгими чергами.

Рис. Вибір точки прицілювання при стрільбі в межах дальності прямого пострілу

Використання патронів з трасуючими кулями при стрільб по рухомим цілям забезпечує краще спостереження за результатам стрільби і можливість уточнення величини упередження.

При стрільбі по цілям, які рухаються на стріляючого чи від нього на відстані, яка не перевищує дальність прямого пострілу, вогонь вести з установкою прицілу, який відповідає дальності. На відстанях, які перевищують дальність прямого пострілу, вогонь вести з установкою прицілу, який відповідає відстані, на якій ціль може знаходитись у момент відкриття вогню. Так, якщо вогонь по цілі яка віддаляється зі швидкістю 18 км/год буде відкритий через 20 секунд після визначення дальності до неї, то приціл треба збільшити на одне ділення.

При стрільбі по цілям, які рухаються під кутом до напрямку стрільби, точку прицілювання (напрямок стрільби) необхідно обирати попереду цілі і на такій відстані від неї, щоб за час польоту кулі ціль пролетіла цю відстань. Відстань, на яку переміщується ціль за час польоту кулі до неї, називають упередженням.

Упередження може бути заздалегідь розраховане і до початку стрільби взяте за допомогою бокових ділень прицілу чи відкладене від середини цілі у фігурах цілі чи метрах ( зроблено винос точки прицілювання - доворот   кулеметів в сторону від цілі.

Рис. Рух цілі відносно напрямку стрільби (заштриховані сектори).

а - фронтальний; б - фланговий;

в - косий.

Швидкість наземних цілей порівняно невелика. Так, на полі бою переміщуються: в пішому порядку зі швидкістю 1,5 - 3м/с або 5 - 10км/год.; танк і бронетранспортер - 12 -18км/год. або 3 - 5м/с; інші мотоцілі - 20км/год. або 6м/с.

Напрямок руху цілі визначається кутом, що відкладається від напрямку стрільби по цілі до подовження її шляху (курсу). Тому цей кут називається курсовим кутом.

В залежності від курсового кута рух цілі вважається (рис. ): фронтальним (ціль рухається в площині стрільби або під кутом не більше 30° до неї), фланговим (ціль рухається перпендикулярно до напрямку стрільби або під кутом в межах від 60 до 120°), косим (ціль рухається під гострим або тупим кутом до напрямку стрільби, при цьому курсовий кут змінюється в межах від 30 до 60° або від 120 до 150°).

Особливості стрільби по цілях, що рухаються.

При стрільбі по нерухомих цілях зброя з установкою прицілу, що відповідає дальності до цілі, зазвичай направляється в ціль і залишається нерухомою в момент виконання пострілу (черги). В цих умовах (коли вітер відсутній) забезпечується влучення в ціль. Якщо поступити таким же чином і під час стрільби по цілі, що рухається, то вона буде не враженою, оскільки ціль за час польоту кулі переміститься і куля (черга) буде пролітати позаду неї.

Відстань, на яку ціль переміщується за час польоту кулі, називається випередженням; воно вимірюється в метрах. Таким чином, основною особливістю стрільби по цілях, що рухаються, є необхідність визначення та врахування випередження, величина якого залежить від швидкості та напрямку руху цілі і дальності стрільби (або часу польоту кулі на цю дальність).

Для визначення випередження при стрільбі із автомата АК-74 та кулемета РКК-74 по цілях, що рухаються під кутом 90° до напрямку стрільби, керуватися таблицею ____.

Таблиця

|  | Ціль, що рухається зі швидкістю 3м/с | Мотоціль, що рухається зі швидкістю 20км/год. |
| --- | --- | --- |
| Дальність | Приблизно 10км/год. | (приблизно 6м/с) |
| стрільби, | випередження |
| м | у метрах | у фігурах | у | у метрах | у | у |
|  |  | цілі | поділках цілика |  | поділках цілика | тисячних |
| 100 | 0,34 | 0,5 | 1,5 | 0,63 | 3,0 | 6,30 |
| 200 | 0,72 | 1,5 | 2,0 | 1,34 | 3,5 | 6,70 |
| 300 | 1,16 | 2,5 | 2,0 | 2,14 | 3,5 | 7,13 |
| 400 | 1,66 | 3,5 | 2,0 | 3,06 | 4,0 | 7,65 |
| 500 | 2,24 | 4,5 | 2,0 | 4,15 | 4,0 | 8,30 |
| 600 | 2,91 | 6,0 | 2,5 | 5,39 | 4,5 | 8,98 |
| 700 | 3,70 | 7,5 | 2,5 | 6,85 | 5,0 | 9,79 |
| 800 | 4,63 | 9,5 | 3,0 | 8,56 | 5,5 | 10,70 |
| 900 | 5,62 | 11,5 | 3,0 | 10,40 | 6,0 | 11,56 |
| 1000 | 6,74 | 13,5 | 3,5 | 12,48 | 6,0 | 12,48 |

Для визначення випередження при стрільбі із ротного кулемета Калашникова ККМ по цілях, що рухаються під кутом 90° до напрямку стрільби, керуватися наступною таблицею (таблиця__ ).

Таблиця

|  | Ціль, що рухається зі швидкістю 3м/с | Мотоціль, що рухається зі швидкістю 20км/год. |
| --- | --- | --- |
| Дальність | (приблизно 10км/год.) | (приблизно 6м/с) |
| стрільби, | випередження |
| м | у метрах | у фігурах | у поділках | у метрах | у | у |
|  |  | цілі | цілика |  | поділках цілика | тисячних |
| 100 | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 0,7 | 3,5 | 7,0 |
| 200 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 3,5 | 7,0 |
| 300 | 1,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 4,0 | 7,67 |
| 400 | 1,8 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 8,0 |
| 500 | 2,3 | 4,5 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 8,6 |
| 600 | 3,0 | 6,0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 9,17 |
| 700 | 3,7 | 7,0 | 2,5 | 6,8 | 5,0 | 9,71 |
| 800 | 4,5 | 9,0 | 3,0 | 8,3 | 5,0 | 10,38 |
| 900 | 5,4 | 11,0 | 3,0 | 10,0 | 5,5 | 11,11 |
| 1000 | 6,3 | 13,0 | 3,0 | 11,5 | 6,0 | 11,50 |

Випередження може бути врахованим до початку стрільби за допомогою цілика (на кулеметах), при цьому він завжди пересувається в бік руху цілі. Так, під час руху цілі зліва направо (справа наліво) цілик переміщується праворуч (ліворуч). Якщо ж умови стрільби не дають змоги установити цілик, або стрільба ведеться із автомата, то випередження береться у фігурах цілі або в метрах.

Вогонь по цілі, яка рухається під кутом до напрямку стрільби, ведеться способом супроводження або очікування (вогневого нападу).

Під час ведення вогню способом супроводження цілі стрілець бере необхідне випередження і переміщує автомат (кулемет) в бік руху цілі, а в момент найбільш правильного наведення веде вогонь короткими або довгими чергами в залежності від дальності стрільби і швидкості руху цілі.

Під час ведення вогню способом очікування цілі (вогневого нападу) стрілець прицілюється в точку, вибрану попереду цілі і, з підходом цілі до цієї точки на величину табличного випередження, робить довгу чергу. Якщо ціль не буде вражена, то стрілець вибирає нову точку на шляху руху цілі, прицілюється в неї і, при підході цілі на величину потрібного випередження, робить знову довгу чергу.

Якщо випередження взяте за допомогою цілика, то вогонь відкривається в момент суміщення рівної мушки із серединою цілі.

Під час руху цілі під гострим (тупим) кутом до напрямку стрільби випередження при веденні вогню способом супроводження цілі береться у два рази меншим від табличного, а при веденні вогню способом очікування цілі (вогневого нападу) - табличне.

Обґрунтування табличних випереджень при стрільбі по цілях, що рухаються

Розглянемо випадок фронтального руху цілі, коли ціль рухається на стрільця або від нього, тобто коли випереджена точка і саме випередження співпадають з напрямком на ціль. При цьому площина стрільби також співпадає з напрямком руху цілі, а величина випередження значно менша половини серцевинної смуги розсіювання куль за дальністю (в глибину). Тому вогонь в даному випадку потрібно вести так, як по нерухомій цілі, або такій, яка з'являється, тобто, з прицілом, що відповідає дальності до цілі в момент пострілу, прицілюючись безпосередньо в ціль і не змінюючи положення зброї під час пострілу або черги.

Іншими словами, під час стрільби по наземних цілях, що рухаються фронтально в площині стрільби, випередження не враховується. Цей висновок справедливий і для цілей, що рухаються під невеликим кутом до площини стрільби (менше 30°), оскільки зміщення цілі за час польоту кулі до неї за боковим напрямком незначне і за своєю величиною не виходить за межі площини розсіювання куль (ціль буде накриватися еліпсом розсіювання).

В напружені моменти бою, особливо під час відбиття атак і контратак противника, при веденні вогню в межах прямого пострілу установку прицілу змінювати не варто. Проте в міру наближення (віддалення) цілі до (від) стрільця точку прицілювання необхідно знижувати (підвищувати), але не більше, ніж на 0,5 фігури. Це правило справедливе і для стрільби по цілях, що рухаються флангово або косо.

У випадку косого руху цілі, тобто під кутами до напрямку стрільби, що відрізняються від 0(180) і 90°, бокове випередження буде складати деяку частину максимального (табличного) значення, що відповідає курсовому куту 90°.

Дослідні дані показують, що не завжди вдається визначити курсовий кут з точністю до 15°. Тому в правилах стрільби рекомендується під час косого руху цілі, коли кут між напрямками руху цілі та стрільби більший 15°, але менший ніж 60°, брати половину (0,5) табличного випередження (кутового чи лінійного).

Мнемонічні правила визначення поправок на рух цілі у фігурах, що біжать (швидкість 3 м/с), при фланговому їх русі можуть бути сформульовані так:

для стрілецької зброї на всіх дальностях:

попередження дорівнює прицілу, чи Попер = Пр , де Попер - попередження у фігурах людини; Пр - приціл, що відповідає дальності до цілі.

для стрілецької зброї під патрони калібру 5,45 мм:

до 600 м - від прицілу 0,5 відкинути, або Попер = Пр-0,5;

700-800 м - до прицілу 0,5 додати, або Попер = Пр+0,5;

При косому русі цілі попередження брати в два рази меншим, ніж при фланговому.

Величину сумарної поправки на рух цілі і бічний вітер (ВТП) визначають шляхом додавання (віднімання) величини попередження і поправки на вітер.

Коли напрямки вітру і руху цілі протилежні, винос точки прицілювання (ВТП) буде складати суму значення поправки на вітер (ППв) та упередження (Упр) на рух цілі.

Тобто: ВТП = ППв+Упр.

Коли напрям вітру і руху цілі співпадають, винос точки прицілювання (ВТП) буде визначатися як різниця значення поправки на вітер (ППв) від упередження (Упр) на рух цілі або навпаки відповідно від більшого значення.

Тобто,  ВТП = ППв - Упр (коли ППв > Упр);

ВТП = Упр - ППв (коли Упр > ППв).

Приклад: Визначити установки для стрільби з АК – 74.Ціль: мішень № 8 (фігура, що біжить) віддаляється від вас зліва – направо під кутом 300 . Вітер зліва під кутом 900 до площини стрільби 10 м/сек.. мішень по ширині займає половину мушки автомату.

Рішення: Задача обраховується за допомогою криючої величини мушки автомата та по формулі: ВТП = ППв + Упр в чотири етапи.

- Відзначаємо відстань до мішені

25 см закривається мушкою АК – 74 на відстані 100 м

½ (50 см) мішені закривається мушкою АК – 74 на відстані х м.

Відстань = 50 х 100   х 2   = 400 (метрів ) ; Приціл 4

25	  1

- Визначаємо поправку на вітер по формулі:

ППв = Пр – 2 +  4-2 = 1 ф х2 (вітер сильний) = 2 фігури вліво = 2 ф (л)

- 2

- Визначаємо поправку на рух цілей по формулі:

УПР = Пр – 0,5 = 4-0,5 = 3,5 ф : 2 (ціль рухається під кутом 300) = фігури вправо = 1,75 ф (п)

- Визначаємо сумарну поправку, точку прицілювання, так як напрямок вітру і руху цілі співпадають (зліва направо), то від більшої величини віднімається менша:

ВТП = 2 ф (вліво) – 1,75 ф (право) = 0,25 ф (л)

Стрільба вночі у ціль, яка виявляє себе спалахами пострілів, ведеться з установкою прицілу 4 або «П» довгими чергами. Вогонь відкривається в той момент, коли спалахи пострілів видно в центрі запобіжника мушки і на гривці прицільної планки. У тих випадках, коли запобіжника мушки і гривки прицільної планки не видно, автомат направляється в ціль по стволу.

Живлення патронами і витрата їх у бою

Запас патронів автоматники носять у магазинах і обоймах, покладених у сумки.
Забезпечення патронами автоматників у бою проводиться підношувачами патронів, виділеними командиром підрозділу.

Після витрачання половини запасу, що носиться, автоматник доповідає про це командиру відділення.

Один магазин до автомата і три магазини до кулемета, споряджених патронами, повинні бути завжди в автоматника (кулеметника) як недоторканий запас, що витрачається тільки з дозволу командира.

Особливості ведення і корегування вогню зі стрілецької зброї в світлу пору доби та в нічних умовах.

Навіть при ретельній підготовці вихідних даних і точному прицілюванні з стійкого положення кожна стрільба неминуче супроводжується помилками, через які ціль на вихідних установках прицілу і цілика в окремих випадках може бути не вражена. Це пояснюється тим, що внаслідок неминучих помилок середня траєкторія при даних умовах стрільби може проходити трохи в боці від цілі.

При веденні прицільного вогню з стійкого положення основною причиною відхилення середньої траєкторії від центру цілі є, як правило, неточність визначення відстані до цілі і врахування поправок на відхилення умов стрільби від табличних. При веденні спрямованого вогню головною причиною відхилення середньої траєкторії від цілі є помилки при наведенні  зброї. Домогтися найбільш повного суміщення середньої траєкторії з ціллю у всіх випадках можливо коригуючи вогонь на підставі спостереження за результатами стрільби. При стрільбі зі стрілецької зброї на близькі відстані, і особливо в межах дальності прямого пострілу рішення вогневого завдання значно спрощується, так як помилки в стрільбі при цьому зазвичай не перевищують глибини простору що вражається. В цих випадках ураження  цілі при правильному прицілюванні досягається однією-двома чергами і, як правило, без корегування вогню.

При стрільбі на дальності, які перевищують дальність прямого пострілу, особливо при несприятливих умовах спостереження, ураження цілі з першої черги зазвичай не досягається. В цих випадках вміння по результатами стрільби внести поправки в приціл або в точку прицілювання набуває важливого значення для виконання поставленого бойового завдання.

Спостереження за результатами вогню здійснюється по рикошетам куль на місцевості в районі цілі, по положенню трас куль щодо цілі, а також і по поведінці самої цілі що обстрілюється. Для корегування вогню по трасах застосовуються патрони з звичайними і трасуючими кулями в співвідношенні: на три патрона з звичайними кулями один патрон з трасуючою  кулею. Для введення поправок в стрільбу треба враховувати не результати спостережень окремих куль, а центр групування рикошетів або трас. Розсіювання куль, особливо по дальності, може мати значну величину - 60 м і більше в кожну сторону від середньої траєкторії. Приймаючи становище окремого рикошету або траси за центр розсіювання, можна допустити при корегуванні вогню значну помилку, іноді більшу, ніж та, яка була допущена при підготовці вихідних даних для стрільби. Тому коригування вогню по дальності слід робити тільки після оцінки положення центру групування не менш ніж двох-трьох рикошетів або трас куль.

По боковому напрямку коригування вогню проводиться зазвичай виносом точки прицілювання на величину відхилення трас куль або рикошетів від цілі. Ці відхилення вимірюють в фігурах цілі або в тисячних (рис.___)

Рис. Корегування вогню за напрямком виносом точки прицілювання

Стріляючий, помітивши місце падіння куль або місце проходження трас куль, вимірює величину відхилення і виносить точку прицілювання на виміряну величину в протилежну відхиленню сторону.

Коригування вогню по дальності здійснюється зміною точки прицілювання по висоті або зміною установки прицілу. Простіше і швидше коригування вогню по дальності проводити зміною точки прицілювання по висоті: при недольотах точку прицілювання вибирають вище, при перельотах нижче первинної точки прицілювання. (рис.__)

Рис.  Коригування вогню по дальності зміною точки прицілювання за висотою                    .

При стрільбі по низьким цілям, особливо на великі дальності, коли винос точки прицілювання по висоті здійснити важко, а також при відхиленнях куль по дальності більше ніж на 100 м коригування вогню краще проводити зміною установки прицілу на одну поділку. Наприклад, отримавши перелітні траси куль черг, зменшують приціл на одну поділку і проводять ще чергу, наводячи зброю в колишню точку прицілювання. Розрахунки і практика стрільб показують, що в середньому для ураження цілі при такому способі корегування вогню витрачається дві довгі черги. Зміна прицілу стрибком в одну поділку пояснюється тим, що на відстанях стрільби 500—800 м, де найбільш доцільно застосовувати цей спосіб корегування вогню, найбільш ймовірне відхилення по дальності середньої траєкторії від цілі з-за помилок в стрільбі становить в середньому 75—120 м, що закруглено відповідає одній поділці прицілу.

При веденні спрямованого вогню основним способом корегування стрільби є суміщення трас куль з ціллю. Стріляючий, безперервно спостерігаючи за ціллю і трасами куль, плавно змінюючи становище зброї, поєднує напрям трас куль з ціллю. Вогонь в цьому випадку, як правило, ведеться довгими чергами.

О результатах спостереження за рикошетами та трасами помічник навідника повинен докласти:

при попаданні в ціль - "Добре";

при недольоті (перельоті) - "Недольот (перельот)" , чи "Недольот (перельот) стільки-то (метрів)".

При бокових   відхиленнях куль - "Вправо (вліво)", чи "Вправо (вліво) стільки-то (тисячних чи фігур) ".

Коректування вогню за напрямком і за дальністю, зазвичай ведеться одночасно.

У всіх випадках стрільби ознаками, які вказують на ефективність вогню, є: видимі втрати противника і ураження цілей які обстрілюються; перехід живої сили противника від перебіжок до перелазіння; розчленування і розгортання колон (організованих груп); ослаблення і припинення вогню противника; відхід противника або переховування в різного типу укриттях або в складки місцевості, де ефективність вогонь виявляється меншою. По цих ознакам і слід судити про правильність підготовки вихідних даних і ведення вогню, і якщо потрібно, приймати рішення про зміну способу стрільби або виду ведення вогню.

Усе розглянуті питання в однаковою мірою відносяться до стрільби як по нерухомих, так і по цілях що з'являтимуться. Найбільш характерні для стрілецького зброї живі цілі будуть, як правило, не будуть нерухомими, а будуть періодично з’являтися. Час ведення вогню по них буде визначатися тривалістю їх появи. Тому швидкість відкриття вогню по цих цілях має вирішальну роль. Звідси особливе значення набуває швидкість визначення даних для ведення вогню і підготовки до стрільби. Успішна боротьба з цілями що з'являються можлива тільки при наявності у стріляючих твердих навичок в пошуку цілей, визначенні відстаней до цілей і в швидкому і вишколеному виконанні всіх прийомів і дій зі зброєю, необхідних для відкриття вогню.

Ведення вогню зі стрілецького зброї вночі істотно відрізняється від стрільби в денних умовах. Вночі виникають дуже великі труднощі в орієнтуванні, спостереженні за полем бою і визначенні відстаней; ускладнюються всі дії зі зброєю, і особливо прицілювання; підвищується і психологічне навантаження на особовий склад — темрява може викликати у недостатньо підготовлених солдат почуття розгубленості і навіть страху. Усе це виставляє особливі вимоги до підготовки підрозділів до нічних дій, в тому числі і до ведення вогню в нічних умовах.

Для забезпечення бойових дій вночі використовуються спеціальні засоби освітлення місцевості. До них відносяться освітлювальні патрони, снаряди і міни, освітлювальні авіаційні бомби, прожектори; для освітлення місцевості використовуються також запальні засоби і пожежі на території противника.

Ефективність вогню стрілецького зброї, способи і правила стрільби з неї вночі в значній мірі залежать від умов і ступеня освітленості місцевості, а також від наявності самопідсвічуючих насадок на прицільні пристосування і нічних прицілів. Тому способи і правила стрільби вночі розглядають для наступних умов: при освітленні місцевості; в темряві; з нічними прицілами.

Стрільба вночі вимагає від стріляючих спеціальної підготовки і специфічних для нічних умов умінь і навичок. Основою для впевнених і ефективних дій зі зброєю в нічних умовах є тверде знання всіх прийомів і правил стрільби вдень по різних цілях. Тому, розглядаючи правила стрільби вночі, зазвичай порівнюють їх з діями в денних умовах і показують особливі, властиві нічним умовам, способи підготовки і ведення вогню.

Можливість переходу від денних до нічних бойових дій завжди повинна передбачатися командиром підрозділу. В цій роботі частина заходів безпосередньо відноситься до підготовки вогневих засобів до ведення вогню в нічних умовах. Із них першим є організація спостереження, що по можливості має бути зроблено в світлу пору доби до настання сутінків.

Командири підрозділів і вогневих засобів, визначені на ніч спостерігачі і весь особистий склад при настанні сутінків повинні уважно стежить за зміною обрисів орієнтирів і місцевих предметів по мірі настання сутінків, щоб НЕ втратити орієнтування. Це особливо важливо в районах, де ніч настає швидко н непомітно. На ніч можуть вибиратися і призначатися додаткові орієнтири з характерними обрисами контурів (силуетів), які можуть бути помітні в темряві, наприклад, на тлі неба. В обороні для позначення напрямку і сектора обстрілу можна в 1—2 м попереду вогневої позиції виставляти білі кілки, камені і інші предмети.

Спостерігачів на ніч рекомендується розташовувати в місцях, звідки можливо вести спостереження знизу вгору, щоб легше було виявити противника на тлі неба; самих спостерігачів треба намагатися розміщувати поблизу предметів, які створюють тіні при освітленні місцевості, куди вони можуть сховатися і спостерігати з темряви за освітленою місцевістю.

Для спостереження повинні обов'язково використовуються прилади нічного бачення. Якщо є можливість попередньо вивчити місцевість, то потрібно запам'ятати форму місцевих предметів і їх взаємне розташування в секторі обстрілу, запам'ятати відстані до них і рубежі, з яких слід відкривати вогонь по противнику. В обороні при завчасній підготовці до стрільбі вночі для автомата в бруствері вирізається жолоб так, щоб покладений в нього автомат був направлений в рубіж ймовірного появи противника; в заданому секторі переміщення автомата по боковому напрямку обмежується кілочками, становище по висоті фіксується шаром дерну, покладеного під пістолетну рукоятку. Становище кулемета, наведеного вдень по кільком рубежах і орієнтирам, також фіксується на вогневої позиції з допомогою підручних засобів.

В нічних умовах для ведення вогню треба використовувати різні укриття, в тіні яких можна розташуватися під час освітлення місцевості противником.

Велике значення для успішного виконання вогневих задач вночі має ретельна підготовка зброї і боєприпасів до стрільби. Необхідно прийняти усі заходи до того, щоб забезпечити безвідмовність роботи автоматики зброї, особливо взимку при низьких температурах, уважно перевірити правильність спорядження стрічок і магазинів патронами з достатньою кількістю трасуючих куль; командири підрозділів особисто повинні перевірити справність нічних прицілів і підсвічуючих насадок на прицільні пристосування.

Прийоми і правила стрільби з пістолета Макарова

Службовий пістолет ПМ - малогабаритна, зручна у користуванні, надійна і завжди готова до дії зброя. Уміння влучно стріляти з пістолета з'являється у слухача (військовослужбовця) після добре продуманого постійного тренування (необов'язково з виконанням бойової стрільби).

Складність стрільби з пістолета полягає в тому, що наведення зброї в ціль та спуск курка проводяться однією рукою під час коливань тіла і руки. Разом з цим значну складність також має одночасне утримання в полі зору прицільних пристроїв зброї і району прицілювання на мішені, тому що око не здатне одночасно чітко бачити мушку в прорізі на відстані 70 см і мішень на відстані 25-50 метрів.

Під час стрільби з пістолета на результати стрільби також впливають помилки, що допускаються слухачами.

Характерними помилками є:

застосування бойової стійки, що не забезпечує непохитного положення зброї у момент пострілу;

застосування хватки (спосіб тримання зброї), яка не забезпечує непохитності зброї у момент спуску курка;

затягування часу прицілювання перед пострілом;

переключення уваги з прицільних пристроїв на мішень;

смикання спускового гачка в момент зупинки прицільних пристроїв у районі прицілювання;

неприпинення дихання під час виконання натискань на спусковий гачок;

нервове напруження під час очікування пострілу.

Спочатку під час стрільби військовослужбовцем допускаються майже всі перелічені помилки. Основним завданням є почергове усунення помилок.

Влучний постріл - це результат великої підготовчої роботи: оптимальної стійки, правильного тримання зброї, точного і одноманітного прицілювання, своєчасного і правильного повільного спуску курка.

Щоб успішно засвоїти техніку стрільби з пістолета, недостатньо володіти тільки прийомами виконання влучного пострілу. Необхідно мати чітке уявлення про внутрішню і зовнішню балістику, методику тренування, добре знати матеріальну частину і бойові можливості зброї.

Особливості внутрішньої та зовнішньої балістики стрільби з ПМ

Під час стрільби із пістолета Макарова явище пострілу, початкова швидкість кулі, траєкторія та її елементи, явище віддачі зброї та інше мають деяку відмінність.

Віддача - рух зброї назад під час пострілу. Проте під час стрільби з ПМ у момент пострілу назад рухається лише затвор при нерухомому положенні зброї.

Розрізняють два періоди віддачі (ПМ):

перший - рух затвора назад під час пострілу;

другий - рух зброї назад після пострілу під дією затвора.

Кут між лінією осі каналу ствола в момент вильоту кулі і лінією осі каналу ствола в кінці другого періоду віддачі називають кутом віддачі (рис. ).

Рис.       Явище віддачі

Кут віддачі - величина непостійна і залежить від сили стиснення рукоятки (стиску). Чим щільніший стиск, тим менший кут віддачі і навпаки.

Траєкторії польоту кулі та її елементи при стрільбі з короткоствольної зброї наведено на рис..

Рис.      Елементи траєкторії

Лінія прицілювання - лінія, що проходить через прицільні пристрої і точку прицілювання.

Лінія підвищення - лінія, що проходить через вісь каналу ствола і ціль.

Лінія кидання - лінія, що проходить через вісь каналу ствола в момент вильоту кулі.

Як відомо, кут вильоту - кут між лінією підвищення і лінією кидання. Взаємне положення між ними визначає, якщо лінія кидання вища лінії підвищення, то кут додатний (+), якщо нижче - від'ємний (-).

Під час проведення розрахунків і практичних експериментів доведено, що лінія підвищення на відстані 25 м проходить на 20 см нижче центра цілі, а лінія кидання - на 5 см вище. Пролітаючи 25 м, куля „падає" на 5 см і проходить через центр цілі.

Причину розсіювання пробоїн по вертикалі треба шукати не у зміні кута вильоту, а в помилках прицілювання („дрібна", „крупна" мушка), виборі району прицілювання (великий чи малий просвіт між рівною мушкою і нижнім краєм чорного кола мішені, у помилках при спуску курка)

Техніка стрільби зі службового пістолета ПМ. Стійка для стрільби.

Для утримання зброї у відносній нерухомості необхідно застосовувати правильне та найбільш зручне положення (стійку), яке забезпечить високі результати стрільби.

Найбільш зручна стійка має такий вигляд: стрілок стоїть півобертом або правим боком до мішені, ноги на ширині плечей (ступні трохи розведені). Корпус повинен бути в такому положенні до напрямку стрільби, щоб кут між витягнутою рукою зі зброєю та лінією плечей складав 15-35°, а м'язи, що утримують руку зі зброєю, набули стану, раціонального для їх роботи. Важливо, щоб рука зі зброєю була витягнута і повністю пряма у ліктьовому суглобі. Голова достатньо повернута в правий бік (без напруження м'язів шиї). Ліва рука розслаблена та виконує роль противаги піднятій правій руці з пістолетом і повинна бути опущена вздовж лівого боку або закладена за спину.

Рис.__ 2,3,4,5,8__

Положення для стрільби

Одним з найважливіших моментів під час прийняття положення для стрільби та ведення вогню є правильне утримання пістолета у руці. Рукоятка пістолета розміщується в руці між великим та вказівним пальцями. Тильна частина рукоятки повинна щільно упиратися у м'якоть основи великого пальця, який витягнутий і прилягає до бокової поверхні пістолета. Вказівний палець своєю першою (нігтьовою) фалангою повинен бути на хвості спускового гачка. Друга та третя фаланги вказівного пальця не повинні торкатися пістолета. Інші пальці обхоплюють рукоятку пістолета і виконують основну роботу по його утриманню. Натискання пальців на рукоятку пістолета повинно бути спрямованим на стрільця в напрямку продовження осі каналу ствола.

Рис. 6 Утримання пістолета в руці

Під час наведення зброї у ціль рука здійснює коливання, тому на мішені вибирається не точка (як під час стрільби гвинтівкою чи автоматом з коліна або лежачи), а район прицілювання. У цьому й полягає особливість прицілювання під час стрільби з пістолета.

Район може бути більшим чи меншим залежно від підготовленості стрілка. Навіть у добре підготовлених майстрів спорту спостерігаються коливання руки, але ж вони показують високі результати в стрільбі, оскільки дотримуються головної умови - утримують рівну мушку в прорізі прицілу. У зв'язку з тим, що пістолет і мішень знаходяться на різній відстані від стрілка, його око не бачить однаково чітко ні прицільних пристроїв, ні мішені. На приклад, мушку в прорізі видно чітко, а мішень дещо розпливчасто (рис. ).

Припустимо, що рівна мушка у прорізі коливається в районі прицілювання діаметром 10 см під чорним колом спортивної мішені № 4. Хоча коливання пістолета під час такого прицілювання становить всього 2,6 мм, це добре контролюється стрільцем і він може вносити в положення зброї необхідні корективи, щоб утримувати його на мішені, в районі діаметром 10 см. Якщо постріл відбудеться в той час, коли рівна мушка з прорізом буде в будь-якій точці цього району прицілювання, то куля, як мінімум, потрапить у коло з дев'ятьма очками.

Розглянемо інший приклад, коли мішень і район прицілювання видно чітко, а прицільні пристрої - розпливчасто. У цьому випадку важко контролювати рівну мушку і помилка в положенні мушки відносно прорізу на 0,5 мм цілком допустима. Після простих розрахунків і дослідів зі стрільбою робимо висновок, що в даному випадку, навіть за відсутності коливання зброї, куля зміститься від центра цілі на 10 см й потрапить у коло із сімома очками.

А якщо пістолет буде знаходитись з правого краю району прицілювання з діаметром 10 см зі зміщенням мушки у прорізі на 0,5 мм праворуч, то куля потрапить у коло з п'ятьма очками праворуч (рис. ).

Дані приклади свідчать про те, що під час наведення пістолета в ціль головне: чітко бачити прицільні пристрої і менш чітко - мішень.

Рис. ____Правила  прицілювання

Районом прицілювання під час стрільби по спортивній мішені з чорним колом, як правило, обирають добре видимий нижній зріз кола. Це полегшує наведення зброї в ціль, оскільки чорна мушка і проріз добре видні на білому фоні, що дозволяє легко контролювати положення зброї стосовно мішені. По грудній мішені з кругами наведення пістолета роблять під „дев'ятку", тому що її діаметр дорівнює діаметру чорного кола спортивної мішені (рис. ).

Рис.  Прицілювання по мішенях з ПМ на 25 м:

а) прицілювання по спортивній мішені; б) прицілювання по грудній мішені

Вогонь з пістолета характеризується наступними даними:

Таблиця

| Відстань, м | Перевищення (пониження) середньої траєкторії в см. при стрільбі з пістолета, приведеного до нормального бою на 25 м. | Радіус розсіювання см |
| --- | --- | --- |
|  | Із перевищенням середньої точки влучення на 12.5 см вище точки націлювання | Із суміщенням середньої точки влучення із точкою націлювання | 100% куль | 50% куль |
| 10 15 20 25 30 40 50 | +5.0 +7.8 +10.2 +12.5 +13.9 +16.0 +16.8 | 0 +0.3 +0.2 0 -0.5 -2.5 -5.7 | 3.5 5.0 6.5 7.5 9.0 12.0 16.0 | 2.0 3.0 4.0 4.5 6.0 7.0 8.0 |

Дихання

Велике значення для стрільби має правильне дихання. Найбільш доцільним є наступний варіант дихання. Під час підйому руки зі зброєю вище мішені стрілок робить вільний вдих, потім, опускаючи зброю в район прицілювання, видихує і затримує дихання на природному неповному видиху, одночасно прицілюючись. Потім, не відновлюючи дихання, уточнює наводку зброї з одночасним натиском на спусковий гачок.

Якщо коливання руки збільшуються, необхідно припинити натиск на спусковий гачок, зняти з нього палець, зігнути руку в ліктьовому суглобі, опустити її до тулуба та направити пістолет вперед-вгору під кутом 45 градусів. Зробити декілька неглибоких вдихів та видихів (під час глибоких вдихів та видихів - гіпервентиляція легень, може запаморочитися голова) та знову розпочати обробку пострілів.

Спуск курка

Завершальним і найважливішим етапом влучного пострілу є спуск курка. Він проводиться повільним натисканням на спусковий гачок під час утримання „рівної мушки" в районі прицілювання. Після підведення руки з пістолетом на рівень мішені робиться „грубе наведення", і одночасно вибирається вільний хід спускового гачка, а потім під час найменших коливань зброї натиск на спусковий гачок збільшується до пострілу. Якщо ж під час натиску на спусковий гачок коливання руки збільшуються, рух пальців призупиняється, то під час зменшення коливань - натиск на спусковий гачок збільшується.

Оптимальний час, протягом якого обробляються постріли, - 10-20 секунд з моменту уточнення наведення зброї в ціль. Робота вказівного пальця під час спуску курка повинна бути ізольованою від роботи м'язів кисті, що утримує зброю та спрямована вздовж осі каналу ствола.

Щоб перевірити, чи правильно працює вказівний палець під час спуску курка, треба перед серією пострілів, не досилаючи патрон у патронник, 2-3 рази звести курок, зробити його спуск, націлюючись в мішень, уважно слідкуючи за положенням мушки в прорізі.

Якщо під час спуску курка спостерігається тремтіння прицільних пристроїв або зміщення мушки відносно прорізу, необхідно дещо змінити хватку та перевірити правильність роботи вказівного пальця.

Досягнувши непохитності зброї у момент спуску курка без патрона, дослати патрон в патронник та зробити постріл. Після виконання пострілу представити зброю для перевірки керівником стрільби (рис.7)

Рис.7. Положення зброї для перевірки

Прийоми і правила стрільби із ручного протитанкового

гранатомета РПГ-7В

Прийоми стрільби

Ручні протитанкові гранатомети відрізняються від звичайної стрілецької зброї за своїм устроєм та характером стрільби. Значно вони відрізняються і у використанні прийомів та способів стрільби.

Під час пострілу із РПГ-7В використовується сила тиску порохових газів стартового порохового заряду, яка надає гранаті початкову швидкість (до 120 м/с). Після вильоту гранати із каналу ствола починає свою роботу її маршовий реактивний двигун, який надає гранаті значне прискорення (до 300 м/с) на активній ділянці траєкторії активній ділянці траєкторії.

Під час пострілу через відкриту казенну частину ствола викидається потужний струмінь порохових газів, який створює реактивну силу, котра зрівноважує силу віддачі. Тому не варто під час стрільби із гранатомета застерігатися від сили віддачі - вона у РПГ-7В взагалі відсутня (дуже вдале інженерно-технічне рішення). Натомість в цей же час (в момент пострілу) виникає інша особливість, якої уже потрібно застерігатися: по-перше, під час пострілу виникає дуже сильна ударна звукова хвиля, яка може пошкодити вушні барабанні перетинки у гранатометника і його помічника, якщо вуха не будуть захищені навушниками, шоломофоном, чи хоча б заткнуті ватою. По-друге, потік порохових газів, внаслідок вибуху стартового порохового заряду, створює позаду гранатомета на відстані до 30м небезпечну зону, в якій не повинні знаходитися люди, боєприпаси, горючі матеріали та інше. Під час приймання положення для стрільби (особливо лежачи) ноги гранатометника не повинні виявитися в цій небезпечній зоні, або щоб не опинився в ній помічник гранатометника.

Приймаючи положення для стрільби із автомата, стрілець своєю лівою рукою підтримує його за підцівок. Якщо ж так діяти і під час прийняття положення для стрільби із РПГ-7В, то ліва рука "знайде" гранату, яка, через якусь може мить, вилетить із ствола. Під час приготування до стрільби із гранатомета з будь-якого положення права рука повинна бути на рукоятці ударно-спускового механізму, а ліва - позаду правої на, спеціально для неї, ручці ствола.

Під час вибору чи підготовки окопу для стрільби необхідно щоб його довжина була не меншою, ніж 3м для того, щоб від задньої стінки окопу не зміг відбитися газовий струмінь та уразити самого гранатометника. По-друге, дулова частина гранатомета повинна знаходитися не ближче 20см від бруствера, щоб уникнути чіпляння гранати перами стабілізатора за ґрунт (сховище).

Підготовка до стрільби різноманітними способами.

Підготовка до стрільби включає прийняття положення для стрільби і заряджання гранатомета. Якщо приготування до стрільби здійснюється у складі гранатометного розрахунку, тобто гранатометника та його помічника, то їх спільні дії повинні бути направлені на якомога швидше приготування до першого пострілу із гранатомета. Тільки вправні та злагоджені дії гранатометника та його помічника можуть забезпечити виконання цього завдання. Тому у відповідній настанові зі стрілецької справи чітко визначені дії їх обох під час приготування до стрільби.

Гранатометнику необхідно зняти гранатомет з плеча, підхопивши його лівою рукою за накладку, взяти гранатомет в праву руку дуловою частиною вперед (у напрямку стрільби). Зробити правою ногою повний крок вперед і дещо вправо одночасно нахилитися вперед і опустити долоню лівої руки на землю попереду себе пальцями праворуч. Далі, послідовно опираючись на стегно лівої ноги і передпліччя лівої руки, лягти на лівий бік і перекласти гранатомет у ліву руку. Правою рукою зняти чохли спочатку із казенної, потім із дулової частини ствола гранатомета, вийняти оптичний приціл із чохла і встановити його на гранатомет, зняти захисний гумовий ковпачок із виступу об'єктива; за відсутності оптичного прицілу поставити у вертикальне положення мушку і прицільну планку (привести у бойове положення механічний приціл) і, опустивши руки під гранатомет, взяти правою рукою за ручку ударно-спускового механізму або за ручку ствола, а самому швидко повернутися на живіт і лягти під таким кутом до напрямку стрільби, щоб уникнути ураження струменем порохового газу, який виникне під час пострілу, злегка розкинути ноги в сторони носками зовні; гранатомет при цьому повинен упиратися ручкою ударно-спускового механізму в ґрунт, а стволом лежати на передпліччі правої руки (рис 68).

Рис. 10

Приєднання пеналу до гранати

Помічнику гранатометника необхідно зайняти місце зліва від гранатометника, приблизно за два кроки від нього. Зняти автомат з плеча, підхопити його лівою рукою за спускову скобу і ствольну коробку, потім взяти автомат правою рукою за ствольну коробку і підцівник стволом у напрямку стрільби; лівою рукою зняти з плеча сумку з гранатами, зробити правою ногою повний крок вперед і дещо вправо і покласти сумку справа і спереду дном від себе. Потім прийняти положення для стрільби лежачи і покласти автомат поруч справа. Після цього відкрити сумку для гранат, взяти гранату і оглянути її, згвинтити із дна реактивного двигуна кришку і покласти гранату на сумку головною частиною у напрямку стрільби. Дістати із сумки пенал із стартовим пороховим зарядом і розкрити його (рис. 69а), обертаючи корпус пенала в один бік, а кришку в інший. Вийняти пороховий заряд із пеналу і приєднати його до гранати (нагвинтити пороховий заряд на різьбовий виступ дна реактивного двигуна до відмови (рис. 69б). Надмірних зусиль при нагвинчуванні заряду не прикладати.

Рис. 11. Заряджання гранатомету

Для стрільби з коліна

Гранатометнику необхідно відставити праву ногу назад, опуститися на праве коліно і присісти на каблук; гомілка лівої ноги при цьому повинна залишатися у вертикальному положенні, а стегна ніг повинні утворювати кут, близький до прямого.

Одночасно з опусканням на праве коліно зняти гранатомет із плеча і покласти його на ліве коліно, дуловою частиною у напрямку стрільби, притримуючи гранатомет лівою рукою за ручку ствола, правою рукою зняти чохли спочатку з казенної, потім з дулової частини ствола гранатомета; вийняти оптичний приціл із чохла і установити його на гранатомет; за відсутності оптичного прицілу поставити у вертикальне положення мушку і прицільну планку, після чого правою рукою утримувати гранатомет за дерев'яну накладку біля патрубка.

Рис.  18. Підготовка до стрільби з коліна

Помічнику гранатометника необхідно зайняти місце зліва від гранатометника, приблизно за два кроки від нього і прийняти положення для стрільби з коліна, потім покласти автомат на землю праворуч від себе. Зняти з плеча сумку з гранатами і покласти її на землю справа і спереду, дном від себе. Після цього відкрити сумку для гранат, взяти гранату, оглянути її і приєднати до неї пороховий заряд.

Прийняття положення для стрільби стоячи.

Гранатометнику необхідно зробити півоберта праворуч відносно до напрямку стрільби і, не приставляючи лівої ноги, відставити її вліво, приблизно на ширину пліч, як йому зручно, розподіливши вагу тіла  на обидві ноги рівномірно.

Одночасно з цим зняти гранатомет з плеча і взяти його в ліву руку дуловою частиною в напрямку стрільби; правою рукою зняти чохли спочатку із казенної, потім з дулової частини ствола гранатомета, вийняти з чохла оптичний приціл і установити його на гранатометі. За відсутності оптичного прицілу привести в бойове положення механічний приціл, після чого утримувати гранатомет правою рукою за дерев'яну накладку біля патрубка (рис 71).

Рис. 19,22 Підготовка до стрільби та стрільба стоячи

Помічнику гранатометника необхідно розташуватися приблизно за два кроки ліворуч від гранатометника з автоматом у положенні "НА ГРУДИ", зняти сумку з гранатами, якщо вона переносилася за спиною, дістати з неї гранату, оглянути її і приєднати до неї стартовий пороховий заряд.

Заряджання гранатомета.

Гранатометнику необхідно перевірити, чи не зведений курок, поставити гранатомет на запобіжник і подати його дещо назад (на себе); взяти у свого помічника постріл в ліву руку знизу за реактивний двигун та уставити його в дулову частину ствола (мал. 72). Потім дослати постріл так, щоб фіксатор гранати увійшов у виріз на дуловій частині ствола до упору. Під час заряджання гранатомета його ствол повинен бути направленим в напрямку стрільби. При тугому входженні пострілу в канал ствола гранатомета допускається здійснювати заряджання з одночасним обертанням пострілу проти ходу годинникової стрілки, якщо дивитися в напрямку стрільби; за цим напрямком слід обертати постріл і у випадку неспівпадання фіксатора гранати з вирізом на дуловій частині ствола гранатомета (рис. 73

Рис. 20, 21. Заряджання гранатомету

Помічнику гранатометника необхідно зняти з головної частини вибухівника запобіжний ковпачок і подати гранатометнику постріл пороховим зарядом до нього, а фіксатором гранати догори. Під час стрільби в зливу або сильний снігопад запобіжний ковпачок з головної частини вибухівника не знімати

Якщо гранатометник готується до стрільби сам без помічника, тоді він після прийняття положення для стрільби лежачи або з коліна кладе гранатомет поруч праворуч від себе і готує постріли для стрільби, після чого заряджає гранатомет. При стрільбі з положення стоячи гранатометник спочатку готує постріли до стрільби, а потім знімає з плеча гранатомет і заряджає його.

Виконання пострілу.

Виконання пострілу включає установлення прицілу і механізму температурної поправки, прикладання, прицілювання, спуск курка з бойового зводу і утримання гранатомета під час пострілу.

Для установлення прицілу (механічного) потрібно стиснути на прицільній планці защібку хомутика і пересунути його по планці до суміщення нижнього зрізу віконця з потрібною поділкою прицільної планки (рис. 74).

Рис 9. Установлення прицілу (механічного)

При стрільбі з положення лежачи лікті рук повинні бути поставлені на землю в найбільш зручне положення, приблизно на ширину пліч (рис. 16);

Рис. 16.

При стрільбі із положення з коліна лікоть лівої руки вперти у м'яку частину лівої ноги трохи вище коліна, або дещо спустити його з коліна, а лікоть правої руки притиснути до корпусу (рис. 24).

Рис. 24.

При стрільбі із положення стоячи лікті рук притиснути до корпусу (рис. 23);

направити гранатомет у бік цілі; поставити курок на бойовий звід; зняти гранатомет із запобіжника; вказівний палець правої руки покласти на спусковий гачок; праву щоку прикласти до дерев'яної накладки.

Рис.23

Для прицілювання необхідно:

а) при стрільбі з оптичним прицілом (ПГО-7В) зажмурити ліве око, а праве наблизити до наочника і дивитися крізь окуляр на ціль. За допомогою далекомірної шкали уточнити відстань до цілі. Пересуваючи лікті і переміщуючи корпус, навести сітку прицілу на ціль так, щоб точка перетину горизонтальної лінії, що відповідає дальності до цілі і вертикальної лінії, що відповідає боковій поправці, співпала з точкою прицілювання (рис. 1111).

Рис. 1111   Наведення сітки прицілу

Для спуску курка з бойового зводу потрібно, затамувати подих, першою фалангою вказівного пальця правої руки натискати на спусковий гачок до тих пір, поки курок непомітно для гранатометника зірветься з бойового зводу, тобто поки не відбудеться постріл.

Якщо під час прицілювання вибрана поділка сітки оптичного прицілу (рівна мушка механічного прицілу) значно відхилиться від точки прицілювання, то необхідно, не посилюючи і не послабляючи тиску на спусковий гачок, уточнити наведення, а потім поновити натискування на спусковий гачок.

Під час пострілу міцно утримувати гранатомет, не змінюючи положення рук, корпусу та зберігаючи правильне наведення.

У випадку осічки потрібно перевірити положення пострілу в стволі (постріл повинен впиратися фіксатором гранати у задню стінку вирізу на дуловому зрізі каналу ствола), звести курок і зробити повторний спуск курка з бойового зводу. Якщо при повторному спуску курка з бойового зводу пострілу не відбудеться, необхідно, зробивши паузу в декілька секунд (не виключена можливість уповільненого пострілу), перезарядити гранатомет.

Припинення стрільби.

Припинення стрільби може бути тимчасовим і повним.

Для тимчасового припинення стрільби за командою "СТІЙ" чи без такої команди, гранатометнику необхідно припинити натискування на спусковий гачок і поставити гранатомет на запобіжник незалежно від того, зведений чи не зведений курок. При стрільбі вночі, крім того, вимикається освітлення сітки оптичного прицілу.

Для повного припинення стрільби після команди "СТІЙ" подається команда "РОЗРЯДЖАЙ". За цією командою чи без такої, гранатометник розряджає гранатомет і далі діє згідно з обстановкою.

Для розряджання гранатомета потрібно:

Гранатометнику поставити гранатомет на запобіжник, вийняти постріл із ствола і передати його своєму помічникові, зняти гранатомет із запобіжника; якщо курок був зведений, спустити його з бойового зводу, для чого, притримуючи великим пальцем правої руки курок, вказівним пальцем натиснути на спусковий гачок; надіти чохли спочатку на дулову , а потім казенну частини ствола гранатомета; надіти ковпачок на виступ об'єктива оптичного прицілу; за необхідності зняти приціл і укласти його в свій чохол об'єктивом донизу, а кронштейном вправо; якщо стрільба велась з використанням механічного прицілу, перевести мушку і прицільну планку в горизонтальне положення.

Помічнику гранатометника прийняти постріл від гранатометника; згвинтити із дна реактивного двигуна пороховий заряд і покласти його в пенал; нагвинтити на дно реактивного двигуна запобіжну кришку; надіти запобіжний ковпачок на головну частину вибухівника і закріпити його чекою; покласти пороховий заряд і гранату в сумку і закрити її. Після цього розрядити свій автомат.

Правила стрільби із РПГ-7В

Під час вивчення прийомів стрільби із РПГ-7В необхідно звернути увагу на особливості польоту гранати після вильоту її із каналу ствола та вплив на дальність і напрямок польоту гранати метеорологічних умов. Тверде та свідоме розуміння цих особливостей є запорукою успішного вивчення основних правил стрільби із РПГ-7В.

В усіх випадках значно ефективніше вести вогонь по танках та інших броньованих цілях в межах дальності прямого пострілу, де траєкторія ще достатньо настильна і не перевищує висоти цілі. На більших відстанях через різке збільшення крутості траєкторії вогонь буде дієвим тільки за умови точного визначення дальності до цілі

Необхідно враховувати при стрільбі із РПГ-7В відхилення температури
повітря від табличної (+15°С). Зміна температури повітря і, як наслідок,
температури порохового заряду маршового реактивного двигуна,
призводить до помітної зміни його сили тяги, що в свою чергу, неминуче
викликає і зміну дальності польоту гранати, збільшуючи її влітку та
зменшуючи взимку.

Тому при стрільбі з гранатомета з оптичним прицілом, коли температура повітря вища 0°С необхідно маховичок температурної поправки установлювати на знак "+", а при температурі повітря нижче 0°С - на знак "-"

Стрільбу ж з використанням механічного прицілу здійснювати: при температурі повітря вище нуля - по додатковій (відкидній) мушці, а при температурі повітря нижче нуля - по основній (нерухомій) мушці.

І, нарешті, найбільш важливою особливістю польоту гранати ПГ-7В є значний вплив на напрямок її польоту бокового вітру. Практика показує, що гранатометники, навчені правильному та швидкому врахуванню сили і напрямку вітру, уражають цілі в межах прямого пострілу, зазвичай, з першого пострілу. І навпаки, головною причиною промахів при стрільбі є помилки у визначенні поправок на боковий вітер.

Боковий вітер реактивну гранату відхиляє вбік, звідки він дме, тобто граната летить назустріч вітру. Таке явище, на відміну від польоту звичайних куль, пояснюється тим, що боковий вітер, діючи на стабілізатор гранати, тобто на її хвостову частину, повертає її головну частину назустріч вітру і під дією реактивної сили граната відхиляється від
площини в той бік, звідки дме вітер

Можна запропонувати запам'ятати зручне мнемонічне правило визначення поправок на вітер: при боковому помірному вітрі поправка складає 15 тисячних (0-15), тобто, півтори поділки шкали бокових поправок оптичного прицілу; при сильному вітрі

(8 м/с) поправка дорівнює трьом поділкам шкали (0-30).

При косому вітрі та інших його швидкостях поправки змінюються за звичайними, відомими із правил стрільби із стрілецької зброї, правилами.

Під час прицілювання з урахуванням цих поправок подвійна вертикальна лінія в полі зору оптичного прицілу відповідає напрямку ствола гранатомета; її завжди необхідно виносити по вітру, тобто в той бік, куди дме вітер, оскільки граната полетить назустріч вітру.

Під час навчання винесенню точки прицілювання на боковий вітер та на фланговий (косий) рух цілі необхідно спочатку використовувати гранатометну лінійку командирського ящика. (рис.\\\\\ ).

Рис.\\\\\\

Рекомендується дотримуватися наступної послідовності вивчення правил стрільби із РПГ-7В:

-          правила стрільби по нерухомих бронецілях в нормальних (табличних) умовах;

- правила стрільби по нерухомих цілях в умовах, що відрізняються від табличних з урахуванням поправок на температуру повітря та напрямок і силу вітру;

- правила стрільби по рухомих цілях в нормальних (табличних) умовах;

- правила стрільби по рухомих цілях в умовах, що відрізняються від табличних, тобто, правила визначення та врахування сумарної поправки.

Стрільба по нерухомих бронецілях в нормальних (табличних) метеорологічних умовах.

Нерухомими бронецілями для гранатометів в бою можуть бути танки, БМП, БМД, БТР, САУ в окопах або такі, що зупинилися для ведення вогню на відкритій місцевості. В окремих випадках гранатометники за вказівкою командира можуть вести вогонь по амбразурах оборонних споруд, по вікнах, дверях та стінах будинків, пристосованих противником для оборони.

Для успішного ведення вогню із РПГ-7В по таких цілях в табличних умовах стрільби вирішальною умовою є швидке та точне визначення відстані до цілі. Відстань до цілі для стрільби із гранатомета можна визначати ще за допомогою далекомірної шкали оптичного прицілу ПГО-7В. Для цього необхідно навести шкалу на ціль так, щоб вона розмістилась між суцільною горизонтальною лінією та похилою пунктирною лініями (рис. 7777). Штрих шкали, який виявиться розміщеним над ціллю, показує відстань до цілі, висота якої має бути 2,7м. Якщо ж висота цілі менша (більша), ніж 2,7м, то треба визначити та внести поправку у виборі точки прицілювання, або поділки шкали прицілу.

Рис.7777

Приблизно поправка, на визначену за далекомірною шкалою відстань до цілі, визначається та враховується наступним чином: якщо висота цілі відрізняється від 2,7м не більше ніж на 0,3м - поправка на відстань складає 50м, а враховується вона уже шляхом відповідної зміни горизонтальної лінії шкали прицілу.

Якщо ж відстань до цілі визначена точно і вона має ціле число метрів, наприклад 300, а умови стрільби не потребують внесення бокових поправок або поправок на відстань, то для прицілювання вибирається точка перетину горизонтальної лінії шкали прицілу, що відповідає цій відстані (в даному випадку з позначкою 3), та подвійної вертикальної лінії (рис.1111111  ).

Вибираючи ж точку прицілювання, необхідно враховувати слабкі та вражаючі місця броньованих машин і танків.

Практично всі існуючі броньовані машини - танки, БМП, БМД, БТРи та інші - мають слабке бронювання бортів, днища та кормової частини. Ці місця є більш вразливими для протитанкових снарядів, гранат та мін. Нижню частину гусениці, що лежить на землі, взагалі захистити неможливо.

У танків, БМП, БТР та інших броньованих машин, що мають башту яка обертається, слабкою також ланкою є місце з'єднання башти з корпусом. Влучення снаряду, або кумулятивної гранати в погон башти що обертається викликає, як правило, виведення танка із строю.

Крім цього, до вражаючих місць танка ще можна віднести: направляюче та ведуче колеса, опірні котки, трансмісію, прилади спостереження та стрільби.

Якщо ж на цій дальності буде знаходитись велика за висотою ціль, то можна приціл брати округленим в більшу сторону до цілих поділок прицілу і прицілюватися в нижній край цілі. В цьому випадку ціль буде в межах простору, що вражається.

Взагалі ж, в напружені моменти бою, коли умови обстановки не дають можливості змінювати установку прицілу у залежності від відстані до цілі, то по танках, БМП, БМД, БТР, САУ та інших бронецілях вести вогонь слід на відстанях, що не перевищують дальність прямого пострілу із РПГ-7В, з поділкою шкали оптичного прицілу (прицілом) 3, прицілюючись в нижній край цілі.

Стрільба по нерухомих цілях в умовах, що відрізняються від табличних.

Влучити в нерухому ціль, якщо метеорологічні умови навіть незначно відрізняються від табличних, не знаючи правил визначення та внесення необхідних поправок у стрільбу, практично неможливо. Тому згадаємо основні метеорологічні фактори, які обов'язково потрібно не тільки знати, а й уміти їх враховувати при визначенні вихідних даних для стрільби.

Відхилення температури повітря від табличної (+15°С) викликає зміну дальності польоту гранати, збільшуючи її в літніх умовах і зменшуючи взимку; тому необхідно за температури повітря вищої 0°С маховичок температурної поправки установлювати на знак "+", а за температури повітря нижчої 0°С установлювати на знак "-"

Стрільбу з використанням механічного прицілу проводити: за температури повітря вище нуля - по додатковій мушці, а за температури повітря нижче нуля - по основній мушці.

Зустрічний вітер зменшує, а попутний збільшує дальність польоту гранати. При цьому слабкий та помірний вітер суттєвого впливу на дальність польоту гранати не робить і поправки на такий вітер не враховуються. Під час сильного зустрічного вітру прицілюватися треба у верхній край цілі, а під час сильного попутного - в нижній.

Боковий вітер значно впливає на напрямок польоту гранати, відхиляючи її в бік, звідки дме вітер тобто, якщо справа - граната відхиляється праворуч, а якщо вітер зліва - ліворуч. Як уже відомо із загальних положень цього розділу навчального посібника, таке явище пояснюється тим, що боковий вітер, діючи на стабілізатор гранати повертає її головну частину на вітер і під дією реактивної сили, яка направлена вздовж осі, граната відхиляється від площини стрільби в той бік, звідки дме вітер (рис.   ).

Рис.  Вплив вітру на напрямок польоту гранати

Напрямок та швидкість (силу) вітру можна визначити окоміром - за особистим відчуттям та спостереженням за дією вітру та легкі предмети: нитку, дим, траву, гілки дерев і т.д., як показано в таблиці 14.

| Предмети | Слабкий вітер (2-3 м/сек.) | Помірний вітер (4-6 м/сек.) | Сильний вітер (8-12 м/сек.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Нитка | Відхиляється незначно | Відхиляється сильно | Тримається горизонтально |
| Хустинка | Коливається і злегка розвівається | розвівається | Виривається із рук |
| Дим із труби | Відхиляється незначно | Відхиляється і тягнеться | Відхиляється різко і розривається |
| Трава | Коливається | Нахиляється до землі | Стелеться по землі |
| Гілки дерев | Незначно коливаються | Відхиляються тонкі гілки та сильно коливається листя | Відхиляються великі гілки. |

Під час стрільби при боковому вітрі гранатометник визначає необхідну, в даних умовах стрільби, бокову поправку, та вибирає на сітці оптичного прицілу точку перетину горизонтальної лінії, що відповідає відстані до цілі, і вертикальної лінії, що відповідає визначеній поправці на вітер. При цьому вертикальна лінія шкали бокових поправок вибирається в тій частині сітки, звідки дме вітер, або точка прицілювання виноситься в той бік, куди дме вітер.

Для визначення поправки на боковий помірний (4 м/сек.) вітер, що дме під кутом 90° до площини стрільби необхідно керуватися таблицею 15

Таблиця 15

Із таблиці видно, що заокруглено поправку на боковий помірний вітер, що дме під кутом 90° до площини стрільби можна вважати рівною 1,5 поділкам шкали бокових поправок на всі дальності стрільби пострілами ПГ-7В.

Якщо вітер сильний (8 м/сек.) - поправка у два ризи більша, якщо вітер слабкий (2 м/сек.) - у два рази менша тої, що зазначена в таблиці. Такий підхід визначення поправки на вітер різної сили буде вірним тільки в тому випадку, коли він буде фланговим, тобто дути під кутом 90° до площини стрільби.

Якщо ж вітер буде не фланговим, а косим, тобто дути під гострим кутом до площини стрільби, то поправку брати у два рази меншою від тої, що зазначена в таблиці.

Приклад 1. Визначити поділку сітки прицілу для стрільби пострілами ПГ- 7В по танку в окопі на відстані 400м, вітер фланговий сильний зліва.

Рішення. Приціл, відповідно дальності до цілі, належить вибрати 4, а поправка на сильний боковий вітер становить три поділки шкали бокових поправок. Вітер дме зліва, тому ствол (подвійну вертикальну лінію сітки прицілу) треба винести праворуч, оскільки граната відхиляється назустріч вітру. Прицілюватися - в середину цілі точкою перетину горизонтальної лінії з цифрою 4 та вертикальною лінією в лівій частині шкали бокових поправок з цифрою 3 (рис. 90).

Рис.

Приклад 2. Визначити поділку сітки прицілу для стрільби пострілами ПГ- 7В по нерухомому танку на відстані 400м при сильному косому (під кутом 45°) вітрі справа.

Рішення. Приціл, відповідно дальності до цілі - 4. Згідно таблиці (табл. 12) знаходимо поправку на помірний вітер, що дме під кутом 90° до площини стрільби; вона дорівнює 1,5 поділки шкали бокових поправок. Оскільки вітер не помірний (не табличний), а сильний, то поправка збільшується у два рази, тобто дорівнює трьом поділкам шкали бокових поправок.

Рис. юююю

Вітер за своїм напрямком також не табличний, тобто не фланговий, а косий, тому визначена поправка зменшується у два рази. Таким чином отримуємо поправку на сильний косий вітер справа - 1,5 поділки шкали бокових поправок. Для прицілювання вибрати в правій частині сітки точку на горизонтальній лінії з цифрою 4, між першою і другою вертикальними лініями шкали бокових поправок (рис.юююю).

Ураження броньованих цілей досягається за умови тільки прямого влучення кумулятивної гранати у вражаюче місце цілі. Тому важливою умовою успішного виконання вогневого завдання гранатометником є його уміння спостерігати за результатами кожного пострілу та правильно коректувати вогонь. Командир відділення, гранатометник та його помічник мають змогу добре спостерігати політ гранати на всій траєкторії, що суттєво полегшує коректування вогню.

Коректування вогню може проводитися винесенням точки прицілювання або вибиранням нових поділок сітки оптичного прицілу, а також шляхом поєднання обох способів.

Для коректування вогню за боковим напрямком гранатометник, помітивши місце вибуху гранати, визначає величину її відхилення у фігурах цілі і подвійна вертикальна лінія шкали бокових поправок (точка прицілювання) виноситься від середини цілі на величину відхилення вбік, протилежний відхиленню гранати.

Для коректування вогню за боковим напрямком вибирання нової поділки шкали бокових поправок необхідно, зберігаючи правильне наведення гранатомета, запам'ятати, проти якої поділки шкали бокової поправки пройшла траса або вибухнула граната (виміряти кутову величину відхилення гранати від середини цілі), і цією поділкою прицілитися для наступного пострілу (рис. 9999).

Рис. 9999

Точка прицілювання другого пострілу                                     Місце розриву гранати

Рис. Коректування вогню після першого пострілу

Коректування вогню за дальністю може здійснюватися винесенням точки прицілювання по висоті або вибором нової поділки шкали прицілу (установленням прицілу). При незначних відхиленнях гранати від цілі за дальністю, точку прицілювання виносять на половину фігури (прицілюватися у верхній край цілі - при отриманні недольоту; при отриманні перельоту - прицілюватися в нижній край цілі).

При отриманні значних відхилень гранати від цілі, а також під час стрільби по низьких цілях (танк в окопі) коректування вогню краще здійснювати зміною установки прицілу на величину відхилення в метрах. Якщо ж при пострілі буде отримано відхилення гранати від цілі як за боковим напрямком так і за дальністю, то коректування вогню і за боковим напрямком, і за дальністю необхідно здійснювати одночасно.

Основними причинами, які призводять до промаху при стрільбі із гранатомета є, крім неправильного врахування бокового вітру, помилки в прицілюванні, особливо із хитких (нестійких) положень через значну вагу зарядженого гранатомета. Тому в усіх випадках гранатометнику треба намагатися вибирати та готувати місце для стрільби так, щоб можна було використовувати опору як при стрільбі лежачи, так і з положень для стрільби стоячи та з коліна, а також не тримати гранатомет в руках на вису надмірний час, здійснюючи прикладання безпосередньо перед виконанням пострілу.

Стрільба по рухомих цілях.

Основними цілями для гранатометів будуть рухомі танки противника. Для ураження цілі гранатометник в першу чергу повинен вибрати в указаному секторі стрільби найближчий танк, намагаючись знищити його з першого пострілу. Для цього уже потрібно вміти не тільки правильно вибрати приціл і поправку на боковий вітер, а й врахувати величину упередження на швидкість та напрямок руху цілі.

Швидкість руху танків на полі бою визначається виходячи із характеру їх тактичного застосування, технічних характеристик та рельєфу місцевості. Наприклад, під час атаки переднього краю у взаємодії з піхотою швидкість руху танків дорівнює приблизно 10-12 км за годину (3м/сек.), а під час розвитку успіху та сприятливій ( у рельєфному відношенні) місцевості - 18-20 км за годину (5м/сек.); плаваючі танки, бойові машини та бронетранспортери на плаву мають швидкість до 3-х м/сек.

Напрямок руху бронецілі відносно площини стрільби легко визначається окомірно за видимим співвідношенням ширини та довжини цілі (рис. 94).

Рис.       Визначення напрямку руху цілі:

а – фронтальний рух; б – косий рух; в – фланговий рух

Якщо спостерігається тільки передня або кормова частина танка, то рух фронтальний; якщо спостерігається довжина танка, яка приблизно дорівнює його ширині, то рух косий, якщо ж спостерігається тільки бортова частина - рух фланговий.

Під час фронтального руху цілі напрямок стрільби залишається незмінним, а відстань до цілі змінюється безперервно. Тому так само, як і при стрільбі із стрілецької зброї, приціл і точку прицілювання для першого пострілу визначають відповідно тій відстані, на якій бронеціль виявиться в момент пострілу.

В напружені моменти бою по танках, БМП, САУ та інших бронецілях вогонь належить відкривати на відстанях, що не перевищують дальності прямого пострілу, з поділкою прицілу 3, прицілюючись у нижній край цілі.

Якщо першим пострілом ціль не буде враженою другий постріл може бути виконаним через 10-15 сек.; за цей час ціль переміститься на 40-60 м. Тому при фронтальному і косому русі цілі на стрільця доцільно для другого і подальших пострілів понизити точку прицілювання на половину фігури. За наявності бокового вітру необхідно обов'язково врахувати поправки, за правилами, які визначені раніше.

Під час флангового та косого руху бронецілі складаються найбільш сприятливі умови для її враження, оскільки підставляється під постріл більш уразливий борт цілі і, крім того, зростає вірогідність улучення в ціль за рахунок збільшення її розміру.

Але техніка стрільби по таких цілях ускладнюється необхідністю врахування бокового упередження (таблиця 16).

Таблиця 16

Для визначення величини бокового упередження для стрільби із РПГ-7В, можна вивести просте та зручне мнемонічне правило: упередження на фланговий рух цілі із середньою швидкістю 15 км/год. дорівнює двом поділкам шкали бокових поправок на всі дальності стрільби.

Якщо ж ціль рухається зі швидкістю більшою або меншою, то упередження відповідно треба збільшити або зменшити. Під час косого руху цілі упередження треба брати у два рази меншим, ніж при фланговому.

Примітки.

1. Округлене упередження на фланговий рух цілі зі швидкістю 15 км/год, дорівнює 2 поділкам шкали бокових поправок на всій дальності стрільби або 0,5 фігури на відстані до 200 м і 1 фігурі на великих відстанях. Якщо ціль, рухається зі швидкістю, в два рази більшої (меншої) 15 км/год, упередження відповідно збільшується (зменшується) вдвоє.

2. При русі під кутом цілі (під гострим кутом до площини стрільби), упередження потрібно брати в два рази менш, ніж при фланговому русі.

3. Упередження в фігурах відраховувати від середини цілі. (Рис. 31).

4. Якщо упередження враховується в поділах шкали бокових поправок, то точку прицілювання потрібно обрати в середині цілі.

5. Час польоту гранати пострілу ПГ-7ВМ таке ж, як і у пострілу ПГ-7В, тому упередження на рух цілі при стрільбі цими пострілами однакове.

¼ фігури      ½ фігури     ¾ фігури     1 фігура

Рис. 31. Розрахунок величини упередження

Відлік упереджень в усіх випадках робиться від середини цілі, щоб саме в цю точку була направлена середня траєкторія за умови правильного прицілювання. Необхідно запам'ятати, як і при врахуванні поправок на боковий вітер, що подвійна вертикальна лінія в полі зору оптичного прицілу завжди відповідає напрямку ствола гранатомета; її треба виносити вперед за напрямком руху танка на необхідну кількість поділок шкали бокових поправок, або відраховувати необхідне упередження в тому ж напрямку у фігурах танка.

Визначення та врахування сумарної поправки.

Найбільшу трудність у підготовці вихідних даних для стрільби із гранатометів викликає визначення та, особливо, врахування сумарної бокової поправки на рух цілі та боковий вітер.

Приклад 1. Визначити сумарну бокову поправку при стрільбі пострілами ПГ-7В, якщо танк противника рухається справа наліво (рух косий) на відстані 300м; вітер помірний справа (рис.дддддд)

Рішення: користуючись розглянутими правилами врахування упередження та поправки на боковий вітер, міркуємо так:

упередження - вліво 1 поділка шкали бокових поправок (для середньої швидкості цілі 15 км/г при косому русі справа наліво);                                                                                                     Рис.  дддд

поправка на боковий вітер - також вліво 1,5 поділки (вітер справа боковий помірний, граната полетить назустріч вітру);

сумарна поправка – вліво 2.5 поділки шкали бокових поправок

Приклад 2. Визначити сумарну поправку при стрільбі пострілами ПГ-7В, якщо танк рухається справа наліво (рух фланговий) зі швидкістю 15 км/г на відстані 300м, а вітер помірний, справа (рис.сссссс)

Рис. сссссс

Рішення: Із таблиць знаходимо упередження і поправку на боковий вітер. Упередження дорівнює 2 поділки шкали бокових поправок, або 1 фігурі танка. Поправка на боковий вітер дорівнює 1,5 поділки, або 0,5 фігури танка.

Сумарна поправка дорівнює 3,5 поділки шкали бокових поправок (2+1,5), або 1,5 фігури танка (1+0,5). Отримана сумарна поправка (3,5 поділки шкали бокових поправок) обирається в правій стороні сітки, або точка прицілювання виноситься в напрямку руху цілі (вліво) на 1,5 фігури

Тільки після повного з'ясування цих розрахунків рекомендується запам'ятати мнемонічне правило визначення сумарної поправки на упередження та напрямок і силу вітру при стрільбі із РПГ-7В (рис):

Рис.

а) - напрямок руху цілі та напрямок вітру співпадають:

Псум = Упр + ППв;

б) - ціль рухається назустріч вітру (проти вітру):

Псум = Упр - ППв.

а)                                         б)

якщо напрямок руху цілі співпадає з напрямком вітру, то до величини упередження (Упр) додається поправка на вітер (ППв) і сумарна поправка (Псум) береться в бік руху цілі (рис, а); якщо ціль рухається назустріч вітру (проти вітру), то для визначення сумарної поправки треба із величини упередження відняти поправку на боковий вітер; при позитивній різниці враховується упередження, при від'ємній - поправка на боковий вітер (рис., б)

Приклад 3. Визначити сумарну поправку при стрільбі пострілами ПГ-7В, якщо танк рухається косо зліва на гранатометника зі швидкістю 25 км/г на відстані 400м, а вітер справа і сильний.

Рішення: Із таблиць знаходимо упередження і поправку на боковий вітер. Упередження дорівнює 1,5 поділки шкали бокових поправок або 1 фігурі. Поправка на боковий вітер дорівнює 3 поділкам шкали бокових поправок або 2 фігурам.

Сумарна поправка дорівнює 1,5 поділки шкали бокових поправок (1,5-3 = -1,5), або 1 фігурі (1-2 = -1). Поділка 1,5 шкали бокових поправок вибирається в правій частині сітки. Точка прицілювання виноситься вліво на 1 фігуру (рис. 8888)

Рис. 8888

В практиці стрільби із гранатомета по броньованих цілях, що рухаються під кутом до площини стрільби, знайшли застосування, так само як і при стрільбі із стрілецької зброї, два способи ведення вогню: спосіб супроводження цілі і спосіб вичікування цілі.

Під час ведення вогню способом супроводження цілі гранатометник, переміщуючи гранатомет, суміщає вибрану поділку сітки прицілу з серединою цілі або утримує лінію прицілювання попереду цілі на величину упередження (сумарної бокової поправки) і в момент найбільш правильного наведення гранатомета робить постріл. Стрільба цим способом найчастіше застосовується під час руху цілі на порівняно відкритій та рівній місцевості, коли ціль рухається, не ховаючись у складках місцевості, або за кущами, деревами і т.д.

Під час ведення вогню способом вичікування цілі гранатометник прицілюється центральною лінією шкали бокових поправок в точку, яку вибирає попереду в напрямку руху цілі і, з наближенням цілі до цієї точки на величину необхідного упередження в поділках шкали бокових поправок, або у фігурах цілі - робить постріл. Цей спосіб у більшості випадках застосовується тоді, коли ціль рухаючись, тимчасово ховається за різними укриттями чи складками місцевості. Вогонь в усіх випадках найбільш вигідно відкривати в той момент, коли танк підставляє борт або корму, уповільнює рух або зупиняється при подоланні якоїсь перешкоди.

Коректування вогню під час стрільби по рухомих цілях роблять шляхом спостереження траєкторій польоту гранат та місць їх вибухів.

Поправки за дальністю вносяться зміною висоти точки прицілювання; поправки за боковим напрямком - за тими ж правилами, як і по нерухомих цілях.

В бою гранатометник повинен ощадливо витрачати постріли. В першу чергу належить витрачати постріли, які переносить помічник гранатометника (3 постріли). Два постріли, які переносить гранатометник, є недоторканим запасом і можуть витрачатися тільки з дозволу командира.

Стрільба із гранатомета вимагає від гранатометника швидких та умілих, доведених до автоматизму дій. Швидкість та вправність досягається на тренувальних заняттях шляхом багаторазових свідомих повторень прийомів і правил стрільби з послідуючим їх закріпленням під час проведення навчальних та бойових стрільб по мішенях і по реальним, спеціально підготовлених бронецілях, з використанням пристрою для навчальної стрільби із гранатомета та гранат в інертному спорядженні.

Хитрощі гранатометника.

Вогневий захист гранатометника у момент пострілу демаскується характерним спалахом і біло-сизим димом. Добре помітний політ гранати по сліду від працюючого двигуна. Якщо на полі бою був виявлений такий спалах і трасу гранати, то необхідно подати команду, наприклад: “Спалах, лягай”. Військовослужбовці по цій команді повинні лягти на землю (за укриття) і закрити вуха руками.

Якщо є час для обладнання позиції гранатометника (наприклад, при організації засідки), то для зменшення пилоутворення грунт на відстані до 2-4 м слід щільно полити водою. Добре маскують вогневу позицію гранатомета високі (до 2-х метрів) зарослі кущів, очеретів, посівів кукурудзи і інших трав'янистих рослин. Але потрібно пам'ятати, що у напрямку стрільби не повинно бути рослинності, яка перешкоджає польоту гранати.

Для знищення вогневих точок на схилах гір і верхніх поверхах будівель доцільно виконати постріл з РПГ дещо вище за укриття, щоб уразити супротивника не лише осколками і вибуховою хвилею гранати, що розірвалася, але і шматками каменю і бетону, що відколюються при вибуху.

У бою для прикриття гранатометника слід обов'язково призначити не менше двох солдат. Вони повинні знищувати небезпечних для гранатометника стрільців противника, надавати йому цілевказівки, стежити за тим, щоб гранатометник як можна частіше міняв позицію (краще всього після кожного пострілу). Річ у тому, що після двох - трьох пострілів гранатометник перестає чути звуки бою і команди. А якщо постріли попадають в ціль, гранатометники входять в азарт, забуваючи про заходи обережності. Тому за ними повинні спостерігати бійці прикриття.

Правила стрільби з озброєння БТР

|Стрільба|стрільба| по нерухомих цілях та цілях, що з'являються|появляються|

По одиночній ясно видимій цілі вогонь ведеться  короткими   або  довгими  чергами залежно від важливості цілі, її розмірів і дальності до неї. Чим небезпечніше ціль|ціль| і чим  точніше до неї визначена дальність, тим довше|  повинна  бути  черга. Вогонь ведеться поки|доки|     ціль не буде знищена або сховається.

Для поразки|ураження| ціль, що з'являється|появляється|, необхідно, помітивши|відмітивши| місце її появи, швидко навести кулемет в ціль і відкрити|відчинити| вогонь. Якщо ціль сховалася до відкриття|відчинення| вогню, при повторній  появі уточнити наводку і відкрити|відчинити|   вогонь. Ціль, що неодноразово з'являється|появляється|, може  з'явитися|появитися| і в новому місці, тому поразка|ураження| її буде залежатиме від уважності спостереження і швидкості|прудкості| відкриття|відчинення| вогню.

Вогонь по цілях, що з’являються необхідно вести швидко| чергами, що слідують|слідуючими| одна за одною.| |появляє

Групову ціль, що складається з окремих, виразно|чітко| видимих фігур, обстрілюють| чергами, послідовно переносячи вогонь з однієї фігури  на  іншу, вибираючи найбільш| важливі|поважні| з|із| них (протитанкові рушниці, гранатомети|, кулемети і т. п.).

Широку або одиночну   замасковану ціль або при стрільбі вночі вражають вогнем з|із| розсіюванням по фронту на ширину цілі (маски)  або змінюючи|змінюючи,замінюючи| положення|становище| точки| прицілювання вправоруч і ліворуч від колишньої на 1-2 поділки. Вночі, крім того, треба змінювати|зраджувати| положення|становище| точки прицілювання і по висоті на 1-2 поділки прицілу.

При    стрільбі|стрільбі|   з    коротких    зупинок установка  прицілу   змінюється   на   величину переміщення машини.

Стрільба по рухомим наземним цілям

Вогонь  по  рухомих   цілях   ведеться короткими або довгими чергами. Наявність в стрічці   патронів  з|із| трасуючими   кулями забезпечує краще спостереження за результатами стрільби і можливість|спроможність| уточнення величини попередження.

При стрільбі   по цілях,   що рухаються на того хто стріляє або від нього, установку прицілу вибирати відповідно|відповідно до| тій дальності, на якій опиниться   ціль в  момент відкриття|відчинення| вогню|. Так, якщо вогонь по цілі, що віддаляється із швидкістю   18 км/год |цілі|   буде   відкритий|відчинений|   через 20 секунд після|потім| визначення дальності до неї, то приціл потрібно збільшити на одну поділку|поділку,розподіл,поділ|.

При стрільбі   по цілях,  що рухаються під кутом|рогом,кутком|   до   напряму|направлення|   стрільби|стрільби|,   точку прицілювання (напрямок|направлення| стрільби|стрільби|) необхідно вибирати попереду цілі і на такій відстані від неї, щоб за час польоту кулі   ціль просунулася на цю відстань. Відстань, на яку переміщається ціль|ціль| за час польоту|   кулі   до   неї,   називається  упередженням.

Упередження може заздалегідь бути |заздалегідь| розраховано і до початку|розпочала,зачала| стрільби|стрільбу| взято за допомогою бічних|бокових| поділок|поділок,розподілів,поділів| прицілу або відкладено від середини цілі|цілі| у фігурах цілі або метрах, тобто проведене|вироблене,справлене| винесення|винос| точки прицілювання (довертання кулеметів у бік від цілі) (Рис оооооо)

Рис. ооооо   Наведення   кулемета в ціль з урахуванням|з врахуванням| бокових поправок

Бічні|бокові| поправки на рух цілі (попередження)   відкладаються в тій  стороні сітки

прицілу від центральної вертикальної лінії, звідки рухається|сунеться| ціль|ціль|. Наприклад, при русі цілі справа наліво прицілювання необхідно виконувати через відповідну поділку праворуч від вертикальної лінії (рис. )

При визначенні попередження для стрільбі по цілях, що рухаються під кутом 90° до напрямку стрільби, необхідно керуватися  таблицею____.

Таблиця

| Дальність стрільби | Упередження при русі цілі зі швидкістю |
| --- | --- |
|  | 10 км/год (3 м/с) | 20 км/год (6 м/с) | 10 км/год (3 м/с) | 20 км/год (6 м/с) |
|  | м. | тис. | м. | тис. | м. | тис. | м. | тис. |
|  | ККВТ | ККТ |
| 100 | 0,3 | 3 | 0,6 | 5 | 0,4 | 4 | 0,7 | 7 |
| 200 | 0,6 | 3 | 1,2 | 5,5 | 0,7 | 4 | 1,4 | 7 |
| 300 | 0,9 | 3 | 1,8 | 5,5 | 1,2 | 4 | 2,3 | 8 |
| 400 | 1,2 | 3 | 2,4 | 6 | 1,6 | 4 | 3,2 | 8 |
| 500 | 1,5 | 3 | 3,1 | 6 | 2,1 | 4 | 4,3 | 8 |
| 600 | 1,9 | 3 | 3,8 | 6 | 2,7 | 4,5 | 5,5 | 9 |
| 700 | 2,3 | 3 | 4,5 | 6 | 3,4 | 5 | 6,8 | 10 |
| 800 | 2,7 | 3 | 5,3 | 6 | 4,2 | 5 | 8,3 | 10 |
| 900 | 3,1 | 3 | 6,1 | 6 | 5,0 | 5,5 | 10,0 | 11 |
| 1000 | 3,5 | 3 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6 | 11,5 | 11 |
| 1100 | 3,9 | 3,5 | 7,8 | 7 | - | - | - | - |
| 1200 | 4,4 | 3,5 | 8,8 | 7 | - | - | - | - |
| 1300 | 4,9 | 3,5 | 9,8 | 7 | - | - | - | - |
| 1400 | 5,4 | 4 | 10,9 | 7,5 | - | - | - | - |
| 1500 | 6,0 | 4 | 12,0 | 7,5 | - | - | - | - |

При косому русі цілі випередження необхідно брати в два рази менше.

Вогонь по цілі, що рухається під кутком до напрямку стрільби, ведеться способом супроводу цілі, способом вичікування цілі (вогневого нападу) і по трасах. При веденні вогню способом супроводу цілі навідник   (що заряджає), плавно обертаючи поворотний механізм у бік руху цілі, добивається точного наведення і, продовжуючи переміщення кулемета, відкриває вогонь.

При веденні вогню способом вичікування цілі навідник вертикальною лінією із вибраною установкою прицілу наводить кулемет в місцевий предмет, розташований на   шляху  руху  цілі, і при підході її до цього предмету на величину 1,5-2 табличних упереджень відкриває вогонь, ведучи його в точку довгою чергою. Якщо ціль після виробництва першої черги виявиться неураженою, то на шляху руху цілі вибирається   новий  місцевий  предмет і стрільба продовжується.

При веденні вогню по трасах застосовуються патрони з трасуючими   кулями   і   після того, як вихідна установка прицілу (по висоті)  буде грубо суміщена з ціллю, відкривається безперервний вогонь і обертанням маховичків поворотного і підйомного механізмів досягається сполучення трас з ціллю. Припинення вогню при цьому способі не допускається.

Вогонь по трасах ведеться з кулемета ККВТ до 1000 м, а з кулемета ККТ — до 500 м.

Стрільба на ходу

Стрільба на|із| ходу із-за значних і постійних коливань машини ведеться, як правило, в межах дальності прямого пострілу. Приціл при цьому вибирається згідно цієї дальності і при стрільбі може не змінюватися.

За точку прицілювання по висоті приймається нижній край цілі|цілі|, а по боковому напрямку|направленню| вводяться|запроваджуються| поправки на залежність від швидкості і напрямку|направлення| руху власної машини і характеру|вдачі| цілі (що з'являється|появляється|, або рухається).

Напрямок руху   бронетранспортера щодо|відносно| цілі під час стрільби може бути   фронтальним  (машина рухається| під кутом|рогом,кутком| не більше 30° до напрямку на ціль|ціль|); косим  (машина рухається|сунеться|  під кутом|рогом,кутком| 30°—60°); фланговим (машина рухається|сунеться| під кутом 60°—120°). Швидкість руху своєї машини визначається за свідченнями приладу.

При стрільбі з|із| ходу постійно змінюються дальність до цілі і кут|ріг,куток| повороту кулеметів щодо|відносно| подовжньої осі машини.

Зміна дальності при стрільбі з|із| ходу не враховується, а на поворот кулеметів (башти|вежі|) щодо|відносно| подовжньої осі машини, починаючи|розпочинаючи,зачинаючи| з|із| кута|рогу,кутка| в 30° і до 150°, необхідно брати бічні|бокові| поправки|, керуючись наступною|слідуючою| таблицею.

Таблиця

| Швидкість машини, км/год | Бокові поправки у тисячних |
| --- | --- |
|  | Для кулемета ККВТ | Для кулемета ККТ |
|  | При фланговім русі | При косому русі | При фланговім русі | При косому русі |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 20 | 6 | 3 | 8 | 4 |

Бічні|бокові| поправки відкладаються від вертикальної| лінії прицілу убік, противо-|помилкову повороту кулеметів відносно руху| машини, - управо|вправо| при стрільбі|стрільбі| з лі|вого| борту і вліво при стрільбі з правого борту.

При стрільбі з|із| ходу по рухомих цілях необхідно враховувати бічні|бокові| поправки на рух своєї машини і брати упередження на рух цілі|цілі|.

При фланговому русі машини до цілі на паралельному курсі:

- бічної|бокової| поправки не беруться, якщо рух здійснюється|скоюється,чиниться| в одному напрямку і приблизно з|із| однаковою швидкістю;

- бокова поправка рівна сумі двох поправок   (на  швидкість  машини   і   цілі|цілі|), якщо рух   здійснюється|скоюється,чиниться|   у різних напрямах;

- бокова |бокова|  поправка  береться  відповідно|відповідно до| різниці швидкостей   машини   і   цілі при русі в одному   напрямку і в сторону більшої поправки.

Винесення|винос| точки прицілювання на боковий вітер при стрільбі з|із| ходу враховується так само, як і при стрільбі з місця.

Якщо сумарна бокова поправка по своїй величині не виходить з|із| габаритів цілі|цілі|, то її при веденні вогню можна не враховувати.

Вогонь при стрільбі з|із| ходу відкривається|відчиняти|:

- при найменших коливаннях машини, коли вона рухається|сунеться| по рівній ділянці місцевості або коли коливання починає|розпочинає,зачинає| міняти|змінювати,замінювати| свій напрямок|направлення|  затухає;

- коли   швидкість  машини  не  змінюється;

- коли лінія прицілювання наближається до вибраної точки прицілювання і у момент виробництва черги її перетинає;

- коли  машина   при   стрілянині|стрільбі|   на плаву підіймається на гребінь хвилі або знаходиться|перебуває| між гребенями;

- з|із| відокремленими механізмами наведення.

У всіх випадках, коли дозволяє обстановка, дані для ведення вогню повинні бути підготовленими завчасно (в обороні вони повинні бути занесені до картки вогню). При завчасній підготовці даних враховується: дальність до цілі (рубежу, орієнтиру), вплив температури та щільності повітря, а також кута місця цілі. Перед відкриттям вогню в підготовлені дані вноситься   поправка на бічний вітер (таблиця ____).

Таблиця

| Температура повітря | Точка прицілювання |
| --- | --- |
| t ° = - 5°С - 10°С | прицілюватися у ВКЦ¦ |
| t ° = -15°С - 20°С | Пр + 1 |
| t ° менше -25° | Пр + 2 |

Таблиця

| Дальність стрільби (м). | Поправки на боковий помірний вітер (4 м/с) під Кутом 90º до напрямку стрільби | Дальність стрільби (м) |
| --- | --- | --- |
|  | ККВТ | ККТ |  |
|  | В метрах | В тисячних | В метрах | В тисячних |  |
| 100 | - | - | - | - | 100 |
| 200 | - | - | - | - | 200 |
| 300 | - | - | 0,26 | 1 | 300 |
| 400 | 0,16 | 0,5 | 0,48 | 1 | 400 |
| 500 | 0,28 | 0,5 | 0,72 | 1,5 | 500 |
| 600 | 0,40 | 0,5 | 1,1 | 2 | 600 |
| 700 | 0,56 | 1,0 | 1,6 | 2 | 700 |
| 800 | 0,78 | 1,0 | 2,2 | 3 | 800 |
| 900 | 1,0 | 1,0 | 2,9 | 3 | 900 |
| 1000 | 1,2 | 1,0 | 3,7 | 4 | 1000 |
| 1100 | 1,6 | 1,5 | 4,6 | 4,5 | 1100 |
| 1200 | 1,9 | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 1200 |
| 1300 | 2,3 | 2,0 | 6,6 | 5 | 1300 |
| 1400 | 2,8 | 2,0 | 7,7 | 5,5 | 1400 |
| 1500 | 3,2 | 2,0 | 8,9 | 6 | 1500 |

Мнемонічні правила для озброєння БТР при розрахунку виносу точки прицілювання при боковому помірному вітрі (4-6 м/с ), який дує під кутом 90º до площини стрільби-

Для зброї під патрон колібру 14,5 мм (ККВТ)  поправка дорівнює:

На дальності менше 700- 1200 м (у тисячних)  - ППв = Пр:10 (Приціл ділений на 10), або ППв= 0-02 (одна поділка сітки прицілу ПП-61)

Приклад:

Стрільба ведеться на відстані 1000 метрів, вітер помірний, зправа.

Рішення: ППв =  10:10 = 1 т.д.  (0-02 або 1 поділка сітки прицілу ПП-61)  управо.

На дальності більш 1200 м (у тисячних) - ППв = Пр:10 +0,5 (Приціл ділений на 10 плюс 0,5), або ППв=0-04 (два ділення сітки прицілу ПП-61)

Приклад:

Стрільба ведеться на відстані 1300 метрів, вітер помірний, зліва

Рішення: ППв =  13:10 + 0,5 = 1,3 + 0,5=1,82 т.д. (0-04) вих. (2 ділення сітки прицілу ПП-61)  зліва.

Для зброї під патрон колібру 7,62 мм (ККТ)  дорівнює:

ППв=Пр:3 х 2  (Приціл ділити на 3 і  помножений на 2)

Приклад:

Стрільба ведеться на відстані 900 метрів, вітер помірний, зправа

Рішення: ППв =  9:3 х 2 = 3 х 2 = 6 т.д. (0-06) вих. (3 ділення сітки ПП-61 зправа)

Стрільба в умовах обмеженої видимості

Стрільба вночі по освітленим цілям виконується| так само, як і вдень.

Якщо ціль виявлена по спалахах пострілів, то вогонь по ній відкривається|відчиняється| в той момент, коли|у той момент , коли,в тот момент | спалахи видно на  сітці прицілу проти|супроти| вибраних установок.

Для стрільби по цілі|цілі|, силует якої видно на фоні неба|піднебіння|, заграви пожежі, снігу, треба сітку   прицілу  направити;|спрямувати,скерувати| поряд з ціллю|, сумістити|поєднати| необхідну установку прицілу по висоті з|із| нижнім краєм цілі потім кулемет довернути на ціль і відкрити| вогонь довгою чергою.

При завчасній підготовці до стрільби вночі виконується відмітка  результатів|   наведення по декількох   орієнтирах рубежам  (дані   записуються|занотовуються|).   Перед відкриттям вогню вночі по цілях, виявлених поблизу цих орієнтирів (рубежів), наведення кулеметів відновлюється, і вогонь веде довгими чергами або безперервно.

Застосування|вживання| вночі патронів   з|із|   трасуючими| кулями забезпечує   введення поправок результатів стрільби,   кращу   видимість цілей,  а також   надає|робить,виявляє,чинить|   сильну   моральну дію на супротивника|противника|.