Міністерство освіти і науки України

Миколаївський національний  університет імені В.О.Сухомлинського

Кафедра військової підготовки

# ________________________________________________________

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ

ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ЧАСТИНА ІІІ

ЗБІРНИК ВОГНЕВИХ ЗАДАЧ

7. Правила стрільби із стрілецької зброї

Мнемонічні правила визначення величини поправок на помірний боковий вітер (4-6 м/с), який дує під кутом 90º при стрільбі  зі стрілецької зброї.

| Дальність стрільби, поправка | Словесний вислів | Формула | Приклад |
| --- | --- | --- | --- |
| Для зброї під 7,62 мм патрон зразка 1943 р. (АКМ, РККМ) |
| Д < 600 м у фігурах | Приціл без двух | ППв = Пр - 2 | Д= 500 м, вітер (4-6 м/с) з права на ліво ППв = Пр-2 = 5-2 = 3 фігури праворуч. ППв=3 ф.п. |
| Д > 600 м у фігурах | Приціл без одного | ППв = Пр -1 | Д= 700 м, вітер (4-6 м/с) з ліва на право ППв = Пр -1 = 7-1 = 6 фігур ліворуч. ППв= 6 ф.л. |

| Для зброї під гвинтівочний патрон зразка 1908 г. (СГД, ККМ, ККТ) та 5,45 мм патрон зразка 1974 г. (АК-74, РКК-74) |  |
| --- | --- |
| Д < 600 м у фігурах | Приціл без двох поділений на два | ППв = Пр-2 2 | Д= 400 м вітер з ліва (4-6 м/с) помірний ППв = 4-2 = 1 ф. л. 2 |
| Д =600-800м у фігурах | Приціл без чотирьох | ППв = Пр -4 | Д= 700 м вітер з ліва (4-6 м/с) помірний. ППв = 7-4 = 3 ф. л. |
| Д > 800 м у фігурах | Приціл без трьох | ППв = Пр -3 | Д= 900 м вітер з права (4-6 м/с) помірний. ППв = 9-3 = 6 ф. п. |
| ППв треба множити на 2, якщо вітер сильний (8-12 м/с); ППв треба ділити на 2, якщо вітер слабкий (2-3 м/с); ППв треба ділити на 2, якщо вітер косий. |  |

Приклад : Стрільба ведеться з кулемета ККМ по розрахунку ПТКР в окопі на дальності 600 м. Вітер боковий, сильний (10 м/с), косий (під кутом 30º  до площини стрільби) з права. Визначити поправку.

Рішення:

1) ППв = Пр - 4  = 6 - 4  =  2 ф.п.

Ширина розрахунку ПТКР дорівнює 1 м, а правило призначено для цілі

шириною  0,5 м, тому визначену поправку потрібно вдвічі зменшити:

2) ППв = 2 ф.п. : 2 = 1 ф.п.

Але вітер сильний, тому визначену поправку треба збільшити у два рази:

3) ППв = 1 ф.п. * 2 = 2 ф.п.

Крім того вітер косий, за рахунок чого поправка зменшується вдвічі:

4) ППв = 2 ф.п. : 2 = 1 ф.п.

Отже, по розрахунку ПТКР  потрібно  вести  вогонь з поправкою : 1 фігура цілі праворуч.

| Мнемонічні правила визначення величини упередження на рух цілі при швидкості 3-5 м/с та вітрі під кутом 90º. |
| --- |
| Дальність стрільби, поправка | Словесний вислів | Формула |
| Для зброї під патрон зразка 1943 р. ( АКМ, РККМ) |
| Д < 400 м у фігурах | Приціл | Упр = Пр |
| Д =500- 600 м у фігурах | Приціл плюс 1 | Упр = Пр+1 |
| Д > 700 м у фігурах | Приціл плюс 3 | Упр = Пр+3 |
| Для зброї під патрон зразка 1908р. та 1974 р. (СГД, ККМ, АК-74, РКК-74) |
| Д < 500 м у фігурах | Приціл без 0,5 | Упр = Пр – 0,5 |
| Д =600- 800 м у фігурах | Приціл | Упр = Пр |

Коли напрямки вітру і руху цілі протилежні винос точки прицілювання  (ВТП) буде складати суму значення поправки на вітер (ППв) та упередження (Упр) на рух цілі. Тобто, ВТП=ППв+Упр.

Приклад: Стрільба ведеться з АК-74 на дальності 400 м по цілі, яка рухається з правого на лівий фланг траншеї,  при помірному боковому вітрі з ліва під кутом  90º до площини стрільби . Визначити винос точки прицілювання для стрільби з автомату (ВТП).

Рішення: ППв = Пр - 2  = 4-2   = 1 ф.л.

2            2

Упр = Пр - 0,5= 3,5 ф.л.

ВТП =3,5 + 1 = 4,5 фігури ліворуч.

Коли напрям вітру і руху цілі співпадають винос точки прицілювання (ВТП) буде визначатися як різниця значення поправки на вітер (ППв) від упередження (Упр) на рух цілі або навпаки відповідно від більшого

значення. Тобто,  ВТП = ППв - Упр (коли ППв > Упр);

ВТП = Упр - ППв (коли Упр >ППв).

Приклад: Стрільба ведеться з АК-74 на дальності 600 м по цілі, яка рухається з правого  на лівий фланг траншеї,  при помірному боковому вітрі з права під кутом  90º до площини стрільби. Визначити винос точки прицілювання для стрільби з автомату.

Рішення: ППв = Пр - 4  = 6 - 4   = 2 ф.п.

Упр = Пр = 6 ф.л.  ВТП = 6 ф.л. - 2 ф.п.= 4 ф.л.

8. Правила стрільби з озброєння  БТР

| Дальність (поправка) | Формула | Приклад користування |
| --- | --- | --- |
| ККВТ |
| Д = 400-1000 м (в сантиметрах) Приціл помножений на приціл | ППв = Пр х Пр | Д= 1000 м, вітер помірний з права. ППв = 10х10 = 100 см праворуч. |
| Д = 700-1200 м (в фігурах) Приціл поділений на 10 | ППв = Пр/10 або ППв= 0-02 ( 1 поділка ПП-61) | Д= 1000 м, вітер помірний з права. ППв = 10/10 = 1 поділка 0-02 праворуч |
| Д > 1200 м Приціл поділений на 10 плюс 0,5 | ППв = Пр/10 + 0,5 або ППв=0-04 ( 2 поділки ПП-61) | Д = 1300; боковий помірний з ліва ППв =13/10+0,5 = 1,3+0,5 = 1,8 ( 2 поділки ПП-61, 0- 04 ліворуч |
| ККТ |
| Приціл ділити на 3 та множити на 2 | ППв=Пр/3х2 | Д =900м, вітер помірний з права. 9/3х2= 6 поділок 0-12 праворуч |

При стрільбі з ККВТ поправки дальності на зміну температури повітря враховуються тільки на відстані  більше 1000 м:

вище +25°C - точку прицілювання вибирати по нижньому зрізу цілі ;

нижче -5 С - точку прицілювання вибирати по верхньому зрізу цілі;

нижче -10 до -25°С -збільшувати приціл на одну поділку.

У керівництві (настанові) з стрілецької справи в таблицях даються величини поправок для середніх умов стрільби (при помірному вітрі 4-6 м/с, що дує під кутом 90° до площини стрільби, при швидкості рухомої  фігури 3-5 м/с  та  русі броньованих цілей

12-20 км/год).

9. Польовi  правила стрільби з  ручних гранатометів

|  | Боковий помірний вітер (4 м/с) під кутом 90( до площини стрільби |
| --- | --- |
| Дальність |  |
| стрільби, м | в поділках шкали бокових | в метрах | в фігурах танка |
|  | поправок |  | при фланговому русі (довжина танка 6,9 м) | при фронтальному русі (ширина танка 3,6 м) |
| При стрільбі пострілами ПГ - 7В |
| 100 200 300 400 500 | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | 1,4 2,7 4,1 5,5 6,9 | - ½ ½ 1 1 | ½ 1 1 11/2 2 |
| При стрільбі пострілами ПГ - 7ВМ |
| 100 200 300 400 500 | 1 1 1 1 1 | 0,8 2,2 3,3 3,8 4,4 | - ½ ½ ½ 1 | ½ ½ 1 1 11/2 |

- поправки при сильному вітрі  (8 м/с) брати  вдвічі більше, а при слабкому (2 м/с) вдвічі менше;

- при вітрі, що дує під гострим кутом до площини стрільби, поправку брати вдвічі менше.

Польові  правила стрільби з РПГ-7

- Для ПГ-7 В (легка) :

ППв = 1,5 поділки шкали бокових поправок сітки прицілу

Упр = 1  поділка шкали бокових поправок сітки прицілу на  кожні 10 км/год руху  цілі

- Для ПГ 7 ВМ (важка):

ППв = 1 поділка шкали  бокових поправок сітки прицілу

Упр = 1 поділка шкали бічних поправок сітки прицілу на кожні 10 км/год руху цілі

Поправка  на температуру повітря  здійснюєтся обертанням маховика температурних поправок прицілу ПГО-7.

Порядок визначення загальної поправки при стрільбі з гранатометів

Коли  напрям вітру і руху цілі протилежно направлені, то винос точки прицілювання (ВТП) буде визначатися як різниця значення поправки на вітер (ППв) від упередження (Упр) на рух цілі або навпаки відповідно від більшого значення:

ВТП = ППв - Упр (коли ППв > Упр)

ВТП = Упр -  ППв (коли Упр  > ППв)

Коли напрям вітру і руху цілі співпадають - винос точки прицілювання (ВТП) буде визначатися як суму значення поправки на вітер (ППв) та упередження (Упр) на рух цілі:

ВТП = ППв + Упр

Приклад. Визначити винос точки прицілювання  при стрільбі пострілами ПГ -7 В, якщо танк рухається з права наліво зі швидкістю 15 км/год  на відстані 300 м і вітер помірний (4 м/с) з правого боку.

Рішення:

1. Упередження складає  1,5 поділки сітки прицілу (так як V= 15 км/год).

2. Поправка на боковий вітер дорівнює 1,5 поділки сітки(згідно таблиці).

3. Загальна поправка  або  ВТП дорівнює:

ВТП = ППв + Упр = 1,5 + 1,5 = 3 поділки сітки прицілу ПГО-7.

Приклад. Визначити винос точки прицілювання  при стрільбі пострілами

ПГ -7 В, якщо танк рухається під косим кутом  до гранатометника зліва  направо зі швидкістю 30 км/год  на відстані 400 м і вітер сильний (8 м/с) з правого боку.

Рішення:

1. Упередження складає  3 поділки сітки прицілу (так як V= 30 км/год). Але танк рухається  під косим кутом , тому упередження потрібно брати в два рази менше:

Упр = 3: 2 = 1,5 поділки праворуч

2. Поправка на боковий вітер дорівнює 1,5 поділки сітки(згідно таблиці). Але вітер сильний, тому поправку треба збільшувати у два рази:

ППв = 1,5 х 2 = 3 поділки ліворуч

3. Загальна поправка  або  ВТП дорівнює:

ВТП = ППв - Упр = 3 п.л. - 1,5 п.п. = 1,5 поділки ліворуч.

10. Ведення  вогню, спостереження за його  результатами

та корегування стрільби

Під час ведення вогню стрілець (гранатометник) повинен уважно спостерігати за його результатами й корегувати його.

Призначення вихідних установок для стрільби і наведення зброї в ціль неминуче супроводжуються помилками, тому спостереження за результатами вогню і його коректування є найважливішими умовами успішного виконання вогневої задачі. У залежності від результатів спостереження коректування вогню може проводитись по боковому напрямку і по дальності.

Коректування вогню по боковому напрямку проводиться звичайно шляхом виносу точки прицілювання на величину відхилення центра групування трас куль чи рикошетів від цілі. При цьому відхилення виміряються у фігурах цілі чи в тисячних. Робиться це в такий спосіб. Помітивши місці влучення куль на місцевості чи відхилення трас від цілі стріляючий вимірює величину відхилення центра групування рикошетів (трас) від цілі і виносить точку прицілювання на вимірювану величину в протилежну сторону (рис.19).

Точка прицілювання                                                                      Розрив

другого пострілу                                                                       гранати

Рис.19  Винос точки прицілювання

Для того щоб ті, кого навчають, одержали практику в коректуванні вогню по боковому напрямку, доцільно їм давати результати спостереження про положення центра групування рикошетів (трас) щодо цілі. Наприклад, для ведення вогню по кулемету противника керівник подає команду для відкриття вогню і після обстрілу цілі вказує результат ведення вогню: «Вправо (вліво) скільки-то фігур». Навчаємі на основі цього повинні винести точку прицілювання в протилежну сторону від цілі, а керівник - перевірити правильність дій кожного того, якого навчають. Для цього він розташовується біля кулемета (автомата) і по напрямку прицільної лінії (чи за допомогою ортоскопа) визначає правильність виносу точки прицілювання тим чи іншим військовослужбовцем.

Керівник пояснює, що якщо рикошети чи траси куль недолітні, то для повторної стрільби необхідно точку прицілювання винести вище, а якщо перелітні - нижче.

При значних відхиленнях рикошетів чи трас куль від цілі (по відстані перевищує 100м), а також у тих випадках, коли умови спостереження за результатами стрільби несприятливі, коректувати вогонь шляхом виносу точки прицілювання по висоті недоцільно. У цих умовах коректувати вогонь по дальності краще шляхом зміни установки прицілу.

Найчастіше вимірити на місцевості величину недольоту чи перельоту важко. У цих випадках коректувати вогонь по дальності слід шляхом зміни прицілу стрибками на одну поділку прицілу. Якщо, наприклад, при спостереженні за результатами стрільби виявлено, що черга недолітна, треба збільшити приціл на одну поділку, навести зброю в колишню точку прицілювання і повторити стрільбу.

Для корегування вогню по трасах необхідно, щоб стрільба велася патронами зі звичайними й трасуючими кулями у співвідношенні: на три патрони зі звичайними кулями один патрон із трасуючою

Для того щоб ті, кого навчають, одержали практику в коректуванні вогню по дальності, доцільно давати їм результати спостереження про положення центра групування рикошетів (трас) щодо цілі. Наприклад, для ведення вогню по групі озброєних злочинців керівник подає команду для відкриття вогню і після обстрілу цілі вказує результати ведення вогню: «Далі (ближче) стільки-то».

Надалі ті, кого навчають, повинні одержувати практику в коректуванні вогню по боковому напрямку і по дальності одночасно, для чого керівник після відкриття вогню вказує результати спостереження: «Вправо (вліво) стільки-то, далі (ближче) стільки-то».

Навички в коректуванні вогню повинні удосконалюватися на всіх заняттях з вогневої підготовки, особливо при виконанні вправ навчальних і контрольних стрільб, на бойових стрільбах і тактичних навчаннях з бойовою стрільбою.

Ознаками, які вказують на дієвість свого вогню, можуть бути:

- втрати супротивника;

- перехід його від перебіжок до переповзань;

- розчленовування й розгортання колони;

- ослаблення або припинення вогню супротивника;

- відхід його або вихід в укриття.

11. Тренування у визначенні вихідних установок при веденні вогню

із ручних гранатометів

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

12. Послідовність рішення вогневих задач по підготовці вихідних установлень під час стрільби із АК-74

Приклад рішення задач 1 варіанту

Задача №1. Визначити відстань до ростової цілі.

Рішення. Відстань до ростової фігури 600 м. Мушка у просторі перекриває місцевість у 3 рази більше ніж ширина цілі 0,5 м, тобто 1,5 м. Мушка на 100м покриває ~ 25 см. Відстань буде на 100 м ~ 25 см, Хм=1,5 м: .

Задача №2. Визначити відстань до ростової цілі, та поправку на вітер.

Рішення. Відстань складає 400 м. На 100 м мушка покриває 25 см, в задачі вона покриває 100 см або 1 м; в 2 рази більш ніж ширина цілі 0,5 м: .   .

Задача №3. Визначити поправку на вітер при стрільбі з АК-74 по кулеметному розрахунку (мішень №10а).

Рішення. . Но правило призначено для цілі шириною 0,5 м. Кулеметний розрахунок, це навідник кулемету та помічник кулеметника, шириною 1 м, тому необхідну визначену поправку поділити на 2.

Дійсна поправка для кулемет-ного розрахунку 0,5 ф.

Задача №4. Визначити поправку на рух цілі та вітер при стрільбі з

АК-74.

Рішення.		      ,

.

Загальна поправка (ВТП) складає:

ВТП=ППв+Упр=0,5+1,25=1,75ф(л).

Варіант № 1

Варіант № 2

Варіант № 3

Приклади варіантів рішення задач:

Приклад 1.

Стрільба ведеться із АК-74 по грудній фігурі на дальність 400 метрів. Вітер: помірний, боковий справа. Визначити точку прицілювання.

Рішення: ВТп = ППв, тому що ціль нерухома. ППв = (Пр-2)/2 = (4-2)/2= 1 фігура вправо. ВТп = 1 фігура вправо.

Приклад 2.

Стрільба ведеться з ПКМ по розрахунку ПТКР на дальність 600 метрів. Вітер: сильний косий зліва. Визначити точку прицілювання.

Рішення: ВТп  =  ППв, тому що ціль нерухома. ППв = (Пр-2)/2 = (6-2)/2= 2 фігури вліво, 2ф×2 = 4 фігури вліво (вітер сильний), 4ф/2 = 2 фігури вліво (вітер косий), 2ф/2 = 1 фігура вліво (ціль - ПТКР). ВТп = 1 фігура вліво.

Приклад 3. Стрільба ведеться з АК-74 по ростовій фігурі на дальність 400 метрів. Рух цілі зліва направо фланговий. Визначити величину упередження.

Рішення: Упр = Пр – 0,5ф = 4 – 0,5 = 3,5 фігури вправо. Упр = 3,5 фігури вправо.

Приклад 4. Стрільба ведеться з РПК-74 по ростовій фігурі на дальність 400 метрів. Рух цілі косий зліва. Визначити величину упередження.

Рішення:  Упр = Пр - 0,5ф = 3,5 фігури вправо (упередження беремо в 2 рази менше, ніж при фланговому русі, бо рух косий Упр = 3,5/2 = 1,75 фігури вправо). Упр = 1,75 фігури вправо.

Приклад 5.  Стрільба з АКМ по кулемету (мішень № 10 А) на дальність 400 метрів, вітер помірний зправа. Визначити точку прицілювання.

Рішення:  ВТп  =  ППв, тому що ціль нерухома. ППв = Пр – 2 = 4 - 2 = 2 фігури вправо. Поправку беремо в 2 рази менше, бо ціль – кулемет, ППв = 2/2 = 1 фігура цілі вправо. ППв = 1 фігура вправо.

Приклад 6. Стрільба ведеться з АК – 74 на дальність 400 м по мішені № 8 (0,5 м). Вітер сильний, косий. Визначити поправку на вітер.

Рішення: ППв =  (4 – 2)/2 = 1 фігура вліво. 1ф×2 = 2 фігури вліво (вітер сильний), 2ф/2 = 1

фігура вліво (вітер косий). ППв = 1 фігура вліво.

Приклад 7. Стрільба ведеться з кулемета Калашникова (ККМ) на дальність 500 метрів по кулемету противника (ширина цілі 1 м). Вітер 2 м/с, зліва. Визначити поправку на вітер.

Рішення: ППв = приціл мінус два поділено на два дорівнює (5 – 2)/2 = 1,5 фігури вліво.

Поправку беремо в 2 рази менше, бо ціль – кулемет.    ППв =  1,5/2 = 0,75  фігури вліво.

ППв = 0,75  фігури вліво.

Тренування в рішенні вогневих задач

Варіант 1:

Задача 1. Визначити установки для стрільби з АК – 74.Ціль: мішень № 8 (фігура, що біжить) віддаляється від вас зліва – направо під кутом 300 . Вітер зліва під кутом 900 до площини стрільби 10 м/сек.. мішень по ширині займає половину мушки автомату.

Відповідь: 0,25 ф (л)

Задача 2. Біля Ор. № 1, відстань до якого 500 м, ліворуч 4 великих поділки біноклю, атакує група піхоти противника. Вітер 8 м/с, фронтальний, зліва направо під кутом 45º до площини стрільби. Визначити вихідні дані для стрільби з КК.

Відповідь: 1,5 ф.л.

Задача 3. Визначити вихідні установки для стрільби з РПГ – 7 пострілом ПГ-7ВМ.

Ціль: танк  противника у Ор. №2, мушка автомату покриває 1/3 частину його

ширини. Вітер з права під кутом 90º до площини стрільби – 4 м/с.

Відповідь: 1 поділка (п) для ПГ-7ВМ.

Варіант 2:

Задача 1. Визначити вихідні установки для стрільби з кулемету ККМ. Ціль у Ор. № 3 – кулеметний розрахунок противника, відстань до орієнтиру – 500 м., вітер фронтальний під кутом 30º до площини стрільби, з права – наліво – 10 м/с.

Відповідь: 0,75 ф.п.

Задача 2. Біля орієнтиру № 3, відстань до якого 600 м., снайпер противника. Вітер фронтальний – 8 м/с, зліва – направо, під кутом 45º до площини стрільби. Визначити вихідні установки на знищення цілі снайпером

Відповідь: 2 ф.л.

Задача 3. Відстань до Ор. № 1 – 400 м., танк в окопі. Вітер з права під кутом 90º до площини стрільби – 4 м/с. Визначити вихідні дані для стрільби з РПГ-7 пострілом ПГ-7ВМ.

Відповідь: 1 поділка (п) для ПГ-7ВМ.

Варіант 3:

Задача 1.  Визначити вихідні установки для стрільби з ККМ по цілі – мішень № 10-а відстань до цілі – 500 м. tº повітря (-25º С). Вітер справа слабкий під кутом 90º до площини стрільби.

Відповідь: 0,5 ф.п.

Задача 2.  Визначити вихідні установки для стрільби з автомату АК – 74. Ціль: стрілець в окопі на відстані 400 м., вітер зліва під кутом 90º до площини стрільби – 8 м/с, tº повітря (-25º)

Відповідь: 3 ф.л.

Задача 3. Визначити вихідні установки для стрільби з РПГ-7 пострілом ПГ-7ВМ по танку в окопі біля орієнтиру № 2. Відстань до орієнтиру 300 м. Вітер зліва під кутом 90º до площини стрільби (8 м/с).

Відповідь: 2 поділки (л) для ПГ-7ВМ.

# 13. Методика навчання рішенню задач по практичному застосуванню правил стрільби

Навчання рішенню вогневих задач повинне передувати виконанню підготовчих вправ стрільби і управлінню вогнем. Вогневі задачі із застосування правил стрільби доцільно відпрацьовувати в такій послідовності: стрільба по нерухомим (тим, що з’являються) цілям; стрільба по рухомих цілях, у тому числі і повітряним; стрільба з бронетранспортера з місця й у русі; стрільба з вертольота тощо. При цьому вогневі задачі виконуються спочатку при стрільбі в нормальних умовах, а потім в несприятливих умовах.

Для навчання веденню вогню по нерухомим (тим, що з’являються) цілям на обраній ділянці місцевості на різних напрямках і відстанях установлюються мішені. Крім того, на заняттях необхідно мати зброю, прицільні станки, посібники (порадники) по стрілецькій справі і таблиці стрільби.

Спочатку викладаються правила вибору установки прицілу і точки прицілювання з врахуванням тільки відстані до цілі і її розмірів. При цьому показується, як треба користатися таблицею перевищення траєкторій над лінією прицілювання. Крім того, вивчається, коли і як варто вести стрільбу з використанням дальності прямого пострілу.

Для тренування тих, кого навчають, у застосуванні правил стрільби при нормальних метеорологічних умовах керівник показує одну з цілей, повідомляє дальність до неї, наказує, користуючись таблицями перевищення траєкторій над лінією прицілювання, визначити установку прицілу, точку прицілювання і навести в ціль зброю, встановлену в прицільному станку. Керівник перевіряє установку прицілу, наведення зброї і вимагає обґрунтування рішення. Після декількох таких вправ можна ускладнити задачу, запропонувавши тим, кого навчають, самим вимірити відстань до призначеної (нової) цілі, визначити установку прицілу і точку прицілювання і навести зброю в ціль. Якщо при перевірці виявиться, що той, якого навчають, допустив помилку при рішенні задачі, керівник дає “вступну” - недоліт, переліт вправо, уліво. Той, кого навчають, повинний внести відповідну поправку (коректуру) і продовжити «стрільбу». Після виконання ряду таких задач керівник методом бесіди відновлює в пам'яті тих, кого навчають, вплив на політ кулі вітру (бокового і подовжнього) і температури повітря. Потім показує прийоми визначення напрямку і швидкості вітру по зовнішніх ознаках і рекомендує запам'ятати найпростіші мнемонічні правила визначення поправок на боковий вітер.

Після цього керівник приступає до навчання техніці виносу точки прицілювання з урахуванням бокового вітру, використовуючи плакати і спеціальний прилад «Вертушка» (рис. 20). Повернувши валик приладу так, щоб видна була тільки одна середня мішень, керівник наказує тим, кого навчають, навести в неї зброю з виносом точки прицілювання право чи вліво на задане число фігур (спочатку на одну, а потім на дві і більше) і закріпити станок. По закінченні наведення, повернувши валик на 90° (щоб видні були контрольні мішені іншого кольору), керівник по напрямку прицільної лінії зброї перевіряє правильність рішення задачі кожного з тих, кого навчають.

Рис. 20. Прилад “Вертушка” для навчання виносу точки прицілювання

Для рішення подібних задач на різноманітній місцевості керівник може висилати вперед покажчика з мішенню спочатку на відстань 200 м, потім на 300, 400 м і т. д. На кожній відстані покажчик заздалегідь намічає місця для установки мішені (її серединою) з інтервалами, рівними половині ширини однієї фігури (25 см), після чого встановлює мішень на середньому місці. Ті, кого навчають, наводять зброю в мішень з відповідним виносом точки прицілювання і закріплюють положення наведеної зброї за допомогою станків. Керівник дає сигнал покажчику (за допомогою прапорців чи по радіо), на скільки інтервалів і в який бік переставити мішень. Припустимо, що за умовами задачі точку прицілювання потрібно виносити вправо на 1,5 фігури, тоді мішень повинна бути переставлена вправо на три інтервали (по 25 см кожний). Керівник перевіряє послідовність і правильність рішення і точність наведення, зробленої кожним тим, кого навчають.

Подальше тренування у виносі точки прицілювання з урахуванням бокового вітру без застосування прицільних станків можна провести приблизно так: показавши ціль, керівник заняття дає “ввідну” про швидкість і напрямок вітру і пропонує тим, кого навчають, визначити відстань до цілі, приціл, величину виносу точки прицілювання з урахуванням вітру і зробити наведення. Правильність рішення чергової задачі тим, кого навчають, перевіряється за допомогю ортоскопа (бокового скла).

На закінчення необхідно тренувати тих, кого навчають, врахуванню поправок на боковий вітер за допомогою цілика (шкали). На наступних заняттях варто вирішувати задачі з урахуванням температури повітря виходячи з реальних метеорологічних умов.

Навчання стрільбі по рухомих цілях необхідно починати після того, як ті, кого навчають, засвоїли прийоми і правила стрільби по цілях, що з'являються, з різних положень при діях як у пішому порядку, так і на бронетранспортерах. У першу чергу треба навчити військовослужбовців веденню вогню по цілям, що фронтально рухаються (на стріляючого і від нього). Якщо такі цілі знаходяться на відстані, що не перевищує дальність прямого пострілу, вогонь можна вести з установкою прицілу, що відповідає дальності прямого пострілу, при цьому спочатку треба навчити стрільбі по якій-небудь визначеній цілі. Наприклад, керівник заняття відділення може спочатку провести тренування автоматників і кулеметників ручного кулемета у веденні вогню по фігурі, яка біжить, що рухається уперед від 500 м рубежу, а потім у зворотному напрямку (з установкою прицілу на поділку 5 при прицілюванні під ціль).

Перед тренуванням на макеті траєкторій куль треба пояснити, що при прицілюванні в середину основи фігури, що біжить, траєкторії куль відносно точки прицілювання будуть займати різні положення. Наприклад, при стрільбі з автомата з прицілом 5 на 500 м перевищення траєкторії над лінією прицілювання буде дорівнює нулю, тобто якщо цілитися в середину основи цілі, то імовірність улучення буде невисокою. Якщо ж ціль буде наближатися і знаходитися на дальності 400 м, то перевищення складе 95 см, при прицілюванні під ціль стріляючий може розраховувати на влучення в груди, тобто в саму широку частину цілі, тому імовірність улучення буде найбільшою. Виходячи з цього, керівник повинен зробити такий висновок - для підвищення влучності стрільби треба, не змінюючи установки прицілу, що відповідає дальності прямого пострілу по цілі, змінювати точку прицілювання по висоті. Наприклад, для поразки фігури, що біжить, із прицілом 5 на дальності 500 м прицілювання треба робити в середину цілі, а в міру її наближення точку прицілювання знижувати і з дальності 400 м прицілюватися під ціль. Відповідним чином треба змінювати точку прицілювання при русі цілі від стріляючого. У такий же спосіб необхідно провести тренування у веденні вогню по іншим цілям, що рухаються на стріляючого і від нього. У наступному необхідно провести тренування у веденні вогню по цілям, які рухаються фронтально під різними кутами на відстанях, що перевищують дальність прямого пострілу, коли для їхньої поразки використовується установка прицілу, що відповідає тій дальності, на якій ціль може виявитися в момент відкриття вогню.

При навчанні стрільбі по цілям, що рухаються за межами дальності прямого пострілу, відстані до цілей варто округляти до цілих сотень метрів у більшу сторону. При цьому ціль виявиться в межах простору, що уражається, і стріляючий може розраховувати на влучення (показати на плакаті, макеті величини просторів, що уражаються, з різними установками прицілу).

Навчаючи стрільбі по цілі, що рухається на стріляючого чи від нього, по сигналі керівника мішень починають пересувати з заданою швидкістю; ті, кого навчають, самостійно визначають установку прицілу, вибирають точку прицілювання і проводять «стрільбу». Керівник контролює рішення задач, користаючись ортоскопом (боковим склом). Наступні задачі доцільно ускладнювати збільшенням дальності стрільби, швидкості руху цілі, а також “вступними” на боковий вітер.

Наступний етап - навчання врахування поправок на рух цілі. При русі цілі на стріляючого чи від нього під невеликими кутами до площини стрільби (до 10°) упередження по боковому напрямку можна не враховувати. При стрільбі по цілі, що рухається під кутом до площини стрільби більш 10°, упередження необхідно враховувати. При проведенні тренувань доцільно дотримуватись такої послідовності: визначення швидкості і напрямки руху цілей; визначення величини упередження; тренування в стрільбі (із заданим упередженням) способами супроводу і очікування цілі. Для визначення швидкості цілі на напрямку її руху виставляється 15 - 20 видимих віх з інтервалом 2 - 3 м. В міру просування цілі керівник уголос відраховує секунди. Ті, кого навчають, у цей час визначають по віхах швидкість руху цілі. Подібні тренування у визначенні швидкості руху цілі варто поступово ускладнювати, роблячи їх без віх, а потім і без відліку секунд. На всіх наступних тренуваннях ті, кого навчають, визначають не тільки швидкість, але і напрямок руху цілі (під кутом, близьким до 90, 45 і 30°).

Наступні вправи по визначенню швидкості і напрямку руху цілі ускладнюються так, що ті, кого навчають, також визначають величину бокового упередження у фігурах цілі (у поділках цілика). Тут потрібно рекомендувати тим, кого навчають, найпростішого мнемонічного правила визначення величини попередження.

Спочатку при навчанні стрільбі способом супроводу варто застосувати рухому ціль з пересувною вказівкою (рис. 10), яку можна встановлювати на задане число фігур.

Керівник дає команду покажчику висунути указку, наприклад вліво на дві фігури. Потім наказує вести «стрільбу» з упередженням у дві фігури, для чого наказує прицілюватися в указку. По сигналу керівника ціль починає рухатися з заданою швидкістю (відповідно упередженню в дві фігури). Ті, кого навчають, ведуть «стрільбу», прицілюючись в указку і супроводжуючи ціль плавним переміщенням лінії прицілювання.

Мішень, що рухається, з указкою можна застосовувати і на початку навчання стрільбі способом очікування. Припустимо, що величина упередження дорівнює двом фігурам, на стільки ж фігур зміщена і вказівка відносно цілі. Перед початком руху цілі керівник указує тим, якого навчають,: «Точка прицілювання (по напрямку руху цілі) – сірий кущ; стрільбу вести з попередженням у дві фігури, тобто в той момент коли указка сполучиться з точкою прицілювання».

Рис. 21. Мішень із указкою для навчання стрільбі по цілях,

що рухаються флангово.

Застосування мішені з указкою полегшує контроль. Спостерігаючи через ортоскоп за рухом цілі (вірніше указки) і за точкою наведення, можна установити своєчасність «пострілу» (спуска курка). Наступні вправи в стрільбі способом очікування ускладнюються тим, що ті, кого навчають, повинні навести зброю в точку наведення на місцевості з моменту виявлення цілі без використання вказівки. Щоб ті, кого навчають, одержали практику у веденні вогню по різних рухомих цілях на різних відстанях і під різними кутами до площини стрільби, варто змінювати положення тих, кого навчають, стосовно напрямку руху цілей як по відстані, так і по напрямку. У цьому випадку буде потрібна менша кількість доріг для показу цілей.

Після того як ті, кого навчають, одержать достатню практику у виконанні окремих елементів прийомів і правил стрільби по рухомих цілях, можна приступити до тренування в рішенні різних задач у цілому і до виконання підготовчих вправ.

При навчанні стрільбі по рухомих цілях треба звертати увагу на уміння тих, кого навчають, швидко і правильно визначати сумарну поправку на рух цілі і боковий вітер.

Для навчання правилам ведення вогню з кулеметів, установлених на БТР, у проміжки і через фланги своїх підрозділів необхідно на місцевості позначити мішенями (наприклад, мішенями № 8) фланги і проміжки у своїх підрозділах і цілі, розташовані на різних рубежах і напрямках. Керівник, пояснивши правила стрільби, приступає до рішення задач: указує розташування своїх підрозділів, показує одну з цілей і вимагає від тих, кого навчають, визначити можливість ведення вогню в проміжки (через фланги) своїх підрозділів і можливість переносу вогню по фронту чи ведення вогню з розсіюванням куль по фронту усередині цього проміжку.

При веденні вогню в проміжки і через фланги навідник повинен твердо знати кути безпеки (рис.22), уважно спостерігати за падінням куль і результатами свого вогню, а також за просуванням і сигналами своїх підрозділів.

Рис. 22. Визначення можливості ведення вогню з місця у проміжки

(з-за флангів) своїх підрозділів:

а, б – стрільба можлива; в – стрільба можлива в визначених межах

Рис. 23. Визначення можливості ведення вогню поверх своїх підрозділів:

а – стрільба безпечна; б – стрільба небезпечна

Відпрацювавши питання ведення вогню в проміжки і через фланги своїх підрозділів, можна перейти до вивчення правил стрільби поверх підрозділів. Використовуючи плакат чи малюнок (рис.23), керівник пояснює, що стрільба поверх своїх підрозділів безпечна в тому випадку, коли кут між лінією підвищення і напрямком на свої підрозділи дорівнює куту безпеки або більше його, тобто коли є найменший кут, при якому виключається можливість поразки своїх підрозділів прямим влученням куль.

Використовуючи це правило, керівник тренує тих, кого навчають, у визначенні можливості ведення вогню поверх своїх підрозділів шляхом рішення задач на місцевості. Наприклад, показує ручний протитанковий гранатомет противника і вимагає від тих, кого навчають, визначити, чи можна вести вогонь з кулемета на БТР поверх своїх підрозділі

14. Послідовність рішення вогневих задач та алгоритм практичних дій стрільця

№1

Грудна фігура. Дальність до цілі (керівник називає будь-яку від 401 до 440) м. Температура повітря (керівник називає будь-яку позитивну) º С.

Визначити приціл і точку прицілювання.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані, що перевищують 400 м, приціл встановлювати відповідно відстані до цілі, округленому до цілих сотень метрів (тобто 4), цілячись у нижній край цілі.

2. Якщо умови обстановки не дозволяють змінювати установку прицілу залежно від відстані до цілі, то в межах дальності прямого пострілу (для АК-74 дальності прямого пострілу по грудній фігурі дорівнює 440 м) вогонь вести з прицілом, відповідним дальності прямого пострілу (тобто «П »), цілячись у нижній край цілі.

3. Під час стрілянини в умовах позитивних температур поправки на температуру повітря не враховувати.

Відповідь: Приціл 4 або «П», точка прицілювання нижній край цілі. ... Перекладають хомутик прицілу на поділ 4, або залишають його в положенні «П» і прицілюється в нижній край цілі.

№2

Та, що біжить (ростовая) фігура. Дальність до цілі (керівник називає будь-яку від 401 до 625) м. Температура повітря (керівник називає будь-яку позитивну) º С.

Визначити приціл і точку прицілювання.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані, що перевищують 400 м, приціл встановлювати відповідно відстані до цілі, округленому до цілих сотень метрів (тобто 4, якщо дальність від 401 до 449 м, або 5, якщо дальність від 450 до 549 м, або 6 якщо дальність від 550 до 625 м), цілячись у середину цілі (якщо мета висока).

2. Якщо умови обстановки не дозволяють змінювати установку прицілу залежно від відстані до цілі, то в межах дальності прямого пострілу (для АК-74 дальності прямого пострілу по біжить фігурі дорівнює 625 м) вогонь вести з прицілом, відповідним дальності прямого пострілу (тобто «П »), цілячись у нижній край цілі.

3. Під час стрілянини в умовах позитивних температур поправки на температуру повітря не враховувати.

Відповідь:

Варіант 1. На дальності від 401 до 449 м приціл 4 ( «П»), точка прицілювання середина цілі (нижній край). Перекладають хомутик прицілу на поділ 4 і прицілюється в середину цілі або залишають його в положенні «П» і прицілюється в нижній край цілі.

Варіант 2. На дальності від 450 до 549 м приціл 5 ( «П»), точка прицілювання середина цілі (нижній край). Перекладають хомутик прицілу на розподіл 5 і прицілюється в середину цілі або залишають його в положенні «П» і прицілюється в нижній край цілі.

Варіант 3. На дальності від 550 до 625 м приціл 6 ( «П»), точка прицілювання середина цілі (нижній край). Переводят хомутик прицілу на розподіл 6 і прицілюється в середину цілі або залишають його в положенні «П» і прицілюється в нижній край цілі.

№3

Грудна фігура. Дальність до цілі (керівник називає будь-яку від 100 до 400) м. Температура повітря (керівник називає будь-яку від -1 до -25) º С.

Визначити приціл і точку прицілювання.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані до 400 м вогонь вести з прицілом 4 або «П», цілячись у нижній край цілі.

2. При стрільбі до 400 м в умовах низьких температур поправки на температуру повітря не враховувати.

Відповідь: Приціл 4 або «П», точка прицілювання нижній край цілі. Перекладають хомутик прицілу на поділ 4, або залишають його в положенні «П» і прицілюється в нижній край цілі.

№4

Грудна фігура. Дальність до цілі (керівник називає будь-яку від 401 до 440) м. Температура повітря (керівник називає будь-яку від -1 до -25) º С.

Визначити приціл і точку прицілювання.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані, що перевищують 400 м, приціл встановлювати відповідно відстані до цілі, округленому до цілих сотень метрів (тобто 4).

2. При стрільбі на відстані понад 400 м і при температурі повітря вище -25 ° С точку прицілювання вибирати на верхньому краю мети.

Відповідь: Приціл 4, точка прицілювання верхній край цілі. Перекладають хомутик прицілу на поділку 4 і прицілюється в верхній край цілі.

№5

Грудна фігура. Дальність до цілі (керівник називає будь-яку від 401 до 440) м. Температура повітря (керівник називає будь-яку від -25 і нижче) º С.

Визначити приціл і точку прицілювання.

Рішення задачі:

При стрільбі на відстані понад 400 м і при температурі повітря нижче -25 ° С необхідно збільшувати приціл на одну поділку, цілячись у нижній край цілі.

Відповідь: Приціл 5, точка прицілювання нижній край цілі. Переводят хомутик прицілу на розподіл 5 і прицілюється в нижній край цілі.

№6

Та, що біжить (ростовая) фігура. Дальність до цілі (керівник називає будь-яку від 401 до 625) м. Температура повітря (керівник називає будь-яку від -1 до -25) º С.

Визначити приціл і точку прицілювання.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані, що перевищують 400 м, приціл встановлювати відповідно відстані до цілі, округленому до цілих сотень метрів (тобто 4 якщо дальність від 401 до 449 м, або 5, якщо дальність від 450 до 549 м, або 6 якщо дальність від 550 до 625 м).

2. При стрільбі на відстані понад 400 м і при температурі повітря вище -25 ° С точку прицілювання вибирати на верхньому краю цілі.

Відповідь:

Варіант 1. На дальності від 401 до 449 м приціл 4, точка прицілювання верхній край цілі. Переклади хомутик прицілу на поділ 4 і прицілюється в верхній край цілі.

Варіант 2. На дальності від 450 до 549 м приціл 5, точка прицілювання верхній край цілі. Перекладають хомутик прицілу на розподіл 5 і прицілюється в верхній край цілі.

Варіант 3. На дальності від 550 до 625 м приціл 6, точка прицілювання верхній край цілі. Переклади хомутик прицілу на розподіл 6 і прицілюється в верхній край цілі.

№7

Та, що біжить (ростовая) фігура. Дальність до цілі (керівник називає будь-яку від 401 до 625) м. Температура повітря (керівник називає будь-яку від -25 і нижче) º С.

Визначити приціл і точку прицілювання.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані понад 400 м і при температурі повітря нижче -25 ° С необхідно збільшувати приціл на одну поділку (тобто 5 якщо дальність від 401 до 449 м, або 6, якщо дальність від 450 до 549 м, або 7 якщо дальність від 550 до 625 м), цілячись у середину цілі якщо ціль  висока (біжать фігури і т. д.).

Відповідь:

Варіант 1. На дальності від 401 до 449 м приціл 5, точка прицілювання середина цілі. Перекладають хомутик прицілу на розподіл 5 і прицілюється в середину цілі.

Варіант 2. На дальності від 450 до 549 м приціл 6, точка прицілювання середина цілі. Перекладають хомутик прицілу на розподіл 6 і прицілюється в середину цілі.

Варіант 3. На дальності від 550 до 625 м приціл 7, точка прицілювання середина цілі. Перекладають хомутик прицілу на розподіл 7 і прицілюється в середину цілі.

№8

Грудна фігура. Дальність до цілі 100 м. Температура повітря (керівник називає будь-яку позитивну) º С. Вітер праворуч (ліворуч) помірний (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби.

Визначити приціл, точку прицілювання, і винос точки прицілювання в метрах або фігурах цілі.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані до 400 м вогонь вести з прицілом 4 або «П», цілячись у нижній край цілі.

2. Під час стрілянини в умовах позитивних температур поправки на температуру повітря не враховувати.

3. На 400 м поправка на бічній помірний вітер (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби (округлено) дорівнює 0,03 м (3 см).

Відповідь: Приціл 4 або «П», точка прицілювання нижній край цілі, правіше (лівіше) її середини на 3 см. Перекладають хомутик прицілу на поділ 4, або залишають його в положенні «П» і прицілюється в нижній край цілі правіше (лівіше) її середини на 3 см.

№9

Та, що біжить (ростовая) фігура. Дальність до цілі 200 м. Температура повітря (керівник називає будь-яку від -1 до -25) º С. Вітер праворуч (ліворуч) помірний (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби.

Визначити приціл, точку прицілювання, і винос точки прицілювання в метрах або фігурах цілі.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані до 400 м вогонь вести з прицілом 4 або «П», цілячись у середину цілі, якщо ціль висока (біжать фігури і т. д.).

2. При стрільбі до 400 м в умовах низьких температур поправки на температуру повітря не враховувати.

3. На 200 м поправка на бічній помірний вітер (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби (округлено) дорівнює 0,11 м (11 см).

Відповідь: Приціл 4 або «П», точка прицілювання середина цілі, правіше (лівіше) її середини на 11 см. Перекладають хомутик прицілу на поділ 4, або залишають його в положенні «П» і прицілюється в середину цілі, правіше (лівіше) її середини на 11 см.

№10

Та, що біжить (ростовая) фігура. Дальність до цілі 300 м. Температура повітря (керівник називає будь-яку від -25 і нижче) º С. Вітер праворуч (ліворуч) помірний (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби.

Визначити приціл, точку прицілювання, і винос точки прицілювання в метрах або фігурах цілі.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані до 400 м вогонь вести з прицілом 4 або «П», цілячись у середину цілі, якщо ціль висока (біжать фігури і т. Д.).

2. При стрільбі до 400 м в умовах низьких температур поправки на температуру повітря не враховувати.

3. На 300 м поправка на бічній помірний вітер (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби (округлено) дорівнює 0,23 м (23 см) або 0,5 (половини) фігури людини.

Відповідь: Приціл 4 або «П», точка прицілювання середина цілі, правіше (лівіше) її середини на 23 см (0,5 фігури людини). Перекладають хомутик прицілу на поділ 4, або залишають його в положенні «П» і прицілюється в середину цілі, правіше (лівіше) її середини на 23 см (0,5 фігури людини).

№11

Та, що біжить (ростовая) фігура. Дальність до цілі 400 м. Температура повітря (керівник називає будь-яку позитивну) º С. Вітер праворуч (ліворуч) помірний (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби.

Визначити приціл, точку прицілювання, і винос точки прицілювання в метрах або фігурах цілі.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані до 400 м вогонь вести з прицілом 4 або «П», цілячись у середину цілі, якщо ціль висока (біжать фігури і т. Д.).

2. Під час стрілянини в умовах позитивних температур поправки на температуру повітря не враховувати.

3. На 400 м поправка на бічній помірний вітер (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби (округлено) дорівнює 0,52 м (52 см) або 1 фігура людини.

Відповідь: Приціл 4 або «П», точка прицілювання середина цілі, правіше (лівіше) її середини на 52 см (1 фігуру людини). Перекладають хомутик прицілу на поділ 4, або залишають його в положенні «П» і прицілюється в середину цілі, правіше (лівіше) її середини на 52 см (1 фігуру людини).

№12

Та, що біжить (ростовая) фігура. Дальність до цілі (керівник називає будь-яку від 401 до 449) м. Температура повітря (керівник називає будь-яку позитивну) º С. Вітер праворуч (ліворуч) помірний (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби.

Визначити приціл, точку прицілювання, і винос точки прицілювання в метрах або фігурах цілі.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані, що перевищують 400 м, приціл встановлювати відповідно відстані до цілі, округленому до цілих сотень метрів (тобто 4, якщо дальність від 401 до 449 м), цілячись у середину цілі, якщо ціль висока (біжать фігури і т . д.).

2. Під час стрілянини в умовах позитивних температур поправки на температуру повітря не враховувати.

3. На 400 м поправка на бічній помірний вітер (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби (округлено) дорівнює 0,52 м (52 см) або 1 фігура людини.

Відповідь: Приціл 4, точка прицілювання середина цілі, правіше (лівіше) її середини на 52 см (1 фігуру людини). Перекладають хомутик прицілу на поділ 4 і прицілюється в середину цілі, правіше (лівіше) її середини на 52 см (1 фігуру людини).

№13

Та, що біжить (ростовая) фігура. Дальність до цілі (керівник називає будь-яку від 401 до 449) м. Температура повітря (керівник називає будь-яку від -1 до -25) º С. Вітер праворуч (ліворуч) помірний (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби.

Визначити приціл, точку прицілювання, і винос точки прицілювання в метрах або фігурах цілі.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані, що перевищують 400 м, приціл встановлювати відповідно відстані до цілі, округленому до цілих сотень метрів (тобто 4, якщо дальність від 401 до 449 м).

2. При стрільбі на відстані понад 400 м і при температурі повітря вище -25 ° С точку прицілювання вибирати на верхньому краю цілі.

3. На 400 м поправка на бічній помірний вітер (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби (округлено) дорівнює 0,52 м (52 см) або 1 фігура людини.

Відповідь: Приціл 4, точка прицілювання верхній край цілі, правіше (лівіше) її середини на 52 см (1 фігуру людини). Переводять хомутик прицілу на поділ 4 і прицілюється в верхній край цілі, правіше (лівіше) її середини на 52 см (1 фігуру людини).

№14

Та, що біжить (ростовая) фігура. Дальність до цілі (керівник називає будь-яку від 401 до 449) м. Температура повітря (керівник називає будь-яку від -25 і нижче) º С. Вітер праворуч (ліворуч) помірний (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби.

Визначити приціл, точку прицілювання, і винос точки прицілювання в метрах або фігурах цілі.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані понад 400 м і при температурі повітря нижче -25 ° С необхідно збільшувати приціл на одну поділку (тобто 5 якщо дальність від 401 до 449 м), цілячись у середину цілі якщо ціль висока (біжать фігури і т. д.).

2. На 400 м поправка на бічній помірний вітер (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби (округлено) дорівнює 0,52 м (52 см) або 1 фігура людини.

Відповідь: Приціл 5, точка прицілювання середина цілі, правіше (лівіше) на 52 см (1 фігуру людини). Перекладають хомутик прицілу на розподіл 5 і прицілюється в середину цілі, правіше (лівіше) на 52 см (1 фігуру людини).

№15

Та, що біжить (ростовая) фігура. Дальність до цілі (керівник називає будь-яку від 450 до 500) м. Температура повітря (керівник називає будь-яку позитивну) º С. Вітер праворуч (ліворуч) помірний (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби.

Визначити приціл, точку прицілювання, і винос точки прицілювання в метрах або фігурах цілі.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані, що перевищують 400 м, приціл встановлювати відповідно відстані до цілі, округленому до цілих сотень метрів (тобто 5, якщо дальність від 450 до 500 м), цілячись у середину цілі, якщо ціль висока (біжать фігури і т . д.).

2. Під час стрілянини в умовах позитивних температур поправки на температуру повітря не враховувати.

3. На 500 м поправка на бічній помірний вітер (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби (округлено) дорівнює 0,87 м (87 см) або 1,5 (півтори) фігура людини.

Відповідь: Приціл 5, точка прицілювання середина цілі, правіше (лівіше) її середини на 87 см (1,5 фігуру людини). Перекладають хомутик прицілу на розподіл 5 і прицілюється в середину цілі, правіше (лівіше) її середини на 87 см (1,5 фігуру людини). –

№16

Та, що біжить (ростовая) фігура. Дальність до цілі (керівник називає будь-яку від 450 до 500) м. Температура повітря (керівник називає будь-яку від -1 до -25) º С. Вітер праворуч (ліворуч) помірний (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби.

Визначити приціл, точку прицілювання, і винос точки прицілювання в метрах або фігурах цілі.

Рішення задачі:

1. При стрільбі на відстані, що перевищують 400 м, приціл встановлювати відповідно відстані до цілі, округленому до цілих сотень метрів (тобто 4, якщо дальність від 450 до 500 м).

2. При стрільбі на відстані понад 400 м і при температурі повітря вище -25 ° С точку прицілювання вибирати на верхньому краю цілі.

3. На 500 м поправка на бічній помірний вітер (4 м / сек) під кутом 90 ° до напрямку стрільби (округлено) дорівнює 0,87 м (87 см) або 1,5 (півтори) фігура людини.

Відповідь: Приціл 4, точка прицілювання верхній край цілі, правіше (лівіше) її середини на 87 см (1,5 фігуру людини). Перекладають хомутик прицілу на поділ 4 і прицілюється в верхній край цілі, правіше (лівіше) її середини на 87 см (1,5 фігуру людини).

# Text boxes

V= 15 км/год

V= 4 м/с

V= 30 км/год

V= 8 м/с

Танк  висотою 2,4 м вміщається під позначкою   4  далекомірної шкали сітки прицілу ПГО-7.  Рухається під кутом 350 до площини цілі зі швидкістю 30 км/год

Вітер помірний 4 м/сек  дує зліва під кутом 900

Стрільба ведеться гранатою ПГ-7 ВЛ

Визначити ВТП, та подати команду гранатометнику на знищення цілі.

V=4 м/сек

В=2,4 м

V=30 км/год

Танк висотою 3 м вміщається під позначкою   3  далекомірної шкали сітки прицілу ПГО-7. Рухається під кутом 450 зі швидкістю 20 км/год.

Вітер  6 м/сек  зправа-наліво під кутом 300  від стріляючого.

Стрільба ведеться гранатою ПГ-7 ВЛ

Визначити ВТП, та подати команду гранатометнику на знищення цілі.

V=6 м/сек

Вт=3,0 м

V=20 км/год

Танк висотою 2,4 м вміщається під позначкою   5  далекомірної шкали сітки прицілу ПГО-7. Рухається під кутом 600 зі швидкістю 20 км/год

Вітер сильний 8 м/сек зліва-направо  дує під кутом 300  на стріляючого.

Стрільба ведеться гранатою ПГ-7 ВЛ

Визначити ВТП, та подати команду гранатометнику на знищення цілі.

V=8 м/сек

Вт=2,4 м

V=20 км/год

Танк висотою 2,5 м вміщається під позначкою   3 далекомірної шкали сітки прицілу ПГО-7.   Рухається під кутом 600 зі швидкістю 20 км/год. Вітер сильний 8 м/сек зправа-наліво під кутом 450  на стріляючого.

Стрільба ведеться гранатою ПГ-7 ВЛ

Визначити ВТП, та подати команду гранатометнику на знищення цілі.

V=8 м/сек

В=2,5 м

V=20 км/год