ПАРАШУТНО-БЕЗПЛАТФОРМЕНА СИСТЕМА

ПБС-915 КОМПЛЕКС  ”ШЕЛЬФ”

Парашутно-безплатформена система ПБС-915 (комплекс „Шельф”)  Навчальний посібник. с.

# У даному навчальному посібнику, згідно програми „Бойове застосування повітряно-десантної техніки”, розглядаються призначення, тактико-експлуатаційні дані та будова парашутно-безплатформеної системи ПБС-915 комплексу „Шельф” та устрій і робота його складових частин.

Посібник призначений для курсантів (слухачів), офіцерів факультету аеромобільних військ, а також для використання в процесі бойової підготовки інших військових формувань, на озброєнні яких знаходиться дана повітряно-десантна техніка та діяльність яких пов’язана із проведенням десантування.

.

ЗМІСТ

Вступ Загальні положення Призначення, тактико-технічні данні та склад ПБС-915 (комплексу „Шельф”) Робота ПБС-915 комплексу „Шельф” Будова, технічні данні та робота складових частин ПБС-915 комплексу „Шельф” Витяжна парашутна система ВПС-8 Багатокупольна парашутна система МКС-350-9 Система, що амортизує АС-1 Автоматичні пристрої Гайдропна система орієнтації ГСО-4 Засоби монтажу ПБС-915 на бойову машину для завантаження та десантування Засоби забезпеченням кріплення ПБС-915 для похідного положення Засоби для десантування екіпажу з машиною Експлуатація та обслуговування ПБС-915

### вступ

Науково-технічний прогрес, способи веденні бойових дій та застосування повітряних десантів у теперішній час постійно потребує більш високі критерії до бойової техніки, способів її застосування та простоту у експлуатації. У зв’язку з новими  вимогами до повітряно-десантних військ, у 80-х роках XX-го сторіччя на озброєнні з’єднань і частин повітряно-десантних військ з'явилися нові безплатформові засоби десантування. Сполученням достоїнств  багатокупольних парашутних систем на парашутних платформах та парашутно-реактивних систем, вдалося знайти в розробленої та прийнятої на озброєння парашутної безплатформеної системі (ПБС). Такий комплекс засобів десантування отримав назву  „Шельф”, який був компактніший, забезпечував можливість десантування бойової машини на воду та був дешевший у виготовленні. Для даного комплексу була розроблена нова багатокупольна парашутна система МКС-350-9, на експлуатацію якої використовувалося менше часу та кількості особового складу ніж на МКС-5-128Р та ОКС-540ПР. За допомогою даного комплексу можна здійснювати десантування бойової техніки при швидкості вітру у землі до 15 м/сек. Таку можливість дала гайдропна система орієнтації (ГСО-4), яка по-перше була розроблена для комплексу „Шельф”. Гайдропна система орієнтації забезпечує розворот бойової машини по напрямку зносу по вітру та для зменшення наносу машини на  парашутну систему при приводненні. Парашутно-безплатформена система забезпечує безпечне приводнення бойової машини десантної БМД-1 на воду та дає можливість швидкого саморозшвартування після приземлення, що практично дає можливість при десантуванні екіпажу з машиною негайно виконувати бойові завдання.

Парашутно-безплатформові системи продовжуються удосконалюватися: система була модернізована для десантування бойової машини десантної БМД-2, яка отримала назву  ПБС-916 „Шельф-2” та після прийняття на озброєння бойової машини БМД-3, була перероблена та отримала назву ПБС-950 „Бахча” (для її десантування використовувалася парашутна система МКС-350-12).

У закордонних арміях світу, крім Росії, аналогічної системи поки ще не розроблено.

На теперішній час основне завдання десантників – у повному обсязі уміло використовувати можливості повітряно-десантної техніки для укріплення боєздатності аеромобільних військ, вносити свій вклад в удосконалення конструкції та поліпшення експлуатаційних характеристик парашутно-десантної техніки.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ, ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ДАННІ ТА СКЛАД

ПБС-915 (КОМПЛЕКСУ „ШЕЛЬФ”)

Парашутно-безплатформена система ПБС-915 (комплекс „Шельф”) призначена для парашутного десантування бойової машини десантної БМД-1 у повної комплектації і з повним заправленням із військово-транспортних літаків, які оснащені рольганговим обладнанням.

Тактико-технічні дані

Швидкість польоту літака					260-400 км/год

Висота десантування						500-1500 м

Перевищення площадки над рівнем моря 		до 2500 м

Вага бойової машини БМД-1				         не більш 8568 кг

Вага ПБС-915, підготовленої до десантування 	1177±52 кг

в тому числі:

- витяжна парашутна система				45±2 кг

- парашутна система МКС-350-9			608 ±6 кг

- амортизуюча система АС-1				220 ±52 кг

- гайдропна система орієнтації				80 ±10 кг

- комплект підвісної системи				65 ±5 кг

- комплект монтажних частин				150±20 кг

- засоби для десантування з екіпажем		32 ±3 кг

Вага ПБС-915, змонтованої по-похідному		1275±60 кг

Призначений ресурс: п’ять застосувань на сушу чи одне на воду

Габаритні розміри ПБС-915 з машиною:

- підготовленої для десантування (на мінімальному кліренсі):

5400х2630х2390 мм

- змонтованої по-похідному (на максимальному кліренсі):

5400х2630х2800 мм

Призначений термін служби				      10 років

До складу ПБС-915 (комплексу „Шельф”) входить:

1)   витяжна парашутна система ВПС-8;

2)   багатокупольна парашутна система МКС-350-9;

3)   амортизуюча система АС-1;

4)   автоматичні пристрої (ЗКП, АД-47У);

5)   гайдропна система орієнтації ГСО-4;

6)   засоби для десантування екіпажу з машиною;

7)   засоби монтажу ПБС-915 на бойову машину для завантаження та  десантування;

8)   засоби забезпеченням кріплення ПБС-915 для похідного  положення;

9)   комплект запасних частин;

10) інструменти та приналежності;

11) документація.

Парашутно-безплатформена система ПБС-915 комплекс „Шельф” може знаходиться в на БМД-1 двох положеннях: змонтована в похідному положенні та підготовленої до десантування.

ПБС-915, підготовлена до десантування

На парашутній площадці 1 (мал. 1) укладається багатокупольна парашутна система МКС-350-9, що складається з дев'яти блоків основного парашута 2, блоку додаткового витяжного парашута 3 і ланки блоку ДВП 4. Парашутна система за допомогою автовідчепки АД-47У 5, ланки 6, тросів підвісної системи 7, ланок які покладені по бортах машини, з'єднана  з кронштейнами машини. Гайдропна система орієнтації ГСО-4 8 навішується на поперечну балку парашутної площадки 1. Система, що амортизує, підготовлена для десантування, кріпиться до днища машини.  Її передня балка 9 за допомогою перехідників 10 і 11 з'єднана з переднім кронштейном машини, а кінці труб її розташовані в пазах бокових кронштейнів 12, встановлених на бокових кронштейнах машини. Задня балка 13 встановлена на кронштейні 14, та підвішена на буксирний вузол машини. Нижня основа з покладеними оболонками притиснута до днища машини й утримується в такому положенні за допомогою фіксаторів 15, розташованих на передній балці 9, і кронштейнів 16, розташованих на задній балці 13.

При десантуванні машини з екіпажем із двох чоловік, в середині машини встановлюються два вироби "Казбек-Д" 17, а також пристрій видачі сигналу УВС-2, що за допомогою кабельної мережі 18 з'єднуються з замками відчеплення 19, за допомогою яких після приземлення від’єднується підвісна система. Для десантування машини  без екіпажа  замки  відчеплення заміняються   скобами  20

Мал. 1 БМД-1 підготовлена до десантування на ПБС – 915

1-парашутна площадка; 2-парашутна система МКС-350-9; 3-блок ДВП; 4-ланка БДВП; 5-автовідчепка АД-47У; 6-ланки; 7-троса підвісної системи; 8-ГСО-4; 9-передня балка; 10, 11-перехідники; 12-кронштейн боковий;

13-задня балка; 14, 16-кронштейн; 15-фіксатор; 17-„Казбек-Д”; 18-кабельна мережа; 19-замки відчеплення;

20, 21-вузол кріплення; 22-ЗКП; 23-повзун; 24-шток; 25-монорельс; 26- ролик; 27-серьга; 28-ланка ВПС;

29-блок ВПС-8; 30-ланки підтягування гусениць; 31-чохли гусениць; 32-стяжної пояс; 33-підставка; 34-чохол

(мал. 1 варіант). У вантажній кабіні літаку бойова машина фіксується за допомогою замка кріплення платформи 22 і повзунів 23, що розташовані на передні і задніх балках. Замок кріплення платформи кріпиться до перехідника. Шток 24 замка кріплення платформи вводиться в гніздо монорельсу 25 літака. На ролику 26 замка кріплення платформи закріплена ланка 4 блоку додаткового витяжного парашуту. На серзі 27 закріплена ланка блоку витяжного парашута 28. Блок ВПС-8 29 встановлений  на замку ДЕР-3-54 (або ДЕР-2-47) у хвостовій частині літака. При десантуванні методом "ЦУГ" блок витяжного парашута  другої машини закріплений на кормі першої по виходу з літака БМД-1.

Гусениці машини підтягнуті ланками підтягування гусениць 30 і закриті чохлами гусениць 31. Ствол машини кріпиться за допомогою стяжного пояса 32 і підставки 33. Башня закрита чохлом 34.

ПБС-915, змонтований у похідному положенні

Для монтажу ПБС-915 у похідному положенні на правому борті бойової машини встановлюється похідна площадка 1 (мал. 2), на яку кріпиться система, що амортизує 2, складена по-похідному та закрита чохлом амортизації 3. Під систему, що амортизує, для твердого кріплення її на машині, встановлюється передній 4  і задній 5 ложемент. Гайдропна система орієнтації ГСО-4 6 установлена на парашутній площадці 7. Багатокупольна парашутна система 8, що сккладена на парашутній площадці 7, і гайдропна система орієнтації закривається чохлом парашутної площадки 9. Блок ВПС-8 10 і сумка з інструментом і монтажними пристроями 11 закріплені на парашутній площадці 7 і закриті чохлом парашутної площадки 9.

Мал. 2

ПБС-915 у похідному  положенні

1-похідна площадка; 2-система, що амортизує АС-1; 3-чохол амортизації;

4-передній ложемент; 5-заднії ложемент; 6-гайдропна система орієнтації ГСО-4; 7-парашутна площадка; 8-багатокупольна парашутна система МКС-350-9;9-чохол парашутної площадки; 10-витяжна парашутна система ВПС-8;

11-сумка з інструментами; 12-ремінь №115.

РОБОТА ПБС-915 КОМПЛЕКСУ „ШЕЛЬФ”

Під дією тяги, витяжний парашут, що наповнився, зрізує шпильку замка ЗКП, шток замка переміщується догори, бойова машина починає вільно рухатися по рольганговому обладнанню літака. При виході БМД з вантажного люку, важелі на задній балці, вдаряючись об закатні ролики літака, за допомогою тросів розчековки ЗКП відкривають замок, при цьому, замикаючий важіль замка ЗКП відокремлюється  від машини і вводиться в дію основна парашутна система МКС-350-9.

ВПС-8 і додатковий витяжний парашут (після свого наповнення) витягають купола гальмових і основних парашутів на повну довжину. Після наповнення куполів основних парашутів відбувається зниження бойової машини з необхідною (припустимою) швидкістю.

При відділенні БМ від літака, зводяться різаки Р7М на гайдропній системі орієнтації. Через 7 сек. різаки спрацьовують та вводиться в дію гайдропна система орієнтації ГСО-4. (При швидкості вітру на площадці приземлення менше 8 м/с гайдропна система орієнтації відключається від роботи шляхом від'єднання шнурів розчековки різаків Р7М на ГСО-4 під час передпольотного контролю комплексу.)

При натягуванні тросів підвісної системи натягається трос розкриття АС, відбувається розчековка фіксатора на передній балці, нижня основа відокремлюється від передньої і задньої балок і відбувається самонаповнення оболонок амортизуючої системи повітрям.

У момент приземлення парашутна система від'єднується від платформи за допомогою автовідчепки АД-47У.

Робота ПБС-915 комплексу „Шельф”

1-ВПС-8;  2-зрізна шпилька;  3-ЗКП;  4-шток ЗКП;  5-важель;  6-задня балка;  7-ролик;  8-трос розчековки ЗКП;  9-важель; 10-парашутна система МКС-350-9;  11-ДВП;  12-гальмові парашути;  13-основні парашути;  14-АД-47У;  15-ГСО-4;  16-камери ОП;  17-троса підвісної системи;  18-трос розкриття АС-1;  19-фіксатор;  20-передня балка;  21-нижня основа;  22-АС-1;  23-замки відчепу;  24-ланки підтягу гусениць;  25-троси розкриття;  26-гак;  27-чохли гусениць

При десантуванні екіпажу з бойовою машиною, після приземлення екіпаж, що знаходиться у виробах „Казбек-Д“, приводить у робочий стан пристрій подачі сигналу УВС-2, який видає напругу на замки відчеплення, що спрацьовують та відокремлюють троси підвісної системи від машини. При десантуванні бойової машини без екіпажу, від’єднання тросів підвісної системи та парашутної площадки проводиться десантниками які здійснюють стрибок слідом за БМД. Після цього екіпаж переходить на свої робочі місця, запускає двигун, машина рухається вперед. У результаті з гусениць зіскакують ланки підтягування гусениць, натягаються троси розкриття, відкидається гак і від днища машини відокремлюється система, що амортизує, з яким з'єднана гайдропна система орієнтації. При русі машини по площадці приземлення, накритим парашутною системою, чохли гусениць запобігають зачеплення і намотуванню на траки машини елементів парашутної системи.

БУДОВА, ТЕХНІЧНІ ДАННІ ТА РОБОТА СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПБС-915 КОМПЛЕКСУ „ШЕЛЬФ”

ВИТЯЖНА ПАРАШУТНА СИСТЕМА ВПС-8

Витяжна парашутна система ВПС-8 призначена для витягу з військово-транспортних літаків методом зриву ПБС-915 (комплексу «Шельф») з наступним введенням в дію додаткового витяжного парашуту і основної парашутної системи.

Тактико-технічні дані

Швидкість польоту літака 				   до 400 км/год

Висота десантування					   300-8000 м

Тягове зусилля купола при швидкості польоту    300 км/год - 2750 кгс

350 км/год - 3500 кгс

400 км/год - 4500 кгс

Максимальне навантаження				    6500 кгс

Напрямок тягового зусилля, що не виходить за межі конуса коливань ланки з кутом при вершині				    не більш 14о

Загальна вага ВПС-8					    45+2 кг

Кількість застосувань					    5 разів

Працездатність при діапазоні температур 	    +60о С

Термін служби							    12 років

Розміри складеної парашутної системи		    500х500х350+50 мм

стягнута двома зав’язками 7 ШХБ- До складу ВПС-8 входить: витяжна ланка, пластина жорсткості, гальмове полотнище, петля капронова, упаковка, купол 8 кв.м., запобіжний чохол, ланка ВПС довжиною 50 м., сумка переносна, зав’язки ШХБ-20, ШХБ-60, ШХБ-125, ШТКП-12-450, паспорт.

Витяжна ланка (мал. 4) призначена для введення в дію гальмового полотнища після спрацювання замка ДЕР-2-47.

Витяжна ланка складається з ланки та амортизатора і має дві петлі. Ланка  виготовлена з шнура ШТКП-12-450, амортизатор 3 з ранцевого шнура ШРкр та служить для фіксування ланки у неробочому стані. Ланка з амортизатором для запобігання від механічних ушкоджень закрито чохлом 2 зі стрічки ЛХБМкр-35-260. Мала петля 1 розчековує кишені гальмового полотнища, велика петля 4 приєднується до замка ДЕР-2-47.

Гальмове полотнище (мал. 5) призначено для запобігання провалювання упаковки при відході від літака, для витравлювання ланки з сот упаковки і для зниження упаковки. Гальмове полотнище виготовлено з капронового авіазенту та складається з основи 1 з дном, кишень 2 і пружин 3 з кільцем 4.

Для більш ефективного наповнення кишень повітряним потоком на нижній кромці основи мається металеве кільце, а на чотирьох кишенях по пружині. Для прив’язування полотнища до упаковки на основі маються петлі 5 з стрічки ЛТКП-26-600. На кишенях є петлі 6 для стягування і зачековки їх. Основа полотнища з внутрішнього боку 60.

Мал. 4					          Мал. 5

Витяжна ланка			     Гальмове полотнище

Мал. 6						Мал. 7

Упаковка				     	    Купол 8 кв.м.

Мал. 8						Мал. 9

Пластина жорсткості  				    Ланка ВПС

Упаковка (мал. 6) призначена для укладання купола 8 кв.м. та частини ланки, виготовлено з капронового авіазенту Б та плащової тканини. Упаковка має мішок, у який укладається купол 8 кв.м. На мішку 9 нашиті петлі 5 з кільцями 10 для його стягування і зачековки. До одного з кілець прив’язана капронова петля зі шнура ШКП-200 довжиною 10 см. для затягування упаковки. Між основою 2 упаковки і мішком розташована нижня основа й боковини з перемичками, що утворюють соти 11. На основу упаковки нашиті ремені зі стрічки ЛТКП-44-1600: два ременя з пряжками 8 і два – без пряжок 1, які призначені для кріплення пластини жорсткості до упаковки. На основу упаковки нашиті петлі 4 з стрічки ЛТКП-26-600 для прив’язування гальмового полотнища і для стягування складеної упаковки з бокових та торцевих сторін. Дві петлі червоного кольору 7 і чотири петлі сірого кольору 12 служать для прив’язування ланки на упаковку. На упаковці є ручки 3 з стрічки ЛПЛкр-43-325 для перенесення складеного витяжного парашута.

Купол площею 8 кв.м. (мал. 7) призначений для витягу бойової машини з вантажної кабіни літака.

Купол виготовлений з капронової тканини, має форму усіченого конуса з великою основою вгорі з полюсним отвором 6 діаметром 0,364 м і складається з основи купола 1, боковини 2 та строп 3 з коушем 4. Підсилюючий каркас складається з радіальних та кругових стрічок ЛТКП-25-450. Радіальні стрічки на нижньої кромці