Розділ І.Озброєння бойових машин

1.ПРИЗНАЧЕННЯ, БОЙОВІ  ВЛАСТИВОСТІ  ТА ЗАГАЛЬНА  БУДОВА  КРУПНОКАЛІБЕРНОГО КУЛЕМЕТА  ВОЛОДИМИРОВА  ТАНКОВОГО (ККВТ)

14,5-мм крупнокаліберний кулемет Володимирова танковий (рис.1) являється потужною автоматичною зброєю, що встановлюється в башті бронетранспортера (БРДМ). На танках він використовується у якості зенітного кулемета.

Рис.1 Крупнокаліберний кулемет Володимирова танковий

Крупнокаліберний кулемет ККВТ застосовується для боротьби з легко броньованими цілями (бронетранспортерами, протитанковими  гарматами, бронеавтомобілями ), вогневими засобами і живою силою противника, що знаходяться за легкими укриттями. Вогонь з кулемета ефективний по зосередженню живої сили і транспорту на дальності до 2000 м, а по повітряним цілям – на висотах до 1500 м і на дальності до 2000 м.  Прицільна дальність стрільби по наземним цілям з  прицілом (ПП-61АМ) 2000 м.

Для стрільби застосовуються патрони з бронебійно-запалювальними кулями (Б-32 та БС-41), бронебійно-запалювально-трасуючими (БЗТ та БСТ) та запалювальними (ЗП та МДЗ) кулями. Початкова швидкість польоту кулі 945 м/с. Стрільба патронами, що мають різні кулі, ведеться при одних і тих же установках прицілу.

Стрільба з кулемета може вестися короткими (2-5 постріли), довгими (до 20 пострілів) чергами та безперервно. Технічна скорострільність (темп стрільби) становить 550-600 пострілів за хвилину, а бойова скорострільність – 70-80 пострілів за хвилину.

Подача патронів у приймач кулемета здійснюється з металевої стрічки (рис.2), що складується в патронну коробку. Місткість коробки  50 патронів. Вага патронної коробки з  патронами  – 12,3 кг. Боєкомплект до кулемета ККВТ складає 500 патронів(10 коробок).

Рис.2 Стрічка з патронами та коробки до ККВТ

Охолодження ствола кулемету повітряне, що має можливість ведення безперервного вогню до 150 пострілів. Кількість нарізів каналу ствола – вісім. Вага кулемета становить 52,2 кг.

## Основні частини та механізми кулемета, їх робота при стрільбі

Крупнокаліберний кулемет ККВТ складається з таких основних частин і механізмів (мал. 3): ствола, ствольної коробки, затвора, зворотно-бойової пружини, кришки ствольної коробки, приймача, спускового механізму, затильника, електроспуска, механізму пнемо перезарядження.

Рис. 3 Основні частини і механізми кулемета ККВТ:

1-ствол; 2- кожух; 3- ствольна коробка; 4- затвор; 5- спусковий механізм; 6- приймач; 7- кришка ствольної коробки; 8- затильник; 9- зворотньо - бойова пружина; 10- електроспуск .

У комплект кулемета входять патронні коробки зі стрічками, приціл, приладдя для чищення, розбирання і складання, трубка холодного пристрілювання, пристосування для стрільби холостими патронами і для спорядження стрічки патронами (рис.4).

Рис.4 Комплект кулемета ККВТ:

приладдя для чищення, розбирання та складання;

пристосування для спорядження стрічки; приціл ПП-61АМ;

пристосування для стрільби холостими патронами; трубка

холодного пристрілювання

Ствол (рис.5)  призначений для надання напрямку польоту кулі. Всередині ствол  має  канал  із  8 нарізами,  які в’ються зліва вверх направо.

Рис.5 Ствол кулемета ККВТ:

1- насадна муфта;   2- упор ствола;   3 - направляюче кільце;   4 - муфта  з кільцевими буртиками; 5- поршень;

а - бойові виступи; б - повздовжні пази; в- фланець;  г- секторні виступи; д - фаска; е- паз; ; ж-  гніздо.

Кожух  ствола (рис.6) призначений   для з’єднання ствола зі ствольною коробкою і для направлення та обмеження руху ствола.

Рис.6 Кожух ствола кулемета ККВТ:

1- муфта; 2- задня частина кожуха; 3-ручка;4- передня частина кожуха; 5  - основа    надульника;   6 - защіпка   полум‘я гасника; 7-фіксатор ствола; 8- пружина фіксатора; 8-пружина гніток пружини; 10-упор гнітка; а- сухарні виступи; б- виріз для защіпки; в – гніздо для фіксатора ствола; г, д – кінцеві потовщення.

Надульник (рис.7)  служить для підвищення  енергії відкату ствола та  зменшення  полум'я при пострілі .

Рис.7 Надульник:

1-полум’я гасник; 2-вкладиш.

Ствольна   коробка (рис.8) призначена  для  з’єднання частин кулемета, для напрямку  руху  затвора  і  ствола,   а  також  для  забезпечення провертання бойової  личинки  під  час  відпирання  каналу  ствола  після  пострілу  і  для полегшення повертання бойової личинки під час запирання каналу ствола.

Рис.8 Ствольна коробка кулемета ККВТ:

1 -  защіпка   кожуха;     2 - цапфа;     3 – кронштейн    кріплення    приймача; 4 -  ствольна   пружина;    5 - задня    направляюча   ствола;     6 – перемичка; 7 - защіпка   шептала; 8 - направляюча   планка  рукоятки  перезаряджання; 9 – рукоятка перезаряджання; 10 –  щиток; 11 – защіпка щитка; 12 –  борода.

Затвор (рис.9) призначений  для запирання каналу ствола під час пострілу;  здійснення пострілу;  витягування із приймача

наступного патрона  та досилання його у патронник; витягування з

патронника стріляної гільзи і її викидання; для приведення в дію

механізму подавання.

Рис.9 Затвор кулемета ККВТ:

1-бойова личинка;2- прискорювач;4-остов затвору;5- викидач;

8- бойові виступи;22- подавач; а-дзерколо бойової личинки;б-отвір для бійка.

Спусковий механізм (рис.10) призначений для постановки затвора на шептало та звільнення його від шептала.

Рис.10 Спусковий механізм кулемета ККВТ:

1 - спусковий важіль;2 – шептало;  3 - зачепи шептала; 4 - основа механізму; 5 - поздовжні виступи основи;6 - роз’єднувач;7 - основа роз’єднувача; 8 - вісь шептала; 9 – гніздо для входження  важеля                                                                                   електроспуска;10 – заплічники.

Приймач  (рис.11) призначений для направлення  подачі стрічки з патронами   під час стрільби та утримання стрічки під час виймання з неї наступного   патрона.

Рис.11  Приймач кулемета ККВТ:                                                                               1 - основа приймача; 2 - кришка приймача;3 - фіксуючі пальці;

4 - передня фіксуюча пружина;5 - задня фіксуюча пружина;

6 -  корпус фіксатора стрічки; 7 – фіксатор стрічки.

Кришка    ствольної    коробки (рис.12)  закриває   ствольну   коробку    зверху  і  утримує  приймач  від зміщення.

Рис.12  Кришка ствольної коробки кулемета ККВТ:                                                                                                                                                                               1 - упор двигунця;2 - важіль пропуску подачі; 3 - защіпка двигунця подачі; 4 - защіпка кришки;5 - втулка кришки;6 - вимикач роз’єднувача; 7 - упор подавача; 8 - собачка;9 - обмежувач двигунця;а - провушини для приєднання важеля пропуску подачі;

б - гнізда для входження лівого запобіжного щитка;  в - поперечні пази для напрямку руху повзуна подачі; г - виступи для приєднання кришки і основи приймача;д - скіс вимикача роз’єднувача;

е - середнє ребро копіра;ж - крайні ребра копіра;  з- виріз для гнітка імпульсного датчика  електроспуска.

Затильник  (рис.13)  служить   задньою   стінкою   ствольної   коробки  опорою заднього кінця зворотно-бойової пружини. В  затильнику   зібрано    буферний    пристрій,   який   призначений

для  пом’якшення  удару  затвора  під  час  підходу  до  заднього

положення  і для  передачі затвору енергійного поштовху для

повертання вперед.

Рис.13  Затильник кулемета ККВТ

Зворотно-бойова пружина (рис.14) призначена для повернення затвора в переднє положення   і   для   надання   затвору   енергії, необхідної для замикання каналу ствола і розбивання капсуля патрона. Вона  впирається  переднім  кінцем  у  жолобок на остові затвора, а заднім кінцем  у затильник. Для більшої міцності й живучості пружина зроблена багатожильною.

Рис.14  Зворотно-бойова пружина кулемета ККВТ

Електроспуск (рис.15)  призначений  для  приведення  в  дію спускового механізму кулемета за допомогою електроенергії, що надається електрообладнанням машини.

Рис.15  Електроспуск кулемета ККВТ:

1 - кришка якоря; 2 -  корпус електроспуска; 3 - защіпка електроспуска;  4 - кришка;  5 - штепсельний роз’їм;

6 – броньований  провід;  датчика; 8 – колінчатий важіль;

7 – гнiток;  а – вікно для гнідка датчика; б - вікно для кінця колінчатого важеля; в – кінець  колінчатого важеля.

Автоматична дія кулемета ККВТ заснована на принципі використання енергії віддачі при короткому ході ствола. При пострілі порохові гази, діючи на дно гільзи і поршень ствола, переміщують затвор і ствол назад. При цьому ствольна і зворотно-бойова пружини стискуються. Прискорювач затвора, ковзаючись по копірам ствольної коробки, повертає бойову личинку і відпирає канал ствола.

Ствол, роз’єднаний із бойовою личинкою, під дією своєї пружини повертається в переднє положення, а затвор за інерцією продовжує рухатися назад, витягуючи з приймача черговий патрон, а з патронника  гільзу і приводячи в дію механізм подачі стрічки.

Черговий патрон подавачем опускається по пазах бойової личинки униз, викидаючи гільзу в гільзо відвід і зупиняючись капсулем проти отвору для проходу бойка.

Затвор під дією пружини буфера і зворотно-бойової пружини повертається вперед, досилає черговий патрон у патронник і замикає канал ствола. При цьому заціпи витягувачів остова затвора захоплюють патрон у стрічці, а бойок завдає удару по капсулю патрона, що знаходиться в патроннику. Відбувається постріл, і робота автоматики кулемета повторюється доти, поки підняті спусковий важіль і в стрічці є патрони.

Якщо після чергового пострілу електроспуск буде виключений, то спусковий важіль опуститься і зупинить затвор у задньому положенні. Стрільба припиниться, і для її продовження необхідно тільки включити електроспуск.

Розбирання та складання кулемета ККВТ.

Розбирання кулемета проводиться для чищення, змащення, огляду, заміни і ремонту частин і механізмів.

Надто часте розбирання кулемета шкідливе, тому що воно прискорює зношування частин і механізмів. Навчання розбиранню і складанню на бойових кулеметах допускається лише у виняткових випадках і з дотриманням  обережності в роботі з частинами і механізмами.

Перед розбиранням кулемета перевірити,  чи немає патрона в пазах бойової личинки або в патроннику.

При розбиранні  та складанні кулемета не застосовувати зайвих зусиль і додержуватися таких правил:

- розбирання і складання частин і механізмів робити на чистому столі, а в польових умовах – на чистій підстилці;

- користуватися тільки справним приладдям, що входить у комплект кулемета;

- частини і механізми класти в порядку розбирання, не допускаючи ударів; при складанні звіряти номера на частинах – вони повинні відповідати номеру на кришці ствольної коробки кулемета;

- відкручуючи частину, треба спочатку зрушити її з місця ключем або викруткою, а потім відкручувати рукою; загвинчуючи її, спочатку нагвинтити рукою, а потім закріпити ключем або викруткою.

Розбирання кулемета може бути неповним та повним. Неповне розбирання проводиться для чищення, змащення та огляду кулемета, а повне – для чищення при сильному забрудненні кулемета, після дегазації і дезактивації кулемета, при постановці кулемета на тривале зберігання, при отриманні зі складу, при заміні частин, при технічному обслуговуванні бойової машини.

В підрозділах повне розбирання і складання кулемета проводити під керівництвом командира взводу. До розбирання і складання кулемета залучати двох навідників кулеметників.

## Порядок неповного розбирання.

Перед розбиранням треба переконатися, що кулемет розряджений  та у  гільзовідводі немає  гільзи (патрона).

Для цього необхідно:

- поставити затвор на шептало (відвести рухомі частини назад);

- відкрити кришку ствольної коробки;

- перевірити , чи немає патрона у пазах бойової личинки та у патроннику;

- за допомогою викрутки перевірити , чи немає гільзи (патрона) в гільзовідводі;

- закрити кришку ствольної коробки;

- затвор плавно подати у переднє положення (рис.16) ( для цього вставити гільзу в рукоятку перезаpяджання  та плавно повернути  рухомі  частини

кулемета у переднє  положення, при цьому натиснувши  на важіль спускового механізму.

Рис.16  Повернення рухомих частин у переднє положення

Неповне розбирання кулемета виконується у такій послідовності.

1. Відокремити ствол с кожухом (рис.17): для чого  натиснути  на зачіпку кожуха ствола, повернути кожух за рукоятку праворуч  до відказу та, посуваючи  його вперед  та злегка  хитаючи, відокремити ствол (у випадку тугого повертання кожуха використати спеціальний ключ із ЗІП ).

Рис.17  Порядок відокремлення ствола з кожухом

2. Відокремити кришку від ствольної коробки, для чого повернути зачіпку кришки в сторону (праворуч або ліворуч), підняти задній кінець кришки вгору і, повернувши кришку на 60°, відокремити її (підняти вгору) від ствольної коробки (мал. 18).

Рис.18  Відокремлення кришки ствольної коробки

3. Відокремити лоток від приймача, підняв його вгору.

4. Відокремити основу приймача від ствольної коробки (рис.19), піднімаючи його обома руками вгору.

Рис.19  Відокремлення основи приймача

5. Відокремити затильник від ствольної коробки:

- натиснути ліворуч на фіксатор зачіпки затильника, відтягнути нижній кінець зачіпки назад до упору;

Рис.20  Відокремлення затильника

- утримуючи зачіпку, повернути затильник праворуч  або ліворуч (рис. 20) до розчеплення зачіпки з основою спускового механізму;

- утримуючи правою рукою позаду затильник, що знаходиться під дією зворотно-бойової пружини, повернути його і відокремити від ствольної коробки.

6. Витягнути із ствольної коробки зворотно-бойову пружину(рис.21).

Рис.21  Відокремлення зворотно-бойової пружини

7. Відокремити спусковий механізм від ствольної коробки (рис.22), висунув (вибивши легкими ударами молотка по зачепам шептала) його з пазів перемички назад.

Рис.22  Відокремлення спускового механізму

8. Відокремити щиток направляючої планки рукоятки перезарядження висунув його із пазів планки назад (рис.23).

Рис.23  Відокремлення щитка направляючої планки

9. Відокремити від ствольної коробки затвор (рис.24):

- відвести затвор за гребень назад ;

- за допомогою виколотки, яку треба вставити  в отвір закриваючої  планки, виштовхнути направляючий палець із затвору та вийняти його ;

- відвести затвор назад та відокремити прискорювач (другий палець) так, як відокремлювався направляючий палець.

Рис.24  Відокремлення затвора

- тримаючи за гребінь, перемістити  затвор назад, піднявши

ричаг  електроспуску вгору;

- обома pуками вийняти затвор зі ствольної коробки.

10. Відокремити рукоятку перезаряджання від ствольної коробки (рис.25), для чого просунути її назад,  сумістивши  виступи з вирізами направляючої планки  та відокремити  від ствольної коробки.

Рис.25  Відокремлення рукоятки перезаряджання

11. Відокремити амортизатори від ствольної коробки:

- розстопорити і відкинути  хомут;

- покласти ствольну коробку  гільзовідводом вгору.

12. Відокремити гільзовідвід від ствольної коробки (рис.26), натиснувши контрзачіпку, підняти засувку вгору і, змістивши гільзовідвід назад, відокремити його.

Рис.26  Відокремлення гільзовідводу

13.  Розібрати затвор (рис.27):

- виколоткою виштовхнути  з права на ліво палець ударника;

- двома пальцями правої руки вийняти ударник із бойової личинки;

- відокремити  бойову личинку від остова затвора, для чого великим пальцем правої руки натиснути на задній кінець подавача, а лівою рукою висунути бойову личинку уперед.

Рис.27  Розбирання затвору

14. Розібрати механізм подачі (рис.28):

- відокремити захисний щиток від кришки ствольної коробки, для чого розшплінтувати та витягнути шпильки, а потім відокремити щиток; у кулеметів більш раннього випуску зняти правий верхній захисний щиток приймача, відводячи зуб зачіпки до розчіплювання з приливом кришки приймача; зняти лівий верхній захисний щиток приймача, відтягнув його засувку і зсунувши щиток ліворуч;

- покласти кришку ствольної коробки верхньою площиною на стіл та відокремити  від неї кришку приймача, для чого правою рукою  натиснути  на зачіпку движка подачі, а лівою вставити виколотку в один із вирізів движка та перемістити движок назад  до упору  у обмежувач;

-  натиснув  з низу угору на прапорець  важеля  подачі, подати кришку приймача  уперед  та, піднімаючи вгору, відокремити її.

Рис.27  Розбирання механіму подачі

- відокремити  повзун подачі від кришки ствольної коробки, для чого обмежувач відвести за головку в сторону, а движок (за допомогою виколотки) - у крайнє заднє положення;

- здвинути  повзун ліворуч та відокремити його від кришки;

- відокремити движок подачі від кришки ствольної коробки: виключити зачіпку движка, перемістити движок із заднього положення у переднє та, піднявши його за задній кінець, витягнути із кришки ствольної коробки (якщо є  нижній запобіжний щиток  то він  відокремлюється раніше движка).

15.  Витягнути ствол із кожуха (рис.28): повертаючи ствол відносно кожуха праворуч  та рухаючи його  на себе, витягнути ствол із кожуха.

Рис.28  Відокремлення ствола від кожуха

16. Відокремити полум’ягасник (рис.29):

- вивести зачіпку із пазу полум’ягасник;

-  ключем або рукою повернути полум’ягасник у напрямку стрілки с буквою "Р" (розбирання) на 45( та відокремити його від  кожуха (основи надульника);

- витягнути  із полум’ягасник вкладиш.

Рис.28  Відокремлення полум’ягасника

Порядок складання кулемета після неповного розбирання.

Складання кулемета виконується у такій послідовності:

- приєднати полум’ягасник;

- вставити ствол в кожух;

- зібрати механізм подачі;

- зібрати затвор;

- приєднати гільзовідвід до  ствольної коробки;

- приєднати амортизатори до ствольної коробки;

- приєднати рукоятку пеpезаpяджання до ствольної коробки;

- вставити затвор в ствольну коробку;

- приєднати щиток направляючої планки рукоятки пеpезаpяджання;

- вставити спусковий механізм в перемичку ствольної коробки;

- вставити зворотно-бойову пружину в ствольну коробку;

- приєднати затильник до ствольної коробки;

- приєднати основу приймача до ствольної коробки;

- приєднати кришку до ствольної коробки;

- приєднати ствол до ствольної коробки.

Призначення, бойові властивості та загальна будова кулемета Калашникова танкового (ККТ).

7,62-мм кулемет Калашникова танковий є потужною автоматичною зброєю, що  призначений для знищення живої сили та вогневих засобів противника. Він встановлюється усередині башти танку та інших видів броньованої техніки (рис.29).

Рис.29  Кулемет Калашникова танковий

Калібр кулемета Калашникова танкового -7,62 мм. Прицільна дальність стрільби з кулемета 1500 м; дальність прямого пострілу по грудній фігурі  складає 440 м, а по фігурі, що біжить - 670 м. Темп стрільби ККТ 700-800 пострілів за хвилину, а його бойова швидкострільність  до 250 пострілів за хвилину. Початкова швидкість кулі – 855 м/с; максимальна дальність польоту кулі – 3800 м. Вага кулемета – 10,5 кг;  вага коробки з спорядженою стрічкою на 250 патронів – 9,4 кг.  Боєкомплект ККТ складає (кількість коробок / кількість патронів) -2000(8х250).

Кулемет ККТ складається (рис.30):

1- ствол;

2- ствольна коробка з кришкою та основою приймача;

3- затворна рами з газовим поршнем і  витягувачем ;

4- затвор;

5- зворотно-бойова пружина;

6- направляючий стержень;

7- трубка газового поршня;

8- електроспуск;

9- спусковий механізм.

Рис.30 Загальна будова  кулемет Калашникова танкового

До комплекту ККТ входить (рис.31):коробки зі стрічками;

приладдя (шомпол, пенал,маслянка); витягувач ;

пристосування для стрільби холостими патронами;

запасний ствол;трубка холодного пристрілювання.

Рис.31 Комплект  кулемет Калашникова танкового

Розбирання та складання кулемета Калашникова (ККТ)

Порядок неповного розбирання кулемета:

- кулемет ККТ покласти на стіл (підстілку);

- повернути запобіжник у положення «Вогонь»;

- утопити зачіпку та відкрити кришку ствольної коробки, підняти основу приймача;

- за рукоятку перезарядження відвести затворну раму назад та перевірити, чи немає патрона у патроннику.

- затворну раму спустити з бойового взводу;

- вийняти приладдя та шомпол з сумки;

- подати вперед напрямний стрижень до виходу його виступу з отвору колодки ствольної коробки; підняти задній кінець напрямного стержня і витягнути його із зворотно-бойовою пружиною зі ствольної коробки; зняти зворотно-бойову пружину з напрямного стержня;

- за витягувач  відвести затворну раму назад до упора; піднімаючи затворну раму, витягнути її разом з затвором (рис.32) зі ствольної коробки;

Рис.32 Відокремлення затворної рами.

- взяти затворну раму у ліву руку затвором вгору; правою рукою (рис.33) відвести затвор назад і повернути його праворуч так, щоб його ведучий виступ вийшов з фігурного вирізу затворної рами; після його просунути  вперед і , повертаючи праворуч, відділити від затворної рами.

Рис. 33. Відокремлення затвору від затворної рами.

- взяти затвор у ліву руку каналом донизу, здвинути ударник назад до упору і, пальцями правої руки переміщуючи його за виступ вперед , витягнути ударник з каналу затвора;

- утопити фіксатор електроспуска  виколоткою та здвинути його вгору до виходу напрямних виступів з вертикальних пазів ствольної коробки;

- здвинути замикач ствола ліворуч до упору та лівою рукою, повертаючи рукоятку кулемета вперед, відділити ствол (рис. 34).

Рис.34 Відокремлення ствола.

## Порядок складання кулемета після неповного розбирання:

- приєднати ствол;

- приєднати електроспуск;

- приєднати ударник до затвора;

- приєднати затвор до затворної рами;

- приєднати затворну раму з затвором до ствольної коробки;

- приєднати напрямний стержень з зворотно-бойовою пружиною;

- опустити основу приймача і закрити кришку ствольної коробки;

- коліна шомпола і приладдя кулемета укласти в сумку.

При розбиранні та складанні кулемета частини і механізми класти у порядку розбирання, поводитися з ними обережно, не класти одну частину на іншу і не застосовувати надмірних зусиль і  ударів. При складанні кулемета звірити номера на його частинах.

2.Призначення баштової установки та розміщення в башті озброєння, боєкомплекту, прицілу, приладів та механізмів

Башта

Озброєння бойової машини складається з двох спарених кулеметів ККВТ та ККТ, встановлених у башті.

Башта з озброєнням (рис.35) призначена для ведення прицільного кругового вогню по наземним цілям. У ній кріпляться кулемети, механізми наведення, приціл і сидіння стрільця. Башта захищає стрільця від вогневого ураження противником.

Під час руху бойової машини не в бойових умовах башта може бути повернена стволами кулеметів вперед або назад і застопорена по-похідному за допомогою колодок, закріплених на нижньому листі башти та стопора, встановленого усередині машини праворуч. Для звільнення башти ручку стопора потрібно потягнути униз і повернути на 90°.

Для стопоріння люльки у вертикальній площині планку стопора  необхідно повернути вниз і отвором на її нижньому кінці надіти на штифт. Планка стопора в крайніх положеннях утримується пружиною.

Башта зварна з броньових листів, має форму усіченого конуса. Вона обертається на шаровій опорі.

Рис. 35 Башта з озброєнням: 1 – прилад спостереження ТНПТ-1; 2- захисне скло прицілу; 3 – планка стопору люльки по-похідному; 4 – штифт; 5 – урівноважуючий пристрій; 6 – ущільнення маски; 7 – кулемет ККВТ; 8 – кулемет ККТ; 9 – зачіпка коробкоутримувача; 10 – стопор башти по-похідному; 11 – регулювальний механізм; 12 – патронна корона; 13 – гільзозбірник; 14 – кнопка електроспуска ККТ;15 – рукоятка маховика поворотного механізму; 16 – кнопка електроспуска ККВТ; 17 – сидіння стрільця; 18 – приціл ПП-61АМ; 19 – рукоятка стопору підйомного механізму; 20 – рукоятка перезарядження; 21 – рукоятка маховика підйомного механізму; 22 – рукоятка склоочищувача; 23 – рукоятка стопору погона башти; 24 – електрощиток башти.

Люлька служить основою для кріплення кулеметів, відкатників, коробкоутримувача ККТ, гільзозбірника для стріляних гільз та кулеметних стрічок, гільзовідводів, механізмів перезаряджання і огородження стрільця.

В передній частині люльки є пази для направляючих виступів основи хомута відкатників ККВТ, а у задній частині люльки знаходиться напрямна для ковзана задньої точки кріплення  кулемета. Праворуч люльки приварені два кронштейни для кріплення основи каретки ККВТ.

Механізм повороту башти служить для наведення баштової установки у горизонтальній площині.

Підйомний механізм  служить для наведення кулеметів баштової установки в вертикальній площині.

Патронні коробки (рис.36) служать для укладки споряджених патронами стрічок. До машини входить 10 великих коробок ємкістю по 50 патронів для кулемета ККВТ і 8 малих коробок ємкістю по 250 патронів для кулемета ККТ.

Рис.36 Патронні коробки ККВТ та ККТ

Боєкомплект для кулеметів ККВТ та ККТ та його розміщення

Для стрільби  з кулемета ККВТ застосовуються 14,5-мм патрони з бронебійно-запальними ( Б-32) , з бронебійно -запалювально-трасуючими (БЗТ і БСТ), запальними кулями (ЗП) та  з запалювальними кулями миттєвої дії (МДЗ).

Ці боєприпаси призначаються для ураження  легко броньованих наземних цілей на відстані до 1000 м, неброньованих цілей і вогневих засобів, а також групових цілей на відстанях до 2000 м та повітряних цілей на висотах до 1500 м .

Патрони з кулями Б-32 і ЗП застосовуються для запалювання легкозаймистих предметів і пального на відстані до 1500 м. Патрони з кулями БЗТ, БСТ і ЗП можуть застосовуватися для корегування вогню і для цілевказання. Патрони з кулею МДЗ призначаються для ураження повітряних цілей.

Весь боєкомплект розміщується в бойовій машині в визначеному порядку (рис.37).

Рис.37 Укладка боєкомплекту на БТР:

1 - сумка для сигнальних патронів;  2- сумка ЗІП виробів 9К34М;

3 - кобура сигнального пістолета;  4 – патронна коробка ККТ;

5 – патронна коробка ККТ; 6 – патронна коробка ККВТ, 
7 – обора виробу 9К34М; 8 – хомут кріплення виробу 9К34М;

9 – патронна коробка ККТ; 10 – ЗІП виробів ККВТ, ККТ та ТХП; 11 – сумка для гранат Ф-1; 12 – машинка Ракова;13 – вирівнювач патронних стрічок; 14 – запасний ствол кулемета ККВТ; 15 – ЗІП баштової установки.

Боєкомплект кулемета ККВТ  складає 500 патронів, які споряджені у 10 патронних стрічок  по 50 патронів у кожній. Стрічки укладаються у 10 патронних коробках. Для  ККТ боєкомплект складає 2000 патронів, які розподіляються по 250 патронів у 8 патронних коробках.

3.Переведення баштової установки в бойове та похідне положення

Для переведення кулеметів, встановлених на бронетранспортерах, із похідного положення в бойове  необхідно:

- зняти чохол із башти та з дульної частини кулемета ККТ;

- звільнити люльку від кріплення з баштою, для чого, утримуючи кулемет за рукоятку маховика підйомного механізму, звільнити стопор, повернути планку стопора  люльки вгору та разстопорити підйомний механізм;

- звільнити башту від з’єднання  з погоном, для чого відтягнути стопор башти вниз, повернути його кільце на 90°   і разстопорити башту;

- протерти канали ствола кулеметів, якщо вони не були протерті раніше;

- перевірити усередині  та поверх машини, чи немає перешкод повороту башти;

- відрегулювати сидіння навідника кулеметника по висоті;

- приєднати гільзозбірник;

- зняти зі стелажів патронні коробки, укласти  стрічку з патронами на лотки коробок і вставити коробки в коробкоутримувачі;

- увімкнути вимикач електроспусків на щитку башти (освітлення башти та  підсвічування прицілу включаються при необхідності);

- перевірити дію рухомої системи кулеметів і  дію спускового механізму.

Для переведення кулеметів із бойового положення в похідне необхідно:

- розрядити кулемети;

- вимкнути вимикач електроспусків на щитку башти;

- вийняти з коробкоутримувачів патронні коробки і закріпити їх у визначеному місці;

- застопорити люльку і башту «по-похідному», для чого: перевести кулемети в горизонтальне положення, повернути планку вниз так, щоб штифт планки увійшов в отвір люльки, застопорити підйомний механізм; за кільце відтягнути стопор башти  вниз, повернути кільце на 90°  так, щоб воно увійшло у великий виріз, застопорити башту і, плавно повертаючи її праворуч або ліворуч, досягти постановки башти на стопор;

- зачохлити кулемети і башту.

Підготовка озброєння до стрільби, зарядження та розрядження зброї

Підготовка кулеметів до стрільби проводиться з метою забезпечення безвідмовної їх роботи під час стрільби. Підготовка  проводиться під керівництвом командира бойової машини. Для підготовки кулеметів до стрільби необхідно:

- провести чищення і змащення;

- оглянути у розібраному та зібраному вигляді;

- встановити кулемети на установки, перевірити їх кріплення;

- перевірити роботу електроспусків та механізму пнемо перезаряджання;

- вивірити кулемети за контрольною мішенню;

- оглянути і підготувати патронні коробки зі стрічками та запасні стволи.

Порядок зарядження кулемета ККВТ

Для зарядження кулемета ККВТ необхідно:

- придати кулемету найбільший кут підвищення і застопорити підйомний механізм;

- ввести кінець стрічки в приймач так, щоб перший патрон був захоплений падаючим і фіксуючим пальцями (рис.38);

Рис.38 Заряджання ККВТ

- відводячи рукоятку перезарядження назад, поставити затвор на шептало кулеметною гільзою(затвор можливо відвести назад за допомогою механізму пнемоперезаряджання);

- повільно повернути рукоятку пнемоперезаряджання в вихідне положення;

- спустити затвор з шептала, натиснувши на кнопку електроспуску або на важіль спускового механізму;

- знову поставити затвор на шептало і повільно повернути рукоятку перезарядження в вихідне положення.

Кулемет буде заряджений. Придати кулемету горизонтальне положення і застопорити механізм наведення.

Для зарядження кулемета ККТ необхідно:

- відкрити кришку ствольної коробки;

- вставити перший патрон стрічки в зачіп витягувача (рис.39);

Рис.39 Заряджання ККТ

- закрити кришку ствольної коробки;

- рукоятку перезаряджання відвести назад для постановки  затвора на бойове взведення та повернути рукоятку вперед.

Кулемет ККТ буде заряджений.

Для розрядження кулемета ККВТ необхідно:

- відкрити кришку ствольної коробки;

- вийняти стрічку з приймача та укласти її в патронну коробку;

- утримуючи за рукоятку перезарядження, спустити затвор із шептала (лівою рукою виключити фіксатор шептала і підняти спусковий важіль), просунути затвор уперед, піднімаючи передній кінець подавача вгору , поки гільза з бойової личинки не відіб'ється в гільзовідвід;

- відвести затвор назад і поставити його на шептало;

- закрити кришку ствольної коробки;

- тримаючи затвор за рукоятку перезарядження, спустити його із шептала і дати просунутися вперед приблизно на половину довжини ствольної коробки, а потім різко відвести затвор назад (патрон повинен відбитися в гільзовідвід) ;

- відкрити кришку ствольної коробки і переконатися, що патрон із бойової личинки відбився в гільзовідвід;

- закрити кришку ствольної коробки і спустити затвор із шептала; виштовхнути патрон через проріз трубки з гільзовідводу.

Кулемет буде  розряджений.

Для розрядження кулемета ККТ необхідно:

- відкрити кришку ствольної коробки;

- вийняти стрічку з приймача і покласти її в патронну коробку;

- вийняти патрон з  вікна основи приймача;

- виконати контрольний спуск, натиснувши на кнопку електроспуска;

- вимкнути вимикач електроспусків на щитку башти.

Спорядження патронних стрічок

Патронні стрічки треба споряджати в умовах, які виключають їх забруднення. Споряджають стрічки для кулемету ККТ за допомогою машинки системи Ракова(рис.40)  у наступній послідовності:

Рис.40 Машинка Ракова

- закріпити машинку на столі;

- відкрити приймач та закласти стрічку зліва вікнами ланок вниз, першу ланку на проти досилача;

- наповнити бункер патронами;

- правою рукою обертати рукоятку за ходом годинної стрілки, а лівою - подавати патрони в бункер та поправляти їх.

Рукоятку обертати без зайвих зусиль.

Спорядження стрічки для кулемета ККВТ.

Для спорядження стрічки  кулемета необхідно: в гніздо кожної ланки стрічки вкласти патрон кулею вниз. Патрони провести під штовхач вирівнювача (рис.41).

Рис.41 Вирівнювач:

1– корпус вирівнювача,2 – гніздо; 3 – рукоятка, 4 – патрон,

5 – крайнє  гніздо.

Той, хто споряджає стрічку, правою рукою береться за рукоятку, а лівою подає  патрони в ланці, після чого енергійно підіймаючи та опускаючи рукоятку вирівнювача до упору, вирівнює патрони у стрічці. При підйомі рукоятки стрічка переміщується на одну ланку, та при опусканні патрон досилається штовхачем до гнізда. Патронна стрічка на 50 патронів складається з 5 окремих ланок стрічки по 10 патронів кожна.

4.Підготовка озброєння БТР до бойового застосування.

Вивірка кулеметів проводиться двома способами:

- по контрольній мішені, що встановлюється на відстані

20 м від дульного зрізу (вона знаходиться у формулярі БТР);

- по віддаленій точці, яка вибирається не ближче 800 м.

Вивірка кулеметів і прицілів проводиться перед кожною стрільбою, а також після заміни прицілу або частин і механізмів кулеметів.

Вивірка кулеметів та приведення їх до нормального бою проводиться:

- при надходженні кулеметів у підрозділи;

- після заміни кулемета на установці або ствола кулемета;

- при виявленні під час стрільби значних відхилень куль від цілі або розсіювання куль, що не задовольняють вимогам нормального бою.

У бойовій обстановці вивірка кулеметів і прицілів проводиться періодично при кожній можливості.

Вивірка кулеметів і прицілів, а також перевірка бою кулеметів і приведення їх до нормального бою проводиться навідниками, за якими вони закріплені та під керівництвом командира взводу (роти). Прямі начальники,  до командира частини включно, зобов'язані стежити за точним дотриманням правил приведення кулеметів до нормального бою.

Перевірка бою кулеметів і приведення до нормального бою проводиться на стрільбище (директрисі, вогневому містечку) у безвітряну погоду або на захищеній від вітру ділянці при нормальному освітленні.

Кулемети та установки перед вивіркою та перевіркою бою необхідно старанно оглянути і усунути виявлені несправності.

Бронетранспортери  для вивірки та перевірки бою кулеметів встановлюються на горизонтальній площадці з твердим ґрунтом, при цьому їхня повздовжня вісь повинна збігатися з напрямком стрільби. Тиск у шинах коліс бронетранспортерів повинен бути однаковим і дорівнювати нормальному (2,8 кг/см2). Двигун глушиться, включається перша передача і машина встановлюється на ручне гальмо.

Порядок приведення  кулеметів  до нормального бою:

1.На висоті лінії вогню і перпендикулярно до напрямку стрільби встановлюється щит розміром  1х1 м  на відстані 20 м від дульного зрізу з контрольною мішенню (рис.42) для вивірки (взаємне розміщення перехрестя для ККВТ, ККТ та кола прицілу визначається індивідуально для кожного БТР).

Рис.42 Контрольна мішень

2.Вставити ТХП (трубку холодної пристрілки) у стволи кулеметів (у кулемета ККТ попередньо відокремити полум’я гасник) до упора, підняти прапорці трубок вгору та простежити, щоб вертикальна нитка сітки трубок була сумісна з лінією обрізу на контрольній мішені.

3.Спостерігаючи через окуляр ТХП, навести кулемет ККВТ у  перехрестя на контрольній мішені (відмітку «ККВТ»)  та застопорити установку (у вертикальній та горизонтальній площинах).

4.Перевірити, куди спрямоване перехрестя ТХП кулемета ККТ та вершина трикутника прицілу. Якщо їх лінії візування збігаються з відповідними відмітками на контрольній мішені, то вивірка на цьому закінчується, а кулемети і приціл вважаються вивіреними. Якщо  суміщення немає, то необхідно зробити переміщення кулемета ККТ і прицілу на установці за допомогою механізмів вивірки. Наприклад, перехрестя ТХП кулемета ККТ направлено праворуч та вище відмітки «ККТ» на мішені, тоді треба послабити на 1-2 оберти:

- ліву гайку горизонтального гвинта механізму вивірки і, загвинчуючи праву гайку, сумістити вертикальну нитку перехрестя ТХП з відміткою «ККТ» на мішені, загвинтити ліву гайку та переконатися, що не відбулося зсуву ствола, щодо відмітки «ККТ»;

- нижню гайку задньої стійки механізму вивірки відкрутити  і, закручуючи верхню гайку, сумістити горизонтальну нитку перехрестя ТХП з відміткою «ККТ» на мішені, загвинтити нижню гайку та переконатися, що не відбулося зсуву ствола, щодо відмітки «ККТ» на контрольній мішені.

5. Для суміщення вершини трикутника сітки прицілу з відміткою «ПП» на контрольній мішені необхідно:

- послабити дві гайки кріплення прицілу;

- переміщуючи приціл рукою, сумістити вершину трикутника сітки прицілу з відміткою «ПП» на контрольній мішені;

- закріпити приціл у даному положенні спочатку підтискним гвинтом, послабив попередньо його стопор, а потім гайками кріплення прицілу; поступово  підтискаючи гвинт, закріпити його стопором.

Якщо всі операції виконано та перехрестя кулеметів та прицілу спрямовані на відповідні відмітки контрольної мішені, зброя БТР вважається вивіреною.

Перевірка бою кулеметів

1.На висоті лінії вогню і перпендикулярно до напрямку стрільби встановлюється щит розміром 1х1 м на відстані 100 м із перевірочною мішенню (рис.43) для перевірки бою кулеметів.

Рис.43 Перевірочна мішень

2. Зарядити кулемети, маючи в стрічках по 10 патронів. Навести вершину трикутника прицілу в точку прицілювання на мішені і застопорити механізми наводки.

3.Стрільба при перевірці бою  кулеметів ведеться автоматичним  вогнем:  патронами з кулею Б-32 із кулемета ККВТ та  патронами з легкою кулею або з кулею зі сталевим осереддям із кулемета ККТ. Патрони при цьому беруться однієї партії і з герметичної закупорки.

Натиснути  на кнопку електроспуска кулемета ККТ та  зробити одну чергу. Після уточнити наводку і зробити одну чергу з кулемета ККВТ.

Розрядити кулемети і придати їм найбільший кут підвищення.

4.Командир, що здійснює перевірку бою кулеметів, на перевірочній мішені по розташуванню пробоїн визначає кучність бою і положення середньої точки влучення (СТВ).

Кучність бою вважається нормальною, якщо не менше 8 пробоїн кулемета ККВТ вміщаються в коло діаметром 50 см, а кулемета ККТ - у коло діаметром 20 см.

Якщо кучність бою кулеметів не відповідає визначеним вимогам, стрільба повторюється. При повторному незадовільному результаті стрільби кулемет необхідно відправити у ремонтну майстерну.

Якщо кучність розташування пробоїн кожного кулемета нормальна, командир визначає середні точки влучення (СТВ) та її положення,  щодо контрольних точок (відміток «ККВТ» і «ККТ»).

Рис.44  Порядок визначення СТВ

Для визначення СТВ по десятьом (восьми) пробоїнам потрібно:

- зверху або знизу відрахувати половину пробоїн і провести горизонтальну лінію;

- таким же порядком відрахувати половину пробоїн з права або з ліва і провести вертикальну лінію.

Точка перетину горизонтальної і вертикальної ліній визначить положення середньої точки влучення (рис.44).

Перевірка бою кулеметів закінчується, і їхній бій вважається нормальним, якщо кучність розташування пробоїн відповідає визначеним вимогам, а середні точки влучення  кожного кулемета знаходяться усередині відповідних габаритів влучності перевірочної мішені.

5.Після  приведення кулемета до нормального бою необхідно закріпити і зашплінтувати  дротом гайки механізму вивірки, а потім викреслити контрольну мішень. Результати останньої стрільби при приведенні до нормального бою в зменшеному вигляді з визначенням дійсних розмірів занести до формуляру. Крім того, у формулярі відповідно до  контрольної мішені слід зазначити взаємне положення перехресть прицілу та кулеметів. Контрольна мішень повинна зберігатися в бойовій машині або у командира взводу (роти).

Примітка. Вивірка кулеметів і прицілів по контрольних мішенях і трубками холодного пристрілювання з інших машин  забороняється.

Якщо середня точка влучення одного або обох кулеметів вийшла з габариту кола, то кулемети приводяться до нормального бою.

Для цього необхідно:

- до щита прикріпити нову перевірочну мішень, поєднавши відмітку «ККВТ» із середньою точкою влучення  кулемета ККВТ та помітивши при цьому стару точку прицілювання і положення «СТВ» для  кулемета ККТ;

- виміряти величину відхилення «СТВ» кулемета ККТ по висоті і боковому напрямку, щодо нової відмітки «ККТ» на мішені;

- уставити ТХП у канал ствола кулемета ККВТ, діючи механізмами наводки, сумістити вершину трикутника прицілу зі старою (першою) точкою прицілювання і застопорити установку;

- спостерігаючи через окуляр ТХП, визначити точне місце перехрестя трубки холодної вивірки на перевірочній мішені;

- відкрутити гайки кріплення прицілу і, переміщуючи легкими ударами голівку прицілу, сполучити трикутник з «точкою прицілювання» на новій перевірочній мішені;

- спостерігаючи в ТХП, чи не змінилося положення кулемета ККВТ, закріпити приціл, уточнюючи положення трикутника;

- перемістити вивірочним механізмом ось каналу ствола кулемета ККТ на величину відхилення його СТВ  від відмітки «ККТ» нової перевірочної мішені; при цьому для переміщення СТВ (ствола) ліворуч (праворуч) необхідно відвернути лівий (правий) чіп горизонтального гвинта і завернути правий (лівий) чіп, а для переміщення СТВ вниз (вгору) відвернути нижню (верхню) гайку задньої стійки і завернути верхню (нижню) гайку; поворот гайок на один оберт переміщає СТВ на 10 см. Наприклад, повернення правої гайки на два оберти перемістить СТВ ліворуч на 20 см, а повернення нижньої гайки на 2,5 оберти - вгору на 25 см;

- витягнути зі ствола кулемета ККВТ трубку холодної пристрілки, зарядити кулемети і здійснити стрільбу, як при перевірці бою, досягаючи результатів, які задовольняють вимогам нормального бою.

Після приведення кулеметів до нормального бою  скласти контрольну мішень, що дозволяє без стрільби вивірити кулемети та приціл.

Для виготовлення контрольної мішені необхідно:

- до щита, вставленого на відстані 20 м від бойової машини, прикріпити білий аркуш паперу з перехрестям та відміткою «ККВТ»;

- вставити в канал стволів кулеметів ТХП і за допомогою механізмів наведення сполучити перехрестя «ТХП» кулемета ККВТ із перехрестям на контрольній мішені;

- застопорити механізми наведення;

- на контрольній мішені за допомогою указок, візуючи через трикутник сітки прицілу та за допомогою ТХП кулемета ККТ, позначити точку візування прицілу (ПП) і точку осі каналу ствола кулемета («ККТ»). Положення кожній із цих точок на мішені необхідно визначити, як середню точку з трьох відміток (рис.45).

Рис.45  Указки для складання контрольної мішені

Після нанесення  всіх відміток на білий аркуш  («ПП», «ККВТ», «ККТ») контрольна мішень для бойової машини зроблена.

За віддаленою точкою (не ближче 800 м)  вивірка проводиться аналогічно, як і при вивірці по контрольній мішені, тільки після наведення перехрестя ТХП ККВТ у віддалену точку та застопоривши башту, потрібно навести перехрестя ТХП, що встановлена у ККТ, а потім вершину трикутника прицілу ПП-61АМ в обрану віддалену точку, в яку наведено перехрестя ККВТ.