Основні поняття з експлуатації озброєння.

Під ракетно-артилерійським озброєнням ми будемо розуміти озброєння, ракети, боєприпаси й військово-технічне майно за номенклатурою центрального довольчого органу.

Під озброєнням розуміється:

- наземне устаткування ракетних, зенітних ракетних і протитанкових ракетних комплексів;

- артилерійське озброєння (причіпні й самохідні гармати);

- озброєння, установлене на танках, БМП, БТР та іншій військовій техніці;

- стрілецьке озброєння й гранатомети;

- радіотехнічні засоби, радіоелектронна техніка й техніка радіоелектронного подавлення;

- рухомі розвідувальні й спостережні пункти і фотолабораторії;

- артилерійські прилади;

- рухомі засоби технічного обслуговування й ремонту;

- комплексні й уніфіковані тренажери.

Під ракетами розуміються ракети, ракетні частини, а також бойові, головні частини у звичайному спорядженні та комплектуючі елементи.

Під боєприпасами розуміються реактивні снаряди, артилерійські, мінометні й гранатометні постріли, ручні й реактивні гранати, патрони стрілецької зброї, сигнальні, освітлювальні, імітаційні засоби і їх комплектуючі елементи.

Під військово-технічним майном розуміється:

- артилерійське устаткування й майно, намети технічних позицій, барокамери, кондиціонери, в'ючне спорядження, спеціальна закупорка й т.п.;

- навчально-тренувальні засоби (діючі макети, розрізні макети й т.п.);

- устаткування для ремонту й експлуатації ракетно-артилерійського озброєння стаціонарних ремонтних органів;

- матеріали для забезпечення експлуатації озброєння й боєприпасів;

- запасні частини, інструмент і приладдя;

- експлуатаційна, ремонтна й інша документація.

Експлуатація РАО - сукупність ряду етапів його життєвого циклу – введення в експлуатацію, приведення в установлений ступінь готовності до використання за призначенням, його технічне обслуговування й ремонт, використання за призначенням, зберігання й транспортування.

Організація експлуатації ракетно-артилерійського озброєння включає такі основні заходи:

* планування експлуатації;

* введення в експлуатацію;

* технічну й спеціальну підготовку особового складу;

* допуск особового складу до експлуатації;

* облік, звітність і ведення експлуатаційної документації;

* контроль і оцінку технічного стану;

* технічне обслуговування й ремонт;

* організацію зберігання й підвищення живучості складів;

* категорування;

* проведення доробок;

* ведення рекламаційної роботи;

* перевірку загальновійськових засобів вимірювання, випробування і технічні огляди електроустановок і об'єктів котлонагляду;

* організацію транспортування;

* узагальнення передового досвіду експлуатації й впровадження його в практику військ.

Під час експлуатації озброєння слід суворо керуватися вимогами експлуатаційної документації, а також діючими настановами й керівництвами, що регламентують порядок експлуатації його складових частин.

Технічне обслуговування – це комплекс операцій з підтримання справності або тільки працездатності зразка озброєння при підготовці і використанні його за призначенням, а також при зберіганні і транспортуванні.

Ремонт – це комплекс операцій щодо підтримання і відновлення справності або працездатності озброєння.

Технічне обслуговування та ремонт озброєння проводиться з метою підтримання його в постійній бойовій готовності, забезпечення безпеки в роботі вузлів і механізмів, збільшення тривалості експлуатації, а також своєчасного виявлення та усунення причин, які викликають передчасні відмови та пошкодження вузлів і деталей.

Єдина система комплексного технічного обслуговування та ремонту є планово-попереджувальною і ґрунтується на обов’язковому проведенні встановлених видів технічного обслуговування та ремонту залежно від величини напрацювання або календарних строків з урахуванням умов експлуатації.

Використання для занять, навчань та бойових стрільб озброєння, яке не пройшло чергового (запланованого) номерного технічного обслуговування забороняється.

Збереження озброєння  полягає в проведенні заходів, що забезпечують захист озброєння від ушкоджень й руйнувань внаслідок впливу навколишнього середовища і передбачають приведення його у встановлений термін в повну бойову готовність.

Досягається – правильною і своєчасною підготовкою до збереження (консервацією) контролем за станом озброєння і технічним  обслуговуванням, як при підготовці так і в період збереження.

Короткотермінове (короткочасне) зберігання – озброєння не використовується – терміном від 1 місяця до 1 року, стан – найбільше близький до бойового застосування

Довгострокове (тривале) зберігання – озброєння терміном більше одного року не використовуються

Збереження озброєння під час експлуатації забезпечується:

- веденням суворого номерного обліку

- організацією охорони і паркової служби

- проведенням протипожежних заходів.

- дотриманням режимів таємності і маскування згідно Статуту

Забраковане озброєння та виведення із справного стану внаслідок бойових ушкоджень списується з документів обліку частин тільки на підставі інспекторського посвідчення.

Єдина система комплексного технічного обслуговування озброєння встановлює наступні види технічного обслуговування для озброєння, яке знаходиться:

а) в постійному користуванні:

- контрольний огляд (КО) проводиться перед боєм, маршем, заняттями та навчаннями, перед транспортуванням, у місцях бойового чергування, на привалах при проведенні маршу, при підготовці до подолання водних перешкод;

- щоденне технічне обслуговування (ЩТО) проводиться після бою, маршу, після проведення занять та навчань, транспортування та подолання водних перешкод;

- технічне обслуговування № 1 (ТО №1) проводиться у відповідності до керівництва по експлуатації ракетно-артилерійського озброєння, перед бойовими діями та перед постановкою озброєння на довгострокове зберігання;

- технічне обслуговування № 2 (ТО №2) проводиться у відповідності до керівництва по експлуатації ракетно-артилерійського озброєння, перед бойовими діями та перед постановкою озброєння на довгострокове зберігання незалежно від попередніх напрацювань;

- сезонне технічне обслуговування проводиться два рази на рік; 
         б) на короткостроковому зберіганні:

- технічне обслуговування № 1 (ТО№1 з) проводиться 1 раз в шість місяців;

в) на довгостроковому зберіганні:

- технічне обслуговування № 1 (ТО № 1з) один раз на рік, або за результатами контрольно-технічного огляду;

- технічне обслуговування № 2 (ТО № 2з) один раз на два роки, або за результатами контрольно-технічного огляду;

- регламентне технічне обслуговування (РТО) один раз в п’ять – шість років.

Забороняється порушувати періодичність і об’єм технічного обслуговування озброєння без спеціальних вказівок. Технічне обслуговування зразків озброєння повинно бути сплановано так, щоб до кінця робочого дня зразок озброєння був у бойовій готовності.

Для зразків ракетно-артилерійського озброєння в залежності від їх технічного стану встановлені наступні види ремонтів:

а) для озброєння, яке знаходиться в використанні:

- поточний ремонт (ПР) - при отриманні бойових ушкоджень та виникненні поломок, усунення яких передбачено при поточному ремонті;

- середній ремонт (СР) - при отриманні бойових ушкоджень та виникненні поломок, усунення яких передбачено при середньому ремонті;

- капітальний ремонт (КР) - при отриманні бойових ушкоджень та виникненні поломок, усунення яких передбачено при капітальному ремонті;

б) для озброєння, яке знаходиться на довгостроковому зберіганні:

- регламентний ремонт (РР) – після закінчення міжремонтного строку, встановленого керівництвом по організації ремонту ракетно-артилерійського озброєння.

Якщо експлуатаційною документацією на конкретний зразок озброєння або його основні складові частини окремі види технічного обслуговування у зв’язку з особливостями будови не передбачаються, то вони не плануються і не проводяться.

При технічному обслуговуванні та ремонті повинні використовуватись штатні засоби (справний інструмент, приладдя), а також мастильні та інші експлуатаційні матеріали, які передбачаються експлуатаційною документацією та нормами витрат матеріалів.

Технічні обслуговування ТО-1, ТО-2, СО та ремонти СР, РР, КР є плановими, а КО, ЩТО, ПР проводяться залежно від потреби.

КО та ЩТО не плануються, а проводяться в часи догляду за озброєнням в паркові та парко-господарські дні. Час проведення номерних технічних обслуговувань передбачається планами бойової підготовки та експлуатації і ремонту РАО, а також розкладом занять підрозділів.

При проведенні технічного обслуговування та ремонту необхідно суворо дотримуватися заходів безпеки.

Озброєння та його складові частини, які пройшли технічне обслуговування та ремонт, повинні бути справні, всі агрегати, прилади управління, вузли, механізми та прилади – надійно закріплені і відповідати вимогам експлуатаційної документації, запасні частини, інструмент та приладдя (ЗІП) обслуговано згідно із штатними місцями.

Роботи технічного обслуговування озброєння (крім ТО-2) виконуються особовим складом підрозділів під керівництвом командирів із залученням в необхідних випадках фахівців підрозділів технічного обслуговування та ремонту військової частини.

Основні принципи організації технічного обслуговування:

- в першу чергу необхідно проводити технічне обслуговування тих зразків озброєння, від яких залежить боєготовність військової частини;

- поточний ремонт виконується в першу чергу на тих зразках озброєння, де обсяг його найменший;

- одночасне (паралельне) проведення технічного обслуговування всіх складових частин зразка озброєння.

Технічне обслуговування організовує заступник командира частини з озброєння, його розпорядження з питань організації технічного обслуговування обов’язкові для начальників служб і командирів підрозділів.

Начальник служби РАО організує та забезпечує технічне обслуговування озброєння, яке знаходиться на обліку служби РАО, та приймає заходи щодо своєчасного технічного обслуговування його складових частин через відповідних начальників родів військ і служб. З іншого боку, він організовує та забезпечує технічне обслуговування РАО, яке входить складовою частиною у зразки озброєння інших родів військ і служб.

Командири частин і підрозділів відповідають за своєчасність, повноту та якість проведення технічних обслуговувань. Вони зобов’язані планувати, виділяти необхідний час і особовий склад на проведення технічного обслуговування та вимагати точного виконання всього обсягу робіт в установлені строки.

Технічне обслуговування та ремонт озброєння проводяться в стаціонарних приміщеннях пунктів технічного обслуговування (ПТО) або пунктів технічного обслуговування і ремонту (ПТОР), які забезпечені необхідним обладнанням.

Технічне обслуговування зразка озброєння повинно бути сплановано так, щоб під кінець робочого дня зразок був боєздатним.

Записи при проведенні технічного обслуговування № 1 заносяться у формуляр командиром підрозділу, а технічного обслуговування № 2 – командиром ремонтного підрозділу.

Таким чином, технічне обслуговування включає комплекс операцій з контролю стану озброєння та проведення профілактичних робіт, що спрямовані на попередження відмов. Наслідком цього є забезпечення працездатного стану озброєння в процесі експлуатації.

Контрольний огляд проводиться для перевірки технічного стану озброєння перед виконанням наступного завдання. Він проводиться перед маршем, на марші (під час зупинки) та перед використанням за призначенням (стрільба, пуски, бойова робота, заняття). Проводиться КО особовим складом обслуги в місцях дислокації та на привалах. Забезпечення КО – одиночний комплект ЗІП, експлуатаційні матеріали згідно з нормами річного відпуску.

Зміст робіт при різних видах КО знаходиться в інструкції з експлуатації зразка озброєння.

При КО перед стрільбою особлива увага звертається на:

- стан каналу ствола, роботу затвора, кріплення дульного гальма;

- перевірку стану ізоляції та з’єднань;

- перевірку наявності та стану протипожежного обладнання;

- роботу механізмів наведення та прицілу;

- перевірку прицільних пристроїв;

- роботу механізмів досилання;

- роботу механізмів блокування спуску ударника;

- стан противідкотних пристроїв (кріплення штоків і циліндрів гальма відкоту та накатника, підтікання рідини тощо);

- роботу електроприладів зразків озброєння;

- справність освітлення коліматора;

- підготовку боєприпасів до стрільби.

Під час стрільби обслуга повинна спостерігати за роботою механізмів і пристроїв зразка озброєння з метою своєчасного виявлення та усунення несправностей.

Підготовка озброєння, боєприпасів до стрільби, пусків та бойової роботи в підрозділі проводиться особовим складом під керівництвом командира підрозділу, контроль за підготовкою здійснює служба РАО.

Щоденне технічне обслуговування проводиться з метою підготовки озброєння до використання за призначенням, усунення недоліків, які були виявлені під час огляду.

Періодичність проведення – після використання (стрільб, занять тощо), але не рідше одного разу в два тижні, якщо озброєння не використовується. Проводиться ЩТО в парку, на місці стоянки, на пункті технічного обслуговування та ремонту особовим складом обслуги. Забезпечення ЩТО – одиночний комплект ЗІП, експлуатаційні матеріали згідно з нормами річного відпуску.

При ЩТО виконуються такі роботи:

- дозаправка експлуатаційними матеріалами на пункті заправки;

- чищення, миття, видалення відпрацьованого мастила, нагару та продуктів корозії на пункті миття чи чищення;

- перевірка відсутності витікання рідини з противідкотних пристроїв та зрівноважувального механізму;

- перевірка стану мастила в каналі ствола (після стрільби – чищення та змащування каналу ствола);

- розбирання, чищення, змащування та збирання затвора;

- чищення та просушування чохлів, ящиків для укладання;

- перевірка та обслуговування ЗІП;

- перевірка функціонування вузлів та механізмів;

- перевірка стану зовнішньої ізоляції, штепсельних з’єднань, контактів;

- перевірка наявності пломб на приладах в місцях пломбування;

- видалення відпрацьованого мастила та змащування мастилами згідно з таблицею змащування;

- перевірка рівня та густини електроліту акумуляторних батарей;

- перевірка засобів пожежогасіння;

- усунення виявлених несправностей та недоліків.

ТО-1 проводиться з метою підтримання озброєння в справному стані до чергового номерного технічного обслуговування.

Періодичність проведення – після відпрацювання встановленого напрацювання (часів, пусків, пострілів, кілометрів пробігу), але не рідше одного разу на рік, а також перед поставленням на короткочасне зберігання. Проводиться ТО-1 на ПТОР особовим складом обслуги із залученням у необхідних випадках фахівців ремонтних підрозділів. Виконання ТО-1 забезпечується одиночним та груповим ЗІП, технічним обладнанням ремонтних майстерень та експлуатаційними матеріалами згідно з нормами річного відпуску. Зміст робіт при ТО-1 на кожний зразок озброєння є в його інструкції з експлуатації (керівництві служби). Головна увага при ТО-1 приділяється огляду, перевірці функціонування зразка та його складових частин, регулюванням, закріплювальним роботам, заміні непридатних деталей та експлуатаційних матеріалів.

ТО-1 є профілактичним заходом, що забезпечує високу надійність озброєння в період між черговими номерними ТО.

При ТО-1 виконуються такі роботи:

- роботи, передбачені для ЩТО;

- перевірка функціонування підйомного та поворотного механізмів з вимірюванням зусилля на маховиках механізмів;

- перевірка величини мертвого ходу механізмів наведення;

- чищення каналу ствола розчином РЧС;

- перевірка стану каналу ствола;

- перевірка кількості та якості рідини у противідкотних пристроях;

- огляд і чищення штоків та внутрішніх порожнин циліндрів противідкотних пристроїв;

- повна перевірка прицільних пристроїв;

- перевірка роботи механізмів досилання з використанням навчально-тренувальних пострілів;

- проведення контрольно-тренувального циклу (КТЦ) акумуляторних батарей;

- перевірка експлуатаційної документації та комплектів ЗІП;

- змащування згідно з таблицею змащування;

- відновлення фарбованих поверхонь;

- усунення виявлених несправностей та недоліків;

- запис у формуляр про проведені роботи.

Технічне обслуговування № 2 проводиться з метою підтримання озброєння в справному стані за рахунок заміни деталей з обмеженими термінами придатності, служби та зберігання. Проводиться ТО-2 на ПТОР фахівцями ремонтних підрозділів із залученням особового складу обслуги після відпрацювання встановленого напрацювання (часів, пусків, пострілів, кілометрів пробігу), але не рідше одного разу на два роки, а також перед поставленням на тривале зберігання. Виконання ТО-2 забезпечується одиночними та груповими комплектами ЗІП, технічним обладнанням, експлуатаційними матеріалами ремонтних майстерень. Зміст робіт при ТО-2 на кожний зразок озброєння є в його інструкції з експлуатації (керівництві служби) або в інструкції з технічного обслуговування.

Сезонне обслуговування проводиться з метою підготовки озброєння до весняно-літнього та осінньо-зимового періодів експлуатації два рази на рік в строки, які вказуються наказом старшого начальника. Проводиться СО на ПТОР особовим складом обслуги. Забезпечення та документація така сама, як і при виконанні ТО-1. Відомості про виконання СО заносяться у формуляр.

При СО виконуються такі роботи:

- роботи, передбачені для чергового ТО-1 або ТО-2, якщо строки їх проведення збігаються з СО;

- заміна мастил з перебиранням вузлів і механізмів (у необхідних випадках);

- промивання та заряджання лужних акумуляторних батарей, заміна або доведення до необхідної щільності електроліту;

- перевірка наявності ЗІП;

- перевірка якості рідини ПОЖ-70, “Стеол-М” у противідкотних пристроях;

- усунення виявлених несправностей та недоліків.

Експлуатація озброєння здійснюється в умовах динамічного сучасного бою, в різноманітних умовах, в різні часи доби і пори року. Все це вимагає від сучасних командирів поглиблених теоретичних знань правил експлуатації і твердих практичних навичок в обслуговуванні та ремонті озброєння для правильного рішення всього комплексу задач, які пов’язані з експлуатацією озброєння.

Підтримання озброєння в справному стані, виконання робіт технічного обслуговування та ремонту являється важливим фактором бойової готовності.

Бойова готовність  озброєння визначається:

  - справним станом;

  - надійністю і величиною технічного ресурсу роботи;

  - наявністю підготовленого екіпажу (розрахунку);

  - наявністю боєкомплекту;

  - наявністю засобів пересування і забезпечення;

  - укомплектованістю ЗІП і необхідною документацією;

  - часом для приведення озброєння в повну готовність у будь-яких умовах обстановки.

Відсутність чи незадовільний стан хоча б одного фактора робить озброєння небоєздатним.

Обов’язки командирів підрозділів по організації експлуатації озброєння.

Командир підрозділу несе повну відповідальність за постійну бойову готовність ввіреної їм по службі зброї, правильного її використання та зберігання, збереження, своєчасного та якісного технічного обслуговування, ремонту, евакуації, забезпечення підрозділу боєприпасами, запасними частинами та матеріалами. Командир підрозділу завжди повинен мати точні та якісні дані про наявність та стан озброєння, боєприпасів до нього та техніки.

Командир підрозділу повинен в досконалості знати озброєння, правила його використання та зберігання, систематично перевіряти технічний стан, умови використання та зберігання, організовувати технічне обслуговування та проведення заходів по попередженню пошкоджень, продовженню строків служби, керувати особовим складом під час догляду за озброєнням, організовувати поточний ремонт та евакуацію, вживати заходи до забезпечення безпеки при користуванні зброєю та боєприпасами до неї.

Посадові особи батальйону та роти проводять перевірку озброєння по планам затвердженим командиром батальйону. Командири підрозділів повинні особисто перевіряти наявність, стан та облік зброї, яка знаходиться на озброєнні в підрозділі. При цьому командир батальйону повинен проводити перевірку не рідше 1 разу на 3 місяця, командир роти – не рідше 1 разу в місяць, командир взводу – не рідше 1 разу в 2 неділі, командир відділення – щоденно. При кожній перевірці обов’язково повинен бути присутній особовий склад, за яким закріплено озброєння, а також, командир підрозділу. Після закінчення заняття, стрільб, навчань командир підрозділу повинен особисто перевірити наявність та боєкомплект всієї зброї. Стрілецьку зброю та сумки для магазинів перевіряють командири відділень, взводів. Стрілецьку зброю звіряють з номерним обліком. Результати перевірки доповідають по команді.

Утримання стрілецької зброї та боєприпасів в підрозділі організовується у відповідності з вимогами Статуту внутрішньої служби та „Інструкції по організації обліку та зберігання, видачі стрілецької зброї та боєприпасів в військах”. Цими документами визначається порядок видачі, обліку, опечатування зброї в кімнаті зберігання зброї, а також розміщення її в ставницях, шафах та ящиках, а також вказуються умови зберігання.

Стрілецька зброя та боєприпаси до неї повинні обов’язково охоронятися добовим нарядом та розміщуватися в окремій кімнаті з металевими гратами на вікнах, з чарунками не більше ніж 150х150 мм і з діаметром стрижня не менше ніж 10 мм.. Повинно бути передбачено денне, нічне та аварійне освітлення. Кімната повинна бути обладнана електрозвуковою і світловою сигналізацією, яка має працювати і у разі відключення промислової електромережі, з прихованим виведенням сигнальних пристроїв до чергового частини.

Кімната повинна бути обладнана двома дверима з надійними замками у цьому разі зовнішні – дощані однопільні товщиною не менше 40 мм, оббиті з двох сторін оцинкованим покрівельним залізом, із загином країв листа на торець дверей, внутрішні – гратові залізні. Зовнішні двері з оглядовим вікном розміром 100х100 мм замикаються на два внутрішніх замки і запечатуються. Внутрішні гратові двері замикаються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних прорізів кімнати зберігання зброї виготовляється із залізного профілю. Все обладнання для зберігання зброї повинно бути надійним та міцним, що виключає можливість викрадення зброї та боєприпасів, а розміщення обладнання повинно забезпечувати видачу зброї та боєприпасів в найкоротші строки при підйомі підрозділу по тривозі.

Автомати, кулемети та ручні гранатомети, а також ЗІП до них зберігаються в ставницях, пістолети та боєприпаси – в металевих або в оббитих металом ящиках, шафах, які замикаються на замок. Навчальна зброя та навчальні боєприпаси повинні зберігатись окремо від бойових. Дозволяється в вигляді винятку розміщати навчальну зброю разом з бойовою, але з вказівкою її місця табличкою “Навчальна зброя”. Видача навчальної зброї та навчальних патронів проводиться таким самим чином, як і видача бойових. Зброя зберігається тільки розрядженою, чистою, змащеною та готовою до дії. Зброя в ставницях, шафах, ящиках повинна розміщуватися в арматурній стійці та на одній лінії.

Автомати встановлюються в піраміді прицільною планкою назовні, магазин відокремлений, багнет-ніж знятий, курок спущений, перевідник на запобіжнику, хомутик прицільної планки – на поділці П, ремінь підігнаний в положення за спину та підтягнутий. Магазини, сумки для магазинів, багнети, наповнені маслянки зберігаються в окремих гніздах піраміди, приладдя в гнізді прикладу автомата.

Кулемети зберігаються без чохлів. Магазини відокремлені, сошки складені та застібнуті. Затворна рама та рукоятка перезаряджання у передньому положенні. Вікна ствольної коробки закриті щитками, курок спущений та поставлений на запобіжник. Хомутик прицільної планки – на поділці П. Рукоятку для перенесення кулемета повернено вліво, приладдя – в гнізді прикладу. В окремих гніздах піраміди зберігаються запасні стволи в промасленому папері, магазини, коробки зі стрічками, маслянки, сумки для магазинів та чохли.

Ручні протитанкові гранатомети встановлюються в піраміді у вертикальному положенні з надітими чохлами, курок спущений з бойового взводу, прицільна планка та мушка опущені. Оптичний приціл в чохлі, на якому фарбою наноситься номер гранатомета. Сумки для гранат та приладдя зберігаються в окремих гніздах.

Пістолети виймаються із кобури та укладаються в гнізда шафи так, щоб стволи розташовувались горизонтально. Вони не повинні торкатись між собою. Курок спущений та поставлений на запобіжник. Один магазин в рукоятці пістолета, інший в гнізді шафи біля пістолета. Навчальні пістолети розміщаються на нижній полиці шафи.

В підрозділі знаходиться запас бойових патронів для несення вартової служби та чергових підрозділів в кількості визначеній командиром частини, та бойові патрони незайманого запасу. Бойові патрони зберігаються в окремих металевих ящиках, встановлених біля зброї. Всі патрони повинні бути одної партії та протерті насухо. Серед бойових патронів не повинно бути патронів з осічками та учбових. Патрони для караулів розміщаються в касети по 30-60 шт. в кожній.

Патрони незайманого запасу споряджені в магазини та стрічки – по одному магазину та стрічці на кожну одиницю зброї. Магазини споряджаються на 50 % місткості. Споряджені магазини та стрічки складаються в металеві ящики, які обладнуються арматурою. Пере спорядження магазинів та стрічок проводиться через 6 місяців.

Пістолетні патрони незайманого запасу зберігаються в опечатаній упаковці разом з пістолетом. Патрони для несення служби зберігаються в касетах по 16 шт.

Вся зброя, яка знаходиться в підрозділі, повинна бути закріплена за військовослужбовцями, Зберігання в підрозділі незакріпленої зброї дозволяється не більше двох діб, а для підрозділів, які знаходяться далеко від складів, не більше 15 діб.

Керівні документи з експлуатації озброєння та їх вимоги.

Для організації правильної експлуатації зразків озброєння командири всіх ступенів повинні суворо дотримуватися вимог керівних документів, основними з яких є:

Статут внутрішньої служби ЗС України визначає загальні права і обов’язки військовослужбовців Збройних Сил, їх взаємовідносини основних посадових осіб полку і його підрозділів правила внутрішнього порядку у військовій частині та її підрозділах, в т.ч. по контролю за експлуатацією та обслуговуванням і збереженням озброєнням і бойової техніки.

Настанови (керівництва службою) зі стрілецької зброї (АК-74; СГД; КК; ПМ т.і.) вміщує наступні розділи:

І. Загальні відомості;

ІІ. Розбирання, складання, чищення та змащення зброї;

ІІІ. Призначення механізмів та частин, патронів та пристосувань;

ІV. Робота частин та механізмів;

V. Огляд, підготовка до стрільби, догляд за зброєю, збереження та обслуговування;

VІ. Перевірка бою і приведення озброєння до нормального бою;

VІІ. Прийоми та правила стрільби.

Інструкція з експлуатації (технічний опис та інструкція з експлуатації) з відповідними розділами (для БТР-80):

І. Загальні відомості	                         VІІІ. Трансмісія

ІІ. Броньований корпус	               ІХ. Рульове керування

ІІІ. Озброєння	                           Х. Гальмові системи

ІV. Прибори спостереження	    ХІ. Ходова частина

V. Силова установка	                ХІІ. Електрообладнання

VІ. Система змазки	                            ХІІІ. Засоби зв’язку

VІІ. Система охолодження	                ХІV. Спеціальне обладнання

ХV. Водіння і евакуація машин

ХVІ. Особливості експлуатації машин в літніх і зимових умовах

ХVІІ. Транспортування машин залізничним транспортом

ХVІІІ. Технічне обслуговування машини

ХІХ. Зберігання машини

Формуляр зразка озброєння є експлуатаційним документом, який засвідчує гарантовані заводом-виробником (ремонтним підприємством) основні параметри та технічні характеристики зразка озброєння, ракети, відображає технічний стан даного зразка озброєння, ракети та містить відомості з його експлуатації (число годин роботи, технічне обслуговування й інше).

Паспорт є документом, який засвідчує гарантовані заводом-виробником основні параметри та характеристики зразка озброєння.

За наявності формуляра паспорт на виріб не складається.

Відомість ЗІП є документом, що встановлює номенклатуру, призначення, кількість та місця укладки запасних частин, інструментів, приладдя і матеріалів, які необхідні для експлуатації та ремонту даного зразка.

Інструкція про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України включає:

І. Загальні положення;

ІІ. Облік зберігання і видача стрілецької зброї та боєприпасів у підрозділах військових частин;

ІІІ. Облік зберігання і видача стрілецької зброї та боєприпасів у навчальних центрах, вогневих містечках під час проведення навчань, практичних стрільб і бойових чергувань;

ІV. Облік зберігання і видача особистої зброї та боєприпасів до неї у штабах військових частин;

V. Облік зберігання боєприпасів у бойових машинах, на транспортних засобах і літаках;

VІ. Облік і зберігання стрілецької зброї і боєприпасів у вартах;

VІІ. Облік, зберігання зброї і боєприпасів на складі військової частини;

VІІІ. Облік і зберігання зброї в ремонтній майстерні

ІХ. Особливості зберігання інженерних боєприпасів у військах;

Х. Облік і видача інженерних боєприпасів у підрозділах і військових частинах.

Наказ МО України „Про затвердження Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України” та інші накази Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України з озброєння, накази Командувача оперативно-тактичним командуванням та його заступника з озброєння, мають певну періодичність.

Призначення і класифікація комплектів ЗІП

Норми витрат ЗІП, порядок їх поповнення

В організації експлуатації озброєння важливе місце займає забезпечення його запасними частинами, інструментом та експлуатаційними матеріалами.

Запасні частини, інструмент та приладдя призначені для:

- постійного підтримання матеріальної частини озброєння в бойовій готовності;

- догляду за озброєнням;

- проведення технічного обслуговування та ремонту озброєння.

До запасних частин відносять деталі, збірні одиниці, блоки, агрегати, необхідні для підтримання та відновлення працездатності, справності озброєння при його технічному обслуговуванні і ремонті.

ЗІП загального і спеціального призначення ділиться на:

Одиночний (індивідуальний) - ЗІП-О (ЗІП-1);

Груповий - ЗІП-Г (ЗІП-2);

Ремонтний - ЗІП-Р (ЗІП-3);

Крім того, для поповнення групових й ремонтних комплектів постачається ЗІП розсипом.

Одиночний комплект ЗІП призначений для забезпечення експлуатації зразка озброєння, підтримання його у працездатному стані шляхом проведення технічних обслуговувань і поточного ремонту силами обслуги в обсязі вимог експлуатаційної документації. Одиночний комплект розробляється на кожний зразок озброєння і постачається з ним один раз на весь період експлуатації. Витрачені зі складу одиночного комплекту ЗІП предмети повинні своєчасно поповнюватись однойменними предметами із групового комплекту або із ЗІП розсипом. Нижня межа некомплектності одиночного ЗІП, при якій стан зразка озброєння (техніки) оцінюється ще позитивно, складає:

-запасними елементами - 50% кожної номенклатури;

-інструментом і приналежностями - не менше 75%, при повній укомплектованості спеціальними приналежностями та інструментом.

Груповий комплект ЗІП поставляється на групу однотипних зразків техніки (озброєння) і призначається для забезпечення технічного обслуговування і поточного ремонту їх після закінчення гарантійних термінів експлуатації силами ремонтного підрозділу, а також поповнення одиночних комплектів цих зразків. Як і одиночні, груповий комплект поставляється один раз на весь період експлуатації. За номенклатурою і кількістю однойменних елементів і вузлів комплектується, виходячи із забезпечення гарантованої експлуатації прийнятої кількості зразків протягом двох років. Порядок використання групових комплектів ЗІП встановлюється наказами або директивами керівництва і залежно від обстановки може бути різним.

ЗІП-Г може використовуватися при поточній експлуатації для проведення номерних ТО (ТО-1х, ТО-2, ТО-2х, РТО), поточного ремонту і поповненням одиночних комплектів ЗІП з наступним поповненням витрачених елементів із ЗІП розсипом. У цьому випадку для групових комплектів ЗІП техніки поточного постачання встановлюються допустимі річні норми витрати на рівні 50% елементів кожної номенклатури, що до них входять. Рішенням керівництва групові комплекти ЗІП можуть зберігатися на складах у вигляді недоторканих запасів (НЗ). Використання їх можливе тільки з дозволу керівництва і лише в окремих випадках.

Ремонтний комплект ЗІП розробляється промисловістю на групу однойменних зразків озброєння для їх ремонту в стаціонарних ремонтних майстернях центрального підпорядкування, в ремонтних майстернях армійських корпусів, а також для поповнення групових комплектів ЗІП.

ЗІП розсипом комплектується за встановленими нормами утримання на складі підприємства і залежно від прийнятого порядку використання групових комплектів призначається для поповнення групових комплектів, забезпечення технічних обслуговувань і поточних ремонтів.

Норми утримання ЗІП розсипом на складі розробляють на кожний зразок техніки (озброєння). Під нормою утримання розуміється визначена кількість ЗІП, яка підлягає зберіганню на відповідних складах. ЗІП розсипом за нормою утримання на складі підприємства призначений для поповнення одиночних комплектів ЗІП-О, а також забезпечення технічних обслуговувань і поточних ремонтів техніки силами ремонтного підрозділу підприємства. ЗІП розсипом за нормою утримання запасів ЗІП на підприємстві призначений для поповнення запасів ЗІП до норм утримання на складах підприємства, а також для проведення ТО і поточних ремонтів техніки силами ремонтного органу підприємства.

Доукомплектування одиночних комплектів ЗІП, які знаходяться в підрозділах, оформлюються накладними, а виявлена некомплектність – актами. Накладна виписується в службі РАО військової частини і є підставою для запису в книгах обліку. Другий примірник видається тому, хто приймає запасні частини. В службі РАО військової частини облік ведеться сумарно на всі комплекти.

Одиночний комплект ЗІП зберігається в штатній закупорці разом зі зразком озброєння. Групові комплекти ЗІП обліковуються комплектно, вони зберігаються в штатній закупорці на складі частини. Групові комплекти, призначені для поточного витрачання, можуть зберігатися без закупорки.

Списання з обліку ЗІП і витрачених матеріалів здійснюється:

- у майстерні - щомісячно на основі підведення підсумків у книзі обліку ремонту озброєння, техніки та майна за кількістю відремонтованого озброєння і витрачених ЗІП та матеріалів;

- у службі РАО військової частини – щоквартально на основі квартальних донесень начальника майстерні, складається за даними книги обліку ремонту.

Мастильні матеріали та робочі рідини

Довговічність кожного зразка озброєння та військової техніки, наприклад, танка, гармати, трактора, автомобіля, – залежить від якості мастильних матеріалів та від того, наскільки правильно вони застосовуються.

Відомі випадки, коли через низьку якість мастильних матеріалів та невмілого їх застосування відбувались аварії та катастрофи, виходило із ладу обладнання, відмовляли в роботі прилади, скорочувався термін служби вузлів, агрегатів та деталей.

Знання мастильних матеріалів та особливостей їх застосування сприяють підвищенню боєготовності частин та підрозділів. Вчені роками працюють у науково-дослідних інститутах та лабораторіях над створенням необхідних сортів мастил, розробляють умови раціонального їх використання. На сьогодні для задоволення потреб промисловості випускається більш ніж 250 сортів мастил.

При експлуатації озброєння застосовуються такі групи експлуатаційних матеріалів:

- мастила;

- масла;

- робочі рідини;

- очисні сполуки;

- матеріали для герметизації та пакування;

- лакофарбові матеріали.

Мастила або пластичні мастила – це мазеподібні мастильні матеріали, що призначені для забезпечення нормальної роботи деталей, вузлів і агрегатів артилерійського озброєння, запобігання їх передчасному спрацюванню та захисту від корозії.

До основних мастил, які широко використовуються при експлуатації озброєння, відносять:

Мастило ОКБ-122-7 (ГОСТ 18197-72)

Являє собою вазеліноподібну масу світло-жовтого кольору та застосовується як основне мастило для всіх типів вузлів тертя приладів: підшипників кочення та ковзання, цапф, шарнірів, опор, зубчастих та черв’ячних передач, фрикційних механізмів, гвинтових та рейкових передач і т.п. Мастило водостійке з низьким випаровуванням та добрими захисними властивостями. Застосовується при температурі від –60 до +120оС.

Замінник – мастило ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267-74).

Являє собою однорідну мазь від світло-жовтого до світло-коричневого кольору. Рекомендується для окремих механізмів, що працюють при невеликих навантаженнях та великих швидкостях при температурі від –60 до +90оС. Мастило є універсальним, тугоплавким, водо- та морозостійким.

Мастило графітне (ГОСТ 3333-80).

Являє собою однорідну мазеподібну масу від темно-коричневого до чорного кольору і призначене для змащування відкритих шестерень, черв’ячних пар, ланцюгових передач, ресор і деяких інших високонавантажених вузлів тертя. Забезпечує роботу механізмів у діапазоні від –10 до +65оС.

Масла – це рідкі мастильні матеріали, що призначені для забезпечення нормальної роботи деталей, вузлів і агрегатів озброєння та військової техніки, запобігання їх передчасному спрацюванню та захисту від корозії.

До основних масел відносять:

Робоче-консерваційне масло КРМ (ТУ 38 401196-77).

Коричневого кольору. Призначене для змащування всіх металевих деталей стрілецької зброї, яке знаходиться в експлуатації і забезпечує його працездатність в інтервалі температур від –50 до +50оС.

Замінник – масло рушничне РЖ (ГОСТ 9811-61).

Присадка АКОР-1 (ГОСТ 15171-78).

Масляниста рідина від темно-коричневого до чорного кольору. Призначена для додавання у веретенне масло АУ та у емаль ХВ-114 з метою поліпшення їх захисних (антикорозійних) якостей.

Замінник – присадка КП (ГОСТ 23637-79).

До основних робочих рідин відносять:

Гідравлічне масло МГЕ-10А (ОСТ 380181-82).

Прозора рідина жовтого кольору. Основна гідравлічна рідина для заповнення гідравлічних пристроїв агрегатів наземного обладнання, забезпечує працездатність механізмів при температурах від –50 до +120оС.

Розчинник Р-4 (ГОСТ 78-27-74).

Призначається для розведення лакофарбових матеріалів до робочої в’язкості.

Уайт-спірит (бензин-розчинник) (ГОСТ 6-3134-78).

Призначається для розведення деяких фарб до робочої в’язкості та знежирювання поверхонь металу перед фарбуванням.

Лакофарбові матеріали та очисні сполуки

Під час експлуатації озброєння лакофарбові покриття застосовуються:

- для захисту від корозії металевих деталей, які не труться;

- для захисту від вологи та гниття зразків із деревини;

- для маскування озброєння;

- як електроізоляційні покриття.

Фарби призначені для фарбування металевих і дерев’яних поверхонь озброєння і приладів оптичної розвідки.

Грунтовки призначені для нанесення на очищену поверхню металу з метою його захисту та забезпечення достатньо міцного зчеплення лакофарбового покриття з поверхнею, що фарбується.

Лаки призначені для захисту металевих поверхонь від корозії та дії пороху, дерев’яних виробів – від гниття; для герметизації з’єднань і стиків між деталями приладів і боєприпасів, а також для електроізоляції з’єднань.

Розчинники – це рідини, що здатні розчиняти плівкоутворювальні речовини і випаровуватися без залишків після нанесення лакофарбового шару на поверхню покриття, а також надавати лакам і фарбам робочої в’язкості.

Очисні сполуки призначені для очищення каналів стволів артилерійського та стрілецького озброєння після стрільби, а також для очищення деталей, які піддаються дії порохових газів.

Дія очисних сполук полягає в тому, що вони розрихлюють пороховий нагар, розчиняють у нагарі солі та полегшують подальше механічне чищення, при якому пороховий нагар видаляється повністю. Очисні сполуки, що містять залишки нагару та води, не захищають метал від корозії, тому не можна залишати на деталях озброєння залишки застосованих очисних сполук.

Як очисні сполуки використовуються:

- розчин РЧС (розчин чищення стволів);

- гас;

- содовий розчин;

- мильна вода.

На цей час чищення каналів стволів гармат і мінометів після стрільби проводиться механічним способом за допомогою розчину РЧС або гасу.

Розчин РЧС застосовується для хімічного очищення каналу ствола з метою видалення з нього нагару та обміднення.

Він складається з:

- 100-200 г вуглекислого амонію, біла кристалічна сіль, летюча, має запах нашатирного спирту;

- 5-10 г двохромовокислого калію (хромпік), порошок оранжевого кольору, отруйний;

- 1л води, річна, колодязна, водопровідна, прісно-озерна, дощова; забороняється використовувати морську і гірко-солену воду.

Хімічне чищення розчином РЧС може проводитися при температурі від –10 до +50оС, при більш низькій температурі розчин замерзає. У цьому випадку проводиться чищення ствола гасом. Очищення розчином РЧС слід проводити в день стрільби після охолодження ствола.

Зберігати вуглекислий амоній, готовий розчин РЧС або забруднене розчином ганчір’я в приміщенні разом з матеріальною частиною, боєприпасами, приладами, мастилами навіть короткий час забороняється.

Не можна застосовувати для приготування розчину РЧС воду, нагріту вище +50˚С, або підігрівати розчин. Вуглекислий амоній при цьому розпадається, а розчин втрачає свою активність.

Гас при очищенні не розчиняє порохового нагару, а тільки частково змиває його, отже, він гірше розчину РЧС. Тому вичищений гасом ствол при першій можливості вичистити розчином РЧС.

Консерваційні матеріали.

До консерваційних матеріалів відносять:

Робоче-консерваційне мастило МЗ – для змащування артилерійського озброєння, деталей наземного обладнання.

Замінник – мастило пластичне ГОИ-54п.

Мастило гарматне ПВК – для консервації непофарбованих деталей та вузлів, виготовлених із чорних та кольорових металів.

Масло КРМ – для консервації стрілецької зброї та ЗІП.

Замінник – масло рушничне РЖ.

Папір антикорозійний марки УНИ-35-80 або УНИ-22-80 – обгортковий папір, просочений розчином уротропінонітритного інгібітора; застосовується для консервації каналів стволів артилерійських гармат, стрілецького озброєння та ЗІП; забороняється консервувати цим папером вироби із кольорових металів (міді, цинку, нікелю, кадмію, магнію, срібла), їх сплавів та покриттів з них.

Папір інгібований марки МБГИ-8-40 – папір-основа, просочений інгібітором – метанітробензоатом гексаметиленаміном; використовується для консервації виробів, які мають велику кількість деталей із кольорових матеріалів та їх сплавів.

Папір парафінований БП-3-35 – використовується як матеріал для герметизації при консервації артилерійського, стрілецького озброєння та ЗІП до нього протикорозійним папером УНИ-35-80, УНИ-22-80 та МБГИ-8-40.

Плівка поліетиленова – плівка товщиною 0,12-0,2 мм для облицювання внутрішньої поверхні тари, а також для виготовлення пакетів при консервації деталей та вузлів антикорозійним папером з метою створення герметичного об’єму та захисту виробів від дії вологи.

Пергамент – матеріал для обгортання штуцерів спеціальних манометрів при підготовці до тривалого зберігання та як прокладка при зварюванні поліетиленових плівок.

Тканина 500 – тканина сріблястого кольору для герметизації отворів та щілин (розміром більше 5 мм), кабін (кузовів) при консервації агрегатів наземного обладнання та радіолокаційних станцій, для герметизації вузлів та механізмів артилерійських гармат, законсервованих антикорозійним папером.

Замінник – плівка поліхлорвінілова В, але тільки при зберіганні озброєння у сховищах.

Тканина ТТ – тканина темно-зеленого кольору для герметизації отворів та щілин (розміром більше 5 мм) кабін (кузовів) радіолокаційних станцій та агрегатів наземного обладнання.

Герметизуюча самоклеюча стрічка Герлен-Д – для герметизації РАО при його консервації методом статичного осушування повітря.

Стрічка поліетиленова з липким шаром – поліетиленова стрічка (основа) з нанесеним на основу поліізобутиленом для герметизації упаковки виробів леткими інгібіторами.

Клей 88Н – розчин сірого кольору з жовтим відтінком для склеювання тканини 500 та приклеювання її до металевих поверхонь; при зберіганні клей 88Н розділяється шарами, перед використанням його необхідно перемішати.

Клей КТ – розчин світло-сірого кольору для склеювання тканини ТТ та приклеювання її до металевих поверхонь.

Замазка ЗЗК-3У – густа маса темно-коричневого кольору для герметизації щілин люків, кришок, дверей та інших шпарин агрегатів наземного обладнання та РЛС.

Силікагель марок КСМГ та ШСМГ – для осушування повітря в герметичних об’ємах, здатний відновлювати свої вологопоглинаючі якості після прожарювання.

Прийняття, передача озброєння

Озброєння частиною приймається на підставі супроводжувальних документів (нарядів, накладних), приймально-здавальних відомостей і експлуатаційної документації.

Озброєння, ракети, боєприпаси видаються підрозділам за накладними і обліковуються у книзі обліку матеріальних засобів. Штатна стрілецька зброя, а також військові прилади видаються солдатам і сержантам у підрозділі під підпис у відомості закріплення.

Генерали, офіцери, прапорщики та сержанти служби за контрактом особисту стрілецьку зброю та військові прилади отримують на складі частини.

Назва зразка, серія, номер зброї та дата видачі записуються в посвідчення особи або військовий квиток.

Запис у посвідченні особи або військовому квитку засвідчується підписом командира підрозділу (начальником служби РАО частини). Кожен запис про видачу і здачу зброї скріплюється гербовою печаткою.

Передача озброєння всередині частини проводиться за накладними служби РАО, які видані на підставі розпорядження командира частини. Передача ЗІП, матеріалів, пакування всередині частини проводиться розпорядженням начальника служби РАО частини.

Передача озброєння та боєприпасів із частини в частину проводиться за нарядами довольчого органу.

При відбутті відповідального за облік і зберігання зброї та боєприпасів (начальника служби, завідуючого сховищем, старшини та інших осіб) у відрядження, відпустку або захворюванні уся зброя, боєприпаси, а також документи обліку передаються за актом іншій особі, яка призначена наказом по частині.

Озброєння з підрозділів на склад частини здається за накладною служби РАО і підлягає черговому технічному обслуговуванню.

Стрілецька зброя перед здачею на склад частини підлягає повному розбиранню, чиститься, змащується і збирається згідно з вимогами експлуатаційної документації.

Перед здачею на склад технічний стан озброєння повинен бути перевірений командиром підрозділу.

Одночасно з озброєнням на склад здається вичищений, змащений, вкладений у пакувальний ящик ЗІП. У кожен пакувальний ящик повинен бути вкладений опис предметів. Разом з озброєнням здаються формуляри.

Озброєння та ЗІП, які мають пошкодження, при здачі виділяють в окрему групу для ремонту в майстерні частини. На все несправне озброєння і предмети ЗІП, які здаються підрозділом, начальнику служби РАО частини подається відомість, в якій вказано: назву і номер зразка озброєння, рік його виготовлення та характер несправності.

У випадку втрати деталей ЗІП за розпорядженням командира частини проводиться розслідування. Після розслідування і прийняття командиром частини рішення начальник служби РАО частини вживає заходів щодо поповнення ЗІП.

Порядок отримання боєприпасів для стрільб, облік витрачених боєприпасів та звітність за них

Видача боєприпасів на практичні стрільби проводиться зі складу військової частини на підставі заявки командира підрозділу, виписки з наказу командира військової частини про проведення стрільб і письмового розпорядження начальника служби РАО військової частини (особи, яка призначена відповідальною за облік у військовій частині), про що він робить відмітку в заявці.

Начальник складу на підставі поданої заявки (додаток №2),  проводить видачу боєприпасів за роздавально-здавальною відомістю, форма 9, під особистий підпис старшини підрозділу або особи, яка відповідальна за облік, зберігання та видачу зброї та боєприпасів у підрозділі. Начальник складу одержує цю відомість в службі РАО під особистий підпис у книзі реєстрації облікових документів.

Разом із боєприпасами начальник складу видає отримувачу роздавально-здавальні відомості, акт на списання втрачених гільз (додаток №4), звіт про витрату і дію на практичних і дослідних стрільбах артилерійських, мінометних і реактивних пострілів, патронів стрілецької зброї і ручних гранат.

Виконані заявки залишаються на складі і повертаються в службу РАО відповідної військової частини разом із роздавально-здавальними відомостями боєприпасів на складі, форма 9, роздавально-здавальними відомостями на пункті бойового постачання, форма 9а (додаток №3),  актом на списання втрачених гільз, відповідними звітами про витрату і дію для перевірки.

Патрони, вибухові пакети, сигнальні та освітлювальні засоби, які одержані для практичних стрільб і навчань, дозволяється зберігати в підрозділі не більше доби у металевому ящику, який замикається, постійно зберігається у кімнаті для зберігання зброї і включений до опису майна. Ящик запечатується старшиною підрозділу.

Під час проведення практичних стрільб командир підрозділу організовує пункт бойового постачання і здійснює контроль за використанням боєприпасів кожною зміною стріляючих. Начальник пункту бойового постачання (старшина підрозділу) видає боєприпаси безпосередньо стріляючим солдатам, сержантам, офіцерам згідно з роздавально-здавальною відомістю на пункті бойового постачання, форма 9а, яка реєструється в службі РАО військової частини, і приймає невикористані боєприпаси за рахунком (поштучно).

Після закінчення стрільб начальник пункту бойового постачання доповідає командиру підрозділу про кількість виданих і використаних боєприпасів, а також тих, що залишилися невикористаними.

Призначати начальником пункту бойового постачання офіцерів служби РАО, начальника складу або комірника складу боєприпасів забороняється.

Після закінчення стрільб роздавально-здавальна відомість, форма 9а, перевіряється і підписується начальником пункту бойового постачання, командиром підрозділу та керівником стрільби, які звіряють відповідність витрат боєприпасів, вказаних у роздавально-здавальній відомості, з даними відомості обліку результатів виконання навчальних стрільб, яка зберігається в підрозділі впродовж року.

Після закінчення стрільби (метання гранат) по команді старшого керівника стрільби повинні бути зібрані стріляні гільзи та патрони, які дали осічку.

Зброя, патронні стрічки, магазини, сумки (підсумки) особового складу і бойові машини перевіряються на відсутність патронів і гранат, які залишилися після стрільби.

У випадку здачі стріляних гільз у меншій кількості, ніж було використано патронів, керівник стрільби (командир підрозділу) вживає заходів щодо виявлення недостачі та розшуку гільз або неповернутих патронів.

Втрачені під час стрільби боєприпаси, елементи до них та стріляні гільзи списуються за Актом списання (зняття залишків) (додаток №4) за наявності в ньому особистих підписів командира підрозділу, особи, яка одержала боєприпаси зі складу, і керівника стрільб.

Акт подається на склад разом із боєприпасами, що залишились, елементами до них та стріляними гільзами.

На підставі акта і наказу командира військової частини втрачені боєприпаси та елементи до них записуються у книгу обліку недостач військової частини, після цього списуються з обліку служби військової частини.

Одночасно командир військової частини призначає розслідування для встановлення причини втрати. За результатами розслідування подається клопотання для отримання інспекторського посвідчення на втрачені боєприпаси.

Втрачені стріляні гільзи списуються з обліку на підставі рішення командира військової частини.

Невикористані боєприпаси, патрони, які дали осічку, стріляні гільзи, порожня закупорка і запобіжні чеки з кільцями від ручних гранат разом із роздавально-здавальною відомістю за формою 9а повинні здаватися підрозділом на склад військової частини в день стрільб, а після нічних стрільб – наступного дня після стрільби. У цьому випадку боєприпаси, що залишилися, і гільзи необхідно зберігати у металевому ящику (шафі), який замикається, постійно зберігається у кімнаті зберігання зброї і включений в опис майна. Ящик (шафа) запечатується старшиною підрозділу.

Після здачі боєприпасів на склад роздавально-здавальна відомість, форма 9а, начальником пункту бойового постачання (старшиною) здається у службу РАО військової частини, де вона зберігається впродовж року.

Оцінка технічного стану озброєння підрозділів

Зразки озброєння повинні перебувати у справному стані і в постійній готовності до бойового застосування (використання за призначенням).

Командири військових частин несуть відповідальність за стан, догляд та зберігання озброєння, за правильне їх технічне обслуговування та своєчасний ремонт у підпорядкованих військових частинах.

Зразки озброєння перевіряються під час несення бойового чергування, приведення у вищі ступені бойової готовності, на навчаннях, заняттях, огляду в парках, на позиціях, складах, сховищах та інших місцях зберігання.

Підрозділ не може бути оцінено вище, ніж оцінено стан озброєння і техніки у даному підрозділі.

Оцінка технічного стану стрілецької зброї і гранатометів визначається по підсумковому проценту несправних зразків із числа перевірених. При визначенні оцінки не враховуються зразки, що підлягають плановому капітальному ремонту і оформлені встановленим порядком, але не більше 6% від наявного. При цьому оцінка „відмінно” виставляється, якщо вся зброя підрозділу справна; „Добре” – якщо несправних зразків не більше 3%;

Якщо несправних зразків більше 6%, то виставляється оцінка „незадовільно”

Стан зразка техніки (озброєння) оцінюється відповідно до вимог, викладених у таблиці.

Таблиця. Вимоги до оцінки стану зразка техніки (озброєння)

| Оцінка стану зразка озброєння | Вимоги, що ставляться |
| --- | --- |
| “Відмінно” | Зразок справний і придатний до бойового застосування (використання за призначенням), усі параметри відповідають вимогам експлуатаційної документації (ЕД). Зразок комплектний, має встановлений запас ресурсу (для ОВТ, на які встановлено незнижуваний запас ресурсу). Зразок повністю укомплектований індивідуальним (одиничним комплектом) ЗІП і експлуатаційною документацією, йому своєчасно і в повному обсязі проведене метрологічне обслуговування (якщо його проведення передбачено ЕД зразка). Чергове технічне обслуговування, консервація або переконсервація виконані своєчасно, якісно і в повному обсязі. Засоби запуску силової установки працездатні (акумуляторні батареї, повітряні балони), заряджені до норми (сухозаряджені акумуляторні батареї – в межах терміну придатності). Об'єктам, машинам, механізмам та устаткуванню підвищеної небезпеки освідоцтво проведено вчасно, термін чергового освідоцтва не вичерпаний, пристрої, які впливають на забезпечення безпеки праці, справні. Об’єкти підвищеної небезпеки, реєстрацію яких визначено нормативно-правовими актами з охорони праці, зареєстровано в органах державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України. Прилади спостереження, орієнтування та прицілювання забезпечують бойове застосування (використання за призначенням) зразка і пересування у будь-яких умовах. Зразок заправлений (якщо це передбачено умовами зберігання та (або) нормативними документами) усіма видами пально-мастильних матеріалів (далі – ПММ) і спеціальними рідинами відповідних сортів і марок до норми, поставлений на встановлений вид зберігання, формуляр (паспорт) є і ведеться правильно |
| “Добре” | Зразок придатний до бойового застосування (використання за призначенням) і відповідає вимогам: укомплектований запасними частинами не менше ніж на 50 % кожної номенклатури, інструментом і приладдям не менш ніж на 75 %, спеціальними ключами, пристроями та інструментом не менш ніж на 80 %, відсутність яких не впливає на забезпечення рухомості та використання за призначенням; виявлені недоліки* у стані зразка ОВТ усунені обслугою** (екіпажем, водієм) з використанням індивідуального (одиночного) ЗІП за час, відведений на ЩТО *** зразка без знімання і розбирання його вузлів, агрегатів, апаратури |
| “Задовільно” | Зразок придатний до бойового застосування (використання за призначенням) і відповідає вимогам: укомплектований запасними частинами не менш ніж на 50 % кожної номенклатури, інструментом і приладдям не менш ніж на 50 %, спеціальними ключами, пристроями та інструментом не менш ніж на 65 %, відсутність яких не впливає на забезпечення рухомості та використання за призначенням; не в повному обсязі проведено чергове технічне обслуговування (не виконані роботи, які не впливають на його використання за призначенням) та несвоєчасно проведено метрологічне обслуговування (якщо його проведення передбачено ЕД зразка); поставлений на короткочасне зберігання замість тривалого; засоби запуску силової установки (акумуляторні батареї, повітряні балони) розряджені у межах допустимих норм, але забезпечують запуск двигуна; недозаправлений ПММ та спеціальними рідинами, але не більше ніж на 5 % ємності систем, збірних одиниць або заправлений вище норми; виявлені недоліки у стані зразка усунені з використанням індивідуального (одиночного) ЗІП за час, відведений на ЩТО зразка без знімання і розбирання його вузлів, агрегатів, апаратури |
| “Незадовільно” | Зразок несправний або несправні його складові частини (комплектуючі вироби), які впливають на бойове застосування (використання за призначенням), а також на безпеку руху або не виконано одну з таких вимог: фактичні значення параметрів не відповідають вимогам ЕД і не можуть бути доведеними до норми у процесі перевірки зразка; запас ресурсів нижче встановленої норми, некомплектний, укомплектований індивідуальним (одиночним) комплектом ЗІП менш ніж на 50 %; засоби запуску силових установок (акумуляторні батареї, повітряні балони), розряджені понад припустимих меж, не забезпечують пуск двигуна, автомобільні шини за своїм технічним станом не відповідають встановленим вимогам; не проведене чергове технічне обслуговування або проведене невідкаліброваними ЗВТ, не проведене метрологічне обслуговування (якщо його проведення передбачено ЕД зразка), зразок не заправлений ПММ, спеціальними рідинами або заправлений, але сорт і їх марки не відповідають вимогам ДСТУ, зразок не поставлений на зберігання; відсутній або своєчасно не заповнений формуляр (паспорт); прилади спостереження, орієнтування і прицілювання не забезпечують бойового застосування (використання за призначенням) зразка в будь-яких умовах; характер і кількість виявлених недоліків не дозволяють усунути їх за час, відведений на ЩТО або зразки потребують розбирання та заміни збірних одиниць; відсутні або непридатні до використання елементи системи колективного захисту (протиатомного захисту, протипожежного обладнання), ЗВТ, пристрої, які впливають на забезпечення безпеки руху, а також не проведене технічне освідоцтво ємностей, що працюють під тиском і знаходяться в експлуатації (або відсутній запис у паспорті ємностей про дозвіл на введення її в експлуатацію); вантажопідйомні машини та знімні вантажозахоплювальні пристрої не пройшли технічне освідоцтво на допуск їх до роботи |

* Під недоліками слід розуміти несуттєві дефекти, пошкодження, які не перешкоджають негайному бойовому застосуванню зразка (використанню за призначенням).

* У військових частинах скороченого складу і кадру – призначеним підготовленим особовим складом, який не перевищує обслуги (розрахунку, екіпажу).

*** Якщо термін проведення ЩТО на зразки техніки (озброєння) не визначений, то його тривалість не повинна перевищувати чотири години.

Підготовка стрілецької зброї та гранатометів до бойового використання.

Готовність озброєння до бойового застосування і до стрільби забезпечується його технічною справністю і якісним приведенням до нормального бою.

Приведення зброї до нормального бою полягає у встановленні на зброї такого положення прицільного пристосування відносно осі каналу стволу, при якому для даного зразка зброї забезпечується нормальна влучність стрільби на всі дальності дійсного вогню.

При цьому під влучністю стрільби маються на увазі дві характеристики:

1 – купчастість бою, тобто відповідність фактичного розсіювання

куль встановлених нормам;

2 – точність поєднання середньої точки попадання (СТП) з тією точкою, куди прямує вогонь (точність бою).

Визначення цих двох характеристик є задачею перевірки бою зброї.

Бій зброї вважається нормальним, коли результати стрільби по купчастості і точності відповідають певним нормам розсіювання і відхилення середньої точки влучення від контрольної точки. Тільки при виконанні цих вимог можна розраховувати на поразку цілей з даного зразку зброї з першої черги (першого пострілу).

Чинники, які впливають на купчастість та влучність стрільби були розглянуті в частині І посібника ˮСтрілецька зброя та вогнева підготовкаˮ.

Якщо внаслідок перевірки бою зброї купчастість бою даного зразку є нормальною, але точність не буде задовільною, то проводиться приведення зброї до нормального бою. Суть цього етапу роботи із зброєю полягає в тому, що прицільний пристрій регулюється так, щоб С.Т.П. була суміщена з контрольною точкою. Контрольна точка для визначення точності бою зброї наноситься на перевірочну мішень (рис.  ) (її іноді називають пристрілочною) для кожного виду зброї відповідно до табличних значень перевищень траєкторій.

Після регулювання прицільного пристосування зброя знову перевіряється стрільбою.

Уся зброя, що знаходиться в підрозділах завжди повинна бути приведена до нормального бою і мати вивірені приціли.

Перевірка бою зброї (вивірка прицілів) виконується:

- при надходженні до підрозділу

- після ремонту та заміни частин, які могли б замінити його бій;

- при виявленні під час стрільби значних відхилень куль (гранат);

- при постановці зброї на зберігання.

В умовах бойової обстановки – періодично під час кожної можливості.

Крім того, вивірку прицілів рекомендується виконувати перед кожною стрільбою тактичними навчаннями з бойовою стрільбою та інспекторськими перевірками; або навчанням. Перед перевіркою бою зброї та вивіркою прицілів слід ретельно оглянути зброю, приціли і якщо необхідно, відремонтувати їх. Перевірка бою проводиться з метою виявлення співвідношення точок влучання і положення середньої точки влучення встановленим нормам. (Норми вказуються для кожного виду зброї в настановах). Перевірка бою і приведення зброї до нормального бою організується командиром роти (взводу) на стрільбищі (вогневому містечку) в ясну, безвітряну погоду, в закритому тирі або захищеній від вітру ділянці стрільбища при нормальному освітленні (прицільні пристосування повинні бути укриті від прямих сонячних променів і не повинні блищати). Прямі начальники до командира частини включно повинні слідкувати за точним виконанням правил перевірки бою зброї (вивірки прицілів) і приведення його до нормального бою.

Стрільба під час перевірки бою і приведенні зброї до нормального бою повинна виконуватись, як правило, самими військовослужбовцями із закріпленої зброї або кращими стрільцями, відібраними командиром підрозділу, при цьому повинні бути присутні командири відділень і майстер-зброяр (технік) з необхідним інструментом.

Перевірка бою і приведення зброї до нормального бою виконується стрільбою набоями із звичайною кулею одної партії (для 14,5 мм кулемета ККВТ – набої з кулею Б-32), на відстані 100 м до перевірочної мішені. Стрільба виконується по перевірочній мішені або по чорному прямокутнику розмірами 35 см по висоті і 25 см по ширині, які закріплені на щиті білого кольору 1 м і шириною 0,5 м., на дальності 100 м. З прицілом „3”.

Щити з мішенями встановлюються суворо вертикально (за допомогою звісу), з точкою прицілювання приблизно на рівні голови стріляючого.

Точкою прицілювання є середина нижнього краю перевірочної мішені відрізаною по білій лінії відповідному даному виду зброї.

Рис.   Перевірочна мішень (точку прицілювання необхідно вибирати на перетині білої вертикальної лінії з нижнім обрізом мішені, позначеним білою лінією і цифрою):

-  для автомата, ручних кулеметів і самозарядного карабіна під патрон зразку 1943 р.……25 см;

- для снайперської гвинтівки…………………………………………………………………..16 см;

- для кулемета Калашникова, кулемета, ротного, ручних кулеметів під гвинтівочний патрон……………………………………………………………………………………………15 см;

- для станкових кулеметів при стрільбі патронами з кулею зразку 1930 р…………..……..14 см;

- для станкових кулеметів при стрільбі патронами з кулею зразку 1908 р. і для 5,45-мм автомата (АК 74)...........................................................................................................................................13 см;

- для пістолетів і револьверів …………………………………………………………………….R=12,5 см;

- для 12,7-мм кулемета ДШК ……………………………………….…………………………….R = 10 см;

- для 5,45-мм ручного кулемета (РКК-74)……………………………………………………...11 см;

За КТ (нормальне положення СТП) приймається центр кругів на перевірочній мішені.

Стрільба з автоматів виконується із положення лежачі. З упору. В якості упору може бути використаний мішок з піском або тирсою.

Стрільба з кулеметів виконується лежачі на дернистому ґрунті, а стрільба з пістолету – з положення стоячі або лежачі як з упору, так і без нього.

Вивірка прицілів гранатометів, перевірка бою і приведення до нормального бою озброєння БТР і БМП виконуються розрахунками та екіпажами машин.

Перед стрільбою зброя повинна бути ретельно оглянута, усунені всі несправності, перевірені установки газового регулювальника (вони повинні відповідати найменшому розподілу); кріплення полум’ягасника, дульного гальма -  компенсатора повинні бути надійні і не мати качання.

Для пістолетів дальність стрільби при перевірці бою прийнята 25 м. Перевірку бою потрібно призначувати безвітряною погодою або на захищеній від вітру дільниці стрільбища

Важливим питанням для правильної оцінки бою зброї є кількість пробоїн, по яких визначається середня точка попадання (СТП). Чим більше буде зроблено пострілів, тим точніше можна визначити положення СТП тим з більшою надійністю положення СТП можна приймати за центр розсіювання і робити висновки про бій зброї. Однак розрахунки показують, що після чотирьох пострілів точність визначення СТП підвищується лише трохи. Тому при перевірці бою зброї одиночними пострілами достатня точність знаходження СТП досягається по чотирьох пробоїнах. При перевірці бою кулеметів на сошках або станку автоматичним вогнем помилка в прицілюванні впливає на відхилення всієї черги і одна черга може дати невірне уявлення про положення СТП. Тому для визначення СТП з достатньою точністю треба робити три чотири черги, на що потрібно 8 - 10 патронів.

Для кулеметів, встановлених на бронетранспортері (бойовій машині, танку), наявність оптичних прицілів і механізмів наведення дозволяє виконати прицілювання з високою точністю, тому перевірка їх бою проводиться однією чергою в 10 патронів при закріплених механізмах наведення.

Прийнятим таким чином число пострілів при перевірці бою зброї (чотири - при одиночному вогні і вісім - десять - при автоматичному) дозволяє також зробити правильний висновок про купчастість  бою зразка, що перевіряється. Для оцінки купчастості бою застосовується габарит в формі кола певного діаметра для кожного виду зброї. Цей габарит купчастості є кордоном площі нормального розсіювання куль на дальність 100 м при стрільбі у несприятливих умовах відмінними стрілками (тими, хто пристрілює зброю). Діаметр габариту визначений дослідно - теоретичним шляхом і рівний для автоматів і кулеметів при перевірці бою одиночним вогнем - 15 см, при стрільбі чергами - 20 см (для великокаліберних кулеметів - 50 см).

Якщо після першої стрільби виявиться, що розсіювання перевищує встановлені норми, допускається повторна стрільба, оскільки збільшення розсіювання могло статися по причинах, що залежать від того, хто пристрілює зброю.

При оцінці купчастості бою потрібно пам'ятати, що при чотирьох одиночних пострілах можливе відхилення однієї з чотирьох пробоїн за встановлений габарит купчастості по причинах, що залежать від тих, хто пристрілює зброю, а не від зброї. Отже, таку пробоїну не можна брати до уваги при подальшому визначенні СТП пробоїну називають такою, що відхилилася відхилилась. Першою і головною ознакою пробоїни, що явно відхилилася є її розташування поза габаритом купчастості. Другою ознакою при оцінці пробоїни, що явно відхилилася є віддалення її від середньої точки попадання знайденою по трьох купчасто розташованих пробоїнах на відстань більше 2, 5 радіуси розсіювання цих трьох пробоїн.

Рис.  Визначення пробоїни, що явно відхилилася:

Х - положення СТП; d - діаметр габариту купчастості.

На рис показані три випадки розташування пробоїн після перевірки бою одиночними пострілами. На рис  (а) всі пробоїни умістилися в габарит купчастості і СТП треба визначати по всіх чотирьох пробоїнах хоч одна з них значно відхилилася від інших трьох На рис. (б) одна пробоїна виявилася поза габаритом і відхилилася від СТП, знайденої по трьох інших пробоїнах, більш ніж на 2, 5 радіуси їх розсіювання. Пробоїну потрібно вважати такою, що явно відхилилася і в облік не приймати; купчастості цього зразка нормальна, СТП приймається по трьох найбільш купчасто розташованих пробоїнах На рис. (в) одна пробоїна також виявилася поза габаритом, але її не можна прийняти за явно що відхилилася, оскільки вона відстоїть від СТП трьох інших пробоїн менше ніж на 2, 5 радіуси їх розсіювання. У такому випадку купчастість бою не можна вважати нормальною і стрільбу треба повторити. При повторному незадовільному результаті, якщо несправності не можуть бути усунені на місці, зброю треба відправити в ремонтну майстерню. При задовільній купчастості визначається другий критерій нормального бою точність поєднання середньої точки попадання з контрольною точкою. Зрозуміло, що найкращий результат по точності бою був би тоді, коли центр розсіювання виявився, би в контрольній точці. Однак досить добитися розташування СТП від контрольної точки в таких межах, які, по-перше, забезпечували б необхідну від зброї дійсність вогню на всі дальності, і по-друге, дозволяли б здійснити приведення зброї до нормального бою без великої витрати патронів і часу.

Габарити точності складають по радіусу величину в половину тисячної дальності стрільби, т. ч. на дальність 100м = 5см (для снайперської гвинтівки габарит прийнятий 0,03 (тисячної) = 3см). Практика показала, що стрільба із зброї, приведеної до нормального бою по таких нормативах точності, є досить ефективною. Дійсно, якщо, наприклад, при перевірці бою на дальність 100 м отримане відхилення СТП від контрольної точки на максимально допустиму величину 5см, то на дальність 400м відхилення від центра цілі буде відповідати 20 см. Це відхилення СТП не виходить за межі навіть дрібної цілі (типу грудної фігури) і практично не позначається на дійсності вогню.

Для перевірки бою слід залучати  кращих, спеціально відібраних стрільців з числа офіцерів, сержантів і солдат. Відбір проводиться за результатами стрільби із зброї, приведеної раніше до нормального бою і кращого по влучності.

Щоб виключити випадкові результати і не помилитися у відборі тих, хто пристрілює зброю,  стрільбу проводять  почергово з одного і того ж примірника зброї і повторюють два чотири рази, враховуючи режим вогню, що допускається для даного зразка зброї. Стрільба повинна виконуватись на протязі одного дня.

Основні параметри за якими проводиться перевірка бою та приведення до нормального бою стрілецької зброї надана в таблиці (додаток №1).

Підготовка автомата Калашникова до стрільби

Підготовка автомата до стрільби проводиться з метою забезпечення безвідмовної роботи його під час стрільби. Автомат готується до стрільби під керівництвом командира відділення.

Для підготовки автомата до стрільби необхідно: - провести чищення, оглянути автомат у розібраному виді й змазати його; - оглянути автомат у зібраному виді; - оглянути магазини. Безпосередньо перед стрільбою прочистити насухо канал ствола (нарізну частину й патронник), оглянути патрони й спорядити ними магазини. Якщо автомат тривалий час перебував на морозі, то перед його заряджанням кілька разів вручну енергійно відтягнути назад і просунути вперед затворну раму.

Перевірка бою автомата і приведення його до нормального бою

Автомат, що перебуває в підрозділі, повинен бути завжди приведений до нормального бою. Перевірка бою автомата проводиться :

· при надходженні його в підрозділ;

· після ремонту, заміни частин, які могли б змінити його бій;

· при виявленні під час стрільби ненормального відхилення куль.

У бойовій обстановці повинні бути використані всі можливості для періодичної перевірки бою автоматів і приведення їх до нормального бою.

Перед перевіркою бою автомат варто ретельно оглянути й усунути виявлені несправності.

Перевірка бою автомата й приведення його до нормального бою проводяться під керівництвом командира роти (батареї, взводу ) на стрільбищі в безвітряну погоду, у закритому тирі або на захищеній від вітру ділянці стрільбища, при нормальному освітленні .

Прямі начальники, до командира частини включно, зобов'язані стежити за точним дотриманням правил перевірки бою й приведення до нормального бою автоматів.

Стрільба при перевірці бою автоматів і приведенні їх до нормального бою здійснюється кращими автоматниками, відібраними командиром підрозділу .

При перевірці бою повинні бути присутнім автоматники, за яких закріплені автомати, їхні командири відділень і збройовий майстер або збройовий технік з необхідним інструментом.

Перевірка бою автомата й приведення його до нормального бою проводиться стрільбою набоями зі звичайною кулею. Набої повинні бути однієї партії. Дальність стрільби 100м, приціл 3. Положення для стрільби - лежачи з упору. Автомат - без багнета-ножа. Автомати, що мають компенсатори, приводяться до нормального бою з компенсаторами, які надалі при стрільбі не згвинчуються.

Стрільба ведеться одиночними пострілами по перевірної мішені (або по чорному прямокутнику розміром 35 див по висоті й 25 див по ширині), укріпленій на білому щиті висотою 1м і шириною 0,5м. Точкою прицілювання служить середина нижнього краю перевірної мішені (чорного прямокутника); вона повинна перебувати приблизно на рівні ока стріляючого. На чорному прямокутнику по стрімкій лінії на відстані 25см над точкою прицілювання відзначається крейдою або кольоровим олівцем нормальне положення середньої точки влучення ( СТВ ). Ця точка є контрольною ( КТ ). У перевірочній мішені за контрольну точку приймається центр кола.

Перевірка бою

Для перевірки бою стріляючий робить чотири одиночних постріли, ретельно й одноманітно прицілюючись під середину нижнього краю мішені (чорного прямокутника). По закінченні стрільби командир, що керує перевіркою бою, оглядає мішень і по розташуванню пробоїн визначає купчастість бою й положення середньої точки влучення. Солдатам і сержантам, що роблять стрільбу, оглядати мішені не дозволяється.

Купчастість бою визнається нормальною , якщо всі чотири пробоїни або три (при одній що відірвалася) уміщаються в коло діаметром 15см. Якщо купчастість розташування пробоїн не задовольняє цій вимозі, то стрільба повторюється. При повторному незадовільному результаті стрільби автомат відправити в ремонтну майстерню для усунення причин розкиду куль.

Якщо купчастість розташування пробоїн буде визнана нормальною, то командир визначає середню точку влучення по чотирьох пробоїнах і її положення щодо контрольної точки.

Якщо всі чотири пробоїни не вміщаються в коло діаметром 15см, то середню точку влучення дозволяється визначати по трьох більш купчасто розташованих пробоїнах за умови, що четверта пробоїна вилучена від середньої крапки влучення трьох пробоїн більш ніж на 2,5 радіуси кола, що вміщає ці три пробоїни (рис.).

При нормальному бої автомата середня точка влучення повинна збігатися з контрольною точкою або відхилятися від її в будь-якому напрямку не більше ніж на 5см , тобто не виходити за межі малого кола перевірочної мішені.

Автомат, бій якого при перевірці виявиться ненормальним, приводиться до нормального бою наступним чином.

Приведення до нормального бою (додаток №6).

Якщо при стрільбі одиночними пострілами середня точка влучення відхилилася від контрольної в яку-небудь сторону більш ніж на 5см, то відповідно до цього проводиться зміна положення мушки: якщо середня точка влучення нижче контрольної, мушку треба вгвинтити, якщо вище - вигвинтити; якщо середня точка влучення лівіше контрольної крапки, полозок мушки пересунути вліво, якщо правіше - вправо.

Примітка.  При переміщенні мушки убік на 1 мм середня точка влучення при стрільбі на 100м зміщається на 26см. Для переміщенні мушки убік використовується спеціальний пристрій – мушковод (додаток №7). Один повний оберт мушки переміщає середню точку влучення по висоті при стрільбі на 100м на 20см.

Правильність переміщення мушки перевіряється повторною стрільбою.

Після приведення автомата до нормального бою стара риска на полозку мушки забивається, а замість її набивається нова.

Останній результат стрільби при приведенні автомата до нормального бою заноситься в картку якісного стану:

| Дата | Результат | Підпис |
| --- | --- | --- |
| 10.09.03 | Л 3+4 12 | капітан Яковлев |

Де Л 3 – ств вліво 3 см +4 – ств вверх – 4 см

12 – габарит розсіювання (купчастості) – 12 см

Рис. Запис в картці якісного стану АК, ПМ, СКС або в

формулярі ПК, СВД-СГД

Підготовка кулемета Калашникова (КК) до стрільби

Кулемет, що знаходиться в підрозділі, повинен бути приведений до нормального бою. Необхідність приведення кулемета до нормального бою встановлюється перевіркою бою.

Перевірка бою кулемета проводиться:

- під час вступу кулемета в підрозділ (кулемет ККТ при цьому тільки вивіряється по контрольній мішені);

- після ремонту кулемета і заміни частин, які могли б змінити його бій;

- при виявленні під час стрільби відхилень середньої точки влучення (СТВ) або розсіювання куль, що не задовольняють вимогам нормального бою кулемета.

В бойовій обстановці перевірка бою кулеметів проводиться періодично при кожній нагоді.

Перевірка бою кулеметів і приведення їх до нормального бою проводяться під керівництвом командира роти. Прямі начальники, до командира частини включно, зобов'язані стежити за точним дотриманням правил перевірки бою кулеметів.

Перед перевіркою бою кулемет слідує ретельно оглянути і усунути знайдені недоліки.

Перевірка бою кулемета і приведення його до нормального бою проводяться на стрільбищі в безвітряну погоду, в закритому тирі або на захищеній від вітру ділянці стрільбища при нормальному освітленні.

Стрільба при перевірці бою кулеметів і приведення їх до нормального бою проводиться кращими навідниками (кулеметниками) підрозділу, відібраними командиром роти. Солдатам і старшинам, що проводять стрільбу, підходити до мішеней не дозволяється.

При перевірці бою повинні бути присутній кулеметники (екіпаж танка), за якими закріплені кулемети, їх командири відділень, збройовий майстер або збройовий технік з необхідним інструментом.

Перевірка бою кулемета і приведення його до нормального бою проводяться стрільбою на дальність 100м набоями із звичайною кулею ( із сталевим сердечником або легким зр. 1908 р.), узятими з герметичного закупорювання.

Перевірка бою і приведення до нормального бою проводяться :

кулеметів КК і ККС - спочатку стрільбою одиночними пострілами (4 набої), а потім автоматичним вогнем (10 набоїв в 3-4 черги);

кулемета ККТ - тільки автоматичним вогнем (10 набоїв однією серією).

Перевірка бою кулеметів КК, ККС і ККБ

Кулемети КК і ККС (без верстата) і бронетранспортер з кулеметом ККБ встановлюються на рівному майданчику.

Стрільба ведеться з кулеметів КК і ККС з положення лежачи з сошки, з кулемета ККБ із закріпленими механізмами з положення стоячи, з прицілом 3 і цілком 0, по перевірочній мішені (або чорному прямокутнику розміром 35см по висоті і 25см по ширині), укріпленій на білому щиті заввишки 1 м і шириною 1 м, поставленому перпендикулярно площині стрільби. Точкою прицілювання служить середина нижнього краю перевірочної мішені відрізаної по другій горизонтальної лінії, або чорного прямокутника; вона повинна знаходитися приблизно на рівні ока стріляючого. По прямовисній лінії на 15см вище за точку прицілювання на чорному прямокутнику відмічаються (крейдою, кольоровим олівцем) нормальне положення середньої точки влучення. Ця точка або центр кіл перевірочної мішені є контрольною точкою (КТ).

Після стрільби чотирма одиночними пострілами командир, який керує перевіркою бою, по розташуванню пробоїн визначає купчастість бою і положення середньої точки влучання.

Купчастість бою кулемета признається нормальною, якщо всі чотири пробоїни (або три при одній, що відірвалася) вміщаються в коло діаметром 15см.

Якщо купчастість розташування пробоїн не задовольняє цій вимозі, стрільба повторюється. При повторному незадовільному результаті стрільби кулемет відправити до ремонтної майстерні.

Якщо купчастість пробоїн нормальна, командир визначає середню точку влучення (СТВ) і її положення щодо контрольної точки (КТ).

Рис.     Перевірочна мішень:
А- для кулеметів ПК. ПКС і ПКБ; Б- для кулемета ПКТ.

.

Бій кулемета одиночними пострілами вважається нормальним, якщо середня точка влучання співпала з контрольною точкою або відхилилася від неї в будь-яку сторону не більше ніж на 5см, тобто не вийшла за межі малого круга перевірочної мішені.

Після закінчення перевірки бою кулемета одиночними пострілами проводиться перевірка бою автоматичним вогнем, при цьому кулеметник проводить 3-4 серії, виправляючи наведення кулемета після кожної серії.

Бій кулемета КК (ККБ) признається нормальним, якщо не менше 7 (8) пробоїн з 10 вміщаються в коло діаметром 20см і середня точка влучення при цьому відхиляється від контрольної не більше ніж на 5см в будь-яку сторону, тобто не виходить за межі малого кола перевірочної мішені.

Купчастість бою при автоматичній стрільбі залежить не тільки від справності кулемета, але і від кулеметника. Тому в сумнівних випадках при незадовільній купчастості бою стрільбу слід повторити.

Кулемет, бій якого при перевірці одиночними пострілами або автоматичним вогнем виявиться ненормальним, приводиться до нормального бою.

Приведення кулеметів КК, ККС і ККБ до нормального бою

Якщо при перевірці бою одиночними пострілами середня точка влучення відхилилася від контрольної точки в яку-небудь сторону більш ніж на 5см, то відповідно цьому проводиться зміна положення мушки або її полоза. Якщо середня точка влучення нижче контрольної, мушку треба угвинтити, якщо вище - вигвинтити. Якщо середня точка влучення лівіше контрольної, полоз пересунути вліво, якщо правіше - управо. Після зміни положення мушки стрільба повторюється.

Примітка. Один повний оборот мушки змінює положення середньої точки влучення по висоті при стрільбі на 100м на 12см, а, переміщення полоза мушки убік на 1мм - на 1см.

Якщо при автоматичній стрільбі середня точка влучення відхилилася від контрольної більш ніж на 5см, необхідно знову оглянути кулемет, перевірити його установку на вогняній позиції, змінити положення мушки (полоза мушки) і повторити стрільбу.

Якщо кулемет не вдається привести до нормального бою автоматичним вогнем, він направляється в ремонтну майстерню для огляду і ремонту.

Після приведення кулемета до нормального бою стара риска на полозі мушки забивається, а замість неї набивається нова.

Кінцевий результат приведення кулемета до нормального бою заноситься у формуляр

Перевірка бою запасного ствола проводиться після закінчення перевірки бою основного ствола за тими ж правилами.

Після закінчення перевірки бою або приведення кулемета ККС до нормального бою з сошки перевіряється бій кулемета на верстаті автоматичним вогнем (10 набоїв). Для цього кулемет встановлюється в положення для стрільби лежачи, наводиться в ту ж точку прицілювання, затискачі горизонтального і вертикального наведення закріплюються і здійснюється з упором прикладу в плече 2 - 3 серії з виправленням, якщо потрібно, наведення після кожної серії.

Бій кулемета на станку признається нормальним, якщо 8 пробоїн з 10 вміщаються в коло діаметром 20см і середня точка влучення відхилилася від контрольної не більше ніж на 5см в будь-яку сторону, тобто не виходить за межі малого кола перевірочної мішені.

Якщо купчастість бою кулемета не відповідає цій вимозі, стрільба повторюється. Після повторного незадовільного результату кулемет відправляється в ремонтну майстерню.

Якщо купчастість бою кулемета нормальна, а середня точка влучення відхилилася від контрольної більш ніж на 1 тисячну, то вимірюється відстань між ними по бічному напряму і по висоті. Отримані відхилення в поділках цілика і прицілу записуються у формуляр і враховуються при стрільбі з верстата.

Підготовка снайперської гвинтівки Драгунова до стрільби

Снайперська гвинтівка, що перебуває в підрозділі, повинна бути наведена до нормального бою. Необхідність приведення гвинтівки до нормального бою встановлюється перевіркою бою.

Перевірка бою гвинтівки здійснюється:

- при надходженні гвинтівки в підрозділ;

- після ремонту гвинтівки й заміни частин, які могли б змінити її бій;

- при виявленні під час стрільби відхилень середньої крапки влучення (СТВ) або розсіювання куль, що не задовольняють вимогам нормального бою гвинтівки.

У бойовій обстановці перевірка бою гвинтівки здійснюється періодично при кожній можливості.

Для перевірки бою зробіть чотири постріли, ретельно й одноманітно прицілюючись через відкритий приціл. Стрільбу ведіть по чорному прямокутнику розміром 20см по ширині й 30см по висоті, укріпленому на білому щиті шириною 0,5м і висотою 1м. Точкою прицілювання служить середина нижнього краю чорного прямокутника. По прямовисній лінії на відстані 16см вище точки прицілювання відзначте крейдою або кольоровим олівцем нормальне положення середньої точки влучення при стрільбі з відкритим прицілом. Точка є контрольною. Дальність стрільби 100м, приціл 3. Положення для стрільби "лежачи з упору". Для перевірки бою гвинтівки й приведення її до нормального бою застосовуються набої зі звичайною кулею зі сталевим сердечником. Стрільбу проводите без багнета-ножа.

По закінченні стрільби огляньте мішень і розташування пробоїн, визначите купчастість бою й положення середньої точки влучення. Купчастість бою гвинтівки визнається нормальною, якщо всі чотири пробоїни вміщаються в коло діаметром 8см. Якщо купчастість розташування пробоїн не задовольняє цій вимозі, повторіть стрільбу. При повторному незадовільному результаті стрільби відправте гвинтівку в ремонтну майстерню. Якщо купчастість бою нормальна, визначите середню точку влучення і її положення щодо контрольної точки.

Бій гвинтівки вважається нормальним, якщо середня точка влучення збіглася з контрольною крапкою або відхилилася від її в будь-яку сторону не більше ніж на 5см. Якщо при перевірці бої середня точка влучення відхилилася від контрольної точки в яку-небудь сторону більш, ніж на 5см, то змініть положення мушки по висоті або корпуса мушки по бічному положенню. Якщо СТП нижче КТ, то вгвинтіть мушку, якщо вище - вигвинтіть. Якщо СТВ лівіше КТ, пересуньте корпус мушки вліво, якщо правіше - вправо.

Примітка. При переміщенні корпуса мушки убік на 1 мм при вгвинчуванні (вигвинчуванні) мушки на один повний оберт СТВ при стрільбі на 100 м зміщається на 16 см. Правильність переміщення корпуса мушки й мушки перевірте повторною стрільбою. Після приведення гвинтівки до нормального бою стару риску на корпусі мушки забийте, а замість її нанесіть нову.

Приведення гвинтівки до нормального бою з оптичним прицілом

Для приведення гвинтівки до нормального бою з оптичним прицілом приєднайте до гвинтівки приціл і надягніть щоку на приклад.

Обертанням маховичків установите маховичок кутів прицілювання на поділку 3, а маховичок бічних виправлень на поділку 0.

Проведіть стрільбу з оптичним прицілом за тих самих умов, що й при перевірці бою гвинтівки з відкритим прицілом, тільки контрольну точку відзначте на висоті 14см від точки прицілювання. Якщо в результаті стрільби всі чотири пробоїни вміщаються в коло діаметром 8см, але СТВ відхилилася від КТ більш ніж на 3см, визначте відхилення СТВ і внесіть відповідні виправлення в установці гайок на маховичках кутів прицілювання й бічних виправлень. Переміщення гайок на одну поділку щодо шкали на пояску маховичків при стрільбі на 100м змінює положення СТВ на 5см. Для внесення виправлень відверніть на один, півтора оберти гвинти на торцях маховичків, і обертаючи рукою гайку механізму кутів прицілювання або гайку механізму бічних виправлень, змістіть їх на необхідну величину й закрутіть гвинти.

Після внесення виправлень в установки маховичків проведіть повторну стрільбу. Якщо при повторній стрільбі всі чотири пробоїни вміщаються в коло діаметром 8см, а СТВ збіглася із КТ або відхилилася від її в будь-яку сторону не більш, ніж на 3см, то гвинтівка вважається приведеною до нормального бою. По закінченні приведення гвинтівки до нормального бою положення СТВ занесіть у формуляр.

Визначення дальності до цілі проводиться в наступній послідовності:

- сумістіть зображення цілі з далекомірною шкалою сітки так, щоб основа цілі знаходилася на горизонтальній лінії далекомірної шкали, а верхня точка цілі торкалася без зазору верхньої пунктирної лінії шкали;

- зніміть відлік по далекомірній шкалі в місці доторкання цілі;

- цифра, яка вказує точку дотику, буде визначати відстань до цілі (на рис. відстань до цілі 400 метрів).

Рис. Далекомірна шкала ПСО-1

Для стрільби присмерком і вночі поверніть рукоятку мікротумблера в положення -ВКЛ-. Установку кутів прицілювання й бічних виправлень здійснюйте в цьому випадку шляхом відліку клаців фіксатора від нульового положення. При цьому пам’ятайте, що фіксація маховичка кутів прицілювання від 0 до 3 відбувається через цілу поділку, тобто через 100м, а далі до установки 10 через кожні пів-поділки, тобто через 50м. Фіксація маховичка бічних виправлень відбувається через кожні пів-поділки, тобто через 0-05. 
            При роботі із зимовою системою висвітлення корпус із секцією 2РЦ63 необхідно зберігати в теплому місці (у кишені гімнастерки або шинелі снайпера).

Підготовка до стрільби пістолета Макарова

Усі пістолети повинні бути приведені до нормального бою.

Перевірка бою пістолета проводиться:

— при надходженні пістолета до підрозділу;

— після ремонту в майстерні;

— при виявленні під час стрільби відхилення точки влучення від контрольної точки більше, ніж на 5см.

У бойових обставинах кожний командир повинен використовувати всі можливості для періодичної перевірки бою пістолетів.

Перевірка бою пістолетів провадиться офіцерами або відмінними стрільцями в присутності військовослужбовців, за якими закріплені пістолети. Старші начальники до командира частини включно зобов'язані слідкувати за точним дотриманням правил перевірки пістолетів та за приведенням їх до нормального бою.

Перед перевіркою бою пістолети ретельно оглядаються, і виявлені несправності усуваються. При перевірці повинен бути присутнім технік зі зброї з необхідним інструментом.

Перевірка бою проводиться в сприятливих умовах: в ясну погоду, в безвітря, або в закритому тирі, або в захищеній від вітру ділянці стрільбища.

Перевірка бою пістолета проводиться стрільбою на 25м набоями однієї партії.

Стрільба ведеться по чорному колу діаметром 25см, закріпленому на щиті висотою 1 м і шириною 0,5м.

Точка прицілювання має бути на середині нижнього краю чорного кола або в центрі його. Точка прицілювання повинна бути приблизно на висоті очей стрільця.

За прямовисною лінією над точкою прицілювання позначається (крейдою, кольоровим олівцем) нормальне положення середньої точки влучення, яка повинна бути вище точки прицілювання на 12,5см або збігтися з нею, якщо точкою прицілювання буде центр кола. Позначена точка буде контрольною.

Перевірка бою пістолета провадиться із положення «стоячи», з «руки» або з «упора» (дерен, мішок, набитий тирсою), покладеного на який-небудь місцевий предмет або підставку.

При стрільбі «з упора» кисть руки з пістолетом повинна бути у висячому положенні і не торкатися упора.

Для перевірки бою пістолета пристрільник провадить підряд чотири постріли, старанно та одноманітно прицілюючись. По закінченні стрільби щит ретельно оглядають і за розташуванням пробоїн визначається купчастість бою пістолета та положення середньої точки влучення.

Купчастість бою пістолета визнається нормальною, якщо всі чотири пробоїни (в крайньому разі три, при одній, яка випадково відхилилася) вміщуються в коло діаметром 15 см.

При задовільній купчастості бою командир визначає середню точку влучення і вимірює величину відхилення від контрольної точки з допомогою сантиметрової лінійки. Для зручності вимірювання через контрольну точку проводяться дві лінії — вертикальна та горизонтальна.

Середня точка влучення не повинна відхилятися більше, ніж на 5см від контрольної точки в будь-якому напрямі. Якщо середня точка влучення відхилилась від контрольної точки більше, ніж на 5см, то пістолет передається техніку зі зброї для відповідного пересування або заміни цілика; цілик замінюється більш низьким (високим), якщо середня точка влучення виявиться вище (нижче) контрольної точки; цілик пересувається вліво (вправо), якщо середня точка влучення виявилась праворуч (ліворуч) контрольної точки.

Примітка. Збільшення (зменшення) височини цілика або переміщення його праворуч (ліворуч) на 1мм змінює положення середньої точки влучення у відповідну сторону на 19см

Цілики виготовляються таких розмірів:

| Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висота, мм | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |

Примітка: Мушку пістолета підпилювати заборонено!

Приведення пістолета до нормального бою вважається закінченим, коли пістолет як за купчастістю, так і за середньою точкою влучення задовольняє вимоги нормального бою.

Після приведення пістолета до нормального бою цілик за допомогою керну закріплюється.

Перевірка прицільних пристосувань гранатомету РПГ-7

Перевірка прицільних пристосувань гранатомета провадиться за допомогою призначених для цієї мети приладів і мішеней (рис) за правилами, зазначеним у таблиці.

В усіх випадках перевірки прицілів ПГО-7В застосовуються мішені, у яких розмір по вертикалі між центрами великого і малого перехресть 108мм, а при перевірці прицілів ПГО-7—41мм. Приціли ПГО-7В можна перевіряти по вилученій крапці. Перевірку прицілів ПГО-7 по вилученій точці робити не можна.

При перевірці оптичного прицілу маховичок температурного виправлення встановлюється на знак «+», а хомутик механічного прицілу - на розподіл 3.

Для перевірки прицільних пристосувань необхідно:

— установити гранатомет на прицільному верстаті;

— установити  щит  з  мішенню  вертикально   по   схилі   перед гранатомета на видаленні 20м від прицільної планки;

— хрестоподібно натягнути нитки в прорізах, що є на торці приладу для перевірки прицільних пристосувань, і вставити прилад у дулову частину каналу стовбура гранатомета так, щоб виступ (штифт) приладу ввійшов цілком у виріз на дуловій частині стовбура; - навести гранатомет через канал стовбура й отвір приладу у верхнє коло мішені і міцно закріпити гранатомет у верстаті; при цьому перехрестя приладу повинне збігатися з  великим  перехрестям верхнього кола мішені;

— зробити візування через прицільні пристосування. При   перевірці   механічного   прицілу   з   однією   мушкою   лінія прицілювання не повинна виходити за межі нижнього (білого) кола діаметром   160  мм  не  менш  чим   у  50%  випадків   зроблених спостережень.

При перевірці оптичного прицілу знак «+», розташований у верхній частиш сітки, повинний сполучитися з маленьким перехрестям на верхнім колі мішені. При невиконанні цієї вимоги виправити установку прицілу, для чого необхідно:

- згвинтити кришку вивірювального гвинта по бічному напрямку; вставити викрутку в шліц гвинта й обертати його до сполучення знака «+» на сітці з вертикальною лінією маленького перехрестя на верхнім колі мішені;

- вигвинтити на 1,5-2 обороту   три бічних гвинти на маховичку температурного виправлення і, дотримуючи маховичок у положенні знака «+» проти покажчика на корпусі прицілу, обертати вивірений гвинт по висоті (центральний) до сполучення знака «+» на сітці з
горизонтальною лінією маленького перехрестя верхнього кола

- після перевірки оптичного прицілу нагвинтити кришку й угвинтити   бічні   гвинти   до   упору,   а   потім   перевірити правильність наведення гранатомета і вивірки прицілу.

Для перевірки оптичного прицілу по віддаленій точці необхідно:

- вибрати добре видиму точку на відстані близько 300м від гранатомета і навести гранатомет через канал стовбура перехрестям приладу в цю точку,

- зробити   візування   через   приціл,   при   цьому   знак   «+», розташований у верхній частиш сітки, повинний сполучитися з вилученою точкою;

-  при невиконанні цієї вимоги виправити установку прицілу, як при перевірці прицілу по мішені на щиті.

Зміна висоти контрольної точки порозумівається тим, що оптичні приціли розташовуються на зброї вище відкритих.

Рис.  Мішені для перевірки прицільних пристроїв гранатомету:

аа і бб – лінії звісу

Для переміщення середньої точки влучення при відхиленні її від контрольної точки на величину, що перевищує габарит точності, користуються гвинтами вивірювального механізму прицілу.   Величини виправлень визначаються для  кожного  прицілу за  правилами, зазначеними у відповідних настановах по стрілецькій справі.

У прицілу з двома мушками лінія прицілювання основної мушки не повинна виходити за межі нижнього білого прямокутника, а лінія прицілювання додаткової мушки — за межі  верхнього  білого прямокутника

Якщо при візуванні виявиться, що більш ніж у 50% випадків спостережень лінія прицілювання виходить за межі відповідного прямокутника (кола), прицільне пристосування гранатомета вважається несправним і підлягає ремонту.

Гранатомет, що знаходиться в підрозділі повинен мати справні та перевірені прицільні пристрої

Перевірка проводиться:

- При надходженні гранатомета в підрозділ

- Після першої стрільби і потім після кожних 3-5 стрільб

- Після ремонту

- При виявлені під час стрільби значних відхилень СТВ від точки влучення.

Перевірка бою гранатомету ГП-25

Перевірка бою гранатомету та приведення його до нормального бою виконується з тим автоматом, за яким він закріплений.

Стрільба виконується пострілами ВОГ-25 з інертною гранатою однієї партії.

Для перевірки необхідно:

- встановити щит на відстані 100 м від дульного зрізу гранатомету з наклеєною при стрілочною мішенню;

Рис.  Пристрілочна мішень для гранатомета ГП-25

- підготувати гранатомет до стрільби з положення лежачі, встановити приціл в положення „1”;

- провести прицілювання в середину нижньої основи чорного прямокутника контрольної мішені, підвести верхній зріз мушки так, щоб бокові сторони прямокутника були продовженням бокових сторін мушки, і виконати 4 постріли;

- після закінчення стрільби по розміщенню пробоїн визначити СТВ, котра при нормальному бою повинна розміщуватися у межах контрольного кола радіусом 35 см з центром в точці прицілювання (т.п.)

Якщо СТВ вийшло за межі контрольного кола, то в залежності від отриманого відслонення СТВ від т.п. виконується певною зміною потрібно завернути, якщо вище – викрутити; якщо СТВ виявиться лівіше т.п цілик потрібно змістити вправо, якщо правіше – вліво, тобто у сторону, протилежну відхиленню СТП

При закручуванні (викручуванні) мушки на один оберт СТВ при стрільбі на 100м зміщується на 0,75м вверх (вниз). При повороті гвинта цілика на один оберт, (чотири клацання), що відповідає його зміщенню на 1 поділку, тобто під час стрільби на 100м. СТВ переміщується на 1 м праворуч, якщо гвинт повертати по ходу годинникової стрілки (при зміщенні цілика вправо), і в вліво, якщо гвинт повертати проти ходу годинникової стрілки (при зміщенні цілика вліво)

Правильність переміщення мушки цілика перевіряється повторною стрільбою.

Особливості перевірки бою зброї з оптичними і нічними прицілами

Зброя, що має крім відкритих (механічних) прицілів ще і оптичний (як, наприклад, снайперська гвинтівка) або нічний електронно оптичний приціл, після приведення до нормального бою з відкритим прицілом вимагає ще додатково вивіряння оптичного або електронно-оптичного прицілу.

Метою вивіряння оптичного прицілу є постановка нульової лінії прицілювання в таке положення, при, якому вона перетинається з віссю каналу ствола в точці на місцевості, видаленій на певну відстань від зброї. Для зміни положення нульової лінії прицілювання всі оптичні приціли мають спеціальні механізми вивіряння, які дозволяють в прицілі, встановленому на зброї, переміщувати нульову лінію прицілювання по висоті і у боковому напрямі.

Порядок вивіряння оптичних прицілів.

На зброю, приведену до нормального бою з відкритим прицілом, встановлюється оптичний приціл, воно закріпляється в прицільному станку і по відкритому прицілу з установкою на розподіл З наводиться в ту ж точку прицілювання, в яку проводилося наведення при перевірці бою з відкритим прицілом. Наведення ретельно перевіряється, після чого зброя закріпляється в прицільному станку.

На оптичному прицілі встановлюються установки 0 на барабанчику бокових поправок і З на барабанчику кутів прицілювання. При цих установках вершина основної прицільної марки при спостереженні в приціл повинна бути направлена в точку прицілювання. Якщо такого збігу немає, то за допомогою вивірювальних механізмів прицілу (не зміщаючи закріпленої у верстаті зброї) вершина основної прицільної марки направляється в точку прицілювання. Після закріплення гвинтів вивірювальних механізмів прицілу треба обов'язково знову перевірити положення вершини прицільної марки; якщо вона відхилилася від точки прицілювання, дії повторити.

По закінченні вивірки прицілу виробляється перевірка бою зброї з оптичним прицілом (з нічним прицілом удень з діафрагмою), а якщо потрібно, то і приведення його до нормального бою по перевірочній мішені (чорному прямокутнику) на дальності 100м з установками барабанчиків на розподіл 3 по висоті (для автоматів і ручних кулеметів із прицілами НСП-3 перших на розподіл 4) і на розподіл 0 по бічному напрямку.

Перевірка бою і приведення до нормального бою зброї з оптичними прицілами виробляються в основному по тим же правилам, що і з відкритими прицілами, тільки контрольна точка відзначається на іншій висоті:

—для снайперської гвинтівки з прицілом ПСО-1—на висоті 14 см;

—для автоматів (АКМ) і ручних кулеметів (РКК) із прицілами НСП-3—на висоті 21 см;

— для кулемета ПК (ПКС) із прицілом ППН-3—на висоті 11 см.

Величини для приведення зброї з нічними прицілами до нормального бою

| Нормативи | 7,62 мм АКМН | 7,62 мм РККН | 5,45мм АК-74Н | 5,45мм РКК-74 Н | 7,62 мм СВД | 7,62 мм ККМН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідні установки прицілів |  |  |  |  |  |  |
| приціл механічний | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| приціл НСПУ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Перевищення КТ над точкою прицілювання | 21 | 21 | 20 | 16 | 23 | 22 |
| Зміна С.Т.П. при повороті маховичка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (механізму кутів прицілювання) і гвинта |  |  |  |  |  |  |
| (механізму бокових поправок) на одну поділку, (см)) |  |  |  |  |  |  |

Додаток №1

Основні параметри за якими проводиться перевірка бою та приведення до нормального бою стрілецької зброї

Таблиця № 1

| Параметри | Види зброї |
| --- | --- |
|  | АКМ | АК-74 | РКК | РКК-74 | ККМ | СГД з ПСО-1 | ПМ |
| Щит розміром (м) | 0,5х1 | 0,5х1 | 0,5х1 | 0,5х1 | 0,5х1 | 0,5х1 | 0,5х1 |
| Прямокутник, або коло по якому проводиться стрільба (см) | 25 х 35 | 25 х 35 | 25 х 35 | 25 х 35 | 25 х 35 | 20 х 30 | коло ǿ 26 |
| Приціл/ (цілік) | 3/- | 3/- | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | - |
| Точка прицілювання нижній край прямокутника | нижній край кола |
| Контрольна лінія від точки прицілювання (прямокутника (см) (переводна) | 25 | 13 | 25 | 11 | 15 | 16 | 12,5 |
| стрільба: - одиночним вогнем | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - чергами | - | - | 8 (2-3 черг) | 8 (2-3черг) | 10 (3-4 черг) | - | - |
| густість бою нормальна: |  |  |  |  |  |  |  |
| - одиночним вогнем проб в колі ǿ см | 4 проб ǿ 15 | 4 проб ǿ 15 | 4 проб ǿ 15 | 4 проб ǿ 15 | 4 проб ǿ 15 | 4 проб ǿ 8 | 4 проб ǿ 15 |
| - чергами, проб в колі ǿ см | - | - | 6 проб ǿ 20 | 6 проб ǿ 20 | 8 проб ǿ 20 | - | - |
| відхилення СТВ пробоїн від контр. точки | 3 проб ǿ 5 см | 3 проб ǿ 5 см | 3 проб ǿ 5 см | 3 проб ǿ 5 см | 3 проб ǿ 5 см | 4 проб ǿ 3 см | 3 проб ǿ 5 см |
| 1 мм переміщення мушки змінює положення СТВ ліво (праворуч) | 26 см | 26 см | 18 см | 18 см | 15 см | 16 см | заміна цілику 1 мм-19 см |
| 1 оберт мушки змінює положення СТВ вверх вниз | 20 см | 20 см | 14 см | 14 см | 12 см | 16 см |  |

Начальнику служби РАО
військової частини__________                                                                                                                                                                                       Додаток №2

### ЗАЯВКА
на видачу боєприпасів для проведення стрільб

Для проведення практичних стрільб з особовим складом _____ роти (батареї) з виконання вправи № ___ Курсу стрільб згідно з наказом по військовій частині від "___" ____________ 20__ року № ___ прошу видати "___" ____________ 20__ року таку кількість боєприпасів

| № з/п | Найменування боєприпасів | Заявляється до видачі, штук | Дозволяється видати, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кількість осіб, що стріляють : ______ Командир роти (батареї) ____________________________________________________________________________________________________ (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище) "___" ____________ 20__ року Завідувачу складу боєприпасів військової частини _________ видати _________________ роті (батареї) боєприпаси у кількості, яка вказана в графі 4. Начальник служби РАО ____________________________________________________________________________________________________ (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище) "___" ____________ 20__ року Указана в графі 4 кількість боєприпасів видана за роздавально-здавальною відомістю № ______ Завідувач складу __________________________________________________________________________________________________________ (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище) |

Додаток №3

### РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
боєприпасів на пункті бойового постачання __________військової частини ___________

за "___" ____________ 20__ року

| Одержувач (здавальник) | Видано | Розписка в отри- манні і дата | Здано на пункт бойового живлення | Розписка про здавання і дата | Приміт- ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | артпострілів, ПТКРС, ракет | патронів |  | артпострілів, ПТКРС, ракет | патронів | гільз, елементів артпострілів (ПТКРС, ракет) | гільз, патронів |  |  |
|  | калібр артпос- трілів, індекс ПТКРС, ракет | кіль- кість, штук | ка- лібр | кіль- кість, штук |  | калібр артпос- трілів, індекс ПТКРС, ракет | кіль- кість, штук | ка- лібр | кіль- кість, штук | калібр гільз, індекс еле- ментів | кіль- кість, штук | ка- лібр | кіль- кість, штук |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Начальник пункту бойового постачання: ______________________________________________________________________________________ (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище) Командир підрозділу: _______________________________________________________________________________________________________ (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище) Керівник стрільб: __________________________________________________________________________________________________________ (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище) Боєприпаси, їх елементи, стріляні гільзи за роздавально-здавальними відомостями __________________ і за книгою інв. № ____ обліковані. Начальник складу: __________________________________________________________________________________________________________ (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище) "___" ____________ 20__ року Правильність обліку та розходу перевірив: начальник служби РАО: ________________________________________________________________ (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище) |

Додаток №4

### АКТ № _____
про списання боєприпасів

Комісія у складі: голови ______________________________________________________________________________, (посада, прізвище, ініціали) членів: ______________________________________________________________________________, (прізвище, ініціали) ______________________________________________________________________________ (прізвище, ініціали) склала цей акт про те, що "___" ____________ 20__ р. на підставі ____________________________________________________________________________________ (номер, дата наказу, розпорядження) були проведені стрільби, стрілецькі змагання (непотрібне закреслити) із ____________________________________________________________________________________. (вид, марка, калібр зброї) Згідно з поданими відомостями на ___ аркушах на стрільбах використано боєприпасів: _____________________________________________ - ___________________________________ шт. (вид, калібр зброї) (кількість цифрами і словами) Комісія, перевіривши підстави видачі і використання боєприпасів, пропонує списати з обліку _________________ філії _________________ підприємства зв'язку використані боєприпаси: _____________________________________________ - ___________________________________ шт. (вид, калібр зброї) (кількість цифрами і словами) Голова комісії ________________________________________________________________________, (підпис, ініціали, прізвище) члени комісії: ________________________________________________________________________, (підпис, ініціали, прізвище) ________________________________________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)

Додаток №5

Сучасні прилади для приведення зброї до нормального бою

Лазерний прилад холодної пристрілки Лазерний прилад холодної пристрілки (ЛПХП) дозволяє проводити пристрілку або перевірку пристрілки мисливської зброї без стрільби набоями. Лазерний прилад холодної пристрілки калибру 7,62 Лазерний прилад холодної пристрілки (ЛПХП -7,62) дозволяє проводити пристрілку або перевірку пристрілки мисливської зброї калібру 7,62 без стрільби набоями. Набір калібрів 7,62 Набір забезпечує перевірку діаметрів стволів в діапазоні 7,61...7,69 з кроком 0,01 мм. Точність виконання калібрів +/- 0,001 м Кількість вимірювальних калібрів - 9 шт. Мушковод Мушковод представляє собою пристрій для переміщення мушки автоматного типу на мисливський зброї. Коректор мушки КМА Призначений для приведення зброї з мушкою автоматного типу "Сайга", ОП СКС, "Тігр" до нормального бою в горизонтальній и вертикальній площині. Коректор ціліка КЦПМ Коректор целіка КЦПМ призначений для приведення пістолета ПМ та його модифікацій до нормального бою в горизонтальній площині. Мушковод Прилад для приведення зброї до нормального бою.

Додаток №6

Додаток №7

Прилад для приведення зброї до нормального бою (мушковод).

Прилад для приведення зброї до нормального бою  призначений для переміщення мушки (целіка) зброї типу ПМ, ПММ, ТТ, АК-74, СВД, «Кедр» з метою приведення їх до нормального бою.

 Технічні характеристики:
1. Одна поділка лімба відповідає переміщенню мушки (целіка) на 0,1 мм.
2.Габаритні розміри – 110х143х26 мм.
3. Вага – 350 гр.
4. Строк служби  виробу – 5 років.

Корпус (поз.1), зйомна опора (поз. 2), рухомий шток (поз. 3), лімба (поз.4), вороток (поз. 5).