САМОСТІЙНА РОБОТА №4

Тема 1: Підготовка солдата до різних видів бою.

Заняття 12: Польові фортифікаційні споруди. Споруди для захисту особового складу і бойової техніки.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт визначені питання, використовуючи рекомендовану літературу.

Час: 4 години*

Література:

1. Наставление по военно-инженерному делу. - М.: Воениздат, 1984. – С. 19-44; 72-100.

2. Калибернов Н.С. Инженерное обеспечение боя. - М.: Воениздат, 1988.

| №№ п/п | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основні польові фортифікаційні споруди. Споруди для захисту особового складу і бойової техніки. | письмова (конспект у зошиті) | [1] С. 19-44; 72-100 |

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 4 години із них 2 години проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).

Зміст навчальних питань:

Основні польові фортифікаційні споруди:

- стрілецькі окопи;

- траншеї і ходи сполучення;

- окопи для бойових машин;

- укриття для особового складу;

- споруди для спостереження і управління боєм.

Вибір місця розташування окопів.

Місце розташування окопів повинне задовольняти наступним основним умовам:

- допускати огляд і обстріл попередлежачої місцевості на дистанцію не менш 400 м, огляд і обстріл підступів до сусідніх окопів;

- сприяти маскуванню окопу, завдяки чому значно зменшується ефективність вогню противника;

- забезпечувати більш приховане сполучення з тилом і сусідніми окопами.

Для приховування від наземного спостереження противника війська розташовуються за природними масками.

Для приховування від усіх видів повітряної розвідки природними масками є ліси і високі чагарники, населені пункти, яри, які поросли чагарником і придорожні посадки, особливо коли вони ростуть по обидва боки дороги і складаються з дерев із розвитою кроною.

У бойових умовах використання живої рослинності може знайти застосування у виді дернування і пересадки кущів.

Окоп – відкрита земляна споруда для ведення вогню.

Одиночний окоп для стрільби лежачи складається з виїмки в ґрунті довжиною 170 см, шириною 60 см, глибиною 30 см.

Для зручності стрільби (опора ліктями) у передній частині виїмки залишається сходинка шириною 40-50 см, при веденні вогню з окопу убік одного з флангів висота бруствера з боку противника (із фронту) робиться на 20 см більше, ніж у секторі обстрілу. На обладнання окопу піхотною лопатою необхідно – 0,5 люд/год.

Елементи одиночного окопу для стрільби лежачи із автомата

Одиночний окоп для стрільби з коліна складається з виїмки в ґрунті довжиною 170 см, шириною 60 см, глибиною 60 см. Бруствер має висоту 30 см. На обладнання окопу піхотною лопатою необхідно – 1,5 люд/год.

Одиночний окоп для стрільби стоячи відриваєтьсяглибиною 110 см. Ґрунт викидається переважно в сторони, у результаті чого бруствер майже оточує окоп з усіх боків і має в висоту 60 см.

Стінки окопу робляться похилими. У однієї зі стін робиться ніша для боєприпасів розмірами 20х40х25см. На обладнання окопу піхотною лопатою необхідно – 2,5 люд/год.

Окоп для двох стрілків обладнується з двома секторами обстрілу і з двома нішами для боєприпасів.

На обладнання окопу піхотною лопатою потрібно 2,5 люд/год., саперною лопатою 1,5 люд/год. Обсяг вийнятого ґрунту – 1,6 м3.

Окоп для двох стрільців

Послідовність відривання одиночного окопу для стрільби лежачи:

- лежачи на обраному місці, покласти автомат справа від себе на відстані витягнутої руки;

- перевернувшись на лівий бік, витягнути правою рукою лопату з чохла, обхопити черешок двома руками й ударами на себе підрізати дерен або верхній прошарок землі, позначив попереду і з боків межі виїмки;

- перехопити лопату й ударами від себе відвернути дерен, покласти його попереду і приступити до відривання;

- під час роботи необхідно лопату врізати в землю під кутом;

- для обладнання бруствера дерен і землю викидати вперед убік противника, укладаючи між краєм виїмки і бруствером невеличку площадку, яка зветься бермою, шириною 20-30 см;

- голову тримати ближче до землі, не припиняючи спостереження за противником;

- коли в передній частини окопу буде досягнута необхідна глибина, треба, відсунувшись продовжити відривку виїмки до необхідної довжини, щоб укрити тулуб і ноги;

- по закінченні відривки, формується бруствер розрівнюючи лопатою і маскується під вид і колір місцевості травою, гілками, тощо.

Норми часу на обладнання одиночних окопів піхотними

(саперними) лопатами

| Видиокопів | Окоп для стрільби з автомату | Окоп для стрільби з кулемету |
| --- | --- | --- |
|  | Час,год. | Обсягґрунту, м3 | Час, год. | Обсягґрунту, м3 |
| Лежачи | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| З коліна | 1.2 | 0,8 | 2,5 (1,5) | 1,5 |
| Стоячи | 2,5 | 1.4 | 4 (2,5) | 2,3 |

Траншеї і ходи сполучень – основа інженерного обладнання місцевості в обороні.

Траншея являється вогневою позицією підрозділу – вузький довгий рів, що з‘єднує окопи. Призначена для ведення вогню, спостереження, прихованого розташування і маневру в ході бою.

Хід сполучення призначений для прихованого пересування між траншеями і в тил, маневру особового складу, евакуації поранених, подачі боєприпасів і продовольства.

Траншеї і ходи сполучення забезпечують:

- проведення швидкого і прихованого маневру вздовж фронту;

- зниження дії масованого вогню артилерії, мінометів, авіації;

- успіх у боротьбі з танками;

- швидке зайняття сховищ під час погрози нападу;

- безперервне спостереження за противником і управління боєм;

- безперебійне забезпечення боєприпасами. продовольством, евакуацію поранених.

Профіль траншеї

Глибина траншеї:

- 60 см (неповний профіль) для стрільби з коліна і пересування  повзком;

- 110 см (основний профіль) для стрільби стоячи і пересування схилившись;

- 150 см (повний профіль) для пересування у повний ріст.

Для створення системи флангового і перехресного вогню, захисту від продольного прострілу траншеї вогнем противника, найкращого пристосування до рельєфу місцевості накреслення траншей у плані може бути: ламане, криволінійне, уступами.

При обладнанні траншей і ходів сполучення у бойовому відношенні влаштовують місця для стрільців, майданчики для кулеметів, бійниці, ніші для боєприпасів, обладнують перекриті ділянки траншей, розширені ділянки, переїзди.

При обладнанні траншеї у господарчому відношенні влаштовують ніші для зберігання продовольства, води і майна, обладнують відхожі місця, водозбірні колодязи.

Основні (магістральні) ходи сполучення, призначені для доставки боєприпасів, продовольства і евакуації поранених, відривають шириною по дну 70 і більше см.

На важливих в тактичному відношенні ділянках ходи сполучень обладнують у бойовому відношенні.

До споруд для захисту особового складу на позиціях і в районах розташування обладнують:

- відкриті і перекриті щілини (ділянки траншей);

- бліндажі.

Такі споруди забезпечують:

- захист особового складу від засобів ураження;

- укриття від холоду й непогоди;

- необхідні умови для відпочинку.

Щілини і бліндажі розташовують примкнутими до окопів, траншей, поблизу бойової техніки і місць постійного перебування.

Перекрита щілина – перекрита ділянка траншеї глибиною 170 см, накрита зверху тонкими колодами і присипана шаром ґрунту 60 см.

Довжина щілини із розрахунку 50 см на кожного солдата. Обладнується на відділення, екіпаж. Влаштовується з входом із траншей, з поверхні землі або з окопу для бойових машин.

Перекрита щілина

Бліндаж – заглиблена споруда з дерева, бетону чи елементів металу, засипане шаром ґрунту 120 см. Складається з приміщення довжиною 3-6 м, шириною 1,5 м, висотою 1,8 м і тамбура. Обладнуються в траншеях, в окопах для бойової техніки і озброєння, на командних і медичних пунктах.

Бліндаж безврубочної конструкції:

На влаштування бліндажа потрібно 90 люд/год. Матеріали: круглий ліс – 4,95 м2,

дріт – 6,5 кг, цвяхи – 1,8 кг

Окоп для бойової техніки включає в себе: прямокутний котлован; апарель; бруствер; берма; щілина; водозбірний колодязь.

Профіль окопу для бойової техніки

Дну окопу придається загальний схил убік аппарелі, де відривають водосбірний колодязь. При устрої окопів у слабих грунтах на дно аппалели і котлована вкладають колії з колод, жердок, фашин.

Окоп для бойової машини піхоти з круговим обстрілом

При необхідності ведення вогню із стрілецьких бійниць машин бруствер у секторі обстрілу повинен бути + 40 см. На влаштування окопу потрібно 32 люд./год., із застосуванням землерийної машини ПЗМ-2 – 0,3 маш/год. та 8 люд/год без щілини (бліндажа)

Окоп для бронетранспортера

На влаштування окопу потрібно 65 люд/год., із застосуванням землерийної машини ПЗМ-2 – 0,6 маш./год. та 12 люд/год. без щілини (бліндажа). Для БТР-60П у секторі стрільби

бруствер не влаштовується