САМОСТІЙНА РОБОТА №5

з модуля 3.1: “Тактична підготовка”

Тема 1: Підготовка солдата до різних видів бою.

Заняття 14: Основні технічні характеристики переносних засобів зв’язку.

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті).

Завдання: законспектувати у робочі зошити для самостійних робіт основні технічні характеристики переносних радіостанцій Р-159, Р-158, Р-148, Р-147.

Час: 3 години*

Література:

1. Подготовка офицеров запаса Сухопутных войск. – М.: Воениздат, 1989. – С. 297-352.

| №№ п/п | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основні технічні характеристики переносних засобів зв’язку | письмова (конспект у зошиті) | [1] С. 297-352 |

* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 3 години із них 1 година проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).

Зміст навчальних питань:

Навчальне питання №1. Основні технічні характеристики переносних засобів зв’язку.

ТТХ РАДІОСТАНЦІЇ Р-159

Радіостанція Р-159 ранцева, переносна, ультракороткохвильова, симплексна, призначена для забезпечення радіозв’язку в тактичній ланці управління рота-батальйон-бригада.

| Діапазон частот | від 30 до 75,999 Мгц |
| --- | --- |
| Робочих частот | 46000 |
| Інтервал між частотами | 1 КГц |
| Потужність передавача | 5 Вт |
| Чутливість приймача | не гірше 0,75-1,5 мкВ |
| АНТЕНИ |
| - штирьова антена | АШ - 1,5 м |
| - комбінована антена, штирьова | АШ - 2,7 м |
| - антена бігової хвилі (АБХ) | довжина 40 м |
| ДАЛЬНІСТЬ ЗВ’ЯЗКУ |
| Типи антен | Діапазон частот (МГц) | Дальність зв’язку (км) |
|  |  | тлф | тлг |
| 1. АШ - 1,5 м | 30-75,999 | 12 | 15 |
| 2. АШ - 2,7 м | 30-50 | 18 | 25 |
|  | 50-75,999 | 12 | 20 |
| 3. АБХ | 30-50 | 35 | 50 |
|  | 50-75,999 | 30 | 40 |
| Джерело живлення | АКБ типа 10 НКП-8 напругою 12 В |
| Час безперервної роботи АКБ | 9 годин |
| Вага робочого комплекту | 11,5 кг |
| Час розгортання радіостанції | від 2 до 3 хвилин |

ТТХ РАДІОСТАНЦІЇ Р-158

Радіостанція Р-158 призначена для забезпечення радіозв’язку в тактичній ланці управління взвод-рота.

| Діапазон частот | від 30 до 79,975 МГц |
| --- | --- |
| Робочих частот | 2000 |
| Інтервал між частотами | 25 Кгц |
| АНТЕНИ |
| - штирьова антена | АШ - 1,5 м |
| ДАЛЬНІСТЬ ЗВ’ЯЗКУ |
| Діапазони частот (Мгц) | Дальність зв’язку (км) |
| 30-40 | 8 |
| 40-50 | 7 |
| 50-60 | 6 |
| 60-79,975 | 5 |
| Джерело живлення | АКБ типа 10 НКГЦ-1Д |
| Час безперервної роботи | 12 годин |
| Вага робочого комплекту | 3,9 кг |

ТТХ РАДІОСТАНЦІЇ Р-148

Радіостанція Р-148 портативна, ультракороткохвильова, симплексна з частотною модуляцією, призначена для забезпечення радіозв’язку в тактичній ланці управління взвод-рота.

| Діапазон частот | від 37000 до 51950 КГц, крім частот 39000, 42000 КГц на яких зв’язок може бути відсутнім. |
| --- | --- |
| Інтервал між частотами | 50 Кгц |
| Чутливість приймача | не гірше 0,8-1,5 мкВ |
| Потужність передавача | 0,5 Вт |
| АНТЕНИ |
| - штирьова антена | АШ-1,5 м (Кулікова) |
| ДАЛЬНІСТЬ ЗВ’ЯЗКУ |
| Типи антен | Дальність зв’язку (км) |
| Штирьова антена 1,5 м | від 4 до 6 |
| Джерело живлення | АКБ типа 10 НКГЦ-1Д, напругою 12,6 В |
| Час безперервної роботи | 10 годин |
| Вага робочого комплекту | 3 кг |

ТТХ РАДІОСТАНЦІЇ Р-147

Радіостанція Р-147 портативна, УКХ-діапазону, симплексна, телефонна з частотною модуляцією, призначена для забезпечення безпошукового і безпідстроєчного зв’язку в нижчих ланках управління.

| Діапазон частот | від 44 до 52 МГц |
| --- | --- |
| Серій діапазону | 26 |
| Сумісних фіксованих частот | 4 |
| Інтервал між частотами | 100 Кгц |
| Потужність передавача | 130 мВт |
| Чутливість приймача | не гірше 1,5 мкВ |
| АНТЕНИ |
| - стрічкова антена |  |
| - гнучка антена |  |
| ДАЛЬНІСТЬ ЗВ’ЯЗКУ |
| Радіостанція забезпечує надійний радіозв’язок з однотиповими радіостанціями при напрузі живлення батареї 6-8 В |
| Типи антен | Дальність зв’язку |
| 1. Стрічкова антена | не менше 1 км |
| 2. Гнучка антена | до 400 м |
| Джерело живлення | 2 акумуляторні батареї типу “Акція” напругою 6-7,5 В |
| Вага робочого комплекту | 680 гр |