Заняття 10.2: Визначення вихідних даних  для стрільби при веденні вогню зі стрілецької зброї.

Вид заняття: самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 3 години.

# Навчальна література:

1. Настанова зі стрілецької  справи. 5,45- мм автомати  Калашникова( АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н та 5,45- мм ручні кулемети Калашникова (РПК-74,РПКС-74, РПК-74Н,РПКС-74Н) Київ, 2005 р.

2. Горчаков Л.О. «Правила стрільби зі стрілецької зброї, РПГ та БТР (методичний посібник) Миколаїв, 2012.

3. «Стрілецька зброя та вогнева підготовка. Порядок перевірки та приведення до нормального бою стрілецької зброї (АК-74, ККМ, СГД, ПМ)» Ю.В.Туртаєв,  Миколаїв, 2017;

4. В.Стахневич  «Вогнева підготовка»(навчальний посібник).

5. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

6. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової   підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ, 2012 р.

Завдання: з'ясувати сутність вогневої задачи та її  складові; навчитися визначати вихідні дані  для стрільби; тренувати рішення вогневих задач при стрільбі зі стрілецької зброї; вивчити  команди на відкриття та корегування вогню зі стрілецької зброї.

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Навчальна література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вогнева задача, її сутність та складові. | письмова (конспект у зошиті). | В.Стахневич «Вогнева підготовка»(навчальний посібник). |
| 2 | Визначення вихідних даних для стрільби. Тренування у рішенні вогневих задач при стрільбі зі стрілецької зброї. | письмова (конспект у зошиті). | Горчаков Л.О. «Правила стрільби зі стрілецької зброї, РПГ та БТР (методичний посібник) Миколаїв, 2012. Вогнева підготовка мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989. |
| 3 | Команди на відкриття та корегування вогню зі стрілецької зброї. | письмова (конспект у зошиті). | Горчаков Л.О. «Правила стрільби зі стрілецької зброї, РПГ та БТР (методичний посібник) Миколаїв, 2012. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки в механізованих і танкових підрозділах .Київ, 2012 р. |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Вогнева задача, її сутність та складові.

Ураження  цілі вогнем називається рішенням вогневої задачі. Рішення вогневої задачі стрільбою з будь-якого виду зброї включає: підготовку стрільби та стрільбу по цілі.

Підготовка стрільби включає попередню підготовку та безпосередню підготовку.

Попередня підготовка стрільби включає:

- підготовку озброєння і боєприпасів

- вивчення місцевості

- заняття вогняної позиції

- підготовку початкових даних для стрільби

Безпосередня підготовка стрільби включає:

- виявлення і вибір цілі

- визначення дальності до цілі

- визначення попередження /поправок на рух цілі/

- визначення поправок на умови стрільби

- визначення сумарних поправок

- вибір способу ведення вогню

- призначення початкових установок для виконання першого пострілу (черги)

Стрільба по цілі включає:

- виконання пострілу

- спостереження за результатами стрільби

- корегування результатів стрільби

Друге навчальне питання. Визначення вихідних даних  для стрільби. Тренування у  рішенні вогневих задач при стрільбі зі стрілецької зброї.

Під час стрільби в польових умовах необхідно враховувати напрямок та силу вітру (ППв), напрямок та швидкість цілі(УПР) для визначення ВТП (виносу точки прицілювання).У реальних умовах на полі бою швидкість вітру і його напрям, як і швидкість руху цілі, визначаються приблизно, на око. Під час  наведення зброї з винесенням точки прицілювання також  допускаються значні помилки. Тому визначати поправки необхідно за мнемонічними правилами, що зручні для  запам'ятовування і дають достатню точність підготовки вихідних

установок для стрільби.

Поправки на боковий вітер для стрілецької зброї зручно

визначати і враховувати у фігурах цілі. Розрахунок виконують

у величинах найбільш типової цілі — фігурах людини (шириною 0,5 м).

Якщо ціль більша ніж фігура людини (0,5 м),наприклад, кулеметний

розрахунок, то визначена поправка зменшується в стільки разів

наскільки ціль більша за фігуру людини.

| Дальність стрільби, поправка | Словесний вислів | Формула | Приклад |
| --- | --- | --- | --- |
| Для зброї під патрон зразка 1943 р.(АКМ,РКК) |  |
| Д < 600 м у фігурах | Приціл без двух | ППв = Пр - 2 | Д= 500 м, вітер (4-6 м/с) з права на ліво ППв = Пр-2 = 5-2 = 3 фігури праворуч. ППв=3 ф.п. |  |
| Д > 600 м у фігурах | Приціл без одного | ППв = Пр -1 | Д= 700 м, вітер (4-6 м/с) з ліва на право ППв = Пр -1 = 7-1 = 6 фігур ліворуч. ППв= 6 ф.л. |  |
| Для зброї під гвинтівочний патрон зразка 1908 г. (СВД, ПКМ, ПКТ) та 5,45 мм патрон зразка 1974 г. (АК-74, РПК-74) |  |
| Д < 600 м у фігурах | Приціл без двох поділений на два | ППв = Пр-2 2 | Д= 400 м вітер з ліва (4-6 м/с) помірний ППв = 4-2 = 1 ф. л. 2 |  |
| Д =600-800 м у фігурах | Приціл без чотирьох | ППв = Пр -4 | Д= 700 м вітер з ліва (4-6 м/с) помірний. ППв = 7-4 = 3 ф. л. |  |
| Д > 800 м у фігурах | Приціл без трьох | ППв = Пр -3 | Д= 900 м вітер з права (4-6 м/с) помірний. ППв = 9-3 = 6 ф. п. |  |

ППв  треба множити на  2, якщо вітер сильный (8-12 м/с);

ППв  треба ділити  на 2, якщо вітер слабкий (2-3м/с);

ППв  треба ділити на 2, якщо вітер косий.

Приклад : Стрільба ведеться з кулемета ПКМ по розрахунку ПТУР в окопі на дальності 600 м. Вітер боковий, сильний (10 м/с), косий (під кутом 30º  до площини стрільби) з права. Визначити поправку.

Рішення:

ППв = Пр-2  = 6-2  = 2ф.п.

2          2

Ширина розрахунку ПТУР дорівнює1 м, а правило призначено для цілі

шириною  0,5 м, тому визначену поправку потрібно вдвічі зменшити:

ППв = 2ф.п. : 2 = 1ф.п.

Але вітер сильний, тому визначену поправку треба збільшити у два рази:

ППв = 1ф.п. * 2 = 2ф.п.

Крім того вітер косий, за рахунок чого поправка зменшується вдвічі:

ППв = 2ф.п. : 2 = 1ф.п.

Отже, по розрахунку ПТУР потрібно вести  вогонь з поправкою - 1 фігура цілі праворуч.

| Мнемонічні правила визначення величини упередження на рух цілі при швидкості 3-5 м/с та вітрі під кутом 90º. |
| --- |
| Дальність стрільби, поправка | Словесний вислів | Формула |
| Для зброї під патрон зразка 1943 р. ( АКМ, РКК) |
| Д < 400 м у фігурах | Приціл | Упр = Пр |
| Д =500- 600 м у фігурах | Приціл плюс 1 | Упр = Пр+1 |
| Д > 700 м у фігурах | Приціл плюс 3 | Упр = Пр+3 |
| Для зброї під патрон зразка 1908р. та 1974 р. (СВД, ПКМ, АК-74, РКК-74) |
| Д < 500 м у фігурах | Приціл без 0,5 | Упр = Пр – 0,5 |
| Д =600- 800 м у фігурах | Приціл | Упр = Пр |

Упр  треба  ділити на 2, якщо рух цілі здійснюється під косим кутом до напрямку стрільби.

Коли напрямки вітру і руху цілі протилежні винос точки

прицілювання (ВТП) буде складати сумму значення поправки на вітер

(ППв) та упередження (Упр) на рух цілі. Тобто, ВТП=ППв+Упр.

Приклад: Стрільба ведеться з АК-74 на дальності 400 м  по

цілі, яка рухається з правого на лівий фланг траншеї,  при помірному

боковому вітрі з ліва під кутом  90º до площини стрільби . Визначити

винос точки прицілювання для стрільби з автомату.

Рішення: ППв = Пр - 2  = 4-2   = 1 ф.л.

2        2

Упр = Пр - 0,5= 3,5 ф.л.

ВТП =3,5 + 1 = 4,5 фігури ліворуч.

Коли напрям вітру і руху цілі співпадають винос точки прицілювання

(ВТП) буде визначатися як різниця значення поправки на вітер (ППв) від

упередження (Упр) на рух цілі або навпаки відповідно від більшого

значення. Тобто,  ВТП = ППв - Упр (коли ППв > Упр);

ВТП = Упр - ППв (коли Упр >ППв).

Приклад: Стрільба ведеться з АК-74 на дальності 600 м  по

цілі, яка рухається з правого  на лівий фланг траншеї,  при помірному

боковому вітрі з права під кутом  90º до площини стрільби . Визначити

винос точки прицілювання для стрільби з автомату.

Рішення: ППв = Пр - 2  = 6-2   = 2 ф.п.

2          2

Упр = Пр = 6 ф.л.

ВТП = 6 ф.л. -  2 ф.п.= 4 ф.л.

Третє навчальне питання. Команди на відкриття та корегування вогню зі стрілецької зброї.

Неминучість помилок у підготовці вихідних даних викликає необхідність у корегуванні вогню, тобто внесенні поправок у вигідні установки для забезпечення найефективнішої стрільби.

Вести спостереження за результатами вогню і корегувати його може командир підрозділу або стрілець. Треба мати на увазі, що вносити поправки необхідно по відхиленням від цілі центру групування не менш, чим 3 – 4 рікошетів або трас, а не по відхиленням окремих куль. В залежності від результатів спостереження корегування вогню може проводитись по боковому напрямку і по віддаленню. Корегування вогню по боковому напрямку виконується звичайним шляхом виносу точки прицілювання на величину відхилення центра групування трас куль або рикошетів від цілі. При цьому відхилення вимірюється в фігурах цілі або в тисячних.

Помітивши місце падіння куль на місцевості або відхилення трас від цілі, стрілок вимірює величину відхилення центру групування рікошетів (трас) від цілі і виносить точку прицілювання на виміряну величину у протилежний бік.

Припустимо, що при прицілюванні у середину нижнього краю цілі центр групування рікошетів відхилився на одну фігуру ліворуч . Значить, для зміщення середньої траєкторії центром цілі необхідно точку прицілювання винести на фігуру праворуч. Якщо вогонь корегує командир, то для продовження стрільби він подає команду, вказуючи у ній тільки те, що підлягає зміні. Все інше, вказане у попередній команді, зберігає свою силу. Наприклад: при стрільбі з ручного кулемета на 200 м кулі відхилилися на одну фігуру ліворуч (або на 2,5 тис.). Для продовження стрільби треба скомандувати: «Цілик праворуч один – вогонь».

У цих умовах приціл змінюється на величину виміряного відхилення, а зброя наводиться у ту ж саму точку прицілювання.

По віддаленню корегування вогню може виконуватись шляхом зміни точки прицілювання по висоті або зміни установки прицілу. В умовах бойової обстановки корегувати вогонь по віддаленню шляхом зміни точки прицілювання по висоті. При значних відхиленнях куль від цілі краще корегувати вогонь по віддаленню шляхом зміни установки прицілу

Наприклад Якщо відхилення куль від цілі за дальністю перевищує 100 м, то необхідно змінити установку прицілу на 1 поділку.

Для покращення умов спостереження за результатами вогню і корегування використовуються трасуючі кулі у співвідношенні 1:3. Для корегування вогню за трасами необхідно, щоб стрільба велась патронами зі звичайними і трасуючими кулями в співвідношенні: на три патрони із звичайними кулями один патрон із трасуючою кулею, першим повинен бути патрон із трасуючою кулею. Патрони з трасуючою кулею в сонячну погоду використовувати не радять (погано видно траси кулі).  Стрільба тільки патронами з трасуючими кулями призводить до підвищеного зносу каналу ствола. Ознаками, що вказують на дійсність свого вогню, можуть бути: втрати противника, перехід його від перебіжок до переповзання, розчеплення і розгортання колон, послаблення або зупинення вогню противника, відхід його до укриття.

Послідовність подачи команди на відкриття вогню  з стрілецької

зброї може бути наступною:

1. Кому відкрити вогонь. Наприклад: «Першому відділенню» або «Гранатометнику», або «Кулеметнику».

2. Цілевказання. Наприклад: «Орієнтир 3, праворуч 0-30, кулеметний розрахунок».

3. Установка прицілу. Наприклад «5» ( або «Постійний»).

4. Винос точки прицілювання  у фігурах цілі. Наприклад:  «Дві фігури праворуч».

5. Точка прицілювання. Наприклад: «Центр цілі» або «Під ціль».

6. Довжина черг. Наприклад: «Короткими», «Довгими» .

7. Момент відкриття вогню : «Вогонь».

Наведені варіанти подачі команд на відкриття вогню після твердого засвоєння їх підлеглими можуть спрощуватись. Так, для розрахунків (екіпажів), що добре навчені  у команді можуть вказуватись положення цілі, дальність до неї (встановлення прицілу) і  момент відкриття вогню, а інколи – тільки положення цілі і команда «Вогонь». Усі інші установки досвідчені підлеглі виконують самостійно.

Приклад подачі команд командиром відділення:

- «Кулеметнику, у жовтого куща – кулемет, 5, під ціль, короткими – вогонь».

- «Гранатометнику, по середньому танку, 3, у башту – вогонь».

- «Автоматникам, по групі піхоти, 4, у пояс – вогонь».

У  випадках, коли у командира немає часу на подачу команд, спостереження за результатам вогню і його корегування, замість команди може бути поставлене вогневе завдання.

У вогневому завданні вказується: кому вона ставиться, де і яка ціль,завдання.

Керування вогнем взводів і рот найчастіше здійснюється постановкою вогневих завдань. На відмінність від команд на відкриття вогню вони не містять вихідних установок (прицілу та точки прицілювання ) і не визначають момент відкриття вогню словом «Вогонь», а дають лише цілевказівку і завдання -«Знищити». Отримав вогневе завдання, стрільці самостійно визначають вихідні установки  і момент відкриття вогню.

Послідовність постановки вогневих завдань у бою зазвичай прийнята наступною:

- якому підрозділу (кому) ставиться вогневе завдання;

- цілевказання;

- вид вогню та спосіб стрільби;

- витрата боєприпасів ;

- завдання на ураження цілі («Знищити»).

Постановка вогневих завдань проводиться поза машинами голосом , у танках чи БТР – по радіо відкритим текстом, а в обороні – також і по телефону.

Приклади постановки завдань командиром взводу:

- «Гранатометникам, біля кургану – танки, знищити»;

- «Навіднику, на галявині гаю – гармата, придушити»;

- «Автоматникам, відсікти піхоту від танків».