Заняття 10.6: Виконання завдань по  перевірці та приведенню до нормального бою стрілецької зброї.

Вид заняття: самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 2 години.

# Навчальна література:

1. Настанова зі стрілецької  справи. 5,45- мм автомати  Калашникова( АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н та 5,45- мм ручні кулемети Калашникова (РПК-74,РПКС-74, РПК-74Н,РПКС-74Н) Київ, 2005 р.

2.  Настанова по 7,62- мм снайперській гвинтівці Драгунова СГД .Київ, 2005 р.

3. «Стрілецька зброя та вогнева підготовка. Порядок перевірки та приведення до нормального бою стрілецької зброї (АК-74, ККМ, СГД, ПМ)» Ю.В.Туртаєв,  Миколаїв, 2017;

4. Основи експлуатації озброєння. Посібник. Лозовський М.О., Линьов О.Б.

5. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

Завдання: виконати завдання по  перевірці та приведенню до нормального бою  кулемета КК; виконати завдання по  перевірці та приведенню до нормального бою снайперської гвинтівки Драгунова( СГД); виконати завдання по  перевірці та приведенню до нормального бою кулемету РКК-74.

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Навчальна література |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виконання завдань по перевірці та приведенню до нормального бою кулемета КК. | письмова (конспект у зошиті). | - «Основи експлуатації озброєння». (посібник) Лозовський М.О., Линьов О.Б. - Настанова по 7,62- мм кулемету КК. Київ, 2005 р. |
| 2 | Виконання завдань по перевірці та приведенню до нормального бою снайперської гвинтівки Драгунова( СГД). | письмова (конспект у зошиті). | - «Основи експлуатації озброєння». (посібник).Лозовський М.О., Линьов О.Б. - Настанова по 7,62- мм снайперській гвинтівці Драгунова СГД .Київ, 2005 р. |
| 3 | Виконання завдань по перевірці та приведенню до нормального бою кулемету РКК-74. | письмова (конспект у зошиті). | - «Основи експлуатації озброєння». (посібник).Лозовський М.О., Линьов О.Б. - Настанова зі стрілецької справи. 5,45- мм автомати Калашникова( АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н та 5,45- мм ручні кулемети Калашникова (РПК-74,РПКС-74, РПК-74Н,РПКС-74Н) Київ, 2005 р. |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Виконання завдань по  перевірці та приведенню до нормального бою  кулемета КК.

Для перевірки бою кулеметів  (після вивірки) здійснюється стрільба автоматичним вогнем (2-3 черги) із кулемета Калашникова КК  10 патронів.

Бій кулемету  вважається нормальним; якщо при стрільбі  8 пробоїн поміщаються у коло діаметром 20 см, а СТВ не відхиляється більше ніж на 5 см від контрольної точки у будь-який бік. Контрольна точка при стрільбі повинна знаходитися вище точки прицілювання по схильній лінії на відстані 21 см.

Якщо середня точка влучення нижча за контрольну точку, мушку треба   вгвинтити,   якщо   вище – вигвинтити.  Якщо середня точка попадання буде ліворуч контрольної, запобіжник пересунути ліворуч, якщо правіше – праворуч.

Після закінчення приведення гвинтівки до нормального бою положення середньої точки влучення заноситься у формуляр.

Завдання:

1. Нанести  КТ відповідновиду зброї по таблиці  пункт 4;

2. Визначити кучність бою зброї (згідно таблиі   пункт 6 )  відносно СТВ 1.

3. Якщо четверта пробоїна віддалена від СТВ трьох пробоїн більш ніж 2,5 радіуса кола, який вмістить ці три пробоїн,  визначити  СТВ 1  за   трьома пробоїнами;

4. Визначити  відстань від СТВ 1 до вертикальної лінії що проходить через КТ;

5. За допомогою мушковода перемістити мушку на розраховану величину поділок лімба праворуч (ліворуч) (мнемонічне правило: «Де пробоїни туди і переміщаємо мушку»);

6. Визначити відстань від СТВ 2 до горизонтальної лінії;

7. За допомогою мушковода перемістити  мушку вгору (вниз) на розраховану величину обертів  (мнемонічне правило: «Де пробоїни туди і переміщаємо мушку»);

8. Визначити  відхилення СТВ 3 від КТ. Якщо СТВ 3 не виходять за параметри кола радіусом 5 см  заносимо параметри в картку якісного стану зброї.

Друге навчальне питання. Виконання завдань по  перевірці та приведенню до нормального бою снайперської гвинтівки Драгунова( СГД).

Стрільба   ведеться   по  перевірочній   мішені або чорному прямокутнику  розміром 20 см по ширині і 30 см по висоті, який закріплений на білому щиті шириною 0,5 м і заввишки 1м. Точкою  прицілювання служить середина   нижнього   краю   перевірочної   мішені, підклеєним знизу білим папером по першу білу лінію, або   чорного прямокутника; вона  повинна   знаходитися приблизно  на рівні  ока  того, хто стріляє.  По прямовисній лінії на відстані  16 см вище за точку прицілювання на перевірочній мішені (чорному прямокутнику помічається крейдою або кольоровим) олівцем нормальне положення середньої точки  влучення  при  стрільбі з відкритим прицілом.  Ця  точка  (центр   кола на перевірочній  мішені), є контрольною (КТ).

Після закінчення стрільби командир, який керує перевіркою бою, оглядає мішень і розташування пробоїн, визначає кучність бою і положення середньої точки попадання. Тим, що виконують стрільбу, ходити до мішеней не дозволяється. Кучність бою гвинтівки визнається нормальною, якщо всі чотири пробоїни вміщаються в коло діаметром 8 см. Якщо кучність розташування пробоїн не задовольняє цій вимозі, стрільба повторюється. При повторному незадовільному результаті стрільби гвинтівку потрібно відправити до ремонтної майстерні.

Якщо кучність пробоїн нормальна, командир визначає середню точку влучення і її положення відносно контрольної точки.

Бій гвинтівки вважається нормальним, якщо середня точка влучення співпала з контрольною точкою або відхилилася від неї в будь-яку сторону не більше ніж на 3 см.  Якщо при перевірці бою середня точка влучення відхилилася від контрольної точки в будь-яку сторону більш ніж на 3 см, то відповідно до цього треба змінити положення мушки по висоті або її запобіжника по боковому напрямку. Якщо середня точка влучення нижча за контрольну точку, мушку треба   вгвинтити,   якщо   вище – вигвинтити.  Якщо середня точка попадання буде ліворуч контрольної, запобіжник пересунути ліворуч, якщо правіше – праворуч.

При переміщенні запобіжника мушки вбік на 1 мм і при вгвинчуванні (вигвинчуванні) мушки на один повний оборот середня точка влучення при стрільбі на 100 м зміщується на 16 см. Ціна поділки, на передньому торці підстави мушки дорівнює 0,6 мм, що відповідає зміщенню середньої точки влучення по боковому напрямку  на 10 см. Все це допомагає дуже швидко пристрілювати гвинтівку мінімальною кількістю патронів.

Після закінчення приведення гвинтівки до нормального бою положення середньої точки влучення заноситься у формуляр.

Завдання:

1. Нанести  КТ відповідновиду зброї по таблиці  пункт 4;

2. Визначити кучність бою зброї (згідно таблиі   пункт 6 )  відносно СТВ 1.

3. Якщо четверта пробоїна віддалена від СТВ трьох пробоїн більш ніж 2,5 радіуса кола, який вмістить ці три пробоїн,  визначити  СТВ 1  за   трьома пробоїнами;

4. Визначити  відстань від СТВ 1 до вертикальної лінії що проходить через КТ;

5. За допомогою мушковода перемістити мушку на розраховану величину поділок лімба праворуч (ліворуч) (мнемонічне правило: «Де пробоїни туди і переміщаємо мушку»);

6. Визначити відстань від СТВ 2 до горизонтальної лінії;

7. За допомогою мушковода перемістити  мушку вгору (вниз) на розраховану величину обертів  (мнемонічне правило: «Де пробоїни туди і переміщаємо мушку»);

8. Визначити  відхилення СТВ 3 від КТ. Якщо СТВ 3 не виходять за параметри кола радіусом 5 см  заносимо параметри в картку якісного стану зброї.

Третє навчальне питання. Виконання завдань по  перевірці та приведенню до нормального бою кулемету РКК-74.

Для перевірки бою зброї той, хто стріляє, здійснює чотири одиночних постріли ретельно і одноманітно прицілюючись. Після закінчення стрільби командир, який керує перевіркою бою, оглядає мішень і по розміщенню пробоїн виявляє кучність бою і положення середньої точки влучення.

Кучність бою вважається нормальною, якщо всі чотири пробоїни чи три пробоїни (при одній явно відірваній) поміщаються в коло діаметром 15 см. Явно відірвана пробоїна, є пробоїною віддаленою від середньої точки влучення трьох пробоїн більше ніж на 2,5 радіуса кола, яке вміщує ці три пробоїни.

Якщо кучність бою не задовольняє цим вимоги, то стрільба повторюється. При повторному незадовільному результаті стрільби зброя з нічним прицілом відправляється до ремонтної майстерні для усунення причин розкидання куль. Якщо кучність розміщення чотирьох чи трьох (при одній, що відірвалася) пробоїн визнається нормальною, командир виявляє середню точку влучення і її положення відносно контрольної точки.

Середня точка влучення при нормальному бою повинна співпадати з контрольною точкою або відхилятися від неї у будь-якому напрямку не більше ніж на 5 см.  Якщо середня точка влучення при перевірці бою відхилилася від контрольної точки більш ніж на 5 см, то зброю необхідно привести до нормального бою.

Після внесення поправок  стрільба повторюється, а якщо СТВ знову відхилиться у будь-який бік більш ніж на 5 см, то приведення зброї до нормального бою продовжується.

Кінцевий результат (розміщення пробоїн і СТВ відносно контрольної точки) заноситься у формуляр прицілу.

Завдання:

1. Нанести  КТ відповідновиду зброї по таблиці  пункт 4;

2. Визначити кучність бою зброї (згідно таблиі   пункт 6 )  відносно СТВ 1.

3. Якщо четверта пробоїна віддалена від СТВ трьох пробоїн більш ніж 2,5 радіуса кола, який вмістить ці три пробоїн,  визначити  СТВ 1  за   трьома пробоїнами;

4. Визначити  відстань від СТВ 1 до вертикальної лінії що проходить через КТ;

5. За допомогою мушковода перемістити мушку на розраховану величину поділок лімба праворуч (ліворуч) (мнемонічне правило: «Де пробоїни туди і переміщаємо мушку»);

6. Визначити відстань від СТВ 2 до горизонтальної лінії;

7. За допомогою мушковода перемістити  мушку вгору (вниз) на розраховану величину обертів  (мнемонічне правило: «Де пробоїни туди і переміщаємо мушку»);

8. Визначити  відхилення СТВ 3 від КТ. Якщо СТВ 3 не виходять за параметри кола радіусом 5 см  заносимо параметри в картку якісного стану зброї.