Тема 3. Укладка парашутів

Заняття №1.  Організація укладки парашутів. Поетапна укладка основного парашута Д-6. Порядок виконання та перевірка етапів укладки. Оформлення документів.

Вид заняття: практичне заняття з піввзводами.

Навчальна і виховна мета:

- Закріпити теоретичні знання матеріальної частини парашутної системи  Д-6.

- Набути навички в укладанні парашутної системи Д-6.

- Виховувати у студентів повагу до техніки та озброєння ВДВ, впевненість у роботі повітрянодесантної техніки.

Час: 6 годин.

Місце: плац.

Література:

- Настанова з повітрянодесантної служби. (НПДС-2006) Київ, 2006р.

- Підручник: «Повітрянодесантна підготовка», ч.1., 1986 р.,

- Технічний опис та інструкція з експлуатації парашутної системи Д-6.

- Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. І " Матеріальна частина людських десантних парашутів, парашутно-десантної тари та рятувальних засобів, порядок їх укладання і бойового застосування",  Миколаїв, КВП МНУ, 2012

Матеріальне забезпечення: парашут і укладальні приладдя – 1к-т на двох студентів, комплект навчальних плакатів.

Навчальні питання і розрахунок часу:

Ввідна частина – 5хв.

Основна частина – 230хв.:

- Підготовка робочого місця для укладки парашутів.

- Етапи укладання основного парашута Д-6, правила їх виконання та контролю. Припасування підвісної системи.

- Оформлення документації на укладку парашута.

Заключна частина – 5хв.

- Ввідна частина:

- прийняти рапорт чергового про готовність групи до заняття;

- перевірити наявність та зовнішній вигляд навчаємих;

- зробити запис в журналі;

- Основна частина.

- оголосити тему і навчальну мету заняття.

Перше навчальне питання Підготовка робочого місця для укладки парашутів.

Укладання парашутів для здійснення стрибків проводиться особисто кожним десантником у складі підрозділів під керівництвом і в умовах ретельного контролю з боку їх командирів і офіцерів повітрянодесантної служби.

Укладання одного парашута (як основного, так і запасного) проводиться удвох, при цьому власник парашута є укладальником, а інша особа - помічником.

З метою забезпечення якісного контролю укладання парашутів контроль за етапами укладання проводять: командир взводу, командир роти, офіцер повітрянодесантної служби.  Для скорочення часу на укладку парашутів фахівцю повітрянодесантної служби дозволяється здійснювати поетапну перевірку укладку парашутів одночасно не більше, як у чотирьох підрозділах при цьому загальна чисельність підрозділів не повинна бути більш 150 чоловік. До повного закінчення укладання парашутів у підрозділах забороняється відволікати особовий склад і офіцерів на заходи, що не пов'язані з укладанням парашутів.

У випадку відриву особового складу і офіцерів від проведення укладання останнє припиняється і вважається навчально-тренувальним. Бойове укладання проводиться наступного робочого дня.

Укладання парашутів проводиться у приміщеннях або на відкритих площадках за відсутності опадів та сирого ґрунту. Для укладання парашутів командир підрозділу повинен забезпечити підготовку робочого місця з таким розрахунком, щоб розпочати укладання одночасно всім підрозділом (мал.1). Похідні полотнища для укладання парашутів розкладаються в один ряд з інтервалом між ними не менше 0,5м. На кінцях полотнищ для укладання куполів парашутів розстеляються підстилкові полотнища. Посередині похідних полотнищ в 1м від підстилкового полотнища одноманітно розміщується укладальне приладдя. З обох кінців похідних полотнищ для укладання парашутів на відстані 1м розкладаються похідні полотнища для розпущених і складених парашутів. Всі парашути у переносних сумках розставляються рівними рядами на похідних полотнищах.

Під час укладання парашутів повинна бути в наявності наступна документація:

- журнал бойової підготовки підрозділу;

- інструкції з укладання парашутів;

- методика укладання людських десантних парашутів;

- інструкція з експлуатації страхуючих парашутних приладів;

- керівництво з повітрянодесантної служби;

- плани-конспекти (командира роти, командирів взводів);

- список-відомість;

- відомість закріплення парашутів та парашутних приладів;

- паспорти на кожен прилад;

- паспорти на кожен парашут;

- картки-замінювачі на кожен парашут;

- журнал обліку стрибків підрозділу.

Командир підрозділу повинен здійснювати безперервний контроль за укладанням парашутів.

Кожен етап укладання парашутів командир підрозділу перевіряє особисто, а потім представляє підрозділ для перевірки офіцерові повітрянодесантної служби. На останньому етапі укладання парашутів підвісні системи підганяються за зростом десантників. Підгонка проводиться на те обмундирування та спорядження, у якому потрібно буде виконувати стрибок з парашутом, після чого парашути перевіряються в «козлах» посадовими особами.

мал.1.  Схема місця для огляду та укладання парашутів:

1 - полотнища для укладання; 2 - підстилкові полотнища; 3 - похідне полотнище для складених парашутів; 4 - укладальне приладдя; 5 - важелі; 6 - похідне полотнище для розпущених парашутів.

# Друге навчальне питання Етапи укладання основного парашута Д-6, правила їх виконання та контролю. Припасування підвісної системи.

Укладання парашутної системи виконується в шість етапів.

Перший етап Перевірка наявності, справності частин основного парашута та підготовка їх до укладання.

Вийняти парашутну систему з парашутної сумки, покласти на середину полотнища для укладання і витягнути на всю довжину. Розкласти частини парашутної системи в такому порядку, в якому вони будуть вступати в роботу (мал. 1 ).

Перевірку починають з зовнішнього огляду. Беруть камеру стабілізуючої системи, переконуються в справності карабіна (мал.2) і чи надійно пришиті стрічки кріплення карабіна до камери і металеві кільця, чи не ушкоджена тканина камери і справні зав'язки. Після перевірки камеру стабілізуючого парашута кладуть праворуч від вершини купола основного парашута.

мал. 2  Огляд стабілізуючої системи та камери основного парашута:

1 — камера стабілізуючого парашута; 2 — кільце; 3 — стрічки; 4 — карабін;               5 — петля; 6 — вузол з'єднання; 7 — стільники; 8 — еластичне кільце; 9 — гумові стільники; 10 — фартухи

Під час огляду купола стабілізуючої системи, ланки стабілізуючої системи, камери основного парашута перевіряють наявність на них поривів і опіків тканини, прошивку підсилювальних стрічок і строп, ушкоджень кишень, стільників, гумових стільників, вуздечок, петлі, еластичного кільця, фартухів. Перевіряють вузол з'єднання і наявність скріпки в місці кріплення ланки стабілізуючого парашута до вуздечок камери і купола основного парашута.

У випадку виявлення пориву гумових стільників їх знімають та замінюють новими.

При огляді основного парашута - кладуть парашут на підстилкове полотнище так, щоб номер купола і марка заводу-виробника знаходилися зверху, роблять огляд купола, пересуваючись від кромки до вершини. Оглядають матеріал купола по всій поверхні, при цьому перевіряють, чи немає поривів тканини купола, чи немає плям невідомого походження.

Оглядають стропи, починаючи від нижньої кромки до пряжок-півкілець. Знайшовши петлю на стропах, нитку петлі заправляють під оплітку стропи за допомогою голки при рівномірному натягу стропи.

Оглядаючи стропи керування, переконуються, що немає порушень зиґзаґа подібної прошивки в місцях її зшивки зі стропами купола основного парашута.

При огляді підвісної системи перевіряють її металеві деталі: карабіни і їх пружини, кільця, пряжки (вигнуті, пряжки-півкільця й ін.), скоби кріплення запасного парашута. На всіх металевих деталях не повинно бути корозії й інших ушкоджень.

Перевіряють наявність та цілісність шнурів-блокувань вільних кінців, шнурів з кульками (мал.3), а також чи немає поривів стрічок і рядків підвісної системи, та справність кишені для кільця .

мал.3  Частини підвісної системи:

1 — шнур з кульками; 2 — умовний виріз на кишенях; 3 — вільні кінці; 4 — кулька; 5 — пряжка з зубчатою  перемичкою; 6 — стрічка пряжки; 7 — зубцювата перемичка; 8 — мітка на плечовому обхваті; 9 — наспинно-плечовий обхват;             10 — кільце ланки ручного розкриття; 11 — кишеня; 12 —  трос   ланки   ручного   розкриття;   13   —   шланг  ланки   ручного розкриття.

Закріплюють пряжки з зубчатими перемичками на наспинно-плечових обхватах підвісної системи. Піднімають зубчату перемичку пряжки, заводять у пряжку складений удвічі по лінії мітки наспинно-плечовий обхват, зубчату  перемичку заводять у петлю, утворену наспинно-плечовим  обхватом, так, щоб незакріплена частина зубчатої перемички була спрямована усередину підвісної системи. Встановлюють зубчату перемичку на рамку пряжки і розправляють наспинно-плечовий обхват і стрічку пряжки так, щоб мітка була над зубчатою перемичкою.

Просмикують у подвійні пряжки на підвісній системі регулюючі стрічки. Установлюють кульки в кишені на вільних кінцях підвісної системи.

При застосуванні парашутної системи з використанням перекатів вільних кінців з підвісної системи шнури-блокування вільних кінців знімають. Для цього акуратно розпорюють скріпки кінців шнура, розв'язують вузли і виймають шнури-блокування.

Оглядаючи ранець, перевіряють, чи не деформована рама  жорсткості, чи немає  поривів тканини клапанів і дна ранця, чи справні кишеня та зав'язки для  кріплення парашутного  приладу АД-ЗУ-Д-165, чи надійно закріплені кільця для контровки; петлі ланки стабілізуючого парашута і кільце для кріплення камери зі стабілізуючим парашутом, чи справна гумова сота на правому клапані ранця.

Перевіряють справність шланга ланки ручного розкриття і кріплення його до ранця, зшивку регулюючих стрічок і петель кріплення підвісної системи до дна ранця, стрічок для підтягування нижньої частини ранця, а також звертають увагу, чи не ушкоджені тканина і стрічки ранця, перевіряють справність ранцевих карабінів і стрічок кріплення запасного парашута.

При огляді двоконусного замка перевіряють, чи надійно він кріпиться до ранця, чи немає  на двоконусному замку вм'ятин, забоїн, корозії та бруду, чи з нормальним зусиллям відкривається і закривається затвор.

При виявленні на замку бруду і пилу їх необхідно видалити сухою ганчіркою.

Перевіряючи ланку ручного розкриття, переконуються, що немає ушкоджень, немає порушень оплітки та пайки, немає поривів ниток троса та надійне кріплення обмежника троса. Після перевірки кільце вставляють у кишеню на головному обхваті підвісної системи, а трос протягують у шланг.

Парашутний прилад АД-ЗУ-Д-165 оглядається і перевіряється відповідно до вимог. Перевірку приладів АД-ЗУ-Д-165 роблять у складі взводу (роти) під безпосереднім керівництвом командира взводу (роти) і контролем офіцера повітрянодесантної служби.

При огляді парашутної сумки перевіряють, чи немає  поривів тканини й ушкоджень на ручках, наявність і справність стягуючого шнура і металевої бирки. Переконавшись, що сумка справна, її акуратно складають і кладуть на полотнище для укладання.

Якщо при перевірці парашутної системи будуть виявлені дефекти, то її  ремонт чи заміна несправних частин повинні виконуватись в майстерні частини. Після усунення дефектів, її укладання дозволяється тільки після перевірки офіцером повітрянодесантної служби.

# Під час контролю першого етапу перевіряються:

● вузол з'єднання петлі ланки стабілізуючого парашута з вуздечками купола і камери основного парашута (мал.4);

● приєднання до наспинно-плечових обхватів підвісної системи пряжок із зубчатими перемичками і регулюючих стрічок до головного обхвату підвісної системи;

● установка кільця в кишеню на головному обхваті підвісної системи і троса в шланг;

● з'єднання регулюючих стрічок із пряжками;

● наявність кульок у кишенях вільних кінців;

● наявність шнурів-блокувань, якщо основна парашутна система застосовується без перекату вільних кінців;

● відсутність шнурів-блокувань при застосуванні основної парашутної системи з перекатом вільних кінців;

● справність парашутного приладу АД-ЗУ-Д-165.

# мал.4  Вузол з'єднання вуздечок основного купола і камери з петлею                 ланки: 1-вуздечка купола; 2- петля ланки; 3- скріпка;  4- вуздечка камери;                   5- камера

# Положення для контролю:

# Укладальник піднімає за верхні кути ранець так щоб було видно підвісну систему.

# Помічник знаходиться біля стабілізуючого парашута та показує правильність з’єднання вуздечки основного парашута та його камери з петлею ланки.

Другий етап   Укладання купола основного парашута, надягання камери на нього.

Розтягують купол основного парашута на всю довжину і кладуть його так, щоб марка заводу-виробника була зверху, розділяють стропи на дві групи відповідно вільним кінцями  підвісної системи, при цьому стропа 14-а з пізнавальною муфтою повинна бути знизу.

Укладання купола (мал.5) основного парашута починають з контрольної 14-ї стропи, що утримують на середині укладального полотнища, а ліву половину купола перекидають на праву сторону.

Захоплюють петлі строп 15А и 15Б, беруть  кромку за середину між петлями 14 і 15А та накладають петлі строп 15А і 15Б на петлю стропи 14. Кромку, укладену між ними, складену вдвічі, витягають перпендикулярно до строп і укладають на підкладкове полотнище. Притискаючи кромку і петлі строп до підстилкового полотнища, а тканину купола розрівнюють від нижньої кромки до вершини купола. Охоплюють петлю стропи 16 і середину кромки між петлями строп 15Б и 16 і повторюють всю операцію укладання.

Укладають таким же чином іншу частину лівої половини купола до марки заводу-виготовлювача і по всій довжині покладеної частини купола накладають важелі.

Перекидають праву половину купола на покладену ліву половину, стропу №14 здвигають вправо на 20-30мм від середини підкладкового полотнища і на неї укладають праву половину купола, починаючи з 14-ої стропи. У правильно покладеному куполі полотнище з маркою заводу-виготовлювача повинне знаходитися  зверху. Якщо права і ліва половини знаходяться на значній відстані одна від одної, то їх акуратно здвигають.

мал.5.  Укладання лівої половини купола

мал.6  Положення камери надягнутої на основний купол:

1- камера; 2- купол основний; 3- кільце еластичне; 4- стрічка посилювальна

Покладений купол підгинають по всій довжині (від нижньої кромки до вершини) на ширину камери купола основного парашута, при цьому спочатку праву половину купола, після чого ліву. На покладений і згорнутий купол накладають важелі.

Розв'язують стрічки фартухів камери купола основного парашута і надягають камеру на купол.

Укладальник бере камеру основного парашута нижче зйомних гумових сот, на рівні пришиття фартуха (мал.6), і надягає її на покладений купол основного парашута, при   цьому помічник, акуратно притискаючи купол до підстилкового полотнища, пересувається слідом за камерою, що надягається.

# Надягають камеру купола основного парашута на купол доки її кромка з поперечною підсилювальною стрічкою не виявиться на одному рівні з нижньою кромкою купола, при цьому спеціальний рукав камери повинний розташовуватися усередині, а еластичне кільце - знаходитися на відстані                   150-200мм від нижньої кромки купола. Вирівнюють нижню кромку.

мал.7  Перевірка укладеного купола

# Під час контролю другого етапу перевіряються:

● правильність укладання купола основного парашута  (мал.7)

● положення камери основного парашута на куполі.

Положення для контролю:

Укладальник стає біля ранця обличчям в бік перевіряючого однією рукою взявшись за ранець, а другою  між  вільними кінцями підвісної системи ( мал.7 )

Помічник, утримує стропи біля нижньої кромки купола, укладальник бере однією рукою стропи верхніх вільних кінців підвісної системи, та окремо стропи 1А, 1Б і 28, піднімає, проходить з ними уздовж строп до нижньої кромки купола і переконується в тому, що укладений купол ділиться навпіл на верхню і нижню частини, а стропи 1А, 1Б та 28 знаходяться зверху і при цьому не перекручуються.

ТРЕТІЙ ЕТАП  Зачековка камери стропами, укладання основного   купола   в  камеру,   підготовка стабілізуючого парашута до укладання в камеру.

Вирівняти стропи і підготовити їх до укладання. Вибрати слабину строп керування, заправити їх під гумові шлейки вільних кінців (мал.8).

Зачекувати камеру основного парашута стропами. Помічник захоплює всі стропи  біля нижньої кромки купола і накладає їх на камеру так, щоб згин строп знаходився біля обріза зйомного гумового стільника , при цьому укладальник накладає фартух на нижню кромку купола і просовує зйомні гумові стільники в нижні та верхні люверси.

Укладальник гачком захоплює стропи по центру міток (мал.9) за згин і, пропускаючи гачок через лівий нижній зйомний гумовий стільник, протаскує стропи в нього так, щоб пучок строп виходив із стільника на 40-50мм.

мал.8  Заправлення строп керування

(цифрами в колах позначені порядкові номери строп)

Аналогічним чином укладають стропи в інші стільники і люверси,  при цьому кишені на клапані камери підгинають так, щоб вони не заважали укладанню. Розмір строп між стільниками повинний бути 180-200мм, а стропи між стільниками повинні бути натягнуті.

Розправляють кишені на клапані, пучки строп, покладені в зйомні стільники, закривають кишенями.

#### мал.9  Укладання строп у стільники

1- гума стільників, 2— стільники, 3 — мітки строп, 4 — вільні кінці підвісної системи; А — пучок строп у кишені після заправлення, Б — вузол з'єднання вуздечок камери, купола і петлі ланки стабілізуючого  парашута,  7- шнур зав'язка,   9 — фартух   (цифрами в колах позначені номери люверсів)

Укладають верхню частину купола основного парашута в камеру, для чого, утримуючи вузол з'єднання вуздечок купола основного парашута і верхню кромку камери, поступово, починаючи з нижньої частини купола, дрібними пучками укладають у камеру так, щоб камера була рівномірно заповнена (мал.10).

мал.10  Укладання основного купола в камеру: 1- купол; 2-камера

Стягують верхню частину камери шнуром-зав'язкою і зав'язують швидко розв'язуючим вузлом так, щоб вузол з'єднання вуздечок купола основного парашута і його камери з петлею ланки знаходився зверху, кінці шнура-зав'язки заправляють у камеру.

Кладуть камеру стільниками наверх і руками придають їй плоску форму, фартухи відвертають убік.

Відміряють пучок строп по довжині стільника так, щоб він був більше стільника на 10-15мм, і за допомогою вилки з гачком укладають у крайній правий стільник. Відміряють пучок строп по довжині наступного стільника, також за допомогою виделки з гачком укладають у наступний стільник.

Таким же чином виконується укладання строп в усі стільники ліворуч; лишають неукладеною ділянку строп від міток до вільних кінців, при цьому допускається останній пучок строп укладати в стільник, не пропускаючи його під гуму стільника.

У процесі укладання стропи, покладені в стільники, утримують так, щоб вони не переміщалися і не перекручувалися.

При тривалій експлуатації парашута окремі стропи можуть бути витягнутими. Перед укладанням строп у стільники слабину витягнутих строп вибирають до вільних кінців підвісної системи.

Розмір витягнутих строп не повинний перебільшувати 400мм.

Готуючи   стабілізуючий   парашут   до   укладання  ( мал.11 а, б), беруть купол за вершину і витягують його на всю довжину. Укладальник збирає по вісім строп, починаючи від марки заводу-виготовлювача, і розділяє купол на дві частини, при цьому помічник надягає камеру стабілізуючого парашута на верхню частину купола. Кладуть купол і стабілізатор на підстилкове полотнище.

При правильному укладанні купола марка заводу-виготовлювача повинна знаходитися зверху, а стропи повинні поділятися навпіл.

Необхідно переконатися, що купол не вивернутий, витяжний пристрій знаходиться на зовнішній стороні основи купола. Накладають пір’я стабілізатора попарно одне на друге так, щоб вони утворили трикутник.

мал.11.а  Підготовка стабілізуючого парашута до укладання  в камеру:

1- ланка; 2- пір’я стабілізатора; 3- стропи; 4- купол.

мал.11.б Підготовка стабілізуючого парашута до укладання в камеру

1- марка заводу-виробника, 2- пристрій витяжний, 3- стропи, 4- пір’я стабілізатора

# Під час контролю третього етапу перевіряються:

● зачековка камери купола основного парашута стропами і укладання строп у стільники — перший пучок строп покладений у стільник, пропущений в люверс 1, другий - у стільник, пропущений в люверс 2 і т.д.;

●  укладання строп у стільники камери;

● заправлення строп керування під гумові шлейки на вільних кінцях підвісної системи;

● підготовка до укладання купола стабілізуючого парашута — марка заводу-виробника знаходиться зверху, стропи поділяються навпіл, для чого беруть два верхніх пера стабілізатора, піднімають їх до гори і переконуються, що купол і стропи поділяються навпіл.

# Положення для контролю:

Укладальник  бере за два верхніх пера  стабілізатора, трохи піднімає їх у верх, ділить купол і стропи на чотири частини.

Помічник знаходиться біля камери з укладеним куполом.

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП Укладання стабілізуючого парашута в камеру, контровка кілець пір’їв стабілізатора з кільцями камери.

Надягають камеру стабілізуючого парашута на стабілізатор (мал.12). Укладальник бере пір’я стабілізатора, і в місцях кріплення строп  зводить їх разом, помічник зводить разом стропи біля нижньої кромки купола і витягує їх в одну лінію з куполом, складені пір’я стабілізатора загортає у бік підсилювальних стрічок.

мал.12  Укладання стабілізуючого парашута

1- пір’я стабілізатора, 2- важіль

Натягають камеру стабілізуючого парашута на стропи і пір’я стабілізатора до пришиття стрічок з металевими кільцями (мал.13).

мал.13 Укладання стабілізуючого парашута:

1- пір’я стабілізатора; 2- кільце камери; 3- стрічка з кільцем.

Контровка кілець стабілізатора (мал.14) з кільцями камери стабілізуючого парашута виконується при стрибках з літаків Ан-26, Ан-70 і Іл-76 контровочним шнуром ШХБ-20 довжиною 300мм (одним шнуром), а при стрибках з літака     Ан-2, вертольота Мі-8 — подвійним контровочним шнуром ШХБ-20.

мал.14.  Контровка кілець камери стабілізуючого парашута з кільцями стабілізатора: 1- шнур контровочний, 2- кільце камери.

Для того щоб законтрувати кільця стабілізатора з кільцями камери стабілізуючого парашута, необхідно через них пропустити контровочний шнур ШХБ-20 так, щоб чотири кільця стабілізатора були розташовані разом, а контровочний шнур охоплював камеру по колу.

Затягують контровочний шнур, кінці якого зав'язують потрійним вузлом, і обрізають їх на відстані 15-25мм від вузла.

Укладають купол і стропи дрібними пучками в камеру в такій послідовності: стропи, нижню кромку купола, його основу і витяжний пристрій. Стягують зав'язкою верхню частину камери, та зав'язують швидко розв'язуючим вузлом. Вузол заправляють у середину камери  (мал.15).

мал.15. Укладання купола стабілізуючого парашута

1 – шнур – зав’язка

Накладають вільні кінці підвісної системи (мал.16) на дно ранця по лінії мітки ближче до центра, камеру з куполом основного парашута кладуть поруч з ранцем стропами нагору. Після перевірки, верхню частину стільників закривають фартухами, стрічки фартухів зав'язують, а пучки строп закривають кишенями.

Розводять клапани ранця у бік, поверх покладених вільних кінців  кладуть камеру основного парашута на дно так, щоб стільники  зі стропами знаходились знизу.

мал.16  Розміщення вільних кінців підвісної системи на дні ранця  та поворот камери з укладеним парашутом перед укладанням на дно ранця:

1 — клапани; 2- вільні кінці; 3 — мітка.

мал.17  Розміщення камери з укладеним основним парашутом в ранці:

1- камера з укладеним парашутом; 2- дно ранця; 3-стільники зі стропами

мал.18  Розміщення камери з укладеним основним парашутом на дні ранця:

1- клапан правий; 2- клапан лівий; 3- камера з укладеним основним парашутом

мал.19.  Контроль четвертого етапу: 1 - стабілізатор; 2 - шнур контровочний;              3-кільце стабілізатора; 4 - кільця камери; 5 - два контровочних шнури для літака Ан-2, вертольота Мі-8.

# Під час контролю четвертого етапу перевіряються:

● контровка кілець пір’їв стабілізатора з кільцями камери стабілізуючого парашута (мал.19);

● положення пряжок-півкілець на дні ранця;

● закриття пучків строп кишенями і зав'язка стрічок фартухів.

Положення для контролю:

Укладальник піднімає камеру стабілізуючого парашута на висоту пояса.

Помічник біля камери основного парашута.

П'ЯТИЙ ЕТАП  Приєднання фала гнучкої шпильки до петлі ланки та контровка петлі ланки до кільця на ранці. Укладання стабілізуючого парашута на верхню частину ранця з укладеним основним парашутом. Монтаж приладу         АД-3У-Д на ранець.

Закривають камеру з покладеним у неї куполом основного парашута лівим, а потім правим клапаном. Беруть за кільце лівий клапан і, розправляючи клапан, підтягують його до правого вікна на ранці (мал.20.А).

Пропускають через кільце клапана і вікно ранця силову стрічку із пряжкою, підтягують до двоконусного замка, її пряжку надягають на конус двоконусного замка так, щоб вказівна стрілка на силовій стрічці знаходилася зверху, а силова стрічка не була перекручена. Закривають затвор двоконусного замка. Беруть за кільце правий клапан  і, розправляючи клапан по поверхні камери, підтягують його до лівого отвору на ранці. Пропускають другу силову стрічку з пряжкою через це кільце й вікно на ранці, підтягують до двоконусного замка і, утримуючи раніше встановлену пряжку, затвор двоконусного замка відкривають і другу пряжку надягають на конус двоконусного замка, при цьому пізнавальна стрілка повинна знаходитися зверху, силова стрічка не повинна бути перекручена, вільні кінці підвісної системи  повинні знаходитися усередині між силовими стрічками (мал.20.Б,В).

мал.20 Затягування клапанів ранця: (А- лівого; Б- правого, В- монтаж пряжок на двоконусний замок):1- клапан ранця; 2- кільце клапана; 3- силова стрічка;4- отвір круглий або прямокутний; 5- кільце для шнура включення АД-ЗУ-Д;  6- пряжка,         7 - вільні кінці підвісної системи.

Закривають затвор двоконусного замка. До петлі ланки приєднують вузлом-удавкою фал гнучкої шпильки і пропускають його в направляюче кільце (мал.22).

| мал. 2.22 Монтаж фала гнучкої шпильки у направляюче кільце | мал.23 Контровка петлі з’єднувальної ланки до кільця на ранці |
| --- | --- |
| 1- петля ланки; 2- фал гнучкої шпильки; 3- направляюче кільце для фала | 1- петля ланки, 2- контровочна нитка; 3- кільце на ранці; 4- фал. |

Загортають вільний кут косинки ланки стабілізуючого парашута нагору і складають удвічі. Складають удвічі частину ланки  укладену між косинкою і петлею для кріплення шнура включення АД-ЗУ-Д, поверх косинки заправляють вигин ланки, що утворився, у малу петлю гумового стільника так, щоб не було слабини. Петлю кріплення шнура включення АД-ЗУ-Д підтягують як найближче до кільця, що нашите на правий клапан ранця, і контрять її (сторону петлі ближчу до камери стабілізуючого парашута) контровочною ниткою у два складання до кільця (мал.23).

Скласти зигзагоподібно ланку та пір’я стабілізатора на верхню частину ранця  поверх основного парашута. На них покладіть камеру з укладеним в неї стабілізуючим парашутом таким чином, щоб причіпний карабін розташовувався з правого боку ранця (мал.24).

мал.24. Укладання  стабілізуючого парашута на верхню частину ранця з укладеним основним парашутом.

1 - пір’я стабілізатора;

2 - камера з укладеним стабілізуючим парашутом;

3 - карабін причіпний;

4 - слабина ланки;

5 - петля гумового стільника:

6 - ланка

Монтаж приладу на ранець виконують у такій послідовності: вставляють гнучку шпильку в затвор; зводять АД-ЗУ-Д і встановлюють стрілку годинникового механізму на задану відмітку шкали часу; контрять гнучку шпильку в затворі контровочною ниткою (серцевина шнура ШХБ-125), що повинна проходити вісімкою через вушко гнучкої шпильки, отвору затвора і петлю шнура, при цьому слабина контровочної нитки повинна бути зібрана, а кінці зв'язані потрійним вузлом і обрізані на відстані 15-25мм від вузла (мал.25)

мал.25   Контровка гнучкої шпильки.

1 - вушко гнучкої шпильки; 2 - нитка контровочна;

3 - фал; 4 - затвор приладу;   5 - вузол контровочної нитки

мал.26 Монтаж штифта хомута приладу в отворі монтажної пластини : 1 - пластина монтажна; 2 - штифт хомута; 3 - шланг приладу; 4 – отвір.

Закріплюють штифт хомута шланга в отворі монтажної пластини двоконусного замка (мал.26). Вставляють корпус приладу у кишеню ранця так, щоб шкалу часу було видно у вікні кишені (мал.27); корпус приладу і шланг прив'язують стрічками-зав'язками, а фал гнучкої шпильки  прикривають спеціальним клапаном (мал.28)

Розкрийте двоконусний замок і надягніть на конуси затвора замка петлю троса витяжного кільця і сергу приладу (мал.29)  На конуси корпуса замка надягніть пряжки силових стрічок таким чином, щоб силові стрічки не були перекручені. Закрити затвор замка і законтрувати затвор замка з корпусом контровочною ниткою потрійним прямим вузлом, залишивши кінці нитки довжиною 0,015 - 0,025м. (мал.30)

мал.27 Розташування приладу у кишені:

1- стрічки зав’язки 2- корпус приладу 3- кишеня

мал.28 Прив’язування корпуса приладу

1- фал гнучкої шпильки 2- амортизатор; 3- шланг приладу; 4- стрічки - зав’язки; 5- кишеня фала гнучкої шпильки; 6- клапан

| мал.29 Монтаж петлі троса витяжного кільця, серги та пряжок з силовими стрічками на двоконусний замок: | мал.30 Контровка затвора двоконусного замка |
| --- | --- |
|  | 1 - пряжки силових стрічок 2 - затвор замка; 3- нитка контровочна |
| 1 - пряжка силової стрічки; 2 - затвор замка з конусами; 3 - петля троса витяжного кільця; 4 - конуси замка; 5 - серга; 6 - петля приладу |  |

# Під час контролю п’ятого етапу перевіряються:

●  затягування клапанів ранця і розміщення вільних кінців підвісної системи між силовими стрічками;

● положення косинки ланки стабілізуючого парашута, прохід силових стрічок через кільця клапанів ранця й установка їх на двоконусний замок;

●  контровка двоконусного замка;

● кріплення стабілізуючого парашута на верхній частині ранця; монтаж парашутного приладу АД-ЗУ-Д-165 на ранець.

Положення  для  контролю:

Укладальник і помічник стоять біля своїх парашутів.

Парашути стоять в "козлах".

# ШОСТИЙ ЕТАП. Підгонка підвісної системи.

Увага! Підвісна система укладеного парашута підганяється парашутистом-десантником особисто.

Беруть підвісну систему за головний обхват у місцях кріплення вигнутих пряжок (мал.31), розводять руки в сторони і переконуються в правильності взаємного розташування стрічок. Приміряють підвісну систему, з огляду на зріст і надягнуте спорядження, за необхідності регулюють переміщенням стрічок. Правильно підігнана підвісна система не повинна заважати рухам і повинна щільно облягати тіло і забезпечувати рівномірний розподіл навантаження, що виникає при розкритті стабілізуючого і основного парашутів.

мал.31 Підгонка підвісної системи на десантнику:

1- вигнута  пряжка; 2- грудна перемичка; 3- ножний обхват.

Попередня підгонка

(до одягання парашута)

1. Перевірити встановлення пряжок з зубчастою перемичкою на чорних мітках плечових обхватів.

2. Відрегулювати довжину наспинно-плечових обхватів від зубчатої пряжки до               зігнутої пряжки, в залежності від росту парашутиста і форми одягу                        (для середнього росту: влітку – чверть і два пальці, взимку – чверть і долонь).

3. Встановити оптимальну довжину вільних кінців підвісної системи в залежності від довжини наспинно-плечових обхватів   (витягнути з ранця до прямого кута при натягнутих наспинно-плечових обхватах).

4. Відрегулювати грудну перемичку (влітку – пряжки поясного обхвату на рівні бокових сторін ранця парашута, взимку – пряжки здвинути до шльовок ранця).

5. Відрегулювати ножні обхвати (влітку – пряжки на ширину двох-трьох пальців від головного обхвату, взимку на ширину долоні).

6. Впевнитися, що стрічки підтягу ранця відпущені до кінця.

7. Відпустити регулюючи стрічки таким чином, щоб вони не тягнули головний обхват ( 5см. до краю стрічки ).

8. Відпустити стрічки з карабінами кріплення запасного парашута.

Заключна підгонка

(після одягання парашута)

1. Одягнути парашут, перевірити його положення відносно плечей парашутиста. Верхній обріз ранця повинен бути на рівні плечей (нижче плечей – зменшити наспинно-плечові обхвати і потім грудну перемичку, вище – збільшити ).

2. Перевірити грудну перемичку і ножні обхвати. Вони повинні впритул прилягати до тіла парашутиста, але не сковувати рухів.

3. При надягнутому основному парашуті підтягують регулюючі стрічки, просмикнуті в пряжки на підвісній системі, так, щоб ранець не міг переміщатися нагору щоб уникнути удару ним по голові, і нагинаються вперед. У такому положенні підтягують стрічки підтягу нижньої частини ранця до головного обхвату так, щоб зазор між тілом і ранцем був перекритий стрічками підтягу. Після випрямлення стрічки підтягу не повинні заважати парашутисту-десантнику сідати на подушку, що нашита на головному обхваті підвісної системи.

Третє навчальне питання. Оформлення документації на укладку парашута.

Укладання кожного парашута записується в паспорті, у якому розписуються власник парашута і командир підрозділу, що контролює укладання. У паспортах парашутів офіцерів та військовослужбовців служби за контрактом розписується фахівець повітрянодесантної служби, що перевіряв укладання парашутів.

Паспорта на парашути зберігаються на складі ПДТ військової частини у спеціальних шухлядах для кожного підрозділу, тому на кожний парашут заводиться замість паспортів картки-замінники, які зберігаються у кишені ранця основних парашутів. У картках-замінниках робиться запис аналогічний як у паспорті про укладання кожного парашута.

Крім того в паспорті приладу АД-3У-Д робиться запис про кількість спрацювань, що були проведені під час укладки парашута. Паспорти на прилади зберігаються у приладній майстерні військової частини.

Відомості про проведену укладку парашутів (П.І.П., військове і спеціальне звання, кількість виконаних стрибків з парашутом, в тому числі у поточному році, завдання стрибка з парашутом, заводські номери парашутів), кількість укладених парашутів заносяться до списку-відомості підрозділу, у якому проводилася укладка, її підписують командир підрозділу і офіцер ПДС, що контролював укладку.

У разі, якщо особовим складом підрозділу здійснюється укладка на стрибок з парашутом, який буде проводитися вперше, командиром підрозділу складається контрольна відомість укладки для здійснення контролю за кожним її етапом (П.І.П. того хто укладає і хто допомагає, їх військове звання, стелажні і заводські номери парашутів, страхуючих приладів), де робить відмітки про проведення і контроль кожного етапу, а також ставлять підписи ті хто укладав і хто допомагав, командир підрозділу і офіцер ПДС, що контролював укладку, технік - приладист про перевірку страхуючих приладів і двоконусних замків.

3. Заключна частина.

- Нагадати тему і мету заняття і ступінь їх досягнення.

- Нагадати основні питання щодо укладання парашутної системи Д-6.

- Оголосити студентам завдання на самопідготовку.