Заняття 3.2: Поняття вогнестрільної зброї.

Вид заняття: самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 2 години;

Література:

1. «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв (с.79-100,153-156).

2. «Огневая підготовка»-М.Воениздат 1988.

3. «Наставление по стрелковому делу» (сборник).-М /Воениздат 1973г.

4. Підручник   «Подготовка офицеров запаса Сухопутных войск.»  М .1983 р.

5. Підручник  «Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений.» М 1988 р.

Завдання: Розкрити елементи вогнестрільної автоматичної зброї; визначити порядок класифікації вогнестрільної зброї та як класифікується стрілецька зброя за  принципом дії автоматики; зясувати принцип автоматичної дії автомата (кулемета)

АК-74та порядок  роботи частин та механізмів автомата  при заряджанні та  стрільбі.

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елементи вогнестрільної автоматичної зброї. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.79-83. - «Вогнева підготовка», В.Г.Хромченко; - Матеріали інтернет-видань. |
| 2 | Класифікація вогнестрільної зброї. Класифікація стрілецької зброї за принципом дії автоматики. | письмова (конспект у зошиті). | - Вогнева підготовка, В.Г.Хромченко - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.83-100. |
| 3 | Принцип автоматичної дії автомата (кулемета) АК-74, робота частин та механізмів автомата при заряджанні та стрільбі. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.153-156. |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Елементи вогнестрільної автоматичної зброї.

Загальний принцип будови вогнепальної  зброї .

Довести що кожен вид вогнестрільної зброї включає :

1.Ствол      2.Снаряд    3.Бойовий заряд

Ствол – являє собою міцну сталеву трубу, що запирається з однієї сторони (кінця) затвором.

Нарізна частина

Затворне гніздо

Казенна частина                       середня частина                     дульна частина

Для міцності артилерійські стволи виготовляють не з однієї, а  із двух-трьох сталевих труб, котрі одягнуті (надіті) одна на другу  у гарячому або холодному стані (вираз – скреплені стволи).

У реактивної зброї ствол відкритий з обох  сторін і , зберігаючи своє основне призначення – направлення польоту снаряду, слугує також для відведення назад через казенну частину порохових газів, що витікають із реактивних снарядів у момент пострілу.

Канали стволів бувають нарізні та гладкі . Нарізи каналів стволів придають снаряду обертальний рух навколо своєї осі. Цей обертальний рух забезпечує стійкість снаряду у польоті в повітрі (АКМ – 3000 об/с, СН – 300-600 об/с).

Принцип роботи вогнепальної зброї

Для виконання пострілу снаряд і бойовий заряд поміщується у ствол (казенну частину) зброї, спеціальним механізмом виконується запалювального капсульного складу і бойового заряду і снаряд під дією порохових газів викидається із ствола.

Для виконання наступного пострілу необхідно виконати операцію перезарядження, тобто видалити стріляну гільзу та вкласти новий патрон в патронник.

Операція перезаряджання включає операції

І Відпирання затвора – розчеплення затвора зі стволом ;

ІІ Відкривання затвора – відділення затвора від ствола ;

ІІІ Екстракція   - вилучення і викидання стріляної гільзи ;

ІV Подача патрона – подача (вкладування) нового патрона в патронник;

V Закривання затвора – закривання ствола затвором;

VІ Запирання затвора – зчеплення затвора зі стволом

Друге навчальне питання. Класифікація вогнестрільної зброї. Класифікація стрілецької зброї за  принципом дії автоматики.

Розкриття питання розпочати з визначення видів зброї.

Револьвер (від англ. гєуоіує - обертатися) - це особиста багатозарядна неавтоматична стрілецька зброя з обертовим барабаном, призначене для поранення супротивника на відстані до 100 м. Калібр бойових револьверів складає 7,62-11,56 мм, маса - 0,7 - 1,3 кг, ємність барабана 5-7 патронів, скорострільність 6-7 пострілів за 15-20 секунд.

Пістолет (франц. різіоіеі) є особистою вогнепальною зброєю , призначеною для поразки супротивника на відстані до 50-70 м (окремі зразки - до 200 м). Сучасні пістолети, як правило, самозарядні. Деякі зразки можуть вести автоматичний вогонь. Для підвищення стійкості при стрільбі і такі моделі мають префіксальний плечовий упор, а також пристосовані для кріплення жорсткий (дерев'яної чи пластмасовий) чи приклада, оснащені додатково .

Пістолет- кулемет - це індивідуальна вогнепальна автоматична зброя, спроектована під пістолетний патрон. Він поєднує у собі портативність пістолета з безупинним кулеметним вогнем. Перший зразок пістолета-кулемета створений італійцем А. Ревеллі в 1915 р. Широке застосування вони одержали в роки другої світової війни. В даний час на озброєнні спеціальних підрозділів, МВС, поліції,

повітрянодесантних військ, екіпажів бойових машин і ін.

Автомат (від грецького аиіотаіоз - самодіючий) - це індивідуальна автоматична стрілецька зброя, призначена для поразки живої сили супротивника. Вперше автомат створив у Росії в 1916 р. В.Г. Федоров.

Для ведення рукопашного бою до автомата приєднується багнет-ніж. Сучасні автомати мають калібр 5,45-7,62 мм, масу 2,5-4,5 кг, темп стрільби 600 постр./хв і більше, дальність дії вогню до 400-600м, прицільну дальність до 1000-1200 м.

Автомати розроблені під патрон, що займає проміжне положення між пістолетним і гвинтівковим патроном, а також під малоімпульсний патрон малого калібру. Зі створенням бойової малокаліберної зброї різниця між автоматом і автоматичною гвинтівкою практично зникла.

У ряді країн подібні зразки стрілецької зброї називають штурмовими гвинтівками.

Гвинтівка - це індивідуальна стрілецька зброя з гвинтовою нарізкою в каналі ствола, призначена для поразки супротивника вогнем, багнетом і прикладом. Автоматична гвинтівка. Після другої світової війни в основному використовуються автоматичні гвинтівки й карабіни. Є також снайперські і спортивні гвинтівки. В автоматичній гвинтівці передбачене  ведення  як  автоматичного  вогню,  так  і  одиночної  стрільби.  У

порівнянні з неавтоматичною (магазинною) вона має більш високу скорострільність, забезпечує меншу стомлюваність стрільця і зручність спостереження за цілями. Перший проект такої зброї був запропонований у 1863 р. американцем Р. Пілоном. У Росії перша неавтоматична гвинтівка була створена Д. А. Рудницьким у 1886 р.

Автоматичні гвинтівки під малокаліберний малоімпульсний патрон мають масу З - 4 кг, темп стрільби 650 в/м (пострілів у хвилину), бойову скорострільність 30 -200 в/м, ємність магазина 20-50 патронів, прицільну дальність стрільби 300-800 м. У гвинтівках нормального калібру використовується більш могутній патрон, вони важче на 1-2 кг і менш точні при автоматичній стрільбі.

Із самозарядної гвинтівки стрільба ведеться тільки одиночними пострілами. Вона має масу 4-4,5 кг, бойову скорострільність ЗО - 60 в/м, ємність магазина 10-20 патронів, прицільну дальність стрільби 500-1300 м.

Снайперські гвинтівки призначені для ведення високоточної стрільби по найбільш важливим одиночним цілям із використанням оптичного прицілу. При стрільбі вночі застосовується нічний приціл, чи підсвіт прицільної марки оптичного прицілу. Снайперські гвинтівки можуть бути неавтоматичними, магазинними і самозарядними. Для стрільби застосовуються, як правило, спеціальні снайперські патрони з поліпшеною балістикою.

Карабін (від франц. сагаЬіпе) - це полегшена й укорочена гвинтівка чи рушниця. Використовувався для озброєння переважно особового складу кавалерії й артилерії. Уперше він з'явився в XIV в. Розрізняють гладкоствольні і нарізні карабіни, магазинні й автоматичні. їхня маса складає 2,5-3,5 кг, бойова скорострільність 10-40 в/м, ємність магазина 5-10 патронів, прицільна дальність стрільби - 1000 м.

Конструктивно автомати, автоматичні гвинтівки і карабіни виконуються за класичною схемою буллап, немає приклада як окремої деталі. Затильник приклада розміщається на тильній частині стовбурної коробки. Рукоятка керування вогнем знаходиться перед магазина. Така схема дозволяє зменшити габарити зброї при тій же довжині ствола. Завдяки тому, що вісь каналу ствола проходить через точку опори зброї (плече стрілка), при стрільбівиключається плече віддачі, властива зброї класичного компонування. Це усуває передумови для "підскіку" зброї при пострілі і підвищує кучність стрільби. Зменшення габаритів зброї забезпечує зручність його транспортування і дозволяє успішно діяти в умовах обмеженого простору (у бойовій машині, у будинку, траншеях і т.д.).

Кулемет - це автоматична стрілецька зброя для стрільби зі спеціальної опори (верстата, сошок), призначене для поразки кулями наземних, повітряних і надводних цілей.

Перший кулемет був винайдений у 1883 р. американцем Х.С. Максимом. Своїмзовнішнім виглядом він нагадував артилерійське знаряддя. живлення патронами здійснювалося за допомогою полотняної стрічки. Для охолодження ствола використовувалася вода, що заливається в кожух, усередині якого знаходився ствол. Уперше в бойових діях кулемет був застосований в англо-бурській війні 1899-1902 р., де показав досить високу бойову ефективність. На початку XX в. з'явилися ручні кулемети, а в 1918 р. - крупнокаліберні. Станкові і ручні кулемети широко застосовувалися в роки першої і другий світових воєн. Після другої світової війни на озброєння армій надійшли нові кулемети з високими бойовими характеристиками.

Дія автоматики більшості сучасних кулеметів засновано на використанні енергії віддачі ствола чи на відводі порохових газів через отвір у стінці ствола. Постачання патронами здійснюється зі стрічки магазина. Стрільба може вестися короткими (до 10 пострілів), довгими (до 30 пострілів) чергами і безупинно. Охолодження ствола, як правило повітряне. Живучість деяких кулеметів забезпечується заміною розігрітого при стрільбі ствола на запасний, що входить у комплект. У залежності від способу (місця) використання, пристроїв і призначення кулемети, поділяються на ручні (на сошках), станкові, крупнокаліберні піхотні, зенітні, танкові, бронетранспортерні, казематні, корабельні та авіаційні. У якості зенітних, танкових, бронетранспортерних і корабельних звичайно, використовуються піхотні кулемети, що мають великий спектр тактичного застосування.

Єдиний кулемет дозволяє вести стрільбу як із сошок, так і з верстата. Стоїть  на озброєнні аеромобільних (піхотних, мотопіхотних) взводів і рот. Калібр єдиних кулеметів 6,5-8 мм, маса 9-15 кг (17-27 кг із верстатом), темп стрільби 500-1300 в/м, бойова скорострільність 100-300 постр/хвил, ємність стрічки 50-250 патронів, прицільна дальність 1000-2000 м.

Крупнокаліберні кулемети застосовуються для поразки повітряних і легкоброньованих наземних і морських цілей. Вони стоять на озброєнні аеромобільних  (піхотних, мотопіхотних) підрозділів. Крім того, вони можуть встановлюватися на танках, бронетранспортерах, літаках вертольотах і кораблях, їх калібр 9-14,5 мм, маса 28-50 кг, темп стрільби 400-600 постр/хв, бойова скорострільність 100-150 постр/хв, дальність ефективної стрільби до 2000 м.

крупнокаліберні кулемети,що  використовуються в якості зенітних, застосовуються з універсальних   установок (зенітних, турельних), що забезпечують великі кути підвищення (до 90 градусів) і круговий обстріл, із використанням для наведення зенітних прицілів (ракурсних і коліматорних).

Стрільба з ручних кулеметів ведеться із сошок з упором приклада в плече. Обслуговуються одним чи  двома чоловіками(навідник і його помічник). Калібр ручних кулеметів складає 5,45-8 мм, маса 5-10 кг, темп стрільби 600-750 постр/хв, бойова скорострільність 150-250 постр/хв, прицільна дальність 1000-1500 м.

Станкові кулемети є груповою зброєю, при перенесенні розбираються на кілька частин. Для забезпечення стійкості, зручності наведення і високої влучності стрільби по наземним і повітряним цілям вони встановлюються на спеціальному верстаті (колісний чи треножний). Стрічкове живлення, масивні стволи, їх охолодження дозволяють одержати високу бойову скорострільність (250-300 постр/хв) і вести безупинну інтенсивну стрільбу (до 500 пострілів) без зміни ствола на дальність дійсного вогню (до 1000 м). Калібр станкових кулеметів 6,5-8 мм, маса до 15-20 кг (до 40-65 кг із станком), темп стрільби 500-700 постр/хв, прицільна дальність до 3000 м.

Класифікація стрілецької зброї за принципом дії автоматики та призначенням.

Вогнепальна зброя ділиться на два види: на  - артилерійську зброю — зброю, що стріляє снарядом і  має велику вагу снаряда й калібр від 20 мм та більше;

-  стрілецьку   — зброю,яка стріляє  кулею   або   снарядом  малої  ваги, з калібром менше 20 мм.

Стрілецька зброя - це зброя для стрільби кулями або іншими вражаючими елементами. Найбільш масова з усіх видів зброї.

У цей час склалася наступна класифікація стрілецької зброї:

за калібром - малого (до 6,5 мм), нормального (від 6,5 до 9,0 мм) і великого (від 9,0 до 14,5 мм);

- за призначенням- бойова, пристрілочна, навчальна, спортивна й мисливська;

- за способом керування і утримання - револьвери, пістолети, пістолети-кулемети, автомати, гвинтівки, карабіни, кулемети й гранатомети;

- за джерелом вражаючого елемента - вогнепальна, пневматична;

- за способом використання - ручна, утримується при стрільбі безпосередньо стрільцем, і станкова, застосовується зі спеціального верстата або установки;

- за способом обслуговування в бою - індивідуальна і групова;

- за ступенем автоматизації - неавтоматична, самозарядна й автоматична;

- за кількістю стволів - одно-, двох- і багатоствольна;

- за конструкцієюстволів - нарізна й гладкоствольна.

Довести,що найбільший інтерес представляє класифікація по способу керування і утримання, тому що вона визначає види вогнепальної зброї.

Вивчення класифікації автоматичної зброї по класам: а) використання енергії віддачі; б) використання часткового тиску парових газів; в) використання сили врізання кулі в нарізи каналу стволу

Автоматична зброя ділиться на три класи:

- використання віддачі зброї;

- використання часткового тиску порохових газів;

- використання сили врізання кулі в нарізи. Системи з рухливим вперед стволом, що працюють силоміць врізання кулі в нарізи.

Перший клас. Використання віддачі зброї.

Перший клас, у свою чергу, може бути підрозділений на три підкласи: перший - використання віддачі одного затвора; другий - використання віддачі затвора зі стволом; третій використання віддачі всієї зброї.

До першого підкласу належать системи з нерухомим стволом, що працюють безпосереднім тиском порохових газів на затвор; до другого -системи, що працюють віддачею рухливого ствола; до третього системи з нерухомим стволом і повзуном.

Перший підклас, залежно від мір, що сповільнюють відкидання затворів, має, у свою чергу, різні підрозділи, перераховані нижче під літерами А, Б і В.

А. Системи без зчеплення затвора

Автоматичний пістолет Браунінга. У каркас пістолета А вгвинчений нерухомий ствол Б. Затвор В, що становить одне ціле із зовнішнім кожухом пістолета, що облягає ствол, нічим не зчеплений зі стволом - він прилягає до заднього обріза лише під тиском спіральної пружини Г, що впирається одним кінцем у нерухомий каркас А пістолета, а іншим - в особливу трубку Д, з'єднану з рухливим кожухом В. При пострілі тиск порохових газів через дно гільзи на передній обріз затвора відкидає його назад, відбувається екстрактировання гільзи, взведення курка і стискання пружини Г. Стисла пружина повертає потім кожух у первісне положення. Уповільнення у відкиданні затвора назад залежить лише від ваги (інерції) частин, що відкидають, від сили тертя при відкиданні і сили поворотної пружини.

Системи без зчеплення описаного вище пристрою застосовні головним чином для зразків зброї з невеликим порівняно тиском порохових газів, а також з короткими стволами, де куля швидко залишає ствол інакше при більших тисках можна побоюватися випадків розриву гільз із проривом порохових газів у затвор, ушкодженням зброї та поранення стрілка. Системи без зчеплення через це застосовуються головним чином для пістолетів або для пістолетів-кулеметів (пістолетні патрони з малим зарядом пороху і пістолетні короткі стволи), причому найпоширеніші системи їх (Браунінга всіх трьох зразків) мають значно збільшену вагу затвора, що становить одне ціле із зовнішнім кожухом, що сповільнює швидкість його відкидання назад. Головна вигода такої зброї - простота пристрою. До таких систем відносяться пістолети Бергмана, Манліхера, Штейера, Веблея, Маузера, Кольта та ін.

Б. Системи із вкладишем, що затримує в перший момент відкидання затвора

Система Томсона.

Прагнення затримати відкидання затвора, щоб попередити прорив газів і можна було застосувати більше сильні патрони з урахуванням недоліків у конструкції кулемета Бріксіа, мало як наслідок поява зразків зброї з різними затримуючий затвор пристосуваннями, заснованими на терті. Прикладом може служити система Томсона, розроблена для сильних патронів калібром 11,43 мм. У цій системі між затвором та опорною площиною коробки міститься бронзовий вкладиш, уповільнене висування якого при пострілі нагору під дією тиску газів через дно гільзи на обріз затвора затримує в перший момент його відскоку назад.

Вкладиш має вигляд вилки АБВГ , бічні площини якої рухаються в похилі (під кутом в 70 градусів до осі) пазах затвора ; на зазначених бічних площинах вилки є косі виступи Д, які входять, у свою чергу, у відповідні похилі пази Е основної рами, простроганні під кутом 45 градусів, причому ці пази переходять у поздовжні Ж. Тиск порохових газів через дно гільзи на затвор прагне відкинути останній назад, причому в перший момент розвитку найбільшого тиску порохових газів вилка не може мати рух нагору внаслідок занадто великого коефіцієнта тертя; той же тиск газів на передню частину затвора, передане на косі виступи вилки, що перебувають у похилих пазах під кутом 45 градусів до основної рами, змушує пересуватися вилку нагору по цих похилих пазах, що й буде мати місце в момент, що безпосередньо випливає за розвитком найбільшого тиску порохових газів. Коли вкладиш піднімається нагору, його виступи переходять у поздовжні пази Ж основної рами, затвор звільняється і відкидається назад, викидаючи стріляну гільзу та стискаючи поворотну пружину.

В. Системи зі зчепленням затвора

Системи ці розділяються на дві підгрупи: а) зі зчепленням за допомогою бойових виступів, б) з важільним зчепленням.

а) Системи зі зчепленням за допомогою бойових виступів. Прикладом зразків зброї цієї підгрупи може служити автоматична гвинтівка системи Машихера (мал. 10). Стрілянина з таких зразків зброї вимагає осаленних патронів для одержання легкості екстракції.

б) Системи з важільним зчепленням. Прикладом зразків зброї, що ставляться до цієї підгрупи, може служити кулемет Шварцлозе (мал. 11 та 12). Ствол нерухомий - закритий затвором, зчепленим з коробкою, у якій він рухається, у крапці А за допомогою двох шарнірних тяг А Б и БВ. Тиск порохових газів через дно гільзи на затвор прагне відкинути його назад; тому що вісь шарніра А з'єднана з нерухомим коробом кулемета, то одночасно з рухом затвора починає відбуватися розгортання тяг (фіг. 2 та 3); на цих фігурах затвор показаний у своєму крайнім заднім положенні. Розгортання тяг затримує відкидання затвора, причому куля встигає покинути канал ствола ще в початковій стадії відходу затвора в момент початку розгортання тяг. Стисла поворотна пружина повертає потім затвор у первісне положення.

Другий підклас підрозділяється на А, Б, В і Г.

А. Системи з коротким ходом ствола

1.	Системи із прямим рухом затвора, у свою чергу, мають кілька підрозділів.

а) Зчеплення засувками в горизонтальній площині.

б) Зчеплення засувкою у вертикальній площині.

в) Зчеплення важільне.

г) Системи з поворотною муфтою.

2. Системи з поворотом затвора. У первісних зразках автоматичної зброї з рухливим при пострілі стволом деякими конструкторами застосовувалися системи з поворотом затвора. Такі системи мали ту істотну незручність, що при повороті рукоятка затвора поверталася нагору перед оком стрільця і утрудняла спокійне прицілювання; ці системи для рухливих стволів були видозмінені із застосуванням поворотних муфт.

3.	Системи із затвором, що переміщається убік. Система Бергмана (схема - мал. 20 ) має рухливий ствол з особливим відростком, виступ якого А входить у відповідну виїмку затвора БВ. Затвор може трохи переміщатися в горизонтальній площині, відходячи від виступу А вправо і тим розчіплюючись від ствола; це переміщення відбувається при пострілі під дією віддачі, коли рухливі частини - ствол і затвор - відкидаються тиском порохових газів назад. При цьому русі похила площина затвора Г наскакує на похилу ж площину Д нерухомого короба   (фіг. 2), роблячи переміщення затвора вправо і звільняючи його від ствола, причому подальший його рух стискає поворотну пружину Ж (фіг. 3).

Під дією цієї пружини затвор повертається назад, причому при підході до обріза ствола він наскакує на похилий скіс особливої пластинчастої пружини, що змушує затвор переміститися вліво, зчіплюючись зі ствольною коробкою.

4. Системи з хитним затвором. Ручний кулемет М а д с є н а . Ствол рухливий, угвинчений у ствольну коробку АБ; затвор ВВ, що гойдається у вертикальній площині осі Г? на затвор давить важіль ДЕ під дією пружини Ж; особливий шип затвора 3, розташований із правої його сторони, входить у паз ККК, простроганний у нерухомому коробі. Звідси видаю, ще при пострілі порохові гази відкидають затвор назад, а разом з ним і ствольну коробку, що з'єднана із затвором віссю Г; при цьому стискується поворотна пружина Ж. При русі затвора назад, внаслідок ковзання його шипа 3 по похилих поздовжніх пазах КККТ відбувається качательний рух затвора у вертикальній площині з відкриванням ствола і викиданням стріляної гільзи вниз.

Б. Системи з довгим ходом ствола

Крім описаних вище систем з коротким відкатом ствола, довжина ходу якого розрахована лише на час проходу кулі по каналі ствола, є ще деякі системи з довгим відкатом, де цей відкіт досягає та й патрона. Системи ці відрізняються великою громіздкістю, тому що доводиться значно подовжувати довжину коробки, що видасться назад і заважає роботі стрільця. Вигода їх у більше легкій екстракції гільз, що наступає в той час, коли в патроннику вже немає тиску порохових газів і стінки гільз, розширені цим тиском при пострілі (у межах пружних деформацій), встигнуть уже прийняти свою колишню форму,

У цей час такі системи визнані застарілими. Приклад - система Шоша (мал, 25).

В. Системи з поворотом ствола

Прикладом систем з поворотом ствола може служити автоматичний пістолет Рота (мал. 26). Ствол у цьому пістолеті рухливий і має дві пари бойових виступів - передню А и задню Б (фіг. 2), причому кожна пара розташована симетрично щодо осі каналу ствола.

Г. Системи зі стволом, що знижуються

Пістолет Кольта-Браунінга (мал, 27 і 28). Затвор А с кожухом, що облягає ствол Б, зчеплений з останнім за допомогою трьох виступів В; внаслідок цього зчеплення тиск порохових газів на затвор відкидає назад не тільки затвор, але й ствол. Останній, однак, двома сережками ГГ з'єднаний з каркасом пістолета Д, а тому одночасно з рухом затвора назад він знижується вниз, причому його виступи В виходять з виїмок затвора (мал. 28) і останній по розчіплюванні відкидається один назад, стискаючи пружину Е, що повертає потім всі частини в первісне положення.

Третій підклас підрозділяється на А і Б.

А. Системи з повзуном і відкиданням затвора тиском, що залишається

У таких системах, відкидання затвора відбувається залишком тиску порохових газів, наявних ще в патроннику в момент відкривання затвора; через цього гільза в цих системах притиснута до стінок патронника, тому екстрактірованіе гільз у них більш утруднене. Якби конструктори, щоб уникнути цього недоліку, що тягне за собою випадки неекстрактірованія і відриву гільз, удалися до більше пізнього відкривання, то могло б трапитися, що залишку газів у цьому випадку виявилося б недостатньо для виробництва всіх дій, необхідних для перезарядження. При таких системах для цієї мети доводиться вибирати більш раннє відкривання і застосовувати осалку патронів, що є недоліком зазначених систем,

Б. Системи з повзуном і відкиданням затвора пружиною, стислої рухом повзуна

У таких системах відкидання затвора виробляється не залишком порохових газів, як це має місце в системі Маузера, а силою пружини, причому виходить більше пізніше відкривання, що усуває недолік у необхідності змазування патронів. Відкривання в таких системах може бути більш пізніше, коли залишається тиск газів у патроннику незначний і коли корпус гільзи не притиснутий вже до стінки патронника, чому і екстракція їх виходить більш легка. У цьому полягають вигода і інтерес цієї системи, недоліком же її є велика вага повзуна, що вимагається для стиску при віддачі досить сильної спіральної пружини.

Другий клас. Використання часткового тиску порохових газів.

Прагнення відмовитися від рухливості ствола, про які було зазначено в попередньому підвідділі, змушували винахідників працювати над системами з нерухомим стволом із міцним зчепленням затвора з коробкою, у яких принцип автоматизму досягався частковим відводом порохових газів через бічний поперечний канал стінки ствола або за допомогою інших різних варіацій цього основного принципу часткового відводу порохових газів. Досвіди показали, що незначної величини порохових газів, що віднімається від основної їхньої роботи з викидання кулі з каналу ствола, зовсім досить для виробництва всіх дій, необхідних для перезарядження зброї замість роботи стрільця.

Всі системи, сконструйовані за принципом часткового відводу порохових газів, можуть бути підрозділені на наступні підкласи:

- - системи з нерухомим стволом, що працюють тиском порохових газів, що відводять через поперечний канал у стволі;

- - системи з нерухомим стволом, що працюють тиском порохових газів, що відкидають рухомий надульник;

- - системи з нерухомим стволом, що працюють тиском природних газів, що відводяться із патронника через канал особливої гільзи.

Перший підклас. Системи з нерухомим стволом, що працюють тиском порохових газів, що відводять через поперечний канал у стволі.

Стосовно цього підкласу системи можуть  бути  підрозділені на чотири групи: А, Б, В і Г.

А. Системи з поршнем, що рухається прямолінійно на всю довжину шляху затвора

Кулемет Гочкіса зр. 1909р.

Б. Системи з хитним поршнем, що відкидає затвор назад на всю довжину

Кулемет Кольта.

В. Системи з поршнем, що робить тільки відкривання затвора, але не відкидання

Гвинтівка Чеі-Ріготті обр. 1911 р. Тиск порохових газів, що випливають за кулею і діють на поршень, відкидає поршень назад. Рух поршня, однак, не дає затвору поштовху назад, а лише повертає його, тому що особливий скіс, що перебуває на кінці поршня, діючи на рукоять затвора, повертає її, причому бойові виступи затвора виходять із відповідних пазів ствольної коробки. Відкидання затвора назад після його відкривання виробляється пороховими газами, що залишаються в патроннику, що вказує на порівняно раннє відкривання затвора, що відбуває в цій системі, а отже, і на утруднену екстракцію гільз, що вимагають попереднього осідання; це є недоліком таких систем.

Г. Системи з поршнем, що виконує стискання пружини, яка відкидає затвор у крайнє заднє положення

Система Фаркауера.Особлива оригінальність цієї системи полягає в тім, що винахідник прагнув у своїй конструкції усунути основний недолік систем з відводом порохових газів, а саме — різкість відкидання рухливих частин назад.

Другий підклас. Системи з нерухомим стволом, що працюють тиском порохових газів, що відкидають рухомий надульник

Система Банта. Відмітну деталь цієї системи являє собою надульник А, що має поздовжній рух взад і вперед по дуловій частині ствола; з надульником А з'єднана тяга Б, шарнірно з'єднана у свою чергу з важелем ВГД, що має нерухому вісь обертання Г, що проходить через коробку, — верхня частина важеля Д перебуває в зіткненні із кришкою ЕЕ, що лежить зверху коробки (фіг. 1); із внутрішньої своєї сторони кришка має похилий паз КК, у який входить циліндричний виступ И затвора Ж (фіг. 1 й 2); останній має бойові виступи З, які при повороті заходять у кільцеві пази ствольної коробки, роблячи зчеплення затвора зі стволом. При пострілі порохові гази, що слідують за кулею і вибрасуються з дула, рухають надульник А вперед. Рух з'єднаної з надульником тяга Б викликає хитання важеля ВГД, причому його верхній кінець Д ударяє по кришці ЕЕ, відкидаючи її назад. Прямолінійний рух кришки назад, завдяки наявності похилого паза, у який входить шип И, викликає поворот затвора, розчіплювання його зі стволом і подальше відкидання його назад. Спіральна пружина Д, що розтягується при русі кришки, повертає всі частини в первісне положення.

Третій підклас. Системи з нерухомим стволом, що працюють тиском порохових газів, що відводять із патронника через канал особливої гільзи

Третій клас, використання сили врізання кулі в нарізи.

Система Манліхера. Так як ствол у цій системі вільний, не вгвинчений у ствольну коробку і рухається в особливому кожусі, то при пострілі сила врізання кулі в нарізи рухає його вперед; при цьому стискується особлива поворотна пружина, оповита навколо ствола. Рух ствола оголює гільзу, причому коли ствол зовсім злізе з її, вона викидається убік особливим відбивачем, що працює від руху ствола; черговий патрон у цей час піднімається нагору, а ствол, що повертається назад під дією стислої поворотної пружини, налазить на цей патрон.

Система ця - напівавтоматична, тому що взведення курка, необхідне для пострілу,виконується не тиском газів, а стрільцем.

Незважаючи на простоту пристрою, такі пістолети не одержали особливого поширення через неповну автоматичну дію, а також через незабезпеченість правильної подачі патронів і викидання гільз.

Третє навчальне питання. Принцип автоматичної дії автомата (кулемета)

АК-74, робота частин та механізмів автомата  при заряджанні та  стрільбі.

Робота частин та механізмів автомата при заряджанні та стрільбі

А) При заряджанні

Для заряджання автомата треба приєднати до нього заряджений магазин, поставити перевідник на автоматичний вогонь (АВ), відвести затворну раму назад до упору та відпустити її.

При приєднанні магазина його зачіп заходить за виступи ствольної коробки, а опорний виступ застрибає за заскочку і магазин утримується у вікні ствольної коробки.

Верхній патрон, упираючись знизу в затворну раму, трохи опускає патрони в магазин, стискуючи його пружину.

При постановці перевідника на автоматичний вогонь ступінчатий виріз в кришці ствольної коробки для рукоятки затворної рами звільнюється, сектор перевідника залишається у вирізі шептала одиночного вогню, але не перешкоджає повороту спускового гачка.

При відведенні затворної рами назад, на довжину вільного ходу, вона, діючи переднім скосом фігурного вирізу на ведучий виступ затвора, виходить з вирізів ствольної коробки - відбувається відпирання затвора; виступ затворної рами звільнює важіль автоспуску і шептало автоспуску під дією пружини притискується до передньої площини гачка.

При подальшому відведенні затворної рами разом з нею відводить назад затвор, відкриваючи канал ствола; поворотна пружина стискується, курок під дією затворної рами повертається на вісі: бойова пружина завертається; бойовий звід курка послідовно застрибає за фігурний виступ спускового гачка, під заскочку затаювача курка, і курок стає на шептало автоспуску; важіль автоспуску при цьому підіймається догори і стає на шляху руху затворної рами.

Як тільки нижня площина затворної рами пройде вікно для магазина, патрон під дією пружини магазина підіймається догори до упору верхнім патронам у загин стінки магазина.

При відпусканні затворної рами вона разом із затвором під дією поворотного механізму подасться вперед: затвор виштовхує з магазину верхній патрон, досилає його в патронник та закриває канал ствола. При підході затвора до казеного зрізу ствола зачіп викидача застрибає в кільцеву проточку гільзи; затвор провертається навколо повздовжньої вісі вправо; бойові виступи затвора заходять за бойові упори ствольної коробки - затвор запирається.

Затворна рама, продовжуючи рух у крайнє переднє положення, своїм виступом повертає важіль автоспуску вперед і вниз, виводячи шептало автоспуску з під зводу автоспуску курка.

Курок під дією бокової пружини провертається, виходить з-під заскочки затаювача і стає на бойовий звід.

Патрони в магазині під дією пружини підіймаються догори.

При постановці перевідника на запобіжник, перевідник закриває ступінчатий виріз кришки ствольної коробки і стає на шляху руху рукоятки затворної рами назад; сектор перевідника провертається вперед і стає під правим прямокутним виступом спускового гачка (запирає спусковий гачок).

Б) При автоматичній стрільбі

Треба поставити перевідник на автоматичний вогонь /АВ/.

При постановці на АВ сектор перевідника звільнює прямокутний виступ спускового гачка і залишається в вирізі шептала одиночного вогню.

Спусковий гачок отримує можливість провертатись навколо своєї вісі.

Шептало одиничного вогню від повороту разом із спусковим гачком утримується сектором перевідника.

При натискуванні на хвіст спускового гачка його фігурний виступ виходить із зачеплення з боковим зводом курка.

Курок під дією бойової пружини провертається на своїй вісі та енергійно наносить удар по ударнику.

Ударник бойком розбиває капсуль патрона. Підпалюється пороховий склад, відбувається постріл.

Куля під дією порохових газів рухається по каналу ствола. Частина газів тисне на газовий поршень та відводить затворну раму назад.

Затворна рама переднім скосом фігурного вирізу провертає затвор навколо повздовжньої осі та виводить його бойові виступи із-за бойових упорів ствольної коробки - відбувається відпирання затвора та відкриття каналу ствола; виступ затворної рами звільнює важіль автоспуску, він під дією пружини підіймається трохи догори, а шептало автоспуску притискується до передньої площини курка.

Затворна сама із затвором по інерції продовжує рух назад; гільза наштовхується на відбивний виступ ствольної коробки та викидається назовні.

Подальша робота частин та механізмів відбувається таким самим чином, як при заряджанні.

В) При стрільбі одиничними пострілами

Поставити перевідник на одиничний вогонь (ОВ).

При постановці перевідника сектор перевідника звільнює прямокутний виступ спускового гачка, повністю виходить із вирізу шептала одиничного вогню та при стрільбі в роботі ударно-спусковий механізм участі не приймає.

При натискуванні - хвіст спускового гачка, його фігурний виступ виходить із зачепа з бойовим зводом курка.

Курок під дією бойової пружини провертається й наносить удар по ударнику, відбувається постріл. Після першого пострілу частини та механізми виконують ту ж саму роботу, що й при автоматичній стрільбі, але пострілу не буде, тому, що разом із спусковим гачком провернулося вперед шептало одиничного вогню. Його зачіп устав на шляху руху бойового зводу курка. Бойовий звід курка заскочив за шептало одиничного вогню, і курок залишається в задньому положенні.

Для виконання наступного пострілу необхідно відпустити спусковий гачок та знов натиснути на нього. провернеться

Курок спочатку б'є по заскочці затаювача, а потім по передньому його виступу і стає на бойовий звід.

При натискуванні на спусковий гачок його фігурний виступ виходить з зачепа з бойовим зводом курка й робота частин та механізмів повторюється. Відбудеться наступний постріл