Заняття 3.4: Догляд за  зброєю.

Вид заняття:    самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час:                     2 години.

Література:

1. «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв.

2. «Огневая підготовка»-М.Воениздат 1988.

3. «Наставление по стрелковому делу» (сборник).-М /Воениздат 1973г.

4. Підручник   «Подготовка офицеров запаса Сухопутных войск.»  М .1983 р.

5. Підручник  «Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений.» М 1988 р.

Завдання: розкрити порядок використання експлуатаційних матеріалів, які застосовуються для чищення зброї; з'ясувати послідовність чищення та змащення автомату (кулемету)  Калашникова АК-74 та затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення.

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Експлуатаційні матеріали, які застосовуються для чищення зброї. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.157. - «Вогнева підготовка», В.Г.Хромченко; - Матеріали інтернет-видань. |
| 2 | Послідовність чищення та змащення автомату (кулемету) Калашникова. | письмова (конспект у зошиті). | - Вогнева підготовка, В.Г.Хромченко - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.157-158. |
| 3 | Затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.315-316. |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Експлуатаційні матеріали, які застосовуються для чищення зброї.

Для чищення та змащування використовуються:

- рідке рушничне мастило  (для чищення  та змащування їх частин та механізмів при температурі від +5 до –50( С);

- рушничне мастило  (для змащування каналу ствола та частин і механізмів  після чищення при температурі вище  +5( С);

- розчин для чищення ствола (РЧС) (для чищення каналу ствола , на які діяли порохові гази);

- ганчір'я або папір КВ-22  (для обтирання, чищення та змащування);

Категорично забороняється використовувати для чищення пісок, каміння або наждачний папір.

Друге навчальне питання. Послідовність чищення та змащення автомату (кулемету)   Калашникова.

Автомат (АК-74) і ручний кулемет (РПК-74) повинні зберігатися у повній справності та бути готовими до стрільби. Це досягається вчасним та вмілим чищенням, змащуванням та правильним збереженням.

Чищення автомата АК (РПК), який знаходиться у підрозділі, проводиться:

- при підготовці до стрільби;

- негайно після стрільби бойовими чи холостими патронами;

- кожен день у періоди затишку бою в бойовій обстановці;

- не менше одного разу на тиждень, якщо зброя не використовувалася.

Після чищення зброю необхідно змастити.

Підготовка автомату (кулемету) до стрільби проводиться з метою забезпечення безвідмовної роботи його частин та механізмів під час стрільби.

Для підготовки автомату до стрільби необхідно:

- оглянути автомат (кулемет);

- провести чищення та змащування, оглянути автомат (кулемет)  у розібраному вигляді ;

- оглянути магазини до автомату.

Безпосередньо перед стрільбою необхідно почистити насухо канал ствола, оглянути патрони, спорядити ними магазини.

Чищення автомата і ручного кулемета проводити наступним чином:

- підготувати матеріали для чищення та  змащування;

- розібрати зброю (неповне розбирання);

- оглянути приладдя та підготувати його для   використання при чищенні;

- почистити канал ствола, а потім інші частини

та механізми автомата.

Третє навчальне питання. Затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення.

Частини і механізми автомата (кулемета) при правильному поводженні та належному догляді тривалий час працюють надійно і безвідмовно.

Однак можуть виникнути затримки при стрільбі. Затримку, що виникла слід усунути перезарядженням. Для цього необхідно швидко відвести затворну раму за рукоятку назад до кінця, відпустити її та продовжувати стрільбу.

Якщо затримка не усунута, необхідно визначити причину її виникнення і усунути затримку.

| Затримки та їх характеристики | Причина затримки | Спосіб усунення |
| --- | --- | --- |
| Неподавання патрона |
| Затвор у передньому положенні, але постріл не здійснено – у патроннику немає патрона | 1. Забруднення або несправність магазина 2. Несправність защіпки магазина | Перезарядити автомат (кулемет) і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки замінити магазин При несправній защіпці магазина відправити автомат (кулемет) до ремонтної майстерні |
| Утикання патрона |
| Патрон кулею уткнувся в казенний зріз ствола, рухомі частини зупинилися у середньому положенні | Несправність магазина | Утримуючи ручку затворної рами, вийняти патрон, що уткнувся, і продовжити стрільбу. При повторній затримці замінити магазин |
| Осічка |
| Затвор у передньому положенні, патрон у патроннику, курок спущений – постріл не відбувся | 1. Несправність патрона 2. Несправність ударника або ударно-спускового механізму; забруднення чи застигання мастила (відсутній або малий накол бойка на капсулі) 3. Заклинювання ударника у затворі. | Перезарядити автомат (кулемет) і продовжити стрільбу При повторенні затримки оглянути і почистити ударник і ударно-спусковий механізм; при поломці чи зносі ударно-спускового механізму автомат (кулемет) відправити до ремонтної майстерні Від’єднати ударник від затвора і прочистити отвір у затворі під ударником |
| Невиймання гільзи |
| Гільза у патроннику, черговий патрон впирається в нього кулею, рухомі частини зупинилися у середньому положенні | 1.Брудний патрон або забруднення патронника 2. Забруднення чи несправність викидача або його пружини | Відвести ручку затворної рами і, утримуючи її у задньому положенні, від’єднати магазин і вийняти патрон, що уткнувся. Вийняти затвором чи шомполом гільзу із патронника. Продовжувати стрільбу. При повторенні затримки прочистити патронник і патрони. Оглянути і прочистити від бруду викидач і продовжувати стрільбу. При несправності викидача автомат (кулемет) відправити до ремонтної майстерні |
| Прихоплення чи невідбиття гільзи |
| Гільзу не викинуто із ствольної коробки, вона залишилась в ній попереду затвора або дослана затвором назад у патронник | 1. Забруднення частин, що труться, газових шляхів або патронника 2. Забруднення чи несправність викидача | Відвести ручку затворної рами назад, викинути гільзу і продовжити стрільбу При повторенні затримки почистити газові шляхи, частини, що труться, і патронник; частини, що труться, змастити. За несправністю викидача автомат (кулемет) відправити до ремонтної майстерні |
| Недохід затворної рами у переднє положення |
| Затворна рама зупинилася в одному із середніх положень | Зламана зворотна пружина | Замінити пружину (у бойовій обстановці передню частину пружини повернути заправленим кінцем назад і продовжувати стрільбу) |