Заняття 6.1: Кулемет Калашникова (КК).

Вид заняття: практичне з ½ взводу

Час: 2 години

# Місце:	_клас.

# Навчально -  виховна  мета:

- розглянути призначення та бойові властивості  кулемета Калашникова (КК);

- вивчити загальну будову та комплектність кулемета; ознайомити з  призначенням частин і механізмів кулемета КК;

- тренувати розбирання та складання кулемета;

- переконати студентів у необхідності знання матеріальної частини кулемета Калашникова (КК);  виховувати впевненість в надійності зброї, прищеплювати психологічну стійкість до напруженої роботи з стрілецькою зброєю.

Навчальні питання і розподіл часу:

Організаційна частина ………………………………………………….………  2 хв.

Повідомлення теми та мети заняття………………………………………….… 2 хв.

Актуальність теми заняття та практичне застосування при вивченні дисципліни…………………………………………………….…………………..2 хв.

Мотивація навчальної діяльності……………………..…………………………2 хв.

Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань, навчальних питань):

1. Призначення, бойові властивості та загальна будова кулемета

Калашникова………………………………………………………………………………..20 хв.

2. Призначення та будова частин та механізмів кулемета. ……….………..  25 хв.

3. Порядок неповного розбирання та складання кулемета……………………….20 хв.

Поточний контроль виконання роботи………………………………………… 2 хв.

Підведення підсумків заняття (визначення завдання для самостійної роботи) 5 хв.

Навчально-матеріальне забезпечення: обладнання класу, навчальні плакати, стенди,   схеми, слайди, методичний відеоматеріал, кулемет  Калашникова КК  - 3 од., приладдя, плащ- палатка- 3 шт., планшети та методичні розробки з будовою кулемета -12 шт, виписи із збірника нормативів -12 шт., навчально –тренувальні карти з послідовністю виконання нормативів по розбиранню та складанню кулемета

машинка Ракова-1 од, 7,62 мм гвинтівочні  патрони  зразка 1908 року – 20 шт.

# Навчальна література:

1. Огневая підготовка, М.В/И 1988;

2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. ч.І.  Туртаєв Ю.В. Миколаїв, 2018, стор.161-185;

3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;

4. Настанова зі стрілецької справи. 7.62 мм кулемет  Калашникова КК.

5. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.

6. Методика вогневої підготовки механізованих підрозділів.К,2005.

7. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

8. Збірник нормативів СВ ЗС України.Київ.2018р.

# Зміст заняття та методика його проведення.

Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми. При підготовці до занять він повинен розглянути зміст навчальних питань теми і визначити навчальну та виховну мету, підібрати і переглянути необхідні підручники і посібники, вивчити методичну розробку і скласти  план проведення заняття. Необхідно якісно підготувати навчально-матеріальне забезпечення та обладнання класу. При роботі на навчальних місцях визначити завдання кожній групі.

Висвітлення навчальних  питань потрібно підтверджувати  показом  зразків вивчаємої зброї  або відеоматеріалом на екрані. У ході проведення заняття викладач повинен широко використовувати наочність, презентацію та класну дошку. При вивченні порядку розбирання та складання зброї залучати тих, хто навчається до кожної одиниці наявної  зброї.

З метою глибокого засвоєння матеріалу, що вивчають студенти, керівник заняття повинен акцентувати їх увагу на основних питаннях, при цьому по найважливішим питанням проводити опитування (здійснювати зворотній зв'язок) під час проведення заняття. Питання навчального матеріалу тісно пов’язувати з питаннями інших дисциплін: з тактичною та технічною підготовкою.

Під час відпрацювання навчальних питань  викладач повинен  прищеплювати командирські якості (швидкість мислення,  почуття впевненості у своїх діях).

I. Вступна частина - 10 хвилин.

1. Прийняти доповідь від чергового взводу (командира взводу);

2. Перевірити зовнішній вигляд та наявність особового складу згідно списку журналу обліку успішності, наявність навчально-матеріальної бази, зразків навчальної зброї;

3. Скласти мотивацію, оголосити тему, мету заняття та порядок відпрацювання навчальних питань.

ІІ. Основна частина – 65 хвилин

Перше  навчальне питання. Призначення, бойові властивості та загальна будова кулемета  Калашникова.

7,62 мм кулемет Калашникова (КК, ККС на станку) є міцною потужною зброєю та призначена для знищення живої сили та вогневих засобів противника,  кулемети КК та ККС також призначені для знищення повітряних цілей.

Для стрільби із кулемета застосовуються 7,62мм гвинтівні патрони зі звичайними, трасуючими та бронебійно-запальними кулями.

Модернізація кулемета КК (ККМ) зроблена з метою зменшення його маси і зниження трудомісткості виготовлення. (Основні відмінності кулемета ККМ від кулемета КК зазначені в  розділі  загальна будова кулеметів.)

Для стрільби і спостереження в умовах природної нічної освітленості до кулеметів Калашнікова, що мають в скороченому найменуванні додаткову букву «Н» (наприклад, ККМН), приєднується нічний стрілецький приціл.

Для стрільби з кулемета КК(ККМ) застосовуються патрони:

- із звичайними кулями;

- трасуючими кулями;

- бронебійно-запальними кулями.

Стрільба з кулемета ведеться:

- короткими (до 10 пострілів) чергами;

- довгими (до 30 пострілів) чергами;

- безупинно.

Подача патронів утворюється з металевої стрічки місткістю на 100, 200 або 250.

Бойові властивості

| № | Характеристика | КК | ККМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калібр (мм.) | 7,62 | 7,62 |
| 2. | Прицільна дальність (м.) | 1500 | 1500 |
| 3. | Найбільш дійовий вогонь по наземних і повітряних цілях (м.) | 1000 | 1000 |
| 4. | Дальність прямого пострілу: - по грудній фігурі (висотою 50 см) (м.) - по фігурі, що біжить (м.) | 420 640 | 420 640 |
| 5. | Темп стрільби (технічна швидкострільність) (постр./хв) | 650 | 650 |
| 6. | Бойова швидкострільність (постр./хв) | 250 | 250 |
| 7. | Початкова швидкість кулі (м/с) | 825 | 825 |
| 8. | Дальність польоту кулі, до якої зберігається її вбивча дія (м) | 3800 | 3800 |
| 9. | Максимальна дальність польоту кулі (м) | 3800 | 3800 |
| 10. | Маса кулемета (кг) | 9 | 7,5 |
| 11. | Маса ствола (кг) | 2,6 | 2,4 |
| 12. | Маса станка конструкції Саможенкова (кг) | 7,5 | -- |
| 13. | Маса станка конструкції Степанова (кг) | -- | 4,5 |
| 14. | Загальна маса кулемета зі станком (кг) | 16,5 | 12 |
| 15. | Маса коробки на 100 патронів зі спорядженою стрічкою (кг) (полегшені коробки) (кг) | 3,9 (3,4) | 3,9 (3,4) |
| 16. | Маса коробки на 200 патронів зі спорядженою стрічкою (кг) (полегшені коробки) (кг) | 8 (6,2) | 8 (6,2) |
| 17. | Маса коробки на 250 патронів зі спорядженою стрічкою (кг) | 9,4 | 9,4 |
| 18. | Маса патрона (г) | 21,8 | 21,8 |
| 19. | Маса кулі (г) | 9,6 | 9,6 |
| 20. | Маса порохового заряда (г) | 3,1 | 3,1 |

Охолодження ствола кулемета —  повітряне, що допускає ведення безупинного вогню з кулеметів КК - до 500 пострілів, з кулеметів ККМ - до 400 пострілів, після чого при необхідності продовження стрільби нагрітий ствол необхідно замінити запасним, а при відсутності запасного ствола нагрітий ствол остудити водою (снігом).

ПК можна установити на станку конструкції Степанова, а кулемет ККМ — на станку конструкції Саможенкова; на бронетранспортерній установці можна розміщати як кулемет КК, так і кулемет ККМ.

Триножні станки конструкцій Саможенкова і Степанова забезпечують ведення вогню з кулемета по наземних і повітряних цілях, а також підвищують дієвість (ефективність) стрільби.

Кут горизонтального обстрілу по наземних цілях із застосуванням обмежувачів у станку  конструкції Саможенкова — біля 90°, у станку конструкції Степанова — 60°,  по повітряних цілях в обох станках—360°.

Висота лінії вогню при стрільбі з станка конструкції Саможенкова з положення лежачи—320 мм, з коліна—820 мм і сидячи— 580 мм; при стрільбі із станка конструкції Степанова лежачи—300 мм, з коліна і сидячи — 600 мм.

Загальна будова кулемета КК(ККМ).

| 1. | Ствол. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ствольна коробка з кришкою, основою приймача і прикладом |  |
| 3. | Затворна рама з витягувачем і газовим поршнем. |  |
| 4. | Затвор. |  |
| 5. | Зворотньо-бойова пружина з направляючим стрижнем. |  |
| 6. | Трубка газового поршня із сошкою. |  |
| 7. | Спусковий механізм. |  |

У комплект кулемета входять:

- коробки з патронними стрічками;

- приладдя;

- ремінь;

- чохол;

- запасні частини;

- запасний ствол.

Кулемети ККМ (ККМС) комплектуються полегшеними коробками.

Друге навчальне питання. Призначення та будова частин та механізмів кулемета.

Ствол служить для напрямку польоту кулі.

Має: 	- різьбу для полум’ягасника;

- основу мушки;

- газову камеру;

- обойму рукоятки;

- рукоятку;

- виступ;

- поперечні вирізи для замикача стволу;

- виїмка для проходу уступу затворної рами і для виступу ствольної коробки;

- виріз для зачепа викидувача.

Газова камера служить для спрямування порохових газів, що відводяться із каналу ствола, на газовий поршень затворної рами та для розміщення (розташування) регулятора.

Регулятор служить для регулювання кількості порохових газів, діючих на поршень затворної рами.

Ствольна коробка служить для з'єднання частин і механізмів кулемета.

- для спрямування руху затворної рами із затвором;

- для забезпечення замикання каналу ствола затвором і запирання затвору;

- зверху вона закривається кришкою;

Ствольна коробка має:

- внутрішньо-циліндричний канал для розташування казенної частини стволу; бойові впори; виступ зі скосом для забезпечення первісного повороту затвору при запиранні; відгини, спрямовуючі планки й виступи для спрямування руху затворної рами й затвору; відбиваючий виступ; гніздо для розташування спускового механізму; гніздо для спрямовуючого стержня поворотно-бойової пружини;

- попереду - виріз для пружинної засувки трубки газового поршня; цапфи і виступи для кріплення кулемета до стінки;

- позаду - два хвостовика з отворами для кріплення прикладу;

- зверху - провушини для кріплення кришки ствольної коробки і основи приймача;

- ліворуч - вікно для викидання гільзи;

- праворуч - провушини для кріплення подавача;

- внизу - кронштейн для кріплення коробки зі стрічкою.

Спусковий механізм служить для утримання затворної рами на бойовому взводі, спуску її з бойового взводу і виставлення кулемета на запобіжник.

Затворна рама з газовим поршнем та витягувачем  служить для приведення в дію затвора та подавателя; для вилучення патрона зі стрічки.

Приймач служить для руху стрічки з патронами і подачі патронів у процесі стрільб із стрічки в приймальне вікно основи приймача. Складається з основи, кришки ствольної коробки і подавача.

Приладдя до кулемету служить для розбирання, складання, чищення й змащування кулемета.

До приладдя відноситься: шомпол, протирка, йоржик, викрутка, виколота, пенал, витягувач, маслянка.

за рукоятку.

Газова камера служить для напрямку порохових газів, що відводяться з каналу  ствола, на газовий поршень затворної рами та для розміщення регулятора. Вона має усередині отвір для проходу газів (він сполучається з газовідвідним отвором у стінці ствола), знизу-патрубок з каналом для газового поршня і має два отвори для випуску газів. Патрубок має кільцеву проточку для надягання переднього кінця трубки газового поршня, а з боків — по три лунки для фіксаторів виступів регулятора; лунки позначені цифрами 1, 2, 3.

У кулемета ККТ патрубок має поперечний отвір для регулятора і фіксатор регулятора.

Газова камера

а - кулемета КК (ККМ); б — кулемета ККТ; 1 - штифти; 2 - патрубок; 3 - отвір для випуску газів; 4 — кільцева проточка; 5 — лунки для фіксатора регулятора; 6— поперечний отвір для регулятора; 7 — отвір для проходу порохових газів; 8 — фіксатор регулятора.

Третє навчальне питання. Порядок неповного розбирання та складання кулемета.

Розбирання кулемета може бути неповне та повне. Неповне - для чищення, змащування та огляду кулемета; повне - для чищення при сильному забрудненні кулемета, після перебування його під дощем чи в снігу, при переході на нову змазку або при ремонті, після дегазації та дезактивації.

Надмірно часте розбирання кулемета шкідливе, так як прискорює спрацьовуванню частин і механізмів.

- розбирання і складання проводити на столі або на чистій підстильні.

- частини й механізми класти у порядку розбирання, обходитися з ними обережно, не класти одну частину на іншу та не застосовувати надмірних зусиль і різких ударів;

- при складанні кулемета звірити номера на його частинах; у кожного кулемета номеру на ствольній коробці повинні відповідати номера усіх частин кулемета

Порядок непевного розбирання кулемета:

- Встановити кулемет на сошку, відкрити кришку ствольної коробки, підняти основу приймача, одвести затворну раму в заднє положення та перевірити чи немає патрона в патроннику.

Після цього затворну раму плавно відпустити з бойового взведення.

- Відділити коробку зі стрічкою від кулемета.

- Відсунути пенал з приналежностями.

- Відділити кільця шомпола від ноги сошки.

- Відділити спрямовуючий стержень з поворотно-бойовою пружиною.

- Відділити затворну раму із затвором.

- Відділити затвор від затворної рами.

- Відділити ударник від затвору.

- Відділити ствол.

Якщо замикач ствола посиленням руки не рухається або кулемет дуже нагрітий, тоді у ствольну коробку вставляється затворна рама, палець подачі притискується великим пальцем лівої руки до торця замикача, після чого затворна рама відсувається в заднє положення, а палець подачі просувається при цьому замикач ствола; потім виймається затворна рама.

Порядок складання кулемета після неповного розбирання.

1. Приєднати ствол.

2. Приєднати ударник до затвору.

3. Приєднати затвор до затворної рами.

4. Приєднати затворну раму до ствольної коробки.

5. Приєднати спрямовуючий стержень з поворотною пружиною.

6. Відпустити основу приймача та закрити кришку ствольної коробки.

7. Приєднати кільця шомпола до ноги сошки.

8. Покласти пенал у гніздо приклада.

9. Приєднати коробку зі стрічкою до кулемета.

10. Скласти ноги сошки.

# ІІІ. Заключна частина -5 хвилин

- Нагадати тему заняття і довести, як досягнута його мета.

- Відзначити кращих, звернути увагу на загальні недоліки.

- З’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу.

Питання для контролю рівня засвоєння матеріалу:

1) Бойові властивості (ТТХ) кулемета Калашникова КК.

2) Загальна будова кулемету.

3) Комплектність кулемету КК.

- Дати відповіді на питання слухачів.

- Дати завдання на самостійну підготовку:

  - З’ясувати порядок підготовки кулемета КК  до стрільби та затримки , які виникають під час стрільби;

  - Законспектувати :  призначення частин та механізмів кулемета КК

( стор.168-182);

  - Тренуватися розбирати та складати кулемет КК та споряджати стрічку патронами;

  - Під час самостійної роботи використовувати посібник «СЗ і ВП», Туртаєв Ю.В., стор. 161-185, посібник «Вогнева підготовка», В.Хромченко, матеріали інтернет-видань.

6. Вказати час та місце проведення наступного заняття.