Заняття 6.8: Підготовка підствольного гранатомета  ГП-25 до стрільби.

Вид заняття: самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 1 година.

Література:

1. Огневая підготовка, М.В/И 1988;

2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. ч.І.  Туртаєв Ю.В. Миколаїв, 2018, стор.186-193;

3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;

4. Настанова зі стрілецької справи. 40- мм підствольний гранатомет ГП-25.

5. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.

6. Методика вогневої підготовки механізованих підрозділів.К,2005.

7. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

8. Збірник нормативів СВ ЗС України.Київ.2018р.

# Завдання: розглянути роботу частин і механізмів підствольного гранатомета  ГП-25; визначити порядок проведення  огляду та  підготовки до стрільби підствольного гранатомета   і пострілів до нього, а також  комплектність  та порядок збереження; з'ясувати затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення;  розглянути  прийоми стрільби з гранатомета ГП-25.

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Робота частин і механізмів гранатомета. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.241-243. - «Вогнева підготовка», В.Г.Хромченко; - Настанова зі стрілецької справи. 40- мм підствольний гранатомет ГП-25. |
| 2 | Огляд та підготовка до стрільби гранатомета і пострілів ВОГ-25. Порядок їх збереження. Затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення. | письмова (конспект у зошиті). | - Вогнева підготовка, В.Г.Хромченко - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.243-244. - Настанова зі стрілецької справи. 40- мм підствольний гранатомет ГП-25. |
| 3 | Прийоми стрільби з гранатомета ГП-25. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.246-248. - Настанова зі стрілецької справи. 40- мм підствольний гранатомет ГП-25. |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Робота частин і механізмів гранатомета.

З'єднання гранатомета з автоматом здійснюється за допомогою спеціального кронштейна, з'єднаного зі стволом шляхом пресової посадки, від поздовжнього зсуву кронштейн утримується штифтом.

Фіксується гранатомет у певному положенні на автоматі засувкою, розміщеною на кронштейні.

Ударно-спусковий механізм гранатомета самовзвідного типу, тобто під час натискання на спуск послідовно відбуваються взведення курка і його зрив з бойового взводу.

В ударно-спусковому механізмі передбачено пристрій блокування, завдяки якому стрільба із гранатомета, не приєднаного або не повністю приєднаного до автомата, а також в разі не повністю досланого пострілу неможлива.

Крім того, гранатомет забезпечений запобіжником, який виключає можливість випадкового пострілу після приєднання гранатомета до автомата.

Заряджання гранатомета робиться з дульної частини ствола. Постріл хвостовою частиною вводиться в ствол гранатомета й просувається до упора в казенник. Фіксатор заскакує у фіксуючу канавку на пострілі й утримує його в каналі ствола.

Під час пострілу з гранатомета від удару ударника по капсулю-підпалювачу гранати запалюється пороховий метальний заряд. У початковий період горіння метального заряду відбувається в замкнутому обсязі гільзи. Надалі під тиском порохових газів проривається фольга, яка приклеєна до дна гільзи, і порохові гази надходять у камеру казенника гранатомета. Одночасно під дією порохових газів починається поступальний і обертальний рух гранати. З початком руху гранати починається взведення підривача. Закінчується взве-дення підривача після вильоту гранати з каналу ствола на відстані від 10 до 40 м від дульного зрізу ствола. Під час зустрічі з перешкодою спрацьовує підривач, детонуючий вузол якого підриває розривний заряд ВР, який розміщений у корпусі гранати.

У випадку відмови дії підривача від реакційно-інерційного механізму під час зустрічі з перешкодою відбувається підрив гранати від механізму самоліквідації підривача. Час самоліквідації не менше 14 с.

Для зм'якшення сили віддачі, яка під час стрільби із гранатомета трохи більша, ніж під час стрільби з автомата, на приклад автомата закріплюється спеціальний гумовий затильник.

Друге навчальне питання. Огляд та  підготовка до стрільби гранатомета і пострілів ВОГ-25. Порядок їх збереження. Затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення.

Як правило затримок під час стрільби при правильній експлуатації боєприпасів та гранатомету не буває.Але іноді трапляються затримки під час стрільбиУ випадку затримки під час стрільби ще раз натиснути на спуск. В разі повторення затримки перезарядити гранатомет і продовжувати стрільбу.

Найбільш характерні затримки, їхні причини й способи усунення.

| № з / п | Затримка | Причина | Спосіб усунення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осічка | Постріл не повністю досланий у канал ствола | Дослати постріл до упору в казенник (повино бути чути звук фіксатора). Повторно натиснути на спуск. |
|  |  | Ударник забруднений | Прочистити ударник |
| 2 | Туге входження пострілу в канал ствола гранатомета | Канал ствола гранатомета або постріл забруднений. Деформація пострілу. | Протерти канал ствола та постріл. Замінити постріл. |  |
| 3 | Туге витягування пострілу з каналу ствола | Деформація пострілу. | Витягнути постріл, ударяючи по екстрактору рукояткою штик-ножа автомата. Замінити постріл. |  |

Будова пострілу ВОГ-25

Постріл ВОГ-25 за своєю будовою унітарний. Він складається із гранати, у головній частині корпуса якої вгвинчений підривач, а в дно - метальний заряд. На корпусі гранати встановлений обтічник.

40-мм постріл ВОГ-25: а - загальний вигляд і маркування; 6-у розрізі;

1 - підривач; 2 - обтічник; 3 - прокладки; 4 - картонна сітка; 5 - корпус гранати;

6 - розривний заряд ВР; 7 - дно гранати; 8 - пороховий метальний заряд

Граната складається з корпуса, дна, розривного заряду, сітки й прокладок.

Корпус гранати має циліндричну форму, виготовлений зі сталі й призначений для монтажу всіх частин пострілу, надання гранаті поступального й обертового руху в каналі ствола й одержання осколків під час розриву гранати. По обидва боки корпуса нарізана внутрішня різьба для установки підривача й дна. Можливі варіанти конструкції, коли дно з'єднується з корпусом шляхом пресувальної посадки.

Дно служить для кріплення метального заряду й фіксації гранати в каналі ствола гранатомета після заряджання

Розривний заряд ВР циліндричної форми призначений для розриву корпуса на

осколки й надання їм певної швидкості розльоту

Пороховий метальний заряд: 1 - капсуль-запалювач;

2 - гільза; 3 - кільце; 4 - кришка; 5 - пороховий заряд

Розривний заряд підгорнутий у корпусі гранати прокладками.

Сітка виготовлена з картону, вона призначена для одержання організованого дроблення корпусу на осколки.

Обтічник установлений на корпусі гранати й служить для зменшення впливу опору повітря.

Пороховий метальний заряд призначений для надання гранаті початкової швидкості. Він складається з гільзи, у якій розміщені пороховий заряд і капсуль-запалювач. Пороховий заряд закритий кільцем і кришкою, які виготовлені з алюмінієвої фольги.

Підривач ВМГ-К призначений для підриву розривного заряду гранати.

Підривач головний, ударно-миттєвої й інерційної дії, напівзапобіжного типу, з піротехнічним далеким взведенням і самоліквідацією. Взривач безпечний у службовому обігу, під час транспортування, стрільби й в польоті до взведення, під час падіння з висоти до 3 м на будь-яку основу в будь-якому положенні. Він складається з ударного й запалювального механізмів, запобіжного механізму далекого зведення, механізму самоліквідації.

Підривач ВМГ-К:

1 - кришка; 2-прокладка; 3,19,21,22,26,27 29,36 - ковпачки; 4 - пластина;

5, 39 - жало; б, 25, 31, 35,38 - пружини; 7 - вкладиш; 8 - гайка; 9,15, 32 - капсулі-

детонатори; 10 - заслінка: 11,17 - втулки; 12 - корпус; 13 - пороховий заряд;

14 - прокладка; 16 - гайка; 18 - пороховий заряд; 20 - пружина; 23 - прокладка;

24 - стопор; 28 - гвинт; 30 - кільце пружинне; 33 - передатний пороховий склад;

34 - штифт; 37 - капсуль-запалювач; 40 - запалювальна суміш

Ударний механізм призначений для передачі сили реакції перешкоди, для забезпечення спрацьовування вогневого ланцюга взривача. Він складається із кришки 1, гвинта 28, ковпачка 3, двох пластин 4, які впираються в жало 5, підгортання пружиною 6,.і ковпачка 27, зібраних у вкладиші 7.

Запалювальний механізм, забезпечує запуск запобіжного механізму далекого зведення, і складається з капсуля-запалювача 37, пружини 38, жала 39, закріпленого за допомогою кернення у втулці 11.

Запобіжний механізм далекого зведення забезпечує безпеку взривача під час обслуговування і складається із втулки 17 із запресованим пороховим складом 18, ковпачка 19, пружини 20, ковпачків 21, 22, прокладки 23, стопора 24, який утримує заслінку 10 із пружиною 25 від просування в бічне положення. У заслінці розміщений високочутливий капсуль-детонатор 9 накольного типу.

Запобіжно-відцентровий механізм, що утримує заслінку від переміщення в бойове положення, складається зі штифта 34, пружини 35 і ковпачка 36, розміщених у втулці 11.

Механізм самоліквідації, призначений для ліквідації гранати у випадку відмови взривача під час зустрічі з перешкодою і складається із втулки 11 з запресованим у ній по кільцевій доріжці пороховим складом 13, запалювальним складом 40 і перехідним пороховим складом 33 і капсуля-детонатора 32, закріпленого за допомогою кернення у втулці 11.

Механізми взривача розміщені в корпусі 12 на прокладці 14 і підгорнуті через ковпачок 26 гайкою 8 із прокладкою 2. У хвостовій частині корпусу розташований капсуль-детонатор 15, закріплений гайкою 16.

Приладдя

Для розбирання та склання, чищення і змащування гранатомета під час технічного обслуговування використовуються приладдя автомата й банник, який входить у комплект гранатомета й використовується разом із шомполом автомата. Він має маркування різьбових гнізд, яке відповідає АКМ або АК74.

Крім того, на кожні двадцять гранатометів для технічного обслуговування й поточного ремонту надається груповий комплект ЗІП-Г.

У комплект кожного гранатомета входить сумка для гранатомета  і сумка для патронів.

Банник, нагвинчений на шомпол автомата

Сумка для гранатомета призначена для перенесення автоматником гранатомета й затильника в похідному положенні, у ній також переноситься банник гранатомета. Носиться сумка для гранатомета на поясному ремені ліворуч після багнета-ножа. Сумка для пострілів ВОГ-25 призначена для перенесення автоматником комплекту з десяти патронів. Вона виконана у вигляді тканинних обойм із гніздами для пострілів. Кожне гніздо закривається клапаном. Сумка забезпечена плечовими й закріплюючими ременями, регульованими по довжині. На плечовому ремені розміщена прокладка з тканини для зручності носіння сумки.

Сумки для гранатомета і пострілів.

Чищення і змащення  гранатомета.

Чищення гранатомета, який перебуває в підрозділі, робиться одночасно із чищенням автомата в наступних випадках:

- під час підготовки до стрільби;

- після стрільби бойовими й інертними гранатами; негайно по закінченню стрільби на стрільбищі (у полі) чистяться й змащуються канал ствола й казенник; остаточне чищення робиться після повернення зі стрільби й протягом наступних 3-4 днів щодня;

- після занять у полі без стрільби - після повернення із занять;

- у бойовій обстановці й на тривалих навчаннях щодня в періоди затишку у бою, а на навчаннях і під час перерв;

-	якщо гранатомет не застосовувався - не рідше одного разу в тиждень.
        Після чищення гранатомет змастити. Мастило наносити на добре очищену й суху поверхню металу негайно після чищення, щоб не допустити впливу вологи на метал.

Чищення й змащення гранатомета, як і автомата, робиться під безпосереднім керівництвом командира відділення, який зобов'язаний перевірити справність приладдя й доброякісність матеріалів для чищення, правильність і якість зробленого чищення й дати дозвіл на змащування й збирання гранатомета; перевірити правильність зробленого змащування й збирання гранатомета. Офіцери зобов'язані періодично бути присутніми під час чищення гранатомета й перевіряти правильність його проведення.

Для проведення чищення й змащування гранатомета застосовуються ті ж матеріали, що й для чищення й змащування автомата.

В казарменному або табірному розташуванні чищення гранатометів робити в спеціально відведених місцях на обладнаних для цієї мети столах, у бойовій обстановці й на навчаннях - на чистих підстилках, дошках, фанері.

На стрільбищі гранатомет чистити в спеціально відведених місцях розчином РЧС або рідким рушничним мастилом. Гранатомет, вичищений на стрільбищі рідким рушничним мастилом, після повернення в казарму необхідно вичистити розчином РЧС.

У польових умовах чищення й змащування гранатомета робити тільки рідким рушничним мастилом.

Чищення гранатомета робити в наступному порядку:

- Підготувати матеріали для чищення й змащування.

- Оглянути приладдя автомата й гранатомета й підготувати його для використання під час чищення.

- Від'єднати гранатомет від автомата.

- Нагвинтити банник на шомпол автомата.

- Зробити неповне розбирання гранатомета, а у випадку сильного забруднення повне розбирання (ступінь розбирання визначає командир відділення).

- Прочистити канал ствола банником, змоченим рідким рушничним мастилом РЗ або розчином РЧС, до повного видалення нагару й бруду.

- Прочистити казенник йоржиком, змоченим рідким рушничним мастилом РЗ або розчином РЧС.

- Протерти канал ствола й казенник сухим дрантям (на дранті не повинно бути слідів нагару); протерти ствол і казенник зовні сухим дрантям.

- Промити рідким рушничним мастилом РЗ або розчином РЧС ударник і екстрактор за допомогою йоржика або дерев'яної палички; потім протерти сухим дрантям (на дранті не повинно бути слідів нагару).

10.Протерти насухо дрантям інші частини й деталі, а при сильному забрудненні прочистити їх рідким рушничним мастилом і протерти насухо.

Про закінчення чищення гранатомета автоматник доповідає командирові відділення й з його дозволу робить змащування й збирання гранатомета.

У холодну пору року, коли температура повітря + 5°С і нижче гранатомет змащують тільки рідким рушничним мастилом.

В разі переходу з одного змащення на інше, треба ретельно видалити старе змащення із всіх частин і деталей гранатомета. Для видалення старого змащення необхідно зробити повне розбирання гранатомета, промити всі частини й деталі в рідкому рушничному мастилі й обтерти їх чистим дрантям.

Застосування рушничного мастила, коли температура повітря нижче +5°С замість рідкого рушничного змащення забороняється. Допускається на протязі року застосування рідкого рушничного мастила.

Гранатомет, внесений з морозу в тепле приміщення, чистити через 10-20 хв. (після того, як він зігріється).

Рекомендується перед входом у тепле приміщення обтерти гранатомет зовні дрантям, просоченим рідким рушничним мастилом.

Дегазація й дезактивація гранатомета робиться разом з автоматом за вказівкою командира підрозділу.

Під час здачі гранатомета на склад на тривале зберігання зробити його консервацію.

Консервації підлягають металеві поверхні гранатомета, у тому числі з металевими й неметалевими неорганічними покриттями. Поверхні гранатомета не повинні мати корозійних ушкоджень, а також ушкоджень постійних покриттів.

Консервацію робити в обладнаному приміщенні, коли температура повітря не нижча +15° С і відносній вологості не вище 70%. Поверхні гранатомета, які підлягають консервації, протерти бавовняною серветкою, змоченою в уайт-спіріті, потім сухою бавовняною серветкою нанести на підготовлені поверхні серветкою змащення ГОИ-54.

Укласти гранатомет в укладочний ящик. В разі надходження гранатометів у підрозділ зробити їх розконсервацію. Для розконсервації протерти поверхні, покриті консервованим змащенням, бавовняною серветкою, змоченою уайт-спірітом або бензином, і просушити.

Третє навчальне питання. Прийоми стрільби з гранатомета ГП-25.

Порядок заряджання (розряджання) гранатомета ГП-25.

Заряджання гранатомета

Заряджання гранатомета виконується з дульної частини ствола. Постріл хвостовою частиною вводиться в ствол гранатомета й просувається до упора в казенник. Фіксатор заскакує у фіксуючу канавку на пострілі й утримує його в каналі ствола.

Вилучення патрона з каналу ствола під час розряджання гранатомета

Виправлення на відхилення умов стрільби від нормальних під час підготовки вихідних даних для стрільби із гранатомета звичайно враховують виносом точки прицілювання за результатами попередньої стрільби в аналогічних умовах.

- на дальність 100 м - лежачи і лежачи з упору

- на дальність 100-150 м - з коліна з плеча і стоячи з плеча

- на дальність 200-400 м - з коліна з-під руки, сидячи з-під руки

При полупрямій наводки - з коліна або сидячи при упорі приклада автомата в грунт

У русі вогонь з підствольного гранатомета ведеться з короткою зупинки.

Залежно від бойової обстановки (отриманого завдання, характеру цілі, дальності до неї, характеру місцевості) автоматник  може вести стрільбу з гранатомета з різних положень.

На дальність 100 м:  лежачи ;  лежачи з упору.

На дальність 100-150 м:  з коліна з плеча;  стоячи з плеча.

На дальність 200-400 м:  з коліна з-під руки;  сидячи з-під руки.

При стрільбі напівпрямою наводкою:  з коліна при упорі приклада автомата в грунт; сидячи при упорі приклада автомата в грунт.