Заняття 7.10: Підготовка ручного протитанкового гранатомету РПГ-7 до стрільби. Прийоми стрільби та порядок застосування реактивних   протитанкових гранат.

Вид заняття: самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 2 години.

Література:

1. Огневая підготовка, М.В/И 1988;

2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. ч.І.  Туртаєв Ю.В. Миколаїв, 2018, стор.213-237;

3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;

4. Настанова зі стрілецької справи. 40 мм ручний протитанковий гранатомет РПГ-7.

5. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.

6. Методика вогневої підготовки механізованих підрозділів.К,2005.

7. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

8. Збірник нормативів СВ ЗС України.Київ.2018р.

9. Настанова зі стрілецької справи. Реактивна   протитанкова граната РПГ-18 ( РПГ-22,  РПГ-26).

# Завдання: розглянути роботу частин і механізмів  гранатомета  РПГ-7, види пострілів до РПГ-7 та порядок користування сіткою оптичного прицілу ПГО-7; визначити порядок проведення  огляду та  підготовки до стрільби  гранатомета   і пострілів до нього, а також  комплектність  та порядок збереження; з'ясувати затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення;  розглянути  прийоми стрільби з гранатомета РПГ-7 та реактивної   протитанкової гранати  РПГ-18,  РПГ-22  і  РПГ-26.

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Робота частин і механізмів гранатомету . Види пострілів до РПГ-7. Порядок користування сіткою оптичного прицілу ПГО-7. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.226-227. - «Вогнева підготовка», В.Г.Хромченко; - Настанова зі стрілецької справи. 40 мм ручний протитанковий гранатомет РПГ-7. |
| 2 | Огляд та порядок підготовки до стрільби гранатомета і гранат. Затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення. | письмова (конспект у зошиті). | - Вогнева підготовка, В.Г.Хромченко - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.227-228. - Настанова зі стрілецької справи. 40- мм підствольний гранатомет ГП-25. |
| 3 | Прийоми стрільби з гранатомета РПГ-7 та реактивної протитанкової гранати РПГ-18, РПГ-22 і РПГ-26. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.232-233. - Настанова зі стрілецької справи. 40 мм ручний протитанковий гранатомет РПГ-7. - Настанова зі стрілецької справи. Реактивна протитанкова граната РПГ-18 ( РПГ-22, РПГ-26). |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Робота частин і механізмів гранатомету. Види пострілів до РПГ-7. Порядок користування сіткою оптичного прицілу ПГО-7.

Для здійснення пострілу з гранатомету необхідно:

- поставити курок на бойовий взвод;

- зняти гранатомет із запобіжника;

- натиснути вказівним пальцем на спусковий гачок.

При стрільбі з гранатомету від удару бойка по капсулю - запалювачу гранати запалюється пороховий заряд. Гази, які виникають від горіння порохового заряду, придають гранаті  рух і викидають її з каналу ствола зі швидкістю 120 м/с (140 м/с).

При горінні порохового заряду реактивного двигуна гранати  (що починає працювати після вильоту гранати із гранатомета) виникає реактивна сила і швидкість польоту гранати збільшується, досягаючи 300 м/с.

Далі граната летить за інерцією.

Робота механізмів і частин РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26 при здійсненні пострілу.

Після вильоту гранати з каналу ствола гранатомета під впливом центробіжних сил та потоку повітря розчиняються пір'я стабілізатора, які надають гранаті стійкість у польоті.

При пострілі в пірозатримувачі проходить накол капсуля на жало та починається горіння затримуючого складу. В кінці горіння запалюється пороховий заряд реактивного двигуна. Гази, які виникли при горінні порохового заряду реактивного двигуна, виштовхують герметизатори та починається вихід порохових газів крізь соплові отвори. В результаті чого виникає реактивна сила, котра збільшує швидкість польоту гранати.

При пострілі на відстані 2;5-І8м від дульного зрізу ствола починається взведення підривника, при якому двигун переходить у бойове положення і проходить вмикання електродетонатора в електричний ланцюг: головна частина підривника з п'єзоелементом - внутрішній ланцюг гранати - дона частина підривника з електродетонатором - зовнішній ланцюг гранати - головна частина підривника.

При зустрічі з перешкодою /ціллю/ п'єзоелемент стискується та виробляється електричний струм, під дією якого підривається електродетонатор, який викликає розрив головної частини гранати.

При пострілі запалюється піротехнічний склад самоліквідатора. Після 4-6 сек, якщо граната не зустрінеться з перешкодою або від мовить електрична частина підривника, піротехнічний склад вигорає і спрацьовує капсуль-детонатор самоліквідатора, який викликає розрив гранати

Після вильоту гранати з стволу пускового приладу під дією відцентрової сили і набігаючого потоку повітря розкривається пір’я стабілізатора, додатково надаючи гранаті обертального руху. Політ гранати до цілі відбувається за інерцією.

При зустрічі гранати з ціллю (перешкодою) спрацьовує вибухівник і від його імпульсу відбувається детонація розривного заряду з утворенням кумулятивного струменя, що пробиває броню (перешкоду).

Сітка оптичного прицілу

На сітці прицілу нанесені шкала прицілу (горизонтальні лінії), шкала бокових поправок (вертикальні лінії) та далекомірна шкала (суцільна горизонтальна та крива пунктирна лінії). Ділення (лінії) шкали прицілу позначені зліва цифрами 2, 3, 4, 5, відповідаючими дальностям стрільби в сотнях метрів (200,300,400,500м).

Ділення (лінії) шкали бокових поправок зазначені знизу (вліво та вправо від центральної лінії) цифрами 1,2,3,4,5. Відстань між двома вертикальними лініями відповідає десяти тисячним (0-10) По шкалі бокових поправок можна вводити бокові поправки вправо та вліво до 0-50

Лінія шкали прицілу, відповідаюча дальності 300м. та центральна лінія шкали бокових поправок зроблені подвійними для полегшення вибору необхідних ділень при прицілюванні. Крім того центральна лінія подовжена нижче шкали прицілу для виявлення бокового нахилу гранатомету.

Далекомірна шкала розрахована на висоту цілі 2,7 м. Це значення висоти цілі вказано знизу горизонтальної лінії. Понад верхньою пунктирною смугою нанесена шкала з діленнями, відстань між якими відповідає зміненню відстані до цілі на 100м. Цифри шкали 2,4,6,8,10 відповідають відстаням 200,400,600,800,1000м.

Понад шкалою прицілу нанесено знак "+" , служачого для перевірки прицілу

Друге навчальне питання. Огляд та порядок підготовки до стрільби гранатомета і гранат.  Затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення.

Впевнитися у наявності частин гранатомета, міцності їх кріплення, чи не має пошкоджень, бруду, іржи, перевірити стан змазки, запевнитися, що в каналі ствола нічого не має. Перевірити роботу частин та механізмів, справність оптичного та механічного прицілів, міцність кріплення ударно-спускового та бойкового механізмів.

Для підготовки гранатомета до стрільби необхідно:

- провести чищення, оглядіти в розібраному вигляді та змазати;

- оглядіти гранатомет в зібраному вигляді;

- оглядіти оптичний приціл;

- протерти насухо канал ствола.

При огляді пострілів перевірити чи немає зовнішніх пошкоджень на підривнику, головній частині гранати, сопловому блоці, грубі реактивного двигуна та пороховому заряді.

Постріли, які мають зовнішні пошкодження, застосовувати для стрільби не можна.

Затримки при стрільбі з гранатомету та їх усунення.

У випадку затримки при стрільбі повторно взвести курок та продовжувати стрільбу. При повторенні затримки перезарядити гранатомет та продовжувати стрільбу. Якщо перезарядженням затримка не усувається, з'ясувати та усунути причину.

| ЗАТРИМКА | ПРИЧИНИ ЗАТРИМКИ | УСУНЕННЯ |
| --- | --- | --- |
| Осічка. | 1. Не повністю дійшов постріл до каналу ствола. | Дослати постріл до упору фіксатора в дно вирізу на дульній частині ствола гранатомета. |
|  | 2. Несправність капсуля-запалювача гранати. | Замінити гранату. |
|  | 3. Зношення або поломка бойка. | Замінити бойок. |
|  | 4. Неенергійний удар бойка по капсулю-запалювачу, внаслідок забруднення або захолонення змазки ударно спускового і бойкового механізму. | Прочистити ударно-спусковий та бойковий механізм, поміняти змазку. |
| Постріл не входить у канал ствола. | Забруднення стволу (залишки картонної гільзи, пороховий нагар). | Прочистити ствол. |

Третє навчальне питання. Прийоми стрільби з гранатомета РПГ-7 та реактивної   протитанкової гранати  РПГ-18,  РПГ-22  і  РПГ-26.

Здійснення пострілу  з коліна

Перенесення гранатомету і гранат             :

а) гранатометник

б) помічник гранатометника

1 – сумка для гранат

2 – оптичний приціл (у чохлі)

Забороняється:

- упирати казенну частину гранатомету в будь-які предмети або в ґрунт;

- між казенним зрізом та стінкою окопу або іншого сховища, повинна бути відстань не менше 2 метрів;

- вести вогонь з гранатомету, у якого ствол забруднено;

- допускати до стрільби осіб, які не мають твердих навичок у виконанні прийомів стрільби з гранатомета;

- торкатися гранат, що не розірвалися ;

- при стрільбі з гранатомету позаду у створі з ним не було ближче       30 м людей, зброї, боєприпасів  та  пального.

Покласти гранатомет РПГ-22 на праве

плече і звести ударно-спусковий механізм (повернути діоптр прицільного пристрою назад до  упора, в напрямку казенної частини  і відпустити його) .

1. Забороняється без потреби переводити пусковий пристрій з похідного положення в бойове, розводити труби треба тільки перед стрільбою ( у випадку не використання гранати розряджати пострілом).

2. Знищення тих гранат,  які відмовили після другої осічки, дозволяється тільки фахівцям артилерійського озброєння.

3. При пострілі в секторі 90° і ближче 30м не повинно бути людей, боєприпасів та ГСМ.

СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- впирати казенну частину в який-небудь предмет або землю, між казенною частиною та стінкою повинна бути відстань не менше 2 м;

- вести стрільбу, якщо труби забруднені;

- допускати до стрільби осіб, які не мають практичних навиків;

- торкатися гранат, що не розірвалися після стрільби.

| Постріл | Вигляд | Тип бойової частини | Вага | Калібр | Пробивна дія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГ-7В / 7П1 |  | кумулятивная | 2,2 | 85 | 260 |
| ПГ-7ВМ / 7П6 |  | кумулятивная | 2,0 | 70 | 300 |
| ПГ-7ВС |  | кумулятивная | 2 | 72 | 400 |
| ПГ-7ВC1 |  | кумулятивная | ? | 72 | 360 |
| ПГ-7ВЛ «Луч» / 7П16 |  | кумулятивная | 2,6 | 93 | 500 |
| ПГ-7ВР «Резюме» / 7П28 |  | тандемная кумулятивная | 4,5 | 64 / 105 | ДЗ + 600 |
| ТБГ-7В «Танин» / 7П33 |  | термобарическая | 4,5 | 105 | н/д радиус поражения живой силы: 10 м |
| ТБГ-7ВЛ / 7П62 |  | термобарическая | ? | ? | 93 |
| ПГ-7ВЯ |  | бронебойно-осколочная | ? | ? | ? |
| ОГ-7В «Осколок» / 7П50 |  | осколочная | 2 | 40 | н/д Масса ВВ 0,4 кг, 1000 осколков. Площадь поражения 150 м², кучность Вд 0,2 м, Вб 0,1м |