Заняття 7.9: Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7.

Вид заняття: практичне з ½ взводу

Час: 2 години

# Місце:	_клас.

# Навчально -  виховна  мета:

- розглянути призначення та бойові властивості  ручного протитанкового гранатомету РПГ-7;

- вивчити загальну будову та комплектність ручного протитанкового гранатомету; ознайомити з  призначенням частин і механізмів РПГ-7;

- тренувати розбирання та складання ручного протитанкового гранатомету ;

- переконати студентів у необхідності знання матеріальної частини  РПГ-7;  виховувати впевненість в надійності зброї, прищеплювати психологічну стійкість до напруженої роботи з стрілецькою зброєю.

Навчальні питання і розподіл часу:

Організаційна частина ………………………………………………….………  2 хв.

Повідомлення теми та мети заняття………………………………………….… 2 хв.

Актуальність теми заняття та практичне застосування при вивченні дисципліни…………………………………………………….…………………..2 хв.

Мотивація навчальної діяльності……………………..…………………………2 хв.

Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань, навчальних питань):

1. Призначення, бойові властивості та загальна будова ручного

протитанкового гранатомету  РПГ-7,  пострілу ПГ-7В  та оптичного

прицілу……………………………………………………………………………… ………..20 хв.

2. Призначення та  будова  частин та механізмів РПГ-7. Порядок неповного

розбирання та складання гранатомету……………..…………….…….………..  25 хв.

3. Призначення та бойові властивості   реактивної   протитанкової гранати

РПГ-18,  РПГ-22 та  РПГ-26.……..…………………………………………………….20 хв.

Поточний контроль виконання роботи………………………………………… 2 хв.

Підведення підсумків заняття (визначення завдання для самостійної роботи) 5 хв.

Навчально-матеріальне забезпечення: обладнання класу, навчальні плакати, стенди,   схеми, слайди, методичний відеоматеріал,  ручний протитанковий гранатомет РПГ-7- 3 комп., реактивні   протитанкові гранати РПГ-18,  РПГ-22 та  РПГ-26 – по 1 од., приладдя, плащ- палатка- 5 шт., планшети та методичні розробки з будовою РПГ-7 та РПГ-22  -12 шт, виписи із збірника нормативів -12 шт., навчально –тренувальні карти з послідовністю виконання нормативів по розбиранню та складанню гранатомету РПГ-7; постріли до РПГ-7 (навч.) - 3 шт..

# Навчальна література:

1. Огневая підготовка, М.В/И 1988;

2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. ч.І.  Туртаєв Ю.В. Миколаїв, 2018, стор.213-237;

3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;

4. Настанова зі стрілецької справи. 40 мм ручний протитанковий гранатомет РПГ-7.

5. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.

6. Методика вогневої підготовки механізованих підрозділів.К,2005.

7. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

8. Збірник нормативів СВ ЗС України.Київ.2018р.

9. Настанова зі стрілецької справи. Реактивна   протитанкова граната РПГ-18 ( РПГ-22,  РПГ-26).

# Зміст заняття та методика його проведення.

Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми. При підготовці до занять він повинен розглянути зміст навчальних питань теми і визначити навчальну та виховну мету, підібрати і переглянути необхідні підручники і посібники, вивчити методичну розробку і скласти  план проведення заняття. Необхідно якісно підготувати навчально-матеріальне забезпечення та обладнання класу. При роботі на навчальних місцях визначити завдання кожній групі.

Висвітлення навчальних  питань потрібно підтверджувати  показом  зразків вивчаємої зброї  або відеоматеріалом на екрані. У ході проведення заняття викладач повинен широко використовувати наочність, презентацію та класну дошку. При вивченні порядку розбирання та складання зброї залучати тих, хто навчається до кожної одиниці наявної зброї.

З метою глибокого засвоєння матеріалу, що вивчають студенти, керівник заняття повинен акцентувати їх увагу на основних питаннях, при цьому по найважливішим питанням проводити опитування (здійснювати зворотній зв'язок) під час проведення заняття. Питання навчального матеріалу тісно пов’язувати з питаннями інших дисциплін.

Під час відпрацювання навчальних питань  викладач повинен  прищеплювати командирські якості (швидкість мислення,  почуття впевненості у своїх діях).

I. Вступна частина - 10 хвилин.

1. Прийняти доповідь від чергового взводу (командира взводу);

2. Перевірити зовнішній вигляд та наявність особового складу згідно списку журналу обліку успішності, наявність навчально-матеріальної бази, зразків навчальної зброї;

3. Скласти мотивацію, оголосити тему, мету заняття та порядок відпрацювання навчальних питань.

ІІ. Основна частина – 65 хвилин

Перше  навчальне питання. Призначення, бойові властивості та загальна будова ручного  протитанкового гранатомету  РПГ-7,  пострілу ПГ-7В  та оптичного прицілу.

Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 призначений для боротьби з танками, самохідними артилерійськими приладами та іншими броньованими засобами противника.  Крім цього він може бути використаний для знищування живої сили противника, яка знаходиться у легких сховищах, а також спорудах міського типу.

Стрільба з гранатомету проводиться пострілами ПГ-7В та ПГ-7ВМ з надкаліберною протитанковою гранатою кумулятивного виду. Граната володіє бронепробивністю, яка дає можливість вести ефективну боротьбу з усіма тилами сучасних танків та самохідно-артилерійських приладів противника.

Сучасні ручні та станкові гранатомети уявляють собою динамо-реактивну зброю. Особливість будови такої зброї є в тому, що його ствол з казенної частини має отвір, через який при пострілі витікає велика частина порохових газів, при цьому виникає реактивна сила, яка діє на ствол вперед, та яка врівноважує силу віддачі. Прилад не має противідкатних споруд, що значно полегшує його конструкцію.

В сучасних протитанкових гранатометах снаряд - протитанкова граната кумулятивної дії - при пострілі викидається із стволу силою тиску порохових газів /динамічна дія/, а реактивна сила, що виникає при витіканні назад із стволу газів, врівноважує силу віддачі /реактивну дію/.

Найбільш дійсний вогонь із гранатомету РПГ-7 по танках , які мають висоту 2м і більше, на дальність прямого пострілу, який дорівнює 330м. Прицільна дальність стрільби - 500м. Бойова скорострільність - 4-6 пострілів. Вага гранатомету з оптичним прицілом - 6,3 кг. Вага гранати з пороховим зарядом /пострілу/ - 2,2. Вага сумки з трьома пострілами - 9,3 кг. Вага сумки з двома пострілами та запасними частинами, інструментом	та  приладдям - 7,1 кг. Вага чохла з двома гранатами - 4,1 кг.

Калібр гранатомету - 40 мм.  Початкова швидкість гранати -120 м/сек.  Мах. швидкість гранати - 330 м/сек . Довжина гранатомету - 950 мм . Калібр гранати - 85 мм .

Гранатомет складається зі:

1-стволу з механічним /відкритим/ прицілом;

2- ударно-спускового механізму із запобіжником;

3- бойкового механізму;

4- оптичного прицілу;

До комплекту гранатомету входять запасні частини, інструменти і приналежність /шомпол, ремінь з двома чохлами, плечовий ремінь, сумка для переносу 2-х гранат, сумка для переносу 3-х гранат/.

Будова пострілу ПГ-7В.

Постріл ПГ-7В складається з:

- протитанкової гранати;

- порохового заряду.

Протитанкова граната складається з :

1 - порохового заряду;

2- реактивного двигуна;

3- донна частина підривника;

4- головна частина;

5- головна частина підривника;

Головна частина складається з:

- корпуса;

- обтікача;

- струмопровідного корпуса;

- ізоляційної втулки;

- ізоляційного кільця;

- втулки заряду;

- воронки;

- провідника;

- розривного заряду.

### Будова постріла до РПГ-7

...

Схема будови пострілу ПГ-7В для гранатомета РПГ-7

### I — Головна частина,   1 — головна частина детонатора, 2 — струмопровідний конус, 3 — обтічник, 4 — кумулятивна воронка, 5 — корпус, 6 — розривний заряд, 7 — провідник, 8 — донна частина детонатора	II — реактивний двигун,   9 — сопловою блок, 10 — сопло, 11 — корпус реактивного двигуна, 12 — пороховий заряд реактивного двигуна, 13 — дно ракетного двигуна, 14 — капсуль-запальник	III — пороховий заряд,   15 — пір'яний стабілізатор     16 — гільза з паперу, 17 — пороховий заряд, 18 — турбіна, 19 — трасер, 20 — пиж з пінопласту

У втулку вгвинчується головна частина підривника, в доне очко вставляється донна частина підривника. Підривник ВП-7 /п'єзоелектричний служить для забезпечення розриву гранати при зустрічі її з ціллю.

Складається з:

- головної та

- донної частини.

Головна частина підривника має п'єзоелемент, який при ударі гранати виробляє електричний струм.

Донна частина підривника має електродетонатор, який при попаданні на нього струму від п'єзоелементу підривається та викликає розрив головної частини гранати.

Реактивний двигун гранати служить для збільшення швидкості польоту гранати. Складається з:

| труби; соплового блоку; фіксатора з шайбою; | упору; діафрагми; дна. |
| --- | --- |

Пороховий заряд призначений для надання гранаті початкової швидкості. Стабілізатор забезпечує сталий політ гранати.

Складається з:

- хрестовини;

- чотирьох пір'їв;

- цоколю;

- турбінки (у гнізді турбінки розміщено трасер).

Укупорка та колір гранат:

Гранати складаються по 6 штук в дерев'яні ящики та закріплюються вкладишами. В цей же ящик у спеціальне відділення складається 6-ь порохових зарядів в пеналах. На стінках і кришці ящика наноситься маркування кінцевого озброєння гранат. Гранати у бойовому озброєнні пофарбовані в захисний колір.

У гранат в інертному озброєнні головна частина гранати пофарбована в чорний колір. Надпис: "Інертна".

При стрільбі з гранатомету від удару бойка по капсулю-запалювачу гранати запалюється пороховий заряд. Гази, котрі виникають від горіння порохового заряду, придають гранаті обертальний рух і викидають її з каналу ствола зі швидкістю 120 м/сек.

Одночасно під час пострілу починається і на відстані 2,5-18 метрів від дульного зрізу стволу завершується взведення підривника,при цьому двигун(движок) переміщується у бойове положення і здійснює вмикання електродетонатора в електричний ланцюг.:головна частина підривника з п’єзоелементом_внутрішній ланцюг гранати,;донна частина  підривника з п’єзоелементом_головна частина підривника.

При горінні порохового заряду реактивного двигуна виникає реактивна сила і швидкість польоту гранати збільшується, досягаючи в кінці повного горіння заряду 300 м/сек. Далі граната летить за інерцією.

Робота частин та механізмів гранатомету РПГ-7

Робота частин та механізмів гранатомету при пострілі:

- поставити курок на бойовий взвод;

- зняти гранатомет із запобіжника;

- натиснути вказівним пальцем на спусковий гачок:

Робота частин і механізмів постріла до гранатомету.

Після удару бойка по капсулю-запальнику гранати підривається капсульний склад і запалюється спочатку порох, який знаходиться в радіальному та осьових каналах дна реактивного двигуна, а потім пороховий заряд. Гази, які виникли при горінні порохового заряду розривають картону гільзу, штовхають крізь сопло ствола пінопластовий пиж, запалюють трасер і викидають гранату з канала ствола гранатомета. Крім того, порохові гази, проходячи крізь турбінку, придають гранаті обернення.

Після вильоту гранати з каналу ствола гранатомета під впливом центробіжних сил та потоку повітря розчиняються пір'я стабілізатора, які надають гранаті стійкість у польоті.

При пострілі в пірозатримувачі проходить накол капсуля на жало та починається горіння затримуючого складу. В кінці горіння запалюється пороховий заряд реактивного двигуна. Гази, які виникли при горінні порохового заряду реактивного двигуна, виштовхують герметизатори та починається вихід порохових газів крізь соплові отвори. В результаті чого виникає реактивна сила, котра збільшує швидкість польоту гранати.

При пострілі на відстані 2;5-І8м від дульного зрізу ствола починається взведення підривника, при якому двигун переходить у бойове положення і проходить вмикання електродетонатора в електричний ланцюг: головна частина підривника з п'єзоелементом - внутрішній ланцюг гранати - дона частина підривника з електродетонатором - зовнішній ланцюг гранати - головна частина підривника.

При зустрічі з перешкодою /ціллю/ п'єзоелемент стискується та виробляється електричний струм, під дією якого підривається електродетонатор, який викликає розрив головної частини гранати.

При пострілі запалюється піротехнічний склад самоліквідатора. Після 4-6 сек, якщо граната не зустрінеться з перешкодою або від мовить електрична частина підривника, піротехнічний склад вигорає і спрацьовує капсуль-детонатор самоліквідатора, який викликає розрив гранати.

прицільні прилади служать для наведення гранатомету при стрільбі по цілям на різні відстані. Прицільні прилади гранатомету складаються з оптичного прицілу ПГО-7В і механічного прицілу /відкритого/.

Оптичний приціл є основним прицілом гранатомету. Збільшення прицілу 2,7х, поле зору 13°. Оптичний приціл складається з корпусу з кронштейном, оптичної системи, механізму вивірки прицілу, приладу освітлення сітки при стрільбі в нічних умовах, наочника, налобника.

а- від прицілу збоку; б- від прицілу спереду; 1- виступ об'єктива; 2- корпус прицілу;3-налобник; 4- наочник; 5- електролампочка; 6- тумблер; 7- стопор; 8- ручки; 9- зачіпка; 10-зажимний гвинт, 11- кронштейн; 12- ковпачок об'єктива; 13- ковпачок; 14- корпус пристрою освітлення сітки; 15- маховичок вводу температурних поправок; 16- виверчений гвинт по висоті; 17- виверчений гвинт по боковому направленню;

Сітка оптичного прицілу

На сітці прицілу нанесені шкала прицілу (горизонтальні лінії), шкала бокових поправок (вертикальні лінії) та далекомірна шкала (суцільна горизонтальна та крива пунктирна лінії). Ділення (лінії) шкали прицілу позначені зліва цифрами 2, 3, 4, 5, відповідаючими дальностям стрільби в сотнях метрів (200,300,400,500м).

Ділення (лінії) шкали бокових поправок зазначені знизу (вліво та вправо від центральної лінії) цифрами 1,2,3,4,5. Відстань між двома вертикальними лініями відповідає десяти тисячним (0-10) По шкалі бокових поправок можна вводити бокові поправки вправо та вліво до 0-50

Лінія шкали прицілу, відповідаюча дальності 300м. та центральна лінія шкали бокових поправок зроблені подвійними для полегшення вибору необхідних ділень при прицілюванні. Крім того центральна лінія подовжена нижче шкали прицілу для виявлення бокового нахилу гранатомету.

Далекомірна шкала розрахована на висоту цілі 2,7 м. Це значення висоти цілі вказано знизу горизонтальної лінії. Понад верхньою пунктирною смугою нанесена шкала з діленнями, відстань між якими відповідає зміненню відстані до цілі на 100м. Цифри шкали 2,4,6,8,10 відповідають відстаням 200,400,600,800,1000м.

Понад шкалою прицілу нанесено знак "+" , служачого для перевірки прицілу.

Друге навчальне питання. Призначення та  будова  частин та механізмів РПГ-7. Порядок неповного  розбирання та складання гранатомету.

а- труба; б- патрубок; 1- виріз для фіксатора гранати; 2- основа мушки; 3- основа прицільної планки; 4- розширення; 5- хомутики; 6-антабка; 7- раструб; 8- таріль;

9- виступ для рукоятки ствола; 10- планка для кріплення оптичного нічного прицілу;

накладки;

Ствол - служить для напрямку польоту гранати та відведення порохових газів при пострілі. Складається з грубки, патрубка.

Труба в казенній частині має розширення, котре утворює зарядну камору.

Патрубок має в передній частині сопло, в задній частині -раструб, який закінчується тарелю, яка запобігає забрудненню казенної частини стволу землею.

Ударно-спусковий механізм служить для спуску курка з бойового взводу, проведення удару по бойку та для встановлення гранатомету на запобіжник.

| Складається з: 1-корпусу; 2- шептала 3- стержня; 4- курка; 5- бойової пружини; 6- запобіжнику; 7- спускового гачка; |  |
| --- | --- |

Бойковий механізм служить для розбивання капсуля запалювана гранати.

| Складається з: 1- бойка; 2- пружина бойка; 3- опірної втулки; 4- ніпеля; |  |
| --- | --- |

Порядок розбирання та складання гранатомета РПГ-7

Розбирання може бути повним та неповним: неповне - для чищення, змазування і огляду гранатомету; повне - для чищення при сильному забрудненні гранатомету, після перебування його під дощем або в снігу, при переході на нову змазку, для огляду в розібраному вигляді та при ремонті. Зайве розбирання гранатомету шкідливе, гак як прискорює зношування частин та механізмів.

Розбирання та складання гранатомету проходить на столі або чистій підстилці; частини та механізми складати по черзі розбирання, поводитися з ними обережно. Відділяючи чи приєднуючи частини гранатомету, не застосовувати надмірних зусиль та різких ударів.

І. Зняти чохли спочатку із казенної, потім з дульної частини гранатомету.

2. Відділити ударно-спусковий механізм.

3. Відділити бойковий механізм.

4. Відділити кришку корпуса ударно-спускового механізму.

Складання гранатомету після неповного розбирання проводиться в зворотній послідовності.

Третє навчальне питання. Призначення та бойові властивості   реактивної   протитанкової гранати   РПГ-18,  РПГ-22 та  РПГ-26.

1) Реактивна протитанкова граната РПГ-18 призначена для боротьби з танками, самохідно-артилерійськими установками та іншими броньованими засобами противника. Окрім того, вона може бути використана для знищення живої сили противника, що перебуває в легких укриттях, а також спорудах міського типу.

2) Реактивна протитанкова граната РПГ-18 є індивідуальною зброєю.

Складається: а) пусковий пристрій одноразового користування у вигляді гладкоствольної труби телескопічного типу; б) граната розміщена в пусковому пристрої.

3) Пусковий пристрій служить для спрямування польоту гранати. Він складається із зовнішньої і внутрішньої труб.

Реактивна протитанкова граната РПГ-18 у похідному положенні:

а – загальний вигляд; б – в розрізі.

Граната – каліберна, кумулятивної дії. Вона має бронепробивність.

Складається: а) головна частина; б) реактивний двигун.

Загальний вигляд гранати: а – до пострілу; б – під час польоту; 1 – головна частина; 2 – реактивний двигун; 3 – стопор; 4 – пір’їна з пазом; 5 – трубка (газовідвід).

Основні тактико-технічні дані РПГ-18:

- калібр                                                                              – 64 мм;

- довжина в похідному положенні                                – 705 мм;

- довжина в бойовому положенні                                  – 1050 мм;

- вага                                                                                  – 2,6 кг;

- початкова швидкість польоту гранати                        – 114 м/сек;

- дальність прямого пострілу по цілі заввишки 2,5 м   - 135 м;

- прицільна дальність стрільби                                        - 200 м;

- час переведення  з похідного положення в бойове    - 8- 10 с;

Поняття про принцип роботи реактивної гранати РПГ-18.

При стрільбі реактивною протитанковою гранатою РПГ-18 віддача відсутня. Безвідкатність при пострілі забезпечується витоком порохових газів назад через ствол пускового пристрою. У задній частині пускового пристрою розміщено запал, закритий затворною пластиною з гумовим ущільнювачем. При пострілі полум’я від запалу передається по трубі (газовідводу) до запальника реактивного двигуна гранати.

Граната вистріляється за допомогою реактивного двигуна, пороховий заряд якого повністю згорає за час руху гранати у стволі пускового пристрою.

При зустрічі головної частини з ціллю (перешкодою) утворюється кумулятивний струмінь, який пробиває броню (перешкоду), вражає живу силу, руйнує озброєння і обладнання, а також запалює паливо.

Пусковий пристрій  має зовнішню і внутрішню труби, котрі становлять ствол, який слугує для спрямування польоту гранати. На зовнішній трубі розташовані прицільний пристрій і пусковий механізм. Внутрішня труба має ударний механізм і механізм блокування.

Зовнішня труба виготовлена з алюмінієвого сплаву.

Ударно-спусковий механізм складається зі спускового і ударного механізмів.

Прицільний пристрій слугує для наведення пускового пристрою на ціль. Він складається з підпружинених мушки і діоптра, розміщених на зовнішній трубі.

Мушка кріпиться на основі зовнішньої труби за допомогою вісі, на яку надягається пружина. Мушка має оправу, в пази якої вставляється власне мушка, виготовлена з прозорого скла, з нанесеними прицільними маркерами і цифрами 5, 10, 15, 20, які відповідають відстаням стрільби в 50, 100, 150, 200 метрів.

На рівні верхівки прицільної марки 15 (прицілу 15) з обох боків нанесені горизонтальні риски, які можуть використовуватися для визначення дальності до танку.

|  | Ударно-спусковий механізм в зведеному положенні та механізм блокування: 1 – спусковий важіль шептала; 2 – запобіжник; 3 – упор запобіжника; 4 – спиця; 5 – вісь шептала; 6 – переднє плече шептала; 7 – разособлювач; 8 – заднє плече шептала; 9 – обмежувач; 10 – переднє гніздо корпусу; 11 – заднє гніздо корпусу; 12 – затворна пластина; 13 – бойова пружина; 14 – заглушка; 15 – втулка; 16 – бойок; 17 – вісь; 18 – важіль; 19 – пружина; 20 – стопор; 21 – фіксатор труб. |
| --- | --- |

|  | Прицільний пристрій: а - мушка і діоптр (вид спереду); б – діоптр (вид ззаду, шторка у крайніх положеннях); в – мушка (вид ззаду); 1 – основа; 2 – вісь мушки; 3 – оправа; 4 – прицільні марки; 5 – горизонтальні штрихи; 6 – мушка для прицілювання в умовах обмеженої видимості; 7 – виступ мушки; 8 – кожух; 9 – вісь діоптра; 10 – верхній діоптрійний отвір « - »; 11 – нижній діоптрійний отвір « + »; 12 – шторка; 13 – фігурний паз; 14 – прорізь для прицілювання в умовах обмеженої видимості. |
| --- | --- |

Граната складається з головної частини і реактивного двигуна.

Головна частина слугує для враження цілі. Вона складається з корпусу, обтічника, струмопровідного конусу з обгорткою та ізоляційної втулки, кільця, піджимного кільця, прокладки, ізолятора, воронки з провідником, екрана з втулкою і розривного заряду.

В обтічник вгвинчується головна частина вибухівника ВП-1 з гумовим ущільнювачем, а в донне вічко вставляється донна частина вибухівника ВП-18, яка підтискується упорним кільцем.

Реактивний двигун слугує для надання гранаті початкової швидкості. Він складається з перехідного дна, передньої діафрагми і камери, порохового заряду, задньої діафрагми, запальника, вузла форсування, який включає склеєні між собою диски, корк і трубку (газохід), сопла, стабілізатор з чотирьох пір’їн, запалу, що складається зі стакану, ніпеля, порохової шашки і капсуля.

У перехідному дні є чотири загерметезовані тангенційні отвори, що забезпечують прокручування гранати у стволі пускового пристрою. За запальник слугує навіска димного пороху, що міститься у картузі.

Робота частин і механізмів при здійсненні пострілу.

Після вильоту гранати з стволу пускового приладу під дією відцентрової сили і набігаючого потоку повітря розкривається пір’я стабілізатора, додатково надаючи гранаті обертального руху. Політ гранати до цілі відбувається за інерцією.

При зустрічі гранати з ціллю (перешкодою) спрацьовує вибухівник і від його імпульсу відбувається детонація розривного заряду з утворенням кумулятивного струменя, що пробиває броню (перешкоду).

При стрільбі реактивною протитанкова гранатою слід дотримуватися таких заходів безпеки:

- не допускати без потреби переводу пускового пристрою з похідного положення у бойове, розводити труби пускового пристрою треба безпосередньо перед стрільбою. - - забороняється переводити пусковий пристрій з бойового положення у похідне (зводити труби пускового пристрою).

- у разі несправності гранати (з розведеними трубами) необхідно розряджати РПГ-18 пострілом у бік противника.

# ІІІ. Заключна частина -5 хвилин

- Нагадати тему заняття і довести, як досягнута його мета.

- Відзначити кращих, звернути увагу на загальні недоліки.

- З’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу.

Питання для контролю рівня засвоєння матеріалу:

1) Бойові властивості (ТТХ) ручного протитанкового гранатомету РПГ-7.

2) Загальна будова гранатомету.

3) Бойові властивості РПГ-22.

- Дати відповіді на питання слухачів.

- Дати завдання на самостійну підготовку:

  - З’ясувати порядок підготовки ручного протитанкового гранатомету РПГ-7 до стрільби та затримки , які виникають під час стрільби;

  - Законспектувати :  призначення частин та механізмів ручного протитанкового гранатомету РПГ-7 ( стор.216-218);призначення та склад приладдя(стор.215); види пострілів до РПГ-7(стор.223-225);призначення РПГ-26;

  - Тренуватися розбирати та складати ручний протитанковий гранатомет РПГ-7;

  - Під час самостійної роботи використовувати посібник «СЗ і ВП», Туртаєв Ю.В., стор. 213-237, посібник «Вогнева підготовка», В.Хромченко, матеріали інтернет-видань.

6. Вказати час та місце проведення наступного заняття.