Заняття 8.2: Баштова установка БТР.

Вид заняття: самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 3 години.

# Навчальна література:

1. Бронетранспортер  БТР-70 (техничний  опис та інструкція по експлуатації) М, 1988  стор.15-16, 48-50.

2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. Л.Горчаков.Миколаїв, 2012, стор.244-259;

3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;

4. Настанова по 14,5- мм крупнокаліберному кулемету ККВТ. К,2005р, стор.6-25.

5. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.

6. Методика вогневої підготовки механізованих підрозділів.К,2005.

7. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

8. Збірник нормативів СВ ЗС України.Київ.2018р.

Завдання: розглянути призначення баштової установки БТР, порядок розміщення в башті озброєння, боєкомплекту, приладів прицілювання та спостереження; визначити порядок переведення баштової установки в бойове положення; зясувати порядок установки кулеметів ККВТ та ККТ в башту БТР.

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Призначення баштової установки БТР. Порядок розміщення в башті озброєння, боєкомплекту, приладів прицілювання та спостереження. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2012, Л.Горчаков - Бронетранспортер БТР-70 (техничний опис та інструкція по експлуатації) М, 1988. |
| 2 | Порядок переведення баштової установки в бойове положення. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2012, Л.Горчаков - Бронетранспортер БТР-70 (техничний опис та інструкція по експлуатації) М, 1988 |
| 3 | Порядок установки ККВТ та ККТ в башту БТР. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2012, Л.Горчаков - Настанова по 14,5- мм крупнокаліберному кулемету ККВТ. К,2005р. |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Призначення баштової установки БТР. Порядок розміщення в башті озброєння, боєкомплекту, приладів прицілювання та спостереження.

### Башта з озброєнням  призначена для ведення прицільного кругового вогню по наземним цілям. У ній кріпляться кулемети, механізми наведення, приціл і сидіння стрільця. Башта захищає стрільця від вогню противника.

Під час руху  машини не в бойових умовах башта може бути повернена стволами кулеметів вперед або назад і застопорена по-похідному за допомогою колодок, укріплених на нижньому листі башти, і стопора, встановленого на даху усередині машини справа у башті. Для звільнення башти ручку стопора потрібно потягнути униз і повернути на 90°.

Для стопорення люльки у вертикальній площині планку стопора, встановлену на даху башти, варто повернути униз і отвором на її нижньому кінці надіти на штифт. Планка стопора в крайніх положеннях утримується пружиною .

Вежа зварна з броньових листів, має форму усіченого конуса. У вежі по периметру прорізу для маски встановлені щитки, що перешкоджають у бойових умовах проникненню осколків усередину машини. Башта обертається на кульковій опорі.

Баштова установка:  1 – прилад спостереження ТНПТ-1, 2- захисне скло прицілу;

3 – планка гальма люльки по-похідному,   4 – штифт,  5 – врівноважуючий пристрій,

6 – ущільнення маски,7 – кулемет ККВТ, 8 – кулемет ККТ, 9 – защіпка коробкоутримувача, 10 – гальмо башти по-похідному, 11 – регулювальний механізм, 12 – патронна корона, 13 – гільзоланкозбірник, 14 – кнопка електроспуска ККТ,

15 – руків’я маховика поворотного механізму, 16 – кнопка електроспуска ККВТ,

17 – сидіння стрільця,18 – приціл, 19 – руків’я гальма підйомного механізму,

20 – руків’я перезарядження,21 – руків’я маховика підйомного  механізму,22 – руків’я склоочищувача,23 – руків’я гальма погона,24 – електрощиток башти.

Озброєння машини складається з двох спарених кулеметів ККВТ і ККТ, встановлених у башті.

# Люлька  служить  основою для кріплення кулеметів, відкатників, коробкоутримувача ККТ, гільзоланкозбірника для стріляних гільз і стрічок, гільзоланковідводов, механізмів перезаряджання і огородження стрільця.

В передній частині люльки є пази для направляючих виступів основи хомута відкатників ККВТ, а у задній частині люльки – спрямовуюча для ковзана задньої точки кріплення його кулемета. Праворуч люльки приварені два кронштейни для кріплення основи каретки ККВТ.

# Механізм повороту башти служить для наведення баштової установки у горизонтальній площині. Підйомний механізм   служить для наведення кулеметів баштової установки в вертикальній площині.

# Патронні коробки.: 1 – кришка, 2 – фіксатори, 3 – клапан, 4 – лоток, 5 – упорна накланка, 6 – коробка ККТ, 7 – коробка ККВТ.

# Патронні коробки  слугують для укладки споряджених патронами стрічок. До машини придаються 10 великих коробок місткістю по 50 патронів для кулемета ККВТ і 8 малих коробок місткістю по 250 патронів для кулемета ККТ.

Боєкомплекти для кулеметів кКвт і Ккт та їхнє розміщення

Укладка  озброєння:

1 – сумка для сигнальних патронів, 2- сумка ЗІП виробів 9К34М; 3 –кобура сигнального пістолета, 4 – мала патронна коробка КК, 5 – патронна коробка ККТ, 6 – патронна коробка ККВТ, 7 – обора виробу 9К34М, 8 – хомут кріплення виробу 9К34М, 9 – велика патронна коробка КК, 10 – ЗІП виробів ККВТ, ККТ та ТХП, 11 – сумка виробів Ф-1, 12 – машинка Ракова, 13 – вирівнювач патронних стрічок, 14 – запасний ствол кулемета ККВТ, 15 – ЗІП баштової установки.

Для стрільби з кулемета ККВТ застосовуються 14,5-мм патрони з бронебійно-запальною кулею Б-32, з бронебойно-запалювально-трасуючими БЗТ і БСТ, запальними кулями ЗП і з запальними кулями миттєвої дії МДЗ.

Ці боєприпаси призначаються для ураження:

- легкоброньованих наземних цілей на дальностях до 1000 м;

- неброньованих цілей і вогневих засобів, а також групових цілей на дальностях до 2000 м;

- повітряних цілей на висотах до 1500 м при похилій дальності до 2000 м.

Патрони з кулями Б-32 і ЗП застосовуються для запалювання легкозаймистих предметів і пального на дальностях до 1500 м. Патрони з кулями БЗТ, БСТ і ЗП можуть застосовуватися для коригування вогню і для цілевказівки. Патрони з кулею МДЗ призначаються для поразки повітряних цілей.

Головні частини куль пофарбовані:

- Б-32 - у чорний цвіт із червоним паском;

- БЗТ - у фіолетовий цвіт із червоним паском;

- БСТ - у фіолетовий цвіт;

- ЗП - у червоний цвіт.

Кулі МДЗ пофарбовані в червоний цвіт.

Боєкомплект кулемета ККВТ – 500 пострілів, споряджений у 10 патронних стрічках по 50 патронів у кожній. Стрічки покладені в 10 патронних коробках.

Друге навчальне питання. Порядок переведення баштової установки в бойове положення.

Для переведення кулеметів, встановлених на бронетранспортерах,  із похідного положення в бойове  (за командою «До бою») необхідно:

- зняти чохол із башти і з дульної частини кулемета ККТ і укласти їх усередині машини;

- звільнити люльку від кріплення з баштою, для чого, утримуючи кулемет за ручку маховика підйомного механізму, звільнити гальмо, повернути планку стопора люльки до даху башти і загальмувати підйомний механізм;

- звільнити башту від кріплення з погоном, для чого відтягнути стопор башти донизу, повернути його каблучку на 90  і загальмувати башту;

- протерти канал ствола, якщо він не був протертий раніше;

- перевірити усередині і поверх машини, чи немає перешкод повороту башти;

- відрегулювати сидіння по висоті навідника;

- приєднати гільзоланкозбірник;

- зняти зі стелажів патронні коробки, укласти початок стрічки з патронами на лотки коробок і вставити коробки в коробкоутимувачі;

- увімкнути вимикач електроспусків на щитку башти (освітлення башти і підсвічування прицілу включаються при необхідності);

- перевірити дію рухливої системи кулеметів і спускового механізму.

Для переведення кулемета із бойового положення в похідне необхідно:

- розрядити кулемет;

- виключити вимикач електроспусків на щитові башти;

- вийняти із коробкотримача патронну коробку і закріпити її в належному їй місці;

- застопорити люльку і башту “по-похідному”, для цього: перевести кулемет у горизонтальне положення, повернути планку вниз так, щоб штифт планки увійшов у отвір люльки, загальмувати підйомний механізм, за кільце відтягнути стопор башти вниз, повернути кільце на 900 так, щоб воно ввійшло у великій виріз;

- розгальмувати башту і, плавно повертаючи її вправо і вліво, домогтися її постановки на стопор .

Третє навчальне питання. Порядок установки ККВТ та ККТ в башту БТР.

Для установки кулемета ККВТ в бойове відділення необхідно

1.Відокремити ствол від ствольної коробки:

- відводячи рукоятку перезарядження назад, поставити затвор на шептало;

- повернути кожух за ручку праворуч  до упору і, просуваючи його вперед і злегка похитуючи, відокремити ствол ;

2. Надати кулеметній установці найбільший кут підвищення та застопорити підйомний механізм:

- звільнити люльку від кріплення з баштою, для чого, утримуючи кулемет за ручку маховика піднімального механізму, звільнити гальмо, повернути планку стопора люльки до даху башти(ліворуч).

- рукояткою  маховика підйомного механізму(вертикального наведеня)

надати кулеметній установці найбільший кут підвищення.

- застопорити підйомний механізм.

3.Встановити ствольну коробку  в люльку башти:

- по пазам люльки подати ствольну коробку вперед повзуном до входу в отвори стопорних пристроїв пружинних амортизаторів;

- зафіксувати ствольну коробку стопорами амортизаторів.

4.Перевести кулеметну установку в горизонтальне положення:

- звільнити гальмо підйомного механізму та рукояткою  маховика підйомного механізму перевести кулеметну установку в горизонтальне положення.

5. Приєднати ствол з кожухом до ствольної коробки.

- установити кулемет на консоль башти і по ній перемістити ствол з кожухом  у вікно (отвір в башті);

-  повернути кожух за ручку ліворуч  до упору .

6.Приєднати роз'єм електроспуску кулемета до мережі бойової машини.

7.Перевірити працездатність кулемета:- включити привід електроспуска і натиснути на кнопку(повинно відчуватись клацання механізмів).