Заняття 8.3: Станковий протитанковий гранатомет СПГ-9М.

Вид заняття: групове заняття.

Час: 2 години

# Місце:	_клас.

# Навчально -  виховна  мета:

- розглянути призначення та бойові властивості станкового протитанкового гранатомету  СПГ-9М,  пострілів до гранатомету  та оптичного прицілу;

- вивчити загальну будову та комплектність СПГ-9М;

- ознайомити з  призначенням частин і механізмів станкового гранатомету;

- тренувати розбирання та складання гранатомету;

- переконати студентів у необхідності знання матеріальної частини  станкового протитанкового гранатомету  СПГ-9М.

Навчальні питання і розподіл часу:

Організаційна частина ………………………………………………….………  2 хв.

Повідомлення теми та мети заняття………………………………………….… 2 хв.

Актуальність теми заняття та практичне застосування при вивченні дисципліни…………………………………………………….…………………..2 хв.

Мотивація навчальної діяльності……………………..…………………………2 хв.

Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань, навчальних питань):

1. Призначення, бойові властивості та загальна будова станкового гранатомету СПГ-9М та  пострілів ПГ-9ВМ  і  ОГ-9М ..……………………………..…………..15 хв.

2. Підготовка до стрільби  СПГ-9М. Принцип роботи гранатомету ..…..  30 хв.

3. Порядок неповного  розбирання та складання гранатомету………..……….20 хв.

Поточний контроль виконання роботи………………………………………… 2 хв.

Підведення підсумків заняття (визначення завдання для самостійної роботи) 5 хв.

Навчально-матеріальне забезпечення: обладнання класу, навчальні плакати, стенди,   схеми, слайди, методичний відеоматеріал,  станковий протитанковий гранатомет СПГ-9М - 1 комп.,  приладдя, плащ- палатка- 2 шт., планшети та методичні розробки з будовою гранатомету -12 шт,  виписи із збірника нормативів -12 шт., навчально –тренувальні карти з послідовністю виконання  розбирання та складання  СПГ-9М; постріли ПГ-9ВМ  і  ОГ-9М (навч.) - по1 од.

# Навчальна література:

1. Огневая підготовка, М.В/И 1988;

2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. ч.І.  Туртаєв Ю.В. Миколаїв, 2018, стор.249-265;

3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;

4. Настанова  зі стрілецької справи.  73-мм станковий протитанковий гранатомет СПГ-9М ( СПГ-9МД),М,1988 р,стор.4-26.

5. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.

6. Методика вогневої підготовки механізованих підрозділів.К,2005.

7. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

# Зміст заняття та методика його проведення.

Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми. При підготовці до занять він повинен розглянути зміст навчальних питань теми і визначити навчальну та виховну мету, підібрати і переглянути необхідні підручники і посібники, вивчити методичну розробку і скласти  план проведення заняття.

Висвітлення навчальних  питань, щодо призначення, бойових властивостей  та загальної будови станкового гранатомету СПГ-9М,  пострілів до гранатомету  та оптичного прицілу  потрібно підтверджувати  показом схем або відеоматеріалом на екрані. У ході викладання матеріалу про призначення та будову  частин та механізмів СПГ-9М,  роботи  частин  і механізмів гранатомета при стрільбі викладач повинен широко використовувати  наочність  та зразки озброєння.

З метою глибокого засвоєння матеріалу, що вивчають студенти, керівник заняття повинен акцентувати їх увагу на основних питаннях, при цьому по найважливішим  питанням проводити опитування (здійснювати зворотній зв'язок) під час проведення заняття. Питання навчального матеріалу тісно пов’язувати з питаннями інших дисциплін: з тактичною та технічною підготовкою.

Під час відпрацювання навчальних питань  викладач повинен  прищеплювати командирські якості (швидкість мислення, твердість у прийнятті рішення, почуття впевненості ).

I. Вступна частина - 10 хвилин.

1. Прийняти доповідь від чергового взводу (командира взводу);

2. Перевірити зовнішній вигляд та наявність особового складу згідно списку журналу обліку успішності, наявність навчально-матеріальної бази, зразків навчальної зброї;

3. Скласти мотивацію, оголосити тему, мету заняття та порядок відпрацювання навчальних питань.

ІІ. Основна частина – 65 хвилин.

Перше  навчальне питання. Призначення, бойові властивості та загальна будова станкового гранатомету СПГ-9М та  пострілів ПГ-9ВМ і  ОГ-9М.

Доповісти студентам,     що ідея створення безвіткатної гармати належить російським зброярам. У 1923 році російський зброяр Курчевський створив безоткатну (динамореактивну) гармату. І з середини 30-х років на озброєння Червоної Армії знаходиться 76мм батальйонна гармата Курчевського ДРП-4. Вона мала вигляд, який споріднений тимчасовому СПГ-9М.

Станковий модернізований гранатомет СПГ-9М є міцний вогневий засіб механізованих і аеромобільних підрозділів.

Гранатомет призначено для ураження танків, самохідно-артилерійських установок та інших броньованих цілей, а також - для знищення живої сили та вогневих засобів противника.

Для аеромобільних підрозділів до гранатомета СПГ-9М приєднується з’ємний колесний хід, гранатомет має назву  СПГ-9ДМ.

Загальний вид гранатомета СПГ-9ДМ.

а) у похідному положенні;

б) у бойовому положенні з колесним ходом.

Стрільба з гранатомета здійснюється кумулятивною і осколковою гранатами.

Найбільш дійсний вогонь під час стрільби з гранатомета кумулятивною гранатою по цілях, які знаходяться на відстані прямого пострілу. Відстань прямого пострілу по цілях висотою 2 м:

під час стрільби пострілом ПГ-9В - 800 м;

під час стрільби пострілом ОГ-9В - 345 м.

Калібр гранатомета - 73 мм. Прицільна відстань стрільби прямою наводкою кумулятивною і косколковою гранатами - 1300 м, роздільною наводкою косколкової гранати - 4500 м. Бойова швидкострільність - до 6 пострілів за хвилину. Вага гранатометом з оптичним прицілом -50,5кг. Вага гранатомета СПГ-9ДМ з колесним ходом і оптичним прицілом - 64,5 кг. Вага пострілу: ПГ-9В  4,4 кг; ОГ-9В - 5,5 кг.

Вага сумки з трьома пострілами: ПГ-9В - 16,4 кг; ОГ-9В - 19,7 кг. Початкова швидкість гранати: ОГ-9 - 316 м/с; ПГ-9 - 435 м/с. Максимальна швидкість гранати ПГ-9 - 700 м/с.

Час переводу з похідного положення в бойове – 25-35 с, з бойового у похідне – 25-35 с.

Гранатомет обслуговується розрахунком із 4 чоловік (командир гранатомета, навідник, заряджаючий, підносний).

Загальна  будова гранатомета СПГ - 9М.

Доповідати  будову гранатомета з одночасним показом на матеріальній частині.

Гранатомет складається з наступних основних частин та механізмів:

  - ствол з затвором;

  - електростріляючий механізм;

  - прицільні приладдя (ПГОК-9, ПГН - 9 і механічний приціл);

  - станок;

  - колесний хід (до СПГ-9ДМ).

До гранатомета також додається комплект ЗІП.

Ствол з затвором

а – вигляд зліва; б – вигляд справа

Електростріляючий механізм

Приціл ПГОК-9

Механічний приціл

Приціл ПГН-9

Станок                              Колісний хід

Будова пострілів ПГ-9ВМ та ОГ-9М та принцип їх роботи

Доповісти студентам, що для стрільби з гранатомета використовуються 73-мм кумулятивні ПГ-9В і осколкові ОГ-9В постріли.

Постріл ПГ-9В складається з кумулятивної гранати ПГ-9 і порохового заряду ПГ-9П.

Кумулятивна граната ПГ-9В   складається:

1 – головна частина;

2 – вибухач ( п’єзоелектричний, головодонний; ударно-миттєвої дії);

3 – реактивним двигун зі стабілізатором.

Принцип роботи кумулятивної гранами аналогічний ПГ-7В (РПГ-7).

Початкова швидкість кумулятивної гранати 435 м/с; після вильоту зі ствола на відстані 10-20 м включається реактивний двигун гранати, який збільшує її швидкість до 700 м/с. При зустрічі гранати з метою спрацьовує запобіжник, від його імпульсу детонує вибухову речовину розривного заряду, що утворюється кумулятивний (зосереджена, спрямована) Струмінь газів і розплавленого металу, яка пробиває броню танків та інших бойових машин противника, вражає знаходяться в них живу силу, озброєння й устаткування, а також запалює пальне.

Кумулятивна граната ПГ-9 і пороховий заряд ПГ-9П:

а - головна частина гранати; б - головна частина підривача; в - донна частина підривача; р - реактивний двигун зі стабілізатором; д - пороховий заряд; / -корпус; 2 - обтічник; 3 - струмопровідний диск; 32 - діафрагма; 33 - контактне кільце; 34 - контактна пружина.

Кумулятивна граната  складається : головна частина, детонатори і реактивний двигун  зі  стабілізатором.
Головна частина гранати складається з корпусу з запресованої в ньому втулкою, обтічника, струмопровідного конуса, ізолятора, воронки з провідником, розривного заряду і екрану з втулкою.
В обтічник вгвинчується головна частина  підривача, а в донне очко вставляється донна частина підривача.

Запобіжник ВП-9 - п'єзоелектричний, головодонный, ударно-миттєвої дії, з подальшим зведенням і самоликвидатором.  Він служить для забезпечення розрив головної частини гранати при зустрічі з ціллю (перешкодою) і складається з головної і донної частин.

Головна частина підривача має п'єзоелемент (пьезогенератор), який при ударі гранати про перешкоду виробляє електричний струм.

П'єзоелемент поміщається в циліндричному ізоляторі, який вставлений в корпус головної частини детонатора. Для   забезпечення герметичності на корпус напрессована і загорнена мембран  .

Запобіжник ВП-9 - п'єзоелектричний, головодонний, ударно-миттєвої дії, для захисту від випадкового удару при зверненні з головною частиною детонатора на його корпус надітий запобіжний ковпачок з чекою. Чеку перед заряджанням висмикують за тасьму.

Електродами п'єзоелемента є його торцеві поверхні. Поверхня переднього торця контактує з обтічником гранати, тобто замкнута «на масу», а поверхню заднього торця з'єднана через контакт з струмопровідним конусом.
Донна частина підривача  має іскровий електродетонатор, який при подачі на нього електричного струму від п'єзоелемента вибухає і викликає розрив бойового заряду.

Електричнийзв'язок обох частин детонатора здійснюється через зовнішній ланцюг (обтічник, корпус) і внутрішню ланцюг (токопрово - дящин конус, воронку,

провідник).

Електродами п'єзоелемента є його торцеві поверхні. Поверхня переднього торця контактує з обтічником гранати, тобто замкнута «на масу», а поверхня Електродетонатор розташований у движку, який у службовому обігу перебуває у зведеному положенні, тобто зміщений в бік, при цьому електродетонатор відключений від електричної ланцюга. У такому положенні движок утримується до пострілу стопором порохового запобіжника і кулькою, стискаючи дві конічні пружини.
        В донній частині детонатора поміщується самоліквідатор, призначений для підриву гранати, якщо граната протягом 4-6 сек  після вильоту з каналу ствола не зустрінеться з перешкодою.
         Для одночасного запалення порохового запобіжника і піротехнічного складу самоликвидатора при пострілі служить воспламе - ннтельный механізм, який складається з капсуля-запальника і жала з пружиною.

Зверху в донной части помещается шашка детонатора. Шашка детонатора підривається передавальним зарядом від електродетонатора.
        При розкритті   роботи  детонатора  вказати ,що під час пострілу граната отримує значне прискорення, а капсуль-запальник воспламенительного механізму, прагнучи зберегти стан спокою, стискає пружину і наколюється на жало. Промінь вогню від капсуля-запальника запалює пороховій запобіжник і піротехнічний склад самоліквидатора

Після вильоту гранати з каналу ствола через певний проміжок часу згорає пороховій запобіжник, звільняється стопор движка і під дією конічних пружин движок переміщається в бойове положення (крайнє ліве), ставить електродетонатор проти передаточного заряду і підключає електродетонатор в ланцюг п'єзоелемента. Підривник виявляється під зведеному положенні: зовнішня і внутрішня ланцюги, що зв'язують головний і донну частини детонатора, виявляються замкнутими (рис. 31). Зведення детонатора закінчується після вильоту гранати з ствола гранатомета на відстані 2,5-20 м від дульного зрізу (далеке зведення), ніж повністю забезпечується безпека при пострілі. виявляється під зведеному положенні: зовнішня і внутрішня ланцюги, що зв'язку язують головний і донну частини детонатора, виявляються замкнутими (рис. 31). Зведення детонатора закінчується після вильоту гранаті з ствола гранатомета на відстані 2,5-20 м від дульного зрізу (далечі зведення), чим повністю забезпечується безпека при пострілі.

Донна частина підривача.

а - загальний вигляд; б, в - вигляд у розрізі; р - спрощена схема
2 - двигун; 3 - стопор порохового запобіжника; 4 - поро
натор; 7-корпус.

У випадку промаху або відмови детонатора при зустрічі з перепоною через 4-6 після пострілу закінчується горіння піротехнічного складу самоликвидатора та електродетонатор детонатора спрацьовує не від електричного струму, а від підриву капсуля-детонатора самоликвидатора.
         Реактивний двигун гранати ПГ-9 служить для збільшення швидкості польоту гранати на траекторії. Він має камеру, перехідний дно, піро - сповільнювач-запальник, маршовий пороховий заряд з діафрагмою і соплоМаршевый пороховий заряд з нитроглицеринового пороху поміщається в камері двигуна; задня частина заряду впирається в діафрагму. Для займання маршового порохового заряду в передній частині камери поміщається пі - розамедлитель-запальник. Він складається з зібраного в корпусі капсуля-запальника, жала з пружиною, замедлительного піротехнічного складу і запальника димного пороху

На задню частину камери навернуто сопло. На зовнішній поверхні сопла ззаду поміщається хрестовина з шістьма відкидними пір'ям стабілізатора, перев'язаними в складеному положенні капроновою ниткою. В хрестовині є два гнізда, в яких розміщені трассери.
           Сопло закрито герметизуючою прокладкою і диском. Ззаду до сопла прикріплений хвостовик з двома виступами для приєднання порохового заряду

Передня частина сопла має кільцеве ушире - ня, призначене для центрования гранати при русі по каналу ствола і сприйнята при пострілі тиску газів порохового заряду. На розширеної частини сопла розташовано чотири похилих тангенціальні отвори; при пострілі минаючі через них порохові гази надають гранаті обертальний рух

Пороховий заряд ПГ-9П служить для повідомлення гранаті початкової швидкості. Він складається з металевого зарядного пристрою, навішування нитроглицеринового пороху, воспламенительного заряду і вузла форсування. Металеве зарядний пристрій являє собою сталеву трубку з великою кількістю отворів. На передньому кінці сталевої трубки монтується сухарне пристрій для швидкого з'єднання порохового заряду з гранатою, а ззаду ввертається діафрагма, яка фіксує постріл в стволі гранатомета. Нитроглицериновый порох поміщений в перкалевий картуз, який тасьмою міцно прив'язаний до діафрагми. Між діафрагмою і картузом з нітрогліцериновим порохом на сталевій трубці розташований вузол форсування, що складається з набору пластмасових і целулоїдних дисків. Діафрагма спільно з вузлом форсування і соплом затвора забезпечує сталість умов горіння порохового заряду. В сталеву трубку вставлений запалювальний заряд з двома электрозапалами.

Одна пара проводів, що йде від электрозапалов, з'єднана з діафрагмою («масу»), а інша - з контактним кільцем, ізольованим від діафрагми. Для забезпечення надійного контакту діафрагми з гранатометом («масу») служать дві пластинчасті пружини, закріплені на діафрагмі.

Розкриваючи дію порохового заряду і реактивного двигуна потрібно вказати,що  після подачі електричного імпульсу від электростріляючого механізму  гранато мету (через контактне кільце діафрагми і масу гранатомета) у двох електрозапала х в трубці запалюється димний порох підпалювача  виконавчого заряду. Гази,що утворилися проривають гільзу підпалюю чого заряду і проникають через отвори в сталевій трубці  до стрічкового порохового заряду. Запалюється пороховий заряд та гази тиснуть на дно гранати (на сопло реактивного двигуна). Тиском газів відривається від сопла хвостовик, до якого приєднаний пороховий заряд, і граната починає рух по стволу  гранатомета; частина газів протікає через похилі отвори в розширену частину сопла вперед і надає гранаті обертальний рух. Одночасно спалахують два трассера на стабілізаторі гранати

При подальшому підвищенні тиску газів у стволі продавлюються (руйнуються) диски вузла форсування і починається витікання газів через сопло затвору гранатомета. Реактивна сила ,що утворюється при цьому врівноважує силу віддачі.
            На початку руху гранати у піроуповільнювачі-запальнику  реактивного двигуна жало під дією сил інерції стискає пружину і наколює капсуль-запальник; починається горіння уповільнюючого  піротехнічного складу.
           Після вильоту гранати з стволу пір'я стабілізатора під дією відцентрових сил і зустрічного потоку повітря розкриваються і політ гранати стабілізується, як у звичайних опірених снарядів.В польоті обертальний рух гранати збільшується за рахунок впливу зустрічного потоку повітря.

В 10-20 м від дульного зрізу ствола від піротехнічного складу піроуповільнювача —западювача реактивного двигуна загоряється нітрогліцериновий  порох маршового заряду. Під дією тиску газів маршового порохового заряду з сопла реактивного двигуна виштовхуються герметизуюча прокладка і диск і через сопло починається витікання газів. Виникаюча при цьому реактивна сила збільшує швидкість польоту гранати. Після закінчення горіння пороху в камері реактивного двигуна граната летить по інерції. 
        Внаслідок обертального руху гранати підвищується влучність стрільби.

При зустрічі з перешкодою спрацьовує запобіжник і викликає детонацію вибухового зряду з створенням кумулятивного струменя,що пробиває перешкоду.

Постріл  з осколковою гранатою  ОГ-9В. Довести студентам,що  постріл ОГ-9В складається з осколкової гранати ОГ-9 і порохового заряду ОГ-9П.

Осколкова граната ОГ-9 складається:

1 – головна частина;

2 – стабілізатор;

3 – вибухач (головної, ударно-миттєвої і інерційної дії, з боковим пристроєм вибухача).

Постріл  з осколковою гранатою  ОГ-9В

Підривник ГО-2  - головний, ударно-миттєвої  і інерційного дії, з далечінь ним взведення. Він служить для забезпечення розрив головної частини гранати при зустрічі з ціллю (перешкодою) і складається з корпусу з мембраною, ударного механізму, бокобойного пристрою з передавальним зарядом, доньевой втулки, детонатора і запобіжного ковпачка

Ударник миттєвої дії має ударний стрижень, жало, обжатое у втулці, і головкуУдарник інерційного дії має опорну й напрямні втулки; втулку, в яку входять капсуль-детонатор, пружина, гільза і запобіжна прокладка; втулку з конічною пружиною; гільзу з зигзагоподібним пазом; запобіжну пружину; чотири запобіжних кульки і одна упорна кулька

Безпека в службовому обігу досягається тим, що зближення жала з капсулем - детонатором перешкоджають запобіжні кульки, поміщені між ударником миттєвої дії і ударником інерційного дії. У цьому положенні кульки утримуються гільзою, яка підібгана у верхнє поло ження до упору в кульку запобіжної пружиною

Робота детонатора. Розкриваючи роботу детонатора слід вказати,що під час пострілу граната отримує значне прискорення, а гільза ударного механізму з наполегливою кулькою, прагнучи зберегти стан спокою, стискає запобіжну пружину і опускається в крайнє нижнє положення
            Наполеглива кулька ковзає по пазу в ударному стержні і по скосу в кінці паза викочується в оброблення корпусуПосле вильоту гранати з каналу ствола сила інерції зменшується і гільза ударного механізму під дією пружини ударника інерційного дії і запобіжної пружини піднімається вгору до упору в буртик ударного стрижня і звільняє запобіжні кульки, які під дією расталкивающего зусилля втулки викочуються в оброблення корпусу.  Гільза ударного механізму завдяки наявності зигзагоподібного паза піднімається протягом 0,01-0,02 с в осьовому напрямку. Внаслідок цього зведення детонатора відбувається на відстані не менше 2,5 м від дульного зрізу ствола.

У зведеному детонаторі наколу капсуля жалом перешкоджає конічна запобіжна пружина і прокладка. Інерційне кільце утримується від переміщень при різких коливаннях гранати в польоті конічною пружиною, поджимающей інерційний ударник до кільця, і опором лапок запобіжника.
                   При зустрічі головної частини детонатора з ціллю (перешкодою) відбувається деформація мембрани і мета (перепона) впливає на ударник миттєвої дії, який, просуваючись до капсюлю-детонатора, долає силу опору конічної пружини, проколює жалом запобіжну прокладку і наколює капсуль-детонатор

Капсуль-детонатор спрацьовує, викликаючи детонацію передаточного заряду. При цьому пробивається перемичка доньевой втулки і спрацьовує детонатор

При зустрічі гранати з перешкодою боком (при кутах зустрічі до 8°) спрацьовує бокобійний пристрій детонатора. При цьому інерційне кільце під дією сили інерції переміщається в бічному напрямку, відгинає лапки запобіжника, переміщаючи в осьовому напрямку інерційний ударник допомогою конічної розточування Інерційний ударник, просуваючись в розточці корпусу, наколює капсуль - детонатор про жало. Накол капсуля-детонатора призводить до його спрацювання.
При стрільбі з ковпачком граната ударяється об перешкоду, інерційний механізм з капсулем - детонатором під дією сили інерції просувається в напрямку жала і наколює капсуль-детонатор, що призводить до спрацювання капсуля-детонатора

Друге навчальне питання. Підготовка до стрільби  СПГ-9М. Принцип роботи гранатомету.

Принцип роботи гранатомета.

Гранатомет є гладкоствольна, безвіткатна, динамореактивна зброя. Під час пострілу з гранатомета гази, які створюються від горіння порохового заряду, викидають гранату з каналу ствола, а частина порохових газів відводиться назад через сопло. При цьому створюється реактивна сила, яка урівноважує силу віддачі.

Підготовка до стрільби  гранатомета СПГ-9М
Для підготовки гранатомета до стрільби необхідно :

- провести чищення, оглянути і змастити гранатомет;
- перевірити роботу частин і механізмів гранатомета;
- оглянути приціли і при необхідності протерти захисні скла;
- безпосередньо перед стрільбою протерти насухо канал ствола й оглянути гранати і порохові заряди.

Заряджання гранатомета проводиться по команді.  (Наприклад: «Осколковою, орієнтир перший, гармата в кущах, 10, праворуч півфігури - вогонь!»; «Кумулятивною, по головному танку, 7, вліво 10 (або праворуч друга марка) -вогонь!») в подальшому при веденні вогню гранатомет заряджається після кожного пострілу до команди «Стій».

Для заряджання гранатомета:
- заряджаючий відкриває затвор гранатомета,  для чого лівою рукою повертає рукоятку замикаючого механізму назад до упору

-підношувач бере підготовлений постріл і підносить його до заряжающему; утримує постріл в руках при висмикуванні заряджаючим чеки і знятті запобіжного ковпачка; передає заряжаючому постріл та готує черговий постріл;

-заряджаючий,  притримуючи постріл лівою рукою, правою рукою висмикує за тасьму чеку і знімає з головної частини детонатора запобіжний ковпачок (під час стрільби в дощ і снігопад ковпачок не знімати); приймає від піднощика постріл, обережно вводить головну частину гранати в казенну частину ствола  і досылает постріл вперед до упору (рис. 40в); закриває затвор, для чого лівою рукою береться за ручку і повертає рукоятку замикаючого механізму "вправо вперед; переміщується до рукоятці электростреляющего механізму, приймає безпечне положення (приблизно під прямим кутом до напрямку ствола), знімає гашетку з запобіжника, зводить спусковий механізм, для чого відводить вниз до упору його рукоятку, і доповідає: «Кумулятивною (осколковою) готово».

Третє навчальне питання. Порядок неповного розбирання та складання гранатомету.

Розповісти студентам,що розбирання гранатомета може бути неповним та повним:  неповне - для чищення, огляду, усунення недоліків та змащування гранатомета після стрільби та навчальних занять; повне - для чищення під час сильного забруднення, а також під час технічного обслуговування гранатомета.

Перед розбиранням гранатомета необхідно перевірити гранатомет на зарядженість.

Порядок неповного розбирання гранатомета.

Порядок неповного розбирання доповісти з одночас ною демонстрацією.розбирання.

- Від’єднати від кронштейна систему освітлення прицілу.

- Від’єднати від гранатомета оптичний приціл.

Оптичний приціл з системою освітлення.

- Від’єднали колесний хід (у гранатомета СПГ-9ДМ).

- Розібрати запираючий механізм і від’єднати затвор від стволу.

- Розібрати викидаючий механізм.

Запираючий механізм.

Викидаючий механізм.

- Через отвір стволу витягнути контакти із корпусу контактного пристрою.

Контактний пристрій

-  Від’єднати корпус фіксатора затвора.

- Розібрати передню йогу станка (у старого зразка).

Збирання гранатомета після неповного розбирання здійснюється у зворотній послідовності.

# ІІІ. Заключна частина -5 хвилин

- Нагадати тему заняття і довести, як досягнута його мета.

- Відзначити кращих, звернути увагу на загальні недоліки.

- З’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу.

Питання для контролю рівня засвоєння матеріалу:

1) Бойові властивості (ТТХ) станкового гранатомету СПГ-9М.

2) Загальна будова СПГ-9М.

3) Порядок неповного розбирання гранатомету.

- Дати відповіді на питання слухачів.

- Дати завдання на самостійну підготовку:

  - З’ясувати  порядок підготовки автоматичного гранатомету на станку АГС-17 до стрільби та затримки , які виникають під час стрільби;

  - Законспектувати : заходи безпеки під час поводженя з пострілами ПГ-9 та ОГ-9;порядок вивірки прицілу ПГОК-9;

  - Викреслити поле зору прицілу ПГОК-9;

  - Тренуватися розбирати та складати станковий  гранатомет  СПГ-9М;

  - Під час самостійної роботи використовувати посібник «СЗ і ВП», Туртаєв Ю.В., стор. 265-278, посібник «Вогнева підготовка», В.Хромченко, матеріали інтернет-видань.

6. Вказати час та місце проведення наступного заняття.