Заняття 9.2: Порядок роботи з приладами спостереження та прицілювання.

Вид заняття: самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 2 години.

# Навчальна література:

1. «БТР-70. Технічний опис та інструкція по експлуатації».М,1988 г,стор.90-96.

2. Посібник «Стрілецька зброя та вогнева підготовка» Л.Горчаков. М, стор.227-244

3. «Біноклі Б 6х30  (Б 8х30). Технічний опис і інструкція з експлуатації.

4. «Нічний стрілецький приціл НСПУ-3М» .Технічний опис і інструкція з експлуатації.

5. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.

6. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

Завдання: розглянути порядок підготовки приладів спостереження та прицілювання

(ТКН-1С, НСПУ-3М, ПП - 61 АМ та бінокля БІ (6х30) до роботи; визначити можливості приладів по виявленню різноманітних  цілей на полі бою; зясувати порядок догляду за приладами спостереження.

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порядок підготовки приладів спостереження та прицілювання (ТКН-1С, НСПУ-3М, ПП - 61 АМ та бінокля БІ (8х30) до роботи. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2012, Л.Горчаков(стор. 229-241); - Бронетранспортер БТР-70 (техничний опис та інструкція по експлуатації) М, 1988. |
| 2 | Можливісті приладів по виявленню різноманітних цілей на полі бою. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2012, Л.Горчаков (стор. 229-241); - Бронетранспортер БТР-70 (техничний опис та інструкція по експлуатації) М, 1988 |
| 3 | Догляд за приладами спостереження. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2012, Л.Горчаков (стор. 229-241). |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Порядок підготовки приладів спостереження та прицілювання  ( ТКН-1С, НСПУ-3М, ПП - 61 АМ та бінокля БІ (8х30) до роботи.

Підготовка кулеметного прицілу ПП61-АМ

Результати стрільби по  ураженню цілі у значній мірі залежать від правильного підготовки прицілу. Для цього необхідно виконати наступні операції.
Встановити  сидіння навідника. Сидіння необхідно встановити так, щоб око навідника знаходився на одному рівні з окуляром прицілу (при положенні рук на держаках підіймального та поворотного механізмів)

Відрегулювати  налобник прицілу. Налобник повинен бути встановлений так, щоб при надітому шлемофоні зіницю ока збігався з вихідною зіницею окуляр прицілу. Для установки налобника відпустити два затискних гвинта і, переміщаючи каретку налобника в поперечному, а налобник в поздовжньому напрямках, закріпити каретку і налобник затискними гвинтами в зручному для спостереження положення.

Включити тумюлер  «Привід», «Спуски».

Відрегулювати яскравість підсвітки сітки. При слабкій освітленості (сутінки) включити рукоятку підсвічування сітки прицілу.

Прилад до роботи готовий.

Підготовка кулеметного прицілу 1МЗ-2

Включає операції перераховані у п.1.1 та додатково: 
Включити Обігрів прицілу. Для запобігання запотівання окуляра і замерзання скла вхідного вікна прицілу необхідно включити обігрів прицілу

Провести діоптрійну установку прицілу. Отримання в полі зору прицілу різкого зображення прицільних марок, шкал дальностей і цілей досягається регулюванням діоптрійної  установки окуляра шляхом обертання його обойми.

Встановити необхідний  світлофільтрі. Для зниження яскравості фону при стрільбі по повітряним цілям призначений нейтральний, а для захисту очей від навідника випромінювань ОГК - спеціальний світлофільтр. Будь-який з цих світлофільтрів може бути при необхідності включений в оптичну систему поворотом ручки перемикання світлофільтрів

Встановлення кратності збільшення. Для спостереження за місцевістю і повітряним простором рекомендується встановлювати кратність збільшення 1,2 х, так як при такій кратності полі зору значно більше, ніж при кратності 4х.

Підготовка до роботи  приладу спостереження ТПКУ-2Б

-Встановити  сидіння командира

-Відрегулювати  налобник прицілу

-Провести діоптрійну установку прицілу

-Включити тумюлер  «Вкл»,

-Відрегулювати яскравість підсвітки сітки. При слабкій освітленості (сутінки) включити рукоятку підсвічування сітки прицілу.

Прилад до роботи готовий.

Підготовка до роботи  приладів спостереження ТНПО-115
Прилади спостереження ТНПО-115 практично готові до роботи в реальному режимі.Як виняток є робота в умовах низьких температур.
На машині є три регулятора температури, які встановлені: перший - на даху корпусу з лівого боку відділення управління для чотирьох оглядових приладів механіка-водія; другий - на даху корпусу з правої сторони відділення для трьох оглядових приладів командира; третій - зліва на перегородці відділення силової установки для чотирьох оглядових приладів бойового відділення
На регуляторі температури крім вимикача є перемикач 2, що дозволяє включати обігрів тільки вихідних (нижніх) призм приладів або вхідних і вихідних одночасно. При включенні електрообігріву температура скла приладів підтримується автоматично. На регуляторі температури є  світлодіод 3, який при працюючому электрообігріві приладів ТНПО-115 горить, а при вимиканні електрообігріву (в тому числі і автоматичному) гасне
Включати обігрів за допомогою вимикача 1, що знаходиться на регуляторі температури РТС-27-ЗМ, одночасно для відповідної групи приладів

Користування приладами  спостереження  ТНП-165

Для спостереження за місцевістю з робочих місць стрільців-кулеметників у даху бойового відділення встановлені два прилади ТНВ-165А .

Прилад ТНВ-165А складається з двох призм, укладених в металевому корпусі

Прилади працюють в режимі реального часу,але в період низької температури повітря включається електропідігрів приладів..

Час роботи електропідігріву приладів спостереження при температурі навколишнього повітря менше  +5 градусів не обмежений.При температурі  до +20 градусів допускається включення електропідігріву не більше ніж на 10 хвилин.

Підготовка до роботи  приладу спостереження ТКН-3

Робота з приладом ТКН-3

Для    роботи          в нічний час:
- окуляр приладу встановити при необхідності по базі очей і виконати діоптрійну паводку па різкість зображення;
- після установки окулярів по базі очей зафіксувати їх положення зажимом . 
- рукоятку режимів роботи поставити в положення Н;

- важіль шторки перевести в положення " ВІДКР.;
- включити вимикач, що знаходиться на нижній частині корпусу приладу;
- увімкнути освітлювач перемикачем ФАРА ТКН, розташованим на щитку приладів механіка-водія;
- натиснути кнопку на рукоятці

-спостерігаючи в прилад, повернути важіль діафрагми, відкривши її до нормального світіння екрана.

Через окуляр приладу повинно бути видно зеленувате світіння екрана, що свідчить про нормальну роботу приладу. Якщо є яскраве джерело світла або вся місцевість яскраво освітлена, що може заважати спостереженню, необхідно зменшити кількість світла, що потрапляє в прилад, користуючись важелем діафрагми. Крім того, можна екранувати зображення джерел яскравого заспівана, що знаходяться по краях поля зору, за допомогою шторки. В світлі ночі, в сутінках і на світанку можна користуватися нічний гілкою приладу без підсвічування.

- спостерігаючи в прилад, повернути важіль діафрагми, відкривши її до нормального світіння екрана. Через окуляр приладу повинно бути видно зеленувате світіння По закінченні роботи вночі необхідно підготувати прилад для роботи в денний час, для чого рукоятку режимів роботи перевести в положення « Д», вимкнути прилад і освітлювач, рукоятки шторки і встановити в положення діафрагми «ЗАКР».
         При необхідності встановити окуляри по базі очей і виконати діоптрійну наводку.

Підготовка до роботи стрілецьких приладів прицілювання

Підготовка прицілу ручного протитанкового гранатомету  ПГО-7В

-вийняти приціл із гранатометної сумки;

-встановити елемент живлення в акумуляторний відділ прицілу;

Батарейка встановлюється в корпус так, щоб центральний електрод був під’єднаним до контактного гвинта, а боковий електрод (зміщений в бік) – до зрізу на контакті корпуса.

-перевірити працездатність прицілу(сітка повинна світитися);

-встановити приціл на гранатомет;

Щоб установити приціл на гранатомет, необхідно:

- ручку затискного гвинта повернути в бік наочника до упора стопора в кронштейн;

сумістити посадочні місця гранатомета і прицілу і посунути приціл вперед до упора;

повернути ручку затискного гвинта в бік об’єктива до упора стопора в кронштейн.

Якщо приціл хитається, або стопор не впирається у кронштейн при міцно закріпленому прицілі на гранатометі, необхідно:

- зсунути застібку ключем-викруткою до збігу отвору застібки із затискним гвинтом. зняти її

Регулювання затискного гвинта:

застібка; 2 –ручка; 3 – затискний гвинт; 4 – отвір застібки

- переставити ручку на декілька зубців на затискному гвинті і добитися нормального закріплення прицілу на гранатометі;

- надіти застібку на затискний гвинт і поставити так, щоб її виступ ввійшов у гніздо ручки 6 складається із об’єктива для утримання зображення об’єкта що спостерігається, призми для повного обертання зображення, сітки для прицілювання, окуляра для розглядання зображення  об’єкта що спостерігається, захисних стінок об’єктива і стінки для оберігання прицілу від вологи і пилу

- встановити маховичок температурної  поправки згідно увов  навколишнього середовища. (На маховичкові збоку нанесені знаки “+” і “-“, які встановлюються проти риски на корпусі прицілу в залежності від температури повітря.)

Для підготовки пристрою освітлення сітки для стрільби вночі взимку необхідно батарейку вкласти в корпус зимового пристрою так, як вказано вище і одягнути на нього ковпачок, знятий з корпуса на прицілі, а ковпачок зимового пристрою одягнути на корпус на прицілі. Корпус зимового пристрою з батарейкою переноситься у кишені гранатометника

Для освітлення сітки при температурі +20 С і нижче використовується зимовий пристрій освітлення сітки , який складається із корпусу з контактом і притискувачем, ковпачка з контактом, втулкою, пружиною і прокладкою і екранованого дроту

Зимовий пристрій освітлення сітки

Підготовка до роботи  нічного стрілецького прцілу НСПУ-3М.

1.Встановити акумуляторну батарею.

2.Перевірити надійність кріплення роз'ємів.

3.Перевірити діафрагму фільтра прицілу,вона повинна бути у положенні  «Закр».

4.Механізм шторки повинен бути у положенні  «Закр».

5.Вкючити прилад(тумблер перевести у положення «ВКЛ»).

6.Дивлячись в окуляр відрегулювати яскравість освітлення сітки прицілу.

7.Встановити необхідну величину діафрагми в залежності від ступеню освітлення місцевості.

8. Механізм шторки повинен перевести  у положення   «Відкр».

При роботі з приладом пам'ятати, що встановлений у ньому електронно-оптичний перетворювач (ЕОП) дуже чутливий до засвічення, тому його треба оберігати від нього.

При експлуатації приладу дотримуватися наступні основні правила:
- при роботі вночі захищайте прилад від попадання в нього прямого яскравого світла, користуючись для цього шторкою і діафрагмою;
- рукоятку перемикання дзеркала ставити в положення Н, відкривати діафрагму і шторку тільки при роботі з приладом в нічний час. Все інше час діафрагма і шторка повинні бути закриті, а рукоятка дзеркала повинна знаходитися в положенні Д;

При експлуатації приладу дотримуватися наступні основні правила:
- при роботі вночі захищайте прилад від попадання в нього прямого яскравого світла, користуючись для цього шторкою і діафрагмою;
- рукоятку перемикання дзеркала ставити в положення Н, відкривати діафрагму і шторку тільки при роботі з приладом в нічний час. Все інше час діафрагма і шторка повинні бути закриті, а рукоятка дзеркала повинна знаходитися в положенні Д.

Друге навчальне питання. Можливісті приладів по виявленню різноманітних  цілей на полі бою.

Можливість приладів по виявленню різноманітних  цілей на полі бою визначається їх технічними характеристиками.

Приціл ПП-61АМ

Перископічний приціл ПП-61АМ встановлюється на кулеметній установці бронетранспортерів. Він служить для наведення кулеметів на цілі, розташовані на різних відстанях. Має- збільшення прицілу – 2,6*.- поле зору – 230 (3 – 85);

Дозволяє вести вогонь на відстань до 2000 метрів, в залежності від можливостей встановлених кулеметів (ККВТ та ККТ).

При стрільбі вночі має недоліки у зв'язку з неможливістю ведення вогню по цілям, які не підсвічуються.

Прилад спостереження командирський ТПКУ-2Б

Встановлюється на місці командира машини ,дозволяє  спостерігати за місцевістю, розпізнавати цілі, визначати дальності до цілі, подавати цілевказівки і коригувати кулеметний вогонь. Має збільшення (кратність) 5*  і поле зору (град.) 7030`. Наявність кутомірної та далекомірної шкали дозволяє використовувати приціл на відстані до 3000 метрів.

Як недолік має обмеження видимості при застосуванні в умовах обмеженої

видимості і вночі.

Приціл танковий командирський нічний ТКН-1С

Застосовується замість приладу ТПКУ-2Б для виконання завдань вночі.

Згідно технічних характеристик прилад може виконувати завдання аналогічні  приладу ТПКУ-2Б  на відстані до 400 метрів вночі. Має  кутомірну  сітку у правому окулярі , що дозволяє заміряти необхідні кутові розміри. Ціна малої поділки кутомірної сітки дорівнює 0-02, а великої - 0-04.
          Дальномірна  шкала  дозволяє визначати дальність до цілей висотою 2,7 м.

Приціл танковий командирський нічний ТКН-3

Підсвітний бінокулярний комбінований перископ, електронно-оптична система якого забезпечує можливість спостереження за допомогою приладу як вдень, так і вночі. Має збільшення вдень -5*,вночі -4,2* Дальність бачення вночі становить 300-400 метрів.

Недоліком вважається його принцип дії. Для виявлення цілі вночі її потрібно опромінити  невидимими простим оком променями прожектора. Противнику  у нічні приціли добре видно включений прожектор.

Час роботи електропідігріву прилада спостереження при температурі навколишнього повітря менше  +5 градусів не обмежений. При температурі  до +20 градусів допускається включення електропідігріву не більше ніж на 10 хвилин.

Нічні стрілецькі прилади

# Приціл НСПУ(НСПУМ) (нічний стрілецький приціл, універсальний).

Приціл НСПУ дозволяє виявляти цілі і ведення по ним прицільного вогню на дальностях прямого пострілу із автоматів АКМН (АКМСН), АК-74Н (АКС-74Н), кулеметів РПСН (РПКСН), РПК-74Н (РПКС-74Н), ПКМН (ПКМСН), снайперської гвинтівкиі СВДН,  ручного протитанкового гранатомету РПГ-7Н (РПГ-7ДН).

Збільшення прицілу 3,5-кратне. Поле зору 50°40'. Дозволяюча спроможність 1,8 кут. хв. Час роботи з однією акумуляторною батареєю близько 6 год. При низькій температурі повітря час роботи прицілу зменшується

При підвищеному освітленні (у місячну ніч, при наявності зовнішніх освітлень) дальність видимості зростає;        при зниженні освітлення (хмарно, низька прозорість атмосфери), дальність видимості зменшується.

Приціл HCП-3

Збільшення прицілу 2,7-кратне. Дозволяюча спроможність близько 2 кутових хв. Час безперервної роботи прицілу з однією акумуляторною батареєю близько 6 год.

Приціл ППН-3 (кулеметний приціл нічний, третього зразка встановлюється на кулеметі Калашникова (мал.37). Він дозволяє виявляти цілі і вести по них прицільну стрільбу із кулемета на дальності до 400 м в залежності від погодних умов і пори року

Приціл ПГН-1 (приціл гранатометний, нічний, зразок перший) встановлюється на ручному протитанковому гранатометі РПГ-7. Він дозволяє виявляти цілі і вести прицільну стрільбу із гранатомета на відстанях до 400 м в залежності від погодних умов і пори року.

Вага прицілу з акумуляторною батареєю 3,5 кг. Збільшення прицілу 3,4-кратне. Дозволяюча спроможність близько 1,5 кут. хв. Час безперервної роботи з однією акумуляторною батареєю близько 6 год.

Дальність видимості цілей у всіх  нічних прицілах пасивного типу збільшується при більш освітленій місцевості (у світлу місячну ніч, сутінки) при переміщенні цілей і розташуванні їх на світлому фоні. У похмурі і темні ночі, а також при розміщенні цілей на темному фоні (хвойний ліс) або при їх діях в костюмах захисного кольору, дальність бачення в прицілах зменшується.

Спостереження і стрільба зі зброї з нічними прицілами ведеться, як правило, із стійких положень (лежачи, з коліна, стоячи з окопу, із бронетранспортера з місця).

Загальний час роботи прицілів без зміни джерел живлення   складає: влітку - 6-8 год., взимку - 4-5 год.

Третє навчальне питання. Догляд за приладами спостереження.

Прилади спостереження та прицілювання повинні утримуватися у справному стані і бути постійно готовими до роботи.

Для попередження відмов у роботі приладів потрібно  оберігати їх від забруднення, ударів і особливо від вологи. Щоб	прилади спостереження та прицілювання були у постійній бойовій готовності, їх необхідно	систематично пильно оглядати і своєчасно ремонтувати.

Огляд відбувається в такій послідовності:

- перевірка наявності комплекту приладу;

- на зовнішній поверхні приладу та ЗІП при огляді неозброєним оком не повинні бути помітними вибоїни, ржа, подряпини;

- перевірити, чи немає на оптиці нальоту, волосся, великих точок та інших недоліків, що заважають спостереженню;

- перевірити роботу шарнірів;

- визначити установку окулярів на чітку видимість зображення кутомірної сітки та предмету, що розглядається.

Прилади спостереження вимагають обережного і дбайливого поводження. Забруднені прилади спостереження та прицілювання слід протирати чистою серветкою. Поверхню оптичних деталей не можна мацати руками і змащувати,   дозволяється лише протирати чистою сухою фланеллю

При роботі з нічними приладами спостереження і прицілювання не дозволяється:

- розбирати прилади;

- вдень вмикати живлення без встановленої на нічний  прилад (приціл) і зачиненої шторки (діафрагми) і наводити приціл на яскраве світло;

- наводити вночі приціл на яскраві джерела світла;

- залишати живлення приладу спостереження або прицілу ввімкнутим при перервах у роботі і при зберіганні;

- доторкатися руками до лінз і скла оптичних приладів( прицілу);

- застосовувати надмірні зусилля при обертанні маховичка і ковпачків механізму вивірки, при вигвинчуванні гвинтів (гайок), а також при відкриванні та закриванні (механізму шторки) діафрагми.

Догляд за нічними стрілецькими  прицілами:

Солдати і сержанти оглядають приціли:

- перед виходом на заняття чи навчання;

- в бойовій підготовці перед наступом ночі і перед виконанням бойового завдання;

- під час чищення.

Несправності нічних прицілів, приладдя, запасних частин, укладальних ящиків і сумок, усуваються негайно. Якщо усунути несправності у підрозділі неможливо, нічні приціли слід відправити до ремонтної майстерні.

При огляді нічних прицілів перед виходом на заняття, навчання, перед стрільбою і перед виконанням бойового завдання необхідно переконатися у наявності всіх частин прицілу і перевірити:

- відсутність іржі, бруду, пилу і тріщин на поверхні прицілу;

- цілісність і чистоту захисного скла і лінзи окуляра, об’єктива і діафрагми;

- справність діафрагми;

- вимкнення живлення;

- міцність закріплення прицілу на зброї;

- стан патрону осушування (справний поглинач повинен мати синюватий колір);

- напругу акумуляторних батарей;

- видимість в приціл вдень з одягнутою на об’єктив діафрагмою.

Напругу акумуляторних батарей перевіряють за допомогою вольтметра чи за яскравістю освітлення сітки прицілу (лампи, фари).

При огляді нічних прицілів під час чищення перевірити кожну частину окремо і переконатися, що немає зірваної різьби, шліців, гвинтів, забоїн, вм’ятин, тріщин і бруду, а на акумуляторних  батареях – відкладення солі електроліту і пилу.

Особливу увагу звернути на стан окуляра, об’єктива, діафрагми, світлофільтрів, а також на справність входів і контактів. Під час чистки перевірити справність інструменту і запасних частин. Про всі несправності, виявленні при огляді нічних прицілів, військовослужбовці повинні негайно доповідати своєму командиру.

Офіцери під час огляду додатково перевіряють:

-  стан патрона осушування (якщо колір поглинача став блідно-рожевий чи брудно-білий, замінюють його) і якість зображення предметів в прицілі (поле зору прицілу повинно бути рівномірно освітленим, а яскравість його повинна  змінюватись (регулюватись).

-  правильність роботи механізму захисту прицілів від засвічування полум’ям власного пострілу із гранатомета і кулемета Калашникова (заслінка механізму захисту при натисканні на спусковий гачок повинна закриватися до зривання курка  (затворної рами) з бойового взводу).

Чищення і змащення нічних прицілів

Чищення нічних прицілів, які знаходяться у підрозділі, здійснюється:

- у бойовій обстановці і на навчаннях - щоденно;

- після стрільби і занять - при поверненні зі стрільбища чи занять;

- якщо нічні приціли не застосовувалися - не рідше одного разу у два  тижні.

Після чищення не пофарбовані металеві частини прицілу і ЗІП змастити. Мастило наносити тільки на добре очищену і суху поверхню тонким шаром.

Необхідно стежити, щоб мастило не потрапляло на лінзи об’єктива і окуляра та на гумові частини.

Чищення і змащення нічних прицілів здійснюється під керівництвом командира відділення, який повинен перевірити наявність приладдя і якість матеріалів для чищення, дати дозвіл на змащення і перевірити правильність змащення.

Офіцери повинні періодично бути присутніми при чищенні нічних прицілів і перевіряти правильність його виконання.

При казарменому або табірному розташуванні чищення нічних прицілів здійснюється у спеціально відведених місцях на обладнаних столах, а в польових умовах – на чистих підстилках, дошках, фанері тощо.

Для чищення і змащення нічних прицілів застосовуються:

-  мастило ГОИ-54П для чищення і мащення металевих поверхонь;

- мастило МЗ, мастило гарматне для змащування перемичок і контактів акумуляторних батарей;

- уайт-спиріт, нефрас С50/170 для протирання контактів акумуляторних батарей;

- чисте бавовняно-паперове ганчір’я чи бавовняно-паперові кінці для чищення зовнішніх поверхонь нічних прицілів;

- фланель для протирання окуляра, об’єктива і діафрагми (за відсутності фланелі дозволяється протирати зовнішнє скло полотняним ганчір’ям; нове полотно перед вживанням вимити у теплій воді і просушити.

Чищення скла об’єктива, окуляра і діафрагми ганчір’ям, призначеним для чищення корпуса, забороняється.

Чищення і змащення нічних прицілів здійснювати у такому порядку:

- підготувати матеріал для чищення і змащення;

- перевірити справність приладдя;

- почистити ганчір’ям зовнішню поверхню нічних прицілів від пилу і бруду;

- протерти фланелевою серветкою поверхню скла, лінз;

- змастити мастилом ГОИ-54П не пофарбовані металеві поверхні.

При чищенні скла об’єктива, окуляра і діафрагми необхідно спочатку здути з них пил, а потім злегка затуманити скло подихом і протерти фланелевою серветкою, здійснюючи колоподібні рухи від центру до краю.

Перед чищенням фланелеву серветку необхідно струсити, щоб на ній не залишалося піщинок та інших твердих частинок які можуть залишити подряпини на склі.

Не менше одного разу у два тижні, як правило, в парко-господарський день під керівництвом командира взводу проводити поточне обслуговування нічних прицілів, які знаходяться у підрозділі. Напругу заряджених акумуляторних батарей перевіряти не рідше одного разу на тиждень.

Зберігання нічних стрілецьких прицілів

Нічні приціли при казарменому розміщенні повинні зберігатись в сухому приміщенні при температурі повітря не нижче +80С. Добові коливання температури не повинно бути різкими.

При табірному розташуванні військ нічні приціли зберігати в спеціально відведених приміщеннях, які знаходяться під охороною. В ці приміщення не повинні потрапляти пил, волога.

При укладці нічних прицілів в ящик, стежити за тим, щоб кожна частина склалася на призначене для неї місце. Кришка ящика повинна вільно зачинятись.

Укладальні ящики з нічними прицілами при наявності шаф повинні вкладатися на їх полиці або  на висоті не менше 15 – 20 см від підлоги. Над кожним нічним прицілом повинна бути етикетка з прізвищем військовослужбовця, за яким закріплений нічний приціл, номером зброї і прицілу.

Шафи чи стелажі повинні бути віддаленими від дверей і встановлені не ближче чим на 0,5 м від зовнішньої стінки і 1,5 м від печей і радіаторів.

Під час дощу і пилу, а також перерв у стрільбі чи заняттях нічний приціл необхідно накривати чохлом чи сумкою для його перенесення.

Намоклі від дощу нічні приціли, чохли і сумки для перенесення і укладальні ящики протерти і просушити.

Забороняється просушувати нічні приціли на сонці, біля печей і радіаторів. Влітку нічні приціли слід просушити на повітрі в тіні.

Для запобігання впливу різких коливань температури у зимовий період нічні приціли необхідно обтерти у холодному приміщенні, покласти у ящик, зачинити їх і після цього внести у тепле приміщення. За одну-дві години, нічні приціли оглянути, протерти і покласти на відведене для них місце

Укладальні ящики з прицілами:

а – з прицілом НСП-2; б – з прицілом ППН-2; в – з прицілом ПГН-1; г – з прицілом НСПУ