Заняття 1.2. Перспективи розвитку стрілецької зброї в Україні.

Заходи безпеки під час проведення стрільб.

Вид заняття: самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 1 година;

Література:

1 Огневая подготовка-М.В/И 1988;

2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка.М.2018, Ю.В.Туртаєв;

3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;

4. Курс стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин КРП 03.032 .056 -2018 (01)

5. Матеріали інтернет-видань.

Завдання: З’ясувати зміст та мету модулю в загальній системі підготовки офіцерів запасу, законспектувати основні ТТХ сучасного озброєння підрозділів ЗС україни, заходи безпеки під час проведення стрільб.

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перспективи розвитку стрілецької зброї в Україні. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.21-38 - «Вогнева підготовка», В.Г.Хромченко, стор. 210-216. - Матеріали інтернет-видань. |
| 2 | Заходи безпеки при проведенні бойових стрільб і метанні ручних бойових гранат | письмова (конспект у зошиті). | - КС СЗіБМ-2018 (додаток 10) - Вогнева підготовка, В.Г.Хромченко, стор. 320-324 |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Перспективи розвитку стрілецької зброї в Україні

В Ураїні значну увагу приділяли створенню різноманітних зразків зброї для підрозділів Збройних Сил,серед них такі

1. Пістолети-кулемети.

Пістолет-кулемет “Форт-224”

“Форт-224” - пістолет-кулемет калібру 9х19 мм. Модель може бути укомплектована тактичним ліхтарем, лазерним ціле вказівником, оптичним прицілом з 3-х або 4-х кратним збільшенням, прибором нічного бачення.

Особливістю конструкції пістолета-кулемета відзначається висока влучність стрільби на дальності до 500 метрів.

“Форт-224” прийнято на озброєння Управлінням державної служби охорони, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ України.

| Тактико-технічні характеристики |
| --- |
| Калібр, мм | 9х19 (Люгер) |
| Принцип дії | дія газів на головку поршня |
| Загальна довжина, мм | 585 |
| Висота, мм | 320 |
| Ширина, мм | 82 |
| Довжина ствола, мм | 330 |
| Вага з порожнім магазином, кг | 3,5 |
| Початкова швидкість польоту кулі, м/с | 400 |
| Темп стрільби (постр./хв.) | 750-1200 |
| Прицільна дальність,м | 500 |
| Початкова швидкість кулі м/с | 900 |

Пістолет -кулемет    Ельф-1, Ельф-2

Автоматика пістолета-кулемета Ельф побудована на принципі напіввільного затвору, стрільба ведеться зі заднього шептала (з відкритого затвору), зброя здатна вести вогонь, як в самозарядному, так і в автоматичному режимах. Пістолет-кулемет (ПК) спроектований так, що працює практично без віддачі. В момент пострілу затворна рама рухається не назад, як у автомата Калашникова, а вперед. Зброя оснащена системою примусового охолодження повітрям, в якій затвор додатково виконує функцію повітряної помпи, проганяючи повітря через кожух навколо ствола. Навіщо така система потрібна пістолету-кулемету, що володіє до того ж достатньо низьким темпом стрільби — питання лишається відкритим. Ельф не потребує ані очистки, ані змазки і не боїться іржі. В іншому пістолет-кулемет Ельф не відрізняється нічим особливим — він має штамповану ствольну коробку, магазин вставляється в пістолетну рукоятку. В передній частині ствольної коробки розташовується додаткова складна передня рукоятка, яка служить також для зберігання запасного магазина. Приклад висувний, стальний. З тильної сторони рукоятки мається натискний важіль автоматичного запобіжника. Прицільні пристосування прості, відкритого типу. Живучість ствола становить 10000 пострілів. В кінці 1990-х років зброярами КБ була розроблена модифікація пістолета-кулемета Ельф і отримала назву Ельф-2, новий варіант Ельфа відрізняється використанням патрона 9х19 Luger, на 50 грам став важчий, на 56 міліметрів — довший, а приклад — на 36 міліметрів коротший, ефективна дальність покращилася на 50 метрів, а скорострільність — на 50 пострілів.

Ельф-2, так само як і Ельф-1, зовні схожий на ізраїльський Uzi. Порівнявши його з Uzi, то при однаковому калібрі в 9 мм Ельф-2 поступає йому в ефективній дальності (150 проти 200 м) і в темпі стрільби (450 проти 600), але при цьому на 1200 грам легкий та на 54 міліметра короткий. Різницю в темпі стрільби загалом важко оцінювати як позитивну та негативну властивість — все залежить від розв’язуваних тактичних задач. Таким чином, ми бачимо цілком надійний й боєпридатний пістолет-кулемет, що використовує широко розповсюджені на заході набої 9х19 Luger та Parabellum.

Попри те, що пістолети-кулемети Ельф-1 та Ельф-2 вийшли достатньо дешевими та простими у виробництві вони так і не були поставлені на озброєння, фінансові проблеми, складності зі залученням інвестицій, відсутність бази для проведення випробувань не дозволили довести їх до серійного виробництва. Подальші роботи над модернізацією пістолета-кулемета були припинені у зв’язку із закриттям КБС. У серійне виробництво Ельф-1 та Ельф-2 не були пущені, вони так і лишилися прототипами.

## Тактико-технічні характеристики

| Варіанти | Ельф-1 | Ельф-2 |
| --- | --- | --- |
| Тип зброї | пістолет-кулемет | пістолет-кулемет |
| Принцип роботи | напіввільний затвор | напіввільний затвор |
| Калібр | 9 мм | 9 мм |
| Тип патрону | 9×18 мм ПМ або Ultra | 9×19 мм Parabellum або Luger |
| Кількість нарізів | 6 нарізів (полігональні) | 6 нарізів (полігональні) |
| Маса зброї з неспорядженим магазином | 2,45 кг | 2,5 кг |
| Маса зі спорядженим магазином | 25 набоїв — 2,7 кг; 32 набоя — 2,77 кг | 25 набоїв — 2,807 кг; 32 набоя — 2,893 кг |
| Довжина зброї | 360 мм (приклад складений); 560 мм (приклад розкритий) | 416 мм (приклад складений); 580 мм (приклад розкритий) |
| Довжина ствола | 240 мм | 240 мм |
| Висота зброї | н.д. | н.д. |
| Ширина зброї | 38 мм | 38 мм |
| Боєпостачання | магазин знімний, коробчастого типу ємкістю 25 або 32 набоя | магазин знімний, коробчастого типу ємкістю 25 або 32 набоя |
| Початкова швидкість кулі | 350 м/с | 452 м/с |
| Дальність ефективної дії | 100 м | 150 м |
| Бойова швидкострільність | 400 пострілів/хвилину | 450 пострілів/хвилину |
| Живучість стволу | 10000 пострілів | 10000 пострілів |

2. Штурмові гвинтівки

Штурмова гвинтівка “Форт-221”

Штурмова гвинтівка калібру 5,56х45 мм “Форт-221” – надійна та ефективна зброя, призначена для ураження живої сили супротивника на відстані до 500 метрів.

Гвинтівка скомпонована по системі “Буллпап”, що дозволило значно знизити габарити зброї, не зменшуючи довжину ствола.

Завдяки корпусу, зробленого з ударостійкого пластику армованого сталлю вітчизняного виробництва вдалось значно знизити вагу гвинтівки.

Гвинтівка “Форт-221” легка та компактна зброя – один з найкращих зразків в своєму класі.

Зброя може бути укомплектована тактичним ліхтарем, лазерним ціле вказівником, оптичним прицілом з 3-х або 4-х кратним збільшенням, прибором нічного бачення.

“Форт-221” була прийнята на озброєння Управлінням державної служби охорони, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки, Міністерством внутрішніх справ України .

| Технічні характеристики |
| --- |
| Калібр, мм | 5,56х45 |
| Загальна довжина, мм | 645 |
| Висота, мм | 300 |
| Ширина, мм | 92 |
| Довжина ствола, мм | 375 |
| Вага з порожнім магазином, кг | 3,9 |
| Вага зі спорядженим магазином,кг | 4,3 |
| Місткість магазину | 30 |
| Початкова швидкість польоту кулі, м/с | 890 |
| Темп стрільби (постр./хв.) | 500-1000 |
| Прицільна дальність, | 500 |

Штурмова гвинтівка “Форт-224”.

“Форт-224” – укорочена модифікація штурмової гвинтівки “Форт-221” калібру 5,56х45 мм, призначена для бійців спецпідрозділів.

Зразок може бути укомплектований тактичним ліхтарем, лазерним ціле вказівником, оптичним прицілом з 3-х або 4-х кратним збільшенням, прибором нічного бачення.

“Форт-224” прийнято на озброєння Управлінням державної служби охорони, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки, Міністерством внутрішніх справ України

| Тактико-технічні характеристики |
| --- |
| Калібр, мм | 5,56х45 |
| Принцип дії | дія газів на головку поршня |
| Загальна довжина, мм | 585 |
| Висота, мм | 300 |
| Ширина, мм | 82 |
| Довжина ствола, мм | 330 |
| Вага з порожнім магазином, кг | 3,6 |
| Вага зі спорядженим магазином,кг | 4,0 |
| Місткість магазину | 30 |
| Початкова швидкість польоту кулі, м/с | 860 |
| Темп стрільби (постр./хв.) | 700-1000 |

# Основні переваги штурмових гвинтівок “Форт-221” і “Форт-224”, в порівнянні з іншою зброєю:

# збільшена ударостійкість;

# відсутність необхідності попередньо налаштовувати гвинтівку перед використанням (завжди готова до бою);

# комфортність використання;

# розташування тилового центру ваги близько до тіла оператора (зручне тримання і прицілювання під час руху);

# можливість право і лівостороннього використання гвинтівок;

# високоточна система прицілу.

# 3. Зброя спеціального призначення.

# На замовлення спеціальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України підприємством було розпочато роботу по розробці вітчизняної снайперської зброї. За результатом роботи підприємством було розроблено гвинтівку головна мета якої – контрснайперська боротьба.

# Снайперська гвинтівка “Форт-301”.

Снайперська гвинтівка калібру 7,62х51мм “Форт-301” - напівавтоматична зброя підтримки, призначена для ведення прицільного вогню на великих відстанях. Характеризується простотою та надійністю конструкції, практичністю в експлуатації. Укомплектована прикладом що складається в бік, 6-кратним оптичним прицілом та складними сошками.

| Тактико-технічні характеристики |
| --- |
| Калібр, мм | 7,62x51 |
| Принцип роботи | дія газів на головку поршня |
| Загальна довжина, мм | 1115 |
| Довжина зі складеним прикладом, мм | 840 |
| Висота, мм | 266 |
| Ширина, мм | 85 |
| Довжина ствола, мм | 584 |
| Вага з порожнім магазином, кг | 6,9 |
| Вага зі спорядженим магазином, кг | 7,4 |
| Місткість магазина, патронів | 25 |
| Дальність прицільної стрільби, м | 1000 |
| Початкова швидкість польоту кулі, м/с | 800 |

Особливістю конструкції снайперської гвинтівки “Форт-301” є висока прицільна дальність, використання сошок для ведення влучної стрільби. Завдяки високій прицільній дальності зброя може використовуватися у якості контр

“Форт-301” прийнято на озброєння Управлінням державної служби охорони, спеціальних підрозділів Міністерством внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби.

Також снайперська гвинтівка поставляється на експорт до поліцейських підрозділів країн Західної Європи, збройних сил держав Ближнього Сходу, Північної Африці.

Снайперська гвинтівка VPR-308

На Приватному підприємстві “Завод “Маяк” конструкторами заводу розроблено першу снайперську гвинтівку, яка має всі складові українського виробництва, у 2012 році зазначена гвинтівка успішно  пройшла цикл заводських і державних випробувань.

Особливістю нової снайперської гвинтівки є велика дальність пострілу та бойова ефективність на великих відстанях, висока кучність на дальності 1000 м.

Гвинтівка має зменшену масу за рахунок внесення в конструкцію високоякісних елементів з новітніх матеріалів.

Ця гвинтівка вітчизняного виробництва є першою зброєю для ведення анти снайперської боротьби.

| Тактико-технічні характеристики |
| --- |
| Калібр, мм | 7,62x51 |
| Принцип роботи | ручне перезаряджання |
| Загальна довжина, мм | 1230 |
| Довжина зі складеним прикладом, мм | 1220 |
| Довжина ствола, мм | 650 |
| Вага з порожнім магазином, кг | 5,7 |
| Вага зі спорядженим магазином, кг | 7,4 |
| Місткість магазина, патронів | 5, 10 |
| Початкова швидкість польоту кулі, м/с | 830 |
| Прицільна дальність, м. | 900 |
| Кучність | 1/2 МОА (15мм на 100м.) |

# Ефективна дальність стрільби: – головна фігура до 600м, грудна фігура до 800 м. Ресурс: кучний 6 000 пострілів, загальний 10 000 пострілів.

Снайперська гвинтівка VPR-338.

Снайперська гвинтівка VPR-338 перша гвинтівка вітчизняного виробництва з підвищеною бронепробиваємістю, яка здатна пробивати цегляну кладку звичайної ширини цегли на дальності 1000 м. Це дає змогу знищити ворожого снайпера, якщо він знаходиться в укритті.

Особливістю зазначеної зброї є: простота конструкції (безвідмовність) завдяки ретельно виточеним складовим частинам; куля з високою бронепробиваємістю;

висока кучність стрільби.

| Тактико-технічні характеристики |
| --- |
| Калібр, мм | 8,6x70 |
| Принцип роботи | ручне перезаряджання |
| Загальна довжина, мм | 1230 |
| Довжина зі складеним прикладом, мм | 1220 |
| Довжина ствола, мм | 670 |
| Вага з порожнім магазином, кг | 9,8 |
| Вага зі спорядженим магазином, кг | 7,4 |
| Місткість магазина | 5 патронів |
| Початкова швидкість польоту кулі, м/с | 830 |
| Темп стрільби постр./хв. | 15 |
| Прицільна дальність, м. | 1500 |
| Кучність | 3/4 МОА (22мм на 100м.) |

Ефективна дальність стрільби: головна фігура до 900 м, грудна фігура до 700 м. Ресурс 10 000 пострілів.

Ручні гранатомети

Ручний Гранатомет РГ-1 «Поршень» РГ-1 «Поршень» — український самозарядний гранатомет 30-мм калібру. Призначений для ураження живої сили, вогневих точок та легкоброньованих цілей противника.

Маса з неспорядженим магазином  10,8 кг

Зі спорядженим магазином               12,55 кг

Тип боєприпасу                                  30 / 29 ВОГ-17

Калібр                                                  30 мм

Прицільна дальність                          800 м

Максимальна дальність                    1600 м

Тип боєпостачання                            5 пострілів

Автомат Вепр

Маса                        3,45 кг

Калібр                     5,45 мм

Темп стрільби        600-650 постр/хв

Магазин                   30 патронів

### Автомат Вепр складається з наступних основних частин та механізмів:

- стволу зі ствольною коробкою, прицільним пристосуванням, прикладом та ударно-спусковим механізмом;

- кришки ствольної коробки;

- затворної рами з газовим поршнем;

- затвору;

- зворотного механізму;

- газової трубки з рукояткою заряджання;

- вузла цівки з пістолетною рукояткою та запобіжником;

- магазину.

Друге навчальне питання.

Заходи безпеки під час проведення занять з вогневої підготовки.

1. Безпека під час стрільби забезпечується чіткою організацією стрільб, точним дотриманням правил та заходів безпеки, високою дисциплінованістю усіх військовослужбовців.

Особовий склад, який не засвоїв правила та заходи безпеки, до стрільби та обслуговування стрільби не допускається.

Командири частин та підрозділів несуть повну відповідальність за точне виконання встановлених правил та заходів безпеку підлеглим особовим складом.

2. Мішеневе поле перед стрільбою повинно бути оглянуто та з його території повинні бути виведені люди, тварини та транспорт. Для забезпечення безпеки перед кожною стрільбою виставляється очеплення.

3. Пересування на полігоні дозволяється лише по дорогах та у районах, які позначені начальником полігону.

4. Забороняється заходити (заїжджати) на ділянки, де є снаряди, міни, бомби, вибухові речовини. Ці ділянки є забороненими зонами з відповідними попереджувальними написами.

5. Забороняється торкати снаряди, міни, бомби, вибухові речовини, які не розірвалися, та предмети імітаційного обладнання. Кожний снаряд, міну, бомбу, заряд вибухової речовини, що не розірвалися, відразу ж після виявлення необхідно позначити покажчиком з попереджувальним написом та повідомити начальника полігону.

6. Для контролю за безпекою стрільби та діями бойових машин, що стріляють, та для своєчасного попередження про появу людей, тварин та транспорту на мішеневих полях або у небезпечних зонах, для засіки вибухів та місць падіння снарядів, що не розірвалися Організується спостереження. Спостерігачі забезпечуються оптичними приладами (біноклями, стереотрубами) та планшетами.

7. Дозвіл на відкриття вогню на директрисі (військовому стрільбищі) дає старший керівник стрільби. Ведення вогню дозволяється тільки після підняття на всіх ділянках та командному пункті червоних прапорів (ВСП).

8. Стрільба негайно припиняється за командою керівника або самостійно кожним екіпажем (що стріляє) у випадках:

появи людей, тварин та машин на мішеневому полі, низько літних літаків та вертольотів над районом стрільби;

доповіді або подання встановленого сигналу з посту очеплення про небезпеку продовження стрільби;

при піднятому білому прапорі (ВСП, ліхтарі) на командному пункті;

виникненні пожежі на мішеневому полі та на території полігону; втрати орієнтування тими, хто стріляє;

Для негайного припинення вогню усіма бойовими машинами (тими, хто стріляє) подається сигнал «Відбій», а також подається команда по радіо екіпажам, що стріляють: «Стій. Припинити вогонь» - та виставляється білий прапор (ВСП, ліхтар) замість червоного.

За командою „Стій. Припинити вогонь” ті, хто стріляє, припиняють вогонь. Зброя розряджається.

9. Під час виконання вправи бойовою ручною гранатою у пішому порядку дотримуються таких заходів безпеки:

гранати та запали видавати тим, хто навчається, безпосередньо перед виконанням вправи;

особам, які не навчені поводженню з гранатами, бойові гранати видавати забороняється;

заряджати гранату (вставляти запал) дозволяється лише перед її метанням;

переносити бойові гранати та запали особовому складу дозволяється тільки у гранатних сумках, при цьому запал повинен бути загорнутий у папір або дрантя;

розбирати бойові гранати та усувати у них несправності, переносити їх поза сумок забороняється;

оберігати гранати та запали від сильних поштовхів, ударів, вогню, бруду та вологості.

10. Категорично забороняється:

заряджати зброю бойовими та холостими патронами, а також бойовими та інертними гранатами до сигналу «Вогонь» (команди керівника, командира);

направляти зброю на людей, в сторону або у тил стрільбища незалежно від того, заряджена вона чи ні;

відкривати та вести вогонь з несправної зброї, несправними боєприпасами; за межі небезпечних напрямків стрільби; при піднятому білому прапорі на командному (дільничому) пункті; при знаходженні людей на бойових  машинах або попереду них;

залишати, де б то не було заряджену зброю або передавати її іншим особам; залишати на вогневій позиції (місці для стрільби) індивідуальну зброю без команди керівника (командира);

знаходитись людям та розміщувати боєприпаси, горючі та вибухові речовини позаду ручного та станкового гранатомет у секторі 90° та ближче 30 м: упирати казенний   зріз ствола гранатомета в які-небудь предмети або у грунт;   використовувати гранати, які мають зовнішні пошкодження; знімати запобіжний ковпачок з головної частини підривника бойової гранати під час стрільби у дощ та сильний сніг; у безпосередній близькості попереду місця стрільби не повинні знаходитись куші або висока трава; при стрільбі з окопу казенний зріз ствола ручного протитанкового гранатомета не   повинен знаходитись ближче 2 м, а  станкового гранатомета - 7 м від задньої стінки окопу.