Заняття 2.4.  Тренування у визначенні дальності прямого пострілу, глибини уражувльного, прикритого та мертвого простору.

Вид заняття: самостійна робота

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 2 години.

Література:

1. «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв (с.54-59).

2. «Огневая підготовка»-М.Воениздат 1988.

3. «Наставление по стрелковому делу» (сборник).-М /Воениздат 1973г.

4.  Підручник   «Подготовка офицеров запаса Сухопутных войск.»  М .1983 р.

5.  Підручник  «Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений.» М 1988 р.

6. Горчаков Л.О. Стрілецька зброя та вогнева підготовка . М.2006, с.57-60.

7. Настанова зі стрілецької справи. 7.62 мм кулемети Калашникова ПК, ПКМ, ПКБ, ПКБМ і ПКТ. К, 2005 р.

8. Настанова зі стрілецької справи. 5,45 мм автомати Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) та ручні кулемети Калашникова (РПК-74,РПКС-74,РПК-74Н, РПКС-74Н) К.2005 р.

9. Вогнева підготовка : навч. посібник / В. Г. Хромченко, М.,Г. Івануц,  А. О. Яфонкін. - К. : Кондор, 2009.

Завдання:

- Розібрати послідовність рішення задач по визначенню дальності прямого пострілу та глибини уражувльного, прикритого та мертвого простору; обґрунтувати способи підвищення кучності та влучності стрільби; зясувати якими способами здійснюється визначення середньої точки влучення;

- Удосконалити  знання  основ зовнішньої балістики; розглянути основи використання  дальності  прямого  пострілу, прикритого  ураженого  та  мертвого  простору під час організації вогневого ураження противника;

- Тренуватися у визначенні прикритого, мертвого простору та глибини уражувального простору; визначити величину прикритого, уражувального і мертвого простору при стрільбі із автомату Калашникова АК-74, ручного кулемета Калашникова РПК-74, кулемета Калашникова  ПК (згідно завдання викладача).

| №№ пп | Перелік навчальних питань на самостійну роботу | Форма виконання роботи | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послідовність рішення задач по визначенню дальності прямого пострілу та глибини уражувльного, прикритого та мертвого простору. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.54-59. - «Вогнева підготовка», В.Г.Хромченко; - Матеріали інтернет-видань. |
| 2 | Способи визначення середньої точки влучення. | письмова (конспект у зошиті). | - Вогнева підготовка, В.Г.Хромченко - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.59-63. |
| 3 | Способи підвищення кучності та влучності стрільби. | письмова (конспект у зошиті). | - «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.63-64. |

Зміст навчальних питань:

Перше навчальне питання. Послідовність рішення задач по визначенню дальності прямого пострілу та глибини уражувльного, прикритого та мертвого простору.

Кожному студенту запропонувати визначити глибину ураження та дальність прямого пострілу із певного  виду стрілецької зброї по цілі та на дальності (згідно завдання).

Завдання 1.Визначити глибину простору ураження

| № з/п | Прізвище | Вид зброї | Висота цілі | Дальність стрільби | Глибина Простору поразки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | АК-74 | 0,75 | 800 |  |
| 2 |  | АК-74 | 0,8 | 800 |  |
| 3 |  | АК-74 | 1.0 | 800 |  |
| 4 |  | АК-74 | 1,5 | 900 |  |
| 5 |  | АК-74 | 1,6 | 900 |  |
| 6 |  | АК-74 | 1,7 | 900 |  |
| 7 |  | АК-74 | 1,8 | 1000 |  |
| 8 |  | АК-74 | 1,9 | 1000 |  |
| 9 |  | РПК-74 | 0,75 | 800 |  |
| 10 |  | РПК-74 | 0,8 | 800 |  |
| 11 |  | РПК-74 | 1.0 | 800 |  |
| 12 |  | РПК-74 | 1,5 | 900 |  |
| 13 |  | РПК-74 | 1,6 | 900 |  |
| 14 |  | РПК-74 | 1,7 | 900 |  |
| 15 |  | РПК-74 | 1,8 | 1000 |  |
| 16 |  | РПК-74 | 1,9 | 1000 |  |
| 17 |  | РПК-74 | 1,9 | 900 |  |
| 18 |  | ПК | 0,75 | 800 |  |
| 19 |  | ПК | 0,8 | 900 |  |
| 20 |  | ПК | 1.0 | 800 |  |
| 21 |  | ПК | 1,5 | 900 |  |
| 22 |  | ПК | 1,6 | 900 |  |
| 23 |  | ПК | 1,7 | 900 |  |
| 24 |  | ПК | 1,8 | 1000 |  |
| 25 |  | ПК | 1,9 | 1000 |  |
| 26 |  | ПК | 2,0 | 1100 |  |

Завдання 2.Визначити дальність прямого пострілу

| № з/п | Прізвище | Вид зброї | Висота цілі | Дальність Прямого пострілу | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | АК-74 | 0,75 |  |  |
| 2 |  | АК-74 | 0,8 |  |  |
| 3 |  | АК-74 | 1.0 |  |  |
| 4 |  | АК-74 | 1,5 |  |  |
| 5 |  | АК-74 | 1,6 |  |  |
| 6 |  | АК-74 | 1,7 |  |  |
| 7 |  | АК-74 | 1,8 |  |  |
| 8 |  | АК-74 | 1,9 |  |  |
| 9 |  | РПК-74 | 0,75 |  |  |
| 10 |  | РПК-74 | 0,8 |  |  |
| 11 |  | РПК-74 | 1.0 |  |  |
| 12 |  | РПК-74 | 1,5 |  |  |
| 13 |  | РПК-74 | 1,6 |  |  |
| 14 |  | РПК-74 | 1,7 |  |  |
| 15 |  | РПК-74 | 1,8 |  |  |
| 16 |  | РПК-74 | 1,9 |  |  |
| 17 |  | РПК-74 | 1,9 |  |  |
| 18 |  | ПК | 0,75 |  |  |
| 19 |  | ПК | 0,8 |  |  |
| 20 |  | ПК | 1.0 |  |  |
| 21 |  | ПК | 1,5 |  |  |
| 22 |  | ПК | 1,6 |  |  |
| 23 |  | ПК | 1,7 |  |  |
| 24 |  | ПК | 1,8 |  |  |
| 25 |  | ПК | 1,9 |  |  |
| 26 |  | ПК | 2,0 |  |  |

Визначити прикритий, уразливий та мертвий простір.

| № з/п | Прізвище | Вид зброї | Відстань до укриття | Висота укриття | Висота цілі | П Р О С Т І Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | прикритий | уражув | мертвий |
| 1 | приклад | РПК | 300 | 3 | 1,5 | 400 | 75 | 325 |
| 2 |  | АК-74 | 300 | 3 | 1,5 |  |  |  |
| 3 |  |  | 300 | 3 | 1,6 |  |  |  |
| 4 |  |  | 300 | 3 | 1,7 |  |  |  |
| 5 |  |  | 300 | 3 | 1,8 |  |  |  |
| 6 |  |  | 300 | 3 | 1,9 |  |  |  |
| 7 |  | АК-74 | 300 | 2,5 | 1,5 |  |  |  |
| 8 |  |  | 300 | 2,5 | 1,6 |  |  |  |
| 9 |  |  | 300 | 2,5 | 1,7 |  |  |  |
| 10 |  |  | 300 | 2,5 | 1,8 |  |  |  |
| 11 |  |  | 300 | 2,5 | 1,9 |  |  |  |
| 12 |  | РПК-74 | 300 | 2,5 | 1,5 |  |  |  |
| 13 |  |  | 300 | 2,5 | 1,6 |  |  |  |
| 14 |  |  | 300 | 2,5 | 1,7 |  |  |  |
| 15 |  |  | 300 | 2,5 | 1,8 |  |  |  |
| 16 |  |  | 300 | 2,5 | 1,9 |  |  |  |
| 17 |  | ПКМ | 300 | 3 | 1,5 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 3 | 1,6 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 3 | 1,7 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 3 | 1,8 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 3 | 1,9 |  |  |  |
| 22 |  |  | 400 | 2,5 | 1,5 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 2,5 | 1,6 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 2,5 | 1,7 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 2,5 | 1,8 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 2,5 | 1,9 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 2,5 | 1,7 |  |  |  |

Друге навчальне питання. Способи визначення середньої точки влучення.

Способи визначення середньої точки влучення

Для практичного визначення СТП використовуються три способи.

1-й спосіб - послідовного поділу відрізків.

Застосовується при невеликій кількості пробоїн (до 5).

для визначення необхідно:

- з'єднати прямою дві пробоїни й відстань між ними	поділити навпіл;

- отриману точку з'єднати з третьою пробоїною й відстань між ними поділити на три рівних частини;

- за СТП трьох пробоїн вважати поділку, найближчу до двох перших пробоїн;

- знайдену СТП для трьох пробоїн з'єднати з четвертою пробоїною й відстань між ними поділити на чотири рівні частини. Поділка найближча до перших трьох пробоїн, вважається середньою точкою влучення чотирьох пробоїн. По чотирьом пробоїнам СТП можна визначити ще й так: пробоїни, які лежать поруч з'єднати попарно, середини обох прямих знов з'єднати: середина отриманої лінії й буде СТП.

Визначення положення СТП способом послідовного поділу відрізків: а)по трьох; б), в) - по чотирьох; г) - по п'яти пробоїнах.

2-й спосіб - проведенням осей розсіювання.

Застосовується при великій кількості пробоїн на підставі симетричності розсіювання.

Для цього потрібно:

- відрахувати нижню (ближчу) половину пробоїн і виділити її оссю розсіювання по висоті (дальності);

- відрахувати таким же чином праву й ліву половину пробоїн і відокремити її оссю розсіювання за боковим напрямком;

- перетинання осей розсіювання і є СТП.

Визначення положення середньої точки попадання способом проведення осей розвіювання

.

3-й спосіб - обчислення.

Для цього необхідно:

- провести через ліву (праву) пробоїну вертикальну лінію, виміряти відстань від кожної пробоїни до цієї лінії, скласти всі відстані й розділити на кількість пробоїн;

- провівши через нижню (верхню) пробоїну горизонтальну лінію, виконати аналогічне обчислення.

Отримані числа визначають віддалення СТП від зазначених ліній.

Третє навчальне питання. Способи підвищення кучності та влучності

Вказати студентам,що влучність стрільби визначається точністю поєднання середньої точки влучення з наміченою точкою на цілі та величиною розсіювання. При цьому, чим ближче середня точка влучення до наміченої точки, та чим менше розсіювання куль (гранат), тим краща влучність стрільби.

Стрільба визнається влучною, якщо СТП відхиляється від наміченої точки на цілі не більш, ніж на половину тисячної дальності стрільби, а розсіювання (кучність) не перевищує табличних норм.

Влучність стрільби забезпечується точним приведенням зброї до нормального бою, ретельним збереженням зброї і боєприпасів та відмінною влучністю стрільця.

Для поліпшення влучності стрільби стрілець повинен визначити відстань до цілі, враховувати вплив метеорологічних умов на політ кулі (гранати) та відповідно до них вибирати установки прицілу, цілика та точки прицілювання, правильно виконувати прийоми стрільби, ретельно зберігати зброю і боєприпаси.

Основними причинами, що знижують влучність стрільби є помилки стрільби у виборі точки прицілювання, установки прицілу та цілика, при по готові та у виконанні стрільби.