Тестові завдання

з дисципліни БЗСО і ОБМ

Тема № 3. Прилади спостереження

Варіант 2

1. Основні характеристики оптичних приладів:

А)  - роздільна здатність;

- перископічність;

Б)  - збільшення;

- фокус;

В)  - величина вхідної і вихідної зіниць;

- деривація.

2. Світлосила характеризує

А) дальність виявлення і розпізнавання об’єктів;

Б)  освітлюваність зображення;

В) можливість роботи оптичних приладів з-за сховищ.

3. ТПКУ-2б:

А) монокуляр; джерело інфрачервоного випромінювання; руків’я;

Б) наглазник; маховичок для встановлення окулярів по базі очей;

В) призма, шарнірне обладнання, налобник.

4. Дальність бачення ТПКУ-2б вночі складає (м) -

А)150-200;

Б) 300-400;

В) відсутня.

5. Ціна поділки горизонтальної і вертикальної шкал ТПКУ-2б (між великою та малою поділками)для вимірювання кутів складає:

А)  0-02;

Б)  0-04;

В)  0-06.

6. Збільшення (кратність)ТКН-3:

А) 2,5*

Б) 5*

В) 6*

7. ТКН-1С встановлюється на

А)  БТР-60пб, БТР-70;

Б)  БТР-80;

В)  всі марки БТР.

8. Поле зору прицілу ПП-61АМ:

А) 180

Б)  230

В)  260

9. На прицілі ПП-61АМ поділки шкали кулемета ККВТ, позначені цифрами 4,8,12,16,20 відповідають

А)  нумерації орієнтирів згідно цілевказівки;

Б)  дальностям прямого пострілу кулемета;

В)  дальностям стрільби в сотнях метрів.

10. Збільшення прицілу 1ПЗ-2

А)  2*

Б)  1,2* та 4*

В)  5*

11. Відстань між малою та великою поділками шкали бічних поправок сітки прицілу 1ПЗ-2.

А)  0-02;

Б)  0-04;

В)  0-06.

12. Далекомірна шкала ТПКУ-2Б розрахована для визначення відстані до цілей, що мають висоту, м

А)  2,5;

Б)  2,7;

В)  3,0.