Тема № 4 БОЄПРИПАСИ (021200)

ВАРІАНТ 1

1.  Боєприпаси до стрілецької зброї є

А). комбіновані;

Б). унітарні;

В). некеровані.

2. Пороховий заряд

А). слугує для передачі пулі поступової дії;

Б). є основним елементом набою, що забезпечує потрібну дію по цілі;

В). слугує для запалення капсулю.

3. Учбовий патрон використовується

А). для навчання прийомам заряджання зброї, виробництва пострілу і спорядження магазинів;

Б). для імітації звуку пострілу в ході навчання стрільців;

В). для перевірки міцності замикаючого механізму зброї і використовується при виготовленні зброї і його капітальному ремонті.

4. Набої для зброї нормального калібру:

А). до 6,5 мм;

Б). от 6,5 до 9 мм;

В). от 9 до 20 мм.

5. Швидкість кулі (м/с) для пістолетного набою (9 мм)

А).715

Б). 315

В). 200

6. Кулі бойових патронів розподіляють на

А). нормального калібру та спеціальні;

Б).  кулі сталеві (КС) та кулі спеціального призначення;

В). звичайні і спеціальні.

7. Товщина оболонки сучасних куль складає

А). 0,02 – 0,04 калібра кулі;

Б). 0,04 – 0,06 калібра кулі;

В). 0,06 – 0,08 калібра кулі;

8. У сучасних кулях довжина головної частини береться

А). 2,5 – 3,5 калібру;

Б). 1 – 1,5 калібру;

В). 0,5 – 1 калібр

# 9. Капсуль складається

А). дульце, закраїна,наковальня, затравочний отвір;

# Б). з сталевого осердя; сталева, вкрита томпаком, оболонка;

# В). з ковпачка, ударного складу і фольгового кружечка.

10. Радіус розлітання осколків гранати Ф-1

А) 100 м;

Б). 200 м;

В). 300 м

# 11. Механізм дальнього зведення забезпечує безпеку в службовому поводженні та зведенні запалу УДЗ через

# А). 1 – 1,8 с з моменту кидка;

Б). 1,2 – 2,2 с з моменту кидка;

В). 3,2 – 4,2 с з моменту кидка;

12. Бойова граната Ф-1 розфарбована в

А). колір, визначений заводом-виробником;

Б). чорний колір;

В). зелений колір (від хакі до темно-зеленого).