МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Завдання

на кваліфікаційний тест

для визначення рівня знань за 1 курс військової підготовки

з навчальної дисципліни

БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З'ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ |
| --- | --- |
| Кваліфікація | КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ |

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: викладач кафедри військової

підготовки

підполковник (з)                           Самохін О.В.

2019-2020 навчальний рік

1 рік

Базовий рівень

(перевірка фактичних знань: термінологія, формулювання, тощо)

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
|  | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, (к. с. ): 120 145 240 |
|  | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків БТР-70: 145 240 290 |
|  | Порядок роботи циліндрів двигуна БТР-70: 1-3-5-7-2-4-6-8 1-5-4-2-6-3-7-8 8-7-6-5-4-3-2-1 |
|  | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів БТР-70 на експлуатаційному режимі роботи: 50-60 69-70 80-90 |
|  | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 (мм від дна бачка): 10-20 30-40 50-60 |
|  | Зазори між рухомим і нерухомим контактами переривача (мм ) системи запалення двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70: 0,25-0,30 0,35-0,45 0,8-0,9 |
|  | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора двигуна ЗМЗ-4905? Гвинтами якості і кількості суміші Повітряною і дросельними затулками Підгинанням язичка поплавця. |
|  | Обслуговування фільтрів тонкої очистки палива двигуна ЗМЗ-4905необхідно проводити при: ТО-1 ТО-2 ЩТО |
|  | Тиск масла (кгс/см2) в системі змащення двигунів БТР-70 на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): 0,8 – 0,9 2,75 – 4 4 – 5,5 |
|  | Рівень низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 ( мм від дна бачка): 10-20 30-40 50-60 |
|  | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру двигуна ЗМЗ-4905: М6, М-8 МТ-16п АМГ-10 |
|  | Як перевіряється рівень масла в картері двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Лінійкою По контрольному отвору в картері По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ) |
|  | Пульт керування передпусковим підигривачем БТР-70 розташований : У відділенні силової установки У десантному відділенні Під сидінням командира |
|  | Заправочна ємність ( л ) системи змащення силової установки БТР-70: 12,5 25 60 |
|  | Зазори між електродами свічок (в мм) системи запалення двигуна БТР-70: 0,25-0,30 0.35-0,45 0,8-0,9 |
|  | Зазори між коромислом та сідлом клапану (мм ) в ГРМ двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70: 0,25-0,30 0,35-0,45 0,8-0,9 |
|  | Передпусковий підигривач БТР-70 розташований : У відділенні силової установки У десантному відділенні Під сидінням командира |
|  | При роботі двигунів БТР-70 повинен бути включений: Лівий паливний бак Правий паливний бак Два паливних бака |
|  | Масло в системі змащення двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70 очищується за допомогою? Фільтру тонкого очищення Фільтру-центрифуги Фільтру грубого очищення |
|  | Залишки палива з паливного бачка передпускового підигривача БТР-70 зливається: В лівий бак В правий бак В каністру |
|  | Чим регулюється холостий хід роботи двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Важелем холостого ходу Гвінтами якості та кількості Дросельною затулкою |

Середній рівень

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
|  | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів БТР-70 на експлуатаційному режимі роботи: 30-40 50-60 69-70 80-90 |
|  | Зазори між електродами свічок (в мм) системи запалення двигуна БТР-70: 0,25-0,30 0.35-0,45 0,8-0,9 4-5 |
|  | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора БТР-70? Повітряною затулкою Гвинтами якості і кількості суміші Повітряною і дросельними затулками Підгинанням язичка поплавця |
|  | Зазори між коромислом та сідлом клапану (мм ) в ГРМ двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70: 0,8-0,9 0,35-0,45 0,25-0,30 0,15-0,25 |
|  | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 (мм від дна бачка): 10-20 30-40 50-60 70-80 |
|  | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, (к. с. ): 120 145 240 300 |
|  | Тиск масла (кгс/см2) в системі змащення двигунів БТР-70 на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): 0,8 – 0,9 2,75 – 4,0 4,0 – 5,5 9,0-9,5 |
|  | Яка величина прогину ( в мм) ременів приводу компресорів на БТР-70 повинна бути при прикладанні навантаження 4 кгс між шківами компресорів і натяжних роликів? 7-9 11-13 15,5-17,5. 10-25 |
|  | Заправна ємність ( л ) двох паливних баків БТР-70: 145 240 290 300 |
|  | Передпусковий підигривач БТР-70 розташований : Між двигунами в силовому відділенні У десантному відділенні Під сидінням командира Зправа від патрубка водомету |
| Вибрати декілька правильних відповідей. |
|  | Марка масла в картері двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70 М6 МТ-16п М8 МТЗ-15 |
|  | Які агрегати змащуються маслом М6, М8? Двигун Коробка передач Зчеплення Повітряний фільтр |
|  | Де в БТР-70 розташовані опалювачі? Зліва від водія Зправа від командира Під сидінням десанту В силовому відділенні |
|  | Які клапани входять в систему ГРМ двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Впускний Перепускний Випускний Запобіжний |
|  | Які клапани розташовані в заливній горловіні системи охолодження двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Впускний Паровий Випускний Повітряний |
|  | Які механізми включаються вимикачем „Жалюзі”на приборному щитку БТР-70? Вхідні жалюзі силового відділення Жалюзі вихіду повітря за радіатором Заслонки термостату Заслонки фільтровентіляційной установки |
| Доповнити відповідь |
|  | Система охолодження двигуна: рідинна, закритого типу, з примусовою циркуляцією |
|  | Силова установка складається з двох двигунів і систем, які їх обслуговують |
|  | Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в механічну енергію і зворотно - поступового руху поршнів в обертальний рух колінчастого валу |
|  | Якіу ридину використовують в системі охолодження БТР-70? Вода з трьохкомпонентною присадкою, Антифріз марки А40 |

Високий рівень

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
|  | Зазори між електродами свічок (в мм) системи запалення двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70: 0,25-0,30 0,35-0,45 0,8-0,9 4-5 11-13 |
|  | Блок управління передпусковим підігривачем БТР-70 розташований: На ніші другого лівого колеса На ніші переднього правого колеса; На ніші переднього лівого колеса Під сидінням водія На задней стенці десантного відділення |
|  | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру двигуна ЗМЗ-4905: МТ-16п М6, М-8 АМГ-10 ЛІТОЛ-24 АЖ-12Т |
|  | Рівень низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 ( мм від дна бачка): 30-40 50-60 10-20 10-12 40-50 |
| Вибрати декілька правильних відповідей |
|  | Опалювачі БТР-70 розташовани? Зліва від водія Перед командиром БТР Під сидинням десанту Між двигунами в силовому відділенні Зліва в силовому відділенні |
|  | Якіу ридину використовують в системі охолодження БТР-70? Вода з трьохкомпонентною присадкою Електроліт марки А40 Антифріз марки А40 Дистильовану воду Авіаційне масло для гідросистем марки АМГ-10 |
|  | Які клапани входять в систему ГРМ двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Впускний Перепускний Випускний Запобіжний Перекривний |
|  | Які клапани розташовані в заливній горловіні системи охолодження двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Впускний Паровий Випускний Повітряний Запобіжний |
|  | Де в БТР-70 розташовані опалювачі? Зліва від водія Зправа від командира Під сидінням десанту В силовому відділенні Між коробками передач |
|  | В якіх агрегатах з вказаних на БТР-70 застосовується масло М6, М8: Двигун Привід зчеплення Привід коробки передач Повітряний фільтр Привід гальмівной системи |
| Доповнити відповідь |
|  | Силова установка складається з двох двигунів і систем, які їх обслуговують |
|  | Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в механічну енергію і зворотно - поступового руху поршнів в обертальний рух колінчастого валу |
|  | Фільтр-центрифуга системи змащення БТР-70 розташований над двигуном |
|  | Опалювачі БТР-70 розташовани зліва від водія та під сидинням десанту |
|  | Передпусковий підігривач БТР-70 встановлюється в силовому відділенні між двигунами |
|  | Пульт керування передпусковим підігривачем БТР-70 встановлюється у десантному відділенні на задней перегородці |
| Доповнити відповідь |
|  | На одніей шатунной шейці колінчатого валу двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70 розташовані два шатуна |
|  | Привод паливопідкачуючого насосу двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70 виконується від кулачка на кулачковому валу двигуна |
|  | Паливний фільтр тонкого очищення розташований біля карбюратору |
|  | Рівень палива в поплавкової камері карбюратора регулюється підгибанням язичка на поплавке |