МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник                             А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Завдання

на відстрочений кваліфікаційний тест

для визначення рівня знань за 1 курс військової підготовки

з навчальної дисципліни

БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ

(В Т.Ч. ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН)

| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ |
| --- | --- |
| Кваліфікація | КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ |

Обговорено на засіданні кафедри військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: викладач кафедри військової

підготовки

підполковник (з)                           Самохін О.В.

2019-2020 навчальний рік

1 рік

Базовий рівень

(перевірка фактичних знань: термінологія, формулювання, тощо)

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
|  | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, (к. с. ): 120 145 240 |
|  | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків БТР-70: 145 240 290 |
|  | Порядок роботи циліндрів двигуна БТР-70: 1-3-5-7-2-4-6-8 1-5-4-2-6-3-7-8 8-7-6-5-4-3-2-1 |
|  | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів БТР-70 на експлуатаційному режимі роботи: 50-60 69-70 80-90 |
|  | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 (мм від дна бачка): 10-20 30-40 50-60 |
|  | Зазори між рухомим і нерухомим контактами переривача (мм ) системи запалення двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70: 0,25-0,30 0,35-0,45 0,8-0,9 |
|  | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора двигуна ЗМЗ-4905? Гвинтами якості і кількості суміші Повітряною і дросельними затулками Підгинанням язичка поплавця. |
|  | Обслуговування фільтрів тонкої очистки палива двигуна ЗМЗ-4905необхідно проводити при: ТО-1 ТО-2 ЩТО |
|  | Який мінімальний і максимальний тиск (кгс/см2) повітря в шинах БТР-70 ? 0,5 і 2,8 2,8 і 5,5 6,0 і 7,7 |
|  | Який тиск повітря (кгс/см2) підтримує регулятор тиску в повітряному балоні системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах БТР-70? 2,8 6,0-7,7 9.0-9,5 |
|  | На БТР – 70 встановлені амортизатори: Пневматичні, двойної дії Гідравлічні, телескопічні, двойної дії Газові, телескопічні |
|  | Сходження управляємих коліс БТР-70 має бути у межах: 2 -4 мм 5 -7 мм 11-13 мм |
|  | Тиск масла (кгс/см2) в системі змащення двигунів БТР-70 на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): 0,8 – 0,9 2,75 – 4 4 – 5,5 |
|  | Рівень низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 ( мм від дна бачка): 10-20 30-40 50-60 |
|  | Регулятор тиску системи ЦРТПШ на БТР-70 встановлений: По одному на кожному двигуні На правому компресорі На лівому компресорі |
|  | Характеристика рульового приводу БТР -70: Гідравлічний Механічний з гідравлічним підсилювачем Механічний |
|  | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру двигуна ЗМЗ-4905: М6, М-8 МТ-16п АМГ-10 |
|  | Яка величина прогину ( в мм) ременів приводу компресорів на БТР-70 повинна бути при прикладанні навантаження 4 кгс між шківами компресорів і натяжних роликів? 7-9 11-13 15,5-17,5. |
|  | Клапан обмеження падіння тиску повітря БТР-70 відключає повітряний редуктор від повітряного балону при падінні тиску повітря в балоні до: 5,5 кгс/см2 5 кгс/см2 7,7 кгс/см2 |
|  | В якості робочої рідини в амортизаторах БТР-70 застосовується масло: МТ – 16п ЛІТОЛ-24 АМГ – 10 |
|  | Гальмівний шлях БТР-70, який рухається зі швидкістю 30 км/год має бути: Не більше 5 м Не більше 10 м Не більше 15 м |
|  | Стоянкова гальмова система відрегульована вірно, коли собачка важеля переміщатиметься по сектору на: 2 -3 зубця 6-8 зубців 4 -5 зубців |
|  | Які шкали має повітряний редуктор системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах БТР-70? „Пуск " і „ Стоп " „Підняти " і „ Опустити" „Накачка" і „ Спуск" |
|  | Як перевірити справність торсіона підвіски БТР-70? По величині тиску повітря в кожній шині Припідніманням кожного колеса ломом Візуально після зняття кожного колеса |
|  | Кількість амортизаторів встановлено на БТР -70 ? 16 12 8 |
|  | Як перевіряється рівень масла в картері двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Лінійкою По контрольному отвору в картері По контрольних позначках на стержневому вказівнику ( на щупі ) |
|  | Вільний хід ( в мм ) педалі робочої гальмової системи БТР-70. 12-28 20-22 14-20 |
|  | Фільтри очищення гідросистеми рульового управління БТР-70 розташовани: У відділенні силової установки У десантному відділенні Під сидінням командира |
|  | Пульт керування передпусковим підигривачем БТР-70 розташований : У відділенні силової установки У десантному відділенні Під сидінням командира |
|  | Регулятор тиску повітря системи ЦРТПШ БТР-70 підтримує тиск повітря у діапазоні: 5,0 - 6,5 кгс/см2 6,0 - 7,7 кгс/см2 9,0-9,5 |
|  | Бачек для масла гідропідсилювача БТР-70 розташовані : У відділенні силової установки Під сідінням десанту Під сидінням командира |
|  | Як перевіряється рівень масла в картері роздавальної коробки БТР-70? Лінійкою По контрольних позначках на масломірному стрижні По контрольному отвору в картері |
|  | Тиск повітря у шинах БТР-70 регулюється: В залежності від дорожніх умов від 2,8 до 0,5 кгс/см2 Від 2,8 до 1,5 кгс/см2 В залежності від дорожніх умов від 3,5 до 0,5 кгс/см2 |
|  | Роздавальні коробки БТР-70 розташовані : У відділенні силової установки Під сідінням десанту Під сидінням командира |
|  | Заправочна ємність ( л ) системи змащення силової установки БТР-70: 12,5 25 60 |
|  | Зазори між електродами свічок (в мм) системи запалення двигуна БТР-70: 0,25-0,30 0.35-0,45 0,8-0,9 |
|  | Як перевіряється рівень масла в картері колісної передачи БТР-70? Лінійкою По контрольних позначках на масломірному стрижні По контрольному отвору в картері |
|  | Робоча гальмова система відрегульована вірно, коли зазор в колісних гальмах : 2 -3 щолчка 7-9 щолчків 4 -5 щолчків |
|  | Як перевіряється рівень масла в картері коробки передач БТР-70? Лінійкою По контрольних позначках на масломірному стрижні По контрольному отвору в картері |
|  | Як перевіряється рівень масла в картері коробці відбору потужності на водомет БТР-70? Лінійкою По контрольних позначках на масломірному стрижні По контрольному отвору в картері |
|  | Головний гальмівний циліндр БТР-70 розташований: Під сідинням водія Під сідинням командира За щитком приладів |
|  | Зазори між коромислом та сідлом клапану (мм ) в ГРМ двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70: 0,25-0,30 0,35-0,45 0,8-0,9 |

Середній рівень

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
|  | Стоянкова гальмова система відрегульована вірно, коли собачка важеля переміщатиметься по сектору на: 2 -3 зубця 4 -5 зубців 6-8 зубців 7-9 зубців |
|  | Бачок гідросистеми рульового управління БТР-70 розташований: У відділенні силової установки У десантному відділенні У відділенні керування. Під сидінням командира |
|  | Фільтри очищення гідросистеми рульового управління БТР-70 розташовани: У відділенні силової установки У десантному відділенні У відділенні керування. Під сидінням командира |
|  | Вільний хід ( в мм ) педалі робочої гальмової системи БТР-70. 12-28 18-20 20-22 14-20 |
|  | Характеристика приводу стоянкової гальмівної системи БТР-70: Гідравлічний Пневматичний Механічний Ручний |
|  | Температура масла (°С) в системі змащення двигунів БТР-70 на експлуатаційному режимі роботи: 30-40 50-60 69-70 80-90 |
|  | Зазори між електродами свічок (в мм) системи запалення двигуна БТР-70: 0,25-0,30 0.35-0,45 0,8-0,9 4-5 |
|  | Чим регулюється рівень бензину в поплавцевій камері карбюратора БТР-70? Повітряною затулкою Гвинтами якості і кількості суміші Повітряною і дросельними затулками Підгинанням язичка поплавця |
|  | Регулятор тиску повітря системи ЦРТПШ БТР-70 підтримує тиск повітря у діапазоні: 5,0 - 6,5 кгс/см2 6,0 - 7,7 кгс/см2 8,0 - 10,3 кгс/см2 9,0-9,5 |
|  | Тиск повітря у шинах БТР-70 регулюється: В залежності від дорожніх умов від 2,8 до 0,5 кгс/см2 Від 2,8 до 1,5 кгс/см2 В залежності від дорожніх умов від 3,5 до 0,5 кгс/см2 6,0-7,7 кгс/см2 |
|  | Зазори між коромислом та сідлом клапану (мм ) в ГРМ двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70: 0,8-0,9 0,35-0,45 0,25-0,30 0,15-0,25 |
|  | Рівень води в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 (мм від дна бачка): 10-20 30-40 50-60 70-80 |
|  | Заправочна ємність ( л ) двох бензинових баків БТР-70: 145 240 290 300 |
|  | Максимальна потужність силової установки БТР-70 при 3200 – 3400 об/хв, (к. с. ): 120 145 240 300 |
|  | Який тиск повітря (кгс/см2) підтримує регулятор тиску в повітряному балоні системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах БТР-70? 2,8-1,5 6,0-7,7 9,0-9,5 8,0-9,0 |
|  | На БТР – 70 встановлені амортизатори: Пневматичні, двойної дії Гідравлічні, телескопічні, двойної дії Механічні Газові, телескопічні |
|  | Сходження управляємих коліс БТР-70 має бути у межах: 2 -4 мм 11-13 мм 5 -7 мм 10-15 мм |
|  | Тиск масла (кгс/см2) в системі змащення двигунів БТР-70 на експлуатаційному режимі роботи ( при вимкнених масляних радіаторах ): 0,8 – 0,9 2,75 – 4,0 4,0 – 5,5 9,0-9,5 |
|  | Регулятор тиску системи ЦРТПШ на БТР-70 встановлений: По одному на кожному двигуні На правому компресорі На лівому компресорі Під сідинням командира |
|  | Яка величина прогину ( в мм) ременів приводу компресорів на БТР-70 повинна бути при прикладанні навантаження 4 кгс між шківами компресорів і натяжних роликів? 7-9 11-13 15,5-17,5. 10-25 |
|  | Клапан обмеження падіння тиску повітря БТР-70 відключає повітряний редуктор від повітряного балону при падінні тиску повітря в балоні до: 5,5 кгс/см2 5 кгс/см2 7,7 кгс/см2 9,5 кгс/см2 |
| Вибрати декілька правильних відповідей. |
|  | Марка масла в картері двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70 М6 МТ-16п М8 МТЗ-15 |
|  | Складові частини джерел електроенергії БТР-70: Генератор Реле-регулятор Одна акумуляторна батарея Дві акумуляторні батареї |
|  | Призначення зчеплення: Для тимчасового роз’єднання двигунів з трансмісією ( при зупинці і різкому гальмуванні машини ) Для плавного з’єднання двигунів з трансмісією (при рушанні машини з місця і після перемикання передач ) з забезпеченням надійної передачі крутного моменту до агрегатів трансмісії Для передачі і перетворення по величині і напрямку крутних моментів двигунів до ведучих коліс машини, гребних гвинтів водометного рушія і корби. Для змінювання передаточних чисел в трансмісії |
|  | Яка величина прогину ( мм) ременів приводу агрегатів двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70 повинна бути при прикладанні навантаження 4 кгс? 4-5 5-7 11-13 15,5-17,5 |
|  | Коробка передач БТР-70 має синхронізатори на яких передачах? Першой Другой Третей Чвертой |
|  | Які агрегати змащуються маслом М6, М8? Двигун Коробка передач Зчеплення Повітряний фільтр |
|  | В якіх ведучіх мостах рівень масла перевіряється Г-подібним ключем?\ 1 2 3 4 |
|  | В якіх агрегатах з вказаних на БТР-70 застосовується масло АМГ-10: Двигун Привід зчеплення Привід коробки передач Привід гальмівний системи |
|  | В якіх агрегатах з вказаних на БТР-70 застосовується масло М6, М8: Двигун Привід зчеплення Привід коробки передач Повітряний фільтр |
|  | Де в БТР-70 розташовані опалювачі? Зліва від водія Зправа від командира Під сидінням десанту В силовому відділенні |
|  | Які мости на БТР-70 керовані? 1 2 3 4 |
|  | Які клапани входять в систему ГРМ двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Впускний Перепускний Випускний Запобіжний |
|  | Які клапани розташовані в заливній горловіні системи охолодження двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Впускний Паровий Випускний Повітряний |
| Доповнити відповідь |
|  | Зчеплення призначене для тимчасового відокремлення двигуна від трансмісії, а також плавного їх з'єднання. |
|  | Рівень масла в роздавальних коробках перевіряється по контрольних мітках на стержневих покажчиках, укручених в картери роздавальних коробок |
|  | Коробка передач БТР-70 має чотири передачі уперед і одну назад з синхронізаторами на ІІІ і ІV передачах. |
|  | Система охолодження двигуна: рідинна, закритого типу, з примусовою циркуляцією |
|  | Силова установка складається з двох двигунів і систем, які їх обслуговують |
|  | Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в механічну енергію і зворотно - поступового руху поршнів в обертальний рух колінчастого валу |
|  | Карданна передача в трансмісії машини призначена для передачі крутного моменту від коробок передач до колісних редукторів. |
|  | Якіу ридину використовують в системі охолодження БТР-70? Вода з трьохкомпонентною присадкою, Антифріз марки А40 |

Високий рівень

| Вибрати одну правильну відповідь. |
| --- |
|  | Стоянкова гальмова система відрегульована вірно, коли собачка важеля переміщатиметься по сектору на: 2 -3 зубця 4 -5 зубців 6-8 зубців 7-9 зубців 9-11 зубців |
|  | Зазори між електродами свічок (в мм) системи запалення двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70: 0,25-0,30 0,35-0,45 0,8-0,9 4-5 11-13 |
|  | Регулятор тиску повітря системи ЦРТПШ БТР-70 підтримує тиск повітря у діапазоні: 5,0 - 6,5 кгс/см2 6,0 - 7,7 кгс/см2 8,0 - 10,3 кгс/см2 9,0-9,5 11-13 |
|  | Блок управління передпусковим підігривачем БТР-70 розташований: На ніші другого лівого колеса На ніші переднього правого колеса; На ніші переднього лівого колеса Під сидінням водія На задней стенці десантного відділення |
|  | Тиск повітря у шинах БТР-70 регулюється: В залежності від дорожніх умов від 2,8 до 0,5 кгс/см2 Від 2,0 до 1,5 кгс/см2 В залежності від дорожніх умов від 3,5 до 0,5 кгс/см2 6,0-7,7 кгс/см2 7,0-9,0 кгс/см2 9,0-9,5 кгс/см2 |
|  | Марка масла, яке заправляється в корпус повітряного фільтру двигуна ЗМЗ-4905: МТ-16п М6, М-8 АМГ-10 ЛІТОЛ-24 АЖ-12Т |
|  | Рівень низькозамерзаючої охолоджуючої рідини в розширювальних бачках системи охолодження БТР-70 ( мм від дна бачка): 30-40 50-60 10-20 10-12 40-50 |
|  | Зазори між рухомим і нерухомим контактами переривача (мм ) системи запалення двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70: 0,01-0,1 0,25-0,30 0.35-0,45 0,8-0,9 0,30-0,40 |
| Вибрати декілька правильних відповідей |
|  | Які матеріали використовують для виготовлення сепараторів акумуляторних батарей? Мипор Ебоніт Деревина Міпласт Стекловолокно |
|  | Складові частини джерел електроенергії БТР-70: Генератор Реле-регулятор Одна акумуляторна батарея Дві акумуляторні батареї |
|  | Опалювачі БТР-70 розташовани? Зліва від водія Перед командиром БТР Під сидинням десанту Між двигунами в силовому відділенні Зліва в силовому відділенні |
|  | Які засоби використовують для заміру рівня масла в ведучих мостах БТР-70? Масломірний щуп Масломірний стрижень Контрольний отвір Г-подібний ключ |
|  | Дя чого використовують вольтамперметр на БТР-70? Для перевірки ступені заряду АКБ Для контролю електромережи на замикання Для контролю за розходуванням енергії АКБ Для контролю кінця заряду АКБ при роботі двигуна Для контролю включення генератора в мережу |
|  | Якіу ридину використовують в системі охолодження БТР-70? Вода з трьохкомпонентною присадкою Електроліт марки А40 Антифріз марки А40 Дистильовану воду Авіаційне масло для гідросистем марки АМГ-10 |
|  | Які клапани входять в систему ГРМ двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Впускний Перепускний Випускний Запобіжний Перекривний |
|  | Які клапани розташовані в заливній горловіні системи охолодження двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70? Впускний Паровий Випускний Повітряний Запобіжний |
|  | Де в БТР-70 розташовані опалювачі? Зліва від водія Зправа від командира Під сидінням десанту В силовому відділенні Між коробками передач |
|  | В якіх агрегатах з вказаних на БТР-70 застосовується масло АМГ-10: Двигун Привід зчеплення Привід коробки передач Привід гальмівной системи Амортизатори |
|  | В якіх агрегатах з вказаних на БТР-70 застосовується масло М6, М8: Двигун Привід зчеплення Привід коробки передач Повітряний фільтр Привід гальмівной системи |
|  | Які матеріали використовують для виготовлення корпусів акумуляторних батарей? Мипор Ебоніт Деревина Текстоліт Стекловолокно |
|  | Які засоби використовують для заміру рівня масла в ведучих мостах БТР-70? Масломірний щуп Масломірний стрижень Контрольний отвір Г-подібний ключ Контрольне вікно |
| Доповнити відповідь |
|  | Силова установка складається з двох двигунів і систем, які їх обслуговують |
|  | Кривошипно – шатунний механізм призначений для перетворення хімічної енергії згоряння робочої суміші в механічну енергію і зворотно - поступового руху поршнів в обертальний рух колінчастого валу |
|  | Рівень масла в роздавальних коробках перевіряється по контрольних мітках на стержневих покажчиках, укручених в картери роздавальних коробок |
|  | Зчеплення призначене для тимчасового відокремлення двигуна від трансмісії, а також плавного їх з'єднання. |
|  | Карданна передача в трансмісії машини призначена для передачі крутного моменту від коробок передач до колісних редукторів. |
|  | Зчеплення кожного двигуна постійно замкнуте, сухе, фрикційне, однодискове,. |
|  | Рульовий привод БТР -70: Механічний з гідравлічним підсилювачем |
|  | Привод стоянкового гальма БТР -70: механічний |
|  | Привод робочого гальма БТР -70: гідравлічний з пневмопідсилювачем |
|  | Колісні редуктори БТР-70 розташовані в кожному колесі |
|  | Опалювачі БТР-70 розташовани зліва від водія та під сидинням десанту |
|  | Фільтр системи гідропідсилювання БТР-70 розташований під сідинням командира |
|  | Бачок системи гідропідсилювання БТР-70 розташований в силовому відділенні |
| Доповнити відповідь |
|  | Повітряний балон системи ЦРТПШ встановлюється під лівим сидінням десанту |
|  | Привод спідометра БТР-70 встановлюється на лівой роздавальной коробці |
|  | Колісні редуктори БТР-70 призначени для передачі крутних моментів від ведучих мостів до коліс |
|  | Гідроциліндр підсилювача рульового управління встановлюється у відділенні управління справа під ногами командира |
|  | Передпусковий підігривач БТР-70 встановлюється в силовому відділенні між двинунами |
|  | Пульт керування передпусковим підігривачем БТР-70 встановлюється у десантному відділенні на задней перегородці |
|  | На одніей шатунной шейці колінчатого валу двигуна ЗМЗ-4905 БТР-70 розташовані два шатуна |
|  | Клапан, якій регулює тиск повітря в ресівері БТР-70 розташований на лівому компресорі |