МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

______________________ А.М. БАХТІН

« _____ »  ________________  20 ____ р.

Завдання

кваліфікаційного тесту

(за І семестр навчання військової підготовки)

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

| Факультет | ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ |
| --- | --- |
| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ |
| Кваліфікація | КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ |

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ ____ ” _____________20     р.

Протокол № _____

Розробив викладач кафедри

п/п-к (з) Е.В. Винограденко

м.Миколаїв

Завдання  кваліфікаційного тесту

з дисципліни „ СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА”

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН,   ПІДРОЗДІЛІВ

Базовий рівень складності

1. Бойова скорострільність автомату АК-74 при стрільбі автоматичним вогнем :

50 пострілів за хвилину;

100 пострілів за хвилину;

150 пострілів за хвилину;

600 пострілів за хвилину.

2. Глибина уражувального простору залежить:

від висоти цілі, наземності траєкторії, кута нахилу місцевості;

від дальності прямого пострілу;

від довжини ствола;

від співвідношення прикритого простору до сектору обстрілу.

3. Попередній період пострілу продовжується:

з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

4. За призначенням вогнепальна зброя поділяється на:

бойову, навчальну, мисливську, спортивну, спеціального призначення;

особисту і групову;

зброю загального і спеціального призначення;

стрілецьку і артилерійську.

5. Що називається калібром?

гладкі виступи в каналі ствола зброї;

поглиблення (вирізи) в каналі стволу зброї ;

внутрішній діаметр каналу ствола;

внутрішній діаметр каналу ствола, обмірюваний полями нарізів.

6. Дальність прямого пострілу по  фігурі, що біжить  із автомату АК-74:

350 м;

430 м;

460 м;

625 м.

7. Радіус ураження осколками гранати РГО складає:

до 25 метрів;

до 50 метрів;

до 100 метрів;

до 200 метрів

8. Калібр гвинтівочного патрона зразка 1908 року складає:

5,45 мм;

7,62 мм;

9 мм;

12,7 мм.

9. Трасуючі кулі призначені:

для ураження живої сили противника;

для цілевказівки і ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 м.;

для цілевказівки і корегування вогню на відстані 800-1000 м та ураження живої сили

противника та вогневих засобів противника;

для ураження живої сили та вогневих засобів противника.

10. Патрони калібру  14,5 мм  з кулею МДЗ застосовуються:

для цілевказівки і корегування вогню на відстані 800-1000 м і ураження живої сили

противника;

для ураження наземних цілей, запалювання дерев’яних споруд, горючих речовин;

для ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 метрів;

для ураження наземних цілей, вогневих засобів.

11. Перший період пострілу продовжується:

з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

12. Другий період пострілу продовжується:

з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

13. Третій період пострілу продовжується:

з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

14. Для визначення дальності до цілі користуються формулою тисячної:

Д=  ;

Д=  ;

Д=  ;

В=  .

15. Радіус ураження осколками гранати Ф-1 складає:

до 25 метрів;

до 50 метрів;

до 100 метрів;

до 200 метрів.

Середній рівень складності

1. Як називається енергія руху кулі біля дульного зрізу ствола?

початковою швидкістю кулі;

початковою енергією;

четвертим етапом пострілу;

деривацією

2. Як називається кут на траєкторії, який знаходиться між лінією метання і горизонтом зброї?

кут вильоту;

кут метання;

кут падіння;

кут піднесення.

3. Що називається прямим пострілом?

постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією прицілювання

вище цілі на всьому своєму шляху;

відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання;

постріл, при якому траєкторія польоту кулі не перевищує прицільної дальності;

постріл, при якому час руху кулі на висхідній галузі траєкторії менше, ніж на

низхідній.

4. Відстань між двома протилежними полями (по діаметру) називається

калібром каналу ствола;

балістикою;

тисячною;

забійником.

5. Ручна осколкова граната Ф-1

призначена для ураження легкоброньованої техніки;

призначена для многоцільового призначення;

призначена для ураження живої сили в наступі;

призначена для ураження живої сили в оборонному бою.

1. Які існують способи визначення відстаней до цілей?

за лінійними розмірами предметів;

за кутовими розмірами предметів;

за допомогою прицільного пристрою зброї;

безпосереднім промірюванням;

2. Для поразки повітряних цілей застосовують

патрони з кулею МДЗ;

патрони з кулями Б-32 і ЗП;

патрони з кулями БЗТ;

патрони з кулями ОФЗТ.

3. Затвор АК-74 служить для:

досилання патрону в патронник;

закривання каналу ствола;

розбиття капсуля;

викидання гільзи з патронника.

4. Зброя великого калібру:

від 5.45 мм до 6.5 мм;

від 6.5 мм до 9 мм;

понад 9 мм ;

понад 14.5 мм.

5. Для чого призначені патрони з бронебійно-запальною кулею Б-32 і запальними кулями ЗП?

для знищення танків і БТР противника на відстанях до 2000м;

запалювання легкозаймистих предметів на відстані до 1500м;

для знищення повітряних цілей на висотах до 3000м.;

запалювання  пального на відстані до 1500м.

1. Відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання називається деривацією.

2. Пороховий заряд в патронах калібру 5,45 мм складається з нітроглицеринового пороху.

3. При куті піднесення більше 35° (градусів) траєкторією польоту кулі називають

навісною.

4. Для маркування патронів з трасуючою кулею прийнято  умовне позначення літерою: Т.

5. Механізм дальнього взведення гранати РГН, після висмикування чеки гранати спрацьовує через  1-1,8 с.

Високий рівень складності

1. Калібр  кулі  проміжного патрону (між гвинтівочним та пістолетним) зразка 1943 року складає:

5,45 мм;

7,62 мм;

9 мм;

5,56 мм.

2. Явище пострілу характеризується такими особливостями:

великою величиною тиску газів ; високою температурою порохових газів; малим терміном дії ; горінням порохового заряду в об’ємі який швидко змінюється;

невеликою величиною тиску газів ; високою температурою порохових газів; малим терміном дії ; горінням порохового заряду в об’ємі який швидко змінюється;

великою величиною тиску газів ; невисокою температурою порохових газів; малим терміном дії ; горінням порохового заряду в об’ємі який швидко змінюється;

великою величиною тиску газів ; високою температурою порохових газів; малим терміном дії ; горінням порохового заряду в об’ємі який не змінюється.

3. Величина початкової швидкості кулі залежить від:

довжини ствола; маси кулі; бойової скорострільності зброї; темпу стрільби; розмірів

зерен пороху; щільності заряджання;

маси збої; маси кулі; маси, температури вологості порохового заряду; дальності

прямого пострілу; щільності заряджання; вологості повітря;

довжини ствола; маси зброї; маси, температури вологості порохового заряду; форми

та  розмірів зерен пороху; калібру зброї;

довжини ствола; маси кулі; маси, температури вологості порохового заряду; форми та

розмірів зерен пороху; щільності заряджання.

4.  До бойових патронів відносяться:

револьверні і пістолетні; спортивні; гвинтівочні (гвинтівочно-кулеметні); великокаліберні ;

револьверні і пістолетні; проміжні (автоматні); гвинтівочні (гвинтівочно-кулеметні);

великокаліберні ;  малокаліберні;

патрони середнього калібру; великокаліберні ; малокаліберні; проміжні (автоматні); учбові;

револьверні і пістолетні; холості; допоміжні; великокаліберні ;  малокаліберні.

1. Відстань від точки вильоту до перетинання траєкторії з лінією прицілювання називається:

лінією прицілювання;

прицільною дальністю;

горизонтом зброї;

дальністю прямого пострілу.

2. Складові частини та механізми АК-74:

кришка ствольної коробки;

затворна рама з газовим поршнем;

затвор;

зворотній механізм.

3. Запал гранати РГН має:

датчик цілі;

накольно - запобіжний механізм;

детонуючий вузол;

механізм дальнього зведення.

4. Ручна осколкова граната Ф-І складається:

запобіжноі чеки;

із корпусу;

розривного заряду;

запалу.

1. Початком траєкторії виступає точка вильоту.

2. Якщо мушки АК-74 перекриває 50 см цілі, то дальність до неї складає 100 м.

3. Дальність, на якій зберігається  убивча сила кулі АК-74 - 1350 м.

4. Для підвищення кучності бою при стрільбі чергами та зменшення енергії віддачі служить дульний гальмо-компенсатор.

1.  Автоматична дія  АК-74 ґрунтується  на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня затворної рами.

# 2. Трасуючі кулі призначені для цілевказання і коригування вогню на відстанях 800 - 1000 метрів, а також для ураження живої сили противника.

3.  Механізм дальнього взведення запалу гранат РГН та РГО призначений для забезпечення безпечність у службовому положенні й взведенні запалу через 1 – 1,8 сек.

# Text boxes

У

В

1000



В

У

1000



1000

В

У



У

Д

1000

