МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

______________________ О.С.ГАРБАР

« _____ »  ________________  20 ____ р.

Завдання

кваліфікаційного тесту

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ |
| --- | --- |
| Кваліфікація | КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ |

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ ____ ” _____________20    р.

Протокол № _____

Розробив викладач кафедри

п/п-к (з) Е.В. Винограденко

2021-2022 навчальний рік

Завдання  кваліфікаційного тесту

з дисципліни „ СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА”

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН,   ПІДРОЗДІЛІВ

Базовий рівень складності

1. Бойова скорострільність кулемета КК (пострілів за хвилину):

50-100;

200;

250;

550.

2. Дальність прямого пострілу по грудній фігурі із снайперської гвинтівки СГД:

350 м;

430 м;

460 м;

625 м

3. До основних частин кулемета КК відносяться:

затворна рама з газовим поршнем та витягувачем;

газовий регулятор;

кришка ствольної коробки;

стрічка з набоями.

4. Реактивна протитанкова граната РПГ-18 вважається:

індивідуальною зброєю;

колективною зброєю;

багатоцільовою зброєю;

високоточною зброєю.

5. Бойова скорострільність 30-мм автоматичного гранатомета на станку (АГС-17) при стрільбі автоматичним вогнем складає:

50-100 пострілів за хвилину;

100-150 пострілів за хвилину;

150-200 пострілів за хвилину;

350-400 пострілів за хвилину.

6. Взведення головного вибухача гранати ВОГ-17 відбувається після виходу гранати з каналу ствола на відстані

до 5 метрів

5-10 метрів

10-15 метрів

10 – 30 метрів

7.Вага пістолету ПМ із спорядженим магазином:

810 г;

910 г;

725 г;

825 г.

8. Вага підствольного гранатомету ГП-25 :

1350 г;

1500 г;

1750 г;

1700 г.

9. Прицільна дальність стрільби з РПГ-18:

100 м;

200 м;

300 м;

400 м.

10. Прицільна дальність стрільби з РПГ-7:

500 м;

200 м;

330 м;

400 м.

Середній рівень складності

1. Газовий поршень СВД призначений

для відводу затворної рами назад при пострілі;

для передачі тиску порохових газів штовхачу;

для з’єднання частин і механізмів гвинтівки;

для спрямування польоту кулі.

2. На яку відстань дозволяє вести вогонь шкала кутів прицілювання АГС-17?

400 м;

600 м;

700 м;

800 м.

3. Кількість нарізів в стволі  підствольного гранатомету ГП-25 :

10;

8;

12 ;

4.

1. Постріл ВОГ-17 має:

накольно-запобіжний механізм;

осколкова граната;

пороховий заряд;

головний запальник миттєвої дії.

2. Затвор пістолету ПМ має :

цілик;

вікно для викидання гільз (патронів);

мушка;

спускова скоба.

3. Реактивна протитанкова граната РПГ-18 складається:

пусковий пристрій одноразового користування у вигляді гладко ствольної труби

телескопічного типу;

граната, яка  розміщена в пусковому пристрої;

прицільний пристрій;

ударно-спусковий механізм.

4. Для попередження затримок при стрільбі з ККМ необхідно:

постійно тримати кулемет у повній справності;

своєчасно оглядати, чистити та змащувати;

перед стрільбою протирати канал ствола;

не доводити ствол до перегріву (змінювати ствол після кожних 400-500 пострілів).

1. Вага гранатомета АГС -17 з прицілом і станком - 31 кг.

2. Дальність прямого пострілу із кулемета ККМ по грудній цілі складає  460 метрів.

3. Місткість коробчастого магазину СГД складає 10 патронів.

Високий рівень складності

1. Радіус суцільного ураження гранати ВОГ-25 складає:

7 м;

25 м;

100 м;

150 м.

2. Темп стрільби 650 пострілів за хвилину :

гвинтівка СГД;

автомат АК-74;

кулемет РКК;

кулемет КК.

1. Протитанкова граната пострілу ПГ-7В має:

ударно-спусковий механізм;

запобіжник;

стабілізатор;

реактивний двигун

2. Газова камора кулемета ККМ призначена для

спрямування порохових газів, що відводяться з каналу ствола на газовий поршень

затворної рами;

для розміщення регулятора;

для зменшення блиску полум’я при стрільбі;

для з’єднання частин та механізмів кулемета.

1. Для регулювання кількості порохових газів кулемета ККМ, що діють на поршень затворної рами служить регулятор.

2. Вага пістолета ПМ разом із спорядженим магазином 810 г.

3. Прицільна дальність стрільби гвинтівки СГД з оптичним прицілом 1300 м.

4. Калібр гранатомету РПГ-7 40 мм.

1. Вивірка прицілу  ПГО-17 може здійснюватися наступними способами: по віддаленій точці або по вивірювальній мішені.

2.  До комплекту кулемета ККМ входять: коробки зі стрічками; приладдя; ремінь; чохол і запасний ствол;  пристосування для стрільби холостими патронами.