МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

______________________О.С.ГАРБАР

« _____ »  ________________  20 ____ р.

Завдання

кваліфікаційного тесту

(за ІІІ семестр навчання військової підготовки)

БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ СТРІЛЕЦЬКОГО

ОЗБРОЄННЯ  ТА ОЗБРОЄННЯ БОЙОВИХ МАШИН

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ |
| --- | --- |
| Кваліфікація | КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ |

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ ____ ” _____________20      р.

Протокол № _____

Розробив викладач кафедри

п/п-к (з) Е.В. Винограденко

Миколаїв

Завдання  кваліфікаційного тесту

з дисципліни «БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ СТРІЛЕЦЬКОГО

ОЗБРОЄННЯ  ТА ОЗБРОЄННЯ БОЙОВИХ МАШИН»

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН,   ПІДРОЗДІЛІВ

Базовий рівень складності

1. Виконання нормативу №1 «Виготовлення до стрільби лежачи під час дій у пішому порядку» на оцінку «задовільно» складає :

7 с;

8 с;

9 с;

10 с.

2. На якій відстані виконується приведення стрілецької  зброї до нормального бою?

10 м;

20 м;

50 м;

100 м.

3. Прилад ТПКУ-2Б має збільшення ( кратність)

2.5 *

3*

5*

8*

4. Калібр кулемета ККВТ:

7,62 мм;

9 мм;

12,7 мм;

14,5 мм.

5.  Призмовий прилад ТНПО-115 призначений для

подачі цілевказівок;

виявлення цілей вночі;

спостереженням за полем бою;

визначення відстані до цілі.

6. Командир взводу повинен проводити огляд озброєння і техніки не менше одного

разу

на тиждень;

у 2 тижні;

на місяць;

у півроку.

7. Темп стрільби (технічна скорострільність) кулемета ККВТ складає

(пострілів в хвилину):

200-250

350-400

550-600

700-800.

8. Вивірка кулемету ККВТ  здійснюється:

по пристрілочній мішені;

по трубці холодного пристрілювання ;

по контрольній мішені або віддаленій точці;

по мішені, що визначена для пристрілювання кулеметів.

9. Розкрийте види наводки:

фронтальна та флангова;

пряма, непряма та напівпряма;

горизонтальна, вертикальна та облічна (по діагоналі);

пряма та навісна.

10. При стрільбі з АК-74 поправка на вітер, що дує під кутом 45° до площини стрільби, на відстані 400 м

не змінюється, визначається за мнемонічним правилом;

зменшується в два рази;

збільшується в два рази;

не враховується.

11. Підготовку озброєння і боєприпасів відносять до:

попередньої підготовки стрільби;

безпосередньої підготовки стрільби;

готовності до стрільби по цілі;

заходів технічного обслуговування стрільби.

12. Прилад ПП – 61АМ має збільшення ( кратність)

2.6 *

3*

5*

8*

13. Згідно вимог заходів безпеки, стрільба негайно припиняється самостійно кожним військовослужбовцем або за командою керівника, у разі підняття

червоного прапора на командному пункті;

білого прапора на командному пункті;

білого та червоного прапору на командному пункті;

оголошення або  сигналу тривоги на командному пункті.

14.  Прилад ТКН-3 має збільшення ( кратність)

2.5 *

3*

5*

8*

15. Темп стрільби (технічна скорострільність) кулемета ККТ складає

(пострілів в хвилину):

200-250

350-400

550-600

700-800.

16. При стрільбі з автомату  АК-74 поправка на помірний  вітер, що дує під кутом 45°до площини стрільби  на відстані 500 м. складає:

ППв =  Пр - 2

2

ППв =   Пр + 2   *  2

2

-  ППв =  Пр  - 2  :  2

2

ППв =   Пр - 2  * 2

2

17.  Короткотермінове зберігання озброєння, це зберігання терміном:

до одного тижня;

до одного місяця;

від одного місяця до одного року;

більше одного року.

18. До основних частин кулемета КПВТ відносяться:

кожух ствола з полум’я гасником;

бойова личинка;

копір;

приладдя.

19. Розчин РЧС служить для:

змащування  каналу ствола;

пом’якшення нагару у стволі зброї;

видалення нагару і оміднення, а також запобіганню корозії каналу стволу;

чищення та змащування  каналу ствола.

20.  Боєкомплект кулемету ПКТ складає патронів:

2500               1000               2000                 1500

Середній рівень складності

1. Вогневі тренування призначені для:

поглиблення знань, удосконалення вмінь та практичних  навичок;

доведення до автоматизму дій при озброєнні, підготовки тих, хто навчається  до виконання вправ навчальних та контрольних стрільб, тренування командирів в управлінні вогнем підрозділу;

удосконалення знання матеріальної частини стрілецької зброї;

виконання вправ підготовчих та навчальних стрільб зі стрілецької зброї.

2. В яких документах ведеться облік успішності одиночного стрільця?

оціночна відомість на навчальне місце, відомість обліку результатів стрільб;

журнал бойової підготовки взводу;

журнал бойової підготовки взводу, відомість обліку результатів навчальних

(контрольних) стрільб, в оціночна відомість  навчальних місць;

журнал бойової підготовки взводу та роти.

3. Що є основною частиною ККВТ?

бойковий механізм;

електроспуск;

прицільний пристрій;

ствол з газовим поршнем

4.  Тривалість поточного ремонту стрілецької зброї не повинна бути більше

2 діб ;

3 діб ;

5 діб ;

7 діб .

5.  Ремонтом називається

усунення затримки при проведенні стрільби з залученням артилерійського майстру;

проведення технічного обслуговування перед проведенням стрільби;

усунення несправності та затримки стільцем;

комплекс робіт для підтримання і відновлення справного стану озброєння.

6. Розміри перевірочної (чорний прямокутник) мішені , по якій здійснюється приведення до нормального бою автомата АК-74:

20-30 см ;

25х40 см ;

25х35 см ;

30х40 см .

1. Основні частини кулемета ККВТ:

кожух;

електроспуск;

ударник;

ствольна накладка.

2. Облік наявності боєприпасів у стріляючого ведеться у :

оціночній відомості ;

роздавально-здавальній відомості ;

відомості обліку результатів стрільби;

журналі обліку видачі боєприпасів підрозділу та книзі видачі зброї.

3.  Усі цілі  та об’єкти, що уражаються  вогнем з різних  видів зброї класифікуються за наступними  ознаками:

наземні, повітряні та  надводні;

одиночні, групові, крапкові та майданні;

місцем розташування та  ступенем мобільності і захищеності;

зайнятою площею та розмірами.

4. Рішення вогневої задачі включає:

підготовку до стрільби  по цілі;

стрільбу по цілі;

зайняття вогневої позиції ;

підготовку вихідних даних для стрільби.

5. До задач вогневої підготовки входять:

удосконалення знання матеріальної частини стрілецької зброї;

вчити стрільця самостійному веденню вогню у складній тактичній обстановці;

вчити особовий склад виконанню вогневих задач у складі підрозділу;

вчити командирів  організації  вогневого ураження  противника  та  управлінню вогнем своїх підрозділів.

6.  Збереження озброєння під час експлуатації забезпечується:

веденням суворого номерного обліку;

організацією оборони і паркової служби, проведенням протипожежних заходів; дотриманням режимів таємності і маскування згідно статуту;

контролем за станом озброєння і технічним обслуговуванням, проведенням заходів, що забезпечують захист озброєння від ушкоджень.

1..Контрольна мішень для вивірки кулеметів БТР встановлюється  від дульного зрізу на  відстані 20 м.

2. Боєкомплект кулемета ККВТ складає  500 патронів.

3. Забороняється залишати на лінії вогню заряджену або з відкритим затвором зброю.

4. Прилад ТПКУ-2Б має збільшення ( кратність): 5*.

5. Призмовий прилад ТНПО-115 призначений для  спостереженням за полем бою.

6. Командир взводу повинен проводити огляд озброєння і техніки не менше одного разу у 2 тижні.

7. Згідно вимог заходів безпеки, стрільба негайно припиняється самостійно кожним військовослужбовцем або за командою керівника, у разі підняття білого прапора на командному пункті.

8. Вогневі тренування проводяться з  періодичністю 1-2 рази на тиждень.

Високий рівень складності

1. Які дві характеристики розкривають влучність стрільби?

технічна справність і якісне приведення зброї до нормального бою;

кучність бою, тобто відповідність фактичного розсіювання куль встановленим нормам

та точність поєднання СТП з точкою куди прямує вогонь;

встановлення  прицілу при якому на усі дальності стрільби забезпечується

нормальна влучність стрільби та своєчасне технічне обслуговування зброї;

технічна справність озброєння та готовність мішеневого поля.

2. Короткотермінове зберігання озброєння, це зберігання терміном

до одного місяця;

від одного місяця до одного року;

більше одного року;

до п’яти років.

3. Поточне обслуговування стрілецької зброї (ТО) проводиться

після певного періоду використання;

при підготовці до стрільби, негайно після стрільби, нарядів і занять, щоденно у

бойовій обстановці і не рідше раз у 7 днів, якщо зброя не використовувалась;

при переводі зброї на режим літньої або зимової експлуатації;

згідно вказівок командира роти або начальника служби ракетно-артилерійського

озброєння.

4. До задач вогневої підготовки входять:

навчити стрільця самостійному веденню вогню у складній тактичній обстановці;

розвивати здатність стрільця (підрозділу) підтримувати штатне  озброєння в  бойовій готовності та  повністю реалізувати його бойові можливості при веденні  вогню;

удосконалення знання матеріальної частини стрілецької зброї, виконання вправ підготовчих та навчальних стрільб зі стрілецької зброї;

вчити стрільця самостійному веденню вогню у складній тактичній обстановці,  вчити особовий склад виконанню вогневих задач у складі підрозділу, вчити командирів  організації  вогневого ураження  противника  та  управлінню вогнем своїх підрозділів.

1. Поправка на вітер 4-6 м/с, що дує під кутом 90° на відстані 500 м. при  стрільбі з АК-74 складає:

ППв = Пр - 2   : 2       -  ППв = Пр -2          ППв = Пр – 0,5              ППв = Пр – 0,5

2                                   2                                                                       2

2. Збереження озброєння під час експлуатації забезпечується:

веденням суворого номерного обліку,організацією оборони і паркової служби, проведенням протипожежних заходів, дотриманням режимів таємності і маскування згідно статуту;

проведенням заходів, що забезпечують захист озброєння від ушкоджень та руйнувань внаслідок впливу навколишнього середовища і передбачають приведення його в повну бойову готовність у встановлений термін;

контролем за станом озброєння і технічним обслуговуванням, проведенням заходів, що забезпечують захист озброєння від ушкоджень;

правильною і своєчасною підготовкою до збереження (консервацією),  контролем за станом озброєння і технічним обслуговуванням, як при підготовці так і в період зберігання.

3. Вивірка прицільних пристроїв (прицілів) виконується:

при надходженні до підрозділу, після ремонту механізмів і частин, які могли б змінити його бій та згідно плану ремонту озброєння та техніки підрозділу;

перед кожною стрільбою, тактичними навчаннями з бойовою стрільбою,  в умовах бойової обстановки – негайно при виявленні затримок та несправностей;

при надходженні до підрозділу,після ремонту механізмів і частин,які могли б змінити його бій,при виявленні під час стрільби значних відхилень куль,при постановці зброї на зберігання.,перед кожною стрільбою,тактичними навчаннями з бойовою стрільбою, періодично під час кожної можливості – в умовах бойової обстановки;

за планом перевірки та  ремонту озброєння та техніки підрозділу, при виявленні затримок та несправностей, після ремонту механізмів і частин, які могли б змінити  бій озброєння.

4. Для зброї під патрон зразка  5,45 мм.  поправка на рух цілі під кутом 90 градусів  складає:

УПр = Пр - 0,5

УПр  = Пр +0,5

УПр = Пр

УПр = Пр+0,5

2

1. Патронна коробка для патронів калібру 14.5 мм має ємність (шт.)

50

75

100

125

2. В яких документах ведеться облік успішності одиночного стрільця?

журнал бойової підготовки взводу;

журнал бойової підготовки взводу та роти.

відомість обліку результатів навчальних контрольних) стрільб;

оціночна відомість  навчальних місць;

3. Вогневі тренування призначені для:

доведення до автоматизму дій при озброєнні,

підготовки тих, хто навчається  до виконання вправ навчальних та контрольних стрільб;

тренування командирів в управлінні вогнем підрозділу;

удосконалення знання матеріальної частини стрілецької зброї;

4. Усі цілі  та об’єкти, що уражаються  вогнем з різних  видів зброї класифікуються за наступними  ознаками:

місцем розташування,

ступенем мобільності та  захищеності;

зайнятою площею та розмірами;

наземні, групові, одиночні та повітряні.

5. Рішення вогневої задачі включає:

попередню  та  безпосередню підготовку стрільця;

підготовку до стрільби;

стрільбу по цілі;

зайняття вогневої позиції та  підготовку вихідних даних для стрільби;

6.  Перископічність характеризує можливість роботи оптичних приладів

із-за сховищ і визначається

можливістю  вести спостереження у нічний час;

визначає дальність виявлення та розпізнавання об’єктів;

можливістю огляду  спостерігачем відображення,створеного об’єктивом;

відстанню по вертикалі між центрами вхідних  і вихідних зіниць;

7. Зберігання озброєння полягає

в проведенні заходів по ремонту та технічному обслуговуванню озброєння;

в проведенні заходів, які забезпечують захист озброєння ;

в проведенні заходів, які забезпечують захист озброєння від ушкоджень та руйнувань внаслідок впливу навколишнього середовища ;

в  приведенні озброєння  у повну бойову готовність у встановлений час.

8. Монокуляр бінокля Б 6х30 складається з:

окулярної частини ;

корпусу;

об’єктивної частини;

оптичної частини.

1. Командир відділення повинен проводити огляд зброї щоденно.

2. Механізм повороту башти БТР служить для наведення баштової установки у горизонтальній площині.

3. Грати на вікнах кімнати для зберігання зброї повинні мати чарунки 150×150  мм з діаметром прута  10 мм.

4. Приведення зброї до нормального бою полягає у встановленні на зброї такого положення  прицільного пристрою  відносно осі каналу стволу, при якому для даного зразку  зброї забезпечується нормальна  влучність на всі дальності дійсного вогню.