МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник (в)                         А.М.БАХТІН

„ ____”____________________ 20__ року.

Тест

для визначення рівня знань по темі №1

з навчальної дисципліни

ВіЙСЬКОВА ТОПОГРАФіЯ

| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ В АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ, ПІДРОЗДІЛАХ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ |
| --- | --- |
| Кваліфікація | КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ ОФІЦЕР ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІСТ ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ\ |

Обговорено на засіданні кафедри

військової підготовки

„ ____”________________20__р.

Протокол №_____

Розробив: ст. викладач кафедри військової

підготовки

полковник (з)                           Глущенко В.С.

2019 – 2020 навчальний рік

Тест

для визначення рівня знань за темою №1

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

Варіант №1

Питання І рівня складності (оцінюються по 0,5 бали):

| 1 | Елементи місцевості: 1. Рінинна, горбувата, гірська. 2. Рельєф, місцеві предмети; 3. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. |
| --- | --- |
| 2 | Орієнтири бувають: 1. Звичайні, основні, додаткові, запасні; 2. Спеціальні, площинні, кругові, лінійні; 3. Площинні, лінійні, точкові. |
| 3 | Тактичні властивості. 1. Прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 2. Закритість місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови споглядання, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Закритість місцевості, прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. |
| 4 | Характеристика місцевості за характером рельєфу. 1. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. 2. Рінинна, горбувата, гірська. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| 5 | Способи цілевказівки: 1. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, за сигналами сусідні підрозділів, азимутальним покажчиком, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 2. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, азимутальним покажчиком, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 3. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку наступу, азимутальним курсом, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами, наземними сигнальними патронами |
| 6 | Види рослинності: Лісова, чагарникова, степова. 2. Лісова, кущова, травяна. 3. Деревяна, кущова, травяна. |
| 7 | Види грунтів: Горні, степові, пустельні. 2. Скельні, пухкі, іншиі типи. 3. Скельні, мякі, болотисті. |
| 8 | Річки великі мають довжину: Більше 500 км. 2. Більше 300 км. 3. Більше 200 км 4. 100 км. |
| 9 | Населені пункти великі: 1. Більше 500 тис чол. 2. Більше 300 тис. чол. 3. Більше 200 тис чол. 4. Більше 100 тис чол. |
| 10 | Характеристика рівнинної місцевості. 1. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 100 м. 2. Перевищення до 50 м, стрімкість схилів до 3 град., висота над рівнем моря до 200 м. 3. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 300 м. |
| 11 | Характеристика горбуватої місцевості. 1. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 300 м. 2. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 500 м. 3. Перевищення 25-300 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 400 м. |
| 12 | Характеристика низькогірної місцевості. 1. Перевищення 200-500 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря 500 -1000 м. 2. Перевищення 500-800 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 300 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 500 м. |
| 13 | Характеристика середньогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів до 15-20 град., висота над рівнем моря 1500 -2000 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 10-25 град., висота над рівнем моря 1000-2000 м. |
| 14 | Характеристика високогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 15-30 град., висота над рівнем моря понад 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів понад 20 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. 3. Перевищення понад 1000 м, стрімкість схилів понад 25 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. |
| 15 | Характеристика легкопересічної місцевості. 1. Природні перешкоди займають менше 10% площі. 2. Природні перешкоди займають менше 15% площі. 3. Природні перешкоди займають менше 20% площі. |
| 16 | Характеристика відкритої місцевості. 1. Проглядається до 70% площі. 2. Проглядається до 75% площі. 3. Проглядається до 80% площі. |
| 17 | Характеристика легкопрохідної місцевості. 1. Не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. 2. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух гусеничних машин. 3. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух легкових машин. |
| 18 | Кутова швидкість Сонця. 1. 15 град/год 2. 20 град/год 3. 25 град/год |
| 19 | Сонце знаходиться на сході (зимовий час) 1. О 6 годині. 2. О 7 годині. 3. О 8 годині. |
| 20 | Місяць вказує на південь (літній час). 1. О 1 годині. 2. О 2 годині. 3. О 3 годині. |
| 21 | Довжину кроку людини визначають: 1. Д=Р/4+39 2. Д=Р/4+37 3. Д=Р/4+35 |
| 22 | Визначення відстані за лінійними розмірами предметів: 1. Д=В/К*100 2. Д=В/К*5 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 23 | Похибка визначення відстанні окомірно досвіченим спостерігачем: 1. 5-15 % 2. 10-15 % 3. 15-20 % |
| 24 | Визначення відстані за кутовими розмірами предметів: 1. Д=В/К*1000 2. Д=К/В*100 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |

Тест

для визначення рівня знань за темою №1

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

Варіант №2

Питання І рівня складності (оцінюються по 0,5 бали):

| 1 | Ознаки місцевих предметів: 1. Рослинність, грунти, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. 2. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг. 3. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. |
| --- | --- |
| 2 | Характеристика місцевості за характером рельєфу. 1. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. 2. Рінинна, горбувата, гірська. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| 3 | Способи цілевказівки: 1. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, за сигналами сусідні підрозділів, азимутальним покажчиком, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 2. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, азимутальним покажчиком, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 3. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку наступу, азимутальним курсом, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами, наземними сигнальними патронами. |
| 4 | Орієнтири бувають: 1. Звичайні, основні, додаткові, запасні; 2. Спеціальні, площинні, кругові, лінійні; 3. Площинні, лінійні, точкові. |
| 5 | Тактичні властивості. 1. Прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 2. Закритість місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови споглядання, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Закритість місцевості, прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості |
| 6 | Населені пункти великі: 1. Більше 500 тис чол. 2. Більше 300 тис. чол. 3. Більше 200 тис чол. 4. Більше 100 тис чол. |
| 7 | Види грунтів: Горні, степові, пустельні. 2. Скельні, пухкі, іншиі типи. Скельні, мякі, болотисті. |
| 8 | Річки великі мають довжину: Більше 500 км. 2. Більше 300 км. 3. Більше 200 км 4. 100 км. |
| 9 | Види рослинності: Лісова, чагарникова, степова. Лісова, кущова, травяна. Деревяна, кущова, травяна. |
| 10 | Характеристика рівнинної місцевості. 1. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 100 м. 2. Перевищення до 50 м, стрімкість схилів до 3 град., висота над рівнем моря до 200 м. 3. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 300 м. |
| 11 | Характеристика горбуватої місцевості. 1. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 300 м. 2. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 500 м. 3. Перевищення 25-300 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 400 м. |
| 12 | Характеристика низькогірної місцевості. 1. Перевищення 200-500 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря 500 -1000 м. 2. Перевищення 500-800 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 300 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 500 м. |
| 13 | Характеристика середньогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів до 15-20 град., висота над рівнем моря 1500 -2000 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 10-25 град., висота над рівнем моря 1000-2000 м. |
| 14 | Характеристика високогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 15-30 град., висота над рівнем моря понад 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів понад 20 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. 3. Перевищення понад 1000 м, стрімкість схилів понад 25 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. |
| 15 | Характеристика середньопересіченої місцевості. 1. Природні перешкоди займають близько 15% площі. 2. Природні перешкоди займають близько 20% площі. 3. Природні перешкоди займають близько 30% площі. |
| 16 | Характеристика напіввзакритої місцевості. 1. Проглядається до 40% площі. 2. Проглядається до 50% площі. 3. Проглядається до 60% площі. |
| 17 | Характеристика прохідної місцевості. 1. Не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. 2. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух гусеничних машин. 3. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух легкових машин. |
| 18 | Кутова швидкість Місяця. 1. 10 град/год 2. 15 град/год 3. 25 град/год |
| 19 | Сонце знаходиться на сході (зимовий час). 1. О 7 годині. 2. О 8 годині. 3. О 9 годині. |
| 20 | Місяць вказує на південь (літній час). 1. О 1 годині. 2. О 2 годині. 3. О 3 годині. |
| 21 | Визначення відстані за лінійними розмірами предметів: 1. Д=В/К*100 2. Д=В/К*5 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 22 | Довжину кроку людини визначають: 1. Д=Р/4+39 2. Д=Р/4+37 3. Д=Р/4+45 |
| 23 | Похибка визначення відстанні окомірно досвіченим спостерігачем: 1. 5-15 % 2. 10-15 % 3. 15-20 % |
| 24 | Визначення відстані за кутовими розмірами предметів: 1. Д=К/В*1000 2. Д=В/К*100 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |

Тест

для визначення рівня знань за темою №1

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

Варіант №3

Питання І рівня складності (оцінюються по 0,5 бали):

| 1 | Тактичні властивості. 1. Прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 2. Закритість місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови споглядання, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Закритість місцевості, прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. |
| --- | --- |
| 2 | Характеристика місцевості за характером рельєфу. 1. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. 2. Рінинна, горбувата, гірська. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| 3 | Ознаки місцевих предметів: 1. Рослинність, грунти, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. 2. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг. 3. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. |
| 4 | Орієнтири бувають: 1. Звичайні, основні, додаткові, запасні; 2. Спеціальні, площинні, кругові, лінійні; 3. Площинні, лінійні, точкові. |
| 5 | Способи цілевказівки: 1. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, за сигналами сусідні підрозділів, азимутальним покажчиком, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 2. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, азимутальним покажчиком, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 3. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку наступу, азимутальним курсом, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами, наземними сигнальними патронами. |
| 6 | Види рослинності: Лісова, чагарникова, степова. 2. Лісова, кущова, травяна. 3. Деревяна, кущова, травяна. |
| 7 | Види грунтів: Горні, степові, пустельні. 2. Скельні, пухкі, іншиі типи. 3. Скельні, мякі, болотисті. |
| 8 | Річки великі мають довжину: 1. Більше 500 км. 2. Більше 300 км. 3. Більше 200 км 4. 100 км. |
| 9 | Населені пункти великі: 1. Більше 500 тис чол. 2. Більше 300 тис. чол. 3. Більше 200 тис чол. 4. Більше 100 тис чол. |
| 10 | Характеристика рівнинної місцевості. 1. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 100 м. 2. Перевищення до 50 м, стрімкість схилів до 3 град., висота над рівнем моря до 200 м. 3. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 300 м. |
| 11 | Характеристика горбуватої місцевості. 1. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 300 м. 2. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 500 м. 3. Перевищення 25-300 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 400 м. |
| 12 | Характеристика низькогірної місцевості. 1. Перевищення 200-500 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря 500 -1000 м. 2. Перевищення 500-800 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 300 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 500 м. |
| 13 | Характеристика середньогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів до 15-20 град., висота над рівнем моря 1500 -2000 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 10-25 град., висота над рівнем моря 1000-2000 м. |
| 14 | Характеристика високогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 15-30 град., висота над рівнем моря понад 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів понад 20 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. 3. Перевищення понад 1000 м, стрімкість схилів понад 25 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. |
| 15 | Характеристика сильнопересіченої місцевості. 1. Природні перешкоди займають більше 30% площі. 2. Природні перешкоди займають більше 40% площі. 3. Природні перешкоди займають близько 50% площі. |
| 16 | Характеристика закритої місцевості. 1. Проглядається до 20 % площі. 2. Проглядається до 25 % площі. 3. Проглядається до 30% площі. |
| 17 | Характеристика важкопрохідної місцевості. 1. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. 2. Обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух гусеничних машин. 3. Доступна для руху машин з невеликою швидкістю, обмежує маневр і рух кількох машин по одному сліду. |
| 18 | Кутова швидкість Місяця. 1. 5 град/год 2. 15 град/год 3. 20 град/год |
| 19 | Сонце знаходиться на заході (літній час). 1. О 19 годині. 2. О 20 годині. 3. О 21 годині. |
| 20 | Місяць вказує на південь (літній час). 1. О 2 годині. 2. О 3 годині. 3. О 4 годині. |
| 21 | Похибка визначення відстанні окомірно досвіченим спостерігачем: 1. 5-15 % 2. 10-15 % 3. 15-20 % |
| 22 | Довжину кроку людини визначають: 1. Д=Р/4+39 2. Д=Р/4+37 3. Д=Р/4+45 |
| 23 | Визначення відстані за лінійними розмірами предметів: 1. Д=В/К*100 2. Д=В/К*5 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 24 | Визначення відстані за кутовими розмірами предметів: 1. Д=В/К*1000 2. Д=К/В*100 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |

Тест

для визначення рівня знань за темою №1

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

Варіант №4

Питання І рівня складності (оцінюються по 0,5 бали):

| 1 | Елементи місцевості: 1. Рінинна, горбувата, гірська. 2. Рельєф, місцеві предмети; 3. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. |
| --- | --- |
| 2 | Орієнтири бувають: 1. Звичайні, основні, додаткові, запасні; 2. Спеціальні, площинні, кругові, лінійні; 3. Площинні, лінійні, точкові. |
| 3 | Тактичні властивості. 1. Прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 2. Закритість місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови споглядання, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Закритість місцевості, прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. |
| 4 | Характеристика місцевості за характером рельєфу. 1. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. 2. Рінинна, горбувата, гірська. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| 5 | Способи цілевказівки: 1. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, за сигналами сусідні підрозділів, азимутальним покажчиком, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 2. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, азимутальним покажчиком, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 3. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку наступу, азимутальним курсом, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами, наземними сигнальними патронами |
| 6 | Види рослинності: Лісова, чагарникова, степова. 2. Лісова, кущова, травяна. 3. Деревяна, кущова, травяна. |
| 7 | Види грунтів: Горні, степові, пустельні. 2. Скельні, пухкі, іншиі типи. 3. Скельні, мякі, болотисті. |
| 8 | Річки великі мають довжину: Більше 500 км. 2. Більше 300 км. 3. Більше 200 км 4. 100 км. |
| 9 | Населені пункти великі: 1. Більше 500 тис чол. 2. Більше 300 тис. чол. 3. Більше 200 тис чол. 4. Більше 100 тис чол. |
| 10 | Характеристика рівнинної місцевості. 1. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 100 м. 2. Перевищення до 50 м, стрімкість схилів до 3 град., висота над рівнем моря до 200 м. 3. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 300 м. |
| 11 | Характеристика горбуватої місцевості. 1. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 300 м. 2. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 500 м. 3. Перевищення 25-300 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 400 м. |
| 12 | Характеристика низькогірної місцевості. 1. Перевищення 200-500 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря 500 -1000 м. 2. Перевищення 500-800 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 300 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 500 м. |
| 13 | Характеристика середньогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів до 15-20 град., висота над рівнем моря 1500 -2000 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 10-25 град., висота над рівнем моря 1000-2000 м. |
| 14 | Характеристика високогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 15-30 град., висота над рівнем моря понад 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів понад 20 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. 3. Перевищення понад 1000 м, стрімкість схилів понад 25 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. |
| 15 | Характеристика легкопересічної місцевості. 1. Природні перешкоди займають менше 10% площі. 2. Природні перешкоди займають менше 15% площі. 3. Природні перешкоди займають менше 20% площі. |
| 16 | Характеристика відкритої місцевості. 1. Проглядається до 70% площі. 2. Проглядається до 75% площі. 3. Проглядається до 80% площі. |
| 17 | Характеристика легкопрохідної місцевості. 1. Не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. 2. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух гусеничних машин. 3. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух легкових машин. |
| 18 | Кутова швидкість Сонця. 1. 15 град/год 2. 20 град/год 3. 25 град/год |
| 19 | Сонце знаходиться на сході (зимовий час) 1. О 6 годині. 2. О 7 годині. 3. О 8 годині. |
| 20 | Місяць вказує на південь (літній час). 1. О 1 годині. 2. О 2 годині. 3. О 3 годині. |
| 21 | Довжину кроку людини визначають: 1. Д=Р/4+39 2. Д=Р/4+37 3. Д=Р/4+35 |
| 22 | Визначення відстані за лінійними розмірами предметів: 1. Д=В/К*100 2. Д=В/К*5 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 23 | Похибка визначення відстанні окомірно досвіченим спостерігачем: 1. 5-15 % 2. 10-15 % 3. 15-20 % |
| 24 | Визначення відстані за кутовими розмірами предметів: 1. Д=В/К*1000 2. Д=К/В*100 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |

Тест

для визначення рівня знань за темою №1

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

Варіант №5

Питання І рівня складності (оцінюються по 0,5 бали):

| 1 | Ознаки місцевих предметів: 1. Рослинність, грунти, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. 2. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг. 3. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. |
| --- | --- |
| 2 | Характеристика місцевості за характером рельєфу. 1. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. 2. Рінинна, горбувата, гірська. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| 3 | Способи цілевказівки: 1. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, за сигналами сусідні підрозділів, азимутальним покажчиком, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 2. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, азимутальним покажчиком, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 3. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку наступу, азимутальним курсом, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами, наземними сигнальними патронами. |
| 4 | Орієнтири бувають: 1. Звичайні, основні, додаткові, запасні; 2. Спеціальні, площинні, кругові, лінійні; 3. Площинні, лінійні, точкові. |
| 5 | Тактичні властивості. 1. Прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 2. Закритість місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови споглядання, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Закритість місцевості, прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості |
| 6 | Населені пункти великі: 1. Більше 500 тис чол. 2. Більше 300 тис. чол. 3. Більше 200 тис чол. 4. Більше 100 тис чол. |
| 7 | Види грунтів: Горні, степові, пустельні. 2. Скельні, пухкі, іншиі типи. Скельні, мякі, болотисті. |
| 8 | Річки великі мають довжину: Більше 500 км. 2. Більше 300 км. 3. Більше 200 км 4. 100 км. |
| 9 | Види рослинності: 1.Лісова, чагарникова, степова. 2.Лісова, кущова, травяна. 3.иДеревяна, кущова, травяна. |
| 10 | Характеристика рівнинної місцевості. 1. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 100 м. 2. Перевищення до 50 м, стрімкість схилів до 3 град., висота над рівнем моря до 200 м. 3. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 300 м. |
| 11 | Характеристика горбуватої місцевості. 1. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 300 м. 2. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 500 м. 3. Перевищення 25-300 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 400 м. |
| 12 | Характеристика низькогірної місцевості. 1. Перевищення 200-500 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря 500 -1000 м. 2. Перевищення 500-800 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 300 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 500 м. |
| 13 | Характеристика середньогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів до 15-20 град., висота над рівнем моря 1500 -2000 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 10-25 град., висота над рівнем моря 1000-2000 м. |
| 14 | Характеристика високогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 15-30 град., висота над рівнем моря понад 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів понад 20 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. 3. Перевищення понад 1000 м, стрімкість схилів понад 25 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. |
| 15 | Характеристика середньопересіченої місцевості. 1. Природні перешкоди займають близько 15% площі. 2. Природні перешкоди займають близько 20% площі. 3. Природні перешкоди займають близько 30% площі. |
| 16 | Характеристика напіввзакритої місцевості. 1. Проглядається до 40% площі. 2. Проглядається до 50% площі. 3. Проглядається до 60% площі. |
| 17 | Характеристика прохідної місцевості. 1. Не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. 2. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух гусеничних машин. 3. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух легкових машин. |
| 18 | Кутова швидкість Місяця. 1. 10 град/год 2. 15 град/год 3. 25 град/год |
| 19 | Сонце знаходиться на сході (зимовий час). 1. О 7 годині. 2. О 8 годині. 3. О 9 годині. |
| 20 | Місяць вказує на південь (літній час). 1. О 1 годині. 2. О 2 годині. 3. О 3 годині. |
| 21 | Визначення відстані за лінійними розмірами предметів: 1. Д=В/К*100 2. Д=В/К*5 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 22 | Довжину кроку людини визначають: 1. Д=Р/4+39 2. Д=Р/4+37 3. Д=Р/4+45 |
| 23 | Похибка визначення відстанні окомірно досвіченим спостерігачем: 1. 5-15 % 2. 10-15 % 3. 15-20 % |
| 24 | Визначення відстані за кутовими розмірами предметів: 1. Д=К/В*1000 2. Д=В/К*100 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |

Тест

для визначення рівня знань за темою №1

з дисципліни «ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ»

Варіант №6

Питання І рівня складності (оцінюються по 0,5 бали):

| 1 | Тактичні властивості. 1. Прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 2. Закритість місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови споглядання, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. 3. Закритість місцевості, прохідність місцевості, захисні властивості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, мови ведення вогню, умови інженерного обладнання місцевості. |
| --- | --- |
| 2 | Характеристика місцевості за характером рельєфу. 1. Легкопересічна, пересічна, сильнопересічна. 2. Рінинна, горбувата, гірська. 3. Відкрита, напівзакрита,закрита. |
| 3 | Ознаки місцевих предметів: 1. Рослинність, грунти, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. 2. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг. 3. Грунтово-рослинний покрив, гідрографія, населені пункти, мережа доріг, об’єкти промислово та сільськогосподарчого призначення. |
| 4 | Орієнтири бувають: 1. Звичайні, основні, додаткові, запасні; 2. Спеціальні, площинні, кругові, лінійні; 3. Площинні, лінійні, точкові. |
| 5 | Способи цілевказівки: 1. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, за сигналами сусідні підрозділів, азимутальним покажчиком, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 2. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку руху, азимутальним покажчиком, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами. 3. Від орієнтира, по азимуту і відстіні до цілі, від напрямку наступу, азимутальним курсом, наведенням гармати на ціль, трасуючими кулями (снарядами) і сигнальними ракетами, наземними сигнальними патронами. |
| 6 | Види рослинності: 1.Лісова, чагарникова, степова. 2. Лісова, кущова, травяна. 3. Деревяна, кущова, травяна. |
| 7 | Види грунтів: Горні, степові, пустельні. 2. Скельні, пухкі, іншиі типи. 3. Скельні, мякі, болотисті. |
| 8 | Річки великі мають довжину: 1. Більше 500 км. 2. Більше 300 км. 3. Більше 200 км 4. 100 км. |
| 9 | Населені пункти великі: 1. Більше 500 тис чол. 2. Більше 300 тис. чол. 3. Більше 200 тис чол. 4. Більше 100 тис чол. |
| 10 | Характеристика рівнинної місцевості. 1. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 100 м. 2. Перевищення до 50 м, стрімкість схилів до 3 град., висота над рівнем моря до 200 м. 3. Перевищення до 25 м, стрімкість схилів до 2 град., висота над рівнем моря до 300 м. |
| 11 | Характеристика горбуватої місцевості. 1. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 300 м. 2. Перевищення 25-200 м, стрімкість схилів до 2-3 град., висота над рівнем моря до 500 м. 3. Перевищення 25-300 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 400 м. |
| 12 | Характеристика низькогірної місцевості. 1. Перевищення 200-500 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря 500 -1000 м. 2. Перевищення 500-800 м, стрімкість схилів до 3-5 град., висота над рівнем моря до 300 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 500 м. |
| 13 | Характеристика середньогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 5-10 град., висота над рівнем моря до 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів до 15-20 град., висота над рівнем моря 1500 -2000 м. 3. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 10-25 град., висота над рівнем моря 1000-2000 м. |
| 14 | Характеристика високогірної місцевості. 1. Перевищення 500-1000 м, стрімкість схилів до 15-30 град., висота над рівнем моря понад 1500 м. 2. Перевищення 1000-1500 м, стрімкість схилів понад 20 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. 3. Перевищення понад 1000 м, стрімкість схилів понад 25 град., висота над рівнем моря понад 2000 м. |
| 15 | Характеристика сильнопересіченої місцевості. 1. Природні перешкоди займають більше 30% площі. 2. Природні перешкоди займають більше 40% площі. 3. Природні перешкоди займають близько 50% площі. |
| 16 | Характеристика закритої місцевості. 1. Проглядається до 20 % площі. 2. Проглядається до 25 % площі. 3. Проглядається до 30% площі. |
| 17 | Характеристика важкопрохідної місцевості. 1. Майже не обмежує швидкість і напрямок руху колісних та гусеничних машин. 2. Обмежує швидкість і напрямок руху і дозволяє повторний рух гусеничних машин. 3. Доступна для руху машин з невеликою швидкістю, обмежує маневр і рух кількох машин по одному сліду. |
| 18 | Кутова швидкість Місяця. 1. 5 град/год 2. 15 град/год 3. 20 град/год |
| 19 | Сонце знаходиться на заході (літній час). 1. О 19 годині. 2. О 20 годині. 3. О 21 годині. |
| 20 | Місяць вказує на південь (літній час). 1. О 2 годині. 2. О 3 годині. 3. О 4 годині. |
| 21 | Похибка визначення відстанні окомірно досвіченим спостерігачем: 1. 5-15 % 2. 10-15 % 3. 15-20 % |
| 22 | Довжину кроку людини визначають: 1. Д=Р/4+39 2. Д=Р/4+37 3. Д=Р/4+45 |
| 23 | Визначення відстані за лінійними розмірами предметів: 1. Д=В/К*100 2. Д=В/К*5 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |
| 24 | Визначення відстані за кутовими розмірами предметів: 1. Д=В/К*1000 2. Д=К/В*100 3. Д=В(см)/В(мм)*5 |

Варіант_____

| Тест за темою №1 з дисципліни ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по - батькові |
| Взвод________ |  |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 9 |  | 17 |  |
| 2 |  | 10 |  | 18 |  |
| 3 |  | 11 |  | 19 |  |
| 4 |  | 12 |  | 20 |  |
| 5 |  | 13 |  | 21 |  |
| 6 |  | 14 |  | 22 |  |
| 7 |  | 15 |  | 23 |  |
| 8 |  | 16 |  | 24 |  |

Бали______________

Викладач________________ (ПІБ)

Варіант_____

| Тест за темою №1 з дисципліни ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по - батькові |
| Взвод________ |  |
| Питання | Відповідь | Питання | Відповідь | Питання | Відповідь |
| 1 |  | 9 |  | 17 |  |
| 2 |  | 10 |  | 18 |  |
| 3 |  | 11 |  | 19 |  |
| 4 |  | 12 |  | 20 |  |
| 5 |  | 13 |  | 21 |  |
| 6 |  | 14 |  | 22 |  |
| 7 |  | 15 |  | 23 |  |
| 8 |  | 16 |  | 24 |  |

Бали______________

Викладач________________ (ПІБ)