Тестові завдання

з дисципліни СЗ і ВП

Тема № 8 СПГ-9

Варіант 1

1. Станковий протитанковий гранатомет СПГ-9 призначений

а) для ураження танків, самохідно-артилерійських установок та інших броньованих цілей, а також - для знищення живої сили та вогневих засобів противника;

б) Для ураження живої сили та вогневих засобів у сховищах, перекритих окопах та бліндажах;

в) Для знищення бойової техніки, вогневих засобів в укриттях та осліплення оптичних приладів бойової техніки.

2. Бойова скорострільність СПГ-9 складає

а) до 6 пострілів за хвилину;

б) до 8 пострілів за хвилину;

в) до 10 пострілів за хвилину;

3. Стрільба з гранатомета здійснюється

а) тільки прямою наводкою;

б) кумулятивною і осколковою гранатами;

в) тільки с закритих вогневих позицій.

4. СПГ-9 -

а) електростріляючий механізм;

б) механізм перезаряджання;

в) ударно-спусковий механізм.

5. Початкова швидкість гранати ПГ-9 складає

а)  375 м/с;

б)  435 м/с;;

в)  520 м/с..

6. Вага пострілу ОГ-9В

а) 5,5 кг;

б) 4,4 кг;

в) 3,3 кг.

7. Маршовий двигун гранати вмикається на відстані

а)  10 м від гранатомета;

б)  15-20 м від гранатомета;

в)  20-30 м від гранатомета.

8. Дальність прямого пострілу гранат СПГ-9 по цілях висотою 2 м складає

а)  500 м;

б)  600 м;

в)  800 м.

9. Бронепробиваємість гранати складає 400 мм

а) ОГ-9В;

б) ОГ-9ВМ;

в) ПГ-9ВС.

10. Прицільна відстань стрільби прямою наводкою кумулятивною і осколковою гранатами –

а) 1300 м;

б) 1500 м;

в) 2000 м.

11. Калібр гранатомета становить

а) 70мм;

б) 73 мм;

в) 75 мм.

12. Максимальна відстань стрільби

а)  4500 м;

б)  5000 м;

в)  5500 м

Тестові завдання

з дисципліни СЗ і ВП

Тема № 8 СПГ-9

Варіант 2

1. Максимальна швидкість гранати ПГ-9 -

а) 700 м/с;

б) 800 м/с;

в) 900 м/с.

2. СПГ-9Д -

а) зворотно-бойова пружина;

б) затильник;

в) колесно - треноговий станок.

.

3. Вага гранатомета СПГ-9ДМ з колісним ходом і оптичним прицілом складає

а) 58 кг;

б) 64, 5 кг;

в) 73 кг.

4. Гранатомет СПГ-9 складається:

а) тіло гранатомета;

б) ствол з затвором;

в) бойова личинка.

5. Початкова швидкість гранати ОГ-9 складає

а) 185 м/сек.;

б) 316 м/сек;

в) 420 м/сек.

6. Конструктивні особливості СПГ-9М:

а). має збільшену довжину ствола;

б). має новий прицільний пристрій – ПГОК-9;

в). вогонь веде настільною і навісною траєкторіями.

7. Граната не має реактивного двигуна

а)  ОГ-9В;

б)  ПГ-9В;

в)  ПГ-9ВС.

8. Прицільна відстань стрільби роздільною наводкою осколкової гранати -

а)  до 1500 м.;

б)  до 2200 м;

в)  до 4500 м

9. Рух гранати в стволі забезпечується за рахунок

а)  нарізів в стволі;

б)  вбік спрямованим отворам в хвостовій частині гранати;

в)  дії деривації.

10. Вага пострілу ПГ-9В

а) 5,5 кг;

б) 4,4 кг;

в) 3,3 кг.

11. Розрахунок СПГ-9 складає

а) 2 чол.;

б) 3 чол;

в) 4 чол.

12. Після пострілу в казеннику гранатомету залишається

а) гільза;

б) хвостова частина гранати;

в) невеличка кількість порохових газів.