МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

______________________ А.М. БАХТІН

« _____ »  ________________  20 ____ р.

Завдання

фахового кваліфікаційного тесту

(за І рік навчання військової підготовки)

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

| Факультет | ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ |
| --- | --- |
| Спеціальність | ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ В АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ, ПІДРОЗДІЛАХ |
| Кваліфікація | ОФЕЦЕР ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ СЛУЖБИ |

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ ____ ” _____________20    р.

Протокол № _____

Розробив викладач кафедри

п/п-к (з) Е.В. Винограденко

2019-2020 навчальний рік

Завдання фахового кваліфікаційного тесту

з дисципліни „ СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА”

для студентів спеціальності: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ПІДГОТОВКИ  В     АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З'ЄДНАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ  ЧАСТИНАХ, ПІДРОЗДІЛАХ

Базовий рівень складності

1. Під час пострілу виділяють періоди:

два;

три;

чотири;

п’ять

2. Глибина уражувального простору залежить:

від висоти цілі, наземності траєкторії, від кута нахилу місцевості;

від дальності прямого пострілу;

від довжини ствола;

від співвідношення прикритого простору до сектору обстрілу.

3. Попередній період пострілу продовжується:

з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

4. За призначенням вогнепальна зброя поділяється на:

бойову, навчальну, мисливську, спортивну, спеціального призначення;

особисту і групову;

зброю загального і спеціального призначення;

стрілецьку і артилерійську.

5. Що називається калібром?

гладкі виступи в каналі ствола зброї;

поглиблення (вирізи) в каналі стволу зброї

внутрішній діаметр каналу ствола

внутрішній діаметр каналу ствола, обмірюваний полями нарізів

6. Зброя великого калібру:

від 5.45 мм до 6.5мм

від 6.5 мм до 9 мм

понад 9 мм

понад 14.5 мм

7. Радіус ураження осколками гранати РГО складає:

до 25 метрів;

до 50 метрів;

до 100 метрів;

до 200 метрів

8. Калібр гвинтівочної кулі зразка 1908 року складає:

5,45 мм;

7,62 мм;

9 мм;

12,7 мм.

9. Бойова скорострільність кулемета ПК (пострілів за хвилину):

50-100;

200;

250;

550.

10. Дальність прямого пострілу по грудній фігурі із снайперської гвинтівки:

350 м;

430 м;

460 м;

625 м

11. Радіус суцільного ураження гранати ВОГ-25 складає

7 м.;

25 м.;

55 м.;

100 м.

12. Трасуючі кулі призначені:

для ураження живої сили противника;

для цілевказівки і ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 м.;

для цілевказівки і корегування вогню на відстані 800-1000 м та ураження живої сили

противника та вогневих засобів противника;

для ураження живої сили та вогневих засобів противника.

13. До основних частин кулемета ПК відносяться:

затворна рама з газовим поршнем та витягувачем;

газовий регулятор;

кришка ствольної коробки;

стрічка з набоями.

14. 14,5 мм набої з кулею МДЗ застосовуються:

для цілевказівки і корегування вогню на відстані 800-1000 м і ураження живої сили

противника;

для ураження наземних цілей, запалювання дерев’яних споруд, горючих речовин;

для ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 метрів;

для ураження наземних цілей, вогневих засобів.

15. Реактивна протитанкова граната РПГ-18 вважається:

індивідуальною зброєю;

колективною зброєю;

багатоцільовою зброєю;

високоточною зброєю.

16. Перший період пострілу продовжується:

з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

17. Другий період пострілу продовжується:

з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

18. Третій період пострілу продовжується:

з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

19. Для визначення дальності до цілі користуються формулою тисячної:

Д=  ;

Д=  ;

Д=  ;

В=  .

20. Прицільна дальність стрільби з РПГ-18:

100 м;

200 м;

300 м;

400 м.

21. Прицільна дальність стрільби з РПГ-7:

500 м;

200 м;

330 м;

400 м.

22. Радіус ураження осколками гранати Ф-1 складає:

до 25 метрів;

до 50 метрів;

до 100 метрів;

до 200 метрів.

23. Радіус ураження осколками гранати РГД-5 складає:

до 25 метрів;

до 50 метрів;

до 100 метрів;

до 200 метрів.

24. Дальність прямого пострілу по  фігурі, що біжить  із автомату АК-74:

350 м;

430 м;

460 м;

625 м.

25. Дальність прямого пострілу по грудній фігурі із кулемета ПК:

350 м;

400 м;

460 м;

625 м.

26. Бойова скорострільність автомату АК-74 при стрільбі автоматичним вогнем :

50 пострілів за хвилину;

100 пострілів за хвилину;

150 пострілів за хвилину;

600 пострілів за хвилину.

27.Вага пістолету ПМ із спорядженим магазином:

810 г;

910 г;

725 г;

825 г.

28. Вага підствольного гранатомету ГП-25 :

1350 г;

1500 г;

1750 г;

1700 г.

Середній рівень складності

1. Як називається енергія руху кулі біля дульного зрізу ствола?

початковою швидкістю кулі;

початковою енергією;

четвертим етапом пострілу;

деривацією

2. Як називається кут на траєкторії, який знаходиться між лінією метання і горизонтом зброї?

кут вильоту;

кут метання;

кут падіння;

кут піднесення.

3. Що називається прямим пострілом?

постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією прицілювання

вище цілі на всьому своєму шляху;

відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання;

постріл, при якому траєкторія польоту кулі не перевищує прицільної дальності;

постріл, при якому час руху кулі на висхідній галузі траєкторії менше, ніж на

низхідній.

4. Глибина уражувального простору залежить:

від висоти цілі;

від кута вильоту кулі;

від швидкості польоту кулі;

від тривалості знаходження цілі в поле зору.

5. Газова трубка зі ствольною накладкою є складовою часиною

ПМ;

СВД;

КПВТ;

АК-74.

6. Відстань між двома протилежними полями (по діаметру) називається

калібром каналу ствола;

балістикою;

тисячною;

забійником.

7. З кулемета ПКМ ведеться автоматичний вогонь довгими чергами

до 10 пострілів;

до 20 пострілів;

до 30 пострілів;

до 50 пострілів.

8. Для чого призначений запобіжник ПКМ?

для виведення шептала з-під бойового зводу затворної рами.;

для запирання спускового важеля, коли затворна рама знаходиться на бойовому

взводі, чим виключається можливість ненавмисного пострілу;

для зручності дій кулеметом;

для спрямування руху затворної рами з газовим поршнем.

9. Для чого призначений ударник ПМ?

для розбиття капсуля;

для з’єднання усіх частин пістолету;

для спрямування польоту кулі;

для застереження хвоста спускового гачка від ненавмисного натискання на нього.

10. Ручна осколкова граната Ф-1

призначена для ураження легкоброньованої техніки;

призначена для многоцільового призначення;

призначена для ураження живої сили в наступі;

призначена для ураження живої сили в оборонному бою;

11. Далекомірна шкала прицілу ПГО-7 розрахована на висоту цілі

1,5 м;

2,2 м;

2,7 м;

3 м.

12. Для чого призначений механізм дальнього взведення запалу гранат РГН, РГО?

забезпечує спрацьовування детонатору через 3,2 - 4,2 сек.;

забезпечує безпечність у службовому положенні й взведенні запалу через 1 – 1,8 сек.;

забезпечує спрацьовування запалу при ударі гранати о перешкоду;

забезпечує безпечність запалу в службовому положенні.

13. Газовий поршень СВД призначений

для відводу затворної рами назад при пострілі;

для передачі тиску порохових газів штовхачу;

для з’єднання частин і механізмів гвинтівки;

для спрямування польоту кулі.

14.  Для чого призначені патрони з бронебійно-запальною кулею Б-32 і запальними кулями ЗП?

для знищення танків і БТР противника на відстанях до 2000м;

запалювання легкозаймистих предметів і пального на відстані до 1500м.;

для знищення повітряних цілей на висотах до 3000м.;

для знищення

1. Які існують способи визначення відстаней до цілей?

За лінійними розмірами предметів;

За кутовими розмірами предметів;

За допомогою прицільного пристрою зброї;

Безпосереднім промірюванням;

2. Снайперська гвинтівка

Драгомирова;

Дегтярьова;

Драгунова;

Драгоманова.

3. Бойковий механізм є в:

РПГ-7;

АК-74;

ПКМ;

СВД.

4. Штовхач з пружиною є в:

РПГ-7;

АК-74;

КПВТ

СВД.

5. Реактивна протитанкова граната РПГ-18 складається:

пусковий пристрій одноразового користування у вигляді гладко ствольної труби

телескопічного типу;

граната, яка  розміщена в пусковому пристрої;

прицільний пристрій;

ударно-спусковий механізм.

6. Для поразки повітряних цілей застосовують

патрони з кулею МДЗ;

патрони з кулями Б-32 і ЗП;

патрони з кулями БЗТ;

патрони з кулями ОФЗТ.

7. Для попередження затримок при стрільбі з ПКМ необхідно:

постійно тримати кулемет у повній справності;

своєчасно оглядати, чистити та змащувати;

перед стрільбою протирати канал ствола;

не доводити ствол до перегріву (змінювати ствол після кожних 400-500 пострілів).

8. Затвор АК-74 служить для:

досилання патрону в патронник;

закривання каналу ствола;

розбиття капсуля;

викидання гільзи з патронника.

9.  Затвор ПМ має:

цілик;

вікно для викидання гільз (патронів);

мушка;

спускова скоба.

1. Відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання називається деривацією.

2. Пороховий заряд в патронах калібру 5,45 мм складається з нітроглицеринового пороху.

3. При куті піднесення більше 35° (градусів) траєкторією польоту кулі називають

навісною.

4. Дальність прямого пострілу із кулемета ПКМ по грудній цілі складає  460 метрів.

5. Механізм дальнього взведення гранати РГН, після висмикування чеки гранати спрацьовує через  1-1,8 с.

6. Місткість коробчастого магазину СВД складає 10 набоїв.

Високий рівень складності

1. Радіус суцільного ураження гранати ВОГ-25 складає:

7 м;

25 м;

100 м;

150 м.

2. Час спрацювання запалу УЗРГМ складає:

1-1,8 с;

2-2,5 с;

2,5-3,5 с;

3,2-4,2 с.

3. Ручна осколкова граната Ф-І складається:

із корпуса, запобіжноі чеки, ричага. розривного заряду і запалу;

із корпусу, ударно-запобіжного механізму, розривного заряду і запалу;

із корпусу, розривного заряду і запалу;

із корпусу, механізму дистанційного взведення, запобіжного пристрою і  розривного

заряду.

4. Явище пострілу характеризується такими особливостями:

великою величиною тиску газів ; високою температурою порохових газів; малим терміном дії ; горінням порохового заряду в об’ємі який швидко змінюється;

невеликою величиною тиску газів ; високою температурою порохових газів; малим терміном дії ; горінням порохового заряду в об’ємі який швидко змінюється;

великою величиною тиску газів ; невисокою температурою порохових газів; малим терміном дії ; горінням порохового заряду в об’ємі який швидко змінюється;

великою величиною тиску газів ; високою температурою порохових газів; малим терміном дії ; горінням порохового заряду в об’ємі який не змінюється.

5. Величина початкової швидкості кулі залежить від:

довжини ствола; маси кулі; бойової скорострільності зброї; темпу стрільби; розмірів

зерен пороху; щільності заряджання;

маси збої; маси кулі; маси, температури вологості порохового заряду; дальності

прямого пострілу; щільності заряджання; вологості повітря;

довжини ствола; маси зброї; маси, температури вологості порохового заряду; форми

та  розмірів зерен пороху; калібру зброї;

довжини ствола; маси кулі; маси, температури вологості порохового заряду; форми та

розмірів зерен пороху; щільності заряджання.

6.  До бойових патронів відносяться:

револьверні і пістолетні; спортивні; гвинтівочні (гвинтівочно-кулеметні); великокаліберні ;

револьверні і пістолетні; проміжні (автоматні); гвинтівочні (гвинтівочно-кулеметні);

великокаліберні ;  малокаліберні;

патрони середнього калібру; великокаліберні ; малокаліберні; проміжні (автоматні); учбові;

револьверні і пістолетні; холості; допоміжні; великокаліберні ;  малокаліберні.

1. Запал гранати РГН має:

датчик цілі;

накольно - запобіжний механізм;

детонуючий вузол;

механізм дальнього зведення.

2. Калібр 7,62 мм :

АКМ;

РПК-74;

СВД;

ПМ

3. Гранатомет РПГ-7 складається :

ствол з механічним (відкритим) прицілом;

ударно-спускового механізму із запобіжником;

сумка для перенесення гранат;

оптичного прицілу.

4. Відстань від точки вильоту до перетинання траєкторії з лінією прицілювання називається:

лінією прицілювання;

прицільною дальністю;

горизонтом зброї;

дальністю прямого пострілу.

5. Складові частини та механізми АК-74:

кришка ствольної коробки;

затворна рама з газовим поршнем;

затвор;

зворотній механізм.

6. Газова камора ПКМ призначена для

спрямування порохових газів, що відводяться з каналу ствола на газовий поршень

затворної рами;

для розміщення регулятора;

для зменшення блиску полум’я при стрільбі;

для з’єднання частин та механізмів кулемета.

7. Пістолет Макарова (ПМ) має:

рамку зі стволом і спусковою скобою;

затвор з ударником, викидачем та запобіжником;

затильник;

затворна рама з витягувачем та газовим поршнем.

8. Газова камора СВД має:

регулятор;

викидач;

затворної рами з газовим поршнем;

газовий поршень.

9. Протитанкова граната пострілу ПГ-7В має:

ударно-спусковий механізм;

запобіжник;

стабілізатор;

реактивний двигун.

1. Початком траєкторії виступає точка вильоту.

2. Якщо мушки АК-74 перекриває 50 см , то дальність до неї складає 100 м.

3. Дальність, на якій зберігається  убивча сила кулі АК-74 - 1350 м.

4. Для підвищення кучності бою при стрільбі чергами та зменшення енергії віддачі служить дульний гальмо-компенсатор.

5. Для регулювання кількості порохових газів кулемета ПКМ, що діють на поршень затворної рами служить регулятор.

6. Вага пістолета ПМ разом із спорядженим магазином 810 г.

7. Прицільна дальність стрільби СВД з оптичним прицілом 1300 м.

8. Калібр гранатомету РПГ-7 40 мм.

9. Радіус розльоту осколків гранати Ф-1 до 200 м.

1.  Автоматична дія автомата АК-74 ґрунтується  на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня затворної рами.

2. Неповне розбирання пістолета ПМ проводити в такому порядку:  витягнути магазин з основи рукоятки і перевірити, чи не залишився патрон у патроннику; відокремити затвор від рамки ;  зняти зі ствола зворотну пружину

# 3. Трасуючі кулі призначені для цілевказівки і коригування вогню на відстанях 800 - 1000 метрів, а також для ураження живої сили противника.

4. Далекомірна шкала прицілу ПГО-7 розрахована на висоту цілі  2,7 м.

5. Перезарядження гвинтівки СВД засновано на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня.

6.  До комплекту кулемета ПКМ входять: коробки зі стрічками; приладдя; ремінь; чохол і запасний ствол;  пристосування для стрільби холостими набоями.

# Text boxes

У

В

1000



В

У

1000



1000

В

У



У

Д

1000

