МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

______________________ А.М. БАХТІН

« _____ »  ________________  20 ____ р.

Завдання

фахового кваліфікаційного тесту

(за курс військової підготовки)

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

| Факультет | ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ |
| --- | --- |
| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ |
| Кваліфікація | КОМАНДИР МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ |

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ ____ ” _____________20    р.

Протокол № _____

Розробив викладач кафедри

полковник (з) Ю.В. Туртаєв

2019-2020 навчальний рік

Завдання фахового кваліфікаційного тесту

з дисципліни „ СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА”

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ  З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН,   ПІДРОЗДІЛІВ

Базовий рівень складності

1. Під час пострілу виділяють періоди:

два;

три;

чотири;

п’ять

2. Глибина уражувального простору залежить:

від висоти цілі, наземності траєкторії, від кута нахилу місцевості;

від дальності прямого пострілу;

від довжини ствола;

від співвідношення прикритого простору до сектору обстрілу.

3. Попередній період пострілу продовжується:

з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

4. За призначенням вогнепальна зброя поділяється на:

бойову, навчальну, мисливську, спортивну, спеціального призначення;

особисту і групову;

зброю загального і спеціального призначення;

стрілецьку і артилерійську.

5. Що називається калібром?

гладкі виступи в каналі ствола зброї;

поглиблення (вирізи) в каналі стволу зброї

внутрішній діаметр каналу ствола

внутрішній діаметр каналу ствола, обмірюваний полями нарізів

6. Зброя великого калібру

від 5.45 мм до 6.5мм

від 6.5 мм до 9 мм

понад 9 мм

понад 14.5 мм

7. Радіус ураження осколками гранати РГО складає:

до 25 метрів;

до 50 м;

до 100 метрів;

до 200 метрів

8. Калібр гвинтівочної кулі зразка 1908 року складає:

5,45 мм;

7,62 мм;

9 мм;

12,7 мм.

9. Бойова скорострільність кулемета КК (пострілів за хвилину):

50-100;

200;

250;

550.

10. Дальність прямого пострілу по грудній фігурі із снайперської гвинтівки:

350 м;

430 м;

460 м;

625 м

11. Калібр СПГ-9 складає

23 мм;

45 мм;

73 мм;

100 мм.

12. Трасуючі кулі призначені:

для ураження живої сили противника;

для цілевказівки і ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 м.;

для цілевказівки і корегування вогню на відстані 800-1000 м та ураження живої сили

противника та вогневих засобів противника;

для ураження живої сили та вогневих засобів противника.

13. До основних частин кулемета КК відносяться:

затворна рама з газовим поршнем та витягувачем;

газовий регулятор;

кришка ствольної коробки;

стрічка з набоями.

14. 14,5 мм набої з кулею МДЗ застосовуються

для цілевказівки і корегування вогню на відстані 800-1000 м і ураження живої сили противника;

для ураження наземних цілей, запалювання дерев’яних споруд, горючих речовин;

для ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 метрів;

для ураження наземних цілей, вогневих засобів.

15. Реактивна протитанкова граната РПГ-18 вважається:

індивідуальною зброєю;

колективною зброєю;

одноразовою зброєю;

високоточною зброєю.

16. Бойова скорострільність 30 мм автоматичного гранатомета на станку (АГС-17) при стрільбі автоматичним вогнем складає:

50-100 пострілів на хвилину;

100-150 пострілів на хвилину;

150-200 пострілів на хвилину;

350-400 пострілів на хвилину.

17. Які дві характеристики розкривають влучність стрільби?

технічна справність і якісне приведення зброї до нормального бою;

кучність бою, тобто відповідність фактичного розсіювання куль встановленим нормам

та точність поєднання СТП з точкою куди прямує вогонь;

встановлення такого прицілу при якому на усі дальності стрільби забезпечується

нормальна влучність стрільби;

технічна справність

озброєння та готовність мішеневого поля.

18. Короткотермінове зберігання озброєння, це зберігання терміном

до одного місяця;

від одного місяця до одного року;

більше одного року;

до п’яти років.

19. Прилад ТПКУ-2Б має збільшення ( кратність)

2.7 *

3*

5*

6*

20. Скло бічне призначене

для перевірки правильності прицілювання при  навчанні стрільбі зі зброї з оптичним і

електронно-оптичними прицілами;

для перевірки правильності прицілювання на відстані дійсного пострілу з автоматів і

ручних кулеметів;

перевірки правильності і одноманітності прицілювання на відстані дійсного пострілу;

для навчання стрільбі без витрати боєприпасів.

21. Взведення головного вибухача гранати ВОГ-17 відбувається після виходу гранати з каналу ствола на відстані

до 5 метрів

5-10 метрів

10-15 метрів

10 – 30 метрів

22. Поточне обслуговування стрілецької зброї ТО проводиться

після певного періоду використання;

при підготовці до стрільби, негайно після стрільби, нарядів і занять, щоденно у

бойовій обстановці і не рідше раз у 7 днів, якщо зброя не використовувалась;

при переводі зброї на режим літньої або зимньої експлуатації;

згідно вказівок командира роти або начальника служби РАО.

23. Призмовий прилад ТНПО-115 призначений для

подачі цілевказівок;

виявлення цілей вночі;

спостереженням за полем бою;

визначення відстані до цілі.

24. Початкова швидкість гранати ВОГ-17 складає:

100 м/с

135 м/с

250 м/с

450 м/с

25. Командир взводу повинен проводити огляд озброєння і техніки не менше одного разу

в тиждень;

в 2 тижні;

в місяць;

за півроку.

26. Радіус суцільного ураження гранати ВОГ-25 складає

7 м;

25 м;

55 м;

100 м.

27. Темп стрільби (технічна скорострільність) кулемета ККВТ складає

(пострілів в хвилину):

200-250

350-400

550-600

700-800.

28. Вивірка кулеметів БТР виконується:

по контрольній мішені;

по віддаленій точці ;

по контрольній мішені або віддаленій точці;

по мішені, що визначена для пристрілювання кулеметів.

29. Точка перетинання середньої траєкторії з поверхнею цілі називається:

середньою точкою влучення або центром розсіювання;

середньою траєкторією;

площею розсіювання;

контрольною точкою.

30. Перерахуйте способи визначення СТП:

послідовний поділ відрізків та обчислення;

спосіб проведення осей розсіювання та послідовного поділу відрізків;

послідовний поділ відрізків, проведення осей розсіювання та обчислення;

послідовний поділ відрізків та спосіб проведення осей розсіювання.

31. В яких документах ведеться облік успішності поодинокого стрільця?

оціночна відомість на навчальне місце, відомість обліку результатів стрільб;

журнал бойової підготовки взводу;

журнал бойової підготовки взводу, відомості обліку результатів навчальних

(контрольних) стрільб, в оціночних відомостях навчальних місць;

журнал бойової підготовки взводу та роти.

32. Під час визначення загальної поправки при стрільбі з гранатомета результати поправки на вітер і рух цілі при помірному вітрі, якщо вітер і ціль направлені у різні сторони:

не змінюються;

додаються;

віднімаються;

зменшуються в два рази.

33. Розкрийте види наводки:

фронтальна та флангова;

пряма, непряма та напівпряма;

горизонтальна, вертикальна та облічна (по діагоналі);

пряма та навісна.

34. При стрільбі з АК-74 поправка на вітер, що дує під кутом 45° до площини стрільби, на відстані 400 м

не змінюється, визначається за мнемонічним правилом;

зменшується в два рази;

збільшується в два рази;

не враховується.

35. Найбільший вплив на дальність польоту кулі мають:

відхилення температури, падіння швидкості V°, кут місця цілі (в горах);

напрямок або сила вітру;

калібр кулі (гранати);

пора року та стан порохового заряду.

36. Підготовку озброєння і боєприпасів відносять до:

попередньої підготовки стрільби;

безпосередньої підготовки стрільби;

готовності до стрільби по цілі;

заходів технічного обслуговування стрільби.

37. Відстань між малою та великою поділками шкали бічних поправок сітки прицілу 1 ПЗ-2 складає:

0-02

0-03

0-04

0-06

38. До метання бойових гранат допускаються ті, що

засвоїли правила поводження з гранатами, та виконали підготовчі вправи;

виконали підготовчі вправи метання учбових та імітаційних гранат;

мають попередні навички метання учбових та імітаційних гранат;

за своїм морально-психологічним станом здатні до цього.

39. Згідно вимог заходів безпеки, стрільба негайно припиняється самостійно кожним військовослужбовцем або за командою керівника, у разі підняття

червоного прапора на командному пункті;

білого прапора на командному пункті;

прапора на командному пункті;

(оголошення) сигналу тривоги на командному пункті.

40. Стрільба оцінюється “незадовільно” незалежно від кількості уражених

цілей, якщо:

одну із показаних цілей не було обстріляно;

під час виконання вправи той, хто стріляє, порушив визначені вимоги безпеки;

виникла відмова в стрільбі зброї;

у разі грубого порушення стріляючим форми одягу.

Середній рівень складності

1. Як називається енергія руху кулі біля дульного зрізу ствола?

початковою швидкістю кулі;

початковою енергією;

четвертим етапом пострілу;

деривацією

2. Як називається кут на траєкторії, який знаходиться між лінією метання і горизонтом зброї?

кут вильоту;

кут метання;

кут падіння;

кут піднесення.

3. Що називається прямим пострілом?

постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією прицілювання

вище цілі на всьому своєму шляху;

відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання;

постріл, при якому траєкторія польоту кулі не перевищує прицільної дальності;

постріл, при якому час руху кулі на висхідній галузі траєкторії менше, ніж на

низхідній.

4. Глибина уражувального простору залежить:

від висоти цілі;

від кута вильоту кулі;

від швидкості польоту кулі;

від тривалості знаходження цілі в поле зору.

5. Газова трубка зі ствольною накладкою є складовою часиною

ПМ;

СГД;

ККВТ;

АК-74

6. Відстань між двома протилежними полями (по діаметру) називається

калібром каналу ствола;

балістикою;

тисячною;

забійником.

7. З кулемета ПКМ ведеться автоматичний вогонь довгими чергами

до 10 пострілів;

до 20 пострілів;

до 30 пострілів;

до 50 пострілів.

8. Для чого призначений запобіжник ПКМ?

для виведення шептала з-під бойового зводу затворної рами.;

для запирання спускового важеля, коли затворна рама знаходиться на бойовому

взводі, чим виключається можливість ненавмисного пострілу;

для зручності дій кулеметом;

для спрямування руху затворної рами з газовим поршнем.

9. Для чого призначений ударник ПМ?

для розбиття капсуля;

для з’єднання усіх частин пістолету;

для спрямування польоту кулі;

для застереження хвоста спускового гачка від ненавмисного натискання на нього.

10. Ручна осколкова граната Ф-1

призначена для ураження легкоброньованої техніки;

многоцільового призначення;

призначена для ураження живої сили в наступі;

призначена для ураження живої сили в оборонному бою;

11. Далекомірна шкала прицілу ПГО-7 розрахована на висоту цілі

1,5 м;

2,2 м;

2,7 м;

3 м.

12. Для чого призначений механізм дальнього взведення запалу гранат РГН, РГО?

забезпечує спрацьовування детонатору через 3,2 - 4,2 сек.;

забезпечує безпечність у службовому положенні й взведенні запалу через 1-1,8 сек;

забезпечує спрацьовування запалу при ударі гранати о перешкоду;

забезпечує безпечність запалу в службовому положенні.

13. Газовий поршень СГД призначений

для відводу затворної рами назад при пострілі;

для передачі тиску порохових газів штовхачу;

для з’єднання частин і механізмів гвинтівки;

для спрямування польоту кулі.

14. Якому прицілу відповідає позначка П (постійна установка прицілу) СВД?

4

3

2

1

15. Для якої висоти цілей розрахована далекомірна шкала ТПКУ – 2Б?

1,5 м;

2,2 м;

2,7 м;

3,0 м.

16. Відстань між малою та великою поділками шкали бічних поправок прицілу

1ПЗ-2 складає

1 см;

2 мм;

0-02;

0-04.

17. Що є основною частиною ККВТ?

бойковий механізм;

електроспуск;

прицільний пристрій;

вертлюг.

18. Для чого призначені патрони з бронебійно-запальною кулею Б-32 і запальними кулями ЗП?

для знищення танків і БТР противника на відстанях до 2000м;

запалювання легкозаймистих предметів і пального на відстані до 1500м;

для знищення повітряних цілей на висотах до 3000м;

для знищення

19. На яку відстань дозволяє вести вогонь шкала кутів прицілювання АГС-17?

400 м;

600 м;

700 м;

800 м.

20. На якій відстані обирається віддалена точка для вивірки прицілу ПАГ-17?

15-20 м;

50-100 м;

300-400 м;

500-600 м.

1. Які існують способи визначення відстаней до цілей?

За лінійними розмірами предметів;

За кутовими розмірами предметів;

За допомогою прицільного пристрою зброї;

Безпосереднім промірюванням;

2. Снайперська гвинтівка

Драгомирова;

Дегтярьова;

Драгунова;

Драгоманова.

3. Бойковий механізм

РПГ-7;

АК-74;

ПКМ;

СВД.

4. Штовхач з пружиною

РПГ-7;

АК-74;

ККВТ

СГД.

5. Бойова личинка

АК-74;

ККМ;

СГД;

ККВТ.

6. Для ураження повітряних цілей застосовують

патрони з кулею МДЗ;

патрони з кулями Б-32 і ЗП;

патрони з кулями БЗТ;

патрони з кулями ОФЗТ.

7. СПГ-9Д

десантний варіант «Спису» с колесно-треножним станком;

поновлена версія гранатомета з новим прицільним пристроєм – ПГОК-9;

СПГ -9, обладнаний нічним прицілом ПГН-9;

десантний варіант «Спису» с ПГОК-9.

8. Затвор АК-74 служить для:

досилання патрону в патронник;

закривання каналу ствола;

розбиття капсуля;

викидання гільзи з патронника.

9. Для попередження затримок при стрільбі з ККМ необхідно:

постійно тримати кулемет у повній справності;

своєчасно оглядати, чистити та змащувати;

перед стрільбою притирати канал ствола;

не доводити ствол до перегріву (змінювати ствол після кожних 400-500 пострілів).

10. Затвор ПМ:

цілик;

вікно для викидання гільз (набоїв);

мушка;

спускова скоба.

11. Постріл ВОГ – 17:

накольно-запобіжний механізм;

осколкова граната;

пороховий заряд;

головний запальник миттєвої дії.

12. Основні частини кулемета ККВТ:

кожух;

електроспуск;

ударник;

ствольна накладка.

1. Контрольна мішень для вивірки кулеметів БТР встановлюється  від дульного зрізу на

10 м;

20 м;

40 м;

50 м.

2. Пороховий заряд в патронах калібру 5,45 мм складається з пороху

піроксилінового;

нітроглицеринового;

бездимного піроксилінового;

тринітротолуол.

3. При куті піднесення більше 35° (градусів) траєкторією польоту кулі називають:

настильною;

навісною;

спряженою;

висхідною.

4. Дальність прямого пострілу із кулемета ПКМ по грудній цілі складає:

400 метрів;

440 метрів;

460 метрів;

520 метрів.

5. Механізм дальнього взведення гранати РГН, після висмикування чеки гранати спрацьовує через:

1-1,8 с;

1,1-2,2 с;

2,8-3,2 с;

3,2-4,2 с.

6. Місткість коробчастого магазину СГД складає:

5 патронів;

10 патронів;

15 патронів;

30 патронів.

7. Боєкомплект кулемета ККВТ складає (патронів):

350

500

1500

2000

8. Вага гранатомета АГС -17 з прицілом і станком:

18 кг;

24 кг;

31 кг;

36 кг.

Високий рівень складності

1. Радіус суцільного ураження гранати ВОГ-25 складає:

7 м;

25 м;

100 м;

150 м.

2. Командир взводу повинен проводити огляд озброєння і техніки не менше одного разу

в тиждень;

в 2 тижні;

в місяць;

за півроку.

3. На якій відстані виконується приведення зброї до нормального бою?

10 м;

20 м;

50 м;

100 м.

4. Середня смуга сектору спостереження для спостерігача складає:

200-400 м;

400-800 м;

800-1000 м;

1000-1200 м.

5. Калібр кулемета ККВТ:

7,62 мм;

9 мм;

12,7 мм;

14,5 мм.

6. Виконання нормативу №1 «Виготовлення до стрільби лежачи під час дій у пішому порядку» на оцінку відмінно складає :

7 с;

8 с;

9 с;

10 с.

7. Час спрацювання запалу УЗРГМ складає:

1-1,8 с;

2-2,5 с;

2,5-3,5 с;

3,2-4,2 с.

8. Калібр гвинтівочної кулі зразка 1908 року складає:

5,45 мм;

7,62 мм;

9 мм;

12,7 мм.

1. 70-80 пострілів за хвилину -

Бойова скорострільність кулемета ККВТ;

Бойова скорострільність кулемета ККТ;

Бойова скорострільність кулемета ККМ;

Бойова скорострільність кулемета РКК-74.

2. 0-06 -

Висота малого штриха сітки прицілу 1 ПЗ-2;

Висота великого штриха сітки прицілу 1 ПЗ-2;

Відстань між малою та великою поділками шкали бічних поправок1 ПЗ-2;

Відстань між поділками шкали бічних поправок ТПКУ -2Б.

3. Вага 18 кг

вага станка гранатомету АГС-17;

вага тіла гранатомету АГС-17;

вага кулемету ККВТ;

вага прицілу ПП-61 АМ.

4. Відстань від точки вильоту до перетинання траєкторії з лінією прицілювання –

лінія прицілювання;

прицільна дальність;

кут вильоту;

дальність прямого пострілу.

5. Складові частини та механізми АК-74:

кришка ствольної коробки;

затворна рама з газовим поршнем;

затвор;

зворотній механізм.

6. Газова камора ПКМ призначена для

спрямування порохових газів, що відводяться з каналу ствола на газовий поршень

затворної рами;

для розміщення регулятора;

для зменшення блиску полум’я при стрільбі;

для з’єднання частин та механізмів кулемета.

7. Пістолет Макарова (ПМ) –

рамка зі стволом і спусковою скобою;

затвор з ударником, викидачем та запобіжником;

затильник;

затворна рама з витягувачем та газовим поршнем.

8. Газова камора СГД –

регулятор;

викидач;

електроспуск;

газова трубка.

9. Протитанкова граната пострілу ПГ-7В –

затвор;

трасер;

стабілізатор;

реактивний двигун.

10. Запал гранати РГН –

датчик цілі;

накольно - запобіжний механізм;

тринітротолуол;

цілик.

11. Темп стрільби 700-800 пострілів за хвилину –

ПМ;

АК-74;

РКК-?;;

ККТ

12. Калібр 7,62 мм –

АКМ;

РКК-74;

СГД;

ПМ

1. Початком траєкторії виступає

площина стрільби

точка вильоту

деривація

прямий постріл

2. Криюча величина мушки автомата АК-74 для цілі шириною 25 см складає –

50 м

100 м

150 м

200 м

3. Убивча дальність кулі АК-74 -

1000 м

1350 м

1500 м

1550 м

4. Для підвищення кучності бою при стрільбі чергами та зменшення енергії віддачі слугує

ствол

затвор

дульний гальмо-компенсатор

калібр

5. Для регулювання кількості порохових газів, що діють на поршень затворної рами служить

зворотня пружина

затвор

регулятор

запобіжник

6. Вага пістолета ПМ разом із спорядженим магазином

610 г.

750 г.

810 г.

920 г.

7. Прицільна дальність стрільби СГД з оптичним прицілом

1000 м

1100 м

1200 м

1300 м

8. Калібр гранатомету РПГ-7

25 мм

40 мм

65 мм

73 мм

9. Радіус розльоту осколків гранати Ф-1

до 100 м

до 150 м

до 200 м

до 250 м

10. Прицільна дальність стрільби РПГ-18

200 м

300 м

500 м

1000 м

11. Патронна коробка для патронів калібру 14.5 мм має ємність (шт.)

50

75

100

125

12. Головна частина запальних  куль (ЗП) калібру 14,5 мм пофарбована в

чорний кольор

фіолетовий кольор

фіолетовий з червоним кольором

червоний кольор

1.  Автоматична дія автомата АК-74 базується на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня затворної рами.

2. Вивірка прицілу  ПАГ-17 може здійснюватися по віддаленій точці або по вивірювальній мішені.

3. Тримач магнітний  з комплекту КЯ-83 призначений для утримання прицільних пристосувань (мушки, сіток прицілу) на металевій поверхні стрілецької і гранатометної лінійок.

# 4. Трасуючі кулі призначені для цілевказівки і коригування вогню на відстанях 800 - 1000 метрів, а також для ураження живої сили противника.

5. Механізм повороту башти БТР служить для наведення баштової установки у горизонтальній площині.

6. Автоматична дія кулемета ККВТ заснована на принципі використання енергії віддачі при короткому ході ствола.

7. Далекомірна шкала прицілу ПГО-7 розрахована на висоту цілі  2,7 м.

8. Перезарядження гвинтівки СГД засновано на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня.