МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

______________________ А.М. БАХТІН

« _____ »  ________________  20 ____ р.

Завдання

фахового кваліфікаційного тесту

(за курс військової підготовки)

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

| Факультет | ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ |
| --- | --- |
| Спеціальність | СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ |
| Кваліфікація | СПЕЦІАЛІСТ З ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ |

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ ____ ” _____________20    р.

Протокол № _____

Розробив викладач кафедри

полковник (з) Ю.В. Туртаєв

м.Миколаїв

Завдання фахового кваліфікаційного тесту

з дисципліни „ СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА”

для студентів спеціальності: СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Базовий рівень складності

1. Під час пострілу виділяють періоди:

два;

три;

чотири;

п’ять

2. Попередній період пострілу продовжується:

з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

3. За призначенням вогнепальна зброя поділяється на:

бойову, навчальну, мисливську, спортивну, спеціального призначення;

особисту і групову;

зброю загального і спеціального призначення;

стрілецьку і артилерійську.

4. Що називається калібром?

гладкі виступи в каналі ствола зброї;

поглиблення (вирізи) в каналі стволу зброї

внутрішній діаметр каналу ствола

внутрішній діаметр каналу ствола, обмірюваний полями нарізів

5. Зброя великого калібру

від 5.45 мм до 6.5мм

від 6.5 мм до 9 мм

понад 9 мм

понад 14.5 мм

6. Радіус ураження осколками гранати РГО складає:

до 25 метрів;

до 50 м;

до 100 метрів;

до 200 метрів

7. Калібр гвинтівочної кулі зразка 1908 року складає:

5,45 мм;

7,62 мм;

9 мм;

12,7 мм.

8. Бойова скорострільність кулемета ПК (пострілів за хвилину):

50-100;

200;

250;

550.

9. Дальність прямого пострілу по грудній фігурі із снайперської гвинтівки:

350 м;

430 м;

460 м;

625 м

10. Калібр СПГ-9 складає

23 мм;

45 мм;

73 мм;

100 мм.

11. До основних частин кулемета ПК відносяться:

затворна рама з газовим поршнем та витягувачем;

газовий регулятор;

кришка ствольної коробки;

стрічка з набоями.

12. Бойова скорострільність 30 мм автоматичного гранатомета на станку (АГС-17) при стрільбі автоматичним вогнем складає:

50-100 пострілів на хвилину;

100-150 пострілів на хвилину;

150-200 пострілів на хвилину;

350-400 пострілів на хвилину.

13. Прилад ТПКУ-2Б має збільшення ( кратність)

2.7 *

3*

5*

6*

14. Взведення головного вибухача гранати ВОГ-17 відбувається після виходу гранати з каналу ствола на відстані

до 5 метрів

5-10 метрів

10-15 метрів

10 – 30 метрів

15. Початкова швидкість гранати ВОГ-17 складає:

100 м/с

135 м/сек

250 м/сек

450 м/сек.

16. Командир взводу повинен проводити огляд озброєння і техніки не менше одного разу

в тиждень;

в 2 тижні;

в місяць;

за півроку.

17. Радіус суцільного ураження гранати ВОГ-25 складає

7 м.;

25 м.;

55 м.;

100 м.

18. Темп стрільби (технічна скорострільність) кулемета ККВТ складає

(пострілів в хвилину):

200-250

350-400

550-600

700-800.

19. Вивірка кулеметів БТР виконується:

по контрольній мішені;

по віддаленій точці ;

по контрольній мішені або віддаленій точці;

по мішені, що визначена для пристрілювання кулеметів.

20. Перерахуйте способи визначення СТП:

послідовний поділ відрізків та обчислення;

спосіб проведення осей розсіювання та послідовного поділу відрізків;

послідовний поділ відрізків, проведення осей розсіювання та обчислення;

послідовний поділ відрізків та спосіб проведення осей розсіювання.

21. В яких документах ведеться облік успішності поодинокого стрільця?

оціночна відомість на навчальне місце, відомість обліку результатів стрільб;

журнал бойової підготовки взводу;

журнал бойової підготовки взводу, відомості обліку результатів навчальних

(контрольних) стрільб, в оціночних відомостях навчальних місць;

журнал бойової підготовки взводу та роти.

22. Розкрийте види наводки:

фронтальна та флангова;

пряма, непряма та напівпряма;

горизонтальна, вертикальна та облічна (по діагоналі);

пряма та навісна.

23. Підготовку озброєння і боєприпасів відносять до:

попередньої підготовки стрільби;

безпосередньої підготовки стрільби;

готовності до стрільби по цілі;

заходів технічного обслуговування стрільби.

24. До метання бойових гранат допускаються ті, що

засвоїли правила поводження з гранатами, та виконали підготовчі вправи;

виконали підготовчі вправи метання учбових та імітаційних гранат;

мають попередні навички метання учбових та імітаційних гранат;

за своїм морально-психологічним станом здатні до цього.

25. Згідно вимог заходів безпеки, стрільба негайно припиняється самостійно кожним військовослужбовцем або за командою керівника, у разі підняття

червоного прапора на командному пункті;

білого прапора на командному пункті;

прапора на командному пункті;

(оголошення) сигналу тривоги на командному пункті.

Середній рівень складності

1. Як називається енергія руху кулі біля дульного зрізу ствола?

початковою швидкістю кулі;

початковою енергією;

четвертим етапом пострілу;

деривацією

2. Як називається кут на траєкторії, який знаходиться між лінією метання і горизонтом зброї?

кут вильоту;

кут метання;

кут падіння;

кут піднесення.

3. Що називається прямим пострілом?

постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією прицілювання вище цілі на всьому своєму шляху;

відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання;

постріл, при якому траєкторія польоту кулі не перевищує прицільної дальності;

постріл, при якому час руху кулі на висхідній галузі траєкторії менше, ніж на низхідній.

4. Глибина уразного простору залежить:

від висоти цілі;

від кута вильоту кулі;

від швидкості польоту кулі;

від тривалості знаходження цілі в поле зору.

5. Газова трубка зі ствольною накладкою є складовою часиною

ПМ;

СВД;

КПВТ;

АК-74

6. Відстань між двома протилежними полями (по діаметру) називається

калібром каналу ствола;

балістикою;

тисячною;

забійником.

7. Для чого призначений запобіжник ПКМ?

для виведення шептала з-під бойового зводу затворної рами.;

для запирання спускового важеля, коли затворна рама знаходиться на бойовому взводі, чим виключається можливість ненавмисного пострілу;

для зручності дій кулеметом;

для спрямування руху затворної рами з газовим поршнем.

8 Для чого призначений ударник ПМ?

для розбиття капсуля;

для з’єднання усіх частин пістолету;

для спрямування польоту кулі;

для застереження хвоста спускового гачка від ненавмисного натискання на нього.

9. Ручна осколкова граната Ф-1

призначена для ураження легкоброньованої техніки;

многоцільового призначення;

призначена для ураження живої сили в наступі;

призначена для ураження живої сили в оборонному бою;

10. Далекомірна шкала прицілу ПГО-7 розрахована на висоту цілі

1,5 м;

2,2 м;

2,7 м;

3 м.

11. Газовий поршень СВД призначений

для відводу затворної рами назад при пострілі;

для передачі тиску порохових газів штовхачу;

для з’єднання частин і механізмів гвинтівки;

для спрямування польоту кулі.

12. Для чого призначені патрони з бронебійно-запальною кулею Б-32 і запальними кулями ЗП?

для знищення танків і БТР противника на відстанях до 2000м;

запалювання легкозаймистих предметів і пального на відстані до 1500м.;

для знищення повітряних цілей на висотах до 3000м.;

для знищення

13. На яку відстань дозволяє вести вогонь шкала кутів прицілювання АГС-17?

400 м;

600 м;

700 м;

800 м.

1. Які існують способи визначення відстаней до цілей?

За лінійними розмірами предметів;

За кутовими розмірами предметів;

За допомогою прицільного пристрою зброї;

Безпосереднім промірюванням;

2. Снайперська гвинтівка

Макарова;

Дегтярьова;

Драгунова;

Володимирова.

3. Бойковий механізм

РПГ-7;

АК-74;

ПКМ;

СВД.

4. Штовхач з пружиною

РПГ-7;

АК-74;

КПВТ

СГД.

5. Бойова личинка

АК-74;

ПКМ;

СВД;

ККВТ.

6. Для поразки повітряних цілей застосовують

патрони з кулею МДЗ;

патрони з кулями Б-32 і ЗП;

патрони з кулями БЗТ;

патрони з кулями ОФЗТ.

7. Затвор АК-74 служить для:

досилання патрону в патронник;

закривання каналу ствола;

розбиття капсуля;

викидання гільзи з патронника.

8. Для попередження затримок при стрільбі з ПКМ необхідно:

постійно тримати кулемет у повній справності;

своєчасно оглядати, чистити та змащувати;

перед стрільбою притирати канал ствола;

не доводити ствол до перегріву (змінювати ствол після кожних 400-500 пострілів).

1. Контрольна мішень для вивірки кулеметів БТР встановлюється  від дульного зрізу на

10 м;

20 м;

40 м;

50 м.

2. При куті піднесення більше 35° (градусів) траєкторією польоту кулі називають:

настильною;

навісною;

спряженою;

висхідною.

3. Дальність прямого пострілу із кулемета ПКМ по грудній цілі складає:

400 метрів;

440 метрів;

460 метрів;

520 метрів.

4. Механізм дальнього взведення гранати РГН, після висмикування чеки гранати спрацьовує через:

1-1,8 с;

1,1-2,2 с;

2,8-3,2 с;

3,2-4,2 с.

5. Місткість коробчастого магазину СВД складає:

5 набоїв;

10 набоїв;

15 набоїв;

30 набоїв.

Високий рівень складності

1. Радіус суцільного ураження гранати ВОГ-25 складає:

7 м;

25 м;

100 м;

150 м.

2. На якій відстані виконується приведення зброї до нормального бою?

10 м;

20 м;

50 м;

100 м.

3. Середня смуга сектору спостереження для спостерігача складає:

200-400 м;

400-800 м;

800-1000 м;

1000-1200 м.

4. Калібр кулемета ККВТ:

7,62 мм;

9 мм;

12,7 мм;

14,5 мм.

5. Час спрацювання запалу УЗРГМ складає:

1-1,8 с;

2-2,5 с;

2,5-3,5 с;

3,2-4,2 с.

1. 70-80 пострілів за хвилину -

Бойова скорострільність кулемета ККВТ;

Бойова скорострільність кулемета ПКТ;

Бойова скорострільність кулемета ПКМ;

Бойова скорострільність кулемета РПК.

2. Вага 18 кг –

вага станка гранатомету АГС – 17;

вага тіла гранатомету АГС – 17;

вага кулемету КПВТ;

вага прицілу ПП - 61 АМ.

3. Складові частини та механізми АК-74:

кришка ствольної коробки;

затворна рама з газовим поршнем;

затвор;

зворотній механізм.

4. Газова камора ПКМ призначена для

спрямування порохових газів, що відводяться з каналу ствола на газовий поршень затворної рами;

для розміщення регулятора;

для зменшення блиску полум’я при стрільбі;

для з’єднання частин та механізмів кулемета.

5. Пістолет Макарова (ПМ) –

рамка зі стволом і спусковою скобою;

затвор з ударником, викидачем та запобіжником;

затильник;

затворна рама з витягувачем та газовим поршнем.

6. Газова камора СГД –

регулятор;

викидач;

електроспуск;

газова трубка.

7. Протитанкова граната пострілу ПГ-7В –

затвор;

трасер;

стабілізатор;

реактивний двигун.

8. Запал гранати РГН –

датчик цілі;

накольно - запобіжний механізм;

тринітротолуол;

цілик.

1. Початком траєкторії виступає

площина стрільби

точка вильоту

деривація

прямий постріл

2. Криюча величина мушки АК-74 на 100 м складає –

50 м

100 м

150 м

200 м

3. Убивча дальність кулі АК-74 -

1000 м

1350 м

1500 м

1550 м

4. Для підвищення кучності бою при стрільбі чергами та зменшення енергії віддачі слугує

ствол

затвор

дульний гальмо-компенсатор

калібр

5. Для регулювання кількості порохових газів, що діють на поршень затворної рами служить

зворотня пружина

затвор

регулятор

запобіжник

6. Вага пістолета ПМ разом із спорядженим магазином

610 г.

750 г.

810 г.

920 г.

7. Прицільна дальність стрільби СГД з оптичним прицілом

1000 м

1100 м

1200 м

1300 м

8. Калібр гранатомету РПГ-7

25 мм

40 мм

65 мм

73 мм

1.  Автоматична дія автомата АК-74 базується на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня затворної рами.

2. Вивірка прицілу  ПГО-17 може здійснюватися по віддаленій точці або по вивірювальній мішені.

# 3. Трасуючі кулі призначені для цілевказівки і коригування вогню на відстанях 800 - 1000 метрів, а також для ураження живої сили противника.

4. Механізм повороту башти БТР служить для наведення баштової установки у горизонтальній площині.

5. Далекомірна шкала прицілу ПГО-7 розрахована на висоту цілі 2,7 м.