МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

______________________ А.М. БАХТІН

« _____ »  ________________  20 ____ р.

Завдання

кваліфікаційного тесту

(за І семестр навчання військової підготовки)

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

| Факультет | ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ |
| --- | --- |
| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ |
| Кваліфікація | КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ |

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ ____ ” _____________20     р.

Протокол № _____

Розробив викладач кафедри

п/п-к (з) Е.В. Винограденко

Завдання  кваліфікаційного тесту

з дисципліни „ СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА”

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І

МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН,   ПІДРОЗДІЛІВ

Базовий рівень складності

1. Перший період пострілу продовжується:

- з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

- від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

- від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

- від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

2. Глибина уражувального простору залежить:

- від висоти цілі, наземності траєкторії, кута нахилу місцевості;

- від дальності прямого пострілу;

- від довжини ствола;

- від співвідношення прикритого простору до сектору обстрілу.

3. Попередній період пострілу продовжується:

- з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

- від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

- від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

- від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

4. За призначенням вогнепальна зброя поділяється на:

- бойову, навчальну, мисливську, спортивну, спеціального призначення;

- індивідуальну та  групову;

- зброю загального і спеціального призначення;

- стрілецьку і артилерійську.

5. Що називається калібром?

- гладкі виступи в каналі ствола зброї;

- поглиблення (вирізи) в каналі стволу зброї ;

- внутрішній діаметр каналу ствола;

- внутрішній діаметр каналу ствола, обмірюваний полями нарізів.

6. Дальність прямого пострілу по  фігурі, що біжить  із автомату АК-74:

- 350 м;

- 430 м;

- 460 м;

- 625 м.

7. Радіус ураження осколками гранати РГО складає:

- до 25 метрів;

- до 50 метрів;

- до 100 метрів;

- до 200 метрів

8. Калібр гвинтівочного патрона зразка 1908 року складає:

- 5,45 мм;

- 7,62 мм;

-  9 мм;

- 12,7 мм.

9. Трасуючі кулі призначені:

- для ураження живої сили противника;

- для цілевказівки і ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 м.;

- для цілевказівки і корегування вогню на відстані 800-1000 м та ураження живої сили

противника та вогневих засобів противника;

- для ураження наземних цілей, запалювання дерев’яних споруд, горючих речовин.

10. Патрони калібру  14,5 мм  з кулею МДЗ застосовуються:

- для цілевказівки і корегування вогню на відстані 800-1000 м і ураження живої сили

противника;

- для ураження наземних цілей, запалювання дерев’яних споруд, горючих речовин;

- для ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 метрів;

- для ураження наземних цілей та вогневих засобів.

Середній рівень складності

1. Як називається енергія руху кулі біля дульного зрізу ствола?

- початковою швидкістю кулі;

- початковою енергією;

- максимальною швидкістю кулі;

- деривацією

2. Як називається кут на траєкторії, який знаходиться між лінією метання і горизонтом зброї?

- кут вильоту;

- кут метання;

- кут падіння;

- кут піднесення.

3. Що називається прямим пострілом?

- постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією

прицілювання  вище цілі на всьому своєму шляху;

- постріл, при якому здійснюється відхилення кулі від площини стрільби у бік її

обертання;

- постріл, при якому траєкторія польоту кулі не перевищує прицільної дальності;

- постріл, при якому час руху кулі на висхідній галузі траєкторії менше, ніж на

низхідній.

1. Для чого призначені патрони з  запальними кулями ЗП?

- для знищення танків і БТР противника на відстанях до 2000м;

- запалювання легкозаймистих предметів на відстані до 1500м.;

- для знищення повітряних цілей на висотах до 3000м.;

- запалювання  пального на відстані до 1500м.

2. Для поразки повітряних цілей застосовують

- патрони з кулею МДЗ;

- патрони з кулями Б-32 і ЗП;

- патрони з кулями БЗТ;

- патрони з кулями ОФЗТ.

3. Затвор АК-74 служить для:

- досилання патрону в патронник;

- закривання каналу ствола;

- розбиття капсуля;

- викидання гільзи з патронника.

4. Зброя великого калібру:

- від 5.45 мм до 6.5 мм;

- від 6.5 мм до 9 мм;

- понад 9 мм ;

- понад 14.5 мм.

1. Відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання називається деривацією.

2. Пороховий заряд в патронах калібру 5,45 мм складається з нітроглицеринового пороху.

3. При куті піднесення більше 35° (градусів) траєкторією польоту кулі називають

навісною.

Високий рівень складності

1. Величина початкової швидкості кулі залежить від:

-  довжини ствола; маси кулі; бойової скорострільності зброї; темпу стрільби; розмірів

зерен пороху; щільності заряджання;

- маси збої; маси кулі; маси, температури вологості порохового заряду; дальності

прямого пострілу; щільності заряджання; вологості повітря;

- довжини ствола; маси зброї; маси, температури вологості порохового заряду; форми

та  розмірів зерен пороху; калібру зброї;

- довжини ствола; маси кулі; маси, температури вологості порохового заряду; форми

та   розмірів зерен пороху; щільності заряджання.

2.  До бойових патронів відносяться:

- револьверні і пістолетні; спортивні; гвинтівочні (гвинтівочно-кулеметні); великокаліберні ;

- револьверні і пістолетні; проміжні (автоматні); гвинтівочні (гвинтівочно-кулеметні);

великокаліберні ;  малокаліберні;

- патрони середнього калібру; великокаліберні ; малокаліберні; проміжні (автоматні);

учбові;

- револьверні і пістолетні; холості; допоміжні; великокаліберні ;  малокаліберні.

1. Відстань від точки вильоту до перетинання траєкторії з лінією прицілювання називається:

лінією прицілювання;

прицільною дальністю;

горизонтом зброї;

дальністю прямого пострілу.

2. Запал гранати РГН має:

датчик цілі;

накольно - запобіжний механізм;

детонуючий вузол;

механізм дальнього зведення.

1. Початком траєкторії виступає точка вильоту.

2. Дальність, на якій зберігається  убивча сила кулі АК-74 - 1350 м.

3. Для маркування патронів з трасуючою кулею прийнято  умовне позначення літерою: Т.

4. Механізм дальнього взведення запалу гранат РГН та РГО призначений для взведенні запалу через 1 – 1,8 с.

1.  Автоматична дія  АК-74 ґрунтується  на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня затворної рами.

# 2. Для підвищення кучності бою при стрільбі чергами та зменшення енергії віддачі служить дульний гальмо-компенсатор.