МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

______________________ А.М. БАХТІН

« _____ »  ________________  20 ____ р.

Завдання

кваліфікаційного тесту

(за І семестр навчання військової підготовки)

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

| Факультет | ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ |
| --- | --- |
| Спеціальність | СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ |
| Кваліфікація | СПЕЦІАЛІСТ З ВИХОВНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ |

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ ____ ” _____________20     р.

Протокол № _____

Розробив викладач кафедри

п/п-к (з) Е.В. Винограденко

Завдання  кваліфікаційного тесту

з дисципліни „ СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА”

для студентів спеціальності: СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Базовий рівень складності

1. Глибина уражувального простору залежить:

- від висоти цілі, наземності траєкторії, кута нахилу місцевості;

- від дальності прямого пострілу;

- від довжини ствола;

- від співвідношення прикритого простору до сектору обстрілу.

2. Попередній період пострілу продовжується:

- з моменту повного згорання порохового заряду до моменту вильоту кулі з каналу

ствола;

- від початку горіння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи

ствола;

- від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду в об’ємі, який

швидко змінюється;

- від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу порохових

газів.

3. Що називається калібром?

- гладкі виступи в каналі ствола зброї;

- поглиблення (вирізи) в каналі стволу зброї ;

- зовнішній діаметр каналу ствола;

- внутрішній діаметр каналу ствола, обмірюваний полями нарізів.

4. Дальність прямого пострілу по  фігурі, що біжить  із автомату АК-74:

- 350 м;

- 430 м;

-  460 м;

- 625 м.

5.  Для визначення дальності до цілі користуються формулою тисячної:

- Д=

- Д=

- Д=

- В=

Середній рівень складності

1. Що називається прямим пострілом?

- постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією

прицілювання вище цілі на всьому своєму шляху;

- відхилення кулі від площини стрільби у бік її обертання;

- постріл, при якому траєкторія польоту кулі не перевищує прицільної дальності;

- постріл, при якому час руху кулі на висхідній галузі траєкторії менше, ніж на

низхідній.

1. Які існують способи визначення відстаней до цілей?

- за лінійними розмірами предметів;

- за кутовими розмірами предметів;

- за допомогою прицільного пристрою зброї;

- безпосереднім промірюванням.

2. Затвор АК-74 служить для:

- досилання патрону в патронник;

- закривання каналу ствола;

- взведення курка;

- викидання гільзи з патронника.

1. При куті піднесення більше 35° (градусів) траєкторією польоту кулі називають

навісною.

2. Механізм дальнього взведення гранати РГН, після висмикування чеки гранати спрацьовує через  1-1,8 с.

Високий рівень складності

1. Величина початкової швидкості кулі залежить від:

- довжини ствола; маси кулі; бойової скорострільності зброї; темпу стрільби; розмірів

зерен пороху; щільності заряджання;

- маси збої; маси кулі; маси, температури вологості порохового заряду; дальності

прямого пострілу; щільності заряджання; вологості повітря;

-  довжини ствола; маси зброї; маси, температури вологості порохового заряду; форми

та  розмірів зерен пороху; калібру зброї;

- довжини ствола; маси кулі; маси, температури вологості порохового заряду; форми

та   розмірів зерен пороху; щільності заряджання.

1. Ручна осколкова граната Ф-І складається:

- запобіжна чека;

-  корпус;

- розривний  заряд;

- запал.

1. Якщо мушки АК-74 перекриває 50 см цілі, то дальність до неї становить -  100 м.

2. Дальність, на якій зберігається  убивча сила кулі АК-74 - 1350 м.

1.  Автоматична дія  АК-74 ґрунтується  на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня затворної  рами.

# Text boxes

У

В

1000



В

У

1000



1000

В

У



У

Д

1000

