МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

______________________ А.М. БАХТІН

« _____ »  ________________  20 ____ р.

Завдання

кваліфікаційного тесту

(за ІІ семестр навчання військової підготовки)

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

| Факультет | ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ |
| --- | --- |
| Спеціальність | БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ |
| Кваліфікація | КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ |

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

„ ____ ” _____________20    р.

Протокол № _____

Розробив викладач кафедри

п/п-к (з) Е.В. Винограденко

2018-2019 навчальний рік

Завдання  кваліфікаційного тесту

з дисципліни „ СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА”

для студентів спеціальності: БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І

МОРСЬКОЇ ПІХОТИ    З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН,   ПІДРОЗДІЛІВ

Базовий рівень складності

1. Бойова скорострільність кулемета КК (пострілів за хвилину):

- 50-100;

- 200;

- 250;

- 550.

2. Дальність прямого пострілу по грудній фігурі із снайперської гвинтівки СГД:

- 350 м;

- 430 м;

-  460 м;

- 625 м

3. До основних частин кулемета КК відносяться:

- затворна рама з газовим поршнем та витягувачем;

- газовий регулятор;

- кришка ствольної коробки;

- стрічка з набоями.

4. Реактивна протитанкова граната РПГ-18 вважається:

- індивідуальною зброєю;

- колективною зброєю;

- багатоцільовою зброєю;

- високоточною зброєю.

5. БТР (ширина 2,5 м) противника покривається мушкою автомату. Яка дальність до цілі?

- 400 м;

- 600 м;

- 800 м;

- 1000 м.

6. Для чого призначений ударник пістолету ПМ?

- для розбиття капсуля;

- для підпалення порохового заряду;

- для натискання на бойову пружину;

- для застереження хвоста спускового гачка від ненавмисного натискання на нього.

7.Вага пістолету ПМ із спорядженим магазином:

- 810 г;

- 910 г;

- 725 г;

- 825 г.

8. Вага підствольного гранатомету ГП-25 :

- 1350 г;

- 1500 г;

- 1750 г;

- 1700 г.

9. Для визначення дальності до цілі користуються формулою тисячної:

Д=В*1000/У;           Д=В*У/1000;           В=Д*1000/У;                Д=У*1000/В.

10. Прицільна дальність стрільби з РПГ-7:

- 500 м;

- 200 м;

- 330 м;

- 400 м.

Середній рівень складності

1. Газовий поршень СВД призначений

- для відводу затворної рами назад при пострілі;

- для передачі тиску порохових газів штовхачу;

- для перезаряджання гвинтівки;

- для спрямування руху штовхача.

2. Ви побачили спалах при пострілі артилерійської гармати і через 6 секунд  дійшов звук даного пострілу. Яка приблизна дальність до гармати?

-1 км;

-2 км;

-3 км;

-5 км.

3. Кількість нарізів в стволі  підствольного гранатомету ГП-25 :

- 10;

- 8;

- 12 ;

-  4.

1. Які існують способи визначення відстаней до цілей?

- за лінійними розмірами предметів;

- за кутовими розмірами предметів;

- за допомогою прицільного пристрою зброї;

- безпосереднім промірюванням.

2. Затвор пістолету ПМ має :

- цілик;

- вікно для викидання гільз (патронів);

- мушка;

- спускова скоба.

3. Реактивна протитанкова граната РПГ-18 складається:

- пусковий пристрій одноразового користування у вигляді гладко ствольної труби

телескопічного типу;

- граната, яка  розміщена в пусковому пристрої;

- прицільний пристрій;

- ударно-спусковий механізм.

4. Для попередження затримок при стрільбі з ККМ необхідно:

- постійно тримати кулемет у повній справності;

- своєчасно оглядати, чистити та змащувати;

- перед стрільбою протирати канал ствола;

- не доводити ствол до перегріву (змінювати ствол після кожних 400-500 пострілів).

1. Якщо мушки АК-74 перекриває 50 см цілі, то дальність до неї складає 100 метрів.

2. Дальність прямого пострілу із кулемета ККМ по грудній цілі складає  460 метрів.

3. Місткість  магазину СГД складає 10 набоїв.

Високий рівень складності

1. Радіус суцільного ураження гранати ВОГ-25 складає:

7 м;

25 м;

100 м;

150 м.

2. Темп стрільби 650 пострілів за хвилину :

гвинтівка СГД;

автомат АК-74;

кулемет РКК;

кулемет ККМ.

1. Протитанкова граната пострілу ПГ-7В має:

ударно-спусковий механізм;

запобіжник;

стабілізатор;

реактивний двигун

2. Газова камора кулемета ККМ призначена для

спрямування порохових газів, що відводяться з каналу ствола на газовий поршень

затворної рами;

для розміщення регулятора;

для зменшення блиску полум’я при стрільбі;

для з’єднання частин та механізмів кулемета.

1. Для регулювання кількості порохових газів кулемета ККМ, що діють на поршень затворної рами служить регулятор.

2. Вага пістолета ПМ разом із спорядженим магазином 810 г.

3. Прицільна дальність стрільби гвинтівки СГД з оптичним прицілом 1300 м.

4. Калібр гранатомету РПГ-7 40 мм.

1. Перезарядження гвинтівки СГД засновано на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня.

2.  До комплекту кулемета ККМ входять: коробки зі стрічками; приладдя; ремінь; чохол і запасний ствол;  пристосування для стрільби холостими набоями.