## Slide 1: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського Кафедра військової підготовки
Організація військового зв’язку
Тема 2. Засоби радіозв’язку тактичної ланки управління

## Slide 2: Тема 2. Засоби радіозв’язку тактичної ланки управління
Заняття 3. (самостійне заняття – 4 години) Радіостанції УКХ діапазону встановлені на рухомих засобах зв’язку.
Навчальні питання:
1. Призначення та ТТХ радіостанції УКХ діапазону.
2. Склад комплекту. Загальна будова та органи управління.

## Slide 4
1 навчальне питання
РАДІОСТАНЦІЯ Р-159
Радіостанція Р-159 – широкодіапазонна, переносна, ранцева,
ультракороткохвильова, приймально-передавальна, симплексна, телефонно-
телеграфна, з частотною модуляцією з вузькосмуговим телеграфуванням, з
тональним викликом, а також з можливістю керування в дистанційному режимі
– призначена для ведення зв’язку в мережах з однотипними радіостанціями

## Slide 5
Технічні дані РАДІОСТАНЦІЇ Р-159 :
1. Діапазон частот – 30-75,999 МГц;
2. Крок сітки – 1 кГц;
3. Режими роботи:
− ТЛФ – телефонний;
− ТЛФ ПШ – телефонний з включеним шуму подавлення; − ТЛГ – телеграфний;
− ДУ – дистанційне керування з телефонного апарата.
4. Час безперервної роботи:
− на прийом 9 годин;
− на передачу 4,5 години.
5. Живлення – АКБ-10/АНКЦ.
6. Дальність зв’язку:
− при роботі на антену АШ 1,5 м в телефонному режимі до 12 км, в
телеграфному до 18 км;
− при роботі на антену АБВ 40 м в телефонному режимі до 35 км, в
телеграфному до 50 км.
7. Маса радіостанції – 11,7 кг.
8. Маса комплекту поставки – 50 кг.
9. Вихідна потужність 5 Вт.

## Slide 6
Радіостанція Р-148
Радіостанція Р-148 – портативна, ультракороткохвильова, симплексна з
частотною модуляцією, призначена для забезпечення без пошукового
радіозв’язку в тактичній ланці управління взвод – рота
Технічні дані:
1. Діапазон частот від 37000 до 51950 кГц, крім частот 39000, 42000 кГц,
на яких зв’язок може бути відсутнім.
2. Інтервал між частотами – 50 кГц
3. Чутливість приймача не гірше 0,8 – 1,5 мкВ.
4. Потужність передавача – 0,5 Вт.
5. Антени – штирьова антена АШ 1,5 м (Куликовка).
6. Дальність зв’язку – на антену штирьову 1,5 м – від 4 до 6 км.
7. Джерело живлення – АКБ типа 10 НКГЦ – 1Д, напругою – 12,6 В.
8. Час безперервної роботи – 10 годин.
9. Вага робочого комплекту – 3 кг.

## Slide 7
Радіостанція Р-158 – портативна, ультракороткохвильова, симплексна з
частотною модуляцією, призначена для забезпечення радіозв’язку в тактичній
ланці управління взвод – рота
Технічні дані:
1. Діапазон частот від 30 до 79,975 Мгц
2. Кількість робочих частот – 2000.
3. Інтервал між частотами – 25 кГц.
4. Антени – штирьова антена АШ – 1,5 м.
5. Дальність зв’язку – діапазони частот (МГц) дальність зв’язку, (км): − 30-40 МГц – 8 км;
− 40-50 МГц – 7 км;
− 50-60 МГц – 6 км;
− 60-79,975 МГц – 5 км.
6. Джерело живлення: АКБ типу 10 НКГЦ-1Д.
7. Час безперервної роботи – 12 годин.
8. Вага робочого комплекту – 3,9 кг

## Slide 8
Призначення органів управління засобів зв’язку, порядок їх включення,
перевірка працездатності та підготовка до роботи радіостанцій малої
потужності Р-159, Р-148, Р-158
Підготовка радіостанції Р-159 до роботи
1. Розгортання радіостанції:
− провести зовнішній огляд;
− приєднати акумуляторні батареї;
− приєднати мікротелефонну гарнітуру;
− розгорнути і приєднати антену
2. Перевірка працездатності:
− встановити органи управління в наступні положення:
− тумблер “Потужність” в положення “Відкл”;
− перемикач роду робіт – “ТЛФ”;
− натиснути кнопку “Напр.” (перевірка АКБ).
− увімкнути тумблер “Потужність”. В телефонах чути характерний шум.
При зарядженій акумуляторній батареї при натиску на кнопку “Напр.” стрілка
відхиляється в зафарбований сектор індикаторного приладу.
3. Налагодження на частоту зв’язку:
− встановити робочу частоту п’ятьма ручками установки частоти;
− натиснути кнопку “Настр.” і відпустити, коли стрілка приладу
відхилиться до максимального положення і зупиниться.
Радіостанція готова до роботи.

## Slide 9
Підготовка радіостанції Р-148 до роботи
1. Розгортання радіостанції:
− провести зовнішній огляд.
− приєднати акумуляторні батареї;
− приєднати мікротелефонну гарнітуру;
− розгорнути і приєднати антену.
2. Налагодження на частоту зв’язку:
− двома ручками встановлення частоти встановити необхідну частоту
зв’язку;
− увімкнути живлення радіостанції, встановити перемикач на
маніпуляторі в положення “ВКЛ”, при цьому радіостанція включена у режим
прийому;
− перевірити наявність шумів;
− встановити дві радіостанції на відстані 5-10 м і перевірити зв’язок між
собою.
Радіостанція готова до роботи.

## Slide 10
Підготовка радіостанції Р-158 до роботи
1. Розгортання радіостанції:
− провести зовнішній огляд; − перевірити на наявність механічних пошкоджень (деформації та інших
ушкоджень);
− перевірити наявності та цілісність органів управління;
− перевірити комплектність радіостанції.
2. Вибір типу антени та її розгортання, для цього потрібно:
− вийняти штирову антену з чохла, звести її та вставити в антенне гніздо;
− перемикач “1-2” встановити в положення “2”, для чого послабити два
гвинти, що знаходяться на планці, зрушити планку в положення “2” до упора і
закріпити планку гвинтами;
− при роботі на λ-образну антену (замість штирової антени) приєднати її
та встановити перемикач “1-2” в положення “1”.
3. Розгортання та приєднання противаги, для цього потрібно – розгорнути противагу та приєднати її під затиск на верхній панелі.

## Slide 11
4. Встановлення органів управління у вихідне положення:
− на верхній панелі – перемикач “1-2” у положення відповідно до антени
що застосовується;
− на маніпуляторі – перемикач на маніпуляторі в положення ВИКЛ.
5. Перевірка працездатності радіостанції (включення живлення та
перевірка напруги АКБ): − поставити перемикач на маніпуляторі в положення ВКЛ, при цьому радіостанція вмикається в режим ПРИЙОМ;
− натиснути на тангенту та спостерігати за світовим індикатором на
маніпуляторі, у разі його світіння батарею треба негайно замінити на
заряджену.
6. Перевірка працездатності в режимі ПРИЙОМ:
− при справній радіостанції в головних телефонах мікротелефонної
гарнітури повинний прослуховуватися характерний шум приймача.
7. Перевірка працездатності в режимі ПЕРЕДАЧА: − натиснути на тангенту – при цьому радіостанція включається в режим
ПЕРЕДАЧА і спостерігати зникання шуму у телефоні (відключається приймач),
та світіння індикатора (свідчення про наявність току в антені).
8. Налагодження на робочу частоту:
− номінал робочої частоти зв’язку встановити чотирма ручками
перемикачів частоти;
− встановити дві радіостанції на відстані 5-10 м і перевірити зв’язок між
собою.
Радіостанція готова до роботи.

## Slide 12: 2 навчальне питання
УВАГА!1.До експлуатації і проведення регламентних робіт по технічному обслуговуванню радіостанції допускається особовий склад, який має тверді практичні навики в її експлуатації, обслуговуванні, знає відповідні правила заходів безпеки при роботі з контрольно-вимірювальними приладами.
3.Перед ввімкненням радіостанції обслуговуючий персонал повинен перевірити надійність кріплення акумуляторів у відсіку.
4.При заміні акумуляторів –дотримуватися правил їх підключення. Інакше радіостанція може вийти з ладу.
5.При ввімкненій радіостанції забороняється підключати і відключати акумуляторні батареї. Усунення несправностей проводити при відключеному електроживленні.
Правила встановлення радіозв’язку і ведення радіообміну
Радіозв’язок між військовими радіостанціями здійснюється за єдиним для всіх ланок управління Збройних сил України правилами радіозв’язку, які визначають порядок установлення радіозв’язку, передачі радіограм, сигналів і ведення переговорів по радіо, загальні вимоги до оформлення радіограм.
Для забезпечення радіозв’язку на радіостанціях мають бути оформлені на спеціальному бланку радіодані, які включають частоти, позивні, час зміни частот і позивних, вид зв’язку, а за необхідності азимути на кореспондентів та ключі до радіодокументів.

## Slide 13
Радіодані видаються радисту під розписку. На переносних радіостанціях радіодані записуються на передній (задній) панелі радіостанції. Радіодані видаються на один строк дії, після закінчення якого вони з радіостанції вилучаються і знищуються в установленому порядку.
В окремих випадках, наприклад, при виїзді окремої радіостанції на завдання, радіодані можуть видаватися на весь період знаходження її у відриві від своєї частини.
Установлення радіозв’язку є процес виявлення, розпізнавання радіостанцій і отримання зв’язку. Передача по радіоканалах повідомлень і ведення переговорів називається радіообміном.

## Slide 14: 3 навчальне питання
Прийом, передача команд,сигналів і повідомлень на місці і під час руху
Встановлення зв’язку, прийом, передача команд, сигналів і повідомлень на місці і під час руху особливо нічим не відрізняються.
Встановлення зв’язку в напрямку:
Виклик: Ладога 33, я Зебра 63, прийом.
Відповідь: Зебра 63, я Ладога 33, прийом.
Приклад: переговорів при передачі команди в радіонапрямку:
Передача: Ладога 33, я Зебра 63, орієнтир один, протитанкова зброя,
знищити, прийом.
Підтвердження: Я Зебра 63, прийнято, прийом.
Квитанція: Зебра 63, я Ладога 33,зрозумів, орієнтир один, протитанкова зброя,
знищити, прийом; або Зебра-63, я Ладога 33, зрозумів, прийом.
Підтвердження: Я Зебра 63, прийнято, прийом.
При циркулярній передачі команд у радіомережі вони повторюються 2 рази. Дозволяється також 2 рази повторювати команду в разі слабкої чутності та сильних перешкод.

## Slide 15
Перед передачею команд всім радіостанціям мережі радист головної радіостанції повинен шляхом прослуховування переконатися в тому, що радіостанції мережі не працюють між собою.
Для циркулярної передачі загальних команд в радіомережі використовуються циркулярні позивні.
На вимогу головної радіостанції мережі команди в радіомережі, передані циркулярно, можуть повторюватися всіма або окремими радіостанціями мережі.

## Slide 16
Передавання команд по радіо
Перед передачею команд всім радіостанціям мережі радист головної
радіостанції повинен шляхом прослуховування переконатися в тому, що
радіостанції мережі не працюють між собою.
Для циркулярної передачі загальних команд в радіомережі використовуються циркулярні позивні.
На вимогу головної радіостанції мережі команди в радіомережі, передані
циркулярно, можуть повторюватися всіма або окремими радіостанціями мережі.
Приклад переговорів при передачі команди в радіомережі із застосуванням циркулярного позивного:
Передача: Марс 20, приготуватися до відбиття танків, приготуватися до відбиття танків, прийом.
Квитанція: Я Газета 32, зрозумів, прийом.
Квитанція: Я Нептун 30, зрозумів, прийом.
Підтвердження: Марс 20, прийнято, прийом.
Приклад переговорів при передачі команди в радіомережі з використанням індивідуальних позивних:
Передача: Газета 32, Нептун 30, я Броня 40, приготуватися до відбиття танків, приготуватися до відбиття танків, прийом.
Квитанція: Броня 40, я Газета 32, зрозумів, прийом.
Підтвердження: Я Броня 40, прийнято, прийом.
Квитанція: Броня 40, я Нептун 30, зрозумів, прийом.
Підтвердження: Я Броня 40, прийнято, прийом.

## Slide 17
Команди по управлінню літаками, кораблями, артилерією передаються по
телефонному радіоканалу у відповідності з переліком команд, викладених у
курсах бойової підготовки і згідно керівництва по радіозв’язку ЗС України.

## Slide 18
Нормативи з технічної підготовки (підготовка до роботи і настроювання переносних радіостанцій).
Норматив № 146. Підготовка до роботи і настройка переносної
радіостанції Р-159 (Р-129).
Провести зовнішній огляд.
Підключити антену.
Підключити мікротелефонну гарнітуру.
Підключити джерела живлення. Увімкнути живлення і перевірити живильні напруги приладом.
Налагодити радіостанцію на задану частоту.
Відмінно – 2.30 хв.; Добре – 3.30 хв.; Задовільно – 4.30 хв.
Норматив № 148. Підготовка до роботи і настройка переносної
радіостанції Р-148, (Р-158).
Провести зовнішній огляд.
Підключити джерела живлення.
Підключити мегафон.
Налагодити радіостанцію на задану частоту.
Відмінно – 1.30 хв.; Добре – 2.30 хв.; Задовільно – 3 хв.

## Slide 19
Нормативи з тактико-спеціальної підготовки
Норматив № 17 Розгортання радіостанції Р-158 (Р-148) на антену півтораметровий штир (ремінну).

## Slide 20
Після цього радисти одночасно перестроюють свої радіостанції на запасну частоту і чекають виклику головної радіостанції. Зв’язок на запасній частоті, як правило, повинен здійснюватися із застосуванням нових позивних.
Якщо після заміни робочої частоти кореспонденти на новій частоті протягом 1-2 хвилини не виявлять викликів з боку головної радіостанції, вони зобов’язані викликати її самі. Не домігшись зв’язку на новій частоті протягом 5 хвилин, кореспонденти вживають заходів щодо встановлення зв’язку одночасно на попередній (робочій) і новій (запасній, резервній) частотах. Можна задіяти додатковий приймач.
Якщо по закінченні 10 хвилин з моменту заміни частоти зв’язок ні на робочій, ні на запасній частотах не встановився, радисти доповідають за командою про відсутність зв’язку і діють відповідно до одержаних вказівок.

## Slide 21
Скрите управління військами (СУВ) – це комплекс заходів, спрямованих на унеможливлення або істотне зменшення витоку змісту інформації про стан та дії військ у процесі управління.
Скрите управління досягається:
- обмеженням кола осіб, допущених до розроблення оперативних (бойових) документів, а також які мають право користуватися технічними засобами спеціального зв’язку;
- комплексним застосуванням засобів засекречуваного зв’язку, шифрувальної та кодувальної техніки, ручних шифрів та документів кодованого зв’язку;
- захистом інформації на засобах автоматизації (комп’ютерної техніки);
- дотриманням встановлених режимів роботи технічних засобів зв’язку та заходів радіомаскування;
- обмеженням використання для управління військами відкритих каналів зв’язку;
- організацією секретної роботи, забезпеченням збереження документів;
- своєчасним виявленням можливих каналів витоку інформації з обмеженим доступом та їх закриттям.
Організація скритого управління військами включає:
- безпеку зв’язку та інформації;
- захист системи управління та протидію ТЗР противника.

## Slide 22
Забезпечення СУВ включає комплекс заходів і досягається:
- максимальним скороченням числа посадових осіб, які залучені до розробки документів плану бою;
- особистим спілкуванням командирів із підлеглими при постановці завдання або передачі бойових документів через офіцерів штабу і зв’язок;
- суворим дотриманням режимів роботи засобів зв’язку;
- комплексним використанням наявних засобів зв’язку і апаратури, яка забезпечує закриття каналів;
- проведенням заходів оперативного і радіомаскування;
- організацією оперативної радіодезінформації противника;
- організацією в штабах секретної роботи і режиму секретності;
- організацією чіткої комендантської служби на ПУ з його охорони;
- постійним вихованням в особового складу високої пильності та необхідності зберігання державної таємниці в будь-яких умовах дій військ.
переговори по відкритим каналам радіозв’язку дозволяються тільки:
при оповіщенні військ у ході бою;
- при управлінні вогнем та підрозділами;
- при передаванні команд без порушень СУВ.
У всіх випадках відкритого передавання номери і найменування частин, посади командирів, пункти місцевості обов’язково кодуються.

## Slide 23
Для забезпечення СУВ у всіх видах ЗС використовується:
- кодування за допомогою документів СУВ;
- спеціальний зв’язок;
- шифрований зв’язок.
До засобів кодованого зв’язку відносяться:
- кодувальні машини;
- документи кодованого зв’язку, які містять у собі:
а) кодові таблиці;
б) сигнально-кодові таблиці;
в) формалізовані документи;
г) номенклатурні таблиці;
д) переговорні таблиці;
е) таблиці сигналів;
ж) кодовані топокарти.

## Slide 24
По відкритих каналах забороняється передавати:
- військове звання, посаду, прізвище військовослужбовців;
- позивні вузлів зв’язку, телефонних і телеграфних станцій, номери бойових постів;
- умовні номери військових частин, місця дислокації частин і вузлів зв’язку;
- зміст оперативно-технічної документації;
- тактико-технічні дані апаратури і принципи її роботи;
- частоти;
- часові і добові підсумки роботи зв’язку;
- стан погоди у районі розташування вузлів зв’язку та інші ознаки, за якими є можливість встановлення належності радіостанції до роду військ, ланок управління і визначити характер завдань, виконуються.

## Slide 25
Залежно від втраченої інформації порушення безпеки зв’язку поділяються на три категорії, класифікація яких визначається спеціальною інструкцією.
I категорія – порушення правил використання технічних засобів зв’язку, які призводять до розголошення або утворюють реальну можливість втрати таємних відомостей.
До порушень безпеки зв’язку I категорії відносяться:
- порушення вимог СУВ, які пов’язані повністю або частково з відкритими переговорами по відкритих каналах зв’язку, з яких можливо встановити характер, дислокацію або склад військової частини;
- порушення правил використання спецапаратури, які містять під час передачі по відкритих каналах зв’язку інформацію про технічний пристрій або принцип роботи;
- інформація про ключові документи та інструкції з технічного обслуговування спецапаратури, яка розкриває їх спеціальні властивості, а також повторне використання ключових документів;
- передача секретної інформації по відкритих каналах зв’язку.
II категорія – порушення правил використання технічних засобів зв’язку, які здійснюють передумови до втрати таємних відомостей.
До порушень безпеки зв’язку II категорії відносяться:
- порушення вимог ПУВ, які пов’язані з передачею по відкритих каналах зв’язку інформації службового характеру;
- переговори по відкритих радіо-, радіорелейних, тропосферних, супутникових каналах зв’язку приватного характеру;
- встановлення радіозв’язку із сторонніми радіостанціями, у тому числі з радіоаматорами.

## Slide 26
III категорія – порушення правил встановлення зв’язку і ведення радіообміну; норм технічної експлуатації засобів зв’язку й інших вимог, систематизація та узагальнення яких призводить до втрати інформації службового характеру.
До порушень безпеки зв’язку III категорії відносяться:
- передавання незакодованих значень частот, номерів радіомереж, радіонапрямків, позивних;
передавання часу чергових сеансів радіозв’язку;
- передавання виразів і термінів, які відносяться до воєнного часу;
- використання при встановленні зв’язку звичайних кодових скорочень, які не передбачені переговорними таблицями;
- відхилення від норми технічних характеристик сигналів, які випромінюються (частотні, фазові, спектральні і тимчасові ознаки).
Порушення безпеки зв’язку, яке сталося під час одного сеансу передавання або передачі одного повідомлення рахується, як одне порушення.